N he

淮南千发保水渔业有限公司高塘湖生态净水渔业项目环境影响报告书

（送审稿）

建设单位：淮南千发保水渔业有限公司

编制单位：安徽睿晟环境科技有限公司

2020年7月

目  录

1概述	1

1.1项目由来	1

1.2项目特点	2

1.3评价工作过程	2

1.4分析判定情况	4

1.5关注的主要环境问题及环境影响	7

1.6环境影响报告书主要结论	7

2总则	8

2.1编制依据	8

2.2评价因子与评价标准	11

2.3评价等级	16

2.4评价范围及环境敏感区	20

2.5产业政策符合性	24

2.6相关规划及环境功能区划	37

3工程分析	44

3.1建设项目工程概况	44

3.2工程分析	49

3.3运营期污染源分析	错误！未定义书签。

3.4清洁生产	错误！未定义书签。

4环境现状调查与评价	92

4.1自然环境概况	92

4.2环境质量现状监测与评价	97

5环境影响预测与评价	107

5.1施工期环境影响及污染防治措施分析	107

5.2营运期环境影响预测与评价	112

6污染防治措施及经济、技术可行性论证	133

6.1废气污染防治措施	133

6.2废水污染防治措施	138

6.3噪声污染防治措施	145

6.4固体废物污染防治措施	146

6.5地下水污染防治措施	147

6.6环境风险管理防范措施	155

6.7环保“三同时”	170

7环境影响经济损益分析	172

7.1经济效益分析	172

7.2社会效益分析	172

7.3环境效益分析	173

8环境管理与监测计划	175

8.1环境管理要求	175

8.2污染物排放基本情况	177

8.3环境管理	181

8.4环境监测计划	183

8.5排污口规范化	185

9结论与建议	187

9.1建设项目概况	187

9.2结论	187

9.3总结论	191

附件：

附件1  项目备案文件；

附件2  环评委托书；

附件3  项目标准确认函；

附件4  环境质量现状检测报告。

# 1概述

1.1项目由来

高塘湖位于淮河南岸，上窑镇南，定远县炉桥镇西，跨淮南市、凤阳、长丰、定远县。湖面主要属大通区，其次为定远，长丰、凤阳有少部分，是淮南市水产养殖基地之一。上世纪九十年代开始，由于渔业的发展，周边居民均在湖面上围网养殖，造成水体流动量小，夏季易出现蓝绿藻水华。围网养鱼的大量投饲，残饲和鱼类的代谢排泄物大量残留在湖中或沉入湖底，严重污染了水体，以至于水质达到劣V类标准。

2017年中央办公厅、国务院办公厅印发《关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》，提出“以资源环境承载力为基准，坚持山水林田湖草是一个生命共同体，规范农业发展空间秩序，推动形成与资源环境承载力相匹配、生产生活生态相协调的农业发展格局”。农业农村部也进一步明确了“提质增效、减量增收、绿色发展、富裕渔民”渔业转方式调结构的工作方针，新时代新要求迫切需要渔业深刻变革传统发展观念，与国家“五位一体”总体布局相呼应，既要发挥渔业的经济作用，更要发挥建设美丽中国的生态作用。《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国渔业法》、安徽省实施《中华人民共和国渔业法》办法也要求“以洁水与渔业协调发展为目标，以大中型水面为重点，实施“以渔养水、以渔洁水、推动渔业绿色发展”，在保护生态环境的大前提下，发展绿色健康水产养殖业”。

2018年大通区政府开始组织实施高塘湖水质环境综合整治工程，依法拆除湖区围网，如今这项工作取得了显著成效。但由于周边农业面源污染、生活污水排放等现象，仍将加剧水体富营养化和污染程度，蓝绿藻水华随时会爆发，导致水质进一步恶化。

因此，为了净化高塘湖水质，保护水生生态系统，促进渔业绿色发展，淮南千发保水渔业有限公司拟投资2945万元，在大通区所辖高塘湖4.3万亩水域，建设高塘湖生态净水渔业项目，通过人工措施，改善水生植物群落组成，保持水体合理的生物量，促进水体中的富营养化物质和能量有效转化，力争三年内使高塘湖水体达到III类水质标准，达到湖清、鱼丰、岸美的成效。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院（2017）第682号文）中有关规定，淮南千发保水渔业有限公司于2020年5月20日委托安徽睿晟环境科技有限公司承担“淮南千发保水渔业有限公司高塘湖生态净水渔业项目”环境影响评价工作。根据《建设项目分类管理名录（2018年5月2日修订）》“四十六、水利”中“145、河湖整治中分类”，本项目主要通过在大通区所辖高塘湖4.3万亩水域内投加鲢、鳙鱼等滤食性鱼类，辅以人工措施，达到净化水质，构建具有活力、稳定高塘湖水生态系统的目的。根据安徽省生态保护红线划分区域，高塘湖属于中淮河中下游湖泊洼地生物多样性维护生态保护红线，涉及环境敏感区，故本项目编制环境影响报告书。项目组根据《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）的有关规定和技术规范，对拟建项目施工期污染源产生、排放情况以及项目施工工艺可行性进行分析，收集了项目所涉及区域的自然环境和社会环境资料，并对项目周边进行了现场踏勘及初步调查，确定了初步的工作方案。在此工作的基础上，结合本项目的建设内容，分析工程污染物产生情况，预测评价工程施工、工程运行对评价范围内自然环境、生态环境和社会环境的影响，针对不利影响制定相应的环境保护对策措施，对环保投资估算和环境经济损益进行了分析。在此基础上，编制了《淮南千发保水渔业有限公司高塘湖生态净水渔业项目环境影响报告书》（送审稿），现报请环境保护行政主管部门审查。

1.2项目特点

本项目属于河湖整治项目，在调查项目所在地环境质量现状和湖泊水深生态系统构成的基础上，通过工程分析，论证工程技术的可行性，识别项目污染因子和环境影响因素，预测工程对区域水环境和生态环境的影响，对湖泊整治工程建设的环境可行性进行论证，提出防治污染和减缓影响的可行措施，为工程设计、环保决策提供科学依据。

1.3评价工作过程

淮南千发保水渔业有限公司于2020年5月20日委托我单位安徽睿晟环境科技有限公司承担该项目的环境影响报告书编制工作。接受任务后，我公司立即组建了项目组，确定了项目负责人，随即开展了报告书编制的各项前期准备工作，包括收集资料、现场调查、提交环境监测方案等，经综合分析、预测，编制本项目环评报告文本。根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），项目评价工作程序见图1.3-1。

◆2020年5月20日，安徽睿晟环境科技有限公司受淮南千发保水渔业有限公司委托，承担《淮南千发保水渔业有限公司高塘湖生态净水渔业项目环境影响报告书》的编制工作；

◆2020年5月21日至5月25日，根据项目单位提供的技术资料进行工程分析，确定评价思路、评价重点及各环境要素评价等级；

◆2020年5月29日至6月11日，建设单位在环境影响评价信息公示平台网站上发布了项目的一次公示，网址为：http://sthjj.huainan.gov.cn/hbyw/xmgl/hpgs/551524916.html；

◆2020年7月1日至7月2日，委托安徽世标检测技术有限公司对项目区进行地表水环境质量、声环境质量和地下水环境质量现状监测；

◆2020年7月初，项目课题组根据分工进行各专题编写、汇总，提出污染防治对策并论证其可行性，得出项目建设的环境可行性结论；

◆2020年7月上旬，该项目环境影响报告书进入安徽睿晟环境科技有限公司内审程序，经校核、审核、审定后，于2020年7月中旬送审稿定稿。

图1.3-1  环境影响评价工作程序图

1.4分析判定情况

### 1.4.1产业政策分析判定

本项目属于湖泊整治类工程，项目的实施有利于改善高塘湖水生生态系统，改善水体富营养化现象，提高高塘湖水体自净能力，力争三年内使高塘湖水体达到III类水质标准。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于生态保护和环境治理业中N7721水污染治理，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》中内容，第一类鼓励类“”二、水利 19水生态系统及地下水保护与修复工程，本属于国家鼓励类项目。同时，大通区发展改革委对本项目批准备案，项目编码为2020-340402-76-03-018650。

因此，建设项目符合国家及地方产业政策要求。

### 1.4.2与规划符合性

本项目位于淮南市大通区所辖高塘湖4.3万亩水域，符合《淮河流域综合规划》、《安徽省主体功能区划》、《水污染防治行动计划》、《安徽省淮河流域水污染防治条例》等文件。

### 1.4.3“三线一单”符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

#### 1.4.3.1与安徽省淮南市生态保护红线的相符性

安徽省人民政府于2018年6月29日发布了《安徽省生态保护红线》，本项目施工水域（高塘湖）涉及“淮河中下游湖泊洼地生物多样性维护生态保护红线”。淮南市生态保护红线区域分布图见图1.4-1所示。

根据《生态保护红线管理办法（暂行）》（征求意见稿）（环办生态函[2018]322号），第十八条【允许类活动】在不违背法律法规和规章的前提下，生态保护红线内允许开展以下人类活动：

（一）生态保护修复和环境治理活动；

（二）原住民正常生产生活设施建设、修缮和改造；

（三）符合法律法规规定的林业活动；

（四）国防、军事等特殊用途设施建设、修缮和改造；

（五）生态环境保护监测、公益性的自然资源监测或勘探、以及地质勘查活动；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；

（六）必要的河道、堤防、岸线整治等活动，以及防洪设施和供水设施建设、修缮和改造活动。

本项目属于湖泊整治工程，通过在大通区所辖高塘湖4.3万亩水域内投加鲢、鳙鱼等滤食性鱼类，辅以人工措施，达到净化水质，构建具有活力、健康稳定高塘湖水生态系统的目的。对照《生态保护红线管理办法（暂行）》（征求意见稿），本项目属于允许类活动，本项目的建设运营能够确保生态保护红线生态功能不降低，同时有利于丰富区域生态系统多样性。

#### 1.4.3.2与环境质量底线相符性

- 根据《2019年淮南市环境质量状况公报》，2019年淮南市PM10和PM2.5出现超标现象，其余指标均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求。项目运营期仅巡逻船只发动机运行时产生废气，通过加强船机设备排气污染的监督和检测工作，运营期废气对周边环境空气质量影响较小。

- 监测结果表明，地表水部分监测断面超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准，超标原因主要是由于监测期间沿线农业面源排放及沿线居民生活污水直接导致的，沿线居民区应建设集中式污水处理设施以降低污水排放。本项目通过生态渔业的方式，可降低河道中富营养化现象，提高水体自净能力，能够在一定程度上改善湖泊水质。

- 本项目区域声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。项目运营期间，不会对区域声环境造成影响。

- 区域地下水各监测点位指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准要求，说明目前区域地下水环境质量现状总体较好。项目建成运行后，不会对区域地下水环境产生影响，不会降低区域环境质量的原有功能级别，满足环境质量底线控制要求。

#### 1.4.3.3与资源利用上线相符性

本项目施工临时用地仅占用河滩地，施工结束后通过撒种草籽等进行生态修复。项目不涉及永久占地，不涉及基本农田，对土地资源的不产生影响。项目投加的滤食性鱼类，以湖里藻类为食，无需人工喂养，节省资源的同时稳定水生生态系统，提高水体自净能力，满足资源利用上线要求。

#### 1.4.3.4与生态环境准入清单相符性

对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类鼓励类“二、水利 19水生态系统及地下水保护与修复工程”，且符合相关规划要求，不在环境准入负面清单内。

综上所述，本项目建设符合“三线一单”相关要求。

1.5关注的主要环境问题及环境影响

本项目的环境影响主要体现在施工期的噪声、废水、扬尘、固废对周围环境的影响，以及施工过程对水域生态环境的影响；运营期巡逻船只的环境风险影响。

施工期的环境影响主要是物料临时堆场的扬尘、运输车辆的尾气大气影响；施工船只、运输车辆的噪声影响；拦污防逃网的施工对水域环境的生态影响。施工期的大多不利环境影响将随着施工期的结束而很快消失，对于生态影响采取了必要的恢复和补偿措施。从整个工程来看，时间和空间范围均是有限的。

运营期的环境影响主要为投加鱼苗后对水生生态系统的影响，以及巡逻船只的噪声及风险影响。

投加鱼苗后，建设单位定期对高塘湖进行水质监测，定期采样分析水质变化情况。规定巡逻船只，巡逻次数以及巡逻时间，在最不影响水生系统的前提下，完成日常巡查工作，同时日常巡查前检查船只状况。

建设单位在充分落实本环评报告中所提出的环保措施的情况下，施工期和营运期污染物可以达标排放，对环境的影响可以接受。

1.6环境影响报告书主要结论

本项目建设符合国家产业政策，与《淮河流域综合规划》、《安徽省高等级航道网规划》、《安徽省内河航运规划》相符。本项目施工期对水环境有一定的影响，通过采取适当的措施，加强施工期的环境监测工作，是可以避免或减少的。施工期的环境影响是暂时的，随着施工的结束，污染及生态影响也随之消失。建设单位在充分落实本环评报告中所提出的环保措施的情况下，将使项目实施过程中及运行后对环境敏感点和生态环境的影响减少到可接受程度，对环境的影响满足环境功能区划要求，环境风险可控。公众普遍对建设项目持支持的态度。从环境保护角度考虑，本报告认为项目的建设是可行的。

# 2总则

2.1编制依据

2.1.1国家有关法律、法规

- 《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订），全国人民代表大会常务委员会，2015年1月1日实施；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，全国人民代表大会常务委员会，2018年12月29日修订；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，全国人民代表大会常务委员会，2018年10月26日修订；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，全国人民代表大会常务委员会，2018年1月1日实施；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，全国人民代表大会常务委员会，2018年12月29日修订；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》全国人民代表大会常务委员会，2020年4月30日修订；

- 《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起施行；

- 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，国务院国发[2005]39号，2005年12月3日发布；

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号），国务院，2011年10月17日发布；

- 《中华人民共和国渔业法》，2013年12月28日修订；

- 《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日施行；

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国务院，国发[2013]37号，2013年9月10日；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国务院，国发[2015]17号，2015年04月16日发布；

- 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国务院，国发[2016]31号，2016年05月28日发布；

- 《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》，住房城乡建设部、农业农村部、生态环境部、水利部、自然资源部，环土壤[2019]25号，2019年03月28日发布；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，生态环境部第1号令，2018年4月28日实施；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012年7月3日；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，中华人民共和国环境保护部 环发[2012]98号文，2012年8月7日；

- 《产业结构调整指导目录（2019年本）》；

- 《关于加强环境保护重点工作的意见》，国发[2011]35号文，2011年10月21日；

- 关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知，环发[2013]103号，2013年11月14日；

- 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》，环境保护部，环办环评[2017]84号，2017年11月15日；

- 《关于进一步加强水生生物资源保护严格环境影响评价管理的通知》，中华人民共和国环境保护部环发[2013]86号文，2013年8月5日；

- 关于印发《中国生物多样性保护战略与行动计划》，环境保护部环发[2010]106号的通知，2010年9月17日；

- 关于发布《安徽省生态保护红线》，安徽省人民政府皖政秘[2018]120号，2018年6月27日。

2.1.2安徽省及地方有关法律、法规

- 《安徽省人民政府关于切实加强环境保护工作的决定》，1997年4月17日；

- “印发《加强建设项目环境影响报告书编制规范化的规定（试行）》的通知”，安徽省环保局环评[2006]113号文，2006年6月；

- 《关于进一步落实污染物排放总量控制、加强建设项目环境管理的通知》，安徽省环保厅，环评函[2010]100号，2010年2月3日；

- 《关于加强建设项目环境影响评价工作的通知》，皖政办[2011]27号，2011年4月12日；

- 《转发环保部关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，安徽省环保厅，环评函[2012]852号；

- 《安徽省“十三五”生态保护与建设规划》，皖发改农经[2016]482号，安徽省发展改革委、安徽省国土资源厅、安徽省环保厅、安徽省水利厅、安徽省农委等多部门联合发布，7月25日；

- 《安徽省环境保护条例》，安徽省人大常委会公告第66号、2018年1月1日；

- 《安徽省水环境功能区划》，安徽省人民政府，2003年3月；

- 《安徽省人民政府关于印发安徽省水污染防治工作方案的通知》，安徽省人民政府，皖政[2015]131号，2015年12月29日；

- 《安徽省人民政府关于印发安徽省大气污染防治行动计划实施方案的通知》，安徽省人民政府，皖政[2013]89号，2013年12月30日；

- 《安徽省大气污染防治条例》，安徽省十二届人大四次会议通过，2015年3月1日；

- 《安徽省实施<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>办法》，安徽省人大常委会公告第80号，2006年6月29日；

- 《安徽省土壤污染防治工作方案》，安徽省人民政府 皖政[2016]116号，2016年12月29日；

- 《淮河流域水污染防治暂行条例》，2011年1月8日修正版；

- 《安徽省淮河流域水污染防治条例》，安徽省人大及其常委，2019年1月1日；

- 《淮南市大气污染防治行动计划实施方案的通知》，淮南市人民政府 淮府发[2014]11号，2014年4月1日；

- 《淮南市水污染防治工作方案》，中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室 淮办秘[2015]58号，2015年12月30日；

- 《淮南市土壤污染防治工作方案》，市生态环境局，2017年2月17日；

- 《淮南市人民政府关于做好贯彻落实全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带实施意见有关事项的通知》；

- 《淮南市严守生态保护红线实施方案》，中共淮南市委办公室、淮南市人民政府办公室 淮办秘[2018]13号，2018年2月23日。

2.1.3评价技术文件

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（6）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（9）《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；

（10）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）。

2.1.4项目相关文件及资料

（1）项目环评委托书；

（2）《淮南千发保水渔业有限公司高塘湖生态净水渔业项目可行性研究报告》；

（3）《淮南千发保水渔业有限公司高塘湖生态净水渔业项目投资可行性报告》；

（4）建设单位提供的其余设计资料。

2.2评价因子与评价标准

2.2.1环境影响因素识别

综合考虑本项目的性质、工程特点、实施阶段，识别出项目可能对各环境要素产生的影响，其环境影响识别结果见表2.2-1。

表2.2-1  本项目环境影响因子识别表

| 影响因子 | 建设施工期 | 营运期 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 废气排放 | 废水排放 | 噪声 | 固废 | 车辆运输 |
| 地表水质 | ◇ |  | ◇ |  |  |  |
| 地下水质 |  |  |  |  |  |  |
| 空气质量 | ◇ | ◇ |  |  |  |  |
| 土壤质量 |  |  |  |  |  |  |
| 声环境 |  |  |  | ◇ |  |  |
| ★为重大影响；●一般影响；◇为轻微影响 |

2.2.2评价因子确定

根据对本项目工程分析和环境影响识别，确定项目主要的评价因子见表2.2-2。

表2.2-2  本项目主要评价因子一览表

| 环境类别 | 现状评价因子 | 影响预测评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | CO、O3、PM2.5、SO2、NO2、PM10，共6个因子 | / | / |
| 地表水 | 水温、水深、透明度、浊度、溶解氧、pH、COD、氨氮、BOD5、SS、TN、TP、叶绿素a、石油类，共14个因子 | / | / |
| 地下水 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠杆菌、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-，共29个因子 | / | / |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | / |
| 固体废物 | 固体废物的产生量、处置量及排放量 | 固体废物排放量 |
| 生态环境 | 高塘湖水生生态系统 |
| 环境风险 | 运营期巡逻船只漏油、碰撞风险 |

2.2.3环境功能区划

项目所在区域环境功能区划详见表2.2-3。

表2.2-3  区域环境功能区划

| 环境要素 | 功能 | 质量目标 |
| --- | --- | --- |
| 水环境 | 高塘湖 | 农业用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 |
| 地下水环境 | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 |
| 空气环境 | 二类区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| 声环境 | 居住、商业 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |

2.2.4环境质量标准

（1）环境空气质量标准

区域空气中的SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。相关标准值见表2.2-4。

表2.2-4  环境空气质量标准（单位：μg/m3）

| 污染物名称 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 小时平均 | 日平均 | 年平均 |  |
| SO2 | 500 | 150 | 60 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级 |
| PM10 | / | 150 | 70 |  |
| PM2.5 | / | 75 | 35 |  |
| NO2 | 200 | 80 | 40 |  |
| CO | 10 mg/m3 | 4 mg/m3 | / |  |
| O3 | 200 | / | / |  |

（2）地表水环境质量标准

高塘湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准。执行标准见表2.2-5。

表2.2-5  地表水环境质量标准值表（单位：mg/L，pH无量纲）

| 污染物名称 | III类 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 水温 | 人为造成的环境水温变化应限制在： 周平均最大升温≤1 周平均最大降温≤2 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |
| 溶解氧 | ≥5 |  |
| pH | 6~9 |  |
| COD | ≤20 |  |
| 氨氮 | ≤1.0 |  |
| BOD5 | ≤4 |  |
| 石油类 | ≤0.05 |  |
| TN | ≤1.0 |  |
| TP | ≤0.05 |  |
| SS | ≤30 | 参考水利部《地表水资源质量标准》SL63-94的相应值 |

（3）地下水质量标准

项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，具体标准值见表2.2-6。

表2.2-6  地下水环境质量标准（单位：mg/L，pH值无量纲）

| 项目 | 单位 | III类标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感官性状及一般化学指标 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类水质标准 |
| pH | / | 6.5-8.5 |  |
| 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 |  |
| 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |  |
| 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |  |
| 氯化物 | mg/L | ≤250 |  |
| 铁 | mg/L | ≤0.3 |  |
| 锰 | mg/L | ≤0.10 |  |
| 挥发性酚类（以苯酚计） | mg/L | ≤0.002 |  |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/L | ≤3.0 |  |
| 氨氮（以N计） | mg/L | ≤0.5 |  |
| 钠 | mg/L | ≤200 |  |
| 微生物指标 |  |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | ≤3.0 |  |
| 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 |  |
| 毒理学指标 |  |
| 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤1.00 |  |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤20.0 |  |
| 氰化物 | mg/L | ≤0.05 |  |
| 汞 | mg/L | ≤0.001 |  |
| 砷 | mg/L | ≤0.01 |  |
| 镉 | mg/L | ≤0.005 |  |
| 六价铬 | mg/L | ≤0.05 |  |
| 铅 | mg/L | ≤0.01 |  |
| 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |  |

（4）声环境质量标准

项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。具体详见表2.2-7。

表2.2-7  环境噪声标准限值

| 标准类别 | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 环境噪声 | 2类标准 | 60 | 50 |
| 标准来源 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |

2.2.5污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织排放监控浓度限值，见表2.2-8。

表2.2-8  本项目施工期废气污染物排放标准

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速度（kg/h） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0 | 120 | -- | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准 |

（2）废水污染物排放标准

本项目巡逻船只生活污水经收集后，定期由吸粪车收集处理，生活污水运至大通上窑工业集聚区污水处理厂，经处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入窑河。

主要指标排放标准详见表2.2-9。

表2.2-9  废水污染物排放标准主要指标值表（单位：mg/L，pH无量纲）

| 排放标准 污染物 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）中一级A标准 |
| --- | --- |
| pH | 6-9 |
| COD | ≤50 |
| BOD5 | ≤10 |
| 氨氮* | ≤5（8） |
| 总磷 | ≤0.5 |
| 石油类 | ≤1.0 |
| SS | ≤10 |

注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

（3）噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表2.2-10。

表2.2-10  项目施工期噪声排放执行标准

| 类别 | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） |
| --- | --- | --- |
| / | 70 | 55 |
| 标准来源 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |

项目运营期噪声厂界排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，详见表2.2-11。

表2.2-11  项目运营期噪声排放执行标准

| 类别 | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 2类标准 | 60 | 50 |
| 标准来源 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |

（4）固体废物排放标准

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。

2.3评价等级

根据拟建项目污染物排放特征、项目所在地区的地形特点和环境功能区划，按照《环境影响评价技术导则》所规定的方法，确定本次环境影响评价的等级。

（1）大气环境影响评价等级

工程对大气环境的影响集中于施工期，主要为船只发动机尾气和运输车辆尾气，主要污染物为SO2、NOX、烃类化合物，属无组织排放且发生量较小，影响时间较短。由于工程施工区主要位于平原地区，地势平坦，大气扩散条件较好，工程对大气环境的影响甚微。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中评价工作等级分级标准，确定本工程大气环境影响评价等级定为三级。

（2）地表水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）规定的地表水评价等级判据依据：

本项目巡逻船只生活污水经收集后，定期由吸粪车收集处理，生活污水运至大通上窑工业集聚区污水处理厂，经处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入窑河。

对照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中表2.3-1，本项目水污染影响对应判定地表水环境影响评价等级为三级B。

表2.3-1  地表水环境影响评价等级判定（水污染影响型）

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | —— |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |

本项目为湖泊整治工程，其防逃防污网安装工程会对高塘湖水文情势造成一定影响。根据工程分析，本工程防逃防污网安装工程会扰动约0.0288km2范围（扰动体积144000m3）≤0.05km2。

对照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中表2.3-2进行地表水评价等级判定可知，本项目对地表水水文要素影响按三级评价进行。

表2.3-2  地表水环境影响评价等级判定（水文要素影响型）

| 评价等级 | 水温 | 径流 | 受影响地表水域 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 年径流量与总库容百分比α/% | 兴利库容与年径流量百分比β/% | 取水量占多年平均径流量百分比γ/% | 工程垂直投影面积及外扩面积范围A1/km2；工程扰动水底面积A2/km2；过水断面宽度占用比例或占用水域比例R% | 工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2；工程扰动水底面积A2/km2； |
|  |  |  |  | 河流 | 湖库 | 入海河口、近岸海域 |
| 一级 | α≤10；或稳定 | β≥20；或完全年调节与多年调节 | γ≥30 | A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥10 | A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥10 | A1≥0.5；或A2≥3 |
| 二级 | 2＞α＞10；或不稳定分层 | 20＞β＞2；或季调节与不完全年调节 | 30＞γ＞10 | 0.3＞A1＞0.05；或1.5＞A2＞0.2；或10＞R＞5 | 0.3＞A1＞0.05；或1.5＞A2＞0.2；或10＞R＞5 | 0.5＞A1＞0.15；或3＞A2＞0.5 |
| 三级 | α≥20；或混合型 | β≤2；或无调节 | γ≤10 | A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5 | A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5 | A1≤0.15；或A2≤0.5 |
| 注1：影响范围涉及饮用水水源保护区、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场、自然保护区等保护目标，评价等级应不低于二级。 注2：跨流域调水、引水式电站、可能受到河流感潮河段影响，评价等级不低于二级。 注3：造成入海河口（湾口）宽度束窄（束窄尺度达到原宽度的 5%以上），评价等级应不低于二级。 注4：对不透水的单方向建筑尺度较长的水工建筑物（如防波堤、导流堤等），其与潮流或水流主流向切线垂直方向投影长度大于2 km时，评价等级应不低于二级。 注5：允许在一类海域建设的项目，评价等级为一级。 注6：同时存在多个水文要素影响的建设项目，分别判定各水文要素影响评价等级，并取其中最高等级作为水文要素影响型建设项目评价等级。 |

综上所述，拟建项目地表水污染影响评价等级按照三级B评价，水文情势影响评价等级为三级。

（3）声环境影响评价等级

工程施工期对声环境的影响主要为船只发动机噪声，随施工结束而结束；营运期主要噪声主要为巡逻船只发动机噪声。建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的2类地区，根据《环境影响评价技术导则--声环境》（HJ2.4-2009）关于评价等级的划分方法，本项目建成运营后，噪声增加值小于3dB（A），声环境评价工作等级为二级。

（4）地下水评价等级

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），地下水评价等级的确定主要依据项目类型和建设项目地下水环境敏感程度等参数进行确定，详见表2.3-3至表2.3-4。

表2.3-3  项目类型划分

| 环评类别 行业类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 | 项目属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |  |
| A水利 | 项目属于III类项目 |
| 5、河湖整治工程 | 涉及环境敏感区 | 其他 | III类 | IV类 |  |

表2.3-4  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 | 项目属性 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下资源保护区 | 不敏感 |
| 较敏感 | 集中式饮用水源（集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下资（如矿泉水、温泉等）保护分散式饮用水源地；特殊地下资源（如矿泉、温等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区区a |  |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |  |
| 注：a“环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

本项目工程范围涉及大通区所辖高塘湖4.3万亩水域，区域不涉及已有或规划的集中式饮用水水源准保护区以及与地下水环境相关的其它保护区，也不属于已有或规划的集中式饮用水水源补给径流区；区域无分散式饮用水水源地；区域现无特殊地下水资源分布，不属于地下水环境敏感区。评价工作等级分级表详见表2.3-7。

表2.3-5  评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

依据以上判定，确定项目地下水评价工作等级为三级。

（5）风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》，对环境风险评价工作等级进行判定。项目所属建设内容均不涉及危险品生产、贮存，因此，不存在重大危险源。运营期的风险事故是船只巡查过程中船只自身发生燃油泄漏、火灾、爆炸、碰撞等。因此，危险物质数量与临界量比值（Q）<1，项目环境风险潜势为I，环境风险评价工作等级为简单分析。

表2.3-6  环境风险评价工作等级

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

（6）生态环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则--非污染生态影响》（HJ19-2011）生态环境评价等级的判别依据，拟建项目直接影响面积约为大通区所辖高塘湖4.3万亩水域（约28.638km2），影响范围大于20km2，评价区域涉及淮河中下游湖泊洼地生物多样性维护生态保护红线，属于重要生态敏感区，故生态环境评价工作等级定为一级，具体见表2.3-11。

表2.3-7  生态影响评价工作级别表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2~20km2 或长度50km~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

（7）土壤环境评价等级

本项目属于河湖整治工程，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目不在附录A所列行业类别中，项目主要通过投加鲢、鳙鱼等滤食性鱼类，辅以人工措施，达到净化水质，构建具有活力、稳定高塘湖水生态系统的目的。施工内容不涉及底泥疏浚、不涉及永久用地、不涉及基本农田，因此本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

2.4评价范围及环境敏感区

2.4.1评价范围

根据本项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况，结合各导则的要求，确定各环境要素评价范围见表2.4-1。

表2.4-1  本项目环境影响评价范围表

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气环境影响评价 | 不设置环境空气评价范围 |
| 地表水环境影响评价 | 大通区所辖高塘湖4.3万亩水域 |
| 噪声环境影响评价 | 高塘湖边界200m范围 |
| 地下水环境影响评价 | 高塘湖边界6km2范围 |
| 风险评价 | 大通区所辖高塘湖4.3万亩水域 |

2.4.2环境敏感区

本项目工程范围包括大通区所辖高塘湖4.3万亩水域，高塘湖属于淮河中下游湖泊洼地生物多样性维护生态保护红线，区域范围内无需特殊保护的濒危动植物，区域不涉及自然保护区、风景旅游区和文物古迹，不涉及无国家级、省级和市级重点文物保护单位。确定本次评价主要环境保护目标，详见表2.4-2。评价范围及周边敏感点位分布情况详见图2.4-1所示。

表2.4-2  环境敏感区域和保护目标

| 环境要素 | 名称 | 坐标 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对湖 方位 | 相对湖边界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 地表水环境 | 高塘湖 | / | / | 河流 | 湖泊 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准 | / | / |
| 声环境 | 上窑镇 | 117.156529 | 32.720505 | 居民 | 884户，约3095人 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 | NE | 20 |
|  | 吴江咀 | 117.140350 | 32.708228 | 居民 | 60户，约238人 |  | NW | 178 |
|  | 后台孜 | 117.138033 | 32.709456 | 居民 | 42户，约160人 |  | NW | 137 |
|  | 七里庙 | 117.127905 | 32.699850 | 居民 | 65户，约142人 |  | NW | 190 |
|  | 姚郢孜 | 117.124836 | 32.693024 | 居民 | 34户，约102人 |  | NW | 144 |
|  | 排王庄 | 117.174726 | 32.617653 | 居民 | 70户，约211人 |  | E | 121 |
|  | 王楼村 | 117.173438 | 32.610351 | 居民 | 75户，约224人 |  | E | 195 |
|  | 后老家 | 117.185326 | 32.567214 | 居民 | 26户，约81人 |  | E | 193 |
| 地下水环境 | 湖区外独立水文地质单元（项目周边6km2）的浅层地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 | / | / |

图2.4-1  环境保护目标分布图

2.5产业政策及规划符合性

2.5.1产业政策相符性分析

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于生态保护和环境治理业中N7721水污染治理，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》中内容，第一类鼓励类“”二、水利 19水生态系统及地下水保护与修复工程，本属于国家鼓励类项目。同时，大通区发展改革委对本项目批准备案，项目编码为2020-340402-76-03-018650。

因此，建设项目符合国家及地方产业政策要求。

2.5.2与《淮河流域综合规划》的相符性分析

《淮河流域综合规划》中提出，到2020年，建成较为完善的防洪除涝减灾体系，进一步控制山丘区洪水，完善中游蓄泄体系和功能，巩固和扩大下游泄洪能力，淮河干流中游淮北大堤、洪泽湖大堤和沂沭泗河中下游地区主要防洪保护区防洪标准达到国家规定的要求；防御100年一遇洪水时洪泽湖水位有效降低；行蓄洪区能够安全、及时、有效运用；重点平原洼地的除涝能力明显提高；重要支流得到进一步治理；重要城市、海堤防洪标准基本达到国家规定的要求。基本形成水资源配置和综合利用体系，形成较为完善的流域水资源配置格局，水资源调配能力和节水水平大为提高，城乡供水条件进一步改善，防旱抗旱综合能力明显增强，农村饮水安全问题得到解决，农业生产的水利条件有较大改善，初步建成干支衔接、通江达海、布局合理的航运网络。构建水资源和水生态保护体系，在实现限制排污总量意见要求的基础上，强化水资源合理调度，进一步提高水功能区水质达标率，集中式饮用水水源地水质全面达标，河湖水功能区主要污染物控制指标COD和NH3-N达标率提高到80%；重要河湖和湿地最小生态水量得到基本保障，水生态系统得到有效保护；农村水环境有较大改善；流域内水土流失治理程度60%以上，人为水土流失得到基本遏制。基本建立流域综合管理体系，流域管理和区域管理相结合的水资源管理体制与机制协调有效，涉水事务管理能力和水平显著提高。

本项目涉及水域属于高塘湖，与淮河一级支流窑河相通，属于淮河水系。本项目属于湖泊治理工程，项目建成后通过构造完整的水生生态系统，提高水体自净能力，改善水生植物群落组成，保持水体合理的生物量，从而达到促进水体中的富营养化物质和能量有效转化，力争三年内使高塘湖水体达到III类水质标准，达到湖清、鱼丰、岸美的成效。因此，项目的建成有利于改善高塘湖水生生态系统，提高区域水环境质量，与《淮河流域综合规划》相符合。

2.5.3与《安徽省主体功能区划》的相符性分析

安徽省人民政府以皖政〔2013〕82号文件《关于印发安徽省主体功能区规划的通知》印发了《安徽省主体功能区划》。该规划根据安徽省国土空间综合评价，基于不同区域的资源环境承载能力、现有开发强度和未来发展潜力，统筹考虑国家和安徽经济发展战略布局，以是否适宜大规模高强度工业化城镇化开发为基准，将安徽省国土空间划分为三类主体功能区，即重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域。

对照规划附表二：本项目不在规划禁止开发区域内进行施工作业，因此本工程的建设与《安徽省主体功能区划》的要求不相冲突。

2.5.4与《水污染防治行动计划》的相符性分析

总体要求：全面贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神，大力推进生态文明建设，以改善水环境质量为核心，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”原则，贯彻“安全、清洁、健康”方针，强化源头控制，水陆统筹、河海兼顾，对江河湖海实施分流域、分区域、分阶段科学治理，系统推进水污染防治、水生态保护和水资源管理。

工作目标：到2020年，全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较大幅度减少，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水污染加剧趋势得到初步遏制，近岸海域环境质量稳中趋好，京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有所好转。到2030年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。

主要指标：到2020年，长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大重点流域水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到70%以上。京津冀区域丧失使用功能（劣于V类）的水体断面比例下降15个百分点左右，长三角、珠三角区域力争消除丧失使用功能的水体。

（二十五）深化重点流域污染防治。编制实施七大重点流域水污染防治规划。研究建立流域水生态环境功能分区管理体系。对化学需氧量、氨氮、总磷、重金属及其他影响人体健康的污染物采取针对性措施，加大整治力度。汇入富营养化湖库的河流应实施总氮排放控制。到2020年，长江、珠江总体水质达到优良，松花江、黄河、淮河、辽河在轻度污染基础上进一步改善，海河污染程度得到缓解。三峡库区水质保持良好，南水北调、引滦入津等调水工程确保水质安全。太湖、巢湖、滇池富营养化水平有所好转。白洋淀、乌梁素海、呼伦湖、艾比湖等湖泊污染程度减轻。环境容量较小、生态环境脆弱，环境风险高的地区，应执行水污染物特别排放限值。各地可根据水环境质量改善需要，扩大特别排放限值实施范围。

本项目涉及水域属于高塘湖，与淮河一级支流窑河相通，属于淮河水系。本项目属于湖泊治理工程，项目建成后通过构造完整的水生生态系统，提高水体自净能力，改善水生植物群落组成，保持水体合理的生物量，从而达到促进水体中的富营养化物质和能量有效转化，力争三年内使高塘湖水体达到III类水质标准，达到湖清、鱼丰、岸美的成效。因此，项目的建成有利于改善高塘湖水生生态系统，提高区域水环境质量，有利于减轻高塘湖水体富营养化现象，实现高塘湖水生态系统功能恢复，与《水污染防治行动计划》相符合。

2.5.5与《安徽省推动长江经济带发展领导小组办公室关于做好贯彻落实全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带实施意见有关事项的通知》的相符性分析

根据《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优.美丽长江(安徽)经济带的实施意见》，淮河流域、新安江流域也要按照实施意见要求落实。窑河为淮河一级支流，因此本项目参考该实施意见的要求。根据该实施意见：严禁1公里范围内新建项目。2018年7月起，长江干流及主要支流岸线1公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及集疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、生态环境治理、国家重要基础设施等事关公共安全和公众利益建设项目，以及长江岸线规划确定的城市建设区内非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。

本项目为湖泊整治项目，属于生态环境治理项目，因此本项目符合《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优.美丽长江(安徽)经济带的实施意见》中相关要求。

2.5.6与《安徽省淮河流域水污染防治条例》的相符性分析

第三条。淮河流域水污染防治，应当贯彻绿色发展理念，坚持保护优先、预防为主、综合治理、全民共治、损害担责的原则，统筹山水林田湖草系统治理，实行严格的环保标准，采取严厉的整治手段，建立严密的监控体系，有效防治工业污染、生活污染和农业面源污染，加强生态环境保护和治理。

第十三条：禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。

第十九条。禁止下列行为：（一）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液和其他有毒有害液体；（二）在水体中清洗装贮过有毒有害污染物的车辆、船舶和容器；（三）向水体排放、倾倒含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废液或者将上述物质直接埋入地下； （四）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物；（五）向水体排放、倾倒放射性固体废弃物或者放射性废水；（六）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞、塌陷区和废弃矿坑排放、倾倒，或者利用无防渗措施的沟渠、坑塘输送或者存贮含毒污染物或者病原体的废水和其他废弃物；（七）在河流、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、贮存固体废弃物和其他污染物；（八）围湖和其他破坏水环境生态平衡的活动；（九）引进不符合国家环境保护规定要求的技术和设备；（十）法律、法规禁止的其他行为。

第二十一条。在淮河水域航行的船舶，应当遵守国家和省有关内河的船舶污染物排放标准，禁止向水体排放残油、废油、不符合规定的船舶压载水和倾倒船舶垃圾。船舶装载运输油类或者有毒货物，应当采取防止散落、溢流和渗漏措施，防止货物落水造成水污染。

本项目属于湖泊治理工程，属于生态治理工程，不属于化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的项目。

项目建成后通过构造完整的水生生态系统，提高水体自净能力，改善水生植物群落组成，保持水体合理的生物量，从而达到促进水体中的富营养化物质和能量有效转化，力争三年内使高塘湖水体达到III类水质标准，达到湖清、鱼丰、岸美的成效。项目的建成有利于改善高塘湖水生生态系统，提高区域水环境质量。

项目建成后运营期废水仅为巡逻人员的生活污水，生活污水经收集后，定期由吸粪车收集处理，生活污水运至大通上窑工业集聚区污水处理厂，经处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入窑河，不会随意排放至高塘湖水域。

因此项目的建设与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符。

# 3工程分析

3.1项目工程指导思想与原则

3.1.1指导思想

按照大通区区委、区政府实施高塘湖水质环境综合整治工程总体的要求，根据高塘湖生态环境的本底调查结果，针对湖区水质、浮游生物、底栖生物、周丛生物、鱼类区系组成等水生生态的实际情况，采用国内湖泊水质保护、滤食性鱼类增殖放养、水生动植物时空配置、生态系统稳定及系统管理等先进的生态工程技术和方法，结合可行性和经济性要求，论证并筛选移殖、增殖品种，重点投放摄食水体内的浮游生物的滤食鲢鳙鱼和净化水质的蚌类，增殖摄食有机碎屑的杂食性鱼类、虾类，依据湖泊鱼载量的测算，科学放养、调整和控制水生动物种群结构和数量，最终将水体的内源营养物（氮、磷、有机碎屑等）通过食物链转化为优质水生动物蛋白质，提高水体透明度，改善湖体水环境质量，将湖区水生植物的覆盖率提高到合理的范围，在维持湖水中的适当的营养盐含量，保持生态渔业可持续发展的基础上，用三年时间进行生态修复和建设，构建具有活力、健康稳定高塘湖水生态系统，取得保护与改善湖区水质和渔业经济效益的双重目标，最终实现湖区鱼丰水清。

3.1.2基本原则

科学规划。科学合理规划，做好湖区水体保护方案。做到先规划，后实施，科学放养、移殖、增殖。采用湖区管理方法、渔业生产经营方式，都紧紧围绕湖区水质保护和改善以及湖区生态环境保护的大主题进行设计和实施，实现绿色可持续发展。

生态优先。所有放养和移殖的水生动物必须以有利于修复与保护高塘湖生态环境，有效改善水质。以三年内湖水水质达到并长期维持地表III类水质标准为前提，合理放养增殖滤食性鱼类为重点，保护水生植物群落。综合考虑湖区水质和水生生物资源条件，确定滤食性鱼类放养的数量、规模。放养的数量不得超过系统所能承受的生态阀值，通过水生生物操控，促进湖泊生态系统的良性趋好，以获得理想的水质保护和改善的生态效果。

放流数量控制。湖泊的鱼载量主要由水体中饵料资源的实际蕴存量以及饵料资源被利用程度来确定。放养滤食性鱼类数量，必须根据水体中营养盐含量以及浮游生物量测算水体鱼载量，合理确定的鲢、鳙鱼放养数量。随后逐年对湖区水质指标跟踪调查，总结分析增鱼净水效果，在充分评估的基础上，再调整放养种群结构和放养数量。

土著物种自然增殖。杂食性鱼类摄食水体中的有机碎屑、周丛生物，遵循自然增殖原则，采用选择性地捕捞、凶猛性鱼类等控制技术，让杂食性鱼类能够有效生长和繁殖增殖，以期其能够充分利用水体中的碎屑饵料资源，形成一定的种群数量。控制草食性鱼类，保护水草资源。

放流鱼种质量优良。湖泊内滤食性鱼类的种群数量和浮游生物饵料的丰歉是鱼种放养后快速生长的物质基础，必须以了解湖泊浮游生物饵料资源组成为基础，保证放养品种的食性、数量与之相适应，得到净化和保护水质以及取得渔业经济效益的双重目的。放流鱼种质量要求：

（1）鱼种来源：所有的放养苗种都必须来自于由省级以上渔业行政主管部门批准的原种、良种场。对放养水产苗种生产过程进行全程跟踪，要求生产场家提供水产苗种生产日志、亲本状况、苗种生产方式、苗种产地检疫证明等，放养的蚌类也必须进行检疫，不得将病害微生物带入放养的水域。不得向天然水域中投放杂交种、转基因种及种质不纯等不符合生态安全和生物安全要求的品种。

（2）鱼种规格：放养苗种的个体大小对放养效果影响很大。放养苗种太小，抵抗风浪等自然环境影响的能力差，活动力弱，易被凶猛性鱼类捕食，存活率低，直接影响到放养效果。放养苗种过大，则需要增加更多的经济投入。因此，应根据湖泊的水文特征掌握放养鱼种的规格。

（3）鱼种适应性：生态适应性是鱼类在生存竞争中为适合环境而形成的特定性状的一种表现。放养的适应性较强白鲢、花鲢品种，能够在较短时间内适应湖泊水体的生态环境。

生态、经济协调发展。科学地增殖放养浮游生物食性的渔业品种，能够固定水体中的物质和能量，生产高品质水产品，并能在很大程度上改善水域生态资源的种群结构，通过捕捞作业，随从水体中带出处氮、磷和其他有机物，净化水质、促进环境效益与渔业经济效益的协调发展。

3.2项目工程目标

3.2.1湖泊水质显著提升

本项目投放摄食水体内的浮游生物和有机碎屑的鱼类，将水体的内源营养物（氮、磷等）通过食物链转化为优质水生动物蛋白质，修复水生植被，有效吸收水体内的营养盐，提高水体透明度，改善湖体水环境质量。实施三年后，高塘湖生态逐步修复，富营养化得到遏制，水质逐年改善。主要的水质指标pH 6～9、DO ≥5mg/L、高锰酸盐指数≤6，COD≤20mg/L，BOD5≤4mg/L，氨氮≤1.0mg/L，透明度≥50cm。保持湖水达到并长期保持地表水III类向好水质。

3.2.2生物多样性增加、种群结构稳定

科学放养和保护利于湖水净化和生态调节功能的水生生物，增殖土著和定居性的水生动物，提高湖区水生植物的覆盖率达到合理的范围，用三年时间进行生态修复和保护，湖区生物种群结构稳定、多样性增加。在保持良好水质的前提下，促进生态渔业可持续发展。

3.2.3生态环境得到优化，湖泊稳定性增强

在对湖区水体内的浮游生物、底栖生物种类和数量定性、定量调查的基础上，通过水体内浮游、底栖生物的生物量，计算滤食性鱼类投放数量和年捕捞量，采用定向操控的技术控制并优化水生动物的种群结构，使湖内主要的食物链：浮游植物     浮游动物     滤食性鱼类；底栖动物    肉食性鱼类；有机碎屑    杂食性鱼类（浮游动物、虾类）；水生维管束植物     草食性鱼类得到很好维持，物质和能量流动顺畅，食物链、食物网完整。建成具有活力、健康稳定的高塘湖水生生态系统。

3.2.4生态渔业综合效益得到提升

通过高塘湖水体营养物含量和生物量调查的历史资料，结合近年来围网养殖水环境变化，参考同类湖泊P/B系数，用Logistic模型推算高塘湖能维持鱼类种群结构总量253.06万kg。年可捕捞收获鲢鱅鱼150万kg、杂食性、草食性鱼类65万kg左右，再根据水质监测数据和滤食性鱼类生长跟踪测定数据以及捕捞产量情况，进行捕捞数量的调整。

年度可固定和带走湖泊水体中38570.0kg氮元素，4508.75kg的磷元素，314022.5kg的碳元素。在科学合理的水体生态管理基础上，适当增殖和控制杂食性、肉食性土著定居鱼类，通过杂食性鱼类消化有机碎屑，肉食性鱼类控制小型杂食性鱼类，得到以鱼净水的目的，获的很好的经济和生态效益。

3.2.5建立高塘湖水生态环境调查、生态渔业数据库

对生态净水渔业技术措施实施前后湖区富营养化状态、水质及水化学因子变化情况，浮游生物种群和数量变化情况、底栖生物种群和数量变化情况、维管束植物的种群和数量变化情况、鱼类种群和数量变化情况进行电子化记录整理归档，进行智慧渔业建设。

3.3项目工程概况

3.3.1拟建工程基本情况

项目名称：淮南千发保水渔业有限公司高塘湖生态净水渔业项目；

建设单位：淮南千发保水渔业有限公司；

项目性质：新建；

行业类别：N7721水污染治理；

建设地点：大通区所辖高塘湖4.3万亩水域；

建设内容：在大通区所辖高塘湖4.3万亩水域每年投放15-20万kg的鲢鱼（鲢鱼规格0.35-0.75kg/尾），投放17-22万kg的鳙鱼（鳙鱼规格0.35-1.00kg/尾），同时在水域边界设置18km长拦网（三道拦网，两道为防污网、一道为防逃网）；

项目投资：建设项目总投资2945万元，其中环保投资2341万元，占总投资额的79.49%；

建设工期：本项目为湖泊生态治理，包括前期准备、前中期治理、中期监管与后期维护，因此本项目实施期限为2019年12月至2030年12月。

3.3.2建设内容

项目工程建设内容详见表3.3-1所示。

表3.3-1  建设项目工程内容一览表

| 工程类别 | 单项工程名称 | 建设内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 鱼苗投放工程 | 沿高塘湖边设置三处鱼苗投放点（上窑闸口投放点、洞山东路投放点和小庄孜老家投放点），每年12月至次年3月，在投放点投放15～20万kg鲢鱼和17.0～22.0万kg鳙鱼 |  |
|  | 防逃防污网工程 | 沿湖区安装18km长防逃防污网，三道拦网，两道为防污网、一道为防逃网 |  |
| 辅助 工程 | 水上管理点 | 设置4处水上管理点，分别为新河口管理点（上窑闸口东南口两道1300m）、高铁管理点（后吴家两道500m）、洞山东路管理点（魁嘴村两道1200m）和上游老家东北管理点（主网两道5000m），用以停靠日常水面巡逻船只，同时供巡逻人员休憩，不涉及餐饮 |  |
|  | 巡逻船只 | 设置20艘巡逻船只，每艘船5人，24h不间断巡逻湖面以及鱼类情况； 船只定期由拖车拉至维修厂，不在湖面进行维修保养； 船只定期至岸边通过油罐车运油加油，船内不储存燃油 |  |
| 临时 工程 | 施工便道 | 本工程施工临时便道共计445m，为新建便道，路面铺设碎石，临时施工便道占地面积共计0.0018hm2 |  |
|  | 物料堆放区 | 本工程设置1处物料堆放区，占地面积0.027hm2，用于储存拦网、钢柱等材料 |  |
|  | 施工营地 | 本项目不设置施工营地，采用租用湖区周边村庄居民住宅作为施工营地 |  |
| 环保 工程 | 施工期 | 废水治理 | 施工人员租用民房居住，其生活污水利用民房原有的卫生设备处理 |
|  |  | 废气治理 | 临时施工便道采取增湿、覆盖；运输车辆采取密闭式车辆并进行冲洗，减少扬尘的产生 |
|  |  | 噪声治理 | 加强施工管理，夜间禁止在声敏感点附近施工 |
|  |  | 固废治理 | 施工船只设置垃圾收集设施，生活垃圾经收集后委托当地环卫部门统一处理 |
|  |  | 生态治理 | 临时用地进行表土收集用于恢复。放流鲢、鳙等物种用于恢复水生生态系统 |
|  | 运营期 | 废水治理 | 巡逻船只人员生活污水经收集后定期委托市政吸粪车处理，吸粪车生活污水排入上窑工业集聚区污水处理厂处理，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，排入窑河 |
|  |  | 废气治理 | 加强对巡逻船只的管理工作，加强船机设备排气污染的监督和检测工作 |
|  |  | 噪声治理 | 巡逻船只发动机安装有效的消声器，并保证其正常工作 |
|  |  | 固废治理 | 巡逻船只人员生活垃圾，收集后委托当地环卫部门统一处理 |
|  |  | 环境风险 | 收油机1台、围油栏400米、吸油毡1吨、吸油拖栏300米，同时配备报警系统及必要的通信器材，分别存放于各巡逻船内 |

3.3.3原辅材料消耗及理化性质

#### 3.3.3.1原辅材料消耗

本项目每年冬季春初（12月至次年3月初）从市级及以上水产良种场购买鲢鳙、鱼苗，鱼苗储存在水罐中，投放入湖前，在储罐中加入3%食盐水，一方面对鱼苗进行消毒，另一方面刺激鱼苗活性。

本项目主要原辅材料消耗详见表3.3-2所示。

表3.3-2  本项目原辅材料消耗一览表

| 序号 | 名称 | 包装规格 | 消耗量 （万kg/a） | 贮存方式 | 贮存场所 | 最大储存量（t） | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鲢鱼鱼苗 | 压力罐 | 15-20 | 储罐 | / | / | 市级及以上水产良种场 |
| 2 | 鳙鱼鱼苗 | 压力罐 | 17-22 | 储罐 | / | / |  |
| 3 | 氯化钠 | 99% | 0.2t/a | 袋装 | 公司仓库 | 10 | 国内购买 |

#### 3.3.3.2原辅材料及产品理化性质

本项目原辅材料及产品理化性质详见表3.3-3所示。

表3.3-3  本项目主要原辅材料理化性质、毒性毒理一览表

| 名称 | 理化特性 | 燃烧 爆炸性 | 毒性 毒理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯化钠 | 氯化钠(Sodium chloride)，是一种离子化合物，化学式NaCl，无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状，其来源主要是海水，是食盐的主要成分。易溶于水、甘油，微溶于乙醇（酒精）、液氨；不溶于浓盐酸。不纯的氯化钠在空气中有潮解性。稳定性比较好，其水溶液呈中性，工业上一般采用电解饱和氯化钠溶液的方法来生产氢气、氯气和烧碱（氢氧化钠）及其他化工产品（一般称为氯碱工业）也可用于矿石冶炼（电解熔融的氯化钠晶体生产活泼金属钠），医疗上用来配置生理盐水，生活上可用于调味品 | 不燃，无爆炸性 | 无臭，无毒 |

3.3.4主要设备

本项目运营期主要设备来自日常巡查船只以及防逃防污网，主要设备见表3.3-4所示。

表3.3-3  本项目运营期主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡查船只 | / | 20艘 |
| 2 | 防逃防污网 | 尼龙网布17 | 18km |

3.4工程原理及方案

3.4.1工程原理

#### 3.4.1.1生态渔业净水原理

“生态渔业”是指在保护水体生态环境的大前提下，以生态学理论（生物操纵理论）为基础，根据水体特定的环境条件，通过人工放养适当的净水生物（鱼、虾、贝类），以改善水域的水生生物群落组成，保障生态平衡，从而达到既保护水环境，又修复和维持水域生物多样性的一种渔业生产方式，“以渔治水、以渔养水、以渔净水”技术运用，可获得改善水环境和良好渔业经济效益的双重效果。

首先，浮游植物、水生维管束植物能够高效利用水体中的氮、磷和碳源，进行光合作用，滤食性动物如花鲢、白鲢、螺、蚌等水生动物能够高效滤食水体中浮游生物，对浮游生物具有控制效应（即生物控藻技术），草鱼、鲂鱼可有效摄食水草控制水生植物的生长（生物定向操控技术），经过建立数学模型推算出放养滤食性鱼类的数量，经捕捞控制，能够获得湖泊、水库等富营养化水体治理效果。这项技术在许多湖泊治理中得以成功应用。

其次，根据国内其他湖泊生态渔业改善水质的成功实例，结合近年来安徽省多数湖泊放养和移植净水水生生物（鲢、鳙鱼、螺蛳、河蚌等）对水质的控制显示出的初步效果，今后3-5年内，高塘湖宜采用生物操纵--生态渔业调控和改善湖泊水质，即通过调整鲢、鳙鱼的放养数量与比例，保护增殖土著鱼类，适当移植滤食性贝类，通过捕捞和管理控制，能够充分发挥净水生物遏制水体富营养化，调控水质、修复生态的效果。

#### 3.4.1.2湖泊生态系统结构要素

高塘湖位于淮河中游南岸，跨淮南、凤阳、长丰、定远1市3县。原系淮河支流窑河河道，自黄河南徙夺淮后，由于泥沙封淤河口，积水成湖。正常年份入湖年径流总量3.89亿m3，水位17.5m，长20.0km，最大宽3.0km，平均宽2.45km，面积49.0km2，最大水深2.5m，平均水深1.73m，蓄水量0.85亿m3。湖盆形状为南北向长带形，湖底平坦，底质大部分为淤泥质,营养盐类丰富，属于富营养湖泊。从营养结构层面，高塘湖生态系统主要组成成分：

1、非生物环境

（1）气候条件。高塘湖湖区属北亚热带季风气候，年均气温15.2℃，1月平均气温1.3℃，极端最低气温-17.8℃(1969年2月6日)，7月平均气温27.6℃，极端最高气温40.0℃(1967年8月11日)。多年平均日照时数2262.6h，无霜期230d，平均降水量874.2mm，最大年降水量1183mm(1972年)，最小年降水量428.9mm(1966年)，年内6~8月降水量454.7mm，占年降水量的52%，蒸发量1211mm。

（2）水文状况。高塘湖集水面积400.0km2，补给系数8.16。湖水依赖地表径流及湖面降水补给，入湖河道主要有窑河、洛河和青洛河，出流经窑河口由窑河节制闸排入淮河。湖水位一般每年5月开始上升，至夏季各月达最高值，以后缓落，冬季至翌年春季达最低值。年水位变幅1.0~1.5m，反映了该湖受人工控制的水情特点。

据能够查阅到的资料，高塘湖水透明度0.3~0.6m，平均0.4m左右，pH值9.4，总硬度3.9德国度，矿化度137.91mg/L。离子组成中以Ca2+和HCO3-为主，其含量分别为16.84mg/L和72.97mg/L，属重碳酸盐类钙组II型水。DO 8.2mg/L，NH4+-N 0.03mg/L，NO3--N 0.12mg/L，TFe 0.1mg/Lmg/L，SiO2 3.0mg/L，TP 0.2mg/L。

2、生物环境

（1）生产者。高塘湖的生产者主要是藻类，据《高塘湖水质及水生生物调查报告》：浮游植物常见有浮游藻类7门46属83种，其中绿藻门21属33种，裸藻门4属17种，硅藻门有9属16种，蓝藻门有7属11种，隐藻门有2属3种，甲藻门有2属2种，金藻门有1属1种。浮游藻类平均数量1.02×106 ind/L，其中硅藻57.8×104 ind/L；其余各门藻类0.9~9.1×104 ind/L。

水生植物常见有水生植物9科10属13种，优势种有微齿眼子菜、聚草和菱，次优势种类有菹草、轮叶黑藻和马来眼子菜等。经围网高密度养殖后，水生植物非常欠缺。

（2）消费者。湖中浮游动物常见有浮游动物35属，其中原生动物11属，轮虫10属，枝角类8属，桡足类6属。其平均数量6456 ind/L，生物量12.7052 mg/L，其中原生动物6374 ind/L，0.008mg/L；轮虫16 ind/L，0.008mg/L；枝角类333.5 ind/L，3.054mg/L；桡足类428 ind./L，9.452mg/L。

底栖生物常见有底栖动物22种，其中环节动物门13种，节肢动物门6种，软体动物门3种。

天然定居鱼类常见有鱼类12科34属37种，其中鲤科28种。主要经济鱼类有鲤、鲫、翘咀红鲌、蒙古红鲌、乌鳢、黄颡、鳜、鳡、鲂、鳊鱼等。

（3）分解者。各类资料中，没有查阅到对高塘湖分解者所做的调查分析和研究，但湖泊水体浑浊，水生动植物区系组成不合理，相信水体内食物链、食物网组成存在断裂现象，物质和能量无序流动，推想湖泊中以细菌为主的分解者数量和优势种群不甚合理。

（4）有机碎屑。有机碎屑是死亡的动植物经细菌分解后的产物，或随地表径流流入，含量一般秋冬季最高，且具有明显的季节变动。省内沿淮大型湖泊测定，有机碎屑的现存量（无灰干重）年变动范围为2.82mg/L～4.73mg/L。高塘湖十多年来围网高密度养殖，投入大量的饲料，残饵以及养殖鱼类的代谢物留滞水中，加上湖泊高等水生植物欠缺，湖区的水体有机碎屑含量已超过以上水质数值。

#### 3.4.1.3湖泊生态系统功能要素

从高塘湖水体生态系统结构要素可以看出，非生物和生物成员之间最重要的功能联系是通过营养，即通过食物链连成一个整体，湖内主要的食物链为（也存在食物网结构）：

无机营养盐     浮游植物     浮游动物     滤食性鱼类；

浮游植物（有机碎屑）     底栖动物（小型鱼类）     肉食性鱼类；

水生维管束植物     草食性鱼类；

有机碎屑      杂食性鱼类（浮游动物）；

丝状藻类     刮食性鱼类。

因早期大面积分散式围网高密度养殖，水生维管束植物生物量相对较少，草食性鱼类的食物链几乎断裂，湖区生态系统最基本的功能：首先是自养藻类以无机营养盐为原料制造有机物和固定能量，以虑食性鱼类和底栖动物的食物链传递，次要功能是杂食性鱼类和部分底栖动物以有机碎屑为原料制造有机物，双方最终通过合理捕捞将有机物质和能量带出水体。

据省内同类型湖泊的水质调查，测定浮游生物的平均初级生产力为266.9千克氧/亩，夏季生产量占全年总产量50%以上，4月～10月整个鱼类生长季节的生产量余额占全年总生产量的89%，按1千克氧=6.1千克浮游植物鲜重计，类比推算（估算）出目前高塘湖浮游生物的年生产量48842.7吨。

3.4.2工程方案

本项目工程方案见图3.4-1所示。

图3.4-1  本项目生态渔业净水技术工艺图

#### 3.4.2.1水生环境基础调查

进行高塘湖水化学、水生生物本底调查，基本弄清水域水深、水温、透明度（SD）等水文指标，pH值、DO、总氮（TN）、总磷（TP）、5日生化需氧量（BOD5）、高锰酸盐指数（CODMn）、叶绿素a（Chla）等关键水化学指标，调查测定分析浮游生物、底栖生物、水生维管束植物、周丛生物、鱼类的种群和生物量，以及有机碎屑蕴藏量形成《高塘湖水质及水生生物调查报告》，可确定初级生产力及其P/B系数。

根据《高塘湖水质及水生生物调查报告》，高塘湖现状水质较差，湖泊水面富营养化情况严重，湖面存在藻类、岸边多处漂油，现状情况见图3.4-2所示。

图3.4-2  湖泊水面现状照片

（1）浮游植物

①种类组成

项目区域存在浮游植物绿藻门(Chlorophyta)、硅藻门(Bacillariophyta)、蓝藻门(Cyanophyta)、裸藻门(Euglenophyta)、金藻门(Chlorophyta)、隐藻门(Cryptophyta)和甲藻门(Pyrrophyta)共7门46属83种(包括变种和变型)。其中，绿藻门(Chlorophyta)物种数最多，共21属33种，占浮游植物物种总数的比例为39.76%；其次为裸藻门(Euglenophyta)有4属17种，所占比例为20.48%；硅藻门(Bacillariophyta)有9属16种，所占比例为19.28%；蓝藻门(Cyanophyta)有7属11种，所占比例为13.25%；隐藻门(Cryptophyta)有2 属3 种，所占比例为3.61%；甲藻门(Pyrrophyta)有2属2种，所占比例为2.41%；金藻门(Chlorophyta)有1属1种，所占比例为1.20%。

表3.4-2  高塘湖区域水系浮游植物组成一览表

| 名称 | 名称 |
| --- | --- |
| 蓝藻门Cyanophyta | 颗粒直链藻Melosira granulata |
| 微囊藻Microcystis spp. | 变异直链藻Melosira varians |
| 假鱼腥藻属Pseudoanabaena sp2. | 颗粒直链藻螺旋变种Melosira granulate Her var. |
| 卷曲鱼腥藻Anabeana.circinalis | 舟形藻Navicula sp. |
| 鱼腥藻Anabeana sp. | 箱形桥弯藻Cymbella cistula |
| 颤藻Oscillatoria sp. | 扁圆卵形藻Cocconeis placentula var.euglypta |
| 螺旋藻Spirulina platensis | 扁鼻异极藻 |
| 束丝藻Aphanizomenon sp. | 谷皮菱形藻Nitzschia palea |
| 束缚色球藻Chroococcus tenax | 针形菱形藻Nitzschia sublinearis |
| 膨胀色球藻Chroococcus turgidus | 线性菱形藻Nitzschia linearis |
| 微小平裂藻 | 菱形藻Nitzschia sp. |
| 细小平裂藻Merismopedia tenuissima | 绿藻门Chlorophyta |
| 甲藻门Pyrrophyta | 波吉卵囊藻Oocystis borgei |
| 薄甲藻Glenodinium sp. | 柯氏并联藻Quadrigula chodatii |
| 裸甲藻Gymnodinium aerucyinosum | 微芒藻博格变种Micractinium pusillumvar.boglarie |
| 隐藻门Cryptophyta | 空球藻Eudorina sp. |
| 卵形隐藻Cryptomons ovata | 十字顶棘藻 |
| 啮蚀隐藻Cryptomonas erosa | 针状纤维藻Ankistrodesmus acicularis |
| 尖尾蓝隐藻Chroomonas acuta | 狭形纤维藻Ankistrodesmus angustus |
| 裸藻门(Euglenophyta) | 镰形纤维藻Ankistrodesmus falcatus |
| 鱼形裸藻Euglena pisciformis Klebs | 肥壮蹄形藻Kirchneriella obesa |
| 绿裸藻Euglena virids | 螺旋弓形藻Schroederia spiralis |
| 具翅裸藻 | 拟菱形弓形藻Schroederia nitzschioides |
| 尖尾裸藻Euglena gasterosteus | 硬弓形藻Schroederia robusta |
| 拟尖尾裸藻 | 弓形藻Schroederia setigera |
| 三棱裸藻Phacus undulatus | 双对栅藻Scenedesmus bijuba |
| 颗粒囊裸藻Trachelomonas granulosa | 四尾栅藻Scenedemus quadricauda |
| 糙纹囊裸藻Trachelomonas scabra | 四尾栅藻四棘变种 |
| 扭叶扁裸藻Phacus torifolius | 颗粒栅藻Scenedesmus granulatus |
| 琵鹭扁裸藻 | 尖细栅藻Scenedesmus acuminatus |
| 三棱扁裸藻Phacus triquetei | 顶锥十字藻Chodatella wratislaviensis |
| 弯曲扁裸藻Phacus inflexus | 华美十字藻Crucigenia lauterbornii |
| 长尾扁裸藻Phacus longicauda | 四足十字藻Crucigenia tetrapedia (Kirch.) |
| 狭形陀螺藻Strombomonas angusta | 小空星藻Coelastrum microporum |
| 剑尾陀螺藻Strombomonas ensifera | 平滑四星藻Tetrastrum glabrum |
| 河生陀螺藻Strombomonas fluviatilis | 四链藻Tetradesmus sp. |
| 博里斯陀螺藻Strombomonas borystheniensis | 河生集星藻Actinnastrum fluviatile |
| 金藻门Chlorophyta | 单角盘星藻Pediastrum simplex |
| 鱼鳞藻Mallomonas sp. | 微小新月藻Closterium parvulum Nag |
| 硅藻门Bacillariophyta | 尖新月藻Closterium acutum |
| 尖针杆藻Synedra acusvar | 光滑鼓藻北方变种 |
| 针杆藻Synedra sp. | 光滑鼓藻Cosmarium leave |
| 肘状针杆藻Synedra ulna | 游丝藻Planctonema lauterbornii |
| 钝脆杆藻Fragilaria capucina | 衣藻Chamydomonas |
| 梅尼小环藻Cyclotella meneghiniana | 尖角翼膜藻Pteromonas aculeate |

②优势种与常见种

浮游植物优势种和常见种包括：啮蚀隐藻（Cryptomonas erosa）、舟形藻（Navicula sp.）、囊状柄裸藻（Colacium vesiculosum）、针杆藻（Synedra sp.）、圆柱扁裸藻（Phacus orbicularis）、脆杆藻（Fragilaria sp.）、具尾蓝隐藻（Chroomonas caudata）、卵形隐藻（Cryptomonas ovata）、小环藻（Cyclotella sp.）、纤维藻（Ankistrodesmus sp.）、旋转黄团藻（Uroglena volvox）等。

浮游植物中生物量以蓝藻门最大，为44.95mg·L-1，硅藻门、绿藻门、金藻门生物量也较大，以甲藻门生物量最小，为0.02mg·L-1。由此可见，项目涉及水域浮游植物以蓝藻为优势类群。

（2）浮游动物

①种类组成

本项目水域共有原生动物(Protozoa)、轮虫类(Rotifera)、枝角类(Cladocera)、桡足类(Copepoda)共4门35属56种（包括变种和变型）。其中，原生动物(Protozoa)物种数最多，共11属18种，占浮游动物物种总数的比例为32.14%；其次为轮虫类(Rotifera)有10属16种，占浮游动物物种总数的比例为28.57%；枝角类(Cladocera)有8属13种，占浮游动物物种总数的比例为23.21%；桡足(Copepoda)有6属9种，占浮游动物物种总数的比例为16.07%。

表3.4-3  高塘湖区域水系浮游动物组成一览表

| 名称 | 名称 |
| --- | --- |
| 原生动物(Protozoa) | 颗粒直链藻Melosira granulata |
| 球形砂壳虫Difflugia globulosa | 裸腹溞Moina sp. |
| 梨壳虫Nebla sp. | 晶莹仙达溞Sida crystallina |
| 长颈虫Dileptus sp. | 轮虫类(Rotifera) |
| 淡水麻铃虫Leprotintinnus fluviatile | 裂痕龟纹轮虫Anuraeopsis fissa |
| 斜管虫Chilodenella sp. | Anuraeopsis navicula |
| 杂葫芦虫Cucurbitella mespiliformis | 龟纹轮虫Anuraeopsis sp. |
| 圆形半眉虫Hemiophrys rotunda | 萼花臂尾轮虫Brachionus calyciflorus |
| 扭头虫Metopus sp. | 独角聚花轮虫Conochilus unicornis |
| 尾草履虫Paramecium caudatum | 聚花轮虫Conochilus sp. |
| 恩茨筒壳虫Tintinnidium entzii | 多态胶鞘轮虫Collotheca ambigua |
| 淡水筒壳虫Tintinnidium fluviatile | 卵形彩胃轮虫Chromogaster ovalis |
| 锥形似铃壳虫Tintinnopsis conus | 迈氏三肢轮虫Filinia maio |
| 小筒壳虫Tintinnidium pusillum | 奇异六腕轮虫Hexarthra mira |
| 江苏似铃壳虫Tintinnopsis kiangsuensis | 螺形龟甲轮虫Keratella cochlearis |
| 倪氏似铃壳虫Tintinnopsis niei | 曲腿龟甲轮虫KeratelIa valaa |
| 似铃壳虫Tintinnopsis sp. | 针簇多肢轮虫Polyarthra trigla |
| 管形似铃壳虫Tintinnopsis tutuformis | 冠饰异尾轮虫Trichocerca lophoessa |
| 王氏似铃壳虫Tintinnopsis wangi | 细异尾轮虫Trichocerca gracilis |
| 枝角类(Cladocera) | 等刺异尾轮虫Trichocerca similis |
| 近亲尖额溞Alona affinis | 桡足类(Copepoda) |
| 长额象鼻溞Bosmina longirostris | 桡足幼体Copepodid |
| 哲水蚤Calanoida | 无节幼体Copepod nauplii |
| 网纹溞Ceriodaphnia sp. | 如愿真剑水蚤Eucyclops speratus |
| 棘体网纹溞Ceriodaphnia setosa | 锯齿真剑水蚤Eucyclops macruroides denticulatus |
| 小栉溞Daphnia cristata | 真剑水蚤Eucyclops sp. |
| 蚤状溞Daphnia pulex | 跨立小剑水蚤Microcyclops varicans |
| 溞属Daphnia sp.1 | 球状许水蚤Schmackeria forbest |
| 溞属Daphnia sp.2 | 火腿许水蚤Schmackeria poplesia |
| 短尾秀体溞Diaphanosoma brachyurum | 汤匙华哲水蚤Sinocalanus dorrii |

②优势种

以优势度指数Y>0.02定为优势种，通过调查发现：浮游动物优势类群2门4属4种。其中原生动物类共3属3种，为淡水麻铃虫(Leprotintinnus fluviatile)、恩茨筒壳虫(Tintinnidium entzii)和倪氏似铃壳虫(Tintinnopsis niei)，优势度指数分别为0.30、0.04和0.04；轮虫类共1属1种，为针簇多肢轮虫(Polyarthra trigla)优势度指数为0.05。调查结果表明浮游动物优势类群为2门4属4种，优势度最高的3个物种为淡水麻铃虫、针簇多肢轮虫和倪氏似铃壳虫，优势度分别为0.30、0.05和0.04。

（3）底栖动物

①种类组成

根据调查及相关文献资料，本项目沿线水域有底栖动物3门22种，其中环节动物门(Annelida)物种数最多，为13种，占底栖动物物种总数的59.1%；节肢动物门(Arthropoda)为6种，占27.3%；软体动物门(Mollusca)为3种，占13.6%。

表3.4-3  高塘湖区域水系底栖动物组成一览表

| 物种 | 拉丁文 | 物种 | 拉丁文 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环节动物门 | Annelida | 沙蚕科 | Nereididae sp. |
| 指鳃尾盘虫 | Dero digata | 节肢动物门 | Arthropoda |
| 苏氏尾鳃蚓 | Branchiura sowerbyi | 摇蚊属 | Chironomus sp. |
| 厚唇嫩丝蚓 | Teneridrilus matix | 小摇蚊属 | Microchironomus sp. |
| 霍甫水丝蚓 | Limnodrilus hoffmeisteri | 长足摇蚊属 | Tanypus sp. |
| 克拉泊水丝蚓 | Limnodrilus claparedeianus | 前突摇蚊属 | Procladilus sp. |
| 巨毛水丝蚓 | Limnodrilus grandisetosus | 闽春蜓属 | Fukienogomphus sp. |
| 水丝蚓属 | Limnodrilus sp. | 钩虾科 | Gammaridae sp. |
| 盘丝蚓属 | Bothrioneurum sp. | 软体动物门 | Mollusca |
| 皮氏管水蚓 | Aulodrilus pectinatus | 长角涵螺 | Alocinma longicornis |
| 多毛管水蚓 | Aulodrilus pluriseta | 淡水壳菜 | Limnoperna fortunei |
| 管水蚓属 | Aulodrilus sp. | 河蚬 | Corbicula fluminea |
| 颤蚓属 | Tubifex sp. |  |  |

②优势种

以优势度指数Y>0.03定为优势种，本项目沿线底栖动物主要优势类群2门4属4种，环节动物门分别为厚唇嫩丝蚓(Teneridrilus matix)和沙蚕(Nereididaesp.)，其优势度分别为0.09和0.16；节肢动物门分别为长足摇蚊(Tanypus sp.)和钩虾(Gammaridae sp.)，其优势度分别为0.05和0.09。

（4）大型水生植物资源

根据调查及相关文献资料，项目区水域共发现高等水生植物16种，其中挺水植物2种，占12.5%；沉水植物10种，占62.5%；浮叶植物2种，占12.5%；漂浮植物2种，占12.5%。

表3.4-4  高塘湖区域水生植物组成一览表

| 中文名 | 拉丁名 | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 蕨类植物门 | Pteridophyta |  |
| 槐叶萍科 | Salviniaceae |  |
| 槐叶萍 | Salvinia natans | 漂浮植物 |
| 满江红科 | Azollaceae |  |
| 满江红 | Azolla imbricate | 漂浮植物 |
| 被子植物门 | Angiospermae |  |
| 单子叶植物纲 | Monocotyledoneae |  |
| 眼子菜科 | Potamopgentonaceae |  |
| 微齿眼子菜 | Potamogenton macckianus | 沉水植物 |
| 菹草 | P. crispus | 沉水植物 |
| 马来眼子菜 | P. malaianus | 沉水植物 |
| 蓖齿眼子菜 | P. pectinus | 沉水植物 |
| 水鳖科 | Hydrocharitaceae |  |
| 苦草 | Vallisneria natans | 沉水植物 |
| 轮叶黑藻 | Hydrilla verticillata | 沉水植物 |
| 禾本科 | Gramibeae |  |
| 芦苇 | Phragmites communis | 挺水植物 |
| 菰 | Zizania caduciflora | 挺水植物 |
| 茨藻科 | Najadaceae |  |
| 小茨藻 | Najas minor | 沉水植物 |
| 大茨藻 | Najas marina | 沉水植物 |
| 双子叶植物纲 | Dicotyledoneae |  |
| 睡莲科 | Nymphaeaceae |  |
| 莲 | Nelumbo nucifera | 浮叶植物 |
| 金鱼藻科 | Ceratophyllaceae |  |
| 金鱼藻 | Ceratophyllum demersum | 沉水植物 |
| 菱科 | Trapaceae |  |
| 菱 | Trapa bispinosa | 浮叶植物 |
| 小二仙草科 | Haloragidaceae |  |
| 狐尾藻 | Myriophyllum verticillatum | 沉水植物 |

（5）鱼类资源

根据调查和相关资料（安徽省渔业区划等）初步统计分析结果，项目所在水域渔业生物41种，其中鱼类37种，甲壳类4种，分别隶属于8目12科35属。鲤形目鱼类共出现28种，占沿线水域渔类物种总数的比例为68.29%；十足目鱼类共4种，占9.76%；鲇形目、胡瓜鱼目和鲈形目鱼类均为2种，分别占4.88%；鲱形目、颌针鱼目和鳢形目鱼类各1种，分别占2.44%。

沿线水域主要鱼类物种：

①鲤Cyprinus carpio

又称鲤拐子、鮘仔等，隶属于鲤形目，鲤科，鲤属。鲤为广布性底层鱼类，适应性很强，能耐寒、耐碱、耐低氧。多栖息于底质松软、水草丛生的水体，以螺、蚌、蚬和水生昆虫的幼虫等底栖动物为食，也摄取相当数量的高等植物和丝状藻类。冬季游动迟缓，在深水底层越冬。性成熟年龄在我国一般南早北迟，通常2龄达性成熟，产卵季节也有地区差异，一般于清明前后在河湾或湖汊水草丛生的地方繁殖，分批产卵，卵粘性强，粘附于水草上发育。长江流域4-5月是繁殖盛期，怀卵量变动幅度大，从8000粒至200万粒不等。当水温在25℃左右时，经4天可孵出鱼苗。

②鲫Carassius auratus

又称鲫壳、喜头，隶属于鲤形目，鲤科，鲫属。鲫为广布性中下层鱼类，周年摄食，其索饵活动不因冬季水温降低或生殖季节生理变化而停止，但以3月份摄食强度最大。属杂食性鱼类，成体以植物性食料为主，幼小个体食性与鲤几乎相同，以动物性食料为主。1龄鱼便开始性成熟，大多在2龄达到性成熟，绝对怀卵量随年龄和体长的增长而增大。繁殖季节从4月下旬到7月上旬，水温达17℃即可产卵，5月份水温20-26℃时是产卵最盛期。卵粘性，产出后粘附在水草上，一般较鲤的卵稍小，孵化期及孵出后的鱼苗习性与鲤相似。产卵场分布于沿岸水草丛生的浅水区域。

③鲢Hypophthalmichthys molitrix

又称白鲢、鲢子等，隶属于鲤形目，鲤科，鲢属，广泛分布于我国各大水系，为“四大家鱼”之一，是我国重要的养殖品种。长江流域雌鲢一般4龄成熟，亲鱼多于4月下旬至6月，当水温达18℃以上，江水上涨或流速加剧时，在有急流泡漩水的河段繁殖，卵漂浮性。栖息在水体上层，喜在浮游生物丰富多的水体中生活，为典型的滤食性鱼类。白天潜于深水处，夜间上游水面摄食浮游生物，食性以浮游植物为主，浮游动物为辅。

④鳙Aristichthys nobilis

又称胖头鱼、花鲢等，隶属于鲤形目，鲤科，鳙属，广泛分布于我国各大水系，为“四大家鱼”之一，是我国重要的养殖品种。长江流域达到初次性成熟的个体多为4龄，繁殖期一般在4-6月，产卵大多发生在水位陡涨的情况下，卵漂浮性。鳙喜欢生活在水体的中上层，为典型的滤食性鱼类，主要以浮游动物为食，如桡足类、轮虫、原生动物等，其次也食少量的藻类。

⑤翘嘴鲌Culter alburnus

又称白鱼、白条，隶属于鲤形目，鲤科，鲌属，广泛分布于我国各大流域的干、支流及附属湖泊。雌鱼3龄、雄鱼2龄达成熟，亲鱼于6-8月在水流缓慢的河湾或湖泊浅水区集群进行繁殖活动。产卵后大多进入湖泊摄食或在江湾缓流区肥育。幼鱼喜栖息于湖泊近岸水域和江河水流较缓的沿岸以及支流、河道与港湾里。冬季大小鱼群皆在河床或湖槽中越冬。翘嘴鲌栖息于水体中、上层，是以活鱼为主食的凶猛肉食性鱼类，苗期以浮游生物及水生昆虫为主食，50g以上主要吞食小鱼小虾，也吞食少量幼嫩植物。

⑥青鱼Mylopharyngodon piceus

青鱼，又称青鲩、黑鲩、螺蛳青，隶属于鲤形目，鲤科，青鱼属。主要分布于我国长江以南的平原地区，是长江中、下游流域的重要渔业资源和主要养殖对象，为我国淡水养殖的“四大家鱼”之一。青鱼栖息的水层很低，一般不游近水面，多集中在食物丰富的江河弯道和沿江湖泊中摄食肥育，在深水处越冬。喜微碱性清瘦水质，在0.5-40℃水温范围内都能存活，青鱼繁殖与生长的最适温度为22~28℃。主要摄食螺、蚬、幼蚌等贝类，兼食少量水生昆虫和节肢动物。

⑦黄颡鱼Pseudobagrus fulvidraco

又称黄呀姑、黄姑，隶属于鲇形目，鮠科，黄颡鱼属，广泛分布于我国各大流域。黄颡鱼2-4冬龄达性成熟，在南方4-5月产卵，在北方6月开始产卵。产卵活动于夜间进行，具有筑巢产卵保护后代的习性。产卵时亲鱼选择具有水草的沙泥质的浅滩，水深8-10 cm，产卵受精于穴内。雄鱼于穴口保护鱼卵孵化，并经常用胸鳍拨动，使穴中水流通，利用水流辅助卵孵化，守护到仔鱼能自行游动为止(7-8天)。黄颡鱼怀卵量为1086-4469 粒，成熟卵径1.7 mm，受精卵为黄色、粘性、沉于巢底或粘附在巢壁的水草须根等物体上发育。其产出的卵径约为2.5 mm，两天内即可孵化。黄颡鱼多在静水或江河缓流中活动，营底栖生活，白天栖息于湖水底层，夜间则游到水上层觅食。黄颡鱼是偏肉食性的杂食性鱼类，食物包括小鱼、虾、各种陆生和水生昆虫、小型软体动物和其它水生无脊椎动物，有时也捕食小型鱼类和其它鱼的鱼卵。

⑧鳜Siniperca chuatsi

又名翘嘴鳜、桂鱼、季花鱼等，隶属于鲈形目，鮨科，鳜属，广泛分布于中国东部平原的江河湖泊。天然水域中，雄性1 冬龄性成熟，雌性鱼2冬龄性成熟。在长江流域5 月中旬至7 月初为繁殖季节，北方较迟。卵的比重略大于水，半漂浮性，卵膜透明，微粘性，具弹性。6-7 月为产卵盛期，怀卵量为3-20 万粒。鳜为底层鱼类，一般栖息于静水或缓流的水体中，尤以水草茂盛的湖泊中数量最多。鳜白天侧卧在江、湖底下陷处的土穴或坑洞中，夜间在水草丛中活动、觅食，6-7 月摄食最为旺盛，生殖期强度稍下降。鳜为典型的肉食性凶猛鱼类，对饵料有较强的分辨能力，终生以活鱼、虾为主要饵料。鳜鱼苗孵出后开口就以其它鱼类的鱼苗为食，饥饿时自相残食。

表3.4-5  高塘湖区域鱼类组成一览表

| Ⅰ鲱形目 | Clupeiformes | (25)圆吻鲴 | Distoechodon tumirostris |
| --- | --- | --- | --- |
| 一鳀科 | Engraulidae | 21 鲴属 |  |
| 1 鲚属 |  | (26)细鳞斜颌鲴 | Xenocypris microlepis |
| (1)刀鲚 | Coilia nasus | 22 飘鱼属 |  |
| Ⅱ鲤形目 | Cypriniformes | (27)飘鱼 | Pseudolaubuca sinensis |
| 二鲤科 | Cyprinidae | 23 赤眼鳟属 |  |
| 2 鲤属 |  | (28)赤眼鳟 | Squaliobarbus curriculus |
| (2)鲤 | Cyprinus carpio | 三鳅科 | Cobitidae |
| 3 鲫属 |  | 24 泥鳅属 |  |
| (3)鲫 | Carassius auratus | (29)泥鳅 | Misgurnus anguillicaudatus |
| 4 麦穗鱼属 |  | Ⅲ鲇形目 | Siluriformes |
| (4)麦穗鱼 | Pseudorasbora parva | 四鲿科 | Bagridae |
| 5 鳈属 |  | 25 黄颡鱼属 |  |
| (5)华鳈 | Sarcocheilichthys sinensis | (30)黄颡鱼 | Pseudobagrus fulvidraco |
| (6)黑鳍鳈 | Sarcocheilichthys nigripinnis | (31)光泽黄颡鱼 | Pelteobaggrus nitidus |
| 6 棒花鱼属 |  | Ⅳ颌针鱼目 | Beloniformes |
| (7)棒花鱼 | Abbottina rivularis | 五鱵科 | Hemirhamphidae |
| 7 草鱼属 |  | 26 下鱵属 |  |
| (8)草鱼 | Ctenopharyngodon idellus | (32)鱵 | Hyporhamphus intermedius |
| 8 鲂属 |  | Ⅴ胡瓜鱼目 | Osmeriformes |
| (9)团头鲂 | Megalobrama amblycephala | 六银鱼科 | Salangidae |
| 9 䱗属 |  | 27 大银鱼属 |  |
| (10)䱗 | Hemiculter leucisculus | (33)大银鱼 | Protosalanx hyalocranius |
| (11)贝氏䱗 | Hemiculter bleekeri | 28 短吻银鱼属 |  |
| 10 原鲌属 |  | (34)陈氏短吻银鱼 | Salangichthys tangkahkeii |
| (12)红鳍原鲌 | Cultrichthys erythropterus | Ⅵ鲈形目 | Perciforms |
| 11 鲌属 |  | 七鮨科 | Serranidae |
| (13)翘嘴鲌 | Culter alburnus | 29 鳜属 |  |
| (14)蒙古鲌 | Culter mongolicus | (35)鳜 | Siniperca chuatsi |
| (15)达氏鲌 | Culter dabryi | 八鳗鰕虎鱼科 | Taenioididae |
| 12 鳊属 |  | 30 鳗鰕虎属 |  |
| (16)鳊 | Parabramis pekinensis | (36)须鳗鰕虎 | Taenioides cirratus |
| 13 似鳊属 |  | Ⅶ鳢形目 | Ophiocephaliformes |
| (17)似鳊 | Pseudobrama simony | 九鳢科 | Ophiocephalidae |
| 14 鱊属 |  | 31 鳢属 |  |
| (18)兴凯鱊 | Acheilognathus chankaensis | (37)乌鳢 | Channa argus |
| (19)斑条鱊 | Acheilognathus taenianalis | Ⅷ十足目 | Decapoda |
| 15 蛇鮈属 |  | 十长臂虾科 | Palaemonidae |
| (20)长蛇鮈 | Saurogobio dumerili | 32 沼虾属 |  |
| 16 银鮈属 |  | (38)日本沼虾 | Macrobrachium nipponense |
| (21)银鮈 | Squalidus argentatus | 33 白虾属 |  |
| 17 鲢属 |  | (39)秀丽白虾 | Exopalaemon modestus |
| (22)鲢 | Hypophthalmichthys molitrix | 十一鳌虾科 | Palaemonidae |
| 18 鳙属 |  | 34 原螯虾属 |  |
| (23)鳙 | Aristichthys nobilis | (40)克氏原螯虾 | Procambarusclarkii |
| 19 青鱼属 |  | 十二方蟹科 | Grapsidae |
| (24)青鱼 | Mylopharyngodon piceus | 35 绒螯蟹属 |  |
| 20 圆吻鲴属 |  | (41)中华绒螯蟹 | Eriocheir sinensis |

#### 3.4.2.2水体营养化评估

本次高塘湖水体富营养化评估引用《不同方法在高塘湖富营养化评价中的对比研究》中结论。在基于高塘湖8个水质监测点的基础上，采用营养状态指数法对高塘湖富营养化进行评价。

1、模型建立

根据《地表水资源质量评价技术规程》（SL 395-2007），评价项目包括总氮（TN）、总磷（TP）、叶绿素a（Chla）、透明度（SD）、高锰酸盐指数（CODMn），计算公式如下。

式中：EI为营养状态指数；

N为参评项目个数；

En为单个评价项目分值。

各项评价因子浓度标准对应的分值见表3.4-6，根据表中数据采用线性插值计算En。

表3.4-6  营养状态指数法评价标准及赋分值（单位：mg/L）

| 营养状态分级 | 评价项目赋分值En | TP | TN | Chla | CODMn | SD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贫营养 | 0≤EI≤20 | 10 | 0.001 | 0.02 | 0.0005 | 0.15 | 10 |
|  |  | 20 | 0.004 | 0.05 | 0.001 | 0.40 | 5 |
| 中营养 | 20<EI≤50 | 30 | 0.010 | 0.10 | 0.002 | 1 | 3 |
|  |  | 40 | 0.025 | 0.30 | 0.004 | 2 | 1.50 |
|  |  | 50 | 0.050 | 0.50 | 0.010 | 4 | 1.00 |
| 富营养 | 轻度富营养20<EI≤50 | 60 | 0.100 | 1.00 | 0.026 | 8 | 0.50 |
|  | 中度富营养60<EI≤80 | 70 | 0.200 | 2.00 | 0.010 | 10 | 0.40 |
|  |  | 80 | 0.600 | 6.00 | 0.16 | 25 | 0.30 |
|  | 重度富营养80<EI≤100 | 90 | 0.900 | 9.00 | 0.40 | 40 | 0.20 |
|  |  | 100 | 1.300 | 16.00 | 1.00 | 60 | 0.12 |

2、评价期间水质状况

引用评价期间水质状况数据。

共设置8个水质监测点位，S1代表严涧河来水、S2代表洛河来水、S3至S5代表原水产养殖区、S6代表至S7代表下游水质点、S8代表入窑河口，监测点位见图3.4-2。

图3.4-2  富营养化评价期间监测点位分布图

统计监测期间水质状况如下：

根据当地水文特征，将6-9月划分为丰水期、12月至次年的2月划分为枯水期，其它时候为平水期，求得各时期水质指标平均浓度值，监测期间水质情况如图3.4-2所示，分析可知：高锰酸钾指数浓度为2.14~18.26mg/L，在S4、S5点位浓度较高，在枯水期时S4点位达到最大值（低于V类标准值），平水期的S1点位为最小值（II类），高锰酸钾指数浓度值整体表现为枯水期>平水期>丰水期；TN浓度为0.41~1.39mg/L，在丰水期的S1点位最小（II类），枯水期的S7点位最大（IV类）)，不同水期的TN浓度全年变化不大；TP浓度超标严重，均低于V类标准值，浓度变动范围为0.22-2.37mg/L，在丰水期的S2点位最小，枯水期的S6点位达到最大值，TP浓度值整体表现为枯水期>丰水期>平水期；Chla浓度为0.021~0.072mg/L，平水期的S1点位最小，枯水期的S4点位最大，丰水期S5、S6、S7、S8点位的浓度值远大于其他点位，其他点位各时期浓度值相差不大，Chla浓度值整体表现为丰水期>枯水期>平水期，TP与Chla在不同水期的浓度变化与常规结论“水质指标优劣排序应为丰水期、平水期、枯水期”不一致，推测可能是因为丰水期研究区水体面积增大，水产养殖中黄鳝、鱼类等养殖比率大大增加，且养殖添加的饲料中P元素含量较大，而TP浓度与Chla浓度具有正相关性，进而引起Chla浓度增大；SD变动范围为0.23~0.82m，在枯水期SD值较大，其次是平水期、丰水期SD值最低，这主要是因为夏季干旱，上游开闸放水满足周边城市灌溉需求，因此下游水体较为浑浊。

图3.4-3  富营养化评价期间水质状况

3、营养状态指数法评价结果

采用营养状态指数法评价结果如表3.4-7所示，分析可知：高塘湖整体处于轻度-中度富营养，其中S4、S5、S6点位处于中度富营养，其他点位为轻度富营养，但EI值都接近中度富营养，EI综合得分为56.1~63.7（营养源得分48.5~62.7，营养状态得分62.4~68.9），三种营养盐物质中TN的EI值最低（40.6），TP跟CODMn相差不大（EI值为61左右），说明TN是发生水华的限制因子。

表3.4-7  营养状态指数法评价结果

| 项目 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营养源指标评分值 | CODMn | 58.7 | 54.3 | 62.1 | 68.2 | 75.3 | 62.4 | 51.5 | 57.2 |
|  | TN | 34.6 | 39.6 | 37.6 | 41.2 | 43.5 | 45.2 | 41.6 | 42.1 |
|  | TP | 53.4 | 51.7 | 58.5 | 62.6 | 69.3 | 63.2 | 64.1 | 65.2 |
|  | 平均值 | 48.9 | 48.5 | 52.7 | 57.3 | 62.7 | 56.9 | 52.4 | 54.8 |
| 营养状态评分 | SD | 81.2 | 82.7 | 75.4 | 78.1 | 71.2 | 68.5 | 63.2 | 67.5 |
|  | Chla | 52.6 | 54.1 | 51.7 | 58.5 | 59.3 | 64.1 | 62.7 | 62.5 |
|  | 平均值 | 66.9 | 68.4 | 63.6 | 68.3 | 65.3 | 66.3 | 62.9 | 65 |
| 综合评分 | 56.1 | 56.5 | 57.1 | 61.7 | 63.7 | 60.7 | 56.6 | 58.9 |
| 营养状态 | 轻度 富营养 | 轻度 富营养 | 轻度 富营养 | 中度 富营养 | 中度 富营养 | 中度 富营养 | 轻度 富营养 | 轻度 富营养 |

4、营养状态空间分布

为更直观的判断高塘湖富营养化空间分布，根据各监测点的EI值采用Arcgis软件进行插值生成全湖富营养化评价空间分布图，继而采用软件中的“栅格计算器”对其进行分级显示并统计各分值下的占比，分析可知全湖营养状态指数得分为56~64，处于轻度-重度富营养等级，处理中度富营养（60~64分）等级的水体面积占比19.91%，EI得分为56~58分水体面积占比20.66%，EI得分为58~60的水体面积占比59.43%，说明全湖全部转化为中度富营养等级风险较大。

图3.4-4  营养状态指数法空间分布

5、结论

由以上结论可知，高塘湖TP浓度超标严重，变动范围。

高塘湖TP浓度超标严重，变动范围为0.22~2.37mg/L，枯水期TP浓度值>丰水期>平水期，枯水期高锰酸钾指数浓度值>平水期>丰水期；TN浓度在不同水期相差不大，丰水期Chla浓度值>枯水期>平水期，枯水期SD值>平水期>丰水期。

采用营养状态指数法评价时，全湖EI得分56~64，处于轻度-中度富营养等级。如若不采取必要全湖净化、管理措施，全湖全部转化为中度富营养等级风险较大。

#### 3.4.2.3投放鱼类种类、规格、比例确定

1、投放鱼类种类确定

由上述章节可知，高塘湖目前处于水体轻度-中度富营养化程度，湖泊发生富营养化时出现最多的生物主要为蓝细菌和微小藻类，湖泊发生水华时常以蓝藻纲为主，进场大量出现的有微囊藻、鱼腥藻等。

鱼类是生态系统的消费者，在鱼类的摄食、排粪及排泄过程中，同时伴随着一系列的反馈作用，在水体中放养合适的鱼类可以对水体的生态平衡起到一定程度的调节作用。随着人们对水生生态系统认识的不断深入，通过改变系统中食物网的结构控制富营养化水体中的藻类成为了研究热点。1975年，Shapiro等提出了经典生物操纵理论，通过降低浮游生物食性鱼类的数量，使浮游动物的生物的数量量增加、体型增大，提高浮游动物对浮游植物的摄食效率，降低浮游植物的数量。我国一些学者从不同角度对采用生物操纵法治理水体的富营养化进行了探索。刘建康和谢平等通过在东湖利用原位围隔进行试验研究，提出了通过放养滤食性鱼类（如鲢、鳙）来直接控制浮游植物数量，直接牧食水华蓝藻的生物操纵的方法，被称为非经典的生物操纵。利用食浮游植物的鱼类来直接牧食富营养化水体中的水华藻类，降低藻类生物量，从而提高水体的透明度，改善水质，治理湖泊水体的富营养化。

（1）相似成功案例

千岛湖早年水质较差，2000年千岛湖水质已达到中度富营养化，主要污染指标为TN和TP超标引起的藻类水华。千岛湖保水渔业有限公司利用鲢鳙鱼滤食浮游生物这一独特的生物学特性，采用围隔的方式，投放鲢鳙鱼种，通过鲢鳙鱼抑制藻类的过度繁殖，最终达到净化水质的目的和效果。1999年到2006年湖区浮游植物密度降低了14%～59%，透明度提高到5米以上，鲢鳙最高产量为原先产量的4.7倍；鲢鳙等鱼类滤（摄）食浮游生物转化成优质蛋白质，间接带出了水中的氮、磷等营养盐，降低了外来营养盐对千岛湖水质影响，千岛湖现状水质已降为III类水，并称为饮用水源保护区。

江苏太湖的五里湖富营养化的治理。2006年起，中国水产科学研究院淡水渔业研究中心和无锡市农林局联合承担了太湖及五里湖“净水渔业技术研究与示范”项目。2006年对五里湖生态环境与生物多样性进行调查与评价的基础上，2007年至2010年期间，对五里湖鱼、贝等进行结构调整和放养。增殖和移植净水生物，如鲢鱼、鳙鱼、贝类、水生植物等，以净水生物调节水环境、削减水体中的氮磷，达到改善水质、修复生态、保护生物多样性的目标。工程自2006年6月实施以来，共投放各类鱼种204万尾，贝类56.14万kg，渔业资源得到了有效恢复，对该水域的水质改善产生了积极的促进作用，主要水质指标呈逐年好转的趋势，富营养化程度明显降低，长期稳定达到地表III类水质。

（2）鲢、鳙鱼特性

根据以上描述，本项目确定投放鱼类为鲢、鳙鱼，鲢鱼和鳙鱼是中国重要的淡水养殖鱼类，它们与青鱼和草鱼并称为中国淡水养殖的“四大家鱼”。

1）鲢鱼

鲢(Hypophthalmichthys molitrix)俗称白鲢，英文名：Silver carp。鲢鱼体型侧扁，成纺锤形，是著名的四大家鱼之一。鲢鱼是典型以浮游生物为食的滤食性鱼类，头较大，鳃粑特化，彼此联合成多孔的膜质片，鳃耙细长密集，主要起到类似筛网的机械过滤作用。滤食时主要靠鳃耙、腭褶与鳃耙管组成的滤食器官互相协调，滤取通过口腔中的浮游生物，主要滤食水中的浮游植物及有机碎屑等。

鲢鱼鳃杷特化，彼此联合成多孔的膜质片，鲢鳃耙细长，主要起到类似筛网的机械过滤作用；鲢鳃耙致密，对水流的阻力相应增大，从而滤水速度较慢，因此鲢鱼肠管中的食物以浮游植物为主。鲢鱼的腮耙照片如图3.4-4所示，其鳃耙间距为8~20μm，侧突起间距为15~33μm，可滤食的最小食物规格为8~20μm×15~33μm，鲢滤食的藻类大小为8~100μm。由于一般水体中的浮游植物个数多于浮游动物。在多种藻类共存的水体中，鲢对每一种藻类的滤取效率随藻类规格的增大而增大。

2）鳙鱼

鳙(Aristchthys mobili)俗称花鲢，英文名：Bighead crap。鳙鱼体型与鲢鱼相似，也是四大家鱼之一。鳙鱼是典型以浮游动物为食的滤食性鱼类，头部肥大，腮孔较大，鳃耙细密呈页状，但不联合，其腮耙间隙较鲢鱼腮耙间隙要大，所以其主要实际滤食的食物规格也较大。

鳙鱼腮孔较大，鳃耙细密呈页状，但不联合，其腮耙间隙较鲢鱼腮耙间隙要大，所以其主要实际滤食的食物规格也较大。如图3.4-5所示，鳃耙间距在23.4~72.0μm之间，侧突起间距为29.8-55.8μm，可滤食的最小食物规格为8~20μm×15~33μm，鳙滤食的藻类大小为17-3000um，其主要实际滤食的食物规格与鲢鱼相比也较大。

| 鲢鱼的鳃耙照片 | 鳙鱼的鳃耙照片 |
| --- | --- |

图3.4-5  鲢、鳙鱼鳃耙照片

虽然鲢、鳙鱼都以滤食蓝藻和绿藻为主，但鳙滤食蓝藻比鲢多，而鲢滤食绿藻比鳙多。

2、高塘湖滤食性鱼类的鱼载量

参考省内渔业资源环境条件相近的湖泊鱼产潜力参数，高塘湖平均透明度为0.40m，可简化通过透明度与浮游生物量的计算公式为：Y=168.465-3.516X。(n=84,r=0.6086)浮游植物量：Y，mg/L，透明度：X，cm。按此计算，浮游生物量为27.825mg/L。借鉴同类水面实测值：浮游植物生物量15.236mg/L，浮游植物年P/B系数为65，鲢鱼对浮游植物利用率取35%，饵料系数取40；浮游动物现存量12.589mg/L，浮游动物年P/B系数为60，鳙鱼对浮游动物利用率取50%，饵料系数取10。依据下列鱼产潜力计算公式：

鱼产潜力=（kg/亩）。腐屑和絮凝菌团的可供鱼产潜力按浮游植物鱼产潜力的50%计算。测算高塘湖鲢、鳙鱼产潜力分别为17.38kg/亩和20.57kg/亩。淮南市大通区境内高塘湖生态渔业可利用面积按4.3万亩计算，鲢、鳙年产量分别为74.73万kg和88.45万kg。

3、鲢鳙鱼类投放规格、比例

湖泊鲢鳙鱼类鱼载量163.18万kg，以生态效益最大化为原则，制定一个合理的放养密度。其计算公式为：Y=X•A/W，其中：密度Y，尾/亩；预期产量X，kg/亩；回捕率A，%；期望出产规格W，kg/尾。考虑水质净化和可持续发展，兼顾其它鱼类和底栖动物的生长，湖泊鱼类放养滤食性鱼类数量设计为：投放鲢鱼种规格0.35～0.75kg/尾，投放数量15～20万kg，投放鳙鱼种规格0.35～1.0kg/尾，投放数量17.0～22.0万kg。

4、鲢、鳙鱼种投放要求

（1）鱼种来源。首先是鲢鳙鱼种来源数量有保障，其次是鱼种要来源于市级以上水产良种场，第三是交通运输方便。

（2）鱼种质量。健康活泼、规格整齐，无伤无病、成活率高。

（3）鱼种检疫。注意采购前的鱼种检疫，尽量选购无固定疫区良种场的鱼种，否则，必须要求出售方对鱼种的寄生虫病、国家一、二、三类疫病，按标准检疫方法进行检疫，并出示和提供检疫证明。

（4）消毒投放：鱼种投放前要进行消毒，常用3%的苏打食盐水浸泡20分钟后，分散投放，尽可能扩大投放范围，以防鱼群不易分散，被偷捕。

5、投鱼注意事项

（1）掌握好鱼种搭配比例和放养规格。在高塘湖水面中，积水面积较大，农业面源有机质和氮肥流入较多，浮游生物、有机碎屑微以及生物絮团丰富。鲢鳙作为主要的放养对象，大水面中鳙鱼生长快于鲢鱼。因此，鲢鳙搭配比例掌握在40%:60%左右，放养规格0.35kg/尾以上。

（2）掌握好投放时间：鲢鱼、鳙鱼、冬季春初（12月～3月初）水温5℃～12℃时放养，螺蚌类春初（3月～4月初）水温10℃～15℃时移植，在这种温度条件有助于提高鱼种、螺蚌种成活率。

（3）掌握好投放地点：调查湖泊水深、底质、饵料和敌害生物、考察风力、风向等，确定适宜的放养湖区，一般选择湖底倾斜度小，水位落差较小，底质较硬的湖湾处顺风投放。

（4）掌握好鱼种运输技术：选择靠近湖区的水产良种场提供的鱼种，尽可能缩短运输距离，节省运输时间，提高运输成活率。常规鱼种采用活鱼车充氧运输，根据水体温度和运输距离确定运输密度，在装卸水产苗种时，应注意快速、细致。

#### 3.4.2.4保护水生态系统

1、保护增殖定居性鱼类、虾类

稳定的湖泊生态系统中，其食物链、食物网应该是完整的，功能要素也是完整的，动植物生态群落处于动态平衡状态。高塘湖经过多年高强度开发，湖泊内的维管束植物、土著定居性鱼类、底栖生物、虾类种群相对贫乏，必须停止捕捞或进行选择性捕捞加以保护。使其保持适宜的种群数量，适量消耗有机碎屑和悬浮的絮凝菌团，周丛生物和少量的水草，维持生态平衡。

高塘湖为沿淮平原型湖泊，消落区地势相对平缓，经过一段时间的生态修复，维管束植物、周丛生物、软体动物以及水蚯蚓为主的环节动物和水生昆虫的生物量将会恢复，为土著定居性鱼类，如鲫鱼、鲤鱼、细鳞斜颌鲴、黄尾密鲴、黄颡鱼、大小银鱼、青虾等提供食物基础，维持湖区物质和能量的有效流动，逐步使湖泊生态恢复平衡。

2、保护或移植螺蛳、蚌类

1982年的历史资料：腹足类有9种，131.7 ind./m2，53.3g/m2；生物量占绝对优势，瓣鳃类7种，16.3 ind./ m2，1.19g/m2，寡毛类2种，56.9 ind./m2，2.53g/m2。自上世纪90年代中期开始以来，经过多年高强度开发，湖泊内的底栖生物极为贫乏，根据项目恢复生态与净水渔业要求，在进行湖泊底栖生物本底调查的基础上，推算移殖螺蛳、河蚌类的数量，因螺蛳、河蚌类能够自行繁殖，而又不会被捕捞，控制青鱼、鲤鱼种群数量，再根据水质、生态改善情况和渔业效果，进行调整。如两年后螺蚌等软体动物仍然欠缺，可考虑适当移植，促使湖区软体动物种群数量保持在合理的范围。

3、保护湖泊水生植被

水生维管束植物首先是草食性鱼类的主要饵料和杂食性鱼类的部分饵料，也是鱼类生活繁殖的重要条件，水生植被丰茂区域，往往为鱼类栖息、觅食、避敌提供适宜的环境条件，且为产黏性卵的鱼类（鲤鱼、鲫鱼、鲶鱼等）提供受精卵的附着基，是湖泊渔业重要的基础。其次是湖泊生态的重要组成部分，其吸收水体内的氮磷和碳源进行光合作用，对维持湖泊生态平衡，高效净化水体也会极其重要的作用。因此要像保护山地森林一样保护水生植被，适当放养草鱼，控制和维持湖泊维管束植物覆盖率30%以上，即水草覆盖水面面积13000亩以上，水生植物种类15中以上，必要时应予以移植。

#### 3.4.2.5拦污、防逃网的安装

湖区主拦网。高塘湖是淮南市与滁州市跨界水面，历史上因水资源和渔业资源管理问题出现多次纠纷。凤阳县、定远县所属湖区岸线、湖面卫生管理较为松懈，加上定远盐化、湖区周边城市居民生活污物排放，而且没有落实生态养殖和湖区管控措施，酷渔滥捕、现象仍然严重，时而还会出现偷捕、电鱼、炸鱼现象。因此即便大通区政府采取严格管理措施，控制湖面乱电、乱捕现象，放流大量鱼苗；也无法使湖区水质得到根本改变。在淮南市和滁州市暂时没有统一步调的情况下，只能在两地水面交界处设置三道18km长拦网，其中两道防污网，主要防护水面漂浮物，另外一道为防逃网箔，防止本区投放的滤食性鱼类逃至滁州管辖的湖区，遭受“灭顶”之灾。

将放流的鱼种拦蓄在本辖区湖区水域内进行自然增养殖，才能有序开展生态渔业净水工作，从而有效治理高塘湖的水体。

上窑闸口拦网。两道防污网，一道防逃网箔。主要是防止漂浮物堵塞闸口，或漂浮至淮河干流，污染淮河。另外一道防逃网箔是为了防止高塘湖内有很好净水作用的水生物种逃逸，造成湖区食物链、食物网断裂，湖泊内的功能要素缺失，结果是水质改善效果不明显。

辖区内五处湖汊拦网。每处设置两道防污网，主要是防止湖汊上游的漂浮物漂浮至主湖区湖面，影响湖区景观，污染水体。其次是防止主湖区内水生物种溯流而上，上游湖汊鱼类数量多，鱼群密集，会诱使沿岸群众偷捕，也会造成水质改善效果不明显。

图3.4-6  高塘湖防逃防污网管理示意图

#### 3.4.2.6生物资源量控制

（1）渔业资源量控制

鱼类的生长有其自身的规律，其总体规律是，随着年龄的增长，其相对增重率逐年下降，年龄越大，生长速度越慢。这一规律适应范围广泛，鲢鳙鱼也符合这种规律。一般情况下，白鲢一龄鱼重75g～300g/尾，二龄鱼300g～1500g/尾，三龄鱼1kg～3.5kg/尾，四龄鱼2kg～6kg/尾，五龄鱼3kg～10kg/尾；鳙鱼一龄鱼重100g～400g/尾，二龄鱼400g～1750g/尾，三龄鱼1.5kg～4kg/尾，四龄鱼3kg～7.5kg/尾，五龄鱼5kg～15kg/尾，六龄鱼6kg～15.75kg/尾，年龄越大增长越慢。

鱼类性成熟前生长速度快，性成熟后生长慢。白鲢的性成熟年龄为三龄，鳙鱼的性成熟年龄为四龄。鲢、鳙鱼首次性成熟之前的生长速度最快，性成熟后生长速度明显减缓，并且在若干年内变化不大。一般情况下，性成熟后，鲢鳙鱼的净增重很难达到100%，且鲢鳙鱼的饵料转化率低，饵料系数高，主要原因是从营养生长转化为生殖生长。鱼类除繁殖场外都是以个体增重来获得效益，所以，鱼类生长后期养殖成本较高。因此，从鱼类生长生理学、种群结构稳定和保持生态资源蕴藏量出发，需要进行湖区渔业资源量调节控制。

（2）捕捞控制

①捕捞强度控制。捕捞生产中严格遵循生态、循环理念，实行限量捕捞，控制起捕规格，实行捕大留小，确保渔业资源蕴藏量，保障渔业可持续发展。以保障湖区滤食性鱼类和土著定居性鱼类具有一定低龄鱼的种群数量，实现“以鱼净水、保护生态”的目标。

②捕捞网目控制。高塘湖湖泊渔获物捕捞主要使用刺网和“赶、拦、刺、张”联合渔法。刺网主要平时控制性捕捞杂食性及肉食性鱼类，而“赶、拦、刺、张”联合渔法是集中捕捞滤食性鱼类。

1）刺网的网目确定。在同一水域内，鱼类的种类繁多，体型不一，但同一体型鱼类的鱼体断面和体长保持一定的比例关系，网目的尺寸和适合刺捕的鱼体体长之间同样保持一定的比例关系，因此可以通过以下公式计算网目大小：

a=KL；K=0.225S/L=0.225n

a--网目的目角长（mm）；L--鱼体长（mm）；S--鱼体最大截面周长（mm）；K--鱼类的体形系数。

所以建设单位可以根据杂食性及肉食性鱼类的种群结构和密度调查以及生产实际，设计捕捞刺网的网目。一般湖泊捕捞杂食性鱼类，如鲫鱼、鲤鱼，可根据生产实际决定刺网网目大小。捕捞杂食性、肉食性鱼类使用的网目要求大于40m，不宜过小。

2）“赶、拦、刺、张”联合渔法。“赶、拦、刺、张”联合渔法是被动性渔具，作业中通过拦网和赶鱼工具的结合，以捕捞鲢鳙鱼为主要对象，适宜大中型湖泊使用。

拦网、刺网（三层）、张网（畚箕网）的网目大小的计算方法与刺网相似，可根据湖泊鲢鳙鱼的生长和种群结构，拦网、张网网目可采用80～100mm，用于赶鱼的刺网网目采用120～140mm。起捕规格为1.5kg/尾以上，拦网、张网网目可采用40～60mm，用于赶鱼的刺网网目采用70～90mm。为了保持水体内鲢鳙鱼的种群数量，有效转化水体内的营养物，保护和改善水质。

（3）实行计划捕捞

根据湖泊中滤食性鱼类生长情况和种群数量，制定计划决定捕捞渔获物的数量，原则上确定每年水体类浮游生物生长缓慢的的秋冬季为捕捞季节，但水体类鱼类种群数量较大，5月至9月水产品价位较高时需要捕捞，或因调节控制某些鱼类种群数量，需要季节性捕捞时，需要向湖泊主管部门提出申请，内容包括捕捞时间、捕捞种类、捕捞规格、捕捞数量、捕捞方式等，获批后进行适度捕捞，捕捞量报主管部门登记，计入年度总渔获量。

#### 3.4.2.7运输方案

本项目投湖鱼苗来自市级及以上水产良种场，鱼苗储存在水罐中，每年12月至次年3月进行鱼苗的投放。鱼苗通过运输车辆运至投放点，运输路线见下图所示。

图3.4-7  高塘湖鱼苗运输路径图

鱼苗运输过程管理要求：

（1）合理规划运输时间，避免在车流高峰时间运输。

（2）跨越水体的装运应做到定车、定人。

（3）鱼苗运输车辆需设置明显的标识。

（4）运输前必须确保装鱼苗的容器密闭，避免造成运输过程鱼苗倾散的事故发生。

（5）应对各运输车辆定期维护和检修，防患于未然，保持车辆在良好工作状态。

3.5组织施工

3.5.1施工营地

高塘湖湖面安装防逃防污网时，主要工作场所在施工作业的船上，施工人员采用租用湖区周边村庄居民住宅作为施工营地，不设置施工营地。

3.5.2施工用电、用水

本工程施工用电量不大，主要为施工生活用电，由船舶上汽油发动机发电供给使用。

项目区域水源丰富，路线距离上窑镇较近，施工人员生活用水可保证。

3.5.3施工建筑材料

本次湖泊整治工程施工内容主要为防逃防污网的建设，主要施工材料包括防逃防污网，防逃防污网可从当地材料市场购买。

3.6工程占地及拆迁情况

3.6.1临时用地

本项目征用土地主要为临时征地。

本工程临时占地为0.0288hm2，临时用地主要为物资堆放区、施工道路区，工程临时占地类型、数量等情况见表3.6-1。

表3.6-1  工程临时占地类型、数量和性质表

| 工程分区 | 占地类型及数量（hm²） |
| --- | --- |
|  | 耕地 | 林地 | 荒草地 | 交通运输用地 | 滩涂地 | 坑塘水面 | 合计 |
| 物资堆放区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0.027 |
| 施工道路区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.0018 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0288 | 0 | 0.0288 |

图3.6-1  工程临时占地区域概况

3.6.2拆迁情况

本工程不涉及拆迁。

3.7工程施工进度安排

3.7.1实施期限

本项目实施期限为2020年10月至2030年12月。

3.7.2施工进度

（1）2019年12月～2020年3月

初步完成湖泊水环境本底调查，理论推算放养鲢鳙鱼类数量，规格；

签订鱼种购销合同，必要防逃设施的安装建设和生产、管理工具的购置；

鱼种的检疫、运输、放养。

（2）2020年4月～2021年1月

定期进行湖水水质监测、浮游动植物、水生维管束植物及底栖生物调查分析；

渔业的生产管理、渔政管理湖区安全卫生管理；

第一次渔业捕捞，同时进行渔获物生长状况调查分析；

阶段性总结，评价净水生物调控及改善湖泊水环境的效果，分析存在的问题，调整下阶段实施方案。

（3）2021年2月～2022年1月

实施方案改进，调整净水生物鲢、鳙鱼放养量；

对以往放养的鱼类进行回捕，分析定居性土著鱼类种群保护增殖状况，以及保护方案的调整；

定期进行湖水水质监测及浮游动植物、维管束植物、底栖生物调查，分析保护和生态恢复效果，必要时做出调整；

总结项目实施阶段性成果，综合评价高塘湖生态净水渔业和水质保护的效果。

（4）2022年2月～2030年12月

根据项目生态净水渔业和水质保护的效果，总结制定高塘湖“生态净水”渔业方案，长期执行，并进行长期跟踪监测。

3.8工程分析

3.8.1环境影响因素识别

#### 3.8.1.1工程建设主要环境问题

本次湖泊整治工程属于非污染型生态治理项目，治理后湖泊自身不向环境排放污染物，工程建设对环境的影响主要为水环境、生态影响。

通过工程分析可知，本工程建设主要的环境问题包括：

（1）施工期

①安装防逃防污网产生悬浮泥沙，造成SS浓度短时间增加，将影响局部水环境质量和水生生态环境；施工产生的悬浮物SS浓度增加，对浮游生物、底栖动物种类和数量产生一定的影响；施工噪声容易对鱼类等造成干扰；

②工程建设期间施工材料临时摆放将占用一定面积的土地，破坏陆域植被；

③施工机械噪声对局部声环境的影响；

④施工和材料运输车辆产生的扬尘将影响工程区域大气环境；

⑤施工人员生活垃圾将对环境及卫生条件造成的影响。

（2）营运期

①湖面巡逻船只生产废水将影响区域水环境和水生生态；

②湖面巡逻船只噪声影响；

③湖面巡逻船只排放废气产生的污染影响；

④湖面巡逻船只污染事故对水环境和水生生态影响

#### 3.8.1.2环境影响识别结果

本次湖泊整治工程涉及施工范围小，工程量小，工程建设将对局部水域水文情势、水环境、生态环境、声环境等产生不利影响，工程建设还将产生部分固体废物。

工程对各环境影响因子的识别矩阵见表3.8-1。

表3.8-1  本工程影响因素和影响程度识别

| 环境因素 影响分析 | 施工期环境影响 | 营运期环境影响 |
| --- | --- | --- |
|  | 堆场建设 | 临时占地 | 堆场设施 | 水源利用 |
| 自然 资源 | 土壤 | -1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 地下水 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 地表水 | 0 | 0 | 0 | +3 |
|  | 空气 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 声环境 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生态 资源 | 景观环境 | -2 | 0 | -1 | +2 |
|  | 农业生态 | -1 | 0 | 0 | +1 |
|  | 水生生态 | -1 | 0 | 0 | +2 |
| 社会 环境 | 土地利用 | -1 | -1 | 0 | +2 |
|  | 工业发展 | 0 | -1 | -1 | +2 |
|  | 农业发展 | -1 | -1 | -1 | +2 |
|  | 交通航运 | 0 | -1 | -1 | +2 |
| 生活 质量 | 旅游休闲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 健康安全 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 社会经济 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活水平 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：表中数字表示影响程度，0表示无影响，1表示轻度，2表示中等，3表示重度。“+”表示有利影响，“-”表示不利影响。

由表3.8-1可见，本工程建设对环境的影响具有综合性和多样性，既有有利影响，也有不利影响；既有直接影响，也有间接影响；既有长期影响，也有短期影响。施工期以不利影响为主，但投加育苗、安装防逃防污网后，因为改善了水生生态系统，增加了水体自净能力，从而使水体水质得以改善、水生生物多样性增加；本工程实施后渔业产量能力大为提高，对促进区域经济发展将起到积极推动作用；总体而言，本项目的实施将产生良好的社会、经济和环境效益。

#### 3.8.1.3评价因子筛选

环境影响因子的识别与评价因子的筛选结果见表3.8-2。

表3.8-2  环境影响评价因子筛选

| 环境要素 | 施工期 | 营运期 |
| --- | --- | --- |
| 水环境 | SS、COD、NH3-N、 （悬浮泥沙和施工人员生活污水） | 流速、水位、COD、NH3-N、SS （船只油污水及生活污水） |
| 生态环境 | 悬浮泥沙 | 水生生态和渔业资源，生态恢复及补偿 |
| 环境空气 | TSP（道路扬尘）、SO2、NOX、烃类化合物（施工船只燃油废气） | SO2、NOX、烃类化合物 （巡逻船只燃油废气） |
| 声环境 | 等效连续A声级 （施工运输船噪声） | 等效连续A声级 （巡逻船只噪声） |
| 固体废物 | 施工人员生活垃圾 | 巡逻人员生活垃圾 |
| 环境风险 | 施工船只溢油事故 | 巡逻船只溢油事故、碰撞事故 |

3.8.2施工工艺

#### 3.8.2.1投鱼工艺

①鱼苗的放养

苗种主要依靠水生生态环境自然繁殖培育，苗种的选择，关键是选用无病、不带病毒、体形完整、活泼健壮的苗种。本项目鱼苗从淮南市及以上水产良种场购买，购买的鱼苗安放在储罐中，由卖方负责运输。放鱼苗前需对鱼苗进行消毒，不得携带WSSV、TSV、IHHNV和IMNV等几种特定的病原和弧菌，本工程采用3%食盐水（水温与湖泊水温基本一致）对鱼苗浸泡20分钟，分散投放，尽可能扩大投放范围，以防鱼群不易分散，被群众偷捕。

每年12月至次年3月进行鱼苗放养，鱼苗运至养殖池塘后，不能直接倒入池塘中，本工程高塘湖边设置了三处鱼苗投放点（见图3.8-1），鱼苗通过人工安置的滑到，顺着水流进入湖中，放苗时尽量避免将池水搅浑。

本项目鱼苗投放点位置信息见表3.8-3所示。

表3.8-3  本项目鱼苗投放点位置信息表

| 序号 | 点位名称 | 点位坐标 | 投放时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上窑闸口投放点 | E117°08′39″、N32°42′42″ | 12月至次年3月 |
| 2 | 洞山东路投放点 | E117°10′58″、N32°37′19″ | 12月至次年3月 |
| 3 | 小庄孜老家投放点 | E117°11′03″、N32°34′25″ | 12月至次年3月 |

图3.8-1  本项目鱼苗投放点位分布图

②病害的防治

病害的防治“以防为主，防治结合”的原则，日常管理要密切注意养殖品种的摄食、游动情况及体色有无异常，及时发现病害前兆并采取相应防治措施。

#### 3.8.2.2防逃防污网工艺

本项目透水构筑物采用钢柱结构，钢柱从市场采购，主要施工顺序：施工场地准备→现场测量放线定位→船舶就位→吊桩、插桩→压桩→接网→固定→连线。

购买的钢柱临时堆放在岸边，由船舶沿线统一安放。通过现场测量放线，定位好需要安装的边界。船只载着钢柱沿线投放，钢柱一端拴上绳，缓缓放入水中，直接插进湖底，钢柱与钢柱之间通过尼龙绳链接。施工人员水下作业，通过人工方式安装拦网，确保拦网与钢柱之间安装稳固。

3.8.3施工期影响环节分析

#### 3.8.3.1施工期废水

施工期废水主要包括施工人员生活污水，主要污染物为SS、CODcr、NH3-N等。

生活污染源强按下式计算：

Wi=A(Ci(d

式中：Wi为第i种污染物的年排放量（t/a）；

A为施工工地人数（人数/d）；

Ci为第i种污染物单人排放系数（kg/人(d）；

d为年施工天数。

类比同类项目，本工程施工高峰期人员数量约为20人，年施工天数按30天计。按每人每天生活用水150L，排放系数0.8折算，其中COD浓度为350mg/L、NH3-N浓度为35mg/L、SS浓度为300mg/L。施工人员生活污染物产生量预测结果见表3.8-4。

根据现场实际情况，高塘湖距离上窑镇较近，施工人员就近租用民房，生活污水主要依托上窑镇生活污水处理设施。

表3.8-4  施工人员生活污水污染物产生量统计表（单位：t/a）

| 施工人数/d | 废水（m3/a） | COD | NH3-N | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 90 | 0.0315 | 0.00315 | 0.027 |

#### 3.8.3.2施工期噪声

工程施工的噪声源主要为运输车辆流动噪声源，参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）、《水电水利工程施工机械选择设计导则》（DL/T5133-2001）以及《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）以及项目可研报告，工程所用机械及其产生的噪声污染源强见表3.8-5。

表3.8-5  施工机械源强一览表（单位：dB(A)）

| 施工阶段 | 机械名称 | 测点距施工机械距离 | 参考声压级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运输阶段 | 8t自卸汽车 | 5 | 80 |
| 安装拦网 | 船只（发动机） | 5 | 84 |

#### 3.8.3.3施工期废气

1）燃油废气

施工期主要污染环节为：工程施工船舶、运输车辆在运行过程中排放少量的燃油废气，主要污染因子为SO2、NOX、烃类化合物。

2）施工及道路扬尘

施工期的废气污染源主要指汽车运输扬尘，道路扬尘量与地面粉尘厚度有关，可采用如下公式计算：

式中：

－汽车扬尘量（kg/km·辆）；

－汽车速度（km/h）；

－汽车载重量（t/辆）；

－道路表面积尘量（kg/m2）。

经计算，运输鱼苗以及拦网、钢柱车辆的道路扬尘量约为1.37kg/km·辆。

施工期运输车辆产生的粉尘将对周围环境产生污染，根据有关单位在市政施工现场实测资料指出，在一般气象条件下，平均风速2.5m/s的情况下，建筑工地内TSP浓度为上风向对照点的2.0-2.5倍，根据本次监测的TSP日均浓度范围推算，施工现场的扬尘浓度在0.774-1.635mg/m3之间。

#### 3.8.3.4施工期固体废弃物

固体废物主要位施工人员生活垃圾。

施工高峰期施工人员将达到20人，生活垃圾发生量按1.0kg/人·天计，施工高峰期生活垃圾发生量约为20kg/d。施工期施工人员生活垃圾发生总量为0.6t/a。生活垃圾可集中堆放后由上窑镇环卫部门及时清运处置，减轻对环境的影响。

#### 3.8.3.5施工期生态环境影响

本工程施工期对生态环境的影响主要表现在施工临时占地对陆生生态系统的影响，拦网安装工程对水生生态系统的影响。

由于本项目临时占地仅堆放拦网、钢柱，不涉及土建等施工内容，故临时占地对地形地貌、植被损失等影响较小。

如不采取防治措施，不仅会影响工程的施工和安全运行，而且会对土地资源、河流水质、自然景观和生态环境造成不利影响和危害。工程建设过程中必须合理布设水土保持措施，有效控制新增水土流失。

由于拦网安装过程局部影响了底栖水生生物栖息生境，降低了水生生物量，水生态系统完整性和稳定性受到一定程度的影响，而且安装过程会扰动水体，增加悬浮物，降低浮游动、植物栖息水体的透明度，改变局部水域水生生物组成和数量。

3.8.4运营期影响环节分析

#### 3.8.4.1对水文情势影响

本项目基本沿行政管理区边界设置了防逃防污网，尽量保留原有湖泊的平面形态，不会对湖泊原来的稳定产生大的影响。由于湖泊水速流动较缓，湖泊内水生生态系统分布稳定，拦网的建设虽然在一定程度上隔开了高塘湖，但并不影响水中动植物分布，不影响水生生态系统，拦网建成后，工程对总体湖泊的稳定无明显不利影响。

#### 3.8.4.2运营期地表水污染源

本项目运营期水污染源主要有日常巡逻船只产生的生活污水。

本项目日常巡逻船上定员5人，共安排20艘船。按每人每天用水量100L/（人·天）、生活污水排放系数取0.8，估算船舶生活污水发生量，主要污染因子COD、NH3-N、SS的浓度按350mg/L、35mg/L、300mg/L计。

巡逻船只生活污水产生量见表3.8-6所示。

表3.8-6  运营期巡逻船只生活污水产生量

| 污水类型 | 统计项目 | 产生量 |
| --- | --- | --- |
| 巡逻船只 生活污水 | 污水产生量 | 3650t/a |
|  | COD | 1.28t/a |
|  | NH3-N | 0.128t/a |
|  | SS | 1.095t/a |

巡逻船只产生的生活污水经船只自带的废水收集装置收集后，暂存于船只内，由吸粪车定期收集清理，吸粪车生活污水排入上窑工业集聚区污水处理厂处理，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，排入窑河。巡逻船生活污水收集处理情况如表3.8-7所示。

表3.8-7  本项目生活污水以及含油污水收集处理情况一览表

| 种类 | 污染物名称 | 产生情况 | 处理措施 | 出水浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度(mg/L) | 产生量(t/a) |  |  |  |
| 航道内船舶生活污水 | 废水量 | -- | 3650 | 生活污水收集装置＋吸粪车处理 | -- | 3650 |
|  | COD | 350 | 1.28 |  | 50 | 0.183 |
|  | NH3-N | 35 | 0.128 |  | 5 | 0.018 |
|  | SS | 300 | 1.095 |  | 10 | 0.037 |

#### 3.8.4.3运营期大气污染源

运营期大气污染源主要来自巡逻船只排放的废气，燃料为汽油，废气排放量采用英国劳氏船级社推荐的计算方法，每1吨燃油产生的NO2的排放量为7.2kg，SO2的排放量为10kg，本项目巡逻船只年使用燃油量为20t。

根据计算，本项目巡逻船只大气污染物排放量见下表。

表3.8-8  运营期巡逻船只废气排放量表（单位：t）

| 燃油量(t) | 船舶废气排放量（t） |
| --- | --- |
|  | NO2 | SO2 |
| 20 | 0.144 | 0.2 |

#### 3.8.4.4运营期噪声污染源

本项目运营期噪声主要来自巡逻船只运行时发动机噪声，根据同类型项目船只噪声源强，本项目运营期噪声源强见表3.8-9所示。

表3.8-9  运营期巡逻船只噪声源强表（单位：dB(A)）

| 运转速度 | 巡逻船只（距离15m） |
| --- | --- |
| 5km/h | 75 |

#### 3.8.4.5运营期固体废弃物源强

固体废物主要为船舶生活垃圾，施工船舶维修不在湖面进行，委托修理厂维修。

本项目巡逻船只每船定员5人，共设置20艘船，船员生活垃圾发生量1.0kg/(d·人)，估算年产生生活垃圾36.5t。生活垃圾经收集后，定期由上窑镇环卫部门清运。

#### 3.8.4.6运营期生态环境影响

本项目实施后，通过人工措施，可以改善水生植物群落组成，保持水体合理的生物量，促进水体中的富营养化物质和能量有效转化，三年内使高塘湖水体达到III类水质标准。

3.8.5污染源强汇总

本工程污染源强汇总见表3.8-10所示。

表3.8-10  本工程污染源强汇总表（单位：t/a）

| 污染源 | 污染物 | 污染物产生量 | 污染物排放量 | 处理处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水 | 施工期 | 施工人员生活污水 | 废水量 | 90 | / | 生活污水依托上窑镇生活污水处理设施处理 |
|  |  |  | COD | 0.0315 | / |  |
|  |  |  | NH3-N | 0.00315 | / |  |
|  |  |  | SS | 0.027 | / |  |
|  | 运营期 | 巡逻船只人员生活污水 | 废水量 | 3650 | 3650 | 由船只自带收集装置收集后，定期由吸粪车统一清运至上窑工业集聚区污水处理厂处理 |
|  |  |  | COD | 1.28 | 0.183 |  |
|  |  |  | NH3-N | 0.128 | 0.018 |  |
|  |  |  | SS | 1.095 | 0.037 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工船只噪声 | 噪声 | 58～84dB（A） | 58～84dB（A） | 减少鸣笛，加强施工管理，夜间禁止高噪声设备在声敏感点附近施工 |
|  | 运营期 | 巡逻船只发动机噪声 | 噪声 | 75dB（A） | 75dB（A） | 加强船只管理，发动机安装噪声减震设备 |
| 废气 | 施工期 | 施工粉尘、施工船只废气 | 扬尘 | / | 道路扬尘量约为1.37kg/km·辆 | 物料堆放区覆盖、车辆密闭运输 |
|  | 运营期 | 巡逻船只废气 | NO2、SO2 | / | NO2 0.144t/a、SO2 0.2t/a | 对船只加强管理 |
| 固废 | 施工期 | 施工人员生活垃圾 | 生活垃圾 | 0.6t/a | 0 | 集中堆放后由上窑镇环卫部门及时清运处置 |
|  | 运营期 | 巡逻船只人员生活垃圾 | 生活垃圾 | 36.5t/a | 0 | 集中堆放后由上窑镇环卫部门及时清运处置 |

# 4环境现状调查与评价

4.1自然环境概况

4.1.1地理位置

淮南市位于东经116°21′5″～117°12′30″，北纬31°54′8″～33°00′26″之间，地处安徽省中北部，东与滁州市毗邻，东南与合肥市接壤，西南与六安市相连，西与阜阳市相接，北与亳州市、蚌埠市交界。最东端位于大通区孔店乡王祠村以东、高塘湖中心线上，最西端位于凤台县尚塘乡侯海孜以西与利辛县接壤处，最南端位于寿县三觉镇冯楼村槐树庄以南与六安市金安区接壤处，最北端位于凤台县与蒙城县、利辛县交会的茨淮新河主航道中心线上。

高塘湖位于淮南市的东端，是淮河淮南段的重要支流，发源于定远县西北狼窝山主峰4.2km处。沿高塘湖周边有淮南市的大通区，凤阳县的武店区，长丰县的水家湖区，定远县的炉桥等四个区。高塘湖地处淮南市、凤阳县、长丰县、定远县三县一市交界处，与淮河仅一堤之隔，是一天然蓄水湖。

高塘湖地理位置见图4.1-1。

4.1.2地质地貌

淮南市市境在构造单元上属于中朝准地台淮河台坳淮南陷褶断带（即华北地台豫淮褶皱带）东部的淮南复向斜。东界为郯庐断裂，西临周口坳陷，北接蚌埠隆起，南邻合肥坳陷，南北为洞山断裂和刘府断裂夹持。区内构造以北西西向构造占主导地位，受后期强烈改造，但总体形态变化不大，复式向斜内次一级褶皱及断裂发育。地质演化历史可分为前震旦纪、震旦纪—三叠纪、侏罗纪—第四纪3个阶段，前震旦纪，淮南地壳处于活动阶段；震旦纪—三叠纪属于剧烈运动时期，先后经历了蚌埠、凤阳、皖南、加里东、华西力、印支等运动。其间地壳几度隆起沉降，形成了海陆交互相地层。特别是晚石炭纪和二叠纪时期海陆交互相的沉积环境，成为煤炭资源良好的生成条件，从而形成了境内大量的煤炭资源。侏罗纪—第四纪，经过燕山运动和喜马拉雅运动，逐渐塑造出了今天的地貌特征。

市境以淮河为界形成两种不同的地貌类型，淮河以南为丘陵，属于江淮丘陵的一部分，擦以寿县为例，北、中部为淮河冲积平原；西北部沿淮河、淠河洼池；东南部为岗地。淮河以北为地势平坦的淮北平原，淮河南岸由东至西隆起不连续的低山丘陵，环山为一斜坡地带，宽约500米～1500米，坡度10°左右，海拔40米～75米；斜坡地带以下交错衔接洪冲积二级阶地，宽500米～2500米，海拔30米～40米，坡度2°左右；舜耕山以北二级阶地以下是淮河冲积一级阶地，宽2500米～3000米，海拔25米以下，坡度平缓；一级阶地以下是淮河高位漫滩，宽2000米～3000米，海拔17米～20米，漫滩以下是淮河滨河浅滩。舜耕山以南斜坡以下，东为高塘湖一、二级洪冲积阶地,西为瓦埠湖一、二级洪冲积阶地；中为丘陵岗地。淮河以北平原地区为河间浅洼平原，地势呈西北东南向倾斜，海拔20米～24米，对高差4米～5米。

4.1.3气候特点

评价区域属暖温带半湿润大陆性季风气候区。近五年平均气温16.8℃，一年中气温最高的是7月，平均气温28-28.4℃，最低的是1月，平均气温1.2℃。一年四季中，气温春季上升快，秋季下降快。极端最高温度是1959年8月28日，达到41.2℃，最低温度出现在1955年1月16日，为零下16.7℃，日平均气温稳定通过0℃的天数有300-310天。一年活动积温5414.3-5439.52。稳定通过5℃的天数有250-257天，活动积温5130-5210℃；稳定通过10℃的天数有213天，活动积温4752.1-4755.7℃。初霜最早出现10月15日，最晚11月26日，平均11月6日。终霜最早时间是3月1日，最迟4月18日，平均3月27日。无霜期最长245天，最短79天，平均223天。全年中，春季风速最大，为3.2米/秒，夏季平均风速2.8米/秒，冬季则为2.7米/秒，风速大于秋季，小于春季，主要是夏季大风和雷雨天气多。秋季风速最小，平均值2.5米/秒，一年中风向东南风较多。

4.1.4流河水系

本项目所属水域为淮河流域，周边分布有淮河、窑河以及本项目高塘湖。

淮河发源于河南省桐柏山流经河南、安徽、江苏、山东四省，是我国五大水系之一，也是全市工农业生产与人民生活的主要水源。淮河在淮南境内长73km，河道宽一般400m左右，枯水期河道宽一般250～300m，丰水期河道宽一般400～800m，净水域面积21.5平方公里；年平均流量813m3/s，最大流量12700m3/s（1954年7月25日），最小流量0.5m3/s（1978年）；90%保证率，年平均流量300m3/s，多年最枯月平均流量20m3/s；年平均含砂量0.581kg/m3，最大含砂量17.2kg/m3，最小含砂量0.002kg/m3。

窑河又称洛河、新河，古称洛涧，是高塘湖水入淮河的通道。窑河全长104公里，流域面积1490km。高塘湖位于安徽省淮河以南窑河流域下游，通过窑河闸、窑河与淮河相通。高塘湖流域平面形状呈扇型，东西向长约49km，南北向宽约46km。流域地势为四周高中间低，由边界向湖区倾斜。按地形划分，25m高程以上丘陵和低山区面积为1160km2，占流域总面积的77.4%；20～25m之间平原区面积为248km2，占16.5%；20m高程以下的面积为92km2，占6.1%，为高塘湖湖洼区。湖区20m高程以下没有村庄，干旱年份20m高程以下面积也可耕种，基本上可以保收。高塘湖正常蓄水位17.5m，为充分利用当地水资源，近几年基本控制正常蓄水位在18～18.5m之间。窑河闸以上流域总面积1500km2，水位17.5m时，湖水面积50km，容积8500万m3。

高塘湖位于淮河南岸，淮南市上窑镇南，定远县炉桥镇西，跨淮南市、凤阳、长丰、定远县。湖面主要属淮南市，其次为定远，长丰、凤阳有少部分。由于窑河在上窑附近受地形限制缩窄，以及河口段受黄泛浸入淤高，中游低洼河段遂扩展成湖，河湖一体。南纳洛河、严涧河来水，大部为丘陵区，北流，经上窑闸（1965年建）至怀远县新城口注入淮河。新城口古称洛口，窑河亦称洛河，古称洛涧。总来水面积1490km。窑河闸主要是拒淮倒灌，其次为控制高塘湖蓄水位利于灌溉，汛期还滞蓄内水，兼收水产之利。湖区正常蓄水位17.5m，容积8500万m3，水域面积50km2，南北长16km，平均宽约3km。汛期最高水位21.0m，容积3.6亿立方米，水面积增至118km，湖底高程15.0m。是淮南市水产养殖基地之一。

高塘湖的湖面分属淮南市辖大通区、合肥市辖长丰县、滁州市辖凤阳县与定远县。高塘湖口建有窑河闸和封闭堤——幸福堤。高塘湖东侧建有大型多级抽水电灌站，设计灌溉面积3.83万公顷；目前，实际灌溉面积3.73万公顷。高塘湖是周围市县的主要农灌水源，渔业发达，具有满足较大规模农业灌溉、一定规模渔业养殖、景观娱乐用水功能。

项目评价区域水系图详见图4.1-2。

4.1.5自然资源

（1）煤炭资源：

淮南煤田远景储量444亿吨，探明储量180亿吨，占安徽省的70%，占华东地区的32%。新中国建立以后，淮南煤炭工业得到了突飞猛进的发展。1952年3月，淮南解放后兴建的第一座矿井蔡家岗煤矿（谢家集一矿）建成投产，揭开了淮南煤矿建设的序幕。1954年，谢家集二矿、三矿、李郢孜一矿先后破土兴建，分别于1956、1957年投产；1955～1964年，先后又有李郢孜二矿、毕家岗矿、李嘴孜煤矿、孔集矿动工兴建并竣工。云集淮南西部的建井工人，住窝棚、吃咸菜、战酷暑、斗严寒，创造了矿井建设的高速度。至1964年，淮南矿区新增矿井7座，设计能力达到855万吨。

2009年，淮南市煤炭产量达到8000余万吨。2011年煤炭产量已达到1亿吨左右。是中国13个亿吨煤炭煤炭基地之一。淮南由此被称为“建在金库上的城市”、“华东工业粮仓”。

（2）电力资源

淮南电力工业是伴随煤炭工业的发展而兴起的，并逐步发展成为独立的工业门类。淮南解放后，电力工业由煤矿附属地位走向独立发展的道路。国家投入了大量人力物力，对田家庵电厂进行改建，1956年，国产第一台6000千瓦发电机在田家庵电厂投产，成为我国电力工业发展的一个里程碑。此后，田家庵发电厂经过5期扩建，装机容量达到60.1万千瓦，包括了6000千瓦、1.2万千瓦、2.5万千瓦、12万千瓦等不同型号的国产、进口机组，如同一座电力工业博物馆，成为新中国电力工业发展的一个缩影。

淮南新上马的火电机组占“皖电东送”总装机量的85%以上，是“皖电东送”当之无愧的“领军主力”。截至2009年底，淮南的发电装机总容量已达到1000万千瓦，发电总量460亿千瓦时以上。是全国6个煤电基地之一。到2020年，将建成装机总容量将达到2000万千瓦时的火电基地。发电能力将超过长江三峡水电站。成为名副其实的“火电三峡”。

（3）动植物资源

淮南市地处南北交界过渡地带，气候、土壤、地形的多样性为多种动植物繁衍生息提供了适宜的环境。但由于城市规模不断扩大，人口逐年增多，境内所有山丘四周多为工厂、居民住宅。故此，多数野生兽类已不复见，偶见黄鼠狼、刺猬、野兔等，唯蝙蝠、老鼠较为常见。常见的禽类有麻雀、鹌鹑、燕子等。大雁、鹰、野鸭、野鸡等在山林湖沼中偶而可见；鸳鸯、鹭鸶、刁鱼郎、喜鹊、斑鸠、啄木鸟、白头翁、相思鸟、画眉、稻鸡、翡翠鸟，原来境内时有所见，现已基本绝迹。甲贝类有虾、蟹、螺、蚌等。由于化肥、农药的广泛使用，草虾大量减少。爬行类有龟、蛇、壁虎等。由于大量捕捉，龟、蛇已大量减少。两栖类有青蛙、蟾蜍等。昆虫类有蜂、蝶、知了、蜻蜓、螳螂、蚂蚁、蟋蟀、蝼蛄、蚱蜢、蚜虫等。

淮南市地处淮河两岸，农业生产条件优越，光热水资源丰富，土壤肥沃，非常有利于小麦、水稻生长，是发展优质专用小麦和优质水稻的适宜地区。自然植被类型为落叶、阔叶林和常绿针叶混交林。自然植被中草木植物主要有白茅、荩草和野古草等，灌木主要有酸枣、胡枝子、枸杞和柘树等。并拥有青檀、铜线树、大叶榉、糯米椴、苦槠、柞木、紫楠、银杏、楸树等乡土稀有树种。

（4）农业资源

农业物产丰饶，自然景观优美。区内农业资源丰富，拥有14万亩良田、8万亩优质水面，农作物种类有70余种，盛产优质豆类、薯类、水产品等。瓦埠湖出产的银鱼、瓦虾和刀鱼素有“瓦埠湖三秀”美名。境内有省级风景区卧龙山森林公园、八公山余脉车路山、安徽省第二大淡水湖瓦埠湖和乳山水库等秀丽自然景观。

现代农业提速，商贸流通繁荣。南部三乡镇优质粮主产区和北部三乡镇高效城郊型农业的发展格局渐成规模，孙庙黄晶梨、杨公草莓、施家湖水产以及畜禽养殖、特色种植等现代农业不断发展壮大。

根据调查，本项目影响区域内，无珍稀、濒危和国家重点保护动植物分布。

4.1.6生态环境

根据《高塘湖水质及水生生物调查报告》，高塘湖区域浮游植物常见有浮游藻类7门46属83种，其中绿藻门21属33种，裸藻门4属17种，硅藻门有9属16种，蓝藻门有7属11种，隐藻门有2属3种，甲藻门有2属2种，金藻门有1属1种。浮游动物常见有浮游动物19属，其中原生动物5属，轮虫6属，枝角类5属，桡足类3属。底栖生物常见有底栖动物24种，其中腹足类9种，瓣鳃类7种，寡毛类2种，甲壳类3种，水生昆虫2种，蛭类1种。天然定居鱼类常见有鱼类12科34属40种，其中鲤科26种。主要经济鱼类有鲤、鲫、翘咀红鲌、蒙古红鲌、乌鳢、黄颡、鳜、鳡、鲂、鳊鱼等。

具体见“3.4.2.1水生环境基础调查”章节。

4.2环境质量现状监测与评价

4.2.1大气环境质量现状监测

#### 4.2.1.1空气质量达标区判定

本次评价选择2019年作为评价基准年，引用《2019年淮南市环境质量状况公报》（http://sthjj.huainan.gov.cn/xwdt/tzgg/551526074.html）中环境空气质量部分内容，具体如下：2019年，淮南市市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）年均浓度、二氧化氮（NO2）年均浓度、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、细颗粒物（PM2.5）年均浓度、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度、臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度分别为14微克/立方米、28微克/立方米、91.3微克/立方米、53.4微克/立方米、1.1毫克/立方米和173微克/立方米，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、细颗粒物（PM2.5）年均浓度和臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准0.3倍、0.53倍和0.08倍。市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度分别较上年增加0%、7.7%、11.6%、0.8%、5.5%，一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度较上年减少8.3%。

依据《2019年淮南市环境质量状况公报》，淮南市属于环境空气质量不达标区域，超标污染物为PM10和PM2.5。

4.2.2地表水环境质量现状监测

本项目巡逻船只生活污水经收集后，定期由吸粪车收集处理，生活污水运至大通上窑工业集聚区污水处理厂，经处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入窑河。故本次引用《淮南弘盛环保科技有限公司年处理10万吨高含废盐环保综合资源化利用项目》中对窑河断面的监测数据。

同时委托安徽世标检测技术有限公司对项目区所在水域高塘湖水质进行监测。

（1）监测断面

断面布置情况见表4.2-1，断面位置见图4.2-1。

表4.2-1  地表水水质监测断面

| 河流名称 | 断面编号 | 断 面 位 置 |
| --- | --- | --- |
| 窑河 | W1 | 污水处理厂入窑河处上游500m |
|  | W2 | 污水处理厂入窑河处交汇 |
|  | W3 | 污水处理厂入窑河处下游500m |
|  | W4 | 污水处理厂入窑河处下游1000m |
| 高塘湖 | W5 | 上游老家东北管理点处 |
|  | W6 | 洞山东路管理点上游3.6km处 |
|  | W7 | 洞山东路管理点处 |
|  | W8 | 高铁管理点处 |
|  | W9 | 新河口管理点处 |

图4.2-1  环境质量现状监测图

（2）监测项目

根据地表水环境现状常规监测项目和项目排污特征，窑河监测项目为：pH、COD、BOD5、溶解氧、氨氮、总磷、挥发酚、石油类共8项指标，高塘湖监测项目为：水温、水深、透明度、浊度、溶解氧、pH、COD、氨氮、BOD5、SS、TN、TP、叶绿素a、石油类，共14个因子。

（3）采样时间与监测频次

窑河监测时间为2018年6月5日~6月6日，高塘湖监测时间为2020年7月1日~7月2日，连续监测两天，每天一次。

（4）监测及分析方法

采样方法按《环境监测技术规范》（废水部分）执行，分析方法按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中有关规定执行。

（5）水质现状监测结果

地表水监测结果见表4.2-2。

表4.2-2  水质现状监测结果（单位：mg/L，pH无量纲）

| 项目 名称 | 采样日期 | 采样地点 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 窑河 |
|  |  | 污水处理厂入窑河处上游500m | 污水处理厂入窑河处交汇 | 污水处理厂入窑河处下游500m | 污水处理厂入窑河处下游1000m |
| pH | 06月05日 | 7.80 | 8.01 | 8.02 | 8.20 |
|  | 06月06日 | 7.94 | 8.11 | 8.24 | 8.14 |
| COD | 06月05日 | 24 | 17 | 26 | 27 |
|  | 06月06日 | 26 | 26 | 27 | 25 |
| BOD5 | 06月05日 | 5.0 | 3.6 | 5.7 | 5.9 |
|  | 06月06日 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.2 |
| 氨氮 | 06月05日 | 0.546 | 0.456 | 0.468 | 0.404 |
|  | 06月06日 | 0.490 | 0.374 | 0.398 | 0.434 |
| TP | 06月05日 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
|  | 06月06日 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| 石油类 | 06月05日 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  | 06月06日 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |

（4）现状评价

地表水环境质量现状评价采用导则中推荐的标准指数法，计算公式如下：

①单项水质参数I在j点的标准指数：

Sij=Cij/Csi

②pH的标准指数为：

pHj≤7.0

pHj≥7.0

式中：Sij—污染物i在j点的标准指数

Cij—污染物i在j点的浓度  mg/C

Csi—评价选用的水质标准

SpHj—pH在j点的标准指数

pHj—j点的pH值

pHsd—评价选用的水质标准中规定的pH值下限

pHsμ—评价选用的水质标准中规定的pH值上限

以地表水各评价因子的平均浓度值作Ci计算得Pi值见表4.2-3。

表4.2-3  地表水各监测断面水质指标单项指数

| 项目名称 | 监测时间 | 评价指数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 |
| pH | 06月05日 | 0.4 | 0.505 | 0.51 | 0.6 |
|  | 06月06日 | 0.47 | 0.555 | 0.62 | 0.57 |
| COD | 06月05日 | 0.80 | 0.57 | 0.87 | 0.90 |
|  | 06月06日 | 0.87 | 0.87 | 0.90 | 0.83 |
| BOD5 | 06月05日 | 0.83 | 0.60 | 0.95 | 0.98 |
|  | 06月06日 | 0.92 | 0.95 | 0.95 | 0.87 |
| 氨氮 | 06月05日 | 0.36 | 0.30 | 0.31 | 0.27 |
|  | 06月05日 | 0.33 | 0.25 | 0.27 | 0.29 |
| TP | 06月05日 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
|  | 06月06日 | 0.47 | 0.33 | 0.33 | 0.37 |
| 石油类 | 06月05日 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
|  | 06月06日 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |

由上表可看出，窑河各监测点的评价因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准限值，各水质指标单项指数均小于1，评价区域内地表水环境质量较好。

4.2.3声环境质量现状监测

（1）监测布点

根据声源位置和周围情况，本项目在高塘湖周边敏感点外1m共布设3个监测点。噪声现状监测布点见表4.2-4和图4.2-1所示。

表4.2-4  声环境质量现状监测点位

| 监测点位序号 | 监测点位名称 | 距离岸边边界 |
| --- | --- | --- |
| N1 | 上窑镇 | 20m |
| N2 | 吴江咀 | 68m |
| N3 | 排王庄 | 115m |

（2）监测因子

等效连续A声级

（3）监测频率

2020年7月1日和7月2日，监测2天，分昼、夜监测，每次连续监测20分钟。

（4）监测方法

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的规定进行。

（5）监测结果与评价

声环境质量现状监测结果见表4.2-5。

表4.2-5  声环境现状监测结果表（单位：dB(A)）

| 点位编号 | 监测点位 | 2019.11.16 | 2019.11.17 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1 | 上窑镇 | 56.4 | 47.8 | 56.1 | 47.5 |
| N2 | 吴江咀 | 54.7 | 46.1 | 55.0 | 46.4 |
| N3 | 排王庄 | 55.8 | 47.9 | 55.9 | 47.7 |

由表可知，监测期间，厂界昼夜噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

4.2.4地下水环境质量现状监测

（1）监测布点和监测因子

项目厂区及周边布设了3个地下水现状监测点，6个水位监测点。对地下水进行采样监测，监测点位分布、监测因子见表4.2-6和图4.2-1。

表4.2-6  地下水环境质量监测点位

| 点位编号 | 监测项目 |
| --- | --- |
| D1 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO3-、HCO3-、Cl-、SO42-，水位 |
| D2 |  |
| D3 |  |
| D4 | 水位 |
| D5 |  |
| D6 |  |

（2）检测时间和频率

地下水监测采用一次取样监测法。

表4.2-7  项目监测期间地下水环境信息表

| 点位编号 | 点位坐标 | 水位埋深（m） | 水井用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | E117°8′23″ N32°43′20″ | 3.9 | 临时监测井 |
| D2 | E117°8′17″ N32°43′16″ | 3.7 | 临时监测井 |
| D3 | E117°8′7″ N32°43′11″ | 4.1 | 临时监测井 |
| D4 | E117°8′10″ N32°43′24″ | 4.5 | 临时监测井 |
| D5 | E117°8′4″ N32°43′22″ | 4.2 | 临时监测井 |
| D6 | E117°8′9″ N32°43′2″ | 4.3 | 临时监测井 |

（3）监测方法

采样方法按《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）进行。

（4）监测结果

地下水水质监测结果见表4.2-8至表4.2-10。

表4.2-8  地下水环境质量现状监测结果-1（单位：mg/L，色度：度；浑浊度：NTU，pH无量纲）

| 采样日期 | 检测点位 | 样品性状 | pH | 氨氮 | 氰化物 | 总硬度 | 硫酸盐 | 氯化物 | 耗氧量 | 挥发酚 | 氟化物 | 溶解性总固体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.7.1 | D1 | 无色、无味、清澈 | 7.4 | 0.124 | <0.004 | 274 | 67.4 | 62.7 | 1.1 | <0.0003 | 0.45 | 376 |
|  | D2 | 无色、无味、清澈 | 7.5 | 0.115 | <0.004 | 288 | 66.9 | 76.1 | 1.4 | <0.0003 | 0.51 | 390 |
|  | D3 | 无色、无味、清澈 | 7.3 | 0.098 | <0.004 | 279 | 75.4 | 65.4 | 1.4 | <0.0003 | 0.57 | 387 |

表4.2-9  地下水环境质量现状监测结果-2（单位：mg/L，砷、汞、铅、镉：μg/L）

| 采样日期 | 检测点位 | 样品性状 | 硝酸盐 （以N计） | 亚硝酸盐 （以N计） | 六价铬 | 碳酸根 | 碳酸氢根 | 砷 | 汞 | 铅 | 镉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.7.1 | D1 | 无色、无味、清澈 | 4.15 | 0.267 | <0.004 | <5 | 241 | <0.3 | <0.04 | <1 | <0.1 |
|  | D2 | 无色、无味、清澈 | 3.77 | 0.331 | <0.004 | <5 | 227 | <0.3 | <0.04 | <1 | <0.1 |
|  | D3 | 无色、无味、清澈 | 3.95 | 0.204 | <0.004 | <5 | 235 | <0.3 | <0.04 | <1 | <0.1 |

表4.2-10  地下水环境质量现状监测结果-3（单位：mg/L，菌落总数：cfu/mL，总大肠菌群：MPN/100mL）

| 采样日期 | 检测点位 | 样品性状 | Cl- | SO42- | 铁 | 锰 | 钾 | 钠 | 钙 | 镁 | 菌落 总数 | 总大肠 菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.7.1 | D1 | 无色、无味、清澈 | 62.7 | 67.4 | <0.03 | <0.01 | 5.78 | 21.4 | 79.4 | 18.4 | 24 | <2 |
|  | D2 | 无色、无味、清澈 | 76.1 | 66.9 | <0.03 | <0.01 | 6.21 | 22.8 | 86.5 | 17.5 | 28 | <2 |
|  | D3 | 无色、无味、清澈 | 65.4 | 75.4 | <0.03 | <0.01 | 6.05 | 23.1 | 81.9 | 18.1 | 32 | <2 |

根据表4.2-8至表4.2-10所示，各监测点位各指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。说明目前区域地下水环境质量现状总体较好。

# 5环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响及污染防治措施分析

5.1.1废水

本项目施工期污水主要为施工道路和车辆的冲洗废水和施工人员的生活污水。

冲洗废水主要来源于道路的冲洗，主要污染物为SS，经废水沉淀池沉淀后回用，不外排。施工人员的生活污水经施工船舶污水收集装置收集后，统一由环卫吸粪车清运。

施工期生活污水排放量为216t。本项目在施工过程中，平均施工人数按35人统计。采用经验系数法，预测生活污水产生量，人均排放生活污水40L/人计，排放系数0.85，则施工期的生活废水排放量为1.2t/d。废水中COD的浓度约为250~350mg/L，SS浓度约为150~200mg/L。本项目施工期一期为6个月，则施工期生活废水排放总量为216 t，COD总排放量约为54kg，SS的排放量约为32.4kg。

工程施工期间产生的废水量较大，若不经处理或处理不当直接外排，对周围的地表水环境会造成污染。评价建议对施工废水采取以下污染控制措施：

（1）加强管理，应注意施工废水不可任意直接排放。施工期间在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象。

（2）施工现场产生的生活污水应加以收集不得随意排放至高塘湖或周边水沟。

（3）检修、清洗施工机械和车辆必须定点，场地须有防渗地坪，并将清洗、检修水收集后经沉淀后排放，可回用于施工堆场的洒水抑尘。

5.1.2废气

本工程项目建设过程中，粉尘污染主要来源于：

（1）搅拌车辆和运输车辆往来将造成地面扬尘。

（2）施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘。

上述施工过程中产生的废气、粉尘及扬尘将会造成周围大气环境污染，其中又以粉尘的危害较为严重。

施工期间产生的粉尘（扬尘）污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。根据相关单位在市政施工现场的实测资料，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s时，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3（相当于空气质量标准的1.6倍）。当有围栏时，在同等条件下，其影响距离可缩短40%（即缩短60m）。当风速大于5m/s时，施工现场及其下风向部分区域TSP浓度将超过空气质量标准中的二级标准，而且随着风速的增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

结合《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）、《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》（皖政〔2013〕89号）以及《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》等文件要求，建筑工程施工现场扬尘污染防治应做到施工范围全覆盖。工地周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。具体防治对策和措施如下：

（1）防治扬尘污染的费用应当列入工程建设成本。建设单位在招标文件中应当要求投标人在投标文件中，制定施工现场扬尘污染防治措施，并列入技术标评标内容。中标人与建设单位签订的合同中应当包括招标文件中的施工现场扬尘污染防治措施，并明确扬尘污染防治责任。

（2）施工现场应实行封闭围挡，围挡底边应当设置防溢基础，不得有泥浆外漏；围挡应安全可靠；围挡高度不应低于1.8m；围挡上部宜设置朝向场内区域的喷雾装置，每组间隔不宜大于4m；围挡立面应保持干净、整洁，宜定时清理；围挡应保证施工作业人员和周边行人的安全，且牢固、美观、环保、无破损。

（3）施工现场临时设施、临时道路的设置应科学合理，并应符合安全、消防、节能、环保等有关规定。施工区、材料加工及存放区应与办公区、生活区划分清楚，并应采取相应的隔离措施；施工现场出入口、主要道路必须采用硬化处理措施，尽量做到“永临结合”。宜设置循环通道或贯通的施工道路，其宽度和承载力应满足车辆通行和消防要求:沿施工道路两侧宜通长布设标准化的道路喷淋系统；施工现场辅助临时道路、施工用材料堆放场、临时停车场地等应采取铺砌块(砖)、焦渣、碎石铺装等固化措施；地面应进行硬化或绿化，优先使用能重复利用的预制砖、铺砌块等材料；施工场区内裸露场地和堆放的土方必须采用防尘网覆盖、绿化或固化等扬尘污染防治措施；施工现场地表水和地下管沟应排水畅通，场地无积水。严禁将污水直接排入雨水管网，污水宜沉淀后重复使用；建设单位负责对待建场地裸露地面应进行覆盖，超过三个月的，应当进行临时绿化或者透水铺装。

（4）施工现场出入口大门内侧场内主道路应按有关规定固定设置车辆自动冲洗设施，包括冲洗平台、冲洗设备、排水沟、沉淀池等。特殊情况及拆除工程施工现场，可采用满足现场冲洗要求的移动式冲洗设备；车辆冲洗应有专人负责并填写台账。确保车辆外部、底盘、轮胎处不得粘有污物和泥土，施工工地大门外车辆出口路面上不应有明显的泥印和泥浆水，以及砂石、灰土等易扬尘材料；车辆冲洗宜采用循环用水，设置分级沉淀池，沉淀池应做防渗处理，污水不得直接排入市政管网，沉淀池、排水沟中积存的污泥应定期清理；洗装置应从工程开工之日起设置，并保留至工程竣工，对损坏的设备要及时进行维修，保证正常使用。

（5）砂石等散体材料应设置围挡，集中、分类堆放，并采取防尘网覆盖或其他防尘措施；水泥、粉煤灰、灰土等易产生扬尘的细预粒建筑材料应进行密闭存放或设置围挡进行封闭、覆盖，使用过程中应采取有效抑尘措施；现场搅拌机、砂浆罐必须设置防尘降噪棚，棚体需封闭，棚内应采取有效摔尘措施；严禁在施工现场国档外堆放建筑材料和建筑垃圾；场内装卸、搬运易扬尘材科应遮盖、封闭或洒水；施工现场土方堆放时，应采取覆盖防尘网、绿化等防尘措施，并定时洒水，还应做到土方堆放高度不宜超过相邻围挡、使用土方时禁止将所有遮盖的防尘网全部打开、雨季时应采取措施防止随雨水冲刷进入水体或市政雨水管道。

（6）建筑垃圾处置实行减量化、资源化、无害化和“谁产生、谁处置”的原则；施工单位应当合理利用资源，防止浪费，减少渣与建筑垃圾的产出量；施工现场建筑垃圾应集中、分类堆放，严密遮盖，必要时建立密闭式垃圾站；楼层内清理施工垃圾，应采取先酒水降尘后清扫的作业方法，并使用密闭式专用垃圾通道(管道)或袋装清运；施工现场内严禁随意丢弃和焚烧各类废弃物，严禁高空抛洒建筑垃圾；施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过48小时的，则应在施工工地内设置临时堆放场，并采取下列措施：

①覆盖防尘布、防尘网

②定期喷洒抑尘剂

③定期洒水压尘

④其他有效的防尘措施

建筑垃圾和土方运输车辆运输中必须采取密闭措施，切实达到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘的要求，按规定的时间、地点、线路运输和装卸；外运泥浆应使用具有吸排性能的密封罐车。

5.1.3噪声

施工期噪声主要是各种施工船舶运行时所产生的噪声和车辆行驶时产生的噪声。

（1）施工阶段的主要噪声设备有施工船舶、运输车辆等。这些机械设备的噪声源强一般在89~96dB(A)。项目现场施工机械设备噪声较高，而且实际施工过程中往往是多种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将更高，辐射范围亦更大。根据类比调查，叠加后的噪声增值约3~8dB，一般不会超过10dB。施工设备噪声对周围地区声环境的影响评价，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。

（2）噪声预测分析

本项目由于是采用单元操作的方式进行，不能对施工噪声源作出明确的定位，会在一定程度上影响施工噪声预测的准确性。为此，本评价在根据噪声预测模式中对不同施工阶段的噪声衰减情况进行预测时，采用最不利原则，噪声源强取各阶段发生频率最高、源强最大叠加值。

由于施工机械产生的噪声主要属中、低频噪声，因此在预测其影响时只考虑其扩散衰减。本报告选用环评导则推荐的噪声影响预测模式对施工阶段噪声影响进行预测。噪声从声源传播到受声点，受传播距离、空气吸收与屏障等因素的影响，会使其产生衰减。施工噪声随距离增加而衰减，采用的声级衰减模式为：

LA(r) = LA(r0) - 20Lg(r/r0)

式中：

LA(r)为距声源r处的A声级；

LA(r0)为距声源r0处的A声级；

r为距声源的距离，m；

r0为距声源的距离，m。

声级叠加模式为：

Leq = 10Lg(100.1LAi + 100.1LAx)

式中：

Leq为预测点的总等效A声级；

LAi为第i个等效外声源在预测点产生的A声级；

LAx为预测点的现状值。

将每种设备的噪声值分别代入上述两式进行计算，施工现场往往有多台设备同时运转，将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级，计算结果见表5.1-1和表5.1-2。

表5.1-1  单台设备噪声预测结果（单位：dB(A)）

| 项目 设备名称 | 噪声值 [dB(A)] | 场界隔声[dB(A)] | 离场界最近距离(m) | 距声源不同距离的噪声预测值[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| 运输车辆 | 96.0 | 15 | 10 | 61.0 | 47.0 | 41.0 | 37.5 | 35.0 | 33.0 |
| 施工船舶 | 89.0 | 15 | 10 | 54.0 | 40.0 | 34.0 | 30.5 | 28.0 | 26.0 |

项目仅在昼间施工，夜间不施工。根据表5.1-1的噪声预测结果，可以看出：施工现场主要噪声源来自运输车辆和施工船舶，根据距离衰减预测内容，正常施工情况下，在距离声源10m处，场界噪声值均能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》中规定的昼间70dB（A）标准。

为了尽量减少因本项目施工而给周围人们生活带来不利影响，本评价建议采取以下控制措施：

①为减轻施工噪声对周围居民的影响，施工期应严格执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》有关规定，加强管理，控制同时作业的高噪声设备的数量。夜间禁止进行打桩作业。

②施工机械噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，对于此类情况，一般可采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解。如噪声源强大的作业可放在昼间（06:00~22:00）或对各种施工机械作业时间加以适当调整。

③对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等施工声源，要求施工队通过文明施工、加强有效管理加以缓解。

④考虑到项目施工期间工地来往车辆行驶可能会对沿途声环境造成一定的影响，本次评价建议工程施工材料运输应安排在白天进行，禁止夜间扰民。

⑤运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛；同时应合理安排施工工期，尽量避免夜间施工，如需进行夜间施工作业，需征得当地环保部门的同意，并告知周围居民，取得当地居民的谅解和支持。

⑥考虑到项目施工期间施工船舶在湖上作业可能会对湖内浮游动物的栖息造成一定的影响，本次评价建议湖面作业施工应安排在白天进行。

5.1.4固体废物

施工垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍的生活垃圾。

施工期间将涉及到材料运输、物料堆放等工程，在此期间将可能产生一定数量的废弃建筑材料如砂石、土石方、破损管网等。

本项目施工建设期间，在施工现场必然有大量的施工人员工作和生活，其日常生活将产生一定数量的生活垃圾。生活垃圾如不及时进行清运处理，则会腐烂变质，滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。

因此，工程建设期间对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。对生活垃圾要进行专门收集，并定期将之送往较近的垃圾场进行合理处置，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染。

5.2营运期环境影响预测与评价

5.2.1大气环境影响分析

运营期大气污染源主要来自巡逻船只排放的废气，燃料为汽油，污染物为SO2、NO2，属于移动式、间歇式的污染源。湖面设置4个水上管理点，不涉及设置生活设施，仅为巡逻船只的水上停靠点，不涉及集中污染源排放，因此项目无需进行大气环境影响预测分析。

5.2.2地表水环境影响分析

本项目运营期水污染源主要有日常巡逻船只产生的生活污水。巡逻船只产生的生活污水经船只自带的废水收集装置收集后，暂存于船只内，由吸粪车定期收集清理，吸粪车生活污水排入上窑工业集聚区污水处理厂处理，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，排入窑河。

因此，本评价认为，本项目废水采取上述处理措施，对周围地表水环境造成影响较小，不会降低现有的水体功能。

#### 5.2.2.1废水污染物排放信息表

表5.2-1  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 治理措施 | 排放口 编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施 编号 | 污染治理设施 名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活污水 | pH、COD、氨氮、SS | 收集后由环卫吸粪车清运至上窑工业集聚区污水处理厂 | / | 1 | 上窑工业集聚区污水处理厂 | 调节沉淀+SBR反应器+消毒池 | / | (是 □否 | □企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放 |

#### 5.2.2.2地表水环境影响评价自查表

表5.2-2  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型(；水文要素影响型( |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区(；应用水取水口(；涉水的自然保护区(；重要湿地(； 重点保护与珍惜水生生物的栖息地(；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体(；涉水的风景名胜区(；其他( |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放(；间接排放(；其他( | 水温(；径流(；水域面积( |
|  | 影响因子 | 持久性污染物(；有毒有害污染物(；非持久性污染物(； pH值(；热污染(；富营养化(；其他( | 水温(；水位（水深）(；流速(；流量(；其他( |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级(；二级(；三级A(；三级B( | 一级(；二级(；三级( |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建(；在建(；改扩建(；其他 | 拟替代的污染源( | 排污许可证(；环评(；环保验收(；既有实测(；现场监测(；入河排放口数据(；其他( |
|  | 受影响水体环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( | 生态环境主管部门(；补充监测(；其他( |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发(；开发量40%以下(；开发量40%以上( |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( | 生态环境主管部门(；补充监测(；其他( |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( | （水温、水深、透明度、浊度、溶解氧、pH、COD、氨氮、BOD5、SS、TN、TP、叶绿素a、石油类） | 监测断面或点位个数（5）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（28.638）km2 |
|  | 评价因子 | （pH、COD、氨氮、SS） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：I类(；II类(；III类(；IV类(；V类( 近岸海域：第一类(；第二类(；第三类(；第四类( 规划年评价标准（） |
|  | 评价时期 | 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况(：达标(；不达标( 水环境控制单元或断面水质达标状况(：达标(；不达标( 水环境保护目标质量状况(：达标(；不达标( 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况(：达标(；不达标( 底泥污染评价( 水资源与开发利用程度及其水文情势评价( 水环境质量回顾性评价( 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域的水流状况与河湖演变状况( | 达标区( 不达标区( |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 预测因子 | （） |
|  | 预测时期 | 丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期( 春季(；夏季(；秋季(；冬季( 设计水文条件( |
|  | 预测情景 | 建设期(；生产运行期(；服务期满后( 正常工况(；非正常工况( 污染控制和减缓措施方案( 区（流）域环境质量改善目标要求情景( |
|  | 预测方法 | 数值解(；解析解(；其他( 导则推荐模式(；其他( |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标(；替代削减源( |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求( 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标( 满足水环境保护目标水域水环境质量要求( 水环境控制单元或断面水质达标( 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求( 满足区（流）域水环境质量改善目标要求( 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价( 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价( 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求( |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （COD） | （0.183） | （50） |
|  |  | （NH3-N） | （0.018） | （5） |
|  | 替代原排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （） | （） | （） | （） | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施(；水文减缓设施(；生态流量保障设施(；区域削减(；依托其他工程措施(；其他( |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动(；自动(；无监测( | 手动(；自动(无监测( |
|  |  | 监测点位 | （3） | （） |
|  |  | 监测因子 | （水温、水深、透明度、浊度、溶解氧、pH、COD、氨氮、BOD5、SS、TN、TP、叶绿素a、石油类） | （） |
|  | 污染物排放清单 | ( |
| 评价结论 | 可以接受(；不可以接受( |
| 注：“(”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 |

5.2.3噪声环境影响分析

#### 5.2.3.1主要噪声源情况

本项目运营期噪声设备来源于巡逻船只运行时发动机噪声，噪声源强为75dB(A)，项目主要动力设备情况见下表。

表5.2-3  厂区主要动力设备情况表（单位：dB(A)）

| 设备名称 | 数量 | 等效声级dB(A) | 治理措施 | 降噪后噪声dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡逻船只 | 20 | 75 | 发动机底部设置减震设施 | <65 |

#### 5.2.3.2评价方法和预测模式

以厂界预测点为原点，选择一个坐标系，确定各噪声源位置，并测量各噪声源到预测点的距离，将各噪声源视为半自由状态噪声源，按声能量在空气传播中衰减模式可计算出某噪声源在预测点的声压级，预测模式如下。

计算某个声源在预测点的倍频带声压级

式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级；

Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

ΔLoct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。

如果已知声源的倍频带声功率级Lwoct，且声源可看作是位于地面上的，则

由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。

#### 5.2.3.3声环境影响预测评价

本项目拟定情况下为各巡逻船只均在管理点开启发动机，噪声源通过上述预测模式，对本次高塘湖边界噪声贡献值进行预测，预测结果见下表。

表5.2-4  噪声预测结果（单位：dB(A)）

| 类别 | 预测点名称 | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 贡献值 | 贡献值 |
| 场界 | 东场界 | 24.5 | / |
|  | 南场界 | 22.9 | / |
|  | 西场界 | 28.7 | / |
|  | 北场界 | 24.2 | / |
| 评价标准(GB12348-2008中2类) | 60 | 50 |

注：场界指本次高塘湖边界。

从预测结果可看出，高塘湖边界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)、夜间小于等于50dB(A)）。

5.2.4固体废物环境影响分析

#### 5.2.4.1固体废物产生情况

固体废物主要为船舶生活垃圾，施工船舶维修不在湖面进行，委托修理厂维修。

本项目巡逻船只每船定员5人，共设置20艘船，船员生活垃圾发生量1.0kg/(d·人)，估算年产生生活垃圾36.5t。生活垃圾经收集后，定期由上窑镇环卫部门清运。

#### 5.2.4.2固体废物暂存环节影响分析

本项目生活垃圾暂存于船舶垃圾收集装置，定期交由环卫部门进行清运。船舶内垃圾暂存装置需做好防风、防雨、防渗措施，避免生活垃圾直接排入湖内。

#### 5.2.4.3固体废物处置方式

本项目对生活垃圾采用的处置方式见下表所示。

表5.2-5  本项目固体废物处置去向

| 序号 | 固废名称 | 产生 工序 | 形态 | 主要成分 | 产生量(t/a) | 判定依据 | 废物类别 | 废物代码 | 危险特性 | 处理处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 生活 | 固态 | 生活用品 | 36.5 | 根据废物性质判定 | / | 一般废物 | / | 交给当地环卫部门处置 |

#### 5.2.4.4固体废物的管理

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，固体废物的管理，实行减量化、资源化、无害化管理，全过程管理和分类管理的原则。即对固体废物污染环境的防治，实行减少固体废物的产生量和危害性，充分合理利用和无害化处置固体废物，促进清洁生产和循环经济的发展。全过程的管理是指对固体废物从产生、收集、贮存、运输、利用直到最终处置的全过程实行一体化的管理。

公司在采取处理废弃物的同时，加强对废弃物的统计和管理。为防止废弃物逸散、流失，采取有害废物分类集中存放、专人负责管理等措施，废物的存放和转运处置贮存场所必须按照国家固体废物贮存有关要求设置，外运处置固体废物必须落实具体去向，向环保主管部门申请并办好转移手续，手续完全，统计准确无误。这些废物管理和统计措施可以保证产生的废物分类得到妥善处置，不会产生二次污染，对环境及人体不会造成危害。

5.2.5地下水环境影响分析

#### 5.2.5.1区域水文地质条件

区内松散岩类孔隙水主要分布在平原区，其次沿河以及山前地带。含水层岩性细砂、含砾粉细砂、含砾中细砂夹薄层粘土为主。空间分布形态为：平原区呈层状或透镜状，沿河呈条带状，山前谷地呈扇形和透镜状。平原区以及河流下游一带，地下水有着连续的补排条件，补给源丰富，地下水位埋藏浅，但含水层单层厚度较小，导水性较差，一般单井出水量可达100~500m3/d。松散岩类含水岩组水质差异较大，局部地表水体污染严重区，与其有补排关系的地下水不宜饮用。山前谷地区，地下水的水质较好，是分散居民良好的饮用水水源；但是地下水补排交替循环受季节性影响大，水量的保证率较低，不宜集中开采。

区内碳酸盐岩类岩溶水岩溶在空间上发育规律：垂直方向自上而下岩溶发育逐渐变差。埋深100m以浅，岩溶发育率占75%；埋深在100~250m之间，岩溶发育率占20%；大于250m岩溶发育很差。水平方向以分布在负向地形的隐伏区岩溶发育最好，其主要地层为：三叠系南陵湖灰岩最发育，其次为二叠系栖霞组的灰岩。

区内基岩裂隙水主要含水岩组由中生代侵入岩、火山岩和古生代志留系、泥盆系石英砂岩、页岩组成。基岩裂隙水的单井涌水量大多小于100m3/d，水质较好，是分散居民和部分村镇集中供水的良好水源，但是由于单井出水量较小，不易形成有规模的供水水源地。

图5.2-1  安徽省地层区划图

1.松散岩类厚度等值线（m）2.基岩裸露区

图5.2-2  安徽省松散岩类厚度等值线图

#### 5.2.5.2地下水类型、富水特征及补给、径流、排泄条件

浅层地下水：浅层含水层组区内都较发育，主要由第四系全新统、上更新统及部分中更新统组成，含水砂层分选性较好，厚度较大，厚度2.5～28m。岩性以细砂、粉细砂为主；水位埋深2～4m左右，水力性质为潜水～弱承压水。单井涌水量均大于1000m3/d，个别地段达2500m3/d；地下水化学类型为HCO3·C1—K·Na型，矿化度600～1040mg/L。超标组份有总硬度、氟化物、Fe、Mn。浅层地下水的主要补给来源是大气降水入渗补给和灌溉回渗补给，此外浅层地下水还接受少量的区域侧向径流补给和河流补给。地下水流向与地面坡向一致，水力坡度平缓，流向自西北向东南。自然蒸发、农灌开采和自来水水厂开采是地下水的主要排泄方式。

深层地下水：与区域水文地质特征一样，深层地下水赋存于第四系的中、下更新统和上第三系含水层组，全区均有发育，地下水具有一定的承压性，现状主要开采深度为400m以浅在含水层；深层地下水主要的含水层位在160～350m之间。深层含水层组累计厚度一般为50-90m。岩性以细砂、粉细砂为主，局部含砾中砂。水位埋深一般4～6m，单井涌水量小于1000m3/d。水化学类型主要有HCO3·Cl-Na型，HCO3·SO4·Cl-Na型，矿化度均小于2000mg/L。深层地下水主要接受来自上游的侧向径流补给和局部浅层地下水的越流补给，径流方向与浅层地下水大体一致，水力坡度平缓，人工开采是深层地下水的主要排泄方式。

Ⅰ－淮北平原水文地质区 Ⅱ－江淮波状平原水文地质区 Ⅲ－皖西山地水文地质区 Ⅳ－沿江丘陵平原水文地质区 Ⅴ－皖南山地水文地质区

图5.2-3  安徽省水文地质分区图

#### 5.2.5.3环境水文地质条件

评价区内为淮南市大通区高塘湖，未划分生态脆弱区重点保护区域及水土流失重点防治区；亦未划分出沙化土地封禁保护区和集中式饮用水源地保护区；本区不存在热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

#### 5.2.5.4地下水环境影响分析

本项目运营期工程内容为定期投放鲢鳙鱼，以及巡逻船只日常水面巡查，因此本项目运营期废水仅为巡逻船只的生活污水。巡逻船只产生的生活污水经船只自带的废水收集装置收集后，暂存于船只内，由吸粪车定期收集清理，吸粪车生活污水排入上窑工业集聚区污水处理厂处理，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，排入窑河。

因此，识别后本项目运营期无地下水污染源点位，不需进行地下水环境影响分析。

5.2.6环境风险评价

环境风险评价是指对人类各种开发行为所引发或面临的危害（包括自然危害）对人体健康、社会经济发展、生态系统等所造成的风险可能带来的损失进行评估，并据此进行管理和决策的过程。根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号），针对本项目的工程特点，对本项目可能发生的事故风险进行环境影响分析，提出防范及应急措施，力求将环境风险降低到最低。

#### 5.2.6.1环境风险识别

1、风险类型

本工程事故风险污染主要来源于施工期间或运营期间船只碰撞、侧倾等造成燃料泄漏等污染事故。施工船只数量增加，且施工材料的运输需要施工船只横向行驶，横向行驶的施工船只在湖内可能会与其他施工船只发生碰撞等情况，可能导致局部湖内事故风险概率上升。另外，管理疏忽、操作违反规程或失误等原因引起跑、冒、滴、漏事故的可能性较大，将会对水域造成油污染。

评价重点对施工期事故风险进行预测评价。

项目实施运营后，巡逻船只各自负责相应水域的巡逻，有利于降低船只碰撞事故风险发生概率。运营期主要考虑船舶碰撞、侧倾等造成船内燃料油泄漏等污染事故。

2、物质风险识别

（1）物质危险性识别

本工程涉及船只主要包括施工期施工船只与运营期巡逻船只。虽然要求施工期遇有六级风以上天气、大雾能见度在150m内、方向辨别不清的情况下，停止施工作业，但由于施工期船只违反作业规程及其他环节的影响，存在施工船只发生溢油事故的可能性。因此本项目施工期和运营期主要风险事故类型为船只相撞引起的船只溢油事故。按《物质危险性标准》、《重大危险源辨别》（GB18218，2009）、《职业性接触毒物危害程度分级》（GB50844-85）的相关规定，本项目施工期涉及的危险性物质为柴油。柴油的危险性识别见表5.2-6。

表5.2-6  柴油危险性有害因素识别一览表

| 标识 | 英文名：Diesel oil | 分子式：-- | 分子量：-- |
| --- | --- | --- | --- |
| 理化 特性 | 外观与性状 | 稍有粘性的棕色液体 |
|  | 熔点（℃）-18 | 蒸汽压（kpa）：-- |
|  | 沸点（℃）282-338 | 相对密度（水＝1g/m3）:0.87～0.9 |
|  | 溶解性 | 不溶于水，溶于多数有机溶剂 |
| 毒性及健康危害 | 接 触 限 值 | 中国MAC：未制定标准 苏联MAC：未制定标准 美国TWA：未制定标准 美国STEL：未制定标准 | 侵入途径：吸入食入经皮吸收 |
|  |  |  | 毒性：具有刺激作用 |
|  | 健康 危害 | 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |
|  | 急救与防护 | 皮肤接触：脱去污染的衣服，用肥皂和大量清水清洗污染的皮肤。 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗至少15分钟，就医。 吸入：脱离现场。脱去污染的衣着，至空气新鲜处，就医。防治吸入性肺炎。 食入：误服者饮牛奶或植物油，洗胃并灌肠，就医。 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：可燃 | 燃烧（分解）产物：一氧化碳，二氧化碳 |
|  | 闪点（℃）：38 | 引燃温度（℃）：257 | 爆炸下限（V％）：无资料 |
|  | 危险 特性 | 遇明火，高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压会增大，有开裂和爆炸的危险 |
|  | 稳定性：稳定 | 聚合危险：不能出现 | 禁忌物：强氧化剂、卤素。 |
| 储运注意事项 | 危险类别：第3.3类高闪点易燃液体 | 包装标志：7 | 包装类别：-- |
|  | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |
| 灭火 方法 | 泡沫、二氧化碳、干粉、1211灭火剂、砂土。 |

#### 5.2.6.2源强分析

1、风险事故概率统计资料

国内外发生较大事故的统计数据表明，突发性事故溢油有一定的风险概率。对某一项目的风险概率分析，由于受客观条件和不定因素的影响，目前尚无成熟的计算方法，而多采用统计数据资料进行分析。

美国1993年的统计资料表明，美国每年大约有2000次溢油事故发生在内陆水域，溢油量约5000桶。发生在内河的溢油次数比海洋溢油多得多，且多为较小规模的事故，多为油驳装载的炼成品油。为此，美国石油学会编制了《内陆溢油应急手册》用于确定能减轻不利生态环境影响和溢油影响的技术措施，帮助决策者评估各种应急方法对减轻溢油影响和加快环境恢复的有效性。

日本对1971年以来发生的44次溢油事故的原因进行了分析，提出发生溢油事故的六种类型，其发生次数和所占比例见表5.2-7。

表5.2-7  日本船舶溢油事故调查表

| 事故类型 | 发生次数（次） | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 船舶相撞 | 22 | 50.0 |
| 船舶搁浅 | 17 | 38.6 |
| 岸上储油罐开裂 | 2 | 4.5 |
| 船舶与泊位相撞 | 1 | 2.3 |
| 装卸失误 | 1 | 2.3 |
| 船舶中途沉没 | 1 | 2.3 |

显然，因船舶相撞和搁浅而引发的数量最多，且多半起因于人为的因素。

由于缺少施工船舶溢油事故统计资料，因此类比其他船舶和码头溢油事故进行分析。从1973-2003年，沿海船舶、码头发生溢油量在50吨以上的污染事故67起，平均溢油量为547吨，其中溢油量在50-100吨9起，平均溢油量为71吨，溢油量在100-500吨有40起，平均溢油量为218吨，500-1000吨溢油量事故11次，1000吨以上溢油事故有7次。各地区发生船舶事故的次数与航行船舶数量的规模呈比较显著的正比关系。

根据本次工程内容，项目运营期设置20艘巡逻船只，正常情况下发生事故漏油情况较少。只有在操作不当或船只发生事故，造成的船舶碰撞时，才可能导致燃油泄露事故的发生。

2、最大可信事故

本项目属于典型的非污染类生态建设项目，项目不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）界定的项目类型；工程建设不设置炸药库、油库等设施；不涉及化工厂、有色金属冶炼厂等，工程运行期亦不涉及上述工厂企业。项目建设、运行均不会产生环境风险评价技术导则里界定的环境风险。因此，本报告只对工程施工可能的环境风险进行简单分析。

根据工程可行性研究报告，本工程具如下特性：

本工程施工占线较长，施工项目少、工程量低、施工强度不高，但由于施工现场多数位于高塘湖水域，因此为避免施工过程对水生生态的影响，对施工组织、施工工艺、施工进度要求高；

（2）施工进度受天气、降雨、洪涝等不确定因素影响较大。

基于上述工程特性，如不注意防范易产生以下环境风险：

船只溢油风险：本工程使用施工船舶进行防逃防污网的作业。虽然要求施工期遇有六级风以上天气、大雾能见度在150m内情况下，停止施工作业，但由于施工期船只违反作业规程及其他环节的影响，存在施工船只发生溢油事故的可能性。

#### 5.2.6.3事故风险源强分析

本项目事故溢油主要为施工船只自身的燃料油，施工船舶主要为运输船，假定船舶碰撞造成燃料箱破损，柴油泄露入湖。本次评价假定进湖面施工船只发生碰撞，施工船只为6艘，根据施工船型调查，施工船舶为10吨级以下运输船只。

根据我国货船吨位与燃油量关系调查资料，10吨级货船燃油总重0.6t，为2个燃油舱，其中单个最大燃油舱容量为0.3t。按照单舱全部泄漏入高塘湖考虑，燃料油入高塘湖量最大约0.3t/次。

运营期巡逻船只吨位较小，产生的溢油环境风险较小。

#### 5.2.6.4环境风险影响分析

1、施工期船舶溢油事故分析

（1）溢油预测模型

溢油进入水体后发生扩展、漂移、扩散等油膜组分保持恒定的输移过程和蒸发、溶解、乳化等油膜组分发生变化的风化过程。本评价溢油模型采用“油粒子”模型，该模型可以很好地模拟上述物理化学过程，另外，“油粒子”模型是基于拉格朗日体系具有稳定性和高效率性特点。“油粒子”模型就是把溢油离散为大量的油粒子，每个油粒子代表一定的油量，油膜就是有这些大量的油粒子所组成的“云团”。

1）输移过程

油粒子的输移包括了扩展、漂移、扩散等过程，这些过程的是油粒子位置发生变化的主要原因，而油粒子的组分在这些过程中不发生变化。

①扩展运动

溢油自身扩展过程是指溢油在扩展系油膜在重力、黏性力和表面张力综合作用下的运动。现场观测资料表明，在溢油的初期（数10小时内）扩展过程起到支配的作用。随着油膜逐渐变薄，油膜开始破碎，扩展作用也随之减弱。

本文仅采用惯性力-重力公式计算初始油膜的面积，并在该尺度内分配“油粒子”的初始位置。其计算公式可以表示为：

式中，A0为初始面积；ρ=（ρw-ρ0）/ρw，ρw为水的密度，ρ0为油的密度；g为重力加速度；V0为溢油的初始体积，vw为水的运动粘度；K1，K2为经验系数，在计算中分别取为0.57和0.725。

②漂移运动

油粒子漂移的作用力是水流和风拽力，油粒子总漂移速度为：

式中，UW为江面以上10m处的风速；Us为表面流速；α为风漂移系数，一般在0.03～0.05之间。

二维水动力模型计算的流速是沿水深方向平均值，而油粒子所计算流速是表面流速，因此，本评价假设表面流速为平均流速值1.25倍。

③紊动扩散

假定水平扩散各向同性，一个时间步长内α方向上的可能扩散距离Sα可表示为：

式中，为-1～1之间的随机数，Dα为α方向上的扩散系数。

2）风化过程

油粒子的风化包括蒸发、溶解和乳化等各项风化过程，在这些过程中油粒子的组成发生变化，但油粒子水平位置没有变化。

①蒸发

蒸发将使溢油量减小，同时改变溢油的密度和粘性等物理性质。依据Reed(1989)提供的蒸发分数公式：

式中，Fv为蒸发量占液体总量的分数，Fvmax为最大蒸发分数，如果Fvmax-Fv≤0时取值0，T为时间，蒸发系数θ依据stiver和Mackay（1985）的参数化公式：

式中，K=2.5×10-3UW0.78，UW为江面以上10m处的风速，A为油膜面积，V0为溢油初始体积，δ为油膜厚度，T为时间。

②乳化

溢油的乳化过程受风速、油的厚度、环境温度、油风化程度等因素的影响，一般用含水率表示乳化程度。依据Mackay(1980)和Zagorski(1982)提供的含水率公式：

式中，Fw为乳化物的含水率，C1＝2.1*10-6，Uw为风速，家用燃料油C2＝0.25、原油和重油C2＝0.7（Reed，1989），T为时间。

③溢油性质变化

随着蒸发和乳化等变化过程的进行，残留在水体中的溢油性质也不断发生变化，主要表现为：

溢油体积的变化

溢油密度变化

式中，ρ0为乳化前油的初始密度，ρw为水密度。

④参数选取

根据溢油种类，确定模型输入参数，见表5.2-8。

表5.2-8  溢油模型参数

| 溢油量 | 0.3t（柴油） | 粒子数 | 30000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油的运动粘度 | 10cSt（柴油） | 比重 | 0.85×103kg/m3（柴油） |
| 时间步长 | 1min | 水运动粘性系数 | 1.31×10-6m2/sec |
| 乳化系数 | 2.1×10-6sec-1 | 风向 | 不利风向S |
| 蒸发系数 | 0.01day-1（柴油） | 风速 | 年均风速2.5m/s |

（2）施工期船舶溢油事故分析

1）油粒子数确定

模拟的精度一般采用最小浓度（厚度）来表示，该浓度（厚度）由单个粒子在一个计算网格单元表征。最小浓度（厚度）为单个粒子的质量除以其所处的网格的体积，其计算式表示如下：

式中，Cmin为最小浓度（厚度）；mparticle为单个油粒子的质量；Acell为网格单元的面积；hlayer为水深。

2）预测情景

①预测点选取

施工期溢油泄漏具有很大不确定性，不同的泄漏位置对不同位置高塘湖水生生态的影响时间和程度不一样，本评价考虑施工期溢油风险特征，以及环境敏感点，将溢油发生点设定于本次工程中间点--洞山东路管理点处。

②计算水文条件

施工期选择最不利的枯水期水文条件，水文条件如表5.2-9所示。计算施工船舶发生燃油泄漏时油膜扩散至发生点东西两侧边界的最短时间、停留时间。

表5.2-9  本项目河段计算水文条件

| 序号 | 水文条件 | 枯水期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高塘湖流量 | 180m3/s |

③计算气象条件的选取

燃油等不溶于水类物料的迁移扩散受风力条件影响较大，为了预测在潮流与风的共同作用下风险泄漏对保护目标（高塘湖水域）扩散的影响，根据气象观测资料统计，确定不利风向为E向为计算风向，取当地多年平均风速2.5m/s为设计风力条件。

④溢油预测方案

根据工程布局、风险特征以及水文、气象条件，设置如下计算方案：

表5.2-10  溢油事故预测计算方案

| 事故情景 | 事故位置 | 油品种类 | 泄漏入河量 | 水文条件 | 风况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工船只事故溢油 | 洞山东路管理点 | 燃料油 （柴油） | 0.3t | 枯期 | 主导风向E |

3）溢油预测结果及分析

施工船舶燃油泄漏事故预测结果见表表5.2-11。

由计算结果可知，自发生溢油事故后，在水流和风力的共同作用下，油膜随水流沿湖面自东向西方向漂移，在泄漏后1.02h内，油膜漂已抵达最西侧水域边界。

溢油油膜自中心至四周不断扩展，中心最大厚度逐次递减；此过程中，油膜对湖面持续影响时间为4.6h，最大油膜厚度为0.0048mm，对此区域内的水生环境安全造成一定影响。

表5.2-11  燃油泄漏事故时油膜漂移影响范围预测结果

| 预测方案 | 水环境敏感保护目标 | 油膜最快到达时间（h） | 油膜影响持续时间（h） | 最大油膜厚度（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 溢油，溢油量0.3t | 高塘湖 | 1.02 | 4.6 | 0.0048 |

燃油泄漏事故对高塘湖水域影响持续时间为4.6h，影响持续相对时间较短，高塘湖巡逻船只通过采取相应措施，可极大的减缓溢油事故的风险，对水生生态影响不明显。

#### 5.2.6.5水生生态风险影响分析

1、急性中毒效应

一旦发生溢油污染事故，将对湖内的生物、鱼类影响较大。以柴油污染为例，其危害是由柴油的化学组成、特性及其在湖内的存在形式决定。柴油具有一定的毒性，泄漏至水中会对水生生物生命构成威胁和危害直至死亡。

2、对鱼类的影响

①对鱼类的急性毒性测试

根据近年来对几种不同的鱼类仔鱼的毒性试验结果表明，石油类对鲤鱼仔鱼96hLC50值为0.5～3.0mg/L，因此污染带瞬时高浓度排放（即事故性排放）可导致急性中毒死鱼事故，故必须对高塘湖内施工期船只以及运营期巡逻船只进行严格管控。

②柴油在鱼体内的蓄积残留分析

柴油类在鱼体中积累和残留可引起鱼类慢性中毒而带来长效应的污染影响，这种影响不仅可引起鱼类资源的变动，甚至会引起鱼类种质变异。鱼类一旦与油分子接触就会在短时间内发生油臭，从而影响其食用价值。

③柴油对鱼的致突变性分析

微核的产生是在诱变物作用之下造成染色体损伤而发生变异的一种形式，根据近年来对几种定居性的鱼类仔鱼外周血微核试验表明，鱼类（主要是定居性鱼类）微核的高检出率是由于河段水环境污染物的高浓度诱变物的诱发作用而引起，而柴油污染可能是其主要的诱变源之一。

3、对浮游植物的影响

实验证明柴油可能会破坏浮游植物细胞，损坏叶绿素及干扰气体交换，妨碍光合作用。这种破坏作用程度取决于柴油的浓度及浮游植物的种类。国内外许多毒性实验结果表明，作为鱼、虾类饵料基础的浮游植物，对各类油类的耐受能力都很低。

4、对浮游动物的影响

通过不同浓度的柴油类环境对桡足类幼体的影响实验表明，永久性（终生性）浮游动物幼体的敏感性大于阶段性（临时性）的底栖生物幼体，而它们各自的幼体的敏感性又大于成体。

5、对底栖生物的影响

不同种类底栖生物对柴油的适应性具有差异。底栖生物的耐油污性通常很差。当水体中存在柴油时，对某些底栖甲壳类动物幼体（如：无节幼虫、藤壶幼体和蟹幼体）有明显的毒效。据吴彰宽报导，胜利原油对对虾(Penaeusorientalis)各发育阶段造成影响的最低浓度分别为：a．受精卵56 mg/L；b.无节幼体3.2 mg/L；c．蚤状幼体0.1 mg/L；d.糠虾幼体1.8 mg/L；仔虾5.6 mg/L；其中蚤状幼体为最敏感发育阶段。胜利原油对对虾幼体的LC50（96h）为11.1 mg/L。

综上所述，工程河段一旦发生溢油事故，污染因子柴油将会对高塘湖区域内鱼类的急性中毒、在鱼体内的蓄积残留和对鱼的致突变性产生较大的负面影响，而且对浮游植物、浮游动物等水生保护动物也会产生一定的影响，故建设单位必须严格制定并落实事故风险防范措施和事故应急预案。

#### 5.2.6.6环境风险事故防范措施

为减少船只污染事故发生的概率，避免发生事故后对环境造成污染影响，在工程施工、营运阶段都应采取事故风险防范措施，运营期还应制定事故应急预案，在事故发生时将污染控制在最低程度。

1、船只交通事故防范对策

船只交通事故的发生与船只运行和停泊的地理条件、气象条件、船只密度以及船只驾驶等因素有关。施工期船只交通事故造成环境污染的可能性是存在的，一旦发生船只交通事故，将会造成事故区域环境资源的损失，且其应急反应的人力物力财力消耗较大，因此采取有效的措施预防船只交通事故的发生意义重大。

船只交通事故预防措施包括：

为避免湖内船只发生碰撞事故而造成污染，建设单位应加强对湖内船只施工及运营期间交通秩序的管理，及时掌握每条船只的路线，避免同一时间和地点船只路线出现重叠现象。

2、施工期风险防范措施

（1）施工单位在施工组织安排时应详细考虑施工过程对高塘湖水生生态可能造成的影响，制定周密的施工计划，尽量减少不利影响。

（2）施工前将施工水域及作业计划呈报当地水利部门批准。

（3）施工过程中，施工单位应加强内部管理，严格将施工船舶限制在划定的施工水域内，不得随意穿越界限进入其他行政区域管理的湖区。

（4）施工水域一旦发生险情及时通知附近各级水利和环保部门。

（5）施工场地和施工船舶上配备应急物资：收油机2台、围油栏400米、吸油毡2吨、吸油拖栏300米，同时配备报警系统及必要的通信器材，以便及时与当地的水利和环保部门建立联系，及时采取应急措施。

（6）严禁施工期施工人员到湖区内进行鱼类捕捞。

（7）严禁施工作业单位擅自扩大施工作业安全区，严禁无关船舶进入施工作业水域。

（8）严禁施工船只在施工水域排放生活污水和生活垃圾。

3、运营期风险防范措施

（1）根据风险预测结果，在一定区域发生巡逻船只溢液事故时，可能会对高塘湖水质造成污染。

（2）合理安排巡逻船只的巡逻时间和巡逻路线，避免发生船只碰撞事故。

（3）在巡逻过程遇上中雾、浓雾时，应立即停船。

（5）巡逻船只发生紧急事件（漏油、爆炸等）时，应立即采取必要的措施，同时向区域事故应急中心及有关单位报告报告。

#### 5.2.6.7环境风险应急预案

1、突发公共事件应急处理程序的建立

根据国务院《国家突发公共事件总体应急预案》(2006.1.8)确定的全国突发公共事件应急预案体系的划分原则，规划定位为突发公共事件地方应急预案和突发公共事件部门应急预案。突发公共事件的应急处理程序主要包括以下4个方面：

（1）信息报告

交通系统相关部门提供的风险源信息实行逐级上报，公共信息相关部门及其他有关机构掌握的信息由同级水路交通应急日常运行机构收集。信息报告应包括以下内容：信息来源、时间、地点、范围、性质、动态、影响情况和采取的应急措施等内容，并根据事态发展和处置情况及时续报。

特别重大或者重大突发公共事件发生后，要立即报告上级应急指挥机构并通报有关地区和部门。应急处置过程中，要及时续报有关情况。

[事故等级的确定]：

预警级别依据发生的水路交通突发公共事件的危害程度和影响范围，分为特别严重（Ⅰ级）、严重(Ⅱ级)、较重(Ⅲ级)、一般(Ⅳ级)四级（见表5.2-12）。

表5.2-12  水路交通突发公共事件等级

| 等级 | 事件的严重程度及影响范围 |
| --- | --- |
| Ⅰ级 （特别重大） | 事故死亡（含失踪，下同）30人以上（含本数，下同）或危及30人以上生命安全； 中毒（重伤）100人以上； 直接经济损失1亿元以上； 需要紧急转移安置10万人以上； 10000总吨以上散装液体化学品、液化气船舶发生重大火灾、爆炸事故； 发生水上剧毒化学品泄漏事故； 发生10吨以上危险品泄漏事故造成水域严重污染。 |
| Ⅱ级 (重大) | 事故死亡10人以上、30人以下或危及10人以上、30人以下生命安全； 中毒（重伤）50人以上、100人以下； 直接经济损失5000万元以上、1亿元以下； 需要紧急转移安置5万人以上、10万人以下； 3000总吨以上，10000总吨以下散装液体化学品、液化气船舶发生重大火灾、爆炸事故； 发生5吨到10吨危险品泄漏事故造成水域污染。 |
| Ⅲ级 (较大) | 事故死亡10人以下或危及10人以下生命安全； 10人以下中毒（重伤）； 3000总吨以下散装液体化学品、液化气船舶发生火灾、爆炸事故； 船舶发生危险品集装箱、包件火灾爆炸事故； 船舶发生0.5吨到5吨危险品泄漏事故造成水域污染。 |
| Ⅳ级 (一般) | 发生0.5吨及以下危险品泄漏事故造成水域污染。 |

船舶发生污染事故，应当立即启动相应的应急预案，采取措施控制和消除污染，并就近向有关水利管理机构报告。

（2）先期处置

突发公共事件发生后，在报告特别重大、重大突发公共事件信息的同时，要根据职责和规定的权限启动相关应急预案，及时、有效地进行处置，控制事态。

（3）应急响应

对于先期处置未能有效控制事态的特别重大突发公共事件，要及时启动相关预案，由上一级应急指挥机构统一指挥或指导有关地区、部门开展处置工作。现场应急指挥机构负责现场的应急处置工作。需要多个相关部门共同参与处置的突发公共事件，由该类突发公共事件的业务主管部门牵头，其他部门予以协助。

（4）应急结束

特别重大突发公共事件应急处置工作结束，或者相关危险因素消除后，现场应急指挥机构予以撤销。

2、应急反应组织指挥机构

大通区水利局和环保局辖区范围内的常设搜救指导协调机构，其任务主要是指导协调辖区内各水上搜救中心的搜救活动，指挥调动管辖区水上搜救力量，对水域内发生的水上险情实施救助。

如发生施工重大事故，所辖地范围内的水利局应立即向当地人民政府报告，与辖区水上搜救中心、环保局、环境监测站、渔业局、水利局等相关部门组成应急指挥部，负责应急的统一组织协调和指挥。指挥部成员为事故应急相关部门的领导，指挥部日常工作的办事机构与水上搜救中心办事机构合署办公。应急指挥部的日常事务有应急指挥部办公室负责。总指挥由各人民政府主管领导兼任。指挥部办公室的职责包括：船只水上事故防范的监督管理，事故发生后的联络、事故报考和救援、应急防治方案及生态风险控制措施制订、应急防治队伍的调遣和设备器材的调拨、现场应急防治的指挥和协调以及事后事故原因、责任、损害调查和索赔等事项的协作与配合

3、船只污染事故应急预案

（1）应急组织及联络机构

由地方环保局牵头，组织当地水利局、环境监测站、渔业局等相关部门，成立事故应急机构并形成有效联合机制，制定船只污染事故应急计划。

设置事故应急中心，配备事故急救设备和器材，设专门的应急电话号码，专人负责24小时接听，一旦发生情况立即通知应急中心，由其参照应急计划，启动事故应急程序联络事故应急领导小组，组织调动人员、车辆、设备，联合采取应急行动，将船只污染事故对环境的影响减少到最低程度。

（2）事故应急队伍

事故应急队伍由各环保局内部人员和外部协作支援队伍组成，其中外部协作支援队伍由水利局视事故影响程度就近调配。应急反应队伍包括指挥和控制人员、应急服务部门、工程承包商及其它可能的受影响方。除报警、通讯系统外，应设立事故处置领导指挥体系。

（3）船只污染事故应急设施

利用水利部门应急设施，对船只泄漏事故进行吸附拦截。辖区需配备基本可以满足本工程应急救援要求的相关溢液应急设施，以确保船只溢油事故发生后，最快到达的区域应急资源基本能够满足截污和清污的要求。

考虑到溢液事故的突发性，本工程应自备必要的应急设施和应急行动计划工作人员，以便在突发事故的第一时间采取行动，将事故影响的范围和程度降低到最小。事故发生时，采取区域溢油应急计划联动机制，立即与事故所在辖区内水利和环保部门联系，启动溢油应急预案。

本项目施工期风险事故应急考虑一定的应急设施，主要存放在各施工场地以及沿线的海事部门。建议本项目配置以下设备（见表5.2-13）以满足本项目事故应急需求，同时配备报警系统及必要的通信器材，以便及时与沿线各海事局溢油应急指挥中心及水厂建立联系。

表5.2-13  本项目溢液配置设备

| 编号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 收油机 | 2台(5m3/h) |
| 2 | 围油栏 | 400m |
| 3 | 吸油毡 | 2吨 |
| 4 | 吸油拖拦 | 300m |

本工程施工前应先配置围油栏围在施工湖面四周，可以有效预防油膜污染。

（4）船只污染事故应急反应

船只发生污染水域事故，应当立即向最近水利和环保管理部门如实报告，同时按照污染事故应急计划的程序和要求，采取相应措施。在初始报告以后，船只还应当根据事故的进展情况进一步作出补充报告。管理部门接到船只污染事故的报告后，预计溢油漂移趋势及对高塘湖水质可能造成的影响，由其确认核实后按照污染事故应急计划的程序作出反应。

反应内容包括：向上级主管部门、施工单位、保险公司、水利、环保等部门报告（报告内容包括：时间、地点、船名、位置、水文情况、已经采取的措施、需要的援助等）；采取应急措施，利用工作船进行围油栏敷设、吸油毡收油作业，当溢油经过围控和回收仍有部分漂移至湖边时，组织附近码头人员、外部协作单位并召集附近民众进行岸滩油污清除工作；同步进行溢油的监测和监视，控制其扩散面积。

溢油事故发生时，立即通知工程附近河段各水厂，组织有关监测单位人员对取水口水域水质进行密集监测，一旦发现污染超标现象，立即停止取水。

事故处理完毕后，肇事单位或船主应将事故原因、溢液量、污染清除处理过程、污染范围和影响程度，书面报告水利局、环保局，由水利局、环保局等部门组织调查，按实际情况确定由事故溢液造成受损失的赔偿费用，经法院最终裁决后，给予经济赔偿。

（5）人员培训

应急反应管理人员、设施操作人员、应急清污人员应参加相关业务培训，逐步实现应急反应人员持证上岗，使应急人员具备应急反应理论和溢油控制及清污的实践经验。

（6）定期检查

每年进行一次计划检查，及时对应急组织指挥机构成员及其联系方式进行修改。

4、水生保护动物事故风险应急预案

（1）加强施工区域内的水生动物现场监测工作。

施工期间应应加强对施工现场上下游各1km范围内水生生物进行监测。建立和完善施工期间施工水域内保护水生动物的各项规章制度，施工单位应配合地方渔政管理部门明确在施工活动中同时开展水生动物现场监测工作，以加强对水生生物的有效保护。

（2）制定并落实水生生物紧急救护预案。

针对船只事故，地方水利部门应配备应急处理设施，包括油污拦截、清理设施，消防设施等，制定应急预案。当出现船只风险事故时，施工单位能马上做出生态应急处理的响应，配备应急通讯联络器材设备，及时上报，并及时启动应急预案，同时应配合相关部门做好应急工作。应急预案包括河面油污拦截与清理预案、岸边带油污预防与清理预案等，对其他事故如起火等，应具备及时处理能力和防止油污溢漏措施。

针对可能出现的应急情况，工程业主单位和水生生态监测单位共同建立事故应急监测系统，对事故发生后影响区域范围内的水生生态进行应急监测，直到事故被妥善处理。及时处理和救护受影响的水生生物，特别是保护对象，并对事故影响进行评价和采取适当的补偿措施。

#### 5.2.6.8环境风险评价自查表

本项目环境风险评价自查表见表5.2-14。

表5.2-14  环境风险评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | 柴油 |
|  |  | 存在总量/t | 3.6 |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数0人 | 5km范围内人口数15034人 |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） | 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1 □ | F2  | F3 ( |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1 □ | S2 □ | S3 ( |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1 □ | G2 □ | G3 ( |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1 ( | D2 ( | D3 ( |
| 物质及工艺系统危险性 | Q值 | Q＜1 ( | 1≤Q＜10 □ | 10≤Q＜100□ | Q＞100 □ |
|  | M值 | M1 □ | M2 □ | M3 □ | M4 □ |
|  | P值 | P1 □ | P2 □ | P3 □ | P4 ( |
| 环境敏感程度 | 大气 | E1 □ | E2 ( | E3 ( |
|  | 地表水 | E1 □ | E2 □ | E3 ( |
|  | 地下水 | E1 □ | E2 □ | E3 ( |
| 环境风险潜势 | IV+ □ | IV □ | III □ | II ( | I ( |
| 评价等级 | 一级 □ | 二级 ( | 三级 □ | 简单分析 ( |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害□  | 易燃易爆 ( |
|  | 环境风险 类型 | 泄漏(  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放(  |
|  | 影响途径 | 大气 ( | 地表水 ( | 地下水 ( |
| 事故情形分析 | 源强设定方法 | 计算法 □ | 经验估算法 □ | 其他估算法 □ |
| 风险 预测 与 评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB □ | AFTOX □ | 其他□  |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |
| 重点风险防范措施 | 监控系统及应急监测管理，编制环境风险应急预案 |
| 评价结论与建议 | 建设项目环境风险可防控，同时建议采取报告书中提及的环境风险防范措施及应急预案 |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |

5.2.7生态环境影响分析

#### 5.2.7.1水域生态环境影响分析

1、对浮游生物的影响

（1）施工期

水下工程施工对水体的搅动，将使工程区及其下游附近水体浑浊度增加，使得水体透明度下降，改变了水下光照条件，浮游植物的光合作用受到抑制，影响浮游植物的生长，水体初级生产力降低。浮游植物作为生产者是第1环节（也称第1营养级），植食性浮游动物摄食浮游植物，是第2环节。浮游植物的产量（初级生产力）决定着植食性浮游动物的产量（次级生产力），而后者又决定着小型鱼类的产量（3级生产力）和大型鱼类的产量（终级生产力）。因此，浮游植物初级生产力是水体生物生产力基础，是河流生态系统食物网的结构和功能的基础环节，不但要为鱼类直接和间接提供天然活饵料，而且还是水体溶氧的主要制造者（占溶氧来源的80％～90％）。

本工程施工期主要位于枯水期内，在水下施工时，水体透明度的下降，浑浊度上升，将导致浮游植物光合作用下降，初级生产力阶段性减少。研究表明大型植物和藻类在悬浮物浓度达到8mg/L时，初级生产力下降3-13%，悬浮物浓度达到40mg/L时，初级生产力下降13-50%。类比同类工程，工程施工期悬浮物浓度均一半在10-30mg/L，工程对于浮游生物的初级生产力有一定影响。根据以上浮游植物调查数据，通过估算，在施工期间，浮游植物的损失量为1.53t。

表5.2-15  工程施工期浮游植物损失量估算表

| 影响工程 | 生物量（mg/L） | P/B系数 | 影响水域体积（m3） | 扩散系数 | 死亡率 | 损失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防逃防污网安装工程 | 1.90 | 40 | 144000 | 0.7 | 0.2 | 1.53 |

注：P/B系数：初级生产力（P）/生物量（B）之比

局部水域水质浑浊，一方面会直接造成浮游动物的死亡，另一方面这些施工作业会造成作为饵料的浮游植物减少，同样也会加速浮游动物数量和种类的减少。通过调查可知，评价区浮游动物的平均生物量为4.3mg/L，经估算，在施工期间，浮游动物的损失量为1.30t。

表5.2-16  工程施工期浮游动物损失量估算表

| 影响工程 | 生物量（mg/L） | P/B系数 | 影响水域体积（m3） | 扩散系数 | 死亡率 | 损失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防逃防污网安装工程 | 4.3 | 15 | 144000 | 0.7 | 0.2 | 1.30 |

注：P/B 系数：初级生产力（P）/生物量（B）之比

工程施工会使浮游生物的生物量有一定的减少，但由于浮游动植物个体小，繁殖速度快，当悬浮物质沉淀，水质恢复后，浮游生物的数量将会逐步恢复，同时水流的流动，上游江段的浮游生物会随水流对施工河段进行补充，因此，工程施工对该江段的浮游生物的影响只是局部的、暂时性的。工程所在河段平均水面宽均在80m～250m，施工边界范围与水面宽度相比，所占比例有限，因此工程施工不会对整个河段浮游生物类群有较大的改变。

（2）运营期

施工结束后，施工对浮游生物的影响因子消失，浮游生物会恢复。随着湖泊整治工程的开展，该湖泊水生生态环境得到改善。水体富营养化现象减缓，水体中水生环境丰富，有利于浮游生物的生长。

2、对底栖动物的影响

（1）施工期

多数底栖动物长期生活在底泥中，具有区域性强，迁移能力弱等特点，对于环境污染及变化通常少有回避能力，其群落的破坏和重建需要相对较长的时间。防逃防污网的作业，改变了施工影响区域生物原有栖息环境，尤其对底栖生物的影响最大。施工过程中，底栖动物主要生存场所受到较大程度破坏，将导致底栖动物种类、数量下降；少量活动能力强的底栖生物逃往它处，除少数能够存活外，绝大多数将死亡。工程施工过程中将直接压载河床底泥中的底栖生物。

研究表明，底栖无脊椎动物在悬浮物浓度达到8mg/L时，底栖生物漂移率增加，悬浮物浓度达到8-177mg/L时，无脊椎动物下降到26%。本次工程施工不仅会造成施工临时占地区域的底栖生物直接死亡，也会使施工江段内底栖生物漂移率增加。

因工程建设需要，占用渔业水域，使渔业水域功能被破坏或生物资源栖息地丧失，其损失参照《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T 9110-2007）。各种类生物资源损害量评估按以下公式计算：

Wi ( Di ( Si

式中：

Wi——第i种类生物资源受损量，单位为尾、个、千克（kg）；

Di——评估区域内第i种类生物资源密度，单位为尾（个）每平方千米[尾（个）/km2]、尾（个）每立方千米[尾（个）/km3]、千克每平方千米（kg/km2）；

Si——第i种类生物占用的渔业水域面积或体积，单位为平方千米（km2）或立方千米（km3）。

本工程施工期对底栖生物的损失为临时占用计算，损失量以3倍计算。

工程建设造成的底栖动物量损失以100%计算，根据区域生态调查相关资料可知工程区域底栖动物平均生物量55.2g/m2；工程临时占用水域面积约为144000m2，每年的生物损失量为7.95t，损失量按3年计算，则施工期占用水域底栖动物损失量为23.85t。

表5.2-17  拟建工程项目建设期底栖生物损失量估算结果

| 影响工程 | 生物量（g/m2） | 影响水域面积（m2） | 损失量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 防逃防污网安装工程 | 55.2 | 144000 | 7.95 |
| 计算年限 |  |  | 3年 |
| 合计 |  |  | 23.85 |

（2）运行期

本工程防逃防污网安装过程本身破坏了底栖动物和周丛生物的栖息地和着生基质，工程施工将导致工程区底栖动物数量急剧下降。但工程完工后，该湖泊水生生态环境得到改善，随着时间的推移，在工程建筑物附近会逐渐形成周丛生物群落，底栖动物会在工程区域逐渐恢复。工程的建设影响局部底栖动物的数量和种类，但影响范围和程度小，影响区域底栖动物在河段其它相似环境区域亦有分布，非施工区域特有种，因此从物种保护的角度来看，工程的建设不会导致这些物种灭绝。

3、对鱼类资源的影响

（1）施工期对鱼类的影响

施工期对评价区河段鱼类的影响主要是由于防逃防污网安装施工带来的施工区作业面的直接影响、噪声、悬浮泥沙等。工程无爆破等突然性伤害施工工艺。施工船舶运行时产生噪声，但噪音声强相对较小，对工程区及其上下游附近水域的鱼类及其它水生动物有驱赶效果，工程区域及上下游附近水域鱼类数量会减少，随距施工区距离的增加，噪声的影响会逐渐减小直至消失。防逃防污网安装施工导致悬浮泥沙的影响及工程建筑物对河床底质的改变，直接影响浮游生物及底栖生物的种类和数量，饵料生物的减少将对鱼类索饵造成影响，从而也会影响施工区鱼类的密度。

根据资料显示，本项目施工区域内无大型集中四大家鱼产卵场、索饵场以及越冬场，区域不涉及鱼类三场。

①对鱼类产卵场的影响

由于工程涉水施工安排在枯水期，避开了鱼类的繁殖期，且施工区域不在鱼类产卵场，所以本工程对鱼类产卵场的影响很小，不会导致鱼类重要生境的减少。工程的施工时间主要在10-12月，完全避开了产卵漂流性卵鱼类产卵时间。施工对鱼类的产卵过程和鱼卵发育不会产生影响。

②对鱼类越冬场的影响

施工主要是在冬季进行，施工产生的水质变化，影响区域仅在350m的范围内，而鱼类越冬场主要集中在干流的河床深处或坑穴中，因此不会对越冬场生境及水质的产生影响。施工期对鱼类的影响最主要的是施工期产生的噪音，由于鱼类越冬时通常潜伏在河道深水区，故所受的干扰较小。

鱼类具有本能的规避能力，可在远离施工区域的其他越冬场进行越冬。总体上，施工对鱼类越冬的影响较小。

③对鱼类索饵场的影响

本工程中的防逃防污网安装施工活动将会扰动河床，使河床底泥再悬浮，引起岸边水体悬浮物浓度增大；此外，土方开挖也会扰动地貌，如果弃土未及时妥善处理，遇降雨引起水土流失，进入水体也会造成近岸水域悬浮泥沙浓度增高。从而导致局部河段水体混浊、溶解氧降低，这对喜欢清新水质、对溶氧要求较高的鱼类有一定影响，水体环境不适宜其生存。同时工程河段的水生植物也将遭受破坏，也在一定程度上减少部分鱼类的栖息范围。这些鱼类将被迫重新寻找合适的栖息环境。

该区域水流较缓，浮游生物密度较大，水质较清新，沿岸有挺水植物，底质为细沙、沿岸区域有淤泥，底栖动物较丰富。本工程中的防逃防污网安装施工活动，施工过程将会扰动河床，使河床底泥再悬浮，引起岸边水体悬浮物浓度增大，由于本工程施工距离索饵场距离较远，虽然施工时抛石、疏浚等施工过程会产生悬浮泥沙，其影响距离约为下游方向350m，所以悬浮物泥沙不会对下游的鱼类索饵场造成影响。

（2）运行期对鱼类的影响

①对鱼类天然饵料基础的影响

高塘湖整治工程的实施稳固了湖水流态，完善了湖内水生生态，浮游植物量和浮游微生物量总体将提高，对于喜食该类的鱼类相对有利。

②运营期巡逻船只对鱼类的影响

工程建成运行后，安装巡逻船只对湖面及湖内生物进行巡查。船只对湖内鱼类会产生一定的影响，其主要是影响鱼类的分布。船只的噪音及螺旋桨都会导致鱼类分布的变化。船只运行的噪音和波浪造成鱼类的主动回避，巡逻路线的鱼类将离开栖息地，但此影响是暂时的其影响程度不大；船只螺旋桨可能造成躲避不及时的鱼类的死亡和伤害，误伤一定数量的鱼类，但这种影响和误伤的比例很小。。

（3）工程建设对河段渔业资源的影响

①工程施工将影响附近水域鱼类的正常繁殖、洄游、觅食活动，施工以及施工可能导致的水环境恶化还会造成鱼类的意外死亡，造成一定数量的鱼类后备资源损失。

②工程建设提高净化了高塘湖水质，保护了水生生态系统，待水生生态系统稳定后，湖内鱼类数量明显增加。通过人工措施，改善水生植物群落组成，保持水体合理的生物量，促进水体中的富营养化物质和能量有效转化，力争三年内使高塘湖水体达到III类水质标准，达到湖清、鱼丰、岸美的成效。

基于施工安全与渔民捕捞作业安全考虑，施工期间渔民被迫放弃在高塘湖工程区实施渔业捕捞，涉水作业对渔业生产带来一定影响，减少了本地渔民经济收入。依据国家环保总局环发[2007]130号《关于开展生态补偿试点工作的指导意见》，建设单位应对工程建设造成的渔业水产损失进行生态补偿，包括渔业资源损失费用、地方渔民经济补偿费用、渔政管理费用等，开展渔业资源恢复工作，每年定期开展增殖放流，缓解工程建设对渔业水产的影响。

4、对水生植被的影响

（1）施工期

在工程河段水生维管束植物的生物量较小，水生植物主要是分布零散的挺水植物和依附于浅滩石砾的少量沉水植物。虽然工程的建设会占用大量的水生植物生长基质，并且在施工工程中，防逃防污网安装使施工区域水质变差，透明度下降，对水生维管束植物特别是沉水植物具有破坏作用。

但由于受高塘湖水位变化的影响，尤其是挺水植物并不能全年生长，这类植物的生长与分布早已受到限制。施工区域区域水生维管束植物在江段季节性变动大，类群数量也不多。因此，工程建设对水生植物造成影响较小。同时工程建设区面积有限，施工区以外的其它区域并不受工程建设的任何影响，故而工程建设对影响区内水生维管束植物的影响不大。且这些水生植物种类为湖内广泛分布种类，工程施工不会导致这些物质的消亡。施工结束后，将无后续影响。

（2）营运期

本工程实施护岸工程后，会保持住现有水生植被分布格局，改善水生植物群落组成，保持水体合理的生物量，同时巡查船只会定期清理水面漂浮物，降低其应该水生植物生长，因此项目建成后会有利于水生植被的生长。

#### 5.2.7.2陆域生态环境影响分析

1、陆生植物资源影响分析

河道沿线的生态环境以人工农业生态环境为主，主要是河滩地、耕地。

河道两岸植被有人工栽培的防护树木，农田、河边有芦苇等，据调查，在整治湖泊周边范围内没有名贵树种及古树名木分布。

施工期间，临时工程用地的土地利用形式也被破坏，表3.6-1统计了工程的土地利用的情况。

本项目临时用地面积共计0.0288hm2，均为河滩地。

Smith（2001）给出了世界生态系统的净初级生产量和植物生物量。净初级生产量和植物生物量平均值，见表5.2-18。

表5.2-18  世界生态系统的净初级生产量和植物生物量

| 生态系统 | 平均每单位面积的净 初级生产量（g/m2/a） | 每单位面积的平均 生物量（kg/m2） |
| --- | --- | --- |
| 温带常绿林 | 1300.0 | 36.00 |
| 温带落叶林 | 1200.0 | 30.00 |
| 耕地 | 644.0 | 1.10 |
| 林地和灌丛 | 600.0 | 6.80 |
| 温带草原 | 500.0 | 1.60 |
| 湿地沼泽 | 2500.0 | 15.00 |
| 湖泊河流 | 500.0 | 0.02 |

由此估算得到项目占用土地损失的净初级生产量为0.72t/a，生物量为4.32t，见表5.2-19。

表5.2-19  拟建项目占用土地净初级生产量和生物量统计

| 类型 | 耕地 | 滩地 | 林地 | 草地 | 坑塘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（hm2） | 0 | 0.0288 | 0 | 0 | 0 |
| 平均每单位面积的净初级生产量（g/m2/a） | 0 | 2500.0 | 0 | 0 | 0 |
| 净初级生产量（t/a） | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0.72 |
| 每单位面积的平均生物量（kg/m2） | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 0 |
| 生物量（t） | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 4.32 |

随着主体工程的完工，永久征用土地将不可恢复，但临时用地的堆土用地将通过复耕、复植等手段得到恢复。由于项目工程损失生物量较少且范围较小，因此通过生态补偿滩地复植比例按90%计算。通过计算，则生态补偿的净初级生产量为0.72t/a，生物量为4.32，见表5.2-20。

表5.2-20  工程前后净初级生产量和生物量变化比较

| 项目 | 工程占地损失 | 生态补偿 | 减少量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 净初级生产量（t/a） | 0.72 | 0.648 | 0.072 |
| 生物量（t） | 4.32 | 3.888 | 0.432 |

因此，总体上来讲，本项目占地造成了净初级生产量和生物量的一定量的减少，但是由于该地区的动植物品种为广布品种，没有珍稀、特有、濒危保护物种和其他需要保护的动植物品种，所以对整个生态系统完整性、生物多样性不造成大的影响。随着主体工程完工后，将复植90%的占地面积，可以使本工程建设所造成的陆域生态环境损失得到一定的恢复。

# 6污染防治措施及经济、技术可行性论证

6.1废气污染防治措施

6.2.1施工期

施工期大气污染物主要包括：交通扬尘、燃油废气等。根据《安徽省大气污染防治条例》、《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》、《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》、《淮南市大气污染防治行动计划实施方案的通知》以及行业要求等规定，施工期间应采取的大气污染防护措施如下：

（1）施工扬尘

①施工场地、施工堆放在施工时，路面应随时洒水，减少扬尘污染，水域应设置渣土收集围栏，并保证渣土在施工完成后三日内清运完毕。

②车辆运输必须使用密闭式车辆，施工现场出入口处需混凝土硬化，并设置冲洗车辆的设施，出场时必须将车辆清洗干净，不得将泥、沙带出现场，同时建立值班保洁制度，落实专人24h值班，负责车辆出门前的清除冲洗工作。

③安排专门洒水车在运输路线定时来回洒水抑尘。

④施工布置区、施工场地出入口路线需硬化，不得有浮土、积土，暴露场地应当采取覆盖或绿化措施，堆场四周设置挡风墙。

⑤物料等材料在运输过程中要用挡板和蓬布封闭，车辆不应装载过满，以免在运输途中震动洒落。

⑥施工现场使用商品混凝土和预拌砂浆。

⑦临时性用地使用完毕后应恢复植被，防止水土流失。

（2）施工车辆、船舶燃油废气

施工车辆和船舶必须保证在正常状态下使用，并安装必须的尾气净化和消烟除尘装置，保证废气达标排放，并定期对尾气净化器和消烟除尘等装置进行检测与维护。

（3）运输车辆交通扬尘

①合理安排运输路线，尽量远离居民点；加强运输车辆的管理；材料在运输过程中要用挡板和蓬布封闭，车辆不应装载过满，以免在运输途中震动洒落。

②运输车辆均须符合国五标准要求，不允许使用黄标车和老旧车。

6.2.2运营期

建设单位以及大通区水利局应加强对辖区巡逻船只的管理工作，加强船机设备排气污染的监督和检测工作，按照规范对船只排气污染进行年度检测。对于不符合标准且无有效污染防治措施船只应取消其营运资格。

6.2水环境保护措施

6.2.1施工期

#### 6.2.1.1施工人员生活污水防治措施

（1）废水概况

本项目施工期施工人员生活污水产生量为90t/a，其中COD浓度为350mg/L、NH3-N浓度为35mg/L、SS浓度为300mg/L，则COD产生量为0.0315t/a，NH3-N产生量为0.00315t/a，SS产生量0.027t/a。

（2）处理措施

根据现场实际情况，高塘湖距离上窑镇较近，施工人员就近租用民房，生活污水主要依托上窑镇生活污水处理设施。本工程生活污水量较小，且对地表水环境的影响随施工活动的结束而消失，属短期影响。因此，采取合理的处理措施后，施工生活污水对地表水环境影响较小。

6.2.2运营期

#### 6.2.2.1运营期巡逻人员生活污水防治措施

本项目运营期水污染源主要有日常巡逻船只产生的生活污水。

本项目巡逻船只生活污水经收集后，定期由吸粪车收集处理，生活污水运至大通上窑工业集聚区污水处理厂，经处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入窑河。

#### 6.2.2.2运营期巡逻人员生活污水外排可行性分析

本项目巡逻船只生活污水经收集后，定期由吸粪车收集处理，生活污水运至大通上窑工业集聚区污水处理厂。

淮南市大通上窑工业集聚区污水处理厂位于206国道北侧、入园道路西侧，占地约5119.48平方米，总投资3000万元。主要建设内容污水处理设施和配套管网工程，服务范围：窑河西岸南起206国道，北至三角湾南坝，西至现状道路，东至窑河。污水处理厂采用调节沉淀+SBR反应器+消毒池处理工艺，总设计污水处理能力3000m3/d，污水处理厂可有效处理工业污水（包括一类重金属离子的处理），出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入窑河。

本项目位于上窑工业集聚区污水处理厂东南侧，直线距离约1km。根据调查，淮南市大通上窑工业集聚区污水处理厂建设处理能力3000t/d，现状已接纳为2400t/d，本项目运营期废水排放量为10t/d（3650t/a），可见污水处理厂有接纳本项目污水的容量。项目所排废水主要为生活污水，主要污染因子是CODcr、SS、NH3-N等，经处理后的污染因子水质能满足淮南市大通上窑工业集聚区污水处理厂接管标准。所以，本项目废水对淮南市大通上窑工业集聚区污水处理厂不会产生较大负荷，本项目废水处理方案是可行的。

根据对建设项目的废水水量水质分析，项目建成后外排废水量10t/d，废水经经市政管网进淮南市大通上窑工业集聚区污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准后排入窑河，对窑河的影响不大。

根据拟建项目的工程特征及废水排放情况以及纳污水体的环境功能状况，评价认为，拟建项目生活污水经船只自带的废水收集装置收集后，暂存于船只内，由吸粪车定期收集清理，吸粪车生活污水排入上窑工业集聚区污水处理厂处理，处理后外排至窑河，对地表水水体功能影响甚微。

综上所述，本项目采取的污水处理方案是可行的，废水经处理后可达标排放。

6.3噪声污染防治措施

6.3.1施工期

1、噪声源控制

（1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，避免由于设备故障而导致噪声增强现象的发生。并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（2）合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，不得进行夜间施工。

（3）采用距离防护措施：在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距离居民住宅等敏感点较远处。

（4）施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。

（5）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

（6）加强施工期噪声监测，发现施工噪声超标并对附近居民点产生影响时必须首先停止施工，并应及时采取有效的噪声污染防治措施，在验证可做到噪声达标排放的前提下方可继续施工。

在采取以上噪声污染防治措施后，施工期噪声可以做到达标排放。

2、敏感点防护

当运输车辆经过居民区时，车辆宜限速行驶，禁鸣高音喇叭，并合理安排运输时间，避免夜间运输，尽量避免车辆噪声影响居民的休息。

6.3.2运营期

巡逻船只发动机开启时，营运期船只噪声对区域声环境影响均较小，各声环境敏感点昼夜间声环境质量均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。

为保证区域夜间噪声可以达标，应采取一定的措施治理噪声，针对项目的特点，提出以下治理措施：

- 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），夜间突发噪声，其最大值不得超过标准值15dB，而巡逻船只的瞬间噪声往往在80dB以上。因此，夜间禁止巡逻路线应尽量避免靠近岸边居民，以便尽量减少船舶交通噪声对航道沿线居民正常生活、休息的影响。

评价要求建设单位应加强对巡逻船只的管理，在巡逻中应将船只发动机机舱门关闭，以减少噪声流动源对区域声环境敏感点的不利影响。同时，发动机应装置有效的消声器，并保证其正常工作。

（2）降低巡逻船只巡逻速度，可以显著降低船只噪声（5km/h内，可降噪约5dB（A））。在巡逻路线靠近居民点分布较为集中的位置限制船速（夜间），设置低速行驶的标志，以减少船只交通噪声对航道沿线居民正常生活、休息的影响。

（3）绿化降噪工程措施

岸边沿线种植隔声绿化林带，绿化带宽度不小于10m，绿化带的构成形式为：自航道向外依次为“红、白花夹竹桃相间→水杉、柳树、柏树相间→珊瑚树→意杨→意杨”，林木之间种植观赏花草、木芙蓉、女贞、红叶李、桃树、万年青等草本植物和低矮树木。

6.4固体废弃物处理

6.4.1施工期

在施工场地设置垃圾箱，并经常喷洒灭害灵等药水，防止苍蝇等传染媒介滋生；设专人定时进行卫生清理工作，委托当地环卫部门进行定期清运，集中将施工生活垃圾就近运往各工程区附近的垃圾填埋场进行填埋处理。

6.4.2运营期

本工程运营期产生的固体废物主要为巡逻船只员工的生活垃圾，生活垃圾经收集后，定期由上窑镇环卫部门清运。

6.5生态保护措施

6.5.1施工期

#### 6.5.1.1陆生生态保护措施

1、对陆生动物的保护措施

（1）施工开始前，施工单位必须先与当地林业管理部门取得联系，协调有关施工堆场以及临时便道等问题，尽量减少对作业区周围的土壤和植被的破坏。

（2）开工前，在工地及周边设立爱护野生动物和自然植被的宣传牌，并对承包商进行环境保护和生物多样性保护宣传教育工作；施工人员进场后，立即进行生态保护教育。宣传和教育的内容包括生物多样性的科普知识和相关法规、当地重点保护野生动植物的简易识别及保护方法。

（3）保护临时用地内的植被，要求施工单位在临时用地使用前，对施工人员进行培训，应严格保护临时用地内的植被。

2、对陆生动物的保护措施

针对区域野生动物保护措施如下：

①提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》。施工前对施工人员进行宣传教育，严禁捕猎这些保护动物与特有动物，施工过程中如遇到要尽量保护。

②禁止施工人员和当地居民捕杀动物，尤其是重点保护野生动物；对施工人员进行候鸟保护等法律知识宣传教育，在工地及周边设立爱护鸟类、鱼类和自然植被的宣传牌；严禁捕猎各种鸟类和其他野生动物。

③冬季由北方迁来的部分鸟类来此越冬，冬候鸟多以水鸟为主，代表性的有东方白鹳、白琵鹭、小天鹅、白鹤、白头鹤、白枕鹤、灰鹤等；春夏季节，夏候鸟飞回该区繁殖代表种类的家燕、金腰燕、夜鹭、等。另外，还有旅鸟如红喉鹨（Anthus cervinus）、树鹨（Anthushodgsoni）等。因此工程施工应尽量避开候鸟的迁徙高峰季节；大型作业等活动要避开鸟类活动的高峰期，如晨昏等。尽量在征地范围内施工，减少对周围农用地的占用与压踏；施工时的粉状材料物要堆放好，避免流失而影响土质与水质。

④鉴于鸟类对噪声、振动和光线特殊要求，施工尽可能在白天进行，晚上做到少施工或不施工；严禁高噪声设备在夜间施工，尽量减少鸣笛；另外在施工过程中一旦发现受保护的鸟类及巢穴，应及时向林业部门汇报并及时采取保护措施。

⑤施工期间加强料场等的防护，加强施工人员的各类卫生管理（如个人卫生、粪便和生活污水），避免生活污水的直接排放，减少水体污染；保护动物的生境。

⑥另外，施工道路一般对现有的水系的破坏较大，因此应在施工道路上多预留一些涵洞满足水体交换和小型动物的迁徙通道。

#### 6.5.1.2水生生态保护措施

1、加强施工期环境管理。根据施工区域内敏感水生生物的习性，合理安排施工时间，施工方式以及施工范围。应针对敏感水生生物制定相应施工方案，禁止施工期工作人员下河捕鱼，调整工程施工期和施工计划，减少在敏感鱼类的繁殖期进行工程施工活动，加强对水生生物及生态环境的监测。根据监测情况及时采取有效补救措施，以减小对生态环境的影响。

2、加强生态保护宣传教育工作施工前后应加强区域生态环境保护的宣传教育工作，在工地及周边，设立与环境保护相关的科普性宣传牌，包括生态保护的科普知识、相关法规、拟建项目采取的生态保护措施及意义等。此外，为了加强区域生态环境的保护及实施力度，建议建设单位与施工单位共同协商制订相应环境保护奖惩制度，明确环保职责，提高施工主体的环保主人翁责任感。

6.5.2运营期

为减免本工程建设对区域水生生态的影响，应采取以下防护和恢复措施：

- 工程运行初期，根据工程水域水生生物的生态特点，选用适合地区水域生长的鱼类，减少工程建设对水生生态的影响；另外，也可考虑将工程的生态修复计划与当地渔业部门密切结合，统一实施，并对本次投放鱼苗的生态效应进行跟踪监测，根据跟踪监测的结果对投放品种与数量等适当调整。

- 工程运行前中期，设置巡逻船对湖面进行日常巡逻，巡逻内容包括打捞湖面漂浮物、观察鱼类生活习性是否正常、观察湖内水生生态系统是否稳定以及防止出现偷捕、偷钓鱼类的现象。

- 生物资源的控制，根据投放鱼类的生活习性，随着年龄的增长，其相对增重率逐年下降，年龄越大，生长速度越慢，营养生长转化为生殖生长。从鱼类生长生理学、种群结构稳定和保持生态资源蕴藏量出发，需要进行湖区渔业资源量调节控制。采用“赶、拦、刺、张”联合渔法（详见3.4.2.6生物资源的控制章节），对鱼类进行计划性的捕捞。根据湖泊中滤食性鱼类生长情况和种群数量，制定计划决定捕捞渔获物的数量，原则上确定每年水体类浮游生物生长缓慢的的秋冬季为捕捞季节，但水体类鱼类种群数量较大，5月至9月水产品价位较高时需要捕捞，或因调节控制某些鱼类种群数量，需要季节性捕捞时，需要向湖泊主管部门提出申请，内容包括捕捞时间、捕捞种类、捕捞规格、捕捞数量、捕捞方式等，获批后进行适度捕捞，捕捞量报主管部门登记，计入年度总渔获量。

（4）工程完后，也可以根据水体环境种植一些适合生长的乡土水生植物，以尽快恢复、提升原来的水生生态面貌，并为水生生物群落的恢复和水质净化创造条件。从岸边向水域依次布置挺水植物、浮水植物和沉水植物。挺水植物带选用芦苇、茭草、香蒲、野慈菇等，配置方式为芦苇、茭草、香蒲分片种植。浮水植物可选菱角、荇菜等，在条件较好的湖湾处可选睡莲、莼菜种植；沉水植物可选海菜花、黑藻、金鱼藻、菹草、微齿眼子菜、马来眼子菜、苦草、狐尾藻等。挺水植物可选择观赏莲、莲藕、慈菇、茭白、菖蒲等。

6.6固体废弃物处理

6.5.1施工期

（1）施工人员生活垃圾

在施工场地设置垃圾箱，并经常喷洒灭害灵等药水，防止苍蝇等传染媒介滋生；设专人定时进行卫生清理工作，委托当地环卫部门进行定期清运，集中将施工生活垃圾就近运往各工程区附近的垃圾填埋场进行填埋处理。

（2）施工船只产生的固废

施工船只应配备有盖、不渗漏、不外溢的垃圾储存容器或垃圾袋收集生活垃圾，收集后送岸上由环卫部门清运，严禁将船只垃圾投入湖泊中。

6.5.2运营期

本工程运营期产生的固体废物主要为巡逻船只产生的生活垃圾，生活垃圾经收集后，定期由上窑镇环卫部门清运。

6.7环保设施及“三同时”验收

本项目环保设施及“三同时”建设的污染治理措施见表6.7-1。

表6.7-1  本项目环保设施及“三同时”验收一览表

| 环境影响及保护类型 | 环保措施 | 验收内容 | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 施工期 | 施工人员生活污水处理 | 施工人员就近租用民房，生活污水依托上窑镇生活污水处理设施 | 生活污水依托城镇生活污水处理设施，不直接排放至高塘湖 |
|  | 营运期 | 废水收集、处理装置 | 共设置20艘巡逻船只，每艘船只上安装生活污水收集装置，生活污水经收集后暂存于船只内，由吸粪车定期收集清理，吸粪车生活污水排入上窑工业集聚区污水处理厂处理 | 排放符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求 |
| 大气环境 | 施工期 | 简易洒水装置 | 物料堆场及运输道路 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
|  |  | 物料运输过程中的防尘 | 增湿、覆盖 |  |
|  |  | 物料堆积时的防尘、抑尘覆盖 | 物料堆场 |  |
| 声环境 | 施工期 | 加强施工管理，夜间禁止船只在声敏感点附近施工 | 施工区 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求 |
|  | 营运期 | 加强巡逻船只管理 | - | 区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求 |
| 固体废物处理处置 | 施工期 | 施工人员生活垃圾 | 收集后由上窑镇环卫部门及时清运处置 | 固废处理符合固废处置相关规范要求 |
|  | 营运期 | 巡逻船只生活垃圾 | 收集后由上窑镇环卫部门及时清运处置 | 固废处理符合固废处置相关规范要求 |
| 生态环境 | 陆域生态 | 表土收集、植被恢复 | 物料临时堆场、施工道路等临时工程占地 |  |
|  | 水域生态 | 投放鱼料 | 投放鲢、鳙等物种 | 水生生态系统稳定，水质持续转好，稳定在III类水质标准 |
|  |  | 水生生态以及水质监测 | 每季度对水生生态系统的稳定性、组成以及水质进行一次检测与评估 |  |
|  |  | 巡逻船只 | 主要用于监督、巡视、日常管理及宣传工作 |  |
|  |  | 水生植物恢复措施 | 从岸边向水域依次布置当地挺水植物、浮水植物和沉水植物 |  |
|  |  | 防逃防污网 | 设置18km长拦网 |  |
|  |  | 生物资源量控制 | 通过“赶、拦、刺、张”联合渔法，控制高塘湖内鱼类的数量 |  |
|  |  | 水生生态环境保护意识宣传教育措施 | - |  |
| 环境防范风险 | 收油机1台、围油栏400米、吸油毡1吨、吸油拖栏300米，同时配备报警系统及必要的通信器材 | 存放于巡逻船只内 | 溢液回收设施配置情况，风险预案制定 |
|  | 制定风险应急预案 | - |  |
| 环境监测及管理 | 施工期环境监测 | 为各项环保措施提供依据 | 落实施工环境监测 |
|  | 环保竣工验收 | 保证各项环保措施落实到位 | 编制环境验收报告 |

# 7环境影响经济损益分析

7.1环保投资估算

本项目湖泊整理工程估算总投资2945万元，用于防治污染、生态保护及绿化的专项环保工程费用为2341万元，占总投资的79.49%，具体组成见表7.1-1。

表7.1-1  本工程环保投资一览表

| 环境影响及保护类型 | 环保措施 | 规模及措施 | 投资估算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 施工期 | 施工人员生活污水处理 | 施工人员就近租用民房，生活污水依托上窑镇生活污水处理设施 | 2 | 禁止直接排入高塘湖 |
|  | 营运期 | 废水收集、处理装置 | 共设置20艘巡逻船只，每艘船只上安装生活污水收集装置，生活污水经收集后暂存于船只内，由吸粪车定期收集清理，吸粪车生活污水排入上窑工业集聚区污水处理厂处理 | 600 | 排放符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求 |
| 大气环境 | 施工期 | 简易洒水装置 | 物料堆场及运输道路 | 5 |  |
|  |  | 物料运输过程中的防尘 | 增湿、覆盖 | 5 |  |
|  |  | 物料堆积时的防尘、抑尘覆盖 | 物料堆场 | 5 |  |
| 声环境 | 施工期 | 加强施工管理，夜间禁止船只在声敏感点附近施工 | 施工区 | 2 |  |
|  | 营运期 | 加强巡逻船只管理 | - | 0 |  |
| 固体废物处理处置 | 施工期 | 施工人员生活垃圾 | 集中堆放后由上窑镇环卫部门及时清运处置 | 10 |  |
|  | 营运期 | 巡逻船只生活垃圾 | 集中堆放后由上窑镇环卫部门及时清运处置 | 10 |  |
| 生态环境 | 水生生态 | 表土收集、植被恢复 | 物料临时堆场、施工道路等临时工程占地 | 20 |  |
|  |  | 投放鱼料 | 投放鲢、鳙等物种 | 400 |  |
|  |  | 水生生态以及水质监测 | 每季度对水生生态系统的稳定性、组成以及水质进行一次检测与评估 | 25 |  |
|  |  | 巡逻船只 | 主要用于监督、巡视、日常管理及宣传工作 | 20 |  |
|  |  | 水生植物恢复措施 | 从岸边向水域依次布置当地挺水植物、浮水植物和沉水植物 | 10 |  |
|  |  | 防逃防污网 | 设置18km长拦网 | 960 |  |
|  |  | 生物资源量控制 | 通过“赶、拦、刺、张”联合渔法，控制高塘湖内鱼类的数量 | 20 |  |
|  |  | 水生生态环境保护意识宣传教育措施 | - | 2 |  |
|  | 陆生生态 | 吹填区复耕措施 | 20处抛泥区 | 40 |  |
|  |  | 施工场地复耕措施 | 16处施工场地 | 40 |  |
|  |  | 施工便道复耕措施 | 26处施工便道 | 30 |  |
| 环境防范风险 | 收油机1台、围油栏400米、吸油毡1吨、吸油拖栏300米，同时配备报警系统及必要的通信器材 | 存放于巡逻船只内 | 50 |  |
|  | 制定风险应急预案 | - | 5 |  |
| 环境监测及管理 | 施工期环境监测 | 为各项环保措施提供依据 | 40 |  |
|  | 环保竣工验收 | 保证各项环保措施落实到位 | 40 |  |
| 总计 | 2341 |  |

7.2效益分析

本项目的国民经济效益包括直接经济效益和社会效益。直接经济效益反映在湖泊治理成本节约，社会效益包括改善高塘湖水生生态环境，提供劳动就业机会（巡逻人员）。

# 8环境管理与监测计划

环境管理是工程管理的一部分，是工程环境保护工作有效实施的重要环节。为了充分发挥工程的社会效益、经济效益和生态环境效益，最大限度减免不利影响，使工程施工区、拆迁安置点的生态环境呈良性循环，保证各项环境保护措施的落实，必须建立完善的环境管理体系，加强工程各阶段的环境管理工作。

8.1环境管理计划

8.1.1环境管理机构的设置

根据国家环境保护管理规定，项目环境管理包括建设单位、监理单位和施工单位在内的三级管理体制，同时要求设计单位做好配合和服务。在这一管理体系中，首先强化施工单位的环境意识和环境管理。各施工单位应配备专职或兼职环保监管人员，这些人员应是经过培训、具备一定能力和资质的工程技术人员，并赋予相关的职责和权利，使其充分发挥一线环保监管职责。

环境监理单位应审查施工单位的施工组织方案，核对施工合同中规定的各项环境保护条款的落实情况；对环境保护工程严把质量关，并将环境影响报告书中有关环境保护管理要求作为监理工作的重要内容。

建设单位是工程环境管理的责任主体，其主要职责贯彻执行国家环境保护法律、法规及技术标准，编制项目环境目标、环境宣传、环境管理方案和人员培训计划等；指导、检查督促各参建单位的环境保护工作，作好环境工作内部审查、管理环保文档等；把握全局，及时掌握工程各阶段环境保护动态，当出现重大环境问题或纠纷时，积极组织力量解决，并协助各施工单位处理好与地方环保部门、公众及利益相关各方的关系。

8.1.2环境管理的任务

（1）建设前期的环境管理任务

1）设计过程

设计过程的环境管理是指在施工设计中，建设单位环境管理机构监督设计单位对环境影响报告书中提出，并经水利管理部门、环保管理部门批复核准的各项环保措施的执行情况，审查这些措施是否列入投资概算，并在施工设计中得到全面反映，以实现环保工程“三同时”中的“同时设计”要求。

2）工程招投标

在工程招投标过程中，建设单位应将环境保护摆在与主体工程同等重要的地位，将环境影响报告书的要求在招标中文件作为投标条件予以明确，淘汰不符合环境条件的投标单位，在签订施工合同时，将环境要求纳入双方签订的合同条款中，明确施工单位的环境保护职责与义务，为文明施工和环境保护工程能够高质量地“同时施工”奠定基础。

（2）施工期的环境管理任务

1）建设单位环境管理机构

①接到施工图文件后，应依据环境影响报告书及批复意见，对生态环境保护措施进行复核。复核内容包括环保设计、环保措施和环保要求是否执行了批复意见的有关内容和原则，是否违反了国家和地方的有关法律、法规、政策及有关强制性技术标准，是否具有可操作性。

②聘请有关专家，组织开展工程环境保护培训。培训对象为建设单位工程指挥部主要领导、监理单位的总监、施工单位的项目经理或环保主管。根据项目所处的环境特征和工程特点，依据环境影响报告书及批复意见，编写施工期环保宣传材料并在施工人员中展开有关法律、法规及环保知识的宣传教育。

③参与用地预审，核实施工场地的用地范围、用地数量等，备案作为环境管理的依据。

④与施工单位签署有明确环保管理要求和环保目标的责任书。开工前参与审查施工单位的施工组织方案，审查内容包括施工工序、减缓对环境影响的管理措施及恢复时限等。

⑤监督检查环保工程、环保措施和要求的落实情况，保证各项工程施工按“三同时”的原则执行，当出现重大环境问题或纠纷时，积极组织力量协调，并协助各施工单位处理好与地方环保部门、公众及利益相关各方的关系。

⑥制定年度环境保护工作计划，整编相关资料，建立环境信息系统，编制年度环境质量报告。

⑦负责环境监测管理，委托具有相应资质的环境、卫生监测等专业部门实施环境监测计划，审定其监测计划。

2）施工单位环境管理机构

参与工程建设的各有关施工单位内部应视具体情况，建立相应的环境保护机构，或指定专门人员负责本单位施工过程中的环境保护工作。

①工程指挥部主要领导（指挥长或总工程师）全面负责环保工作。工程项目部根据管段工程特点和环境特征，制定完善的环境保护计划和管理办法等规章制度，明确施工工艺、施工工序、环境管理措施等。

②根据标段的环境特征和工程特点，筛选出对环境可能产生较大影响的因素，编制施工组织方案，经建设单位工程指挥部和环境监理审核后实施，工程活动严格控制在批准的红线内进行。

③在进场施工十五日前向工程所在地环境保护行政主管部门申报工程的项目名称、施工场所、期限和使用的主要机具、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施等情况。

④配合建设单位环境管理机构、环境监理，接受地方各级环保部门的检查。

（3）运营初期环境管理任务

工程竣工后，根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局第13号令），委托有资质的单位编制环境保护竣工验收报告，对不符合环保要求的内容组织整改，向环境保护行政管理部门提交验收申请。运行初期前4年期开展鱼类资源增殖放流工作。

（4）运营期环境管理

根据区域水环境功能规划，不宜在湖内进行高密度的网箱养殖，避免水质富营养化。

8.2建设项目环保事中事后管理

根据《关于＜建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）＞》（环发[2015]163号）和《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》（环保部2015年第37号令）规定：“建设单位是落实建设项目环境保护责任的主体。建设单位在建设项目开工前和发生重大变动前，必须依法取得环境影响评价审批文件”。

事中监督管理的内容主要是，经批准的环境影响评价文件及批复中提出的环境保护措施落实情况和公开情况；施工期环境监理和环境监测开展情况；竣工环境保护验收和排污许可证的实施情况；环境保护法律法规的遵守情况和环境保护部门做出的行政处罚决定落实情况。

事后监督管理的内容主要是，生产经营单位遵守环境保护法律、法规的情况进行监督管理，生产经营单位开展环境影响后评价及落实相应改进措施的情况。

因此，本工程应在建设过程中及时公开环保措施落实情况以及环境监测的开展情况。通过环境保护设施竣工验收后三至五年内开展环境影响后评价，对项目实际产生的环境影响以及污染防治、生态保护和风险防范措施的有效性进行跟踪监测和验证评价，并提出补救方案或者改进措施。

8.2.1环境影响后评价的实施

建设单位负责组织开展环境影响后评价工作，编制环境影响后评价文件，并对环境影响后评价结论负责。

建设单位可以委托环境影响评价机构、工程设计单位和相关评估机构等编制环境影响后评价文件。编制建设项目环境影响报告书的环境影响评价机构，原则上不得承担该建设项目环境影响后评价文件的编制工作。

建设单位或者生产经营单位应当将环境影响后评价文件报原审批环境影响报告书的环境保护主管部门备案，并接受环境保护主管部门的监督检查。

8.2.2环境影响后评价工作内容

环境影响后评价主要进行如下的工作：

（1）建设项目过程回顾。包括环境影响评价、环境保护措施落实、环境保护设施竣工验收、环境监测情况，以及公众意见收集调查情况等；

（2）建设项目工程评价。包括项目地点、规模、生产工艺或者运行调度方式，环境污染或者生态影响的来源、影响方式、程度和范围等；

（3）区域环境变化评价。包括建设项目周围区域环境敏感目标变化、污染源或者其他影响源变化、环境质量现状和变化趋势分析等；

（4）环境保护措施有效性评估。包括环境影响报告书规定的污染防治、生态保护和风险防范措施是否适用、有效，能否达到国家或者地方相关法律、法规、标准的要求等；

（5）环境影响预测验证。包括主要环境要素的预测影响与实际影响差异，原环境影响报告书内容和结论有无重大漏项或者明显错误，持久性、累积性和不确定性环境影响的表现等；

（6）环境保护补救方案和改进措施；

（7）环境影响后评价结论。

8.3环境监测计划

环境监测是建设项目环境保护管理的重要依据和措施，是基本的手段和信息基础。为保证各项环保措施的落实，委托有相应资质的环境监测单位实施环境监测。

本工程施工期环境监测的主要任务，是对施工区地表水水质、施工区环境空气、环境噪声、人群健康等进行监测，为工程施工期和运行期环境保护和管理提供依据。营运期主要监测任务是对湖泊水质进行跟踪监测，分析周边敏感点受巡逻船只发动机运行噪声的影响情况。

环境监测应遵循如下原则：

（1）与工程建设紧密结合的原则监测工作的范围、对象和重点应结合工程施工和运行特点，全面反映工程施工和运行过程中周围环境的变化，以及环境的变化对工程施工和运行的影响。

（2）针对性原则根据工程特征、环境现状和环境影响预测结果，选择对高塘湖环境影响起到控制作用的主要因子进行监测，合理选择监测点位和监测项目，力求做到监测方案有针对性和代表性。

（3）积极性与可操作性原则按照相关专业技术规范，监测项目、频次、时段和方法以满足本监测系统主要任务为前提，尽量利用现有监测机构成果，力求以较少的投入获得较完整的环境监测数据。

8.3.1地表水水质监测

1、施工期地表水监测

为了掌握施工期工程区域内地表水水质变化状况，选择工程区内典型断面进行水质状况监测，共设2个监测断面。

监测项目：选取pH、溶解氧、化学需氧量（CODCr）、SS、氨氮（NH3-N）、五日生化需氧量（BOD5）、石油类等指标。

监测频次：施工期间每月监测1次。

表8.3-1  地表水监测断面及监测因子

| 序号 | 监测断面 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 起点河段 | pH、溶解氧、化学需氧量（CODCr）、SS、氨氮（NH3-N）、五日生化需氧量（BOD5）、石油类等指标 |
| W2 | 九湾锚地下游500m |  |
| W2 | 入淮河断面 |  |

2、营运期跟踪监测

（1）监测点布设

为了掌握营运期锚地污水处理设施运行情况及航道沿线水质质量，选择锚地污水处理站出口及本项目航道典型断面进行水质状况跟踪监测。

（2）监测技术要求

水样采集按照《环境监测技术规范》的规定方法执行，样品分析按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)规定的选配方法执行。

（3）监测内容及频次

营运期水质跟踪监测项目、监测周期、监测时段及频率见表9.4-3。

表9.4-3   营运期水质跟踪监测一览表

| 监测点位 | 监测参数 | 监测频率及时间 |
| --- | --- | --- |
| 固镇闸下锚地污水处理站出口 | pH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS、石油类 | 每半年监测1次 |
| 九湾锚地污水处理站出口 | pH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS、石油类 | 每半年监测1次 |
| 五河县一水厂取水口断面 | pH、溶解氧、CODCr、SS、NH3-N、BOD5、石油类 | 每半年监测1次 |
| 入淮河断面 | pH、溶解氧、CODCr、SS、NH3-N、BOD5、石油类 | 每半年监测1次 |

8.3.2大气和噪声监测

一、施工期监测

1、监测点布设

为监控工程施工对环境敏感点大气和噪声环境质量的影响，结合《环境监测技术规范》的要求，对沿线规模较大，且具有代表性的环境敏感点分别进行监测。

2、监测技术要求

按照《环境监测技术规范》及《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定方法执行。

3、监测内容及频次

大气环境选择常规污染物TSP、PM10、SO2、NO2为监测项目，噪声监测项目选择等效A声级。

大气拟在施工高峰期监测1次；噪声拟在施工高峰期监测一次，每次连续监测2天，每天监测时段8:00～10:00、14:00～16:00、20:00～22:00。具体监测点位布设及频次详见表9.4-4。

表9.4-4    代表性敏感点大气及噪声监测点位一览表

| 编号 | 测点名称 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 大魏家 | 大气拟在施工高峰期监测1次；噪声拟在施工高峰期监测1次，每次连续监测2天，每天监测时段8:00～10:00、14:00～16:00、20:00～22:00。 |
| 2# | 九湾 |  |
| 3# | 锦绣兰庭 |  |

二、营运期船舶交通噪声跟踪监测

1、监测点布设

为监控工程营运期对环境敏感点噪声环境质量的影响，结合《环境监测技术规范》的要求，对沿线规模较大，且距离航道较近的环境敏感点分别进行跟踪监测。

2、监测技术要求

按照《环境监测技术规范》及《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定方法执行。

3、监测内容及频次

噪声监测项目选择昼间和夜间等效A声级。

表9.4-5   营运期船舶交通噪声代表性敏感点跟踪监测点位一览表

| 编号 | 测点名称 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 大魏家 | 每年监测一次，每次连续监测两天，监测分昼间和夜间分别进行 |
| 2# | 西南村 |  |
| 3# | 九湾 |  |
| 4# | 锦绣兰庭 |  |

8.3.3生态监测

1、陆生生态调查

监测工程影响范围内的对植被进行样方调查，同时对周边爬行类两栖类及鸟类等野生动物进行观测记录。调查野生动物的分布及种群数量变化情况，为及时发现因工程建设而引起的陆生生态环境变化及发展趋势，掌握工程兴建前后相关地区陆生动物生态环境变化的时空规律，预测不良趋势并及时发布警报，为今后航道整治环境评价提供参考。

监测区域：同陆域生态环境质量现状调查涵盖区域；

调查频率：施工期每年调查1次，调查的时间为每年4~6月。运营期工程建设完成当年和工程运行后的第3年、第5年分别调查1次，调查时间为每年的4~6月。

2、水生生态监测

①保护区及青鱼、草鱼、鲢、鳙、鳊监测。对其数量情况，分布和行为规律、栖息地状况等进行相关研究；该项监测在施工期开展，以及在运营期前4年持续监测，分析其资源量变动和活动规律，评估工程建设对青鱼、草鱼、鲢、鳙、鳊的影响，促进保护工作；监测工作在保护区有关主管部门的监督下，委托有相关工作基础的专业技术单位实施。

②鱼类和水生生物监测

建设期和运行期前4年在工程施工和影响区域进行浮游生物、底栖生物、固着类生物、水生植物、鱼类群落组成和种群动态、鱼类产卵场等的监测，通过连续监测，统计分析该河段水生生物和鱼类种类组成，种群动态、资源量变化，分析趋势和变化原因，对航道整治后潜在的影响进行后续监测和评价。监测工作由保护区主管部门委托有监测基础的相关单位开展。

鱼类和水生生物监测主要内容和要素有：水生生态要素监测，包括水体水文学特征、理化性质（主要为N、P各种形式组分动态及浓度场变化）、浮游生物、底栖生物、固着类生物、水生植物、鱼类等；鱼类种群动态及群落组成变化监测，包括鱼类的种类组成、种群动态、资源量时空分布，重点监测怀洪新河太湖新银鱼国家级水产种质资源保护区及上下1km范围内鱼类重要生境区域；鱼类产卵场监测。

③监测时段和周期

水质、水体理化要素、浮游生物、底栖生物、固着类生物、水生植物在5，9月各监测一次。鱼类在每年的越冬期（11～2月）、繁殖期（3～6月）和育肥期（7～9月）各监测一次，每次10天左右。鱼类产卵场在3-7月进行，年监测天数不少于60天。监测周期为建设期和运行期前4年。

3、人群健康监测

监测内容：对自然疫源性疾病、介水传染病、虫媒传染病等传染性疾病进行监控；对血吸虫疫情进行监测。

监测范围：施工区、拆迁安置点。

监测频率：工程建设初期、施工后期各1次。

4、水土流失监测

监测内容：工程区水土流失因子监测、水土流失动态状况监测以及水土流失防治效果情况等的监测。

测点布设：结合工程区现状特点及工程施工布置，确定本工程水土流失监测以调查和巡查监测为主，局部辅以定点监测，以便于更好的定量确定工程建设过程的水土流失影响。在各防治分区内布置5个水土保持监测点，其中，主体工程区布置3个监测点，施工道路区布置1个监测点，施工场地区布置1个监测点。移民安置及专项设施复建区水土保持监测以调查监测为主。

监测方法：根据《水土保持监测技术规程》（SL277-2002），结合本项工程的实际情况确定监测方法。监测方法力求经济、适用和具有可操作性。采用调查监测与定点观测相结合的方法，在监测点根据监测内容要求，布设监测区，定时观测和采样分析，获取监测数据，同时在监测点周边选择对比区进行平行观察，同时与同类型区平均水土流失量进行对比，来验证水土保持措施布局及设计的合理性。

监测时段：包括工程建设期和自然恢复期，建设期4年，自然恢复期1年。

监测频率：①定点监测频次，对主体工程区、施工道路、施工场地区和弃土进行监测，其中建设期间，主体工程区和施工场地每10天监测一次，施工道路区每30天监测一次。若遇24小时降雨量≥50mm后加测1次；自然恢复期间，主体工程区和临时场地区每月监测一次，施工道路区每3个月监测一次。②调查监测，根据不同的施工时序、监测内容分别确定。在施工准备期前结合设计资料进行1次本底值调查监测；工程建设期根据监测内容进行不同频次的调查监测；自然恢复期对植被恢复情况每3个月监测一次。

# 9结论与建议

9.1建设项目概况

项目名称：淮南千发保水渔业有限公司高塘湖生态净水渔业项目；

建设单位：淮南千发保水渔业有限公司；

项目性质：新建；

行业类别：N7721水污染治理；

建设地点：大通区所辖高塘湖4.3万亩水域；

建设内容：在大通区所辖高塘湖4.3万亩水域每年投放15-20万kg的鲢鱼（鲢鱼规格0.35-0.75kg/尾），投放17-22万kg的鳙鱼（鳙鱼规格0.35-1.00kg/尾），同时在水域边界设置18km长拦网（三道拦网，两道为防污网、一道为防逃网）；

项目投资：建设项目总投资2945万元，其中环保投资2341万元，占总投资额的79.49%；

建设工期：本项目为湖泊生态治理，包括前期准备、前中期治理、中期监管与后期维护，因此本项目实施期限为2019年12月至2030年12月。

9.2结论

### 9.2.1产业政策及规划符合性

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于生态保护和环境治理业中N7721水污染治理，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》中内容，第一类鼓励类“”二、水利 19水生态系统及地下水保护与修复工程，本属于国家鼓励类项目。同时，大通区发展改革委对本项目批准备案，项目编码为2020-340402-76-03-018650。因此，建设项目符合国家及地方产业政策要求。

同时，项目符合《淮河流域综合规划》、《安徽省主体功能区划》、《水污染防治行动计划》、《安徽省淮河流域水污染防治条例》等文件。

### 9.2.2环境质量现状评价

（1）大气环境

根据《2019年淮南市环境质量状况公报》，2019年淮南市PM10和PM2.5出现超标现象，其余指标均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求。项目运营期仅巡逻船只发动机运行时产生废气，通过加强船机设备排气污染的监督和检测工作，运营期废气对周边环境空气质量影响较小。

（2）地表水

地表水部分监测断面超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准，超标原因主要是由于监测期间沿线农业面源排放及沿线居民生活污水直接导致的，沿线居民区应建设集中式污水处理设施以降低污水排放。本项目通过生态渔业的方式，可降低河道中富营养化现象，提高水体自净能力，能够在一定程度上改善湖泊水质。

（3）声环境

监测结果表明，区域声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目运营期间，不会对区域声环境造成影响。

（4）地下水

监测结果表明，区域地下水各监测点位指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准要求，说明目前区域地下水环境质量现状总体较好。项目建成运行后，不会对区域地下水环境产生影响，不会降低区域环境质量的原有功能级别，满足环境质量底线控制要求。

### 9.2.3污染物排放情况

（1）废水

本项目运营期巡逻船只生活污水经收集后，定期由吸粪车收集处理，生活污水运至大通上窑工业集聚区污水处理厂，经处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入窑河。

（2）废气

本项目运营期为巡逻船只发动机运行时产生的无组织废气。

（3）固废

本项目运营期固废来自巡逻船只人员的生活垃圾，经收集后由上窑镇环卫部门及时清运处置。

### 9.2.4主要环境影响

（1）环境空气影响

运营期大气污染源主要来自巡逻船只排放的废气，燃料为汽油，污染物为SO2、NO2，属于移动式、间歇式的污染源。湖面设置4个水上管理点，不涉及设置生活设施，仅为巡逻船只的水上停靠点，不涉及集中污染源排放，因此项目无需进行大气环境影响预测分析。

（2）地表水环境影响

本项目运营期水污染源主要有日常巡逻船只产生的生活污水。巡逻船只产生的生活污水经船只自带的废水收集装置收集后，暂存于船只内，由吸粪车定期收集清理，吸粪车生活污水排入上窑工业集聚区污水处理厂处理，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，排入窑河，该部分废水对周边环境影响较小。

因此，项目废水对地表水环境影响较小。

（3）噪声环境影响

本项目主要噪声源为巡逻船只发动机噪声，通过对发动机采用相应的隔声减振措施后，项目对周围声环境影响在可接受范围内。

（4）固体废物环境影响

本项目产生的一般固体废物为巡逻人员的生活垃圾，生活垃圾经收集后，定期由上窑镇环卫部门清运。

（5）生态环境影响

本项目通过投放鲢、鳙等鱼苗达到对高塘湖水生生态环境进行改善的目的，项目运营期安排20艘巡逻船只不间断的对湖面进行巡查。建设单位每季度对高塘湖水生生态及水质进行检测与评估，从而对投放的鱼苗进行调整。在采取以上措施后，可保证高塘湖水质逐渐转变并稳定在III类水质。

因此，本项目拟采取的污染防治措施合理可靠，污染物可达标排放。

### 9.2.5公众意见采纳情况

根据建设单位提供的公众参与调查说明，建设单位开展的公众参与调查期间未收到群众任何反馈意见。建设单位承诺切实尊重公众参与意见，加快项目建设的同时，做好环境污染治理和施工期环境管理，认真落实各项环保措施，尽量减轻对周围环境可能产生的影响，实现经济建设与环境保护双赢，走可持续发展之路。

### 9.2.6环境风险可接受性

根据环境风险评价，本项目环境风险值的可接受程度。本项目出现事故时对周围水生生态环境不会造成重大影响，因此本次评价确定，本项目建设的风险水平是可以接受的。

### 9.2.7环境影响经济损益分析

建设项目总投资2945万元，其中环保投资2341万元，占总投资的79.49%。项目运行后，可改善水生生态环境，降低当地政府对高塘湖治理工程的投入，由此可见项目也具有显著的社会经济效益。

### 9.2.8环境管理与监测计划

本项目建成后，建设单位在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解项目对高塘湖水生生态环境造成影响的情况，并采取相应措施，消除不利因素，以期达到预定的目标。

### 9.2.9总量控制指标

（1）废气

拟建项目废气不涉及废气总量控制因子。

（2）废水污染物指标

本项目巡逻船只生活污水经收集后，定期由吸粪车收集处理，生活污水运至大通上窑工业集聚区污水处理厂，经处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入窑河。

拟建项目建成后，纳入上窑工业集聚区污水处理厂COD量为1.28t/a、氨氮量为0.128t/a，最终排至外环境COD量为0.183t/a、氨氮量为0.018t/a。

（3）固废

固废可得到妥善的处理处置，不外排。

9.3总结论

淮南千发保水渔业有限公司高塘湖生态净水渔业项目符合国家产业政策要求，项目选址位于淮南市大通区所辖高塘湖，项目符合相关政策及规划要求；项目符合“三线一单”要求。本项目施工期对水环境及生态环境有一定的影响，但采取适当的措施，加强施工期的环境监测和环境监理工作，是可以避免或减少的，施工期的环境影响是暂时的，随着施工的结束，污染及生态影响也随之消失。建设单位在充分落实本环评报告中所提出的环保措施的情况下，营运期污染物可以达标排放，将使项目实施过程中及运行后对环境敏感点的影响减少到可接受程度，对环境的影响满足环境功能区划要求，环境风险可控。

评价认为，本项目在建设和运行过程中，切实落实报告书提出的各项污染防治措施及“三同时”制度的前提下，从环境影响角度，项目建设可行

# Text boxes

项目所在地

项目所在地

项目所在地

ρ