建设项目环境影响报告表

项目名称：       年产1.1万支纹身器材、4.6万个纹身辅助器材项目    目

建设单位：       淮南杰刺纹身器材有限公司     公司

国家环境保护部编制

2020年9月

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1.1万支纹身器材、4.6万个纹身辅助器材项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 淮南杰刺纹身器材有限公司 |
| 法人代表 | 张书杰 | 联系人 | 毛琼洁 |
| 通讯地址 | 安徽省淮南市大通区九龙岗镇洞山东路北侧大通工业园区三期标准化厂房3号厂房 |
| 联系电话 | 13635544800 | 传真 | / | 邮政编码 | 232000 |
| 建设地点 | 安徽省淮南市大通区九龙岗镇洞山东路北侧大通工业园区三期标准化厂房3号厂房 |
| 立项审批部门 | 淮南市大通区发展和改革委员会 | 批准文号 | 2020-340402-41-03-033594 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 其他专用设备制造业C3599 |
| 占地面积 | 9048平方米 | 绿化面积 | / |
| 总投资(万元) | 5200 | 环保投资 (万元) | 23 | 环保投资占总投资比例 | 0.44% |
| 工程内容及规模： 项目背景 本项目建设单位为淮南杰刺纹身器材有限公司，项目位置为安徽省淮南市大通区九龙岗镇洞山东路北侧大通工业园区三期标准化厂房3号厂房（东经117º10'58"，北纬32º62'45"）（详见附图1：建设项目地理位置图）。本项目租赁安徽省淮南市大通区九龙岗镇洞山东路北侧大通工业园区三期标准化厂房3号厂房约9048平方米。购置车铣一体机床、空压机、精雕一体机等设备，从事年产1.1万支纹身器材、4.6万个纹身辅助器材项目项目的生产。项目总投资5200万元，其中环保投资23万元，占总投资额的0.44%。 该项目建筑面积为9048平方米，项目在2020年8月31日由淮南市大通区发展和改革委员会以项目代码：2020-340402-41-03-033594予以备案。主要是生产纹身器材及辅助纹身器材系列产品，年产量在5.7万左右。 项目委托 为了科学客观地评价项目建设过程中以及建成营运后对周围环境造成的影响，依据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院（1998）第253号令《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，本项目属于“二十四、专用设备制造业 70.专用设备制造及维修，其他”，需要编制环境影响报告表。淮南杰刺纹身器材有限公司委托安徽启晨环境科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位在现场踏勘和资料收集的基础上，根据环评技术导则及其它相关文件，并在征求了当地环保行政主管部门的意见后，编制了该项目的环境影响报告表，报请环保主管部门审批，以期为项目实施和环境管理提供参考依据。 3、建设项目基本概况 项目名称：年产1.1万支纹身器材、4.6万个纹身辅助器材项目 （2）工程性质：新建 （3）建设单位：淮南杰刺纹身器材有限公司 （4）建设地点：安徽省淮南市大通区九龙岗镇洞山东路北侧大通工业园区三期标准化厂房3号厂房 （5）总投资：5200万 （6）生产能力：年产1.1万支纹身器材、4.6万个纹身辅助器材 （7）建筑面积：9048m2 4、项目建设规模和内容 项目建筑面积9048m2，租赁淮南市大通区九龙岗镇洞山东路北侧大通工业园区三期标准化厂房3号厂房一楼、二楼和三楼，包含一楼两个数控生产车间、原料区、展示区以及办公室，二楼两个组装车间、包装车间、成品库以及零配件库，三楼包括食堂、会议室、监控室等。（详见附图） (1)产品方案 表1-1 产品方案一览表 序号 产品名称 规格 年产量 单位 1 纹身线圈机 JC-001 10000 个 2 纹身脚踏 JC-002 5000 个 3 纹身线圈机 JC-003 10000 个 4 纹身勾线 JC-005 5000 个 5 纹身滑块肌 JC-006 5000 个 6 纹身直驱机 JC-007 6000 个 7 纹身电源 JC-008 5000 个 8 纹身笔 JC-008 3000 支 9 纹身电池笔 JC-009 3000 支 10 纹眉笔 JC-010 5000 支 （2）工程内容 表1-2 工程建设一览表 工程 名称 单项工程名称 工程内容 工程规模 备注 主体 工程 一楼生产车间 主要分为南侧数控生产车间跟北侧数控生产车间 建筑面积2755m2 新建 二楼组装车间 分为组装车间1跟组装车间2，位于二楼的东侧跟西侧用于组装产品 建筑面积1017m2 新建 二楼包装车间 位于二楼的北侧，用于包装生产产品的场所 建筑面积423.m2 新建 辅助 工程 办公区 位于一楼的西侧，用于日常办公 建筑面积314.07m2 新建 食堂 位于三楼的北侧 建筑面积423m2 新建 储运 工程 原料库存区 位于一楼生产车间南部，靠近生产线开端切割区，方便原料下料 建筑面积260.48m2 新建 成品库存区 位于一楼生产车间内北部，用于堆放成品 建筑面积670m2 新建 一般固废暂存区 位于二楼成品库内西南部，用于储存生产过程中产生的废铝渣等一般固废 建筑面积30m2 新建 危废暂存区 位于二楼成品库内西南部，用于暂存维修过程产生的废机油、润滑油等危废 建筑面积12m2 新建 公用 工程 供电 市政供电，年用电量约为60万kwh 新建 给水 市政供水，年用水量约330t/a 新建 排水 项目区实行雨污分流，雨水排入雨水管网 新建 环保 工程 噪声控制 采取减震、隔声、消声、设备日常保养等处理措施 新建 废水处理 本项目无生产废水，生活污水、食堂废水经化粪池处理后排入淮南市第一污水处理厂集中处理，尾水排入淮河，年排水量为264t/a 新建 废气处理 本项目生产过程中不产生废气；三楼食堂产生油烟废气，通过油烟净化器处理再经过排气筒达标排出，对环境影响较小 新建 固废处理 废机油、润滑油收集后暂存于危废暂存间有资质单位处理；生活垃圾：由环卫部门统一清理；生产过程产生的废铝渣暂存于一般固废暂存处，定期由厂家回收；设封闭式危废间，用于存放润滑油、废机油危废场所 新建 地下水 危废间地面所在地面需做重点防渗 新建 5、原辅材料及能源消耗 表1-3 原辅材料及能源消耗一览表 编号 原材料名称 规格型号 单位 数量（kg/年） 1 45号钢铁 300*200*25 千克 1000 2 65锰钢 40*0.4卷带 千克 50 3 国标62圆铜棒 10MM*1米 千克 300 4 6063圆铝棒 30MM*1米 千克 3000 5 国标62铜板 450*380*25 千克 2000 6 6063铝板 450*380*30 千克 4000 7 冷却液 / 升 1720 6、主要生产设备 表1-4项目主要生产设备一览表 设备编号 设备名称 设备型号与规格 数量（台） 使用单位(车间\部门) 1# 车铣一体机床 CNCTY-42LS 13 一楼 2# 精雕一体机 SIUMERIK828D 30 一楼 3# 空压机 SCR50PM 1 一楼 7、公用工程 给水：项目用水均取自市政自来水。主要为厂区员工生活用水、食堂用水，用水量为330m3/a。 排水：项目采用雨污分流制，雨水排入雨水管网。 本项目废水主要为生活污水和食堂废水，产生量分别为 0.64m3/d（192m3/a）、0.24m3/d（72m3/a），项目废水经化粪池处理后由市政污水管网排入淮南首创第一污水处理厂处理达标后最终排入淮河。 供电：项目供电由市政电网供给，年用电量约为60万度。 8、职工人数及工作制度 劳动定员：工作人员总数20人。生产班制：一天一班，每班8小时。年工作日：300 天。 9、厂区平面布置和周边环境 本项目工艺较简单，租赁共一栋厂房的一、二、三楼。包含一楼两个数控生产车间、原料区、展示区以及办公室，二楼两个组装车间、包装车间、成品库以及零配件库，三楼包括食堂、会议室、监控室等。整个布局合理，方便生产。项目具体厂区平面布置见附图2。 本项目位于安徽省淮南市大通区九龙岗镇洞山东路北侧大通工业园区三期标准化厂房3号厂房，租用厂房一、二、三楼。厂区东、南、西、北侧均为空地。本项目选址与周边环境具有高度的相容性。 10、选址合理性分析 该项目选址淮南市大通区工业园3期，本项系租赁现有厂房进行建设，土地为工业用地。项目区域周围环境质量现状较好，地理位置优越，交通便利，供水、供电、生活垃圾处理等基础设施较完善，对本项目有较大的促进作用，故项目选址合适、可行。 11、产业政策分析 本项目已在大通区发展改革委备案，项目编码：2020-340402-41-03-033594。 本项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019 年）》中限制类和淘汰类项目，可视为允许类；同时，项目不属于《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007 年本）》中的第二类限制类及第三类淘汰类，可视为允许类，项目建设符合国家的产业政策。 12、项目“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 本项目位于淮南市大通区工业园3期，根据调查，建设项目影响范围内无重要生态影响功能区域，建设项目影响范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等特殊生态敏感区以及重要生态敏感区。因此，本项目的建设不违背生态红线区域保护规划的要求。 （2）环境质量底线 根据淮南市生态环境局网站公布的《2019 年淮南市环境质量状况公报》，项目所在地的环境质量不达标；地表水水质良好，符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体功能要求；区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类区标准。 该项目运营过程中会产生一定的污染物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放对周围环境造成的影响较小，不会降低当地环境质量，不会触碰区域环境质量底线。 （3）资源利用上线 项目采用的能源主要为电，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面的措施，可使产生的污染物得到了有效的处置，符合清洁运营的要求。项目对资源的使用较少、利用率较高，不触及资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目建设不在《市场准入负面清单草案》（试点版）禁止准入类和限制准入类项目中，因此本项目符合《市场淮入负面清单草案》（试点版）要求。 综上所述，本项目符合国家与安徽省产业政策，符合建设项目所在区域的环境功能区划。项目的建设不在安徽省生态保护红线范围内，不会触碰区域环境质量底线，且未列入环境准入负面清单。因此，本项目的建设符合国家和地方相关环境保护法律、法规、标准、政策和规范等的要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，根据现场勘查，项目地块现为空置厂房，无原有污染情况。 |

# 建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 本项目位于淮南市大通区工业园3期。项目地理位置图见附图 1。 淮南市地处安徽省中北部，地处东经 116°21′21″～117°11′59″与北纬 32° 32′45″～33°0′24″之间，是淮河干流上的主要工业城市之一，东与滁州市属凤阳、定远县毗邻，南与合肥市属长丰县接壤，西南与六安市属山南新区、霍邱县相连，西及西北与阜阳市属颍上县，亳州市属利辛、蒙城县交界，东北与淮南市属怀远县相交，东与滁州市属凤阳、定远县搭界，总面积 2596.4km2。淮南的城市格局是随矿建镇、多点分片。 地形、地质、地貌 以淮河为界形成两种不同的地貌类型，淮河以南为丘陵，属于江淮丘陵的一部分。淮河以北为地势平坦的淮北平原，市境南、东为环绕而不连续的高陵，环山均有一斜坡地带，宽约 500～1500 m，坡度 10°左右，海拔 40～75 m。斜坡地带以下交错衔接洪冲积二级阶地，宽 500～2500 m，海拔 30～40 m，坡度 2°左右。二级阶地以下是淮河冲积一级阶地，宽 2000～3000 m，海拔 17～20 m，漫滩以下是淮河滨河浅滩。淮河以北平原地区为河间潜洼平原，地势呈西北东南向倾斜，海拔 20～24 m，相对高差 4～5 m。 气象气候 淮南市地处亚热带与暖温带的过渡带，属于暖温带半湿润性大陆性季风气候区，年均降雨量 969.5mm。其基本特征是：春暖、夏热、秋凉、冬冷，常年平均气温 15.6℃； 四季分明，气候温和，光照充足，热量丰沛，无霜期长，季风显著，雨热同季。年内冬季地面受北方冷气的控制，晴日多，气温低，降水少；春季气温回升快，降水逐渐增多， 地面受南北冷暖空气活动影响，天气多变，气温不够温定；夏季地面受副热带高压控制， 气压偏低，高温多雨；秋季阴雨偏多，时有秋雨连绵。 淮南的全年平均日照时数 2279.2 小时。由于冬季夜长昼短，因而年内 12 月份日照时数最少；3～4 月，多阴雨天气，期间日照百分率最低；8 月份后，雨季基本结束，多晴热天气，期间日照时数最多，日照百分率最高。淮南的常年主导风向东风；平均风速 2.7m/s，年内春季风速最大，平均 3.2m/s；夏季次之，平均风速 2.8m/s；秋季风速最小，平均 2.5m/s。 地表水系 淮南市地表水系属淮河流域。淮河支流有窑河、泥河、黑河、架河、西肥河、东肥河等 6 条天然河流。其旁侧湖泊主要有舜耕东、施家湖、钱家湖、十涧湖、高塘湖、湖大涧、蔡塘湖等共同构成了地表水资源。淮河在淮南境内长 71.3km，河道宽约 400m 左右，历史最高水位 24.40m(2003 年)，最低水位 12.36m（1953 年），建蚌埠闸后最低水位15.13m；年平均流量 813m3/s，最大流量 12700m3/s(1954 年)，最小流量 0.5m3/s(1978 年)；90%保证率条件下，年平均流量 300m3/s，多年最枯月平均流量 20m3/s。淮河市区段是淮南市排污的主要纳污水域。 淮南市多年平均地表径流深 980mm，多年平均径流量 18.27 亿 m3，全市地下水资源总量为 6.5 亿 m3/a，可开采量为 1.0 亿 m3/a。淮南市地下水分布与江淮丘陵地区地下水分布基本相同。第四纪地层中的潜水和承压水，主要分布在淮南沿岸的河漫滩和一级阶地。 6、土壤植被 淮南地区的土壤类型主要为黄棕壤和水稻土，黄棕壤为晚更新黄土状沉积物上发育的马肝土属，水稻土为发育在马肝土母质上的潴育性马肝田土属。马肝土质地较适中， 土层深厚，肥力较高，耕性良好，是项目的主要旱作土壤，易种植蔬菜等旱作物；马肝田系由马肝土上长期种植水稻发育而成，为良水性水稻土，潴育层较厚，剖面发育良好， 可作为麦、稻、油菜耕作土壤。 项目区域以丘陵为主，所以除工业和居住区用地外，均被开垦为耕地，因此，植被主要是作物（水稻、小麦、棉花）和蔬菜等。由于淮南市属于暖温带半湿润大陆季风气候区，日照充足，气候温和，雨量适中，所在该区域内亚热带的马尾松可以正常生长， 在土壤脊薄的荒山地也可以成林，此外还有少量的黑松林，侧柏林等人工林分布。本区还有常绿阔叶树种，如女贞、黄柏、石楠、冬青、海桐、拘骨、夹竹桃、广玉兰、桂花、山茶花等，无珍稀物种。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境）： 空气质量现状 根据淮南市生态环境局网站公布的《2019 年淮南市环境质量状况公报》，2019 年，淮南市市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）年均浓度、二氧化氮（NO2）年均浓度、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、细颗粒物（PM2.5）年均浓度、一氧化碳（CO）日均值第 95 百分位浓度、臭氧（O3）日最大8小时平均第 90 百分位浓度分别为 14 微克/立方米、28 微克/立方米、91.3 微克/立方米、53.4 微克/立方米、1.1 毫克/立方米和 173 微克/立方米，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、细颗粒物（PM2.5）年均浓度和臭氧（O3） 日最大8小时平均第 90 百分位浓度分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准 0.3 倍、0.53 倍和 0.08 倍。市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度分别较上年增加 0%、7.7%、11.6%、0.8%、5.5%， 一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度较上年减少 8.3%。 污染物空间分布：师范学院、益益乳业工业园、谢家集区政府、八公山区政府、潘集区政府、焦岗湖风景区管理处（参照点，不参与全市均值评价）、凤台县青少年活动中心（省控点，不参与全市均值评价）、寿县东门空气自动站（省控点，不参与全市均值评价）共8个环境空气质量自动监测子站的二氧化硫（SO2）年均浓度、二氧化氮（NO2）年均浓度、一氧化碳（CO）日均值第 95 百分位浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。各环境空气质量自动监测子站可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）年均浓度，臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 可吸入颗粒物（PM10）年均浓度超标倍数从大到小依次为：师范学院 0.45 倍、八公 山区政府0.34倍、潘集区政府0.32倍、谢家集区政府0.21倍、寿县东门空气自动站 0.2倍、益益乳业工业园0.19倍、凤台县青少年活动中心0.14倍；细颗粒物（PM2.5）年均浓度超标倍数从大到小依次为：潘集区政府0.76倍、八公山区政府0.57倍、凤台县青少年活动中心 0.48 倍、谢家集区政府 0.46 倍、益益乳业工业园 0.44 倍、师范学院0.4倍、寿县东门空气自动站 0.37 倍；臭氧（O3）日最大 8 小时平均第 90 百分位浓度超标倍数从大到小依次为益益乳业工业园0.15倍、师范学院0.1倍、谢家集区政府0.09倍、寿县东门空气自动站0.09倍、八公山区政府0.08倍、凤台县青少年活动中心0.05倍、潘集区政府0.01倍。 2019 年空气质量综合指数5.12，环境空气质量优良天数比例为61.9％。空气质量综合指数与上年持平，优良天数比例比上年下降5.5%。 项目所在区域大气污染物可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度，臭氧（O3）日最大8小时平均，均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。因此，淮南市为环境空气质量不达标区。 2、地表水环境质量 建设项目评价区域内的地表水系为淮河，淮河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ш类水质标准。项目区地表水环境质量引用《安徽国升塑业科技有限公司年产3万吨钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管、聚乙烯塑钢缠绕排水管、聚乙烯（PE）双壁波纹管、聚乙烯结构壁（B）型排水管、聚乙烯（PE）给水管、MPP 电力护套管项目）项目环境影响报告表公示本》中地表水监测数据，监测时间为2018年5月8日～9日，监测单位为安徽省中望环保节能检测有限公司，监测数据具体分析如下： 表3-1 地表水水质现状监测结果表 单位：㎎/L（pH除外） 名称 监测点名称 测量日期 监测项目 pH 值 COD BOD5 氨氮 淮河 淮南首创第一污水处理 厂排污口上游 500 米 8 日 7.57 16 3.3 0.775 9 日 7.54 17 3.5 0.784 淮南首创第一污水处理 厂排污口下游 500 米 8 日 7.48 17 3.0 0.826 9 日 7.46 18 3.1 0.817 淮南首创第一污水处理 厂排污口下游 1000 米 8 日 7.6 17 3.4 0.801 9 日 7.62 17 3.3 0.806 表 3-2 地表水现状监测评价结果 单位 mg/L pH 除外 名称 监测点名称 项目 监测项目 pH 值 COD BOD5 氨氮 淮河 淮南首创第一污水处理厂排污口上 游 500 米 监测结果范围 7.54~7.57 16~17 3.3~3.5 0.775~0.784 GB3838-2002 Ⅲ类 6~9 20 4 1.0 标准指数范围 0.27~0.29 0.8~0.85 0.83~0.88 0.775~0.784 超标率% 0 0 0 0 淮南首创第一污水处理厂排污口下 游 500 米 监测结果范围 7.46~7.48 17~18 3.0~3.1 0.817~0.826 GB3838-2002 Ⅲ类 6~9 20 4 1.0 标准指数范围 0.23~0.24 0.85~0.9 0.75~0.78 0.817~0.826 超标率% 0 0 0 0 淮南首创第一污水处理厂排污口下 游 1000 米 监测结果范围 7.6~7.62 17 3.3~3.4 0.801~0.806 GB3838-2002 Ⅲ类 6~9 20 4 1.0 标准指数范围 0.3~0.31 0.85 0.83~0.85 0.801~0.806 超标率% 0 0 0 0 根据项目所在区域水环境功能区划，淮河属于Ⅲ类水体，结合项目监测结果，对照地表水环境质量标准可知，监测期间淮河监测断面水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准的要求。 3、声环境质量 本项目委托安徽尚德谱检测技术有限责任公司于2020年08月27-08月28日对本项目所在地四周厂界声环境进行了监测，监测结果如下： 表3-3 建设项目区域噪声 单位：dB(A) 编号 监测点位 2020年08月27日 2020年08月28日 昼间Leq 夜间Leq 昼间Leq 夜间Leq N1 东北厂界外1m 53 42 52 44 N2 东南厂界外1m 51 43 53 42 N3 西南厂界外1m 52 44 52 43 N4 西北厂界外1m 53 42 51 41 由上表可知，项目所在地声环境质量较好，项目区域环境噪声昼、夜间均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准要求，评价区域声环境质量现状良好。 主要环境保护目标及与项目相对位置关系 环境保护目标为保护项目区域地表水环境、空气环境以及声环境不因本项目的建设而降低功能级别，并保护区域生态环境质量不因本项目的建设而降低。根据项目特点及周围环境调查，环境重点保护对象为居民点，具体详见表3-4，敏感点分布见附图3。 表3-4 建设项目主要环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 X Y 方位 距厂界最近距离（m） 规模 保护级别 大气环境 吴大郢 842.6 0 E 842 居住，约 550 人 GB3095-2012二级标准 东菜园 352.4 -1054.2 SE 1118 居住，约 200 人 九龙新 村 563.9 -1889.2 SE 1953 居住，约 3500 人 声环境 项目区域 / / / GB3096-2008 3类标准 地表水环境 淮河 / / N 7801米 小型 GB3838-2002 Ш类标准

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。具体标准值见下表。 表4-1 环境空气质量标准 污染物 取值时间 浓度限值 单位 标准来源 SO2 年平均 60 ug/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 10 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 日平均 75 年平均 35 TSP 24小时平均 300 年平均 200 2、地表水环境质量标准 项目区域地表水体为淮河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ш类水质标准，详见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 类别 项目 标准值（mg/L） 执行标准 地表水体 pH 6～9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ш类标准 COD ≤20 总磷 ≤0.2 NH3-N ≤1.0 石油类 ≤0.05 3、声环境质量标准 项目厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，见表4-3。 表4-3 环境噪声标准限值 单位：dB（A） 标准级（类）别 标准限值 执行标准 昼间 夜间 3 65 55 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），见下表。 表4-4 饮食业油烟排放标准（试行） 规模 小型 中型 大型 基准灶头数 ≥1，＜3 ≥3，＜6 ≥6 最高允许排放浓度(mg/m3) 2.0 净化设施最低去除率(%) 60 75 85 废水污染物 生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，接入淮南市第一污水处理厂集中处理，尾水排入淮河。本项目生活污水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中 B 级标准，淮南市第一污水处理厂污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准。 表4-5 废水排放标准 单位：mg/L（pH值除外） 污染物名称 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T 31962-2015）中 B 级标准 GB 18918中一级A标准 pH 6.5～9.5 6～9 COD 500 50 BOD5 350 10 SS 400 10 NH3-N 45 5 动植物油 100 1 （3）噪声 项目所在区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，标准值见下表。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 位置 昼间 夜间 依据 项目所在区 65 55 （GB12348-2008）3类 （4）固体废物 一般固废执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其2013年修改单内容的有关规定。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改）及其2013年修改单内容的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据“十三五”主要污染物总量控制规划，水污染物控制因子为COD和氨氮，大气污染物控制因子为SO2 和NOX 和粉（烟）尘，本项目涉及的污染物总量控制指标为COD、NH3-N。生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，接入淮南市第一污水处理厂集中处理，尾水排入淮河。 本项目COD排放量为 0.013t/a，NH3-N 排放量为 0.001t/a。 |

# 建设项目工程分析

根据项目单位提供资料，具体的生产工艺详如下： 施工期工艺流程 本项目租赁现有厂房进行生产，无土建工程，设备安装后即可正常运营。因此施工期对环境的主要影响是设备安装产生的噪声，属于局部和短期性质，不会造成长期影响。 营运期工艺流程 本项目生产工艺流程及其产污环节图： 进料检验 铝废渣 冷却液 CNC雕铣 冷却液 铝废渣 CNC精雕 铝废渣 单体去毛刺 涂层加工 半成品回厂检修 装配 入库发货 图5-1 项目生产工艺流程及其产污环节图 工艺流程简述： 进料检验：利用品检仪表确认来料品质、尺寸是否符合购买规格。检验项目包含料件数量、尺寸以及材质证明等。 CNC雕铣：将原料利用CNC铣刀以开粗的方式使得材料表面达到基础平整的要求，也可通过此流程将原料厚度达到精雕前要求的厚度。该过程添加冷却液，冷却液本机循环使用。产生的废铝渣由铝厂回收。 CNC精雕：将整平后的原材料利用CNC精雕的方式上机加工，雕刻出符合产品图纸要求半成品，此过程中添加冷却液，冷却液本机循环使用，产生的废铝渣由铝厂回收。 单体去毛刺：使用对应番号的搅刀，将CNC后产生的毛刺毛边去除，并修饰半成品边缘，该过程中产生的铝渣由铝厂回收。 涂层加工：完成加工后的半成品经检验后，记录数量后发货至外协的涂层工厂加工。 半成品回厂检验：涂层完成后的半成品经检验后入库登记，不合格品返回涂层工厂(返厂处理)。 装配：根据订单要求，涂层完成后的半成品，按装配工艺要求组装成成品。 入库及发货：完成组装后的成品必须经过产品功能性的相关检测，并留下记录，以供后续产品追溯与鉴别，发货前按客户要求包装，并附上检验报告书出货。 主要污染工序： 施工期污染源分析 主要为设备安装时期施工人员产生的少量生活废水和生活垃圾等，在已建成的厂房内各污染物均能得到妥善处置，对周围环境影响很小，本次评价对施工期环境影响不做分析。 营运期污染源分析 本项目营运期主要污染工序见表5-1 表 5-1 营运期主要污染工序一览表 污染类别 污染源名称 产污工序 主要污染因子 废水 生活污水 职工生活 COD、NH3-N 食堂 烹饪过程 废气 食堂 烹饪过程 油烟 噪声 设备噪声 设备运行 LAeq 固废 废铝渣 生产过程 / 废机油、润滑油 设备维护、生产 / 职工生活垃圾 职工生活 / 1、废水污染源分析 本项目无生产废水产生，主要废水为职工生活污水和食堂废水。职工生活污水：项目职工总人数为20人，全年生产300天，用水定额根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），车间工人的生活用水定额宜采用 30L/人·班~50L/人·班，本项目取 40L/人·班。生活用水量为0.8t/d，全年耗水量约为240t。按照0.8的产污系数，则生活污水排放量约192t/a，其主要污染物为 COD、BOD5、SS和氨氮。 食堂废水：项目职工总人数为20人，全年生产300天，用水定额取 15L/人·d。食堂用水量为0.3t/d，全年耗水量约为90t。按照 0.8 的产污系数，则食堂废水排放量约为72t/a，其主要污染物为 COD、BOD5、SS 和氨氮。 项目废水经化粪池处理后由市政污水管网排入淮南首创第一污水处理厂处理达标后最终排入淮河。类比相关废水水质情况，项目废水产生及排放情况见下表。 表 5-2 项目废水产生及排放情况 废水量 t/a 污染物名称 产生情况 拟采取的处理方式 排放情况 排放方式及去向 浓度 mg/L 产生量 t/a 浓度 mg/L 排放 量 t/a 264 COD 300 0.085 污水经厂区化粪池处理后由市政污水管网排入淮南首创第一污水处理厂处理 50 0.014 污水处理厂处理达标后尾水排至淮河 BOD5 150 0.042 10 0.003 SS 180 0.051 10 0.003 NH3-N 15 0.004 5 0.001 动植物油 25 0.007 1 0.0003 2、废气污染源 本项目废气主要为食堂烹饪过程产生的油烟。 食堂油烟废气 本项目提供食堂，拟建成后劳动定员20人，均在单位食堂吃饭。根据参照同类报告，职工每人每日耗油量约20-40g，取30g/d人，即本项目食堂耗油0.6kg/d（180kg/a）。建设单位设置两个灶头，灶头排风量以2000m3/h计，日工作时间约6h。油烟和油的挥发量占总耗油量的2%-4%之间，取其均值3%，则油烟的产生量约为5.4kg/a，产生量浓度为1.5mg/m3。建设单位需配备油烟净化器，油烟净化器的去除效率按照60%计算，则本项目食堂油烟排放量2.16kg/a，排放浓度为0.6mg/m3，可以满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关标准（2.0mg/m3），经过净化的油烟通过专用烟道进行高空排放，对周边环境影响很小。 本项目营运期废气产生及排放情况详见表 5-3。 表 5-3 营运期废气产排情况一览表 污染源 污染因子 产生情况 排放情况 排放方式 食堂 油烟 0.0054t/a，1.5mg/m3 0.002t/a、0.6mg/m3 屋顶排放 3、噪声 本项目营运期噪声主要来源于车铣一体机、精雕一体机等产生的机械噪声，噪声声压级在60~80dB(A)。 表5-4 各种机械的产生噪声的噪声等效A声压级 序号 设备名称 数量 R0(m） 噪声源强[dB(A)] 拟采取降噪措施 降噪效果[dB(A)] 1 车铣一体机床 13台 1 70~75 选用低噪声设备、合理布局、墙壁隔声 15-25 2 精雕一体机 30台 1 70~75 选用低噪声设备、合理布局、墙壁隔声 15-25 3 空压机 1台 1 75-80 选用低噪声设备、合理布局、墙壁隔声 15-25 4、固体废物 本项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾、生产过程中产生的废铝渣以及机械维修过程中产生的废机油、润滑油。 （1）职工生活垃圾 职工生活垃圾按每人每天产生0.5kg计算，本项目劳动定员20人，按300天计，则生活垃圾产生量为3t/a，收集后由环卫部门进行处置。 （2）废铝渣 根据建设单位提供的资料，生产过程中产生的废铝渣为2t/a，收集后暂存于一般固废暂存场所，定期交由铝厂回收。 （3）废机油 本项目生产设备维修过程中会产生一定废机油以及润滑油，根据建设单位提供的资料，产生量为0.2t/a，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。 本项目产生的固体废物种类、数量及处置方法见表5-5。 表5-5 固体废弃物产生及处置情况一览表 编号 名称 产生量（t/a） 废物属性 废物类别 来源 处置方法 1 生活垃圾 3.0 一般固废 / 员工生活 环卫部门清运 2 废铝渣 2 一般固废 / 生产、检验 集中收集外售 3 废机油、润滑油 0.2 危险废物 HW08 设备维修和生产 暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处理

# 建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前浓度及 产生量 | 预计排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 食堂 | 油烟 | 0.0054t/a，1.5mg/m3 | 0.002t/a，0.6mg/m3 |
| 水污染物 | 生活污水、食堂废水 | 废水量 | 264m3/a | 264m3/a |
|  |  | COD | 300mg/L，0.085t/a | 50mg/L，0.013t/a |
|  |  | NH3-N | 15mg/L，0.004t/a | 5mg/L，0.001t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.042t/a | 10mg/L，0.003t/a |
|  |  | SS | 180mg/L，0.051t/a | 10mg/L，0.003t/a |
|  |  | 动植物油 | 25mg/L，0.007t/a | 1mg/L，0.0003t/a |
| 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 3.0t/a | 0t/a |
|  | 生产、检验 | 废铝渣 | 2.0t/a | 0t/a |
|  | 设备维修和生产 | 润滑油、废机油 | 0.2t/a | 0t/a |
| 噪声 | 项目主要噪声来源于车铣一体机床、精雕一体机等设备运行过程产生的噪声，其噪声源强在60～80dB（A），通过选用低噪声设备、合理布局、墙壁隔声。 |
| 主要生态影响 无 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租赁厂房进行生产，无土建工程，设备安装后即可正常运营。因此施工期对环境的主要影响是设备安装产生的噪声，属于局部和短期性质，不会造成长期影响。 营运期环境影响分析 水环境影响分析 本项目实行雨污分流，雨水通过厂区内雨水管道排入附近沟渠。根据工程分析中项目用水及排水分析。项目废水主要来自职工生活污水和食堂废水，废水总排放量为264t/a，其主要污染因子为 COD、氨氮等。项目废水经化粪池处理后由市政污水管网排入淮南首创第一污水处理厂处理达标后最终排入淮河，对地表水影响不大。淮南市首创第一污水处理厂始建于1997年12月，位于田家庵区淮河南岸，西临田家庵电厂，占地面积为7 hm2，日处埋污水规模为10万m3，主要服务于淮南市东部城区。项目所在地处于淮南市首创第一污水处理厂收水范围内，区域污水管网已经建成，生活污水可通过市政污水管网进入淮南市首创第一污水处理厂处理。目前污水处理厂运行情况良好，尾水达到《城镇污水处理厂排放标准》（JB18198-2002）表 1 中一级 A 标准排入淮河。 淮南市首创第一污水处理厂工艺流程采用卡鲁赛尔2000 型氧化沟污水处理技术， 是在普通卡鲁塞尔氧化沟前增加一个厌氧池和一个缺氧池而形成的一个具有良好除磷脱氮效果的污水处理工艺，它综合了A/O法和氧化沟法的优点。它采用完全混合型与推流型相结合的延时曝气活性污泥法，其独特的池型与相应曝气设备布局，使之形成了缺氧—厌氧—好氧工艺流程。具有出水水质好、抗冲击负荷能力强、不易发生污泥膨胀、除磷脱氮效率高、污泥易稳定、能耗省、便于自动化控制等优点。 本项目排污量为1.1m3/d（264m3/a），约占淮南市首创第一污水处理厂处理规模的 0.0011%。目前淮南市首创第一污水处理厂的接管污水量为8万m3/d，尚有余量，水量不会对淮南市首创第一污水处理厂造成冲击。本项目污水经预处理后能达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中 B 等级放标准，水质上不会对淮南市首创第一污水处理厂造成冲击。本项目废水经处理达标后排放，不会明显改变现状水质功能。因此，本项目废水对水环境影响较小。 2、环境空气影响分析 大气环境影响分析 废气排放达标性分析 项目运营期不产生生产废气，仅产生食堂油烟废气，本项目食堂油烟经油烟净化器处理后排放，油烟排放浓度小于 2mg/m3，能达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），对周围环境影响很小。 3、噪声环境影响分析 本项目营运期噪声主要来源于车铣一体机床、精雕一体机等产生的机械噪声，噪声声压级在60~80dB(A)。 表7-12 各种机械的产生噪声的噪声等效A声压级 序号 设备名称 数量 R0(m） 噪声源强[dB(A)] 拟采取降噪措施 降噪效果[dB(A)] 1 车铣一体机床 13台 1 70~75 选用低噪声设备、合理布局、墙壁隔声 15-25 2 精雕一体机 30台 1 70~75 选用低噪声设备、合理布局、墙壁隔声 15-25 3 空压机 1台 1 75-80 选用低噪声设备、合理布局、墙壁隔声 15-25 2、噪声控制措施 本项目不设高噪声设备，本评价建议采取以下治理措施： （1）在设备选型时，选用低噪声的设备和材料，从声源上降低噪声； （2）在生产过程中已加强设备维护，使之处于良好的运行状态。 经过选用低噪声设备、合理布局、墙壁隔声等措施后，可减噪10~20dB（A）左右，可满足区域环境噪声功能区要求。 3、噪声预测 根据厂区平面布置，本次评价通过距离衰减、噪声叠加对各厂界及敏感点处的噪声进行预测，预测模式选用点源衰减模式和噪声叠加模式： 点源衰减模式： 式中：Lr—距声源距离为r处的等效A声级值，dB（A）； L0—距声源距离为r0处的等效A声级值，dB（A）； r—预测点距离噪声源距离，m； r0—声级为L0点距声源距离，r0＝1m。 噪声叠加模式： 式中：L—预侧点噪声叠加值，dB（A）； Li—第i个声源的声压级，dB（A）； n—声源数量。 根据上述计算公式，本项目噪声昼间对各厂界昼间的噪声预测值见下表： 表7-13 项目厂界各预测点声环境质量影响预测结果 单位：dB(A) 预测点 贡献值 标准值 东厂界 53.2 昼间：65，夜间55 北厂界 52.4 西厂界 51.8 南厂界 50.9 由上表可知，项目投产后，各厂界昼间噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4、固体废物环境影响分析 本项目运营期产生固废及其处理、处置情况如下： 表7-14 固体废弃物产生及处置情况一览表 编号 名称 产生量（t/a） 废物属性 废物类别 来源 处置方法 1 生活垃圾 3.0 一般固废 / 员工生活 环卫部门清运 2 废铝渣 2 一般固废 / 生产、检验 集中收集回收利用 3 废机油、润滑油 0.2 危险固废 HW08 设备维修和生产 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理 生活垃圾收集后交由环卫部门处置；废铝渣集中收集后由有资质的铝厂回收；润滑油、废机油暂存于危废暂存间，定期由有资质的单位处理。综上，项目所产生的固体废物均得到合理处置，固体废物对周围环境影响较小。 五、地下水环境影响分析 （1）评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)的有关规定，根据附录A地下水环境影响评价行业分类表确定建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别，本项目属于Ⅲ类不敏感区。地下水环境敏感程度划分依据见表7-14： 表7-15 地下水环境敏感程度分级 敏感程度 地下水环境敏感特征 敏感 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 较敏感 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 不敏感 上述地区之外的其他地区。 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 由上表可确定本次地下水环境影响评价等级为三级，地下水评价范围1.5km2范围。 划分依据见下表： 表7-16 本项目地下水评价工作等级划分依据表 项目类别 环境敏感程度 Ⅰ类项目 Ⅱ类项目 Ⅲ类项目 敏感 一 一 二 较敏感 一 二 三 不敏感 二 三 三 (2)防渗原则 地下水污染防治措施按照“源头控制、未端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则,从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制 ①源头控制 主要包括在工艺、机器设备、污水处理设施、危废暂存间采取相应措施,防止和降低污染物跑、冒、滴、漏,将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度;改良先进工艺对机器设备进行底盘托盘围挡、对污水处理设备进行加固以及对危废暂存间采取地面防渗处理,并做到污染物“早发现、早处理”,减少由于渗漏等原因造成的地下水污染。 ②末端控制措施 主要包括厂内机械加工区、危险化学品储存间(润滑油、机油等)、危废暂存间(产污区)地面的防渗措施和渗漏、泄漏污染物收集措施,即在污染区地面进行防渗处理,防止洒落地面的污染物渗入地下。项目地面防渗措施实施后,还需将滞留在地面的污染物收集起来,由于这些污染物包括废机油、润滑油都属于危废,所以需要集中送往有资质单位处理。 ③污染监控体系 实施覆盖整个厂区的地下水污染监控,包括建立完善的监测制度,安排专人定期定时专门检查,做到及时发现污染、及时控制。 ④应急相应措施 旦发现地下水污染事故,立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染,并使污染得到治理。 (3)地下水防渗措施 根据项目现场实地调查可知,本项目预处理池进行防渗处理,其防渗措施为:池体采取防渗混凝土进行防渗,其防渗系数能够达到一般防渗区的要求;生产车间采用防渗混凝土层以及环氧树脂地坪漆进行防渗,能够达到一般防渗区的要求;厂区道路根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)防渗分区原则,将本项目划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区,划分区域如下 一般防渗区:生产车间内除重点防渗区以外的区域。防渗技术要求为等效黏土层防渗层Mb≥1.5m,K≤107cm/s。采取的措施为:地基采取防渗混凝土进行防渗,地面采取环氧树脂地坪漆进行防渗。 重点防渗区:包括危险废物暂存间、隔油池。防渗技术要求为:危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求,防渗层采用2毫米厚高密度聚乙烯,或至少2毫米厚的其它人工材料,确保防渗系数K≤10-°cm/s;其余重点防渗区确保等效黏土层Mb≥60m,K≤10cm/s。采取的措施:危废暂存间地基采取防渗混凝土进行防渗,并铺贴2mm厚高密度聚乙烯膜,防渗系数确保达到K≤10-°cm/s;危险化学品储存间(润滑油、机油等)地基采取防渗混凝土进行防渗,地面采取环氧树脂地坪漆进行防渗,防渗系数确保达到K≤107cm/s,隔油池池体采取防渗混凝土进行防渗。 采取上述措施后,本项目防渗措施基本满足《环境影响评价技术导则地下水环境》 (HJ610-2016)中防渗技术要求,可从污染源头和途径上减少因废水或物料泄露渗、漏入地下水,不会对地下水环境造成不利影响。 六、土壤评价 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，本项目土壤评价等级为Ⅳ类，无需进行土壤环境现状监测分析。 七、环境风险分析 1、重大危险源识别 按《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/169-2004)附录A.1和《重大危险源辩识》(GBl8218-2009)中有关规定可知,本项目原料用量不构成重大危险源,且本项目位于工业园区内,属于非环境敏感区,因此,环境风险评价为简单分析。根据导则,本报告按风险评价二级评价进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析,并提出防范、减缓和应急措施。依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)判定，项目不涉及重大危险源。 2、环境风险评价等级 根据重大危险源判别结果判定，项目不属于重大危险源；结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）中的有关规定，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为I，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。本项目风险潜势为I，可开展简单分析。 （1）环境风险潜势划分 建设项目环境风险潜势划分依据如下： 表7-17 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） Ⅳ+ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 环境中度敏感区（E2） Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 环境低度敏感区（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 注：Ⅳ+为极高环境风险。 （2）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B 重点关注的危险物质及临界量，拟建项目不涉及危险物质。 3、风险识别途径 项目事故的风险通常划分为火灾、爆炸、毒物泄露三种类型,事故风险都可能引起环境灾害。根据危险物质及危险装置的识别结果,可以分析出风险的发生事故以及环境事故、风险物质进入环境的途径。 (1)火灾的影响 火灾包括四种类型:池火、喷射火、火球汽气爆、突发火。火灾首先是通过放出辐射热影响周围环境。如果辐射热的能量足够大,可引起其他可燃物燃烧,包括生物。一般来说,获得辐射热局限于进火源的区域内(约200m),对邻近地区环境影响不大,其主要影响通常仅限于厂区范围内 (2)爆炸的影响 爆炸是突发性的能源释放,是可燃气团燃烧的两种后果之一,造成大气中破坏性的冲击波,爆炸碎片等抛射物,造成危害 (3)毒物的释放或泄漏 由于各种原因,使有毒化学物质以气态形式或液态释放或泄漏至环境中,在其迁移过程中,大多数情况下,起初其影响仅限于工厂范围内,后期进入环境才成为环境风险的主要考虑内容 4、风险防范措施 (1)总图布置和建筑方面安全防范措施严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定及标准。根据车间(工序)生产过程中火灾、爆炸危险等级及毒物危害程度分级进行分类、分区布置。合理划分管理区生产区、辅助生产区及储运设施区,各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。合理组织人流和货流,满足交通、消防的需求。 (2)生产管理防范措施 ①建立和完善各级安全生产责任制,并切实落到实处。各级领导和生产管理人员必须重视安全生产,积极推广科学安全管理方法,强化安全操作制度和劳动纪律。 ②对职工要加强职业培训和安全教育。培养职工要有高度的安全生产责任心,并且要熟悉相应的业务,有熟练的操作技能。 ③建立健全安全检查制度,定期进行安全检查,及时整改安全隐患,防止事故发生。 (3)火灾防范措施 ①严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求:按照《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90)规定,配置相应的灭火器类型(干粉灭火器等)与数量,并在火灾危险场所设置报警装置;严禁区内有明火出现。 ②做到分区存放,严禁层堆;厂区实行用火作业许可证制度和定点吸烟制度,吸烟点应远离生产场所等防火重点区域,并设置防火标示牌和危险品防护标志 ③要经常对消防的设备、设施进行巡检。注意设备的维护,消防设备设施应确保处于良好的状态。 ④企业认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,为安全生产创造条件,采取一切可能的措施,全面加强安全管理和安全教育工作,防止火灾事故的发生。同时,制订快速有效的火灾事故应急救援预案,建立环境风险事故报警系统体系,确保各种通讯工具处于良好状态，制定标准的火灾事故报警方法和程序，并对工人进行紧急事态时的报警培训;编制企业《安全管理制度》和《火灾事故应急预案》,成立火灾事故应急指挥小组和消防小组,明确各组员的工作职责和事故发生后的处理办法,平时作好救援专业队伍的组织、训练和演练,并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。 (4)建立健全操作规程 ①加强对公司职工的教育培训,实行上岗证制度,增强职工风险意识,提高事故自救能力,制定和强化各种安全管理、安全生产的规程,减少人为风险事故(如误操作)的发生 ②制订发生事故时迅速撤离泄漏污染区人员至安全区的方案,一旦发生事故,则要根据具体情况采取应急措施,切断泄火源,控制事故扩大,立即报警,采取遏制泄漏物进入环境的紧急措施。 （5）物料储运安全防范措施 ①规范人的行为。根据无泄漏管理的内涵,人的不规范行为也视为一种泄漏现象因此,每个岗位的员工,都应遵循三规二制一律(操作规程、设备维护规程、安全规程岗位责任制、交接班制、劳动岗位纪律),按照人的管理和管理的人两个管理内涵,形成“在其岗、干其活、负其责、得其利”管理格局 ②建章立制。确立法治,消除人治,以法治厂,是加强企业管理的根本。规章制度的功能是规范行为、确立工作秩序,保证组织完成承担的仼务。其特点具有强制性和约束性。通过规章制度的建立和执行,来规范我们现场管理各要素有序的运动。 ③物料实行定置管理。按照定置管理的基本原理和要求,研究分析现场人、机、料法(方法)、环的结合状态,对现场物料进行科学的定置。通过物料按图定置,找出泄漏根源 ④设备整治。设备是完成生产任务的工具。它在运行的过程中,在磨损振动等因素的影响下而出现备件破损、松动导致物料岀现泄漏。 ⑤物料流治理。物料流通常指的是在生产过程中备件、材料、油料的运动流向。物料流的泄漏是由二个方面引起,一是设备本身的缺陷而引起的泄漏,这就需要对设备本身进行整治;另一部分是由于人的行为不规范而引起的,这些就要规范人的行为,使之适应生产、设备本身的性能要求,而防止泄漏。 ⑥环境治理。无泄漏管理的仼务之一就是要创造一个优美的生产、工作环境,工作环境改善了不仅有利于职工身心健康,而且有利于提高职工的工作热情。环境治理,不仅仅是某个岗位、某个区域,而是要把整个工厂当作整个环境系统来考虑统筹治理,实现厂区环境的绿化、美化。 结论 综合上述分析,本项目生产中存在发生污染事故的风险,但是只要加强安全生产管理,建立健全相应的的防范措施和应急预案,并在设计、管理及运行中得到认真落实上述风险事故隐患可降至最低,风险防范措施可行,风险水平可以接受。环评要求建设单位严格按照环境风险评价要求加强风险防范措施,制定环境应急预案,并报当地环保部门备案。 八、环境管理和监测计划 1、环境管理 根据《建设项目环境保护设计规定》的要求，拟建项目应在“三同时”的原则下配套建设相应的污染治理设施，一方面为有效保护区域环境提供良好的技术基础，另一方面科学地管理、监督这些环保设施的运行又是保证治理效果的必要手段。因此项目实施后，应组织设立专门的环境保护机构，配备相应的监测仪器，并设置专职环保人员负责环境管理、环境监测。 环境管理制度 ①严格执行“三同时”制度，在项目筹备、实施、建设阶段，应严格执行“三同时”，确保污染处理设施和生产工艺“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ②建立排污定期报告制度 在企业产品结构和排污量发生重大变化、污染治理设施发生改变时，必须向当地环保主管部门申报。 ③健全污染处理设施管理制度 将污染处理设施的管理和生产经营活动一起纳入企业单位日常管理工作的范畴，落实责任人，不得擅自拆除或闲置已有的污染处理设施，严禁故意不正常使用污染处理设施。 ④环境目标管理责任制和环保奖惩条例 建立并实施从总经理到班组各层次的环境目标管理责任制，把完成环境目标责任与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境者实施奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者一律予以重罚。 ⑤职工环保教育、培训制度 加强职工的环境保护知识教育，提高职工环保意识，增加对生产污染危害的认识，明白自身在劳动过程中的位置和责任。加强员工的上岗培训工作，严格执行培训考核制度，不合格人员决不允许上岗操作。 环境管理计划 表7-18 项目环境管理计划见下表 环境问题 管理措施 1 废气 加强管理，保证各环保设施正常安全运行 2 噪声 3 固废 危险废物由有资质单位处理，一般废物由当地环卫部门处理、回收或综合利用 环境监测 按照环境监测技术规范及国家环保局颁布的监测标准方法执行。 2、污染物排放清单 （1）项目营运期主要环保措施及其运行参数、污染物种类、排放浓度、执行环境标准情况见下表所示。 表7-19 项目污染物排放清单一览表 污染源 污染物种类 处理措施 主要运行参数 执行标准 废气 食堂 食堂油烟 设有油烟净化设施，处理后专用通道引至屋顶排放 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 废水 职工生活、食堂废水 COD、 BOD5 SS、 NH3-N 经化粪池、隔油池处理后排入淮南首创第一污水处理厂处理达标后排入淮河 264m3/a 淮南首创第一污水处理厂出水标准 噪声 设备运营噪声 LAeq 优先选用低噪设备、厂房隔声 / GB12348-2008中3类标准 固废 一般工业固废 废铝渣 一般固废存放区 30m2 GB18599-2001及其修改单 维修固废 废机油、润滑油 危废暂存间 12m2 生活垃圾 生活垃圾 垃圾桶 / / 需向社会公开信息 a)环境保护方针、年度环境保护目标及成效； b)环保投资和环境技术开发情况； c)排放污染物种类、数量、浓度和去向； d)环保设施的建设和运行情况； e)生产过程中产生的废物的处理、处置情况； f)与环保部门签订的改善环境行为的自愿协议； g)企业履行社会责任的情况； h)企业自愿公开的其他环境信息。 3、排污口规范化设置 排污口规范化整治，必须按照原国家环境保护总局发布的《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1－1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2－1995）、《排放口标志牌技术规格》、《排污口规范化整治试点工作验收标准》（环监[1996]470号）等规范规定的标准，认真组织实施排放口规范化整治工作，统一标志牌、统一内容、统一尺寸、统一编号，实现一个口、一直段、一装置、一标志、一档案的五个标准。 （1）废气排放口 本项目仅产生食堂油烟，食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用管道达标排出，对周围环境影响较小。 （2）废水排放口 本项目无生产废水，厂区雨污分流，职工生活污水经化粪池、隔油池处理后排入淮南首创第一污水处理厂处理达标后排入淮河，设置规范采样口（半径大于150mm），定期对水质及流量进行监测，保证厂区生产期间做到废水达标排放，减轻项目产生的废水对附近地表水的污染负荷。 （3）固定噪声源 根据不同噪声源情况，可采取减振降噪，吸声处理降噪、隔声处理降噪等措施，使其达到功能区标准要求。在固定噪声源厂界噪声敏感、且对外界影响最大处设置该噪声源的监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌；边界上有若干个在声环境中相对独立的固定噪声污染源扰民处，应分别设置环境噪声监测点和环境保护图形标志牌。 （4）固体废物临时堆放场 对于一般固体废物应设置专用贮存、堆放场地。对于有毒有害固体废物等危险废物，应设置专用堆放场地，并必须采取防扬散，防流失，防渗漏等防治措施，不对环境造成二次污染，并设置醒目的标志牌。 （5）设置标志牌 污水排放口、废气排气筒、固废堆场以及主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌，具体见下表： 表7-20 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称 形状 背景颜色 图形颜色 警告标志 三角形边框 黄色 黑色 提示标志 正方形边框 绿色 红色 表7-21 环保图形标志 序号 提示性图形符号 警告图形符号 排放口及堆场 1 污水排放口 2 废气排放口 3 噪声排放源 4 一般固体废物 5 危险废物 3、环境监测计划 环境监测是以测定代表环境质量的各种数据为主要任务，通过环境监测可以定量地反映企业的环境信息，了解企业能否满足环境目标的要求，为防止和减少污染以及环境管理提供科学依据，是企业环境管理的重要组成部分。为此，评价建议企业应设立环境监测机构，负责全厂的环境监测工作，监测机构的职责和任务如下： ①按评价提出的污染源监测计划对本厂的主要污染源进行定期或不定期监测，掌握污染源排放情况，对厂界噪声、厂界无组织排放浓度监测点和厂区总排水口进行监测，掌握污染源排放情况及环保设施运行情况，为控制污染和环境管理提供依据。监测时执行《污染源监测技术规范》，保证监测质量。 ②监测结果出现异常，应及时查找原因，并及时上报。 ③分析污染源排放的变化规律，为全厂环境管理制度提供技术依据。 ④接受地方环保部门的监督和管理。 本次评价对本项目完成后的排污情况制定了详细的监测计划，对生产过程中产生的废气、废水和噪声进行监测，监测内容和频率见下表，具体监测参照执行国家有关技术标准和规范。 表7-22 营运期环境监测计划表 类别 监测因子 监测点位 监测频率 控制目标 废气 食堂油烟 烟气管道 1次/半年 达到控制标准 废水 COD、BOD、氨氮、SS 厂区总排放口 1次/半年 达到控制标准 噪声 等效连续A声级 厂界 1次/半年 昼间＜65dB，夜间＜55dB 七、环保投资 本项目总投资5200万元，环保投资总额约23万元，占总投资比例0.44%。各项环保措施及其投资明细见下表。 表7-23 项目所采取的环保投资汇总表 分类 污染物 环保设施 环保投资（万元） 废气治理 食堂油烟 油烟净化器、专用管道排放 2 废水治理 生活污水、食堂废水 化粪池、隔油池 5 噪声治理 设备噪声 设备减振基座、厂房隔声 1 固废治理 危险废物 设封闭式危险废物暂存处；危险废物委托有资质单位处置 10 生活垃圾 统一收集后由环卫部门清运 废铝渣 统一收集后暂存于一般固废暂存间，定期由铝厂回收 地下水治理 分区防渗 危废间做重点防渗 5 合 计 23 八、“三同时”验收 拟建项目所有环保设施均应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，在本工程建成后向当地环保局申请环境保护竣工验收，具体验收内容见下表。 表7-24 环保措施“三同时”验收一览表 类别 治理对象 环保措施 验收要求 备注 大气污染物治理措施 食堂油烟 设有油烟净化设施，处理后专用通道引至屋顶排放 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 废水治理措施 生活污水、食堂废水 经化粪池、隔油池处理 淮南首创第一污水处理厂出水标准 噪声防治措施 产噪设备 选低噪声设备、基础减震、合理布局、墙壁隔声等措施 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 固废防治措施 废铝渣 统一收集后暂存于一般固废暂存间，定期由铝厂回收 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相关规定；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改） 润滑油、废机油 收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理 生活垃圾 车间垃圾筒统一收集，交由环卫部门处理

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂 | 食堂油烟 | 设有油烟净化设施，处理后专用通道引至屋顶排放 | 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 水 污 染 物 | 生活污水、食堂废水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油 | 化粪池、隔油池 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 收集后交由环卫部门统一处理 | 不产生二次污染 |
|  | 生产、检验 | 废铝渣 | 统一收集后暂存于一般固废暂存间，定期由铝厂回收 |  |
|  | 设备维修和生产 | 润滑油、废机油 | 收集后暂存于危废暂存间、定期交由有资质的单位处理 |  |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声主要来源于车铣一体机床、精雕一体机等产生的机械噪声，噪声声压级在60~80dB(A)。通过厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 生态保护措施及预期效果 无 |

# 结论与建议

1、项目概况 本项目租赁安徽省淮南市大通工业园的已建厂房，对厂房按照功能规划进行设计，购置相关生产设备，预计可实现年产1.1万支纹身器材、4.6万个纹身辅助器材项目。 2、环境质量现状评价结论 根据安徽尚德谱检测技术有限责任公司对本项目区域的环境质量现状监测数据可知，项目所在区域环境空气符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，淮河水环境符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类区标准要求，评价区域环境现状较好。 3、营运期环境影响分析 环境空气影响分析：本项目废气主要为食堂烹饪过程产生的油烟。食堂油烟经油烟净化器处理后排放，油烟排放浓度小于2mg/m3，能达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。 水环境影响分析：本项目废水主要为职工生活污水和食堂废水。废水经化粪池处理后排入淮南首创第一污水处理厂处理达标后最终排入淮河。 固体废物影响分析：本项目固体废物主要为废铝渣、废机油、润滑油和生活垃圾等。其中废铝渣集中收集后外售，由铝厂回收； 废机油交由有资质单位处置；生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。本项目各项固体废物均可做到合理处置，对环境影响较小。 声环境影响分析：本项目噪声来源于车铣一体机床、精雕一体机等设备生产过程中产生的噪声。通过对设备采取隔声减振措施，并合理布局，将高噪声设备尽量远离周围敏感点，同时加强设备保养，减少噪声影响，可确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。 4、产业政策、选址合理性及平面布置合理性分析 产业政策符合性分析：根据《产业结构调整指导目录（2013 年修正本）》，本项目符合国家相关产业政策。 选址合理性分析：本项目位于淮南市大通工业园内，占地类型属于工业用地。项目所在地基础条件充足，交通便利。项目营运过程中产生的各项污染物在采取本报告提出的污染防治措施的情况下，可确保污染物达标排放，减少对周边居民的影响。因此，从环境影响角度出发，本项目选址合理。 平面布置合理性：本项目厂房内布置紧凑有序，功能分区合理，符合工艺流程要求，产噪设备设置隔声、减振措施，减少项目噪声对周围环境的影响。本项目在生产过程中采取相应污染防治措施后，对周围环境影响较小，总平面布置合理。 综上所述，本项目符合国家产业政策及用地规划要求，平面布置合理；在采取本报告表中提出的污染防治措施，达标排放情况下，本项目建成投产后对环境的影响较小。根据工程排放特征、环境特征和上述评价结论分析，本项目选址可行。 5、总结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，符合地区发展的要求。项目废气、废水、噪声在采用本评价推荐的污染防治措施后，各项污染物均可实现达标排放，项目运营不会降低评价区域原有环境质量功能级别。建设项目在规划建设过程中，必须认真严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。因此，项目在认真落实评价提出的各项环保措施的前提下，从环境影响角度分析，该项目的建设是可行的。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 厂区平面布置图 附图3 项目敏感图 附件1 委托书 附件2 立项文件 附件3 营业执照 附件4 土地文件 附件5 监测报告 审批登记表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。