建设项目环境影响报告表

项目名称:  沥青拌和设备和混凝土拌和设备生产加工项目

建设单位:          淮南拓毅工程机械有限公司

编制日期: 2020年8月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本概况

| 项目名称 | 沥青拌和设备和混凝土拌和设备生产加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 淮南拓毅工程机械有限公司 |
| 法人代表 | 刘显顶 | 联 系 人 | 刘显顶 |
| 通讯地址 | 安徽省淮南市毛集实验区夏集镇刘楼社区102省道南侧 |
| 联系电话 | 13321951559 | 传 真 | —— | 邮政编码 | 232100 |
| 建设地点 | 安徽省淮南市毛集实验区夏集镇刘楼社区102省道南侧 |
| 立项审批 部门 | 毛集实验区发展改革委员会 | 项目编码 | 2020-340407-33-03-021548 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C3514 建筑工程用机械制造 |
| 占地面积 （平方米） | 15334.1（23亩） | 绿化面积 （平方米） | 1000 |
| 总投资 （万元） | 29300 | 其中：环保投资 （万元） | 33 | 环保投资占总投资比例 | 0.113% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2021.8 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 淮南拓毅工程机械有限公司沥青拌和设备和混凝土拌和设备生产加工项目已取得毛集实验区发展改革委员会备案，项目编码为2020-340407-33-03-021548，项目选址位于安徽省淮南市毛集实验区夏集镇刘楼社区102省道南侧（具体位置见附图1）。厂区占地面积15334.1m2（23亩），总建筑面积约15000m2，建设标准化厂房、办公楼，以及配套设施，购置相关生产设备，建成后可形成沥青拌和设备20套的生产能力，总投资29300万元。本次环评仅针对沥青拌和设备，混凝土拌和设备生产为后期工程，不在此次评价范围之内。 根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，该项目应进行环境影响评价。受建设单位委托，安徽显闰环境工程有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，根据工程分析，项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修正版）中 “二十四 专用设备制造业 70 专用设备制造及维修：其它（仅组装除外）”项目类别，应编制环境影响报告表。我公司接受委托后，立即开展了详细的现场调查、资料收集工作，在对本项目的环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制了环境影响报告表。 二、项目基本情况 由于本项目已经建成，项目现有建设内容如下： 1、项目名称：沥青拌和设备和混凝土拌和设备生产加工项目 2、建设单位：淮南拓毅工程机械有限公司 3、项目性质：新建 4、建设地点及周围环境状况 项目选址位于安徽省淮南市毛集实验区夏集镇刘楼社区102省道南侧，项目所在地中心坐标为116.57545567°E，32.65308380°N。项目东侧、南侧均为待开发用地，西侧为赛尔沃肥业，北侧为颖凤路。（详见附图2：项目周边环境关系图）。 5、项目总投资 项目总投资29300万元，其中环保投资33万元，占总投资的0.113%。 6、建设内容 项目建筑面积约15000m2，其中生产车间约2070m2、办公用房约130m2，同时已配套建设水、电、道路等公共设施，可实现年产混凝土拌和设备20套，其主要建设内容见表1-1。 表1-1 建设项目工程内容一览表 工程名称 单项工程名称 工程内容及规模 主体工程 下料区 位于生产车间南侧，占地面积540m2，主要布置折弯机、剪板机、等离子气割、车床设备，用于下料工序 焊接区 位于生产车间西侧，占地面积540m2，主要布置焊机10台，用于焊接工序 喷涂区 位于生产车间北侧，占地面积280m2，主要布置无气喷涂机两套，用于表面喷涂 组装区 位于生产车间西侧，焊接区的北侧，占地面积500m2，主要用于生产设备的组装 辅助工程 办公室 位于厂区的北侧，建筑面积约1300m2，用于日常办公 储运工程 成品区 位于生产车间西北侧，建筑面积约410m2，用于成品储存 原料区 位于厂区的南侧，建筑面积约120m2，用于原料储存 公用工程 供电 项目供电来自市政电网，年用电量10万kw/h 供水 项目供水来自园区供水管网，年用水量450m3/a 排水 项目区雨污分流，雨水经项目区雨水管道排入市政管网；项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后排入毛集污水处理站处理。 环保工程 废气防治措施 抛丸粉尘：经布袋除尘器进行处理后通过15米排气筒（P1）高空排放 喷漆、晾干废气：收集后通过过滤棉+两级活性炭处理后通过15米排气筒（P2）高空排放 焊接废气通过移动式焊接烟尘处理器处理后于车间内无组织排放 废水防治措施 项目区雨污分流，雨水经项目区雨水管道排入市政管网；生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求后排入毛集污水处理站处理。 噪声防治措施 设备基础减振、厂房隔声 固废防治措施 边角料、布袋除尘器收集的粉尘、废焊材收集后外售；废过滤棉、废机油、废活性炭在厂区暂存后交给有资质单位处置，生活垃圾交环卫部门处理。 7、产品方案 项目运营后，形成年产沥青拌和设备20套/年的生产能力。具体如下： 表1-2 产品方案一览表 序号 产品名称 年产量 年运行时数 1 沥青拌和设备 20套 2700h 8、设备一览表 本项目主要生产设备见下表： 表1-3 主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量（台/套） 规格/型号 工序 1 生产设备 折弯机 1 Wc67Y-200T 切割、下料 2 剪板机 1 QC12Y-18*2500 3 等离子气割 1 F1600 4 焊机 10 NBC-500 焊接 5 车床 2 CA630 钻孔 6 无气喷涂 2 GLP-1 喷漆 7 环保型抛丸设备 1 J01-150 抛丸 8 环保设备 移动式焊接烟尘处理器 2 / 处理焊接烟尘 9 两级活性炭吸附装置 1 / VOCS处理 9、原辅料 （1）原辅材料消耗及理化性质 本项目主要原辅料见表1-4，水性漆主要成分见表1-5： 表1-4 主要原辅材料消耗一览表 序号 原辅材料名称 年用量（t/a） 存储位置 储存方式 最大存储量 1 槽钢 100 车间原料区 叠加摆放 10吨 2 角钢 50 车间原料区 叠加摆放 5吨 3 H型钢 50 车间原料区 叠加摆放 5吨 4 板材 200 车间原料区 叠加摆放 20吨 5 水性改性醇酸钢结构漆 5 车间原料区 桶装 0.5吨 6 焊丝 3 车间原料区 捆扎 0.5吨 7 润滑油 0.08 车间原料区 25kg/桶 0.025吨 表1-5 主要原辅材料成分表 名称 配比 原料配比 醇酸树脂 二丙二醇丁醚 水 氧化铁黑 硫酸钡 多功能助剂 水性改性醇酸钢结构漆 28 2.4 30 22.5 16.6 0.5% 表1-6 油漆理化性质 名称 理化性质 水性改性醇酸钢结构漆 液体，轻微氨味，苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总含量，0%，pH： 7.0-10.0，沸点 ≤100℃，无毒，不易燃，不属于危险品 （2）项目用漆量核算见下表： 表1-6 用漆量核算情况一览表 序号 名称 底漆 面漆 1 面积 38000m2 38000m2 2 漆膜厚度 0.045mm 0.045mm 3 漆膜比重 1t/m3 1t/m3 4 漆膜附着率 70% 70% 5 油漆用量 2.5t/a 2.5t/a 10、公用工程 1、供水系统 本项目用水主要为生活用水，项目用水来自园区供水管网。项目年用水量450m3/a。 2、排水系统 项目采用雨、污分流的排水体制。雨水经雨水管网汇集后排入市政雨水管网。 项目外排废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管网最终进入毛集污水处理厂，处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放至西淝河。 3、供电 本项目用电由当地市政电网供给。 11、工作时间、劳动定员 劳动定员：项目劳动定员30人。 工作制度：年工作日300天，采用单班制，每班工作9小时。 12、总平面布置及其合理性分析 在满足生产、安全、卫生等要求的前提下，按照工程合理、因地制宜、充分利用等原则进行项目的总平面布置。 （1）总平面布置原则 ①严格遵守防火、防爆、安全、卫生等现行规范和规定。 ②按功能分区布置。根据单元的性质、功能差异，尽量将单元性质相近、功能联系密切的单元紧凑布置在一个分区，为此形成了生产区、办公区、仓储区等。各功能区又相对集中布置，即方便管理，有利安全，同时又便于管理、方便检修、重视安全、有利于生产为目的，形成厂区的总平面布置。 ③满足工艺流程、合理紧凑布置。按全厂的工艺流程、物料输送方向以及各单元相互关系的密切程度合理布置生产区、辅助生产区的分布，使之相对集中，节省能耗，使全厂工艺流程、物料输送形成最佳路径，达到降低运营成本。 （2）总平面布置 项目总平面布置分为三个部分：生产区、仓储区和办公区。厂房平面布置见附图2。 厂房内按照生产流程布置各工艺，使产品到达下一工序距离最短，较为合理。 三、产业政策相符性分析 根据《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》国发（2005）40号文和国家发展和改革委员会第9号令，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于专用设备制造，不属于鼓励类、限制类以及淘汰类项目，为允许类项目，符合国家产业政策。 另外，项目不属于《安徽省工业产业结构指导目录》（2007 年本）中鼓励类、限制类以及淘汰类项目，为允许类项目，符合安徽省地方产业政策。 规划相符性与选址合理性分析 （1）规划用地相符性分析 查阅《毛集社会发展综合实验区夏集镇总体规划（2017-2030）》土地利用规划图（附图五）中内容，项目厂区所在位置用地类型为工业用地，项目选址符合园区规划。 选址合理性分析 根据现场勘查，项目东侧、南侧均为待开发用地，西侧为赛尔沃肥业，北侧为颖凤路。项目周边无饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态环境敏感区等需要特殊保护的环境敏感点，项目所在为园区，因此本项目选址基本与当地环境相容。 综上分析，本项目符合相关规划、选址基本合理。 五、 “三线一单”相符性分析（与环评[2016]150号文相符性分析） （1）生态保护红线 本项目位于毛集经济开发区，根据《安徽省人民政府关于发布安徽省生态保护红线的通知》（皖政秘[2018]120号）和《安徽省生态保护红线划定技术指南》，本项目所在区域不在生态保护红线区域内。 （2）环境质量底线 根据本项目环境质量现状，项目所在区域为环境空气质量不达标区，结合环境影响分析，本项目抛丸粉尘经过布袋除尘器进行处理，喷漆和烘干废气通过过滤棉+两级活性炭进行处理，生活污水经标准化厂房化粪池处理后，经园区污水管网最终进入毛集污水处理厂处理后排放至西淝河，分类处置，均可得到合理处置。本项目的建设不会恶化区域环境质量功能，不会触碰区域环境质量底线。 （3）资源利用上线 项目所用资源包括水资源、土地资源和能源利用上线，本项目用水为生活用水，项目所在区水资源较丰富，项目用水远小于区域供水能力。本项目用地性质为工业用地。从资源角度，本项目的建设充分利用了现有土地资源，减少了土地资源的浪费。项目使用能源主要为电、天然气，项目不涉及煤炭等高污染能源。 （4）环境准入负面清单 淮南市未制定环境准入负面清单，项目为建筑工程用机械制造，不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目；不属于环境保护部发布《环境保护综合目录（2017年版）》中高污染、高环境风险产品。 综上分析，本项目建设符合 “三线一单”的要求。 五、与《安徽省打赢蓝天保卫战三年计划实施方案》（皖政发[2018]83号）的符合性分析（摘录） 表1-6 与相关文件相符性分析一览表 分类 文件要求 项目情况 符合性 一、实施VOCs专项整治行动 （二十五）实施VOCs专项整治行动 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。大力推广使用低VOCs含量有机溶剂产品。禁止新（改、扩）涉高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等生产和使用的项目。2019年1月1日起，长江三角地区使用汽车原厂涂料、木器涂料、工程机械涂料、工业防腐涂料即用状态下VOCs含量限值不高于580、600、550、650克/升。 本项目所用涂料为工程机械涂料，经核算，即用状态下VOCs含量为100g/L，属于低VOCs含量材料，能够满足《2019年安徽省大气污染防治重点工作任务》工业防腐涂料即用状态下VOCs含量不高于550g/L的要求。 符合 由上表，本项目符合《安徽省打印蓝天保卫战三年计划实施方案》（皖政发[2018]83号）要求。 六、与《全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带》相符性分析 表1-7 与相关文件相符性分析 文件及要求 本项目建设内容 相符性分析 《全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带》 严管15公里范围内新建项目。长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，全面执行国家长江经济带市场准入禁止限制目录。实施备案、环评、安评、能评等并联审批，未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设。 本项目位于安徽省淮南市毛集实验区夏集镇刘楼社区102省道南侧，距离淮河最近距离11.35km，本项目位于毛集实验区，为工业集中区，正在进行环保手续要求。 符合 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目新建项目，根据现场踏勘，不存在原有污染。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

1 地理位置 毛集实验区位于淮南市西南部，东接八公山区，南靠寿县，西界颍上县，北濒凤台县。区境南北长15.5公里，东西宽18.5公里，面积约201平方公里。 在毛集实验区内设立四座客运交通枢纽，毛集客运汽车总站与高铁站相结合，夏集镇和焦岗湖镇镇区分别设立客运汽车站，结合旅游发展在焦岗湖景区设立旅游客运站。 毛集实验区旅游资源集中分布于南部，主要有淮南焦岗湖国家湿地公园、焦岗湖影视城等景区景点。合淮同城化要求下，淮南市为合肥经济圈成员，是长三角带动中西部地区发展的重要传导区域；同时地处沿淮城市群，是国家重要的能源与农产品加工基地，与周边省市联系紧密。 项目建设地位于安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区夏集镇。地理位置图见附图1。 2 地质地貌 毛集区境内地势自西北向东南倾斜，海拔25至19米不等，地面自然比降为1/7000至1/10000，由于河流变迁、交互沉积、以及历次黄淮水患的侵蚀，加之人为活动的影响，形成“大平小不平”的地貌特征。沿焦岗湖、董峰湖。由于历次汛期涨水而沉积泥沙，形成了高洼不等的“河漫滩涂”(即低洼湾地)。西淝河与淮河接口处，因汛期受淮水洪峰顶托倒灌向西南泛滥，并反复冲刷，使河面扩展增宽淤浅，形成董峰湖河口湾地。因淮河泛滥土地化积物的包围阻隔，形成了典型的焦岗湖“牛轭潮”洼地。淮河干、支流交汇处较多，是河流与湖泊的间隔场所。因地势西北高于东南，边缘向中央倾斜，故沿淝岗地，两岗之间呈微凹状，形成碟形洼地，无常年积水现象。 焦岗湖流域地处淮北平原，地形平坦，平均海拔高度23.0米，由于河流变迁，交互沉积，以及历次淮河的侵蚀，加之人为活动的影响，形成大平小不平的地貌特点，沿淮河和西淝河岸线，由于历次汛期涨水而沉积泥沙，形成了0.5-2.0公里的河漫滩涂。 3 地表水 焦岗湖水系，南为淮河，东为董峰湖，北为西淝河，西为颍河，水由西向东南流，以焦岗湖为汇水区，水系脉络相通，总流域面积为480km2。丁家沟北通西淝河，花家湖，在毛集村以西穿过淝右堤南通焦岗湖。焦岗湖由焦岗闸与淮河干流相通，焦岗闸位于淮焦岗乡元新村淮北大堤上，主要作用是防洪、排涝。焦岗湖为农业灌溉提供了保障，也是焦岗湖渔场的水产养殖基地。 （1）淮河 淮河过沫河口（颖河入淮口）东北流13 km，到陆家沟入境（陆家沟为颍上县、毛集区分界线）。淮左为乡境陆便段，右为寿县寿西湖行洪堤。淮河入境东北流，行2km至乔口村，再行1km至方坎，再行5 km至便民沟口。便民沟为焦岗湖入淮水道，建有焦岗闸。过沟后左为毛集便峡段行洪堤，右为寿县行洪堤。1975年，焦岗闸西建成南湾排灌站。 （2）焦岗湖 焦岗湖位于淮河左岸，跨颍上县、毛集实验区，湖面大部在毛集实验区焦岗乡境内，为局部凹陷洼地积水形成。焦岗湖作为一个生态湿地，属皖北第一淡水湖，古称椒水,历史上为淮河、西淝河汇流的滩地，经多年洪水泥沙淤积，河岸高仰，与北岗之间形成的湖洼坡塘。 湖区地势东部较低，北、西、南三面较高，东西长约20 km，南北宽7 km，上游汇水总面积494 km2，入湖河流有颖上境内的中心沟、老墩沟，毛集境内的关沟、花水涧，经湖区调蓄后，由便民沟经焦岗闸注入淮河。湖底高程16.8 m，蓄水量约2000万m3。2003年8月湖区最高水位达22.08m。1965年焦岗湖沿岸始建生产圩堤，逐步形成南湾圩、西湾圩、王郢圩、枣林圩、瓦房圩等圩区。1992年初，淮河水利委员会实施焦岗湖治理工程，主要包括毛集涵、丁家沟闸、毛集翻水站以及枣林涵、周台涵、史集涵、焦岗湖圩堤等。 焦岗湖整个湖区为椭圆形浅水湖泊，湖底平坦，水草丛生，底质为冲积淤泥。焦岗湖水生动物以淡水鱼类为主，水生植物主要以芦苇、香蒲、茭白、菱角等为主。 （3）丁家沟 丁家沟正常水位为18.3米，北通西淝河，花家湖，在毛集村以西穿过淝右堤南通焦岗湖，丁家沟属于焦岗湖排涝体系，丁家沟焦岗湖之间有丁家沟闸（节制闸）相连。丁家沟闸位于焦岗湖堤坝上，用于控制焦岗湖水位，当焦岗湖水位高于丁家沟时，打开闸门放水进入丁家沟。当水位低时，关闭丁家沟闸。 （4）其它主要沟渠 焦岗湖四周沟渠纵横，水网交织。较大的水渠有关沟、丁家沟、便民沟、西湾沟等。这些沟渠常年蓄水，沿岸风光秀丽。既能排涝，又用于灌溉。 4 气候气象 区境属我国东南地域，季风明显，气候温和，湿润多雨，日照充足，降水充沛。总的气候特征是：光照、温度、降水资源丰富，无霜期长，对发展一年两熟作物有余，发展三熟作物温度不够。由于气候的变异性，又常常带来旱、涝、连阴雨、霜冻等灾害。 日照时数的多年平均数为2283.5小时,日照百分率为52%。全年太阳辐射量为123.8千卡/平方厘米，6月份太阳辐射量为14.5千卡/平方厘米，为最多。12月份太阳辐射量为6.3千卡/平方厘米，为最少。历年平均气温为15.1℃，最热月为7月，月平均气温28℃，一月最冷，平均气温1.1℃，温度年较差为26.9℃。多年平均降水量为905.2mm。降水量的分配：夏季最多，春季次之，秋季较少，冬季最少。常年主导风向东风，年平均风速2.7m/s。 5土壤与植被 毛集实验区的土壤主要受淮河、西淝河、东风湖（行洪区）、焦岗湖影响，土壤的形成有湾地、岗地两大类，其土质主要有：飞沙土、沙土、间层沙、两合土、淤心两合土、淤土八、黄土、坡黄土、淤坡黄土、白黄土等。全区土质经长年耕作，土壤成分有所改变。据农技部门调查，一般土壤缺磷，少氮、有机质低，而东风湖大部土壤缺磷、钾。其他乡镇土壤钾比较丰富。相当于《全国土壤养分分级规定》的第五级。 项目所在区域自然植被有荻柴、芦苇、水柳、蒲草、焦岗湖的水萍、芡实、菱角、水莲，这些自然植被多数生长在沟坡、河堤旁、湖边、湖内。次生草本植物群和灌木丛，主要是茅草、铁蒿等耐旱杂草和荆条、胡枝、酸枣、拓刺等落叶植物。人工植被主要有侧柏、刺槐、旱柳、白杨、法桐。冬青、白榆、椿、桑等。果木有杏、桃、枣、柿、葡萄、梨、石榴等。农业主要作物有小麦、水稻、豆类、芝麻、油菜、山芋、花生、菸叶、麻、薄荷等。植被的覆盖率达90%。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 （1）达标区判定： 根据淮南市生态环境局发布的《2019年淮南市环境质量状况公报》：根据寿县东门空气自动监测站监测数据，2019年寿县空气质量自动监测子站的二氧化硫年均浓度、二氧化氮年均浓度、一氧化碳日均值第95位百分位浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准；可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）年均浓度，臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，超标倍数分别为0.2倍、0.37倍、0.09倍，因此本区域为不达标区。 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1提出：城市环境空 气质量达标情况评价指标中六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。 寿县2019年可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域为不达标区。 针对区域环境超标问题，市政府印发了《淮南市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》，具体整改措施如下： ①以地方法规和行业技术规范为保障，实施更严格的大气污染物排放标准。调整优化产业结构、能源结构、运输结构和用地结构，强化区域联防联控； ②严格环境准入，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。限制化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放的项目建设。 ③促进重点行业转型升级。开展水泥、电力、木材加工、砖瓦厂等行业的布局优化和产业提档升级。 ④巩固“散乱污”企业整治成果，建立“散乱污”企业动态管理机制，杜绝“散乱污”项目建设和已取缔“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。 ⑤深化工业污染治理，聚焦工业园区，加强园区循环化改造与污染防治，大幅 提升区域污染防治能力。 项目其他污染物的监测 项目根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），并结合功能布点原则和区域风场特征，兼顾均布性和代表性原则，在项目区设置1处大气环境现状监测点位，委托安徽威正测试技术有限公司对项目区域环境空气中非甲烷总烃含量进行了现状补充监测，检测时间为2020年7月04日~7月10日，监测点位和监测结果分别见下表。 表3-1 大气环境补充监测点位 点位名称 相对方位 性质 相对厂界距离（m） 监测因子 项目区 / / / 一次浓度：非甲烷总烃 表3-2 环境空气质量补充监测结果 监测点 监测因子 1小时平均浓度（mg/m3） 24小时平均浓度（mg/m3） 范围 标准值 范围 标准值 项目区 非甲烷总烃 0.1~0.81 2 / / 从大气环境结果来看，污染因子非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中一次值（2.0mg/m3）。 地表水环境 （1）地表水环境现状监测结果 根据建设项目地理位置、地表径流状况和区域市政规划，本次评价分析地表水为西淝河。引用淮南市天顺食品科技有限公司年产3000吨鸡蛋干生产线建设项目监测数据，该项目位于毛集经济开发区，排水去向与本项目一致。水质监测数据见表3-3。 表3-3 水质监测及污染评价结果 监测类别：地表水 (单位：mg/L，pH无量纲) 监测断面 采样时间 pH 化学需氧量 五日生化需氧量 氨氮 总磷 高锰酸盐指数 W1 （毛集污水处理厂排污口上游500m） 2018.07.19 7.35 17 2.8 0.429 0.08 3.6 2018.07.20 7.39 18 2.9 0.413 0.07 3.8 W1 （毛集污水处理厂排污口下游500m） 2018.07.19 7.45 19 3.2 0.455 0.10 4.1 2018.07.20 7.52 19 3.4 0.474 0.09 4.0 W1 （毛集污水处理厂排污口下游1000m） 2018.07.19 7.41 18 3.0 0.436 0.08 3.9 2018.07.20 7.36 16 2.8 0.427 0.06 3.5 GB3838-2002Ⅲ类水质标准 6~9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ≤6 最大污染指数 0.26 0.95 0.85 0.474 0.5 0.68 （2）地表水环境质量现状分析 评价方法采用单因子标准指数法，按《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ/T2.3-93）中的推荐公式计算。 ①单项水质参数I的标准指数Si为： 式中：Ci——i污染物实测浓度，mg/l； Cs——i污染物评价标准，mg/l。 ②pH的标准指数为： 式中：pH——实测值； pHsd——地表水水质标准中规定的pH值下限； pHsu——地表水水质标准中规定的pH值上限； 由表3-3可以看出：在监测期间，各断面水质中的pH值、COD、BOD5、氨氮、总磷、高锰酸盐指数最大污染指数均小于1，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求，评价区域水环境质量较好。 3、声环境 为了解项目所在地噪声环境质量现状，安徽威正测试技术有限公司于2020年07月04日至05日在项目所在地设置4个噪声监测点位及敏感点设置1个噪声敏感点，按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的有关规定对其噪声进行监测，结果详见下表： 表3-4 声环境现状监测及评价结果 监测时间 监测点位 2020.07.04 2020.07.05 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 55.1 44.8 54.8 44.7 南厂界 54.7 44.4 54.6 44.3 西厂界 54.9 45.0 54.7 44.9 北厂界 55.5 45.3 55.3 45.2 公路队居民点 54 44.1 53.7 43.9 （GB3096-2008）中2类标准 60 50 60 50 结果表明：该项目地昼间、夜间环境噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008） 中2类标准（昼间60B(A)、夜间50B(A)）。 4、土壤环境质量现状评价 4.1土壤环境现状监测和评价 （1）监测点的布设 土壤监测布点布设在本项目的厂区内，主要调查现有的厂区是否受到污染物，以及监测本项目运行前的土壤本底值。 （2）监测项目 选择《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》标准》（GB36600-2018）中的45项指标。 （3）监测时间和频率 采样时间为 2020年7月28日；监测频次：监测一次。 （4）采样方法和分析方法 采样方法和分析方法参照国家环保局《环境监测分析方法》、《土壤元素的近代分析方法》（中国环境监测总站编）的有关章节进行。 （5）监测结果 本次土壤环境质量现状监测结果见表3-5。 表3-5 土壤环境质量现状监测结果（单位：mg/kg，pH无量纲） 检测项目及单位 厂区内北部 厂区内中部 T1-0.5m T1-1.0m T1-1.5m T2-0.5m T2-1.0m T2-1.5m 黄 黄 黄 黄 黄 黄 pH（无量纲） 6.33 6.27 6.39 6.09 6.18 6.08 砷※ 11.4 10.1 10.4 9.71 9.43 9.72 镉 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03 0.04 铜 29 24 25 26 24 28 铅 34 27 21 35 28 33 汞※ 0.028 0.032 0.030 0.044 0.047 0.047 镍 35 31 31 34 29 35 六价铬 ND ND ND ND ND ND 挥发性 有机物 （µg/kg ） 氯甲烷 ND ND ND ND ND ND 氯乙烯 ND ND ND ND ND ND 1,1-二氯乙烯 ND ND ND ND ND ND 二氯甲烷 ND ND ND ND ND ND 反式-1,2-二氯乙烯 ND ND ND ND ND ND 1,1-二氯乙烷 ND ND ND ND ND ND 顺式-1,2-二氯乙烯 ND ND ND ND ND ND 氯仿 6.5 7.8 7.7 ND ND ND 1,1,1-三氯乙烷 ND ND ND ND ND ND 四氯化碳 ND ND ND ND ND ND 苯 5.4 6.2 6.0 ND ND ND 1,2-二氯乙烷 ND 8.9 8.5 ND ND ND 三氯乙烯 ND ND ND ND ND ND 1,2-二氯丙烷 ND ND ND ND ND ND 甲苯 7.7 9.1 7.8 ND ND ND 1,1,2-三氯乙烷 ND ND ND ND ND ND 四氯乙烯 5.0 5.2 17.6 ND ND ND 氯苯 ND ND ND ND ND ND 1,1,1,2-四氯乙烷 ND ND ND ND ND ND 乙苯 5.1 5.9 5.6 ND ND ND 间，对-二甲苯 5.6 6.4 6.2 ND ND ND 邻-二甲苯 5.5 6.3 6.0 ND ND ND 苯乙烯 ND 4.9 ND ND ND ND 1,1,2,2-四氯乙烷 ND ND ND ND ND ND 1,2,3-三氯丙烷 ND ND ND ND ND ND 1,4-二氯苯 ND ND ND ND ND ND 1,2-二氯苯 ND ND ND ND ND ND 半挥发性有机物※ 苯胺※ ND ND ND ND ND ND 2-氯苯酚※ ND ND ND ND ND ND 硝基苯※ ND ND ND ND ND ND 萘※ ND ND ND ND ND ND 苯并（a）蒽※ 0.2 0.3 0.3 ND ND ND 䓛※ 0.2 0.3 0.3 ND ND ND 苯并（b）荧蒽※ 0.3 0.3 0.3 ND ND ND 苯并（k）荧蒽※ 0.3 0.3 0.3 ND ND ND 苯并（a）芘※ 0.2 0.3 0.3 ND ND ND 茚并（1,2,3-cd）芘※ 0.2 0.3 0.3 ND ND ND 二苯并（ah）蒽※ 0.2 0.2 0.2 ND ND ND 续表3-5 土壤环境质量现状监测结果（单位：mg/kg，pH无量纲） 检测项目及单位 厂区内南部 厂区西侧（下风向） 主导风向上风向 主导风向下风向 T3-0.5m T3-1.0m T3-1.5m T4-0.2m T5-0.2m T6-0.2m 黄 黄 黄 黄 黄 黄 pH（无量纲） 6.49 6.52 6.50 6.81 6.44 6.28 铜 10.1 9.35 11.2 8.17 8.72 7.78 镍 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.04 六价铬 25 25 26 17 16 16 镉 19 30 32 35 30 26 铅 0.055 0.036 0.034 0.037 0.041 0.036 砷※ 30 33 37 19 21 22 汞※ ND ND ND ND ND ND 挥发性 有机物 （µg/kg ） 氯甲烷 ND ND ND ND 108 ND 氯乙烯 ND ND ND ND ND ND 1,1-二氯乙烯 ND ND ND ND ND ND 二氯甲烷 ND ND ND ND 29.1 ND 反式-1,2-二氯乙烯 ND ND ND ND ND ND 1,1-二氯乙烷 ND ND ND ND ND ND 顺式-1,2-二氯乙烯 ND ND ND ND ND ND 氯仿 ND 10.8 10.4 ND 8.1 8.2 1,1,1-三氯乙烷 ND ND ND ND ND ND 四氯化碳 ND ND ND ND ND ND 苯 6.8 7.3 ND ND 6.1 ND 1,2-二氯乙烷 9.6 10.7 ND ND 9.0 ND 三氯乙烯 ND ND ND ND ND ND 1,2-二氯丙烷 ND ND ND ND ND ND 甲苯 10.1 13.1 ND 9.6 8.5 8.4 1,1,2-三氯乙烷 ND ND ND ND ND ND 四氯乙烯 19.1 29.1 ND 32.8 14.3 23.9 氯苯 ND ND ND 5.2 ND ND 1,1,1,2-四氯乙烷 ND ND ND ND ND ND 乙苯 ND ND ND ND ND 5.9 间，对-二甲苯 ND ND ND ND ND 6.6 邻-二甲苯 ND ND ND ND ND 6.6 苯乙烯 ND ND ND ND ND 4.8 1,1,2,2-四氯乙烷 ND ND ND ND ND ND 1,2,3-三氯丙烷 ND ND ND ND ND ND 1,4-二氯苯 ND ND ND ND ND ND 1,2-二氯苯 ND ND ND ND ND ND 半挥发性有机物※ 2-氯苯酚※ ND ND ND ND ND ND 硝基苯※ ND ND ND ND ND ND 萘※ ND ND ND ND ND ND 苯并（a）蒽※ ND ND ND ND ND ND 䓛※ ND ND ND ND ND ND 苯并（b）荧蒽※ ND ND ND ND ND ND 苯并（k）荧蒽※ ND ND ND ND ND ND 苯并（a）芘※ ND ND ND ND ND ND 茚并（1,2,3-cd）芘 ※ ND ND ND ND ND ND 二苯并（a,h）蒽※ ND ND ND ND ND ND 苯胺※ ND ND ND ND ND ND （6）评价结果 由监测结果可知，各监测点位土壤环境质量各监测因子在各监测点都未有超标，说明拟建项目所在区域土壤环境质量较好，能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》标准》（GB36600-2018）中第二类用地（筛选值）标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场踏勘结果，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等需要特殊保护的环境敏感对象，总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，具体环境保护目标如下： 表3-5 环境保护目标情况一览表 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对最近厂界距离/m 经度 纬度 公路队 116.57730103 32.65325546 居民 48人/12户 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区 E 71 田王 116.52403873 32.65394211 200人/50户 E 708 花庄孜 116.58828735 32.66093731 80人/20户 NE 1376 刘郢 116.59506798 32.66342640 270人/54户 NE 1960 康家庙 116.58970356 32.66381264 600人/150户 NE 1500 杭郢孜 116.58335209 32.66372681 48人/12户 NE 1147 门西 116.57910347 32.66389847 200人/50户 N 1073 刘团郢 116.58107758 32.66823292 100人/25户 NNE 1626 刘楼村 116.57163620 32.66269684 60人/15户 NNW 990 西刘楼村 116.56979084 32.66188145 80人/20户 NW 1049 夏庄 116.56275272 36.65432835 320人/80户 W 967 朱岗社区 116.55966282 32.65686035 1250人/400户 W 1255 表3-6 地表水和声环境保护目标一览表 环境要素 名称 保护内容 相对厂 址方位 相对厂界距离（m） 环境功能区 水环境 西淝河 中型河流 NE 5785 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 声环境 厂界 / 四周 1 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 公路队 / E 71 保护级别： 1、大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 2、地表水体执行《地表水环境质量标准》（GH3838-2002）中III类标准； 3、区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区；

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 根据区域大气环境功能区划，该区域属二类区，基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单，TVOC参照《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D表D.1中标准，详见下表。 表4-1 环境空气质量评价标准 污染物 各项污染物的浓度限值（μg/m3） 依据 1小时平均 8小时平均 24小时平均 年平均 SO2 500 — 150 60 (GB3095-2012)二级标准及修改单标准 NO2 200 — 80 40 PM2.5 — — 75 35 PM10 — — 150 70 CO （mg/m3） — — 4 — O3 — 160 — — TVOC — 600 — — 环境影响评价技术导则 大气环境》附录D表D.1 2、地表水 项目区域地表水体为西淝河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，详见下表。 表4-2 地表水环境质量标准 类别 项目 标准值（mg/L） 标准来源 地 表 水 pH 6~9 GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准 COD 20 BOD5 4 NH3-N 1.0 TP 0.2 3、环境噪声 根据区域声环境功能区划，环境噪声标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体见下表： 表4-3 声环境质量标准 适用区域 标准值（Leq：dB（A）） 依据 昼间 夜间 工业区 60 50 (GB3096-2008)中的2类标准 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水污染物 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，进入毛集污水处理厂，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 表4-4 污水排放标准一览表 项目名称 pH CODcr BOD5 SS NH3-N 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 6～9 ≤500 ≤300 ≤400 / 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准 6～9 50 10 10 5 2、大气污染物 本项目营运期排放废气污染因子中颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值二级标准；VOCs参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“表面涂装”及表5标准，厂房外无组织排放的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1 中特别排放限值。 表4-5 本项目废气排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度 限值 标准 来源 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度 （mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 GB16297 -1996 VOCs 60（喷漆工序） 15 1.5 2.0 DB12/ 524-2014 50（烘干工序） 15 1.5 2.0 表4-6 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物项目 特别排放限（mg/m³） 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC（非甲 烷总烃） 6 监控点处1h 平均浓度 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 3、噪声污染物 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 |
|  | 表4-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：LAeq:dB(A) 昼间 夜间 70 55 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 类 别 昼间 夜间 依据 噪声限值[Leq：dB（A）] 60 50 （GB12348-2008）2类 4、固废污染物 一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中相关规定。 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关规定。 |
| 总量控制指标 | 根据《国务院“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》，“十三五”期间总量控制污染物为COD、氨氮、二氧化硫和氮氧化物。根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发[2017] 19号），新增VOCS、烟（粉）尘指标。 本项目COD排放量为0.018t/a，氨氮排放量为0.0018t/a，纳入毛集污水处理厂总量范围内。 根据工程分析，本项目排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物是废气中的颗粒物、VOCs。 本项目总量控制指标值为： 颗粒物：0.20092t/a；VOCs：0.0174t/a。 |

# 建设工程分析

主要污染因子分析： 生产工艺流程（图示） 施工期工艺流程 图 5-1 施工期工艺流程及产污节点图 1、工艺流程简述： （1）基础工程 本项目基础工程主要为场地的填土和夯实。建筑工人利用推土机等设备将该地块原有的建筑物和构筑物拆除，产生的建筑垃圾、碎石、砂土、粘土共同用作填土材料。该过程会产生大量的粉尘、建筑垃圾和噪声污染。由于作业时间较短，粉尘和噪声只是对周围局部环境影响，从整个施工期来看，对周围环境影响较小。 （2）主体工程 本项目主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。本项目利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌筑混凝土，并捣实使混凝土成型。本项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 （3）装饰工程 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，故挥发的有机废气较少。 （4）设备安装 包括道路、污水处理设施、水雨管网铺设等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 2、主要污染工序： 1、土方施工 本项目施工总挖方量1000m3，联系具有土石方工程资质的公司外运。本项目不设永久弃渣场，但考虑各工程施工进度，挖方在转运过程中需要临时堆放，在施工现场选择平缓地带设临时弃渣场，占地面积约100m2。 主要污染物是施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气（主要是NO2、CO和烃类物等），工人的生活污水。 2、钻孔灌注基 根据设计开发壕沟，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时用光元钢做导杆，放入钢筋笼（架），用溜筒注放预先拌制均匀的混凝土。浇注时应随灌、随振、随提棒，振捣均匀，不满振、不过振，防止混凝土不实和素浆上浮。 主要污染物是施工机械产生的噪声、粉尘和运输车辆排放的尾气，拌制混凝土时的砂浆水和工人的生活污水。 3、框架施工 框架施工时混凝土直接采购符合国家质量标准的商品混凝土，模板采用木模，尽量做到循环利用。 主要污染物是混凝土运输车、输送泵和振捣器产生的噪声，汽车运输过程中产生的粉尘和排放的尾气，施工过程中产生的建筑垃圾和工人的生活污水。 4、砌筑施工 首先进行水泥砂浆的调配，用水泥砂浆抄平钢砼柱、梁的基面，利用经纬仪、垂球和龙门板放线，并弹出纵横墙边线。然后在弹好线的基面上按选定的组砌方式进行摆脚，立好匹数杆，再据此挂线砌筑。一般采用铺灰挤砌法和铲灰挤砌法，砖墙砌筑完毕后，进行勾缝隙。 该工段和现浇钢砼柱、梁工段施工期长，是施工期的主体工程。主要污染物是搅拌机产生的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，碎砖和废砂浆等固废。 5、安装工程 安装工程主要包括门窗、水电线路的安装。在安装过程中要先对管线途经墙壁进行穿孔，对门窗和水、电等管线进行安装，然后将其固定在墙壁上。 主要污染物是对墙壁进行敲打、钻孔时产生的噪声、粉尘，以及碎砖块等固废。 6、装饰工程 本项目装饰工程主要考虑外墙玻璃和部分油漆的施工，外墙玻璃施工主要会产生一些玻璃碎片。油漆施工主要对外露的铁件刷漆，先刷防锈底漆，再刷两遍调和漆。因需进行油漆作业的工件很少，油漆使用量较少，施工期短，挥发的有机废气量小，且呈无组织面源排放模式，对周围环境的影响是暂时和局部的，可不做统计。 7、附属工程 包括道路、围墙、绿化、化粪池、下水道等施工，主要污染物是施工机械的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，废砂浆和废弃的下角料等固废。 二、营运期： 1、营运期生产工艺流程 本项目产品生产工艺流程，具体如下。 图5-2 产品工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 将外购的钢板经剪板机、切割机裁剪成所需要的尺寸大小，再通过折弯机制造所需的形状； 主要污染物：裁剪过程中产生的边脚料S1和设备运行过程中所产生的噪声。 2、用焊机将钻孔后的钢板和钢管进行组装焊接； 主要污染物：焊接过程中会产生焊接烟尘G1和设备运行过程中所产生的噪声。 3、对组装后的设备进行抛丸，打磨后进行喷涂底漆，晾干后（不进行加热，自然晾干），再进行一道面漆，后对喷漆后的板材烘干，即可包装入库。 主要污染物：底漆过程中产生的废气G3-1和固废S4、面漆过程中产生的废气G3-3和固废S5、晾干过程中产生的废气G3-2、G3-4，打磨过程中产生废气G2和设备运行过程中所产生的噪声。 表5-1 项目生产工艺过程产污环节统计表 污染物名称 污染源 主要污染物 收集方式及治理措施 废气 焊接 烟尘 移动式焊接烟尘处理器 抛丸 粉尘 经自带布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放 喷漆和烘干 VOCS 过滤棉+两级活性炭吸附+15m高排气筒 废水 生活污水 CODCr、BOD5、SS、NH3-N 经化粪池处理后经市政管网排入毛集污水处理厂 固废 生活垃圾 / 由环卫部门统一清运处理 边角料 / 收集后外售 焊渣及废焊条 / 收集后外售 漆渣 / 集中收集，综合利用 废过滤棉 / 收集后交由有资质单位处置 废油漆桶 / 废活性炭 / 营运期主要污染源分析： 3.1 废水污染物及源强分析 根据工艺过程分析，项目用水主要有生活用水，排放的废水主要为生活污水。 生活用水：本项目员工共有30人，均不在厂区食宿，人员用水量按50L/人·d计算，则生活用水需用量约为1.5m3/d（450m3/a），产污系数按80%计算，则生活污水排放量为1.2m3/d（360m3/a），主要污染因子CODCr、BOD5、NH3-N，一般生活污水水质为CODCr300mg/L、BOD5120 mg/L、NH3-N25 mg/L、SS200 mg/L。 本项目具体产生与排水情况见表5-2，水平衡图见图5-3。 表5-2 项目给排水平衡一览表 （单位m3/d） 序号 用水项目 使用人数或单位数 用水标准 使用时间及次数 日用量（t） 年用量（t） 日废水量（t） 年废水量（t） 1 生活用水 30人 50L/人·天 300天 1.5 450 1.2 360 拟建项目废水产生、排放及治理情况见表5-3。 表5-3 本项目废水产生、排放情况表 种类 废水量 m3/a 污染物 名称 污染物产生量 治理 措施 污染物排放量 排放方式 与去向 浓度mg/L 产生量t/a 浓度mg/L 排放量t/a 生活 污水 360 COD 300 0.108 化粪池预处理 280 0.1008 接入市政污水管网，纳入毛集污水处理厂 BOD5 120 0.0432 100 0.036 SS 200 0.072 100 0.036 氨氮 25 0.009 25 0.009 根据建设项目的生产特点，其产生的废水主要是职工生活污水。废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，经市政污水管网排入毛集污水处理厂处理，废水经毛集污水处理厂处理后排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，最终排入西淝河。 3.2废气污染物及源强分析 根据工艺分析可知：拟建项目运行产生的废气主要为焊接烟尘、抛丸粉尘、喷漆和晾干废气 （1）焊接烟尘（G1） 本项目焊接过程中产生的焊接烟尘，以颗粒物计。 焊接烟尘主要在焊接工序中产生。项目营运期间产生的焊接烟尘是一种十分复杂的物质，已在烟尘中发现的元素多达20种以上，其中含量最多的是 Fe、Ca、Na 等，其次是Si、AI、Mn、Ti、Cu等。焊接烟尘中的主要有害物质是Fe2O3、SiO2、MnO、HF 等，其中含量最多的就是Fe2O3，一般占烟尘总量中35.56%，其次是SiO2，其含量占10-20%，MnO占5-20%左右。焊接烟尘中有毒有害气体的主要成分是CO、CO2、O3、NOX、CH4等，其中CO所占比例最大。由于有毒有害气体产生量不大，且气体成分比较复杂，较难定量化，本评价仅作为定性分析，而对焊接烟尘则做定量化分析。焊接烟尘主要来自焊条、焊丝的药皮，少量来自焊芯及被焊工件，根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍，刘琳，任婷婷，戴岩，李海波）等相关资料调查，焊接烟尘量与焊条的种类以及焊接工艺有关，详见下表。 表5-4 各种焊接工艺使用各类焊条的产尘系数 焊接方法 焊接材料焊条种类 施焊时发尘量 （mg/min） 焊接材料的发尘量 （g/kg） 手工电弧焊 低氢型焊条（结 507，直径 4mm） 350-450 11-16 钛钙型焊条（结 422，直径 4mm） 200-280 6-8 自保护焊 药芯焊丝（直径 3.2mm） 2000-3500 20-25 二氧化碳焊 实芯焊丝（直径 1.6mm） 450-650 5-8 药芯焊丝（直径 1.6mm） 700-900 7-10 氩弧焊 实心焊丝（直径 1.6mm） 100-200 2-5 本项目使用二氧化碳保护焊接。焊接材料采用实芯焊丝，发尘量按照最大值8g/kg 进行计算，焊材用量3t/a，则产生的焊接烟尘的量为0.024t/a。 建设单位拟采用移动式焊烟净化器处理，风机风量约为1000m3/h，废气收集效率按80%计，处理效率按90%计，年工作时长500h。则项目未被收集和未被处理的废气以无组织形式排放，颗粒物排放量为0.00672t/a、0.01344kg/h。 （2）抛丸粉尘 参照《铸造车间通风除尘技术》（机械工业出版社）中提供的相关参数，粉尘产生量约为抛丸清理物料总量的0.1%，本项目需要抛丸的材料总量为400t，则抛丸粉尘产生量为 0.4t/a。 产生的粉尘通过集气罩收集后进入抛丸机自带布袋除尘器进行处理，风机风量约为2000m3/h，废气收集效率按90%计，处理效率按98%计，因此有组织粉尘产生量为0.36t/a、产生速率0.13kg/h、产生浓度为65mg/m3。 通过自带布袋除尘器处理后，有组织粉尘排放量为0.0072t/a、排放速率0.0027kg/h、产生浓度为1.35mg/m3。 （3）喷漆、晾干产生的漆雾及有机废气 本项目喷漆和晾干废气通过负压收集后经过0.5m的管道送入一套“过滤棉+两级活性炭吸附”装置处理，处理达标后通过1根15m高排气筒排放。项目配套（变频）风机风量为10000m3/h，油漆喷涂、晾干均不同时进行作业，在喷涂、晾干过程中喷漆房均为密闭，对废气进行负压收集。 本项目外购成品水性漆进行生产，厂区内不需要进行调漆处理，项目生产采用人工喷漆，产品分别喷涂一次底漆和一次面漆，底漆厚度约0.045mm，面漆厚度约0.045mm，油漆使用量约5t/a。喷漆废气主要由2部分组成，一部分是液态的漆雾，二是气态的挥发性有机废气。类比同类喷漆项目附着率，只有约70%的油漆固体附着在工件上，其余30%形成的漆雾，油漆中助剂全部挥发，根据《环境影响评价中喷涂工序主要大气污染物排放量的确定》（马君贤）一文中，喷漆过程中挥发有机废气50%，晾干挥发有机废气50%。项目喷漆、晾干年工作时间为300天，项目每天喷漆2小时，晾干4小时。 喷漆工序及晾干工序废气产生情况见表5-5； 表5-5 喷漆、晾干工序废气产生情况一览表 污染物 污染工序 漆雾 VOCS 时间 产生速率（kg/h） 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 产生量（t/a） 1 喷漆工序 1.94 1.014 0.1 0.06 600h/a 晾干工序 0 0 0.05 0.06 1200h/a 注：①由于本项目喷涂、晾干不同时作业，本次评价考虑最不利生产状况进行污染源预测分析喷漆、晾干同时作业。 废气采用“过滤棉+两级活性炭吸附+15m高排气筒”处理，废气收集率按95%计，无组织排放废气按废气产生量的5%计。VOCS有组织产生速率为0.1425kg/h，产生浓度为14.25mg/m3。收集到VOCS送到两级活性炭装置处理后，通过15m高排气筒排放，过滤棉吸附漆雾效率约为90%，两级活性炭吸附效率约为90%，处理后有机废气排放量为0.0114t/a，排放速率为0.01425kg/h，排放浓度为1.425mg/m3；漆雾排放量为0.096t/a，排放速率为0.16kg/h，排放浓度为16mg/m3。 项目漆料总平衡见下表5-6、5-7及图5-3。 表5-6 油漆总的物料平衡表 t/a 输入 输出 名称 数量 名称 数量 水性漆 5 固体分67.6% 3.38 产品附着 2.366 过滤棉吸附漆雾 0.8637 有组织排放漆雾 0.0963 无组织排放漆雾 0.0507 有机溶剂2.4% 0.12 有组织废气排放 0.0114 无组织挥发废气 0.006 活性炭吸附装置去除 0.1026 水30% 1.5 蒸发水分 1.5 汇总 5 5 5 表5-7 油漆中VOCs的物料平衡表 输入 输出 输出 物料名称 数量（t/a） 物料名称 数量（t/a） 物料名称 数量（t/a） 油漆中VOCs 0.12 有组织废气95% 0.114 活性炭带走90% 0.1026 有组织废气10% 0.0114 无组织废气5% 0.006 0.006 合计 0.12 0.12 0.12 图5-3油漆总的物料平衡图及VOCs物料平衡图单位：t/a 综上，项目有组织废气、无组织废气产生及排放情况详见表5-8、5-9。

表5-8 项目建成后有组织废气产生和排放情况一览表 排气筒编号 污染源 名称 排气量 m3/h 污染物 名称 产生情况 治理措施 去除率 排放情况 排放源参数 排放 时间 h/a 排放 方式 浓度 mg/m3 速率 kg/h 产生量t/a 浓度mg/m3 速率 kg/h 排放量 t/a 高度 m 内径 m 温度 ℃ P1排气筒 抛丸粉尘 2000 PM10 65 0.13 0.36 集气罩收集+布袋除尘器处理+15m高排气筒 98% 1.35 0.0027 0.0072 15 0.2 25 2700 间断 P2排气筒 喷漆、晾干废气 10000 漆雾 160 1.6 0.9633 过滤棉+两级活性炭吸附装置+15m高排气筒 90% 16 0.16 0.0963 15 0.45 60 900 间断 VOCs 14.25 0.1425 0.114 1.425 0.01425 0.0114 表5-9 项目建成后无组织废气产生和排放情况一览表 面源名称 产污节点 污染物名称 排放速率kg/h 排放量t/a 面源面积m2 面源高度m 年排放小时数h 车间 焊接 烟尘 0.01344 0.00672 100*72 10 500 抛丸 粉尘 0.0148 0.04 2700 喷漆 漆雾 0.0845 0.0507 600 VOCS 0.005 0.006 1200

三、噪声 项目主要噪声源为生产设备产生的机械噪声，根据资料类比分析，其产生的噪声值一般在80~90dB(A)之间。其主要设备噪声源强见下表。 表5-10 主要设备噪声源强 单位：dB(A) 设备名称 数量（台） 1m处单台设备源强 噪声性质 拟采取的防治措施 减振隔声效果 采取防治措施后源强 折弯机 1 80 机械噪声 基础减振、墙体隔声 25 55 剪板机 1 90 基础减振、墙体隔声 25 65 等离子气割 1 90 基础减振、墙体隔声 25 65 焊机 10 85 基础减振、墙体隔声 25 60 车床 2 85 基础减振、墙体隔声 25 60 无气喷涂 2 80 密闭、墙体隔声 25 55 环保型抛丸设备 1 90 基础减振、墙体隔声 25 65 移动式焊接烟尘处理器 2 80 墙体隔声 15 65 两级活性炭吸附装置 1 80 基础减振 15 65 四、固体废物 项目的固体废物主要是员工生活垃圾，一般工业固废及危险废物。 （1）员工生活垃圾 项目员工人数30人，厂内不设住宿和食堂，按人均产生量为0.5kg/d计算，年工作日300天，则项目的生活垃圾产生量约4.5t/a。由环卫部门定期清运。 （2）一般工业固废 项目一般固废为切割钻孔边角料、废焊材。 根据业主提供资料切割边角料产生量约为0.4t/a；废焊材产生量约为0.05t/a，布袋除尘器收集粉尘量为0.3528t/a，收集后外售。 （3）危险废物 项目危险废物为废机油、废活性炭、废过滤棉。 ①废机油 根据厂家提供资料，本项目废机油产生量为0.08t/a，属于危险废物（危废类别：HW08，代码：900-218-08）； ②废活性炭 本项目需被活性炭吸附的废气量为0.1026t/a，由于活性炭对项目有机废气的平均吸附量约0.2g（有机废气）/g（活性炭），活性炭吸附饱和容量按90%计算，则实际需要活性炭的量为0.47t/a。本项目设置一套两级活性炭吸附装置，活性炭的更换周期为1次/半年。因此废活性炭的总产生量为0.5726t/a。属于危废（危废类别：HW49，代码：900-041-49），收集后交由有资质单位处理。 ③废过滤棉 根据工程分析可知，本项目过滤棉吸附漆雾量约为0.8637t/a，需用过滤棉量约为2.5911t/a，则废过滤棉总量为3.4548t/a。属于危废（危废类别：HW49，代码：900-041-49），收集后交由有资质单位处理。 本项目固体废物的产生和处置情况详见下表。 表5-11 固体废物的产生及处置情况表 序号 废物类别 产生工序 名称 产生量 （t/a） 处理处置方式 1 生活垃圾 日常生活 生活垃圾 4.5 由环卫部门定期清运 2 一般固废 切割 边角料 0.4 集中收集、外售处理 4 焊接 废焊材 0.05 5 废气处理设施 粉尘 0.3528 6 危险废物 生产过程 废机油 0.08 分类收集后于危废间暂存，定期交有资质的危废公司处理 7 废气处理设施 废活性炭 0.5726 8 废气处理设施 废过滤棉 3.4548 表5-11 危险废物汇总表 序号 名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 （t/a） 产生 工序 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危废特性 污染防治措施 1 废机油 HW08 900-218-08 0.08 设备维护 固态 矿物油 烃类物质 6个月 T/I 分类收集后于危废间暂存，定期交有资质的危废公司处理 2 废活性炭 HW49 900-041-49 0.5726 废气处理 固态 活性炭 非甲烷总烃 6月 T/In 3 废过滤棉 HW49 900-041-49 3.4548 废气处理 固态 / 非甲烷总烃 12个月 T/In 表5-12 危险废物贮存场所基本情况 序号 贮存 场所 名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废暂存间 废机油 HW08 900-218-08 位于车间外西北角 20m2 桶装 4t 1年 2 废活性炭 HW49 900-041-49 堆放 3 废过滤棉 HW49 900-041-49 堆放

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接 | 烟尘 | 0.048kg/h，0.024t/a | 0.00456kg/h，0.00912t/a |
|  | 抛丸粉尘 | PM10 | 65mg/m3、0.36t/a | 1.35mg/m3、0.0072t/a |
|  | 喷漆、晾干粉尘 | VOCs | 14.25mg/m3、0.114t/a | 1.425mg/m3、0.0114t/a |
|  |  | 漆雾 | 160mg/m3、0.9633t/a | 16mg/m3、0.0963t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （360m3/a） | 废水量 | 360m3/a | 360m3/a |
|  |  | COD | 300mg/L | 0.108t/a | 50 mg/L | 0.018t/a |
|  |  | BOD5 | 120mg/L | 0.0432t/a | 10 mg/L | 0.0036t/a |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.072t/a | 10 mg/L | 0.0036t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L | 0.0009t/a | 5mg/L | 0.0018t/a |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 员工生活 | 生活垃圾 | 4.5 | 0t/a |
|  |  | 生产过程 | 废焊材 | 0.05 | 0t/a |
|  |  |  | 边角料 | 0.4 | 0t/a |
|  |  | 废气处理设施 | 粉尘 | 0.3528 | 0t/a |
|  | 危险废物 | 生产过程 | 废机油 | 0.08 | 0t/a |
|  |  | 废气处理装置 | 废活性炭 | 0.5726 | 0t/a |
|  |  |  | 废过滤棉 | 3.4548 | 0t/a |
| 噪 声 | 项目噪声主要是生产机械设备正常运作时产生的机械噪声，其声级值为80-90dB(A)。 |
| 其 他 | / |
| 主要生态影响： 项目建设区域为建设用地，不属于敏感或脆弱生态系统。该项目生产过程产生的污染物在采取有效的控制和处理后，不会对当地动植物的生长、局部小气候、水土保持造成影响，因此本项目的建设没有对当地生态环境带来不利影响。 |

# 环境影响分析

主要污染源强以及影响分析： 施工期环境影响简要分析: 一、主要影响因素 [1] 施工机械及运输车辆产生的噪声； [2] 施工行为产生的扬尘； [3] 施工造成微地貌变化； [4] 施工机械及车辆排放的尾气； [5] 施工产生的废土及生活垃圾等固体废弃物； [6] 施工人员的生活污水和施工废水。 二、环境影响分析 根据《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（皖政发[2018]83号）《关于严格执行全市城区房屋建筑施工现场扬尘治理六个百分之百标准的通知》，本环评要求项目在施工期要达到1、施工工地周边100%围挡；2、出入车辆100%冲洗；3、拆迁工地100%湿法作业；4、渣土车辆100%密闭运输；5、施工现场地面100%硬化；6、物料堆放100%覆盖。进一步减少扬尘产生。 1、施工期噪声影响预测及分析 表7-1 施工噪声值随距离的衰减值 设备名称 达标距离（m） 设备名称 达标距离（m）距离声源10米 昼间 夜间 昼间 夜间 液压挖掘机 63（86） 355（371） 振动夯锤 316（339） 1778（1794） 电动挖掘机 45（68） 251（267） 打桩机 1000（1023） 2623（2639） 轮式装载机 112（135） 631（647） 静力压桩机 18（41） 100（116） 推土机 56（79） 316（332） 风镐 126（149） 708（724） 移动式发电机 251（274） 1413（1429） 混凝土输送泵 178（201） 1000（1016） 各类压路机 63（86） 355（371） 商砼搅拌车 100（123） 562（578） 重型运输车 63（86） 355（371） 混凝土振捣器 79（102） 447（463） 木工电锯 178（201） 1000（1016） 云石机、角磨机 200（223） 1122（1138） 电锤 282（305） 1585（1601） 空压机 126（149） 708（724） 注：括号外为达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准值距离，括号内为达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准值距离。 由于施工噪声是居民特别敏感的噪声源之一，根据目前的机械制造水平，它即不可避免，又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对周围环境的影响。为了尽量减少因本项目施工而给周围群众生活带来的不利影响，本评价提出采取以下控制措施： ①施工现场周围采用符合规定强度的彩钢板设置不低于2.5米的密闭围档，确保基础牢固，表面平整和清洁。 ②土方工程施工噪声控制措施 挖掘机、推土机、重型运输汽车等产生噪声的施工机械进场必须先试车，确定润滑良好，各紧固件无松动，无不良噪声后方可投入使用，运行过程中应经常检查保养，不准带“病”运转， 尽量避免夜间施工。 ③使用静力压桩机降低噪声污染，打桩施工时不得随意敲打钻杆，施工噪音控制在80db（A）以下，禁止夜间施工。 ④结构阶段施工噪声控制措施 1）混凝土振捣时，采用低噪声振动棒，禁止振钢筋或模板，做到快插慢拔，并配备相应人员控制电源线及电源开关，防止振动棒空转产生的噪声。振动棒使用完后，应及时清理干净并进行保养。 2）督促分包单位加强对混凝土泵的维护保养，及时进行监测（根据日常经验），对超过噪声限值的混凝土泵及时进行更换。保证混凝土泵、混凝土罐车平稳运行，协调一致，禁止高速运行。 3）安装（搭设）、拆除模板、脚手架时，必须轻拿轻放，上下、左右有人传递，严禁抛掷。模板在拆除和清理时，禁止使用大锤敲打模板，以降低噪声污染。 4）现场进行钢筋加工及成型时，将钢筋加工机械安放在平整度较高的平台上，下垫木板，并定期检查各种零部件，如发现零部件有松动、磨损，及时紧固或更换。 5）混凝土搅拌机、木工机械等设置在全封闭的临时棚内，门口挂降噪屏(工作时放下，起到隔音的作用)；安排专人操作，尽量避免空载运转产生噪声。 ⑤装修阶段施工噪声控制措施 1)材料的现场搬运应轻拿轻放，严禁抛掷，减少人为噪声。 2)现场加工作业应在室内进行，严禁用铁锤等敲打的方式进行各种管道或加工件的调直工作。 3)机械剔凿作业使用低噪音的破碎炮和风镐等剔凿机械，夜间(22：00～6：00)、午休(12：00～14：00)不得进行剔凿作业。 ⑥ 施工单位要合理安排施工作业时间，午间（12:00-14:00）及夜间（22:00-6:00）为休息时间，严禁施工。因建筑施工工艺要求或者特殊需要必须连续作业的，应当于施工前3日报市环境保护行政主管部门审批，并将批准的夜间作业时间公告附近居民。经市容环境卫生行政主管部门批准，建筑施工工地在夜间进行建筑垃圾运输作业的，施工单位应当于施工前3日公告附近居民。 要求业主单位在施工现场标明投诉电话，一旦接到投诉，业主单位应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理环境纠纷。 2、施工期大气污染排放影响分析 本项目施工期的大气污染物主要是扬尘，一般由土地平整、土方填挖、物料装卸、水泥搅拌和车辆运输造成的，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重，不同粒径的尘粒的沉降速度见下表。 表7-2 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度，m/s 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒径，μm 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度，m/s 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径，μm 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度，m/s 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。 所有建筑施工现场必须沿工地四周连续设置围挡，围挡材料必须坚固、稳定、整洁、美观。采取湿式作业，施工场地定期洒水、清扫和冲洗。在施工期间要合理规划物料，避免现场大量堆放水泥、沙石等，必须堆放的应存于料棚内，没有料棚时应至少加盖棚布。对运输车辆要限速行驶。 建筑工地不得使用原煤、木柴散烧炉灶，不得敞口熬沥青。 只要合理规划、科学管理，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 3、施工期废水排放影响分析 本项目施工期会产生一定的污水。污水主要是施工人员生活污水，场地喷洒用水，养护用水，设备清洗用水，污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，由于拟建工程建设周期有限，施工期排放的生活污水和生产性废水量相对较少，建议建设方将此污水收集后用于施工现场降尘、喷洒，其余废水经沉淀池沉淀，部分用于场地喷洒，其余外排。在采取一定的防范措施后，施工期废水对当地的水环境质量影响很小。 4、施工期固废物影响分析 施工期固体废弃物主要包括施工人员的生活垃圾，施工废渣土，及废弃的各种建筑装饰材料等。 建筑及生活垃圾，如若随意堆置、随处撒落丢弃，会对评价区域景观产生不良影响，造成视觉污染。 5、水土保持 项目建设过程中应加强管理，取土及时外运，堆土及原材料堆场应设置围墙，防止水土流失。建设过程中的绿化等植被的破坏，应有计划的进行植被恢复措施，如植树、绿化等。绿化应采取点、线、面结合的立体绿化方式，以树、灌木、草等互补种植。 随着工程建设的结束，施工期对环境的影响将会逐渐消失。 三、污染防治对策 1、施工噪声防治措施 要求建设单位合理安排施工时间，文明施工，打桩机夜间应禁止施工。施工期产噪机械多是地面作业设备，须在产噪设备和敏感点之间安装隔声屏障。建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，从而减少施工期噪声对周围环境的影响。因建筑施工工艺要求或者特殊需要必须连续作业的，应当于施工前3日报当地环境保护行政主管部门审批，并将批准的夜间作业时间公告附近居民。对抢修、抢险作业需要即时施工的，应当及时向当地环境保护行政主管部门备案。 2、扬尘污染防治措施 施工期对大气造成污染的主要是粉尘，为减少对环境敏感点的影响，结合《防止城市扬尘污染技术规范》、《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》和《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37 号），本环评提出以下防治对策和措施： （1）依法申报 工程建设单位应按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，向当地环境保护行政主管部门提供施工扬尘防治实施方案，并提请排污申报。工程建设单位应按照下面条款制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序。 （2）具体措施 1）施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 2）围挡、围栏及防溢座的设置。施工期间边界应设置高度2.5米以上的围挡。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。 3）土方工程防尘措施。土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 4）建筑材料的防尘管理措施。施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一： a)密闭存储； b)设置围挡或堆砌围墙； c)采用防尘布苫盖； d)其他有效的防尘措施。 5）建筑垃圾的防尘管理措施。施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一，防止风蚀起尘及水蚀迁移： a)覆盖防尘布、防尘网； b)定期喷洒抑尘剂； c)定期喷水压尘； d)其他有效的防尘措施。 6）设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。 施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10米，并应及时清扫冲洗。 7）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 8）施工工地道路防尘措施。 施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取下列措施之一，并保持路面清洁，防止机动车扬尘： a)铺设钢板； b)铺设水泥混凝土； c)铺设沥青混凝土； d)铺设用礁渣、细石或其它功能相当的材料等，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施。 9）施工工地道路积尘清洁措施。 可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 10）施工期间，对于工地内裸露地面，晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。 物料、渣土、垃圾等纵向输送作业的防尘措施。施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，可从电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。施工工地内部裸地防尘措施。施工期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一： a)覆盖防尘布或防尘网； b)铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料； c)植被绿化； d)晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率； e)根据抑尘剂性能，定期喷洒抑尘剂。 f)其他有效的防尘措施。 12）施工期间，应在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000 目/100 厘米2）或防尘布。 13）混凝土的防尘措施。 施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。 3、施工废水污染防治措施 （1）设置临时废水沉淀池： 在拟建项目场地，设置临时废水沉淀池一座，收集施工过程中产生的生产性废水及地表径流，废水经沉淀后，排入城市下水道管网。 （2）修建挡土墙、设临时排水沟渠： 施工场地四周修建挡土墙，并设临时排水沟渠，避免地表径流紊流，注重节约用水，减少水土流失产生量。 （3）建临时化粪池： 施工人员集中宿营，生活污水集中排放，宿营区污水经化粪池处理后，排入城市下水道管网。 4、施工垃圾 （1）建筑垃圾分类回收：施工中产生的碎砖、砂石等建筑垃圾要分类回收处置，不宜回收的无害固废可回填平整场地；少量多余施工弃土要及时运往由环卫部门指定的处置场堆存。 （2）生活垃圾应集中堆放：施工人员生活垃圾应集中堆放，定期送往城市垃圾回收站，最后送至垃圾处理场集中处置。 营运期环境影响分析 一、大气环境影响分析 1、大气污染源及防治措施分析 根据营运期工程分析可知，本项目产生的废气主要为焊接烟尘、抛丸粉尘、喷漆和晾干产生的废气，主要污染物为颗粒物、VOCs。 （1）VOCs防治措施 本项目在喷漆和晾干过程中会产生漆雾和废气VOCs，漆雾通过过滤棉吸附处理，废气VOCs通过负压收集经过两级活性炭吸附装置进行处理后通过15m高排气筒排放。 两级活性炭吸附回收原理： “活性炭吸附回收装置”是采用活性炭纤维（Activated carbon fiber，ACF）为吸附材料，通过先进高效、安全可靠的工艺，全自动机电一体化的控制设计，充分地吸附回收废气中的有机组分。 ACF主要特点有： 1).ACF有丰富的孔，比表面积大； 2).孔分布呈单分散态，主要由微孔组成，只有少量的过渡孔，有效吸附孔比例高； 3).纤维直径细，孔口直接开口在纤维表面，吸附扩散路径短，接触面积大，接触均匀，见图7-1； 图7-1 ACF孔隙结构 4).孔径均匀，分布窄，吸附选择性较好； 5).ACF工艺灵活性大，可制成纱、布、毡或纸等多种制品。 以上特点使得ACF具有较强的吸附能力，较大的吸附容量，有较快的吸附和脱附速度，并可选择性的吸附回收。 活性炭纤维吸附为毛细管凝缩和物理吸附，ACF微孔就是毛细管。有机物分子首先与ACF表面接触，由于ACF的微孔直接开口在纤维表面，所以有机物分子直接被微孔毛细管凝缩吸附，由于分子之间存在作用力的原因，会导致更多的被吸附物分子不断被吸引，直到添满微孔为止。 （2）颗粒物防治措施 本项目产生的污染物颗粒物均采用布袋除尘器进行处理，处理效率为98%，处理后的废气通过15m高排气筒排放。 2、污染源参数及评价等级确定 ①污染源参数 本项目评价因子和评价标准见下表。 表7-3 项目评价因子和评价标准 序号 评价因子 平均时段 标准值ug/m3 标准来源 1 TVOC 8h平均 1200 《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D表D.1 2 PM10 1h平均 450 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 注：PM10为24h平均值，评价等级判定采用24h平均值的3倍，即450μg/m3折算为1h平均质量浓度限值。TVOC为8h平均，评价等级判定采用8h平均值的2倍，即1200μg/m3折算为1h平均质量浓度限值。 本项目估算模型参数表如下表。 表7-4 本项目估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数 200000 最高环境温度/℃ 40.2 °C 最低环境温度/℃ -4.5 °C 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/km / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 本项目有组织、无组织污染源参数见下表。 表7-5 本项目有组织排放计算参数表 点源名称 排气筒底部中心坐标(o) 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 年排放小时数/h 排放工况 污染物名称 排放速率(kg/h) 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 烟气 流速 (m/s) 抛丸废气排放口（P1） 116.574732 32.653173 21.0000 15 0.2 25 17.69 2700 正常 颗粒物 0.0027 喷漆、晾干废气排放口（P2） 116.574681 32.653474 21.0000 15 0.45 25 17.47 900 正常 漆雾 0.16 VOCs 0.01425 表7-6本项目无组织排放计算参数表 面源名称 起点坐标 海拔高度(m) 矩形面源 年排放小时数/h 排放工况 污染物 排放速率(kg/h) X Y 长度(m) 宽度(m) 与正北向夹角/° 有效高度(m) 厂区边界 116.573821 32.653661 21 100 72 0 10.0 2700 正常 颗粒物 0.11274 900 正常 VOCS 0.005 ②污染物估算 本项目主要污染物估算模式计算结果见下表。 表7-7 有组织排放废气估算模式计算结果 下方向距离(m) P1 P2 PM10 VOCs PM10 浓度ug/m3 占标率（%） 浓度ug/m3 占标率（%） 浓度ug/m3 占标率（%） 50.0 0.24 0.05 1.29 0.11 14.50 3.22 100.0 0.19 0.04 1.01 0.08 11.33 2.52 200.0 0.12 0.03 0.65 0.05 7.28 1.62 300.0 0.08 0.02 0.42 0.03 4.70 1.04 400.0 0.06 0.01 0.30 0.02 3.32 0.74 500.0 0.04 0.01 0.22 0.02 2.50 0.56 600.0 0.04 0.01 0.18 0.01 1.99 0.44 700.0 0.03 0.01 0.15 0.01 1.64 0.36 800.0 0.03 0.01 0.12 0.01 1.38 0.31 900.0 0.02 0.00 0.11 0.01 1.18 0.26 1000.0 0.02 0.00 0.09 0.01 1.04 0.23 1200.0 0.02 0.00 0.08 0.01 0.87 0.19 1400.0 0.01 0.00 0.07 0.01 0.73 0.16 1600.0 0.01 0.00 0.06 0.00 0.63 0.14 1800.0 0.01 0.00 0.05 0.00 0.55 0.12 2000.0 0.01 0.00 0.04 0.00 0.49 0.11 2500.0 0.01 0.00 0.03 0.00 0.37 0.08 下风向最大浓度 0.25 0.06 1.31 0.11 14.71 3.27 下风向最大浓度出现距离 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 D10%最远距离 / / / / / / 表7-8 无组织排放废气估算模式计算结果 下方向距离(m) VOCs TSP 浓度（ug/m3） 占标率（%） 浓度（ug/m3） 占标率（%） 50.0 0.16 0.01 56.09 6.23 100.0 0.09 0.01 32.66 3.63 200.0 0.04 0.00 13.54 1.50 300.0 0.02 0.00 7.92 0.88 400.0 0.02 0.00 5.38 0.60 500.0 0.01 0.00 3.99 0.44 600.0 0.01 0.00 3.11 0.35 700.0 0.01 0.00 2.53 0.28 800.0 0.01 0.00 2.11 0.23 900.0 0.01 0.00 1.80 0.20 1000.0 0.00 0.00 1.56 0.17 1200.0 0.00 0.00 1.22 0.14 1400.0 0.00 0.00 1.00 0.11 1600.0 0.00 0.00 0.84 0.09 1800.0 0.00 0.00 0.73 0.08 2000.0 0.00 0.00 0.65 0.07 2500.0 0.00 0.00 0.48 0.05 下风向最大浓度 0.16 0.01 56.44 6.27 下风向最大浓度出现距离 52.01 52.01 52.01 52.01 D10%最远距离 / / / / ③评级工作等级确定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中的相关要求，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中AERSCREEN模式分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 根据污染源调查结果，采用 AERSCREEN模式，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi(第i个污染物)，及第i个污染物的地面空气质量浓度达标准值10%时所对应的最远距离D10。计算公式如下 Pi=(Ci/C0i)×100% 式中：Pi--第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci--采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3； C0i--第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。 评价等级按表7-9分级判据进行划分。 表7-9 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 PMAX≥10% 二级评价 1%≤PMAX≤10% 三级评价 PMAX≤1% 大气环境影响分析采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型计算本项目主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率，从而判定大气环境影响评价工作等级。 由上预测数据可知，本项目Pmax最大值出现为无组织排放的TSP，Pmax值为6.27%，Cmax为56.44ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。不需要进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。通过估算可知，项目各污染物均未出现超标情况，本项目污染物排放不会对周边环境空气构成显著影响。 3、污染源排放量核算 本项目大气污染物有组织排放量核算情况见下表。 表7-10 大气污染物有组织排放量核算表 序号 污染源名称 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算排放量（t/a） 一般排放口 1 抛丸废气排放口（P1） PM10 1.35 0.0027 0.0072 2 喷漆、晾干废气排放口（P2） VOCs 1.425 0.01425 0.0114 PM10 16 0.16 0.0963 合计 一般排放口 VOCs 0.0114 颗粒物 0.1035 本项目大气污染物无组织核算情况见下表。 表7-11 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产物环节 污染物 防治措施 污染物排放标准 排放量（t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 无组织 厂界 焊接工序 颗粒物 厂房阻挡、车间通风 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 1.0 0.00672 2 抛丸工序 0.04 3 喷漆 0.0507 4 喷漆、晾干 VOCs 4.0 0.006 本项目大气污染物年排放量核算情况见下表。 表7-12 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 VOCs 0.0174 2 颗粒物 0.20092 4、大气防护距离计算 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的大气防护距离标准，计算颗粒物无组织排放进行预测，结果显示废气无组织排放无超标点，故不设大气环境防护距离。 5、预测卫生防护距离的计算 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中有害其他无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法，无组织排放有害气体进入大气时，其浓度如超过相应标准规定的浓度限值要求，则无组织排放源所在车间与居住区之间应设置卫生防护距离。本评价根据生产车间无组织排放量，计算卫生防护距离。由上述工程分析可知，各无组织污染物的排放速率，计算公式如下： QC/CM=(BLC+0.25r2)1/2LD/A 式中：QC——工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h； CM——标准浓度限值；PM10取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中24小时平均浓度的3倍值，即为0.45mg/m3，非甲烷总烃取《大气污染物综合排放标准详解》一次浓度限值，苯乙烯取《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D1小时平均值。 L——工业企业卫生防护距离（m）； r——有害气体无组织排放源所在生产单位的等效半径（m）。根据该生产单位占地面积S（m2）计算，r=（S/π）1/2； A、B、C、D——卫生防护距离计算参数，根据工业企业所在地区年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中卫生防护距离计算系数表查取，见下表。 表7-13 卫生防护距离计算参数表 参数 QC CM r A B C D 当地年平均风速2.4m/s 距离（m） 单位 kg/h mg/m3 M 400 0.010 1.85 0.78 颗粒物 0.11274 0.45 30.9 6.74 VOCS 0.005 0.6 30.9 0.04 综上，本项目以生产厂房为边界设置100m卫生防护距离，100m范围内的东侧有公路队居民4户，共12人，已经划入计划拆迁范围内（拆迁计划文件见附件），拆迁后100的卫生防护距离内没有敏感点。 综上本项目以生产厂房为边界设置100m的环境防护距离。 6、大气环境影响评价自查 表7-14 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级√ 三级□ 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km□ 边长=5 km√ 评价因子 SO2 +NOx排放量 ≥ 2000t/a□ 500 ~ 2000t/a□ ＜500 t/a√ 评价因子 基本污染物 ( PM10 ) 其他污染物 ( VOCs) 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ 评价标准 评价标准 国家标准√ 地方标准□ 附录D( 其他标准 □ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区√ 一类区和二类区□ 评价基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据√ 现状补充监测( 现状评价 达标区□ 不达标区√ 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价（ 不适用） 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL 2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他□ 预测范围 边长≥ 50km□ 边长5～50km □ 边长 = 5 km □ 预测因子 预测因子( ) 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 ( 正常排放短期浓度贡献值 最大占标率≤100%( 最大占标率＞100% □ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 最大占标率≤10%□ 最大标率＞10% □ 二类区 最大占标率≤30%( 最大标率＞30% □ 非正常排放1h浓度 贡献值 非正常持续时长 （ ）h 占标率≤100% □ 占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 达标 □ 不达标 □ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤-20% □ k ＞-20% □ 环境监测 计划 污染源监测 监测因子：（PM10 、VOCs） 有组织废气监测√ 无组织废气监测√ 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（ ） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受√ 不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2:（ ）t/a NOx:（ ）t/a 颗粒物:（0.20092）t/a VOCs:（0.0174）t/a 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 7、大气环境影响评价结论 本次大气评价工作等级为二级，不需要进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，本项目大气污染物年排放核算情况为：颗粒物：0.20092t/a、VOCs：0.0174t/a。 根据估算模式计算，项目各项污染物均可实现达标排放。因此，本项目废气污染物排放对周围大气环境影响较小。 二、水环境影响分析 本项目产生的生活污水经化粪池处理由园区污水管网最终进入毛集污水处理厂处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放。 废水进入毛集污水处理厂的可行性分析：毛集污水处理厂于2012年建设，现已投入使用。毛集污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺改良A2/O，其设计规模为3万立方米/日。 出水水质：可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准。因此基本上不会对附近及纳污水体水质造成影响。下图为毛集污水处理厂污水处理工艺流程图： 水量分析：本项目排水量小，毛集污水处理厂日处理规模3万立方米/日，本项目排水1.2t/d，仅占污水厂处理能力的0.004%，毛集污水厂目前尚有余量，对毛集污水处理厂水量来说冲击很小。 水质分析：本项目废水为生活污水和生产清洗废水，水质较简单。本项目在毛集污水处理厂的收水范围内，本项目排放废水不会对毛集污水处理厂造成负荷冲击。 接管可行分析：项目所在地为毛集污水处理厂的接管范围内，废水可进入毛集污水处理厂。 综上分析，本项目废水纳入毛集污水处理厂处理是可行的，处理后排放至西淝河，对水体环境影响较小。 因此本项目废水进入毛集污水处理厂处理是可行的。 综上分析，本项目产生的废水能得到妥善处理，不会对当地地表水环境产生影响。 3、声环境影响分析 （1）项目噪声源基本情况 项目主要噪声源为生产设备产生的机械噪声，根据资料类比分析，其产生的噪声值一般在80~90dB(A)之间。 （2）噪声污染治理措施 为了降低该项目噪声对环境的影响，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，该企业必须采取如下降噪措施： ①在订购高噪声设备时，应对其噪声值有明确的要求，同时在设备安装阶段严格把关，提高安装精度； ②主要高噪声设备加设隔声槽和建筑基座等，减小设备噪声及振动的影响，设计减震效果达15dB(A)；墙体加厚隔声，窗户密闭并安装隔声窗，设计隔声效果达20 dB(A)； ③空压机安装在空压机房内，墙体采用隔声材料，配备吸声海绵，底座安装防振垫，并安装消声器，设计降噪量20dB(A)； ④加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象； （3）噪声传播预测模型： 本项目营运期噪声主要来源于设备运行时所产生的噪声，噪声源强度在75-95dB（A）。具体设备源强值详见下表。 表7-15 设备噪声源强值汇总表单位：dB(A) 设备名称 数量（台） 1m处单台设备源强 噪声性质 拟采取的防治措施 减振隔声效果 采取防治措施后源强 折弯机 1 80 机械噪声 基础减振、墙体隔声 25 55 剪板机 1 90 基础减振、墙体隔声 25 65 等离子气割 1 90 基础减振、墙体隔声 25 65 焊机 10 85 基础减振、墙体隔声 25 60 车床 2 85 基础减振、墙体隔声 25 60 无气喷涂 2 80 基础减振、墙体隔声 25 55 环保型抛丸设备 1 90 基础减振、墙体隔声 25 65 移动式焊接烟尘处理器 2 80 墙体隔声 15 65 两级活性炭吸附装置 1 80 基础减振 15 65 表7-16 设备噪声源强坐标 设备名称 数量（台） X Y 折弯机 1 80~97 26~34 剪板机 1 80~97 26~34 等离子气割 1 80~97 26~34 焊机 10 27~70 26~34 车床 2 80~97 26~34 无气喷涂 2 40~80 88~94 环保型抛丸设备 1 40~66 40~48 注：以生产厂房西南角为坐标原点。 总声压级为为相同设备声压级的叠加，用公式表示为： Lc=L+10lgN 式中：Lc——总噪声级,dB； L——一个噪声源的噪声级,dB； N——噪声源的数目。 （2）预测模式 本评价采用环评导则推荐的噪声叠加、衰减模式，对四周厂界噪声影响值进行评价。 噪声叠加公式为： 式中：L— 总等效声级； Li—单个噪声的等效声级； 经计算可得，叠加后总等效噪声级为93.22dB(A)。 评价采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4—2009）中的无指向性几何发散衰减模式对厂界现状监测点的影响值进行预测，预测模式如下： 预测公式如下： 式中：LA(r) — 距离声源r处预测点噪声值，dB(A)； LA(r0)—参考点r0处的设备噪声，dB(A)； ΔL— 附加衰减修正量，dB(A) ； r—预测点距噪声源距离，m； r0—参考位置距噪声源距离，m。 （3）噪声点预测 采用低噪声设备，合理布局、并采取基础减振、厂房隔声等降噪措施，降噪效果能够达到25dB(A)。 噪声源对厂界贡献值预测结果见下表。 表7-16 项目噪声环境影响预测结果 厂界 预测噪声值 dB（A） 评价标准 dB（A） 评价结果 东厂界 52.3 昼间≦60 达标 西厂界 53.2 达标 南厂界 51.1 达标 北厂界 53.6 达标 预测结果表明：项目噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 表1中2类昼间限值标准。项目运行投产后噪声不会对周围环境产生明显影响。 四、固体废物 项目的固体废物主要来自员工生活垃圾，一般工业固废及危险废物。 （1）员工生活垃圾由环卫部门定期清运。 （2）一般工业固废：项目一般固废为边角料、除尘器收集的粉尘、废焊材，均集中收集后外售。 （3）危险废物 ①废机油属于危废（危废类别：HW08，代码：900-218-08），收集后委托有资质单位进行处理。 ②废活性炭纤维属于危废（危废类别：HW49，代码：900-041-49），收集后交由有资质单位处理。 ③废过滤棉 根据工程分析可知，本项目过滤棉吸附漆雾量约为0.013t/a，需用过滤棉量约为0.065t/a，则废过滤棉总量为0.078t/a。属于危废（危废类别：HW49，代码：900-041-49），收集后交由有资质单位处理。 综上所述，建设项目固废均可得到有效的处理及处置，对周围环境影响较小。 本项目设置危废暂存间，建筑面积20m2。本项目建成后全厂危废产生量约为4.0274t/a。公司定期委托有资质单位外运处置，一般最长暂存时间为2个月，在堆场最大容量范围内，能够满足全厂危废贮存需求。 本项目危废主要为废机油、废活性炭、废过滤棉。不挥发，对周围大气环境影响较小；项目周边都是工业场所，无居民区等环境敏感点，且项目产生危废存放于危废暂存桶内，不会发生泄露或流动，因此对周围地表水、大气环境影响较小；项目危废存放于危废暂存间内，危废暂存间铺设防渗材料，危废不会进入地下水和土壤中，不会对项目周围地下水和土壤产生影响。 综上所述，本项目固体废物均得到合理处理，同时建议采取以下措施加强管理，尽量减少或消除固体废物对环境的影响； （1）对固体废物实行从生产、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。 （2）固体废物规范化管理：本项目涉及的危险废物必须按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的规定，分类收集、单独分装，盛装使用专用容器内，并在容器外贴标签加以详细标注内容物的理化性质、健康危害性、特发事故处理措施等。危险废物的暂存点所应在明显处张贴危险标识。 （3）固废暂存点的要求：对已产生的危险废物，应及时送至专门的危险废物暂存场地进行贮存，禁止危险废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制》(GB18597-2001)的要求进行建设，应做到以下几点： ①废物贮存设施必须按《环境保护图形标志(GB15562-1995)》的规定设置警示标志； ②废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； ③废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ④废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； ⑤废物贮存设施必须为封闭或半封闭型设施。和符合防风、防雨、防渗、防晒的要求。 由以上分析可知，建设项目固废均得到有效处置，不会产生二次污染，建设项目固废处置方式可行，对周围环境影响较小。 五、地下水 项目建成投产后，厂区雨水通过雨水管网收集后排入市政雨水管网，污水在厂区预处理后排入市政污水管网。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A中分类，本项目属于“K 机械、电子 71 通用、专用设备制造及维修”报告表，为IV类项目，可不展开地下水环境评价。 防止地下水污染的控制措施，包括两部分内容：一是污染区参照相应标准要求铺设防渗层，以阻止泄漏到地面的污染物进入地下水中；二是污染区防渗区域内设置渗漏污染物收集系统，将滞留在地面的污染物收集起来，集中送至废水处理站处理。 1、地面防渗工程设计原则 （1）采用国际国内先进的防渗材料、技术和实施手段； （2）坚持分区管理和控制原则，根据项目所在地的工程地质、水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质、排放量，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构； （3）坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层； （4）可能泄漏危险废物的重点污染防治区防渗设置检漏设施； （3）防渗层上渗漏污染物和防渗层内渗漏污染物收集系统与全厂“三废”处理措施统筹考虑，统一处理。 2、地面防渗技术要求 （1）防渗要求 据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610－2016）地下水污染防渗分区参照表，提出防渗技术要求。即： （a）重点防渗区：等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s； （b）一般防渗区：等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s； （c）简单防渗区：一般地面硬化。 （2）防渗材料选取 防渗材料选取主要包括粘土、防水材料、钢纤维和合成纤维、高密度聚乙烯（HDPE）膜、土工布、钠基膨润土防水毯等。根据不同分区采用一种材料单独使用或多种材料结合使用的方法。 3、防渗设计方案 按非污染防治区、一般污染防治区、重点污染防治区分别采取不同等级的防渗措施，防渗层尽量在地表铺设，按照污染防治分区采取不同的设计方案： （1）非污染防治区采取非铺砌地坪或普通混凝土地坪，不设置防渗层； （2）污染防治区一般污染防治区、重点污染防治区分别采取不同的防渗层铺设方案；一般污染防治区抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P6，其厚度不宜小于100mm；重点污染防治区抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P8，其厚度不宜小于150mm。抗渗混凝土地面应设置缩缝和变形缝，接缝处等细部构造应做防渗处理。重点污染防治区内事故池、污水处理站水池、危废仓库等各功能区分别设置不同的防渗层铺设方案，因地制宜，便于施工操作和保证施工质量。 （3）污染防治分区方案 根据工程分析提供的厂内可能泄漏物质种类，依据《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准》（GB5085.1～7-2007）的规定，确定全厂地下水污染防治分区情况详见表7-17及图6项目分区防渗图。 表7-17 厂区分区防渗措施一览表 名称 范围 防渗要求 重点防渗区 喷涂区 混凝土防渗，渗透系数≤10-10厘米/秒 危废暂存间 一般防渗区 机加工区 防渗层等效黏土Mb≥1.5m，K数≤10-7厘米/秒）。 简单防渗区 办公室楼 一般地面硬化 六、土壤 （1）评价等级判定 ①项目类别：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964－2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”可知，本项目附录A的中的喷漆项目，确定本项目对应的土壤环境影响评价项目类别为“Ⅰ类”。 ②项目占地面积：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964－2018）中7-18内容“将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2）， 建设项目占地主要为永久占地。”项目占地面积为约为1.5334hm2，属于小型。 ③环境敏感程度 表7-18 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 地下水环境敏感特征 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗 养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 《毛集社会发展综合实验区夏集镇总体规划（2017-2030）》土地利用规划图，本项目及周边皆为工业用地，无土壤环境保护目标，故本项目周边土壤环境敏感程度属于不敏感。 ④评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964－2018）中7-19内容，判定依据见下表。 表7-19 土壤评价工作等级分级表 项目类别 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 评价工作等级 环境敏感程度 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价。 因此确定本项目土壤评价等级为二级评价。根据导则二级污染影响类项目的评价要求，本项目评价面积为项目周边0.2km范围内。 （2）建设项目土壤环境影响类型与影响途径识别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），建设项目进行土壤环境影响类型与影响途径识别，详见下表。 表7-20 建设项目土壤环境影响识别表 不同时段 污染影响型 大气沉降 地面浸流 垂直入渗 其他 建设期 - - - - 运营期 √ - - - 服务期满后 - - - - 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。 （3）建设项目土壤环境影响源及影响因子识别 表7-21 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源 工艺流程/节点 污染途径 全部污染物指标a 特征因子 备注b 喷漆和晾干 喷漆和晾干废气 大气沉降 VOCS VOCS 连续 a 根据工程分析结果填写。b 应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。 （4）土壤环境影响预测 ①预测评价范围 本项目位于工业集中区，项目周边均为工业用地，敏感程度为不敏感；本项目占地规模为15334.1m2，占地规模属于小型；对照附录A本项目行业类别为制造业中设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造的使用有机涂层，土壤环境影响评价类别属于I类项目，因此本项目土壤评价等级为二级，土壤评价范围为厂界外200米范围，因此，本次土壤预测评价范围为厂界外200米范围。 ②预测评价时段 预测时段为运行期。 ③情景设置 有机废气大气沉降 ④预测与评价因子 有机废气中大气沉降预测因子为VOCs。 ⑤预测与评价标准 建设用地土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB36600-2018）。 ⑥预测与评价方法 本项目为二级评价，根据导则8.7.3污染影响型建设项目，评价工作等级为一级、二级的，预测方法可参见附录E或进行类比分析。占地范围内还应根据土体构型、土壤质地、饱和导水率等分析其可能影响的深度。 a.本项目有机废气中大气沉降预测采用附录E公式计算： 单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算： 式中：⊿S --单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg； Is--预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g； Ls—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g； Rs--预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g； ρb--表层土壤容重，kg/m3； A—预测评价范围，m2； D—表层土壤深度，一般取 0.2m，可根据实际情况适当调整； n—持续年份，a； 单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算： 式中：Sb—单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg； ⊿S—单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。 ⑦预测结果 本项目有机废气中大沉降预测结果，预测公式中相关参数的选取见下表： 表 7-21 VOCs 年输入量（g） 序号 相关参数 VOCs 1 预测范围年最大落地浓度（mg/m3） 0.00131 2 评价范围面积（m2） 110112 3 沉降速率（m/s） 0.0007 4 时间（年） 1 5 年输入量（mg） 0.054 表 7-22 公式中参数选取 预测因子 预测范围面积（m2） 预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量（g） 淋溶排出的量（g） 径流排出的量（g） 土壤容重 （kg/m3） 持续年份（a） VOCs 110112 0.054 0 0 1500 20 表 7-23 预测结果（mg/kg） 项目 建设用地（20年） VOCs 增量 1.08 现状值 0.03415 预测值 1.111415 标准值 570 ⑧预测结论 VOCs 中大气沉降预测结果表明，土壤环境评价范围内建设用地土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。 （5）土壤污染防控措施 为减少泄漏废气，可通过加强厂区内绿化， 通过植物吸附降低污染物通过大气沉降造成的土壤污染；当项目废气治理设备检修时应立即停产，避免废气非正常排放。同时应做好生产车间、危废暂存间所在区域的防腐防渗、及定期检测工作。早落实防腐防渗及相关管理措施的情况下，本项目污染物发生泄露、下渗的可能性较小，避免废气事故排放，对土壤不会造成明显的不良影响。经采取上述措施后，建设项目土壤环境影响可接受。 七、环境风险评价 1、风险评价的目的及重点 （1）风险评价目的 环境风险评价是分析和预测建设项且存在的潜在危险、有害因素，针对项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏和自然灾害)，引起有毒有害或易燃易爆等物质泄漏、爆炸所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本项目环境风险评价的主要目的是： 根据项目特点，对储运设施存在的各种事故风险因素进而产生的环境污染进行识别； 针对可能发生的主要事故，可能造成的环境危害，提出为减轻影响应采取的缓解措施； 有针对性的提出切实可行的环境风险防范措施和事故应急预案，以及现场监控报警系统等。 （2）环境风险评价重点 本项且环境风险评价的重点为突发性事件或事故引起的厂界外人群的伤害、对环境质量的恶化以及对环境质量影响的预测和防护。 2、环境风险内容 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对项目进行环境风险评价分析， 本次评价基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、环境风险识别、环境风险分析、环境风险防范措施及应急要求、分析结论。 （1）风险源调查 根据调查，项目涉及的危险物质为化学品原料，为底漆、面漆，存储在项目化学品库内。根据《危险化学品名录（2015版）》，喷漆水性漆均不属于危险化学品，也不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中的风险物质，且不构成重大危险源，环境风险较小，主要以预防为主。 根据原料 MSDS（安全技术说明书），喷漆水性漆可燃。 本评价按照《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ169-2018）（简称“导则”）表 B.1 突发环境事件风险物质临界量和《环境风险评价实用技术和方法》（简称“方法”）中的相关规定，项目风险源为化学品库，涉及的危险物质为水性漆，存储于化学品库，化学品库建设具有防风、防雨、防晒、防渗漏措施，并设有禁火标识，可能影响环境的途径为运输及场内贮存不当而导致泄漏至包装外。 （2）环境敏感目标概况 经调查，项目区现状100m范围内有居民，在计划拆迁范围内，拆迁后100m范围内无居民，最近的一处敏感目标为项目北侧的田王居民，距离厂区东边界708m。 3、评价等级确定 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据工程分析章节分析风险物质的生产、使用储存过程中的有毒有害、易燃易爆物质，参见《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ169-2018）附录 B 确定危险物质的临界量。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）。本项目不含危险物质，因此Q值为0。 （2）风险评价工作等级划分 项目风险评价工作等级划分依据下表划分： 表 7-25 项目风险评价工作等级划分表 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析 a 综上，项目环境风险评价只需简单分析。 4、环境风险防范措施 根据《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ169-2018）中危险物质，提出防范措施如下： （1）物料泄漏风险及风险防范措施 项目主要可能泄漏的物料有油漆等，一旦泄漏、下渗，可能造成地下水、土壤的污染。 项目贮存可能泄漏的化学品区，设库房，库房分区防渗，同时设托盘泄漏，托盘有效容积不小于最大一桶的体积，库房专人管理，建立物料台账。 综上，项目风险物料，确保厂内多运少存，在监控、防范措施下物料泄漏风险可控，环境风险的可能性较小。 （2）工艺废气风险及风险防范措施 项目喷漆过程中产生大量的有机废气等，如对这些废气不进行有效的收集治理，超标排放， 造成大气环境污染。 项目废气处理措施必须委托具有资质的有经验的单位设计、施工。运营时，项目应在开班、交接班前，必须认真检查废气的收集、处理措施，确保达到设计的效率，从而避免废气事故排放对大气环境的影响。每日对两级活性炭吸附装置进行检查，及时对损坏的部件进行更换，及时更换已经吸附满的活性炭等，同时根据监测计划，跟踪监测。 综上，项目在确保废气密闭收集，有效处理，确保废气达标排放，项目废气事故排放环境风险较小。 （3）危废流失风险及风险防范措施 危废流失可能性有委托不具有相应资质单位处置，混入一般固废，被抛洒或倾倒等，可能对地表水、地下水、土壤环境造成严重污染。 项目危废固态、半固态、液态分区存放，半固态、液态危废设托盘防泄漏，集中贮存于危废库。 项目危废设专人全程管理，从产生、收集，到库内暂存，最后到委托处置。项目危废产生后立即收集送入危废库集中暂存。每年至少一次全部委托有相应资质的单位处置，不得随意委托不具有相应资质的单位处置。加强全程监管，杜绝危废被混入一般固废，被人员有意或无意抛洒倾倒。危废暂存，必须分类暂存。建立危废台账。 危废库，设有防渗、防雨、防风、防晒等措施，综上，项目危废流失风险较小。 （4）火灾次生风险及风险防范措施 因各种原因，一旦产生火灾，消防废水中含有有毒有害成分，消防废水一般进入雨水管网， 如无切断措施，将直接进入地表水体，可能污染地表水体。排入污水管网，对污水处理厂造成冲击。根据项目风险物料量的分析，项目贮存量较少，项目加强厂区管理，严禁烟火，加强风险区（如化学品库、危废库等）专人管理，加强电气、电线保养与防爆措施，火灾的可能性较小。 （5）其他风险防范措施 项目应全厂严禁烟火，并加强车间、风险源的标识标牌，加强员工培训于教育。综上，项目风险潜势为 I，根据以上提出的风险防范措施，项目风险为可接受。 八、环境管理及环境监测计划 1）环境管理 项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容： (1)组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。 (2)制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。 (3)掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。 (4)负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保超标缴费工作。 (5)协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。 (6)组织环境监测，检査公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。 (7)调查处理公司内污染事故和污染纠纷；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 2）环境监测 （1）污染源监测计划 针对本项目以及全厂所排污染物情况，根据《排污单位自行监测技术指南——总则》（HJ819-2017），制定详细污染源监测计划，具体见表7-26。 表7-26 项目环境监测计划一览表 环境要素 监测位置 监测项目 监测频率 备注 大气 1#排气筒 颗粒物 每年一次 委托有资质单位监测 2#排气筒 颗粒物、VOCS 每年一次 厂界（无组织） 颗粒物、VOCS 每年一次 噪声 厂界四周 昼间、夜间Lep（A） 每季度一次 固废 统计全厂各类固废量 统计种类、产生量、处理方式、去向 每年一次 —— （2）事故监测计划 环保治理设施运行情况要严格监视，及时监测。当发现环保设施发生故障或运行不正常时，应及时向环保部门报告，并立即采样监测，对事故发生的原因、事故造成的后果和损失进行调查统计。 上述监测内容均需按照国家规定的数据采集、处理、采样和分析方法进行监测，若企业不具备监测条件，可委托有资质的监测单位进行监测，监测结果以报告形式报当地环保部门。 污染源排放清单 表7-2 污染源排放清单 类别 项目 污染 因子 污染防治措施 数量 排放浓度 （mg/m3） 排放量 （t/a） 排放标准 废气 抛丸 PM10 布袋除尘器+15m高排气筒（P1） 1套 1.35 0.0072 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值二级标准；VOCs参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“表面涂装”及表5标准 喷漆和晾干 漆雾 过滤棉+两级活性炭吸附装置+15m高排气筒（P2） 1套 16 0.0963 VOCs 1.425 0.0114 厂界 颗粒物 增加收集效率，减少无组织排放 / <1.0 0.04929 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值二级标准 废水 生活污水 COD 经厂区化粪池预处理后排入市政管网最终排入毛集污水处理厂进行处理 1座 280 0.1008 达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准 SS 100 0.036 BOD5 100 0.036 氨氮 25 0.009 噪声 生产车间 设备 厂房隔声+基础减振+距离衰减 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准（昼间：65dB（A），夜间不生产） 类别 项目 污染防治措施 处置量 （t/a） 排放量 （t/a） 排放标准 固废 生活垃圾 收集后由环卫 部门统一处理 4.5 0 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2005.4.1)“第三节生活垃圾污染环境的防治” 边角料 集中收集、统一外售 0.4 0 固废处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-2001) 及环境保护部公（2013年36号） 废焊材 0.05 0 粉尘 0.3528 0 废机油 集中收集后，暂存于危废暂存间内，定期交由有危废处置资质单位处理 0.08 0 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2005.4.1)中“危险废物污染环境的防治”的规定 废活性炭 0.5726 0 废过滤棉 3.4548 0 其他 危废暂存间 （1间） 危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求进行建设 总量指标 本项目总量控制建议值：COD：0.018t/a（接管总量0.1008 t/a）、NH3-N：0.0018t/a（接管总量0.009t/a）、粉尘：0.20092t/a、VOCs：0.0174t/a。 公开内容 基础信息：包括单位名称、法定代表人、生产地址、联系方式以及经营管理服务范围的主要内容、规模；②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放浓度和排放量、超标情况以及执行的污染物排放标准、核定排放总量；③污染防治设施的建设和运行情况；④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 公开方式 本单位的资料索取点、信息公开栏、电子设施等场所；②其他便于公众及时、准确获得信息的方式 九、环保投资及“三同时”验收 该项目所涉及到的各项环保措施必须落实到位，各项环保措施环保验收项目见下表。 表7-26 环保投资及环保竣工验收“三同时”一览表 序号 类别 治理对象 污染物名称 环保设施名称 投资 （万元） 验收标准 进度 1 废水 治理 生活污水 PH、COD BOD5、SS NH3-N 化粪池 1.5 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 与建设项目“同时设计、同时施工，同时投入运行” 2 废气治理 焊接 烟尘 移动式焊接烟尘处理器 3.5 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值二级标准；VOCs参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“表面涂装”及表5标准 抛丸 颗粒物 自带布袋除尘器+15m高排气筒（P1） 8 喷漆和晾干废气 颗粒物、VOCS 过滤棉+两级活性炭吸附装置+15m高排气筒（P2） 12 3 固废 处置 生活垃圾 生活垃圾 袋装收集 1.5 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2005.4.1)“第三节生活垃圾污染环境的防治” 一般固废 边角料 一般固废堆场设置专门收集室 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中相关规定 粉尘 废焊材 危废 废机油 设制危废暂存间，采用防渗、防腐处理，安全分类储存 3.5 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关规定 废活性 废过滤棉 4 噪声 控制 噪声 设备噪声 密闭车间、低噪设备、基础减振、消声隔声 3 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 合计 33万元，占总投资29300万元的0.113%

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接 | 烟尘 | 移动式焊接烟尘处理器 | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值二级标准；VOCs参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“表面涂装”及表5标准 |
|  | 抛丸 | 粉尘 | 集气装置+布袋除尘器+15m高排气筒（P1） |  |
|  | 喷漆、晾干 | 漆雾、VOCs | 过滤棉+两级活性炭吸附+15m高排气筒（P2） |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | PH、COD、NH3-N、BOD5、SS | 化粪池1座 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
| 固体 废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门清运处理 | 资源化、无害化 |
|  | 生产 | 边角料 | 回用于生产工序 |  |
|  |  | 废焊材 |  |  |
|  | 废气处理 | 收集的粉尘 |  |  |
|  | 机器维修 | 废机油 | 收集后交给有资质单位处理 |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  |  |
|  | 废气处理 | 废过滤棉 |  |  |
| 噪声 | 经过减振、隔声措施后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 |
| 其他 | / |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于安徽省淮南市毛集实验区夏集镇刘楼社区102省道南侧(黄山北路16号)，且周围无国家级、省级重点保护野生动植物，也没有自然保护区及文物古迹等环境敏感点。该项目无重大污染源，因此本项目对周围环境和生态无明显影响。项目营运期产生的各类污染物经有效治理后，达标排放，对区域内的生态环境影响较小。 |

# 结论及建议

一、结论： 1、项目概况 淮南拓毅工程机械有限公司沥青拌和设备和混凝土拌和设备生产加工项目已取得毛集实验区发展改革委员会的备案，项目编码为2020-340407-33-03-021548，项目选址位于安徽省淮南市毛集实验区夏集镇刘楼社区102省道南侧（具体位置见附图1）。厂区占地面积15334.1m2（23亩），总建筑面积约15000m2，建设标准化厂房、办公楼，以及配套设施，购置相关生产设备，建成后可形成沥青拌和设备20套的生产能力，总投资29300万元。本次环评仅针对沥青拌和设备，混凝土拌和设备生产为后期工程，不在此次评价范围之内。 2、规划相符性与选址合理性分析 （1）规划用地相符性分析 查阅《毛集社会发展综合实验区夏集镇总体规划（2017-2030）》土地利用规划图（附图五）中内容，项目厂区所在位置用地类型为工业用地，项目选址符合园区规划。 选址合理性分析 根据现场勘查，项目东侧、南侧均为待开发用地，西侧为赛尔沃肥业，北侧为颖凤路。项目周边无饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态环境敏感区等需要特殊保护的环境敏感点，项目所在为园区，因此本项目选址基本与当地环境相容。 综上分析，本项目符合相关规划、选址基本合理。 3、区域环境质量现状 寿县区域环境空气质量中PM2.5、PM10、O3年均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目位于环境空气质量不达标区。 地表水西淝河能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求； 项目区昼间、夜间声环境现状监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)），能够满足声环境对应功能区标准，声环境质量良好。 4、营运期环境影响分析 （1）废水 项目产生的废水主要是职工生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，经市政污水管网排入毛集污水处理厂处理，废水经毛集污水处理厂处理后排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，最终排入西淝河，对区域地表水影响较小。 （2）废气 本项目产生的废气主要为焊接烟尘、抛丸粉尘、喷漆和晾干产生的废气。 焊接烟尘采用移动式焊接烟尘处理器处理后于车间内无组织排放；抛丸粉尘通过自带布袋除尘器，处理后经15m高排气筒（P1）高空排放；喷漆和和晾干产生的废气通过过滤棉+两级活性炭吸附装置处理，处理后经15m高排气筒（P2）高空排放。 经采用 AERSCREEN模式预测可知，P1、P2排气筒有组织的排放浓度和排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值二级标准；VOCs参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“表面涂装”标准；无组织排放颗粒物、VOC分别满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值二级标准（无组织排放监控点浓度≤1.0mg/m3）；VOCs满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中标准。 采取上述措施后，可进一步减少项目废气污染物排放对区域大气环境的影响，通过估算模式预测可知，各类废气污染物最大落地点浓度均远远小于其相应浓度标准限值；各污染因子在环境保护目标均可以达到相应标准限值的要求。 结合卫生防护距离的计算与大气防护距离的计算，本项目需设置环境防护距离，以项目厂界为执行边界形成的100m包络线。根据现场勘查，建设项目环境防护距离范围内现有公路队居民，此处居民已纳入拆迁计划，拆迁完成后100m范围内无敏感点。本次环评要求，今后在环境防护距离范围内也不得新建居民住宅、学校、医院等环境敏感目标。 （3）噪声 项目噪声主要是生产机械设备正常运作时产生的机械噪声，其声级值为80-90dB(A)，经过距离衰减、厂房隔声措施后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，对周围环境影响较小。 （4）固废 项目产生的生活垃圾分类收集后交环卫部门处理；边角料、废焊材和粉尘集中收集后外售；废机油、废活性炭、废过滤棉等属于危险废物，于危废间暂存，定期交有危废处理资质的公司处理。 只要建设单位能按照环评报告提出的要求积极落实处理措施，项目产生的固体废物均能得到妥善的处置，可以做到综合利用。因此，项目产生的固体不会对周围环境产生明显的不利影响。 综上所述，本建设项目建设符合国家和地方产业政策要求，该项目建成后主要存在环境污染问题采用本评价推荐的污染防治措施后，各项污染物均能实现达标排放，不会降低评价区域原有环境质量功能级别，从环境影响角度而言，该项目是可行的。 二、建议： 1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全的各项环境保护规章制度，严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 2、认真落实本环评报告中所提出的各项污染防治措施。 3、对污染物防治措施定期检修，保证废气处理装置的正常运行，确保废气稳定达标排放。 4、通过加强通风和绿化，减少无组织颗粒物排放的影响。 5、对危险固废实行从产生、收集、运输到处置的全过程管理，按照有关法律法规的要求，对危险废物的全过程管理应报当地环境保护主管部门批准。

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 项目备案表 附件3 合同书 附件4 规划证明 附件5 用地预审 附件6 营业执照 附件7 拆迁说明 附件8 水性改性醇酸钢结构漆MSDS 附件9 检测报告 附件10 建设项目环评审批基础信息表 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 项目厂区平面布局图 附图4 建设项目环保目标图 附图5 卫生防护距离包络线图 附图6 建设项目分区防渗图 附图7 本项目在夏集镇总体规划中位置 二、如果本报告不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态环境影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

1.5

生活用水

化粪池

0.3

1.2

1.2

市政管网

毛集污水处理厂

1.2

图5-3 项目用水平衡图（m3/d）

格栅间

进水泵房

沉砂池

SBR池

浓缩池

污泥脱水

排放

泥饼外运

进水

图7-2 毛集污水处理厂污水处理工艺流程简图