潘环审复【2020】8号

关于淮南矿业（集团）有限责任公司潘集区

潘二矿燃气锅炉配套管网工程项目

环境影响报告表的批复

淮南矿业（集团）有限责任公司：

你公司报送的《淮南矿业（集团）有限责任公司潘集区潘二矿燃气锅炉配套管网工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经审查后批复如下：

在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，原则同意该项目按照安徽思澄环境科技有限公司编制的《报告表》及本审批意见要求进行建设。

一、项目概况

项目位于安徽省淮南市潘集区夹沟镇和泥河镇地块，本次管线工程分为两部分，第一部分管线工程从煤业公司南侧011乡道（起点：X：3626294.208；Y：492712.252）已建管道接气后，新建燃气管道沿010乡道、011乡道、潘一东销煤路、014县道，终到潘二矿南门。第二部分从潘二矿南门沿厂区道路铺设至锅炉房（终点：（X：3632318.711；Y：489959.967），厂区外线路总长为9.5km、内线长为1.02 km。总输气规模为1059m3/h。建设内容包括管线、示踪线检查井、燃气调压计量柜等。项目总投资849.12万元，环保投资39万元，占总投资4.59%。项目已于2020年9月17日由淮南市潘集区发展和改革委员会备案，项目代码为：2020-340406-45-03-035737。未经审批，该项目不得擅自扩大生产规模、改变建设内容。

二、污染防治措施要求

(一)大气污染防治措施。施工期严格按照《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准》（试行）《淮南市扬尘污染防治管理办法》、《淮南市建设工程文明施工管理办法》和《淮南市建筑施工扬尘防治工作标准》等要求做好扬尘污染防治措施，施工生产区材料入棚，施工作业场地应采取围挡、围护以减少扬尘扩散，施工场地、临时堆场等路面硬化，施工工地周边设置围堰，施工弃土、建筑垃圾等物料堆场及施工裸土应及时清运，按要求覆盖土工布；运输车辆必须密闭或有效覆盖，设置冲洗平台，对进出场车辆进行喷洒和清洗，同时车辆行驶路线应尽量避开居民区；项目使用预拌混凝土和预拌砂浆；进行土石方作业时必须进行喷雾喷淋降尘措施，施工作业时靠近居民一侧设置围挡、洒水喷淋，并向有关单位备案；混凝土和沥青全部采用商品混凝土和沥青；重污染天气下严格执行应急防控措施。运营期应加强河流等水体维、道路路面、交通设施养护管理，保障交通畅通，做好沿线绿化。

(二)噪声污染防治措施。项目在临近环境敏感点处施工前应有效设置临时隔声屏障，减缓施工噪声影响。建设过程中选用低噪声低振动施工设备，并对产噪设备采取隔声、消声、减振等综合降噪措施；合理安排施工进度，减少施工噪声影响时间，除施工工艺需要连续作业的，禁止夜间施工，确保厂界噪声达标排放。

(三)水污染防治措施：项目不设施工营地。施工生产废水应分类收集，修建集水池、沉砂池、排水沟等水处理设施，经沉淀处理后循环使用，不得外排；加强对施工机械的日常养护和作业监管，杜绝跑、冒、漏、滴，防止污染周围水体；施工生活污水依托和利用当地沿线的早厕及污水管网收集处理。

(四)固废污染防治措施：做好项目施工中产生固废的收集、处置工作，防止造成二次污染，施工弃渣优先考虑回收利用，不能利用的按规定运输到指定场所进行处置。生活垃圾委托环卫部门统一清运、处置。

(五)生态环境保护及其他措施：项目施工建设应按用地边界线进行，严格禁止施工单位随意扩大建设用地；加强施工期的组织管理，合理安排工期，做好水土保持和水生生态保护工作，合理使用临时占地，施工完毕应立即对区域内土地进行复垦，使区域内土地功能达到施工前水平。施工期需加强铁路、道路、水利等维护及保护措施，减少及进一步降低对其环境影响。按照相关规范要求，加强环境风险，落实环境风险防范措施。

三、环境管理要求

1.项目施工前需取得自然资源与规划部门的合法临时及永久占地手续方可施工；项目穿越泥河等水体施工方案须经水利主管部门审批同意后方可实施。

2、施工建设应按用地边界线进行，加强施工期的组织管理，合理安排工期，做好水土保持、动植物保护、水生生态保护等工作；施工结束后应立即按自然资源与规划部门批复及备案的临时用地土地复垦方案恢复原有土地功能，并按水利部门要求落实泥河水体功能及水生生态功能保护措施。

3.项目应加强环境保护管理，在项目设计和施工阶段进一步细化并落实各项环境保护措施，完善环境管理计划,落实施工各环境要素监测计划；落实环境保护的各项应急措施及制度，加强风险管理，落实施工及运营期突发环境事件应急措施，如遇突发环境污染事故，应立即停止施工并采取及时有效措施消除影响。施工中需严格落实地下水保护措施，不得影响地下饮用水源安全。

4.项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度，有关本项目的污染物排放总量控制及其他环境影响减缓措施，按环评报告要求认真落实；项目应开展施工期监理工作。项目竣工后建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，合格后方可使用。

四、环评执行标准

1.地表水和污水排放

地表水泥河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准。

生活污水依托施工员工租住的民居现有污水处理设施处理，不外排。生产废水全部回用，不得外排。

2.环境空气及废气排放

环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准及修改单中的有关规定。

施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准。

3.声环境及噪声排放

管线经过居住区、交通干线和铁路等，根据沿线的声环境现状分别执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应的2类和4a类标准要求，铁路两侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4b类标准。

施工期建筑场地噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

4.一般固废处理处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）其修改单的有关规定。

五、请潘集区生态环境保护综合行政执法大队做好工程施工和运营期间的环保监管工作。

2020年11月16日

抄报：淮南市生态环境局。

抄送：潘集区生态环境保护综合行政执法大队，安徽思澄环境科技有限公司。

淮南市潘集区生态环境分局 2020年11月16日印发