大环审复〔2020〕5号

关于大通区艾佳宅配厂年加工木制家具、

板式家具800套生产线项目环境影响

报告表的批复

大通区艾佳宅配厂：

你公司报送的《大通区艾佳宅配厂年加工木制家具、板式家具800套生产线项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据国家建设项目环境影响评价管理有关规定，经审查，批复如下：

在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，原则同意该项目按照安徽沄湍环境科技有限公司编制的《报告表》及本审批意见要求实施。

一、项目概况

项目位于淮南市大通区工业园一期，项目总投资300万元，其中环保投资27.6万，租赁厂房面积约1500m2。主要建设内容包括：板材、木板加工区，工具房，原材料区，成品区，配置数控下料机、全自动直线封边机、侧孔机、推台锯、立铣、风机等设备，配套建设环保及辅助设施。项目建成后可具备年加工木制家具、板式家具800套的生产能力。

项目已由淮南市大通区发展和改革委员会备案，项目编码：2019-340402-20-03-014334。未经审批，项目不得擅自扩大生产规模、改变建设内容。

二、污染防治措施要求

为保护区域环境质量不因本项目实施而降低，项目设计、建设和运行必须做到以下要求：

（一）施工期污染控制措施。项目使用现有厂房进行建设，做好防尘、抑尘措施。

（二）水污染防治措施。项目运营过程中无生产废水，生活污水经预处理后排入园区污水管网，接入淮南经济技术开发区工业污水处理厂。

（三）大气污染防治措施。项目大气污染物主要为木材及板材下料过程中产生切割、打孔粉尘、封边废气。木材加工工序配备了吸尘管与布袋除尘装置，将产生的切割、打孔粉尘通过集气装置收集后，共同通过1套中央布袋除尘装置处理，经1根15m高排气筒排放（1#排气筒）；封边工序上方设置集气装置，产生的VOCs通过集气装置+UV光解+活性炭净化装置+15米高排气筒（2#排气筒）进行处理。

（四）噪声污染防治措施。项目产噪设备等应合理布局，选用新型、低噪声设备，采取有效的隔声、减震、消声等措施，保证厂界噪声达标。

(五)固废污染防治措施。做好项目运营过程中产生固废的回收、贮存及综合利用工作，防止造成二次污染。生活垃圾、布袋除尘收集灰尘由垃圾桶和垃圾袋收集后，环卫部门统一清运；废木材边角料储存至一般固废暂存间，定期外售；废活性炭等危险废物，按要求设置危废暂存库，签订处置合同，委托有资质的单位安全处置。

(六)项目应加强环境保护管理，有关本项目的环境影响减缓措施，按环评报告要求认真落实。

三、环境管理要求

该项目建设需符合国土规划、安全、消防等部门要求。项目在取得环评批复后方可实施，实施过程中应严格执行环境保护“三同时”制度；建成后，须在实际排放污染物之前依法取得排污许可证，不得无证排污；竣工后，应按规定开展环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入生产或者使用。

四、环评执行标准

1.地表水和污水排放

地表水淮河执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准；生活污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。

2.环境空气及废气排放

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；VOCs排放参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2中的排放标准；VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放限值。

3.声环境及噪声排放

区域内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区标准；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4.固体废弃物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关规定。

5.如有环境功能区划调整、新标准制定实施等情况，按照要求执行新标准。

五、请大通区园区服务中心和大通区生态环境保护综合行政执法大队做好项目实施和运营中的环保监管工作。

2020年11月16日

抄报：淮南市生态环境局。

抄送：大通工业园区服务中心，大通区生态环境保护综合行政

执法大队，安徽沄湍环境科技有限公司。

淮南市大通区生态环境分局        2020年11月16日印发