建设项目环境影响报告表

项目名称： 年产5000万套通信设备零部件生产线项目

建设单位(盖章)：淮南市迈瑞通信设备有限公司

国家生态环境部制

编制日期：2020年12月

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产5000万套通信设备零部件生产线项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 淮南市迈瑞通信设备有限公司 |
| 法人代表 | 虞聪定 | 联系人 | 孙丹丹 |
| 通讯地址 | 安徽省淮南市大通区工业园区标准化厂房3号厂房 |
| 联系电话 | 15345544990 | 传真 | / | 邮政编码 | 232000 |
| 建设地点 | 淮南市大通区工业园区三期3号标准化厂房 |
| 立项审批部门 | 淮南市大通区发展和改革委员会 | 批准文号 | 2020-340402-39-03-035700 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及 代码 | C3921通讯系统设备制造 |
| 占地面积 （平方米） | 5300 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 15000 | 其中：环保投资（万元） | 105 | 环保投资占 总投资比例 | 0.7% |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 | 2021年3月 |
| 工程内容及规模： 1、项目的由来 年产5000万套通信设备零部件生产线项目由淮南市迈瑞通信设备有限公司投资建设，项目位于淮南市大通区工业园区三期3号标准化厂房，项目东侧为安徽君临食品包装公司，南侧为洞山东路，西侧为淮南富华工业园，北侧为玛尔门业。项目一期工程租赁大通工业园三期3号标准化厂房5300m2标准厂房，购置专业生产设备建设生产线，一期工程建成后达到年产5000万套通信设备零部件的生产能力，本次评价仅针对一期建设内容，项目二期购买园区土地约60亩，项目二期建设前需另行办理环评手续。 根据《中华人民共和国环境保护法》（修订）及《建设项目环境保护管理条例》等法规文件，按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修订）等法规文件，本项目使用原料为全新塑料颗粒，不使用再生塑料颗粒，因此本项目属于二十八、 计算机、通信和其他电子设备制造业80通信设备制造、广播电视设备制造、雷达及配套设备制造、非专业视听设备制造及其他电子设备制造中全部，需编制环境影响评价报告表。我公司组织专业技术人员到现场进行调查、踏勘和收集资料，并结合项目特点、性质、规模、存在的环境问题等，编制完成了《年产5000万套通信设备零部件生产线项目环境影响报告表》，报请环保行政主管部门审查审批。 2、拟建项目建设内容及生产规模 本项目占地面积为5300m2，建筑面积5300m2，租赁大通工业园三期3号标准化厂房内闲置标准化厂房1栋，辅助工程包括配电房、消防系统、办公区等。拟建项目建设组成详见下表： 表1-1拟建项目建设项目组成一览表 类别 单项工程名 建设内容及规模 主体工程 生产车间 塑料件生产线 位于生产车间一层，设2条塑料件生产线，建筑面积2000m2，年生产塑料件5000万件 金属（铜）件生产线 位于生产车间一层，设2条金属（铜）件生产线，建筑面积2000m2，年生产金属（铜）件5000万件 组装生产线 位于生产车间二层，设2条组装生产线，建筑面积3000m2，年生产套通信设备零部件5000万套 辅助工程 办公用房 设置在车间一层，建筑面积200m2，用于日常办公 食堂 设置在车间一层，建筑面积100m2，最大就餐人数25人 辅助用房 设置在车间内，建筑面积200m2，用于日常维修材料存放 储运工程 仓库 原料仓库位于车间一层，建筑面积500m2，成品仓库位于车间二层，建筑面积1000m2 公用工程 供水 市政供水管网 排水 经园区工水处理站处理后，排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理 供电 市政电网 环保工程 废气处理 生产车间设置封闭式，车间内各注塑、打码工序安装废气收集措施，废气收集系统排风罩的设置应符合《排风罩的分类及技术条件》（ GB/T 16758-2008）的规定，废气捕集率90%，注塑废气经集气罩收集后通过管道经二级活性炭吸附装置处理，VOCs处理效率可达90%以上，然后通过1根内径0.3m高15m排气筒排放，食堂油烟：油烟净化装置 废水处理 项目无产生废水外排，生活污水经化粪池预处理，食堂含油废水经油水分离器预处理后一起排入市政污水管网，排入园区污水处理站，最后进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理。 噪声处理 设备均设置在室内，合理布局；选用低噪声设备，产噪设备安装减振垫。 固废处理 一般固废：设置一般固体废物暂存间，面积10m2，分类收集、分类处理，设置于车间西侧 危险废物：危险废物暂存间，面积10m2，设置于车间西侧，委托有资质单位处理 生活垃圾由环卫部门定期清运 3、主要设备 项目使用的主要设备情况见下表: 表1-2 主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 台数 1 注塑机 / 38台 2 自动车床 / 420台 3 数控机床 / 10台 4 线切割 / 4台 5 火花机 / 3台 6 穿孔机 / 1台 7 铣床 / 1台 8 磨床 / 6台 9 振动抛光机 / 6台 10 打码机 / 1台 4、拟建项目主要原辅材料 主要原辅材料详见下表： 表1-3 项目主要原辅材料一览表 序号 材料名称 年耗量（t/a） 备注 1 PBT塑料 200吨 新料、颗粒状，25kg/袋 2 铜棒 200吨 柱状 3 PE塑料 50吨 新料、颗粒状，25kg/袋 4 电火花加工液 1.5吨 50kg/桶 5 切削液 1.5吨 50kg/桶 6 机械润滑油 2吨 50kg/桶 7 清洗剂 2吨 主要成分为碳酸钠、片碱、硅酸钠、硫酸钠、磺酸钠 8 不锈钢珠 3吨 振动抛光清洗时使用，主要目的是起到去毛刺作用 9 脱膜剂 2.5吨 本项目脱模剂为硅油型脱模剂，主要成分为硅油、防腐剂、抗凝剂、抗氧化剂等，为乳白色胶稠状液体 10 水性油墨 0.6吨 用于打码工艺，其主要成分水溶性丙烯酸树脂30%、水20%、乙醇10%、三乙胺8%、颜料30%、助剂2% 原料物理化学性质如下： 表1-4原料物理化学性质 标 识 中文名 塑料颗粒 英文名 UH W-PE 分子式 （C2 4）n 分子量 14.0266 危险化学品序号 UN编号 MFCD00148427 主要组成 纯品 CAS号 9002-88-4 理 化 性 质 熔点℃ 140 性状 粉末 沸点℃ 未确定 溶解性 可水解 饱和蒸气压KPa 未确定 相对水密度 0.910~0.925 临界温度℃ 未确定 相对空气密度 无资料 临界压力MPa 未确定 燃烧热kJ/mol 未确定 闪点℃ 未确定 燃烧分解产物 二氧化碳、水。 健康 危害 聚乙烯通常是对人体无害的,但是受高温或其他极端条件使其变性后,就会对人体产生巨大影响了,最严重的就是致癌了 储 存 保持贮藏器密封、储存在阴凉、干燥的地方，确保工作间有良好的通风或排气装置 表1-5项目能源消耗一览表 序号 名称 单位 数量 来源 1 电 万kW·h 166 园区供电电网 2 水 t/a 1170 园区供水系统 5、产品及生产规模 本项目主要产品为通信设备零部件，其产品方案见下表。 表1-6 产品种类产量一览表 序号 产品名称 年产量（万套/a） 1 通信设备零部件 5000 6、公用工程 （1）供水 拟建项目用水量为1170m3/a。本项目水源来自淮南大通工业园三期3号标准化厂房市政供水管网，主要作为生产、生活及消防应急水源，可完全满足本项目要求。 （2）排水 厂区排水采用雨、污水分流制排水系统。雨水就近排入市政工程雨水管网，项目食堂含油废水经隔油池预处理后与生活污水一同经厂区化粪池处理后，进入园区污水处理站处理，处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级放标准经园区污水处理站处理后，排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理，最终排入淮河。拟建项目排水量为600m3/a。 （3）供电 本项目的用电由淮南大通工业园三期3号标准化厂房变电所进线，输出380V的生产动力用电和220V的办公生活用电。 （4）消防 本项目建筑防火设计依据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)。 7、 工作制度及定员 拟建项目员工50人，不提供食宿。工作制度为2班制，每班8小时工作制，年工作时日为300天。 8、产业政策分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类的范畴，可以视为允许类。本项目经淮南市大通区发展和改革委员会同意备案，项目编号为2020-340402-39-03-035700，本项目的建设符合国家和地方的产业政策要求。 9、选址可行性分析 大通区位于淮南市东部，素有淮南东大门之称。大通区工业园区于2005年筹备建设，淮南大通区工业园区地处淮南市大通区东部，西南接东部中心城区，北邻开发区，东邻滨湖新区。具体范围为：南接高速公路连接线，西至中兴路，北抵朝阳东路，东邻合淮蚌高铁，规划总用地面积10.86平方公里。 根据2013年10月15日《淮南市环境保护局关于淮南市大通区工业园规划环境影响报告书的审查意见的函》（淮环函[2013]215号），淮南市大通区工业园规划其主导产业为：淮南市电子机械制造加工基地之一；淮南市医药物流示范园区；淮南市服装加工示范园区。提高入园区项目技术含量，采用新型清洁生产工艺和设备。严格控制污染严重和重大环境风险隐患的企业入园区，高污染、高能耗、高水耗项目不得入园区。符合入园区条件的项目应根据项目环评文件的要求进行选址，防止对园区内项目及周围环境敏感点产生任何不良环境影响。 （1）产业定位 大通区工业园区产业定位：以电子机械制造加工、医药物流、服装加工为主导产业。 大通区工业园区位于淮南东部城区，根据《淮南市城市总体规划》对东部城区功能的定位要求（即主要功能：居住、商贸、金融教育、高新技术产业、装备制造业、现代服务业）和《淮南市城市总体规划》对大通区工业园区要求：大通区工业园区的发展以石油化工机械厂为中心，重点发展电子机械制造加工、医药物流，未来积极引导电子信息制造业、轻纺服装产业、矿山机械装备制造业、医药制药和现代物流产业的园区集聚。 （2）基础设施规划 ①给水规划 大通区工业园区的水源供应主要是通过淮南市第一自来水厂、第三自来水厂供给，水源为淮河水。淮南市第一自来水厂占地4公顷，日供水量达7万吨/日，淮南市第三自来水厂占地24公顷，日供水量达10万吨/日。从自来水厂出来的主供水管道到达园区后沿着主次干道敷设给水干管，使园区给水形成环网，提高供水体系的可靠性和安全性。 规划沿区内高速公路连接线、洛九路、中兴路、朝阳东路等城市主干道敷设管径为DN500——DN1000的给水主干管，沿城市次要道路和支路敷设管径为DN150——DN300的给水次干管。区内给水次干管、支管与给水主干管相连通，给水管网呈环状布置，确保供水安全可行，保证消防用水的要求。 ②排水规划 规划排水体制为雨污分流，污水必须经过污水处理厂处理达标后方可排放。对已经形成雨污合流的区域，应根据城市环境要求、工业园区发展、道路改造和可能投入的资金情况，逐步改造成雨污分流体制，园区均实现雨污分流排水体制。 ③燃气工程规划 大通区工业园区规划以天然气作为气源，由淮南市天然气区域输气管网供应，主干管DN200-300。输气主干管环形布置，支干管支状。 项目选址于大通工业园三期3号标准化厂房，项目租赁标准化厂房，项目用地为工业用地，项目行业类别为通信设备制造业，属于电子机械制造范畴，满足淮南大通工业园总体规划。项目评价区域内无名胜古迹、风景区及自然保护区等特殊环境敏感点。本项目建设选址能符合淮南大通工业园三期3号标准化厂房总体规划和环境保护规划要求，厂址选择合理。 10、项目与环保“三线一单”控制要求相符性分析 根据环境保护部环评[2016]150 号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(以下简称“三线一单”)约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，本项目“三线一单”符合性分析如下： （1）生态保护红线 安徽省人民政府 2018年6月27日发布了《安徽省生态保护红线》（皖政秘【2018】120号），安徽省内的国家级和省级禁止开发区域包括国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区、其他类型禁止开发区的核心保护区域。对照淮南市的生态保护红线划分，本项目位于大通工业园三期，属于工业用地，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不属于生态红线保护范围内。本项目涉及生态红线保护目标详见下表。 表1-7 项目与《安徽省生态保护红线》相符性分析 红线类型 红线片区 红线区域 是否在红线区域范围 生物多样性维护生态保护红线 Ⅲ-5 淮河中下游湖泊洼地生物多样性维护生态保护红线 包括淮南市辖区市中部地区。 本项目位于大通工业园三期，不在生态红线保护范围内 本项目建设地位于大通工业园三期，对照《安徽省生态保护红线》、《淮南市的生态保护红线划分》，本项目不在生态红线范围内，满足生态红线保护要求。 图1-1 淮南市生态红线图 （2）环境质量底线 根据淮南市环保局发布的《2019年淮南市环境质量状况公报》，淮南市市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）年平均值分别为15微克/立方米、28微克/立方米、84.7微克/立方米、54.8微克/立方米、0.7毫克/立方米和109微克/立方米，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准0.21倍和0.57倍。项目所在区域纳污水体为淮河，地表水环境可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；根据实测数据，项目区域声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求，项目区域声环境质量较好。 根据工程分析，营运期产生的各类污染物通过采取有效的污染防治措施后，均能实现达标排放。综上可知符合环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目不属于高耗能、高污染、资源型企业，用水来自市政管网供水，用电来自市政供电。本项目建成后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 项目所在地目前未制定环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策进行说明。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于淘汰类、限制类和鼓励类，可视为允许类，符合国家的产业政策。 综上可知，建设单位在落实“报告表”提出的各项污染防治措施及环境管理要求的前提下，本项目建设符合“三线一单”（即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单）的要求。 11、与相关产业政策符合性分析 （1）项目与打赢蓝天保卫战三年行动计划符合性分析 根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）、《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（皖政〔2018〕83号），《淮南市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（淮府〔2018〕118号）以京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等区域（即重点区域）为重点，持续开展大气污染防治行动，坚决打赢蓝天保卫战，实现环境效益、经济效益和社会效益多赢。 优化产业布局，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。修订完善高耗能、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标城市应制订更严格的产业准入门槛。 深化工业污染治理，持续推进工业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据。推进重点行业污染治理升级改造，重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。推进各类园区循环化改造、规范发展和提质增效。大力推进企业清洁生产。对开发区、工业园区、高新区等进行集中整治，限期进行达标改造，减少工业集聚区污染。完善园区集中供热设施，积极推广集中供热。 大力培育绿色环保产业，壮大绿色产业规模，发展节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业，培育发展新动能。积极支持培育一批具有国际竞争力的大型节能环保龙头企业，支持企业技术创新能力建设，加快掌握重大关键核心技术，促进大气治理重点技术装备等产业化发展和推广应用。 开展燃煤锅炉综合整治，加大燃煤小锅炉淘汰力度，环境空气质量未达标城市应进一步加大淘汰力度。重点区域基本淘汰每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造；燃气锅炉基本完成低氮改造；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造。 表1-8 项目与《打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》相符性分析 政策名称 相关要求 符合性分析 分析结果 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号） （1）以京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等区域（以下称重点区域）为重点，持续开展大气污染防治行动。其中，安徽省属于长三角地区，被列入“重点区域” （2）修订完善高耗能、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标城市应制订更严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 （3）加大区域产业布局调整力度。加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程；重点区域城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式，推动转型升级。重点区域禁止新增化工园区，加大现有化工园区整治力度。各地已明确的退城企业，要明确时间表，逾期不退城的予以停产。 （4）严控“两高”行业产能。重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。 （5）推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值；推动实施钢铁等行业超低排放改造，重点区域城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。强化工业企业无组织排放管控。开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理，2018年底前京津冀及周边地区基本完成治理任务，长三角地区和汾渭平原2019年底前完成，全国2020年底前基本完成。 （6）加快油品质量升级。2019年1月1日起，全国全面供应符合国六标准的车用汽柴油，停止销售低于国六标准的汽柴油，实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”，取消普通柴油标准，重点区域、珠三角地区、成渝地区等提前实施。研究销售前在车用汽柴油中加入符合环保要求的燃油清净增效剂。 （7）实施VOCs专项整治方案。制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案，出台泄漏检测与修复标准，编制VOCs治理技术指南。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理力度。开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服 能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。2020年，VOCs排放总量较2015年下降10%以上。 （1）项目选址位于大通工业园三期，属于重点区域； （2）本项目属于项目行业类别为通信设备制造业，不属于严禁新增行业范畴； （3）本项目使用的原辅材VOCs含量较低，且VOCs废气产生从源头加强控制，加强废气收集，安装两级活性炭吸附设施装置，达标排放。 符合 《安徽省人民政府关于印发安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（皖政〔2018〕83号） （1）严格执行国家高耗能、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标城市应制定更严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 （2）加快区域产业调整。加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程；城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式，推动转型升级。禁止新增化工园区，加大现有化工园区整治力度。各地已明确的退城企业，要明确时间表，逾期不退城的予以停产。 （3）严控“两高”行业产能。严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。 （4）推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。推动实施钢铁等行业超低排放改造，城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。强化工业企业无组织排放管控。开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理，2019年底前完成治理任务。 （5）加快油品质量升级。2019年1月1日前，全面供应符合国六标准的车用乙醇汽油和柴油，停止销售低于国六标准的汽柴油，实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”，取消普通柴油标准。落实国家关于销售前在车用汽柴油中加入符合环保要求的燃油清净增效剂的措施。 （6）实施VOCs专项整治行动。开展石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治，执行泄漏检测与修复标准。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。2020年，VOCs排放总量较2015年下降10%以上。 符合 （2）与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的符合性分析 项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气【2017】121号）符合性见下表。 表1-9 项目与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案符合性分析 文件要求 本项目情况 符合性 治理重点 （一）重点地区。京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等16个省（市） 本项目所在地属于重点地区 符合 （二）重点行业。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，实施一批重 工程 本项目不属于重点行业 符合 （三）重点污染物。加强活性强的VOCs排放控制，主要为 香烃、烯烃、炔烃、醛类等 本项目排放VOCs不属于重点污染物 符合 主要任务 （一）加大产业结构调整力度。 2.严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。严格涉VOCs 建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代， 将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 本项目建设地点位于大通工业园三期，使用的原辅材VOCs含量较低，且VOCs废气产生从源头加强控制，加强废气收集，安装两级活性炭吸附设施装置，达标排放 符 （二）加快实施工业源VOCs污染防治。 2.加快推进化工行业V Cs综合治理。加大制药、农药、煤化工含现代煤化工、炼焦、合成氨等）、橡胶制品、涂料、油墨、胶粘染料、化学助剂（塑料助剂和橡胶助 ）、日用化工等化工行业VOCs治理力度。橡胶制品行业推广使用新型偶联剂、粘合剂等产品，推广使用石蜡油等全面替代普通芳烃油、煤焦油等助剂。橡胶制品行业推广采用串联法混炼、常压连续脱硫工艺。 本项目不属于制药、农药、煤化工含现代煤化工、炼焦、合成氨等）、橡胶制品、涂料、油墨、胶粘染料、化学助剂（塑料助剂和橡胶助剂）、日用化工行业。 符合 （3）与《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 《方案》指出：持续推进挥发性有机物（VOCs）治理攻坚。落实《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，持续推进VOCs治理攻坚各项任务措施。完成重点治理工程建设，做到“夏病冬治”。2020年12月底前，各地对夏季臭氧污染防治监督帮扶工作中发现的存在突出问题的企业，指导企业制定整改方案；培育树立一批VOCs源头治理的标杆企业，加大宣传力度，形成带动效应；组织完成石化、化工、工业涂装、包装印刷等企业废气排放系统旁路摸底排查，石化、化工行业火炬排放情况排查，原油、成品油、有机化学品等挥发性有机液体储罐排查，港口码头油气回收设施建设、使用情况排查，建立管理清单。2021年3月底前，督促企业取消非必要的旁路，因安全生产等原因必须保留的，通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管；在确保安全的情况下，督促石化、化工企业通过安装火炬系统温度监控、视频监控及热值检测仪、废气流量计、助燃气体流量计等加强火炬系统排放监管。进一步加大石化、化工、制药、农药、汽车制造、船舶制造与维修、家具制造、包装印刷等行业废气综合治理力度，推动重点行业“一行一策”，加大清洁生产改造力度。 本项目为通讯系统设备制造生产项目，本项目不涉及涂料、油及胶粘剂等高VOCs 含量的溶剂原料的使用，生产过程中产生少量非甲烷总烃，通过加强废气收集，安装两级活性炭吸附设施，有机废气能够达标排放。因此，本项目符合《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》。 （4）与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的符合性分析 《技术政策》指出：VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用；鼓励在生产和生活中使用不含VOCs的替代产品或低VOCs含量的产品。 本项目为通讯系统设备制造生产项目，生产过程中产生少量非甲烷总烃，通过加强废气收集，安装两级活性炭吸附设施，有机废气能够达标排放。因此，本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符。 （5）与《安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（皖发[2018]21号文）相符性分析 根据《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（皖发〔2018〕21号），到2020年，水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带建设取得实质性进展，水生态环境质量显著改善，岸线资源得到有效保护和合理利用，新旧动能加快转换，产业结构明显优化，以产业生态化和生态产业化为主体的生态经济体系初步建立。 严禁1公里范围内新建项目。2018年7月起，长江干流及主要支流岸线1公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及集疏远通道、道路及跨江桥隧、公共管理、生态环境治理、国家重要基础设施等事关公共安全和公众利益建设项目，以及长江岸线规划确定的城市建设区内非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区。 严控5公里范围内新建项目。长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严格控制新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。 严管15公里范围内新建项目。长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，全面执行国家长江经济带市场准入禁止限制目录。实施备案、环评、安评、能评等并联审批，未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设。 本项目建设地点位于大通工业园三期，距离淮河岸线8.9km，不在长江干流岸线1公里范围内。项目不属于不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录》(2019年本)中限制类和淘汰类项目；不属于环境保护部发布《环境保护综合目录（2017年版）》中高污染、高环境风险产品。项目符合《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（皖发〔2018〕21号）中的相关要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目不涉及原有环境问题。 |

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 淮南市位于安徽省中北部，淮河中游，跨淮河两岸，东经 116°21′21″～117°11′59″，北纬 32°22′30″～33°00′24″；海拔 16.5～241m，自西北向东南，坡降 1/10000；地处安徽省中北部，东与滁州市毗邻，南与合肥市接壤，西南与六安市隔水相望，西与阜阳市相接，北与亳州市交界，东北与蚌埠市交界。最东端位于孔店乡东河村以东的大通、定远、长丰三县区交汇点，处于老外河河面中心线上，最西端位于凤台县尚塘乡侯海孜以西与利辛县接壤处，最南端位于孙庙乡庙塘村以南瓦埠湖水面，最北端位于的凤台县与蒙城县、利辛县交会的茨淮新河主航道中心线上。 辖区东西最长距离103千米，南北最长距离87千米，总面积2585平方千米。 项目位于淮南市大通区工业园区三期3号标准化厂房，项目东侧为睿通服饰有限公司，南侧为洞山东路，西侧为淮南富华工业园，北侧为玛尔门业。项目周边概况图见附图3。 2、地形、地貌、地质 淮南市境在构造单元上属于中朝准地台淮河台坳淮南陷褶断带（即华北地台豫淮褶皱带）东部的淮南复向斜。东界为郯庐断裂，西临周口坳陷，北接蚌埠隆起，南邻合肥坳陷，南北为洞山断裂和刘府断裂夹持。区内构造以北西西向构造占主导地位，受后期强烈改造，但总体形态变化不大，复式向斜内次一级褶皱及断裂发育。地质演化历史可分为前震旦纪、震旦纪—三叠纪、侏罗纪—第四纪3个阶段，前震旦纪，淮南地壳处于活动阶段；震旦纪—三叠纪属于剧烈运动时期，先后经历了蚌埠、凤阳、皖南、加里东、华西力、印支等运动。其间地壳几度隆起沉降，形成了海陆交互相地层。特别是晚石炭纪和二叠纪时期海陆交互相的沉积环境，为煤炭资源的生成提供了良好条件，从而形成了境内大量的煤炭资源。侏罗纪—第四纪，经过燕山运动和喜马拉雅运动，逐渐塑造出了今天的地貌特征。 淮南市境以淮河为界形成两种不同的地貌类型，淮河以南为丘陵，属于江淮丘陵的一部分；淮河以北为地势平坦的淮北平原，淮河南岸由东至西隆起不连续的低山丘陵，环山为一斜坡地带，宽约500米～1500米，坡度10°左右，海拔40米～75米；斜坡地带以下交错衔接洪冲积二级阶地，宽500米～2500米，海拔30米～40米，坡度2°左右；舜耕山以北二级阶地以下是淮河冲积一级阶地，宽2500米～3000米，海拔25米以下，坡度平缓；一级阶地以下是淮河高位漫滩，宽2000米～3000米，海拔17米～20米，漫滩以下是淮河滨河浅滩。舜耕山以南斜坡以下,东为高塘湖一、二级洪冲积阶地,西为瓦埠湖一、二级洪冲积阶地；中为丘陵岗地。淮河以北平原地区为河间浅洼平原，地势呈西北东南向倾斜，海拔20米～24米，对高差4米～5米。 3、气候与气象 评价区域属暖温带半湿润大陆性季风气候区。基本特征：春暖、夏热、秋凉、冬冷，四季分明，阳光充足，气候温和，雨量适中，季风显著，无霜期长。多年平均气温16.6℃，最低月均气温（1月）1.2℃，最高月均气温（7月）28.4℃，历年极端最高气温41.2℃，历年极端最低气温-22.2℃；年平均降水量871.3mm，最大年降水量（1954年）1428mm，最小年降水量（1956年）471.9mm，最大日降水量145mm；2002～2006近五年最多风向东风，夏季主导风向东南偏东风，冬季次主导风向东北偏东风，年平均风速2.7m/s，最大风速20m/s；全年日照时数2092.4h，其中：植物生长期日照1513.19h；全年霜期32日，初霜出现在11月26日；全年雾日11日。 4、地表水系 地表水淮南市主要地表水系是淮河。淮河发源于河南省桐柏山，流经河南、安徽、江苏、山东四省，是我国五大水系之一，也是全市工农业生产与人民生活的主要水源。淮河在淮南境内长76.13km，河道宽一般400m左右，枯水期河道宽250~300m，丰水期河道宽400~800m，净水域面积21.5km2；年平均流量813m3/s，最大流量12700m3/s（1954年7月25日），最小流量0.5m3/s（1978年）；90%保证率，多年最枯月平均流量20m3/s；年平均含砂量0.581kg/m3，最大含砂量17.2kg/m3，最小含砂量0.002kg/m3。 5、植被、生物多样性 评价区域土壤类型，主要为黄棕壤。黄棕壤为晚更新代黄土状沉积物上发育的马肝土层，是主要旱作土壤。区域周围植被，主要是城市园林人工树种，林木植被10余种，主要以蜀桧、广玉兰、龙柏、黄杨球为主，兼有阔叶树种——杨柳、槐、榆、桑、桐等，针叶树种有松、柏等。 6、生物多样性 淮河淮南段浮游生物114种，底栖动物23种，鱼类70余种。野生植物139种，其中：国家重点保护植物5种；主要农作物123种，林果335种；野生动物23种，其中：国家重点保护动物1种，省级重点保护动物10余种。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）：“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。6.2.1.2采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。6.2.1.3评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。”选用淮南市生态环境局发布的《2019年淮南市环境质量状况公告》中的结论，环境空气质量状况如下： 2019年，淮南市市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）年均浓度、二氧化氮（NO2）年均浓度、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、细颗粒物（PM2.5）年均浓度、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度、臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度分别为14微克/立方米、28微克/立方米、91.3微克/立方米、53.4微克/立方米、1.1毫克/立方米和173微克/立方米，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、细颗粒物（PM2.5）年均浓度和臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准0.3倍、0.53倍和0.08倍。市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度分别较上年增加0%、7.7%、11.6%、0.8%、5.5%，一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度较上年减少8.3%。 污染物空间分布：师范学院、益益乳业工业园、谢家集区政府、八公山区政府、潘集区政府、焦岗湖风景区管理处（参照点，不参与全市均值评价）、凤台县青少年活动中心（省控点，不参与全市均值评价）、寿县东门空气自动站（省控点，不参与全市均值评价）共8个环境空气质量自动监测子站的二氧化硫（SO2）年均浓度、二氧化氮（NO2）年均浓度、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。各环境空气质量自动监测子站可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）年均浓度，臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 可吸入颗粒物（PM10）年均浓度超标倍数从大到小依次为：师范学院0.45倍、八公山区政府0.34倍、潘集区政府0.32倍、谢家集区政府0.21倍、寿县东门空气自动站0.2倍、益益乳业工业园0.19倍、凤台县青少年活动中心0.14倍；细颗粒物（PM2.5）年均浓度超标倍数从大到小依次为：潘集区政府0.76倍、八公山区政府0.57倍、凤台县青少年活动中心0.48倍、谢家集区政府0.46倍、益益乳业工业园0.44倍、师范学院0.4倍、寿县东门空气自动站0.37倍；臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度超标倍数从大到小依次为益益乳业工业园0.15倍、师范学院0.1倍、谢家集区政府0.09倍、寿县东门空气自动站0.09倍、八公山区政府0.08倍、凤台县青少年活动中心0.05倍、潘集区政府0.01倍。 2019年空气质量综合指数5.12，环境空气质量优良天数比例为61.9％。空气质量综合指数与上年持平，优良天数比例比上年下降5.5%。 2019年，淮南市降水pH值范围在6.22～6.70之间，pH年均值6.52，与2018年相比下降1.1%。全年无酸性降水检出，降水中酸雨频率为零。 淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措，2018年12月28日发布《关于转发（安徽省大气办关于开展打赢〈蓝天保卫战三年行动计划〉2018年实施情况自查的函）的函》（淮大气办[2018]193号）；2018年12月18日发布《关于进一步开展全市生活散煤治理工作的通知》（淮大气办[2018]192号）；2018年12月25日发布《关于转发《关于继续加强秸秆禁烧工作的紧急通知》的通知》（淮大气办[2018]194号）；2018年12月29日《关于印发2019年临时特别管控工业企业清单的通知》（淮大气办[2018]199号）；为确保淮南市大气污染防治工作有效推进，根据《淮南市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动实施方案》（淮环委办〔2018〕204号）要求，根据《淮南市大气污染防治行动计划实施方案》等工作文件，淮南市通过集中专项整治“小散乱污”企业、企业清洁生产技术改造、小锅炉升级改造、燃煤机组超低排放改造，整治散装物料堆场，督促企业完成挥发性有机物整改任务，强化建筑施工扬尘监管，加强道路扬尘清理、责令餐饮油烟单位安装油烟净化装置，取缔室外露天烧烤点，开展秸秆禁烧，淘汰黄标车，禁限放烟花爆竹等措施改善环境空气质量。 2、水环境质量现状评价 根据建设项目地理位置、地表径流状况和区域市政规划，项目区附近地表水体为淮河，本项目引用 “安徽金锘轴承制造有限公司轴承锻件、车件生产项目”地表水环境质量现状监测数据，监测时间为2019年1月11日和2019年1月12日，监测结果如下： 表3-1 水质监测及污染评价结果 断面 监测日期 pH值 COD BOD5 氨氮 高锰酸盐指数 总磷 / mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 淮河大涧沟断面 2019-1-11 7.15 15 3.2 0.612 4.3 0.08 2019-1-12 7.09 14 3.1 0.571 3.7 0.07 GB3838-2002Ⅲ类水质标准 6~9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤6 ≤0.2 最大污染指数 0.075 0.75 0.8 0.612 0.717 0.4 采用标准指数法进行评价，其计算公式如下： 式中：Si——i种污染物标准指数； Ci——i种污染物实测值（mg/L）； CSi——i种污染物评价标准值（mg/L）。 pH污染物指数为： 当pH≤7.0 当pH＞7.0 式中：SpH，j——pH值的标准指数； pHj——pH值的实测统计代表值； pHsd——评价标准中pH值的下限值； pHsu——评价标准中pH值的上限值； 由上表可见，在数据监测期间，淮河大涧沟断面水质检测因子能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求。地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状评价 为了解该项目所在区域环境声质量状况，评价单位委托安徽威正测试技术有限公司，于2020年10月11日～12日对其区域声环境现状进行实地监测。 表3-2 噪声现状监测结果 单位：LeqdB(A) 监测类别：噪声（单位：dB（A）） 测点编号 测点名称 2020.10.11 2020.10.12 昼间 夜间 昼间 夜间 N1 东场界 55.6 45.2 55.8 45.4 N2 南场界 54.8 44.5 55.1 44.6 N3 西场界 55.2 45.5 55.5 45.8 N4 北场界 54.5 44.7 54.6 44.9 经现状监测，项目各场界噪声能够达到《声环境质量标准》（GB45.43096-2008）3类标准，项目所在区域声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，具体环境保护目标如下： 1、保护项目周围空气环境达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 2、保护地表水体淮河评价段水体现有功能不被降低； 3、保护项目周围声环境质量不被降低。 表3-3大气环境环境保护目标一览表 名称 坐标/m 保护 对象 保护 内容 环境功 能区 相对厂 址方位 相对厂界 距离/m X Y 本项目 0 0 / / 二类区 / / 园区公租房 0 110 居民 约500人 二类区 N 110 九龙农民新村 -227 -184 居民 约1500人 二类区 SW 292 东菜园 109 -236 居民 约300人 二类区 SE 260 夏农村 0 -525 居民 约550人 二类区 S 525 淮南市大通区第一小学 -471 -392 学校 约800人 二类区 SW 613 表3-6 声环境和地表水环境环境保护目标一览表 环境要素 环境保护目标名称 方位 距离（m） 规模 环境功能 地表水环境 淮河 N ≥8960 大型河流 《地表水环境质量标准》（GB3838(2002）中的Ⅲ类标准 高塘湖 E ≥4620 大型湖泊 声环境 园区公租房 N 110 约500人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 按淮南市环境空气质量功能区分类，该区域属二类区，常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。有关污染因子的标准限值详见下表。 表4-1 环境空气质量标准限值 污染物 取值时间 浓度限值（ug/m3） 标准来源 SO2 1小时平均 50 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 24小时平均 150 年平均 60 NO2 1小时平均 200 24小时平均 80 年平均 40 PM10 24小时平均 150 年平均 70 PM2.5 24小时平均 75 年平均 35 CO 1小时平均 10000 24小时平均 4000 TSP 年平均 200 24小时平均 300 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 非甲烷总烃 一次值 2000 《大气污染物综合排放标准》详解 2、水环境 根据地面水功能区划的要求，评价区域地表水淮河水质环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准，标准限值见下表。 表4-2 地表水环境质量标准(部分)（mg/L，pH值除外） 项目 pH COD BOD5 氨氮 总磷 Ⅲ类 6～9 20 4 1.0 0.2 3、声环境 根据声环境功能区划的要求，该项目区声环境标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。具体指标见下表。 表4-3声环境质量标准 采用标准 标准值[dB(A)] 昼间 夜间 3类 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 有组织废气： 项目VOCs排放参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）限值标准。 无组织废气： 有机废气无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1规定的限值。颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值。 食堂油烟排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关规定限值要求。 表4-4 大气污染物VOCs排放标准 污染物 最高允许 排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率，kg/h 无组织排放监控 浓度限值 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） VOCs 50 15 1.5 周界外浓度最高点 6.0 表4-5 大气污染物粉尘排放标准 污染物 最高允许 排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率，kg/h 无组织排放监控 浓度限值 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1 2、废水 项目产生的生活污水经化粪池预处理后进入园区污水处理站，再进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂进一步处理，污水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级放标准，标准值详见下表。 表4-6 污水排放标准限值 单位：mg/L，pH值除外 项目 标准值 标准来源 pH 6～9 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级排放标准 CODCr ≤500 BOD5 ≤350 SS ≤400 NH3-N ≤45 3、噪声 本项目营运期项目区噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 ）中3类标准，标准详见下表。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 65 55 4、固体废物 一般固废处理处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。 |
| 总量控制 | 国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知（国发【2016】65号）中对化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物四项指标实行排放总量控制计划。安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知（皖环发【2017】19号）中要求增加烟（粉）尘和挥发性有机物（VOCs）两项指标的总量控制。 本项目废水经处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，经园区污水处理站处理后，排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理，无需申请总量控制指标。 该项目投产并切实实施污染防治措施后，控制污染物的排放总量建议指标： VOCs：0.0281t/a，烟粉尘：0.0305t/a。 |

建设项目工程分析

施工期污染源： 施工期主要环境问题是项目设备安装期间产生的污染。 图5-1 施工期工艺流程及产污节点图 施工期污染源简析： 本项目租赁大通工业园三期3号标准化厂房标准化厂房进行生产，无土方开挖、结构、装饰等施工期作业，主要为设备安装时期施工人员产生的少量生活废水和生活垃圾等，本次环评对施工期的环境影响不做分析。 生产工艺及流程图 （1）塑料件生产工艺流程及产污节点图 注：G-有机废气、S-固废、N-噪声 图5-2 塑料件工艺流程及产污节点图 生产工艺流程简述： ①将外购的塑料粒子PBT或PE经注塑机注塑成型、人工修剪、脱脂清洗、打码后经检验合格、包装入库，即为本项目通信设备塑料零部件。 ②注塑产生的边角料和不合格产品外售综合利用。 ③脱脂清洗水循环使用，定期补充，不外排。 ④本项目打码使用水性油墨，无需调配。 （2）金属（铜）件工艺流程及产污节点图 注：G-有机废气、S-固废、N-噪声 图5-3 金属（铜）件生产工艺流程及产污节点图 生产工艺流程简述： 外购铜棒经下料后，再利用自动车床、数控机床等进行机加工处理，最后把工件放入振动抛光机中进行清洗，振抛清洗时会投入一定量的不锈钢珠和清洗剂，清洗剂主要起到去油的效果，不锈钢珠主要起到去毛刺的作用，期间会产生一定量的清洗废水，清洗水循环使用，定期补充，不外排，清洗后工件上的水分自然晾干，最后经检验合格后包装入库，即为本项目通信设备金属（铜）零部件。 （3）组装生产线工艺流程及产污节点 生产工艺流程简述： 将加工完成的塑料件和金属（铜）件运送至车间二层组装生产线进行组装，经过最后经检验合格后包装入库，即为本项目通信设备零部件成品。 运营期污染源： 1、废气 （1）塑料件生产线废气 项目主要废气为注塑过程产生的有机废气（以VOCS计），项目在注塑过程中温度为140℃-160℃，在此温度下，塑料会有少量裂解，产生有机废气，根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中的数据，注塑等废气产生量为0.35kg/t，成分主要为有机废气。塑料件生产线设置2条生产线，注塑过程各种塑料颗粒用量为250t/a（PBT塑料颗粒用量200t/a，PE塑料颗粒用量50t/a），则塑料件生产线注塑VOCs产生量为0.0875t/a。 塑料件生产后采取打码，打码使用水性油墨，年使用量为0.6t/a，水性油墨主要成分为水溶性丙烯酸树脂30%、水20%、乙醇10%、三乙胺8%、颜料30%、助剂2%，水性油墨挥发性按10%计算，即打码工序产生的VOCs产生量为0.06t/a。 项目设立局部气体收集系统和集中高效净化处理装置，在各注塑机和打码机安装集气罩，废气收集系统排风罩的设置应符合《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）的规定，对注塑机设置大容积密闭罩，即设置可将注塑设备全部密闭起来的排风罩，废气捕集率90%，注塑废气经集气罩收集后通过管道经二级活性炭吸附装置处理，VOCs处理效率可达90%以上，引风机风量约为3000m3/h，然后通过1根15m高排气筒DA001排放。注塑和打码工序日生产时间为16h，年生产时间为4800h，则有组织废气VOCs产生量为0.13275t/a，产生速率为0.028kg/h，产生浓度为9.22mg/m3；有组织废气VOCs排放量为0.0133t/a，排放速率为0.0028kg/h，排放浓度为0.922mg/m3。塑料件生产线无组织VOCs排放量为0.01475t/a，排放速率为0.0031kg/h。 （2）金属（铜）件生产线废气 本项目金属（铜）件下料、机加工（铣、车、磨）工序会产生金属粉尘，这类颗粒物体积较大，质量较重，容易沉降，大部分（约90%）在操作区域附近沉降，沉降部分及时清理后作为碎屑处理，只有极小部分（10%）扩散到大气中形成粉尘，扩散范围比较小，为无组织排放。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中3411金属结构制造业产排污系数表：工业金属粉尘产污系数按1.523kg/t计算，本环评按照项目铜棒年使用量200吨进行估算，预计产生量约为0.3046t/a，则约有0.27414t/a的粉尘沉降下来作为碎屑处理，0.03046t/a的金属粉尘以无组织排放形式扩散到大气中。金属（铜）件生产线，生产时间为16h，年生产时间为4800h，则无组织排放的金属粉尘的排放速率为0.0064kg/h。 （3）食堂油烟 本项目职工食堂有3个基准灶头，烹调、油炸食物过程中有大量油烟产生，主要由直径10-7～10-3cm的不可见微油滴组成，对周围大气环境有一定不利影响。根据类比调查和有关资料显示，每人每天耗食用油量25g，本项目日就餐人员25人，油烟含量约占耗油量的3.0%，食堂每天按4小时计，建设单位安装油烟净化装置对油烟进行处理，风机风量按6000m3/h计。本项目食堂规模为中型，油烟净化装置最低净化率为75%，经处理后的油烟需经油烟管道引至车间顶部排放。 本项目废气产生及排放情况见下表。 表5-1 项目有组织废气产生及排放情况一览表 排气筒 编号 产生工序 污染物 有组织产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度(mg/m3) 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度(mg/m3) 塑料件生产线DA001排气筒 注塑、打码工序 VOCs 0.13275 0.028 9.22 0.0133 0.0028 0.922 / 厨房 食堂油烟 0.0056 0.0047 0.78 0.0014 0.0012 0.2 表5-2 项目无组织废气产生及排放情况一览表 产生工序 污染物 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 注塑、打码工序 VOCs 0.01475 0.0031 0.01475 0.0031 下料、机加工工序 颗粒物 0.3046 0.064 0.03046 0.0064 2、废水污染源分析 本项目用水主要为循环清洗水及食堂用水、员工生活用水。 （1）循环清洗水 本项目生产过程中用水主要为振抛、脱脂清洗用水，项目清洗循环使用过程中有少量挥发，只需定期补充消耗的水分，为新鲜自来水。根据建设单位提供的资料，项目每天冷却水的蒸发损耗量约为 0.5t/d，年工作时间 300 天，则年消耗新鲜水量为150t/a。冷却水循环使用不外排。 （2）员工生活用水 本项目劳动定员50人，根据《安徽省行业用水定额》（DB34T679-2014），用水定额按照50L/人·d计算，则用水量为750t/a，污水产生量按照用水量80%计算，则生活污水产生量为600t/a，经园区化粪池处理后排入园区污水处理站，再经淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理达标后排入淮河。 （3）食堂用水 项目食堂用水取20L/人·d计，就餐员工为25人，则用水量为0.5 t/d，150 t/a，排水系数以0.8计，则食堂废水产生量为120t/a，食堂废水经隔油池处理后经园区化粪池处理后排入园区污水处理站，再经淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理达标后排入淮河。 （4）循环冷却水补水 项目注塑机运行过程中需使用冷却水，定期补充新鲜水，新鲜水补充量为120t/a，不外排。 项目水平衡图如下所示。 图5-5项目水平衡图（t/a） 本项目废水产生及排放情况见下表所示。 表5-3该项目废水产生及排放情况一览表 废水 来源 污染物 名称 产生情况 治理措施和 排放去向 排放情况 废水量（t/a） 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 废水量（t/a） 排放浓度（mg/L） 排放量（t/a） 综合 废水 COD 720 300 0.216 项目食堂含油废水经隔油池预处理后与生活污水一同经厂区化粪池处理后，进入园区污水处理站，再进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理达标后排放至淮河 720 240 0.173 BOD5 180 0.130 150 0.108 氨氮 25 0.018 25 0.018 SS 180 0.130 80 0.058 项目雨污分流、清污分流，项目食堂含油废水经隔油池预处理后与生活污水一同经厂区化粪池处理后，进入园区污水处理站，再进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放至淮河。本项目废水处理工艺及可行性分析见环境影响分析。 3、噪声污染源分析 项目主要噪声为各种生产设备运行产生的噪声。本项目噪声污染主要来自机械设备。产噪源强均位于在厂房内，拟建工程主要噪声源情况见下表： 表5-4 拟建工程主要噪声设备噪声级 序号 名 称 数量（台） 声级范围dB（A） 防噪措施 降噪效果 1 注塑机 38台 75~85 选用低噪声设备、设置减振基座、厂房隔声 10~25 dB（A） 2 自动车床 420台 75~85 3 数控机床 10台 70~80 4 线切割 4台 70~80 5 火花机 3台 75~85 6 穿孔机 1台 75~85 7 铣床 1台 75~85 8 磨床 6台 75~85 9 振动抛光机 6台 75~85 4、固体废弃物 本项目运营期产生的固体废物主要为一般固体废物（边角料、不合格品、炉渣、沉降的金属碎屑、包装固废）、员工生活垃圾、危险废物（废火花油、废切屑液、废油桶、废机油、废活性炭）。 （1）员工生活垃圾 生活垃圾主要来自员工日常办公，成分主要是废纸张、瓜果皮核、饮料包装瓶、塑料包装纸等，本项目员工50人，均不在厂区内食宿，生活垃圾产生量约为0.5kg/人•d，年工作300天，生活垃圾产生量7.5t/a，生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运处理。 （2）一般工业固废 ①包装固废 项目原辅材料拆封以及产品包装会产生一定的废弃包装材料，成分主要为纸箱、纸袋等，根据建设单位提供的资料，包装固废的产生量约为0.2t/a，属于一般工业固废，建设单位将其收集后暂存在仓库中，定期外售给资源回收利用单位。 ②不合格品 本项目不合格品主要为检测不合格的塑胶半成品及边角料，根据建设单位提供资料，不合格品产生量为0.5t/a，属于一般工业固废，外售综合利用。 ③沉降的金属碎屑 本项目机加工（铣、车、磨）工序会产生金属粉尘，这类颗粒物体积较大，质量较重，容易沉降，大部分（约90%）在操作区域附近沉降，沉降部分及时清理后作为边角废料处理。根据建设单位提供资料，本环评按项目铜棒年使用量200吨进行预算，则沉降部分的金属碎屑产生量约为0.274t/a，收集后交由回收公司回收处理。 （3）危险废物 ①废火花油 本项目火花油需要定期更换，更换出的废火花油由专用容器盛放，根据建设单位提供资料，废火花油年产生量为0.02t/a，废火花油属于《国家危险废物名录》（2016）类别为HW08的危险废物，定期交由有危险废物处理资质的单位处置。 ②废切削液 本项目加工使用切削液，切削液循环使用，废弃废切削液年产生量为0.01t/a，属于危险废物，废物类别为HW09，危废代码900-006-09，设危废暂存处暂存后交有资质单位处置。 ③废活性炭 活性炭吸附装置因吸附有机废气产生的废活性炭，活性炭箱体尺寸为1.5m×1.25m×1.25m，最大活性炭填充量为550kg。活性炭使用量为：活性炭/有机废气=1/0.35，即1kg的活性炭可以吸附0.35kg的有机废气。项目有机废气吸附量为0.336t/a，则活性炭使用量为0.96t/a，项目废活性炭产生量为1.296t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年08月01日起施行），废活性炭属于危险废物，废物代码是HW49，900-041-49，更换下来的废活性炭收集后委托具有危险废物处理资质单位处置。 ④废机油、废机油桶、废油抹布 废机油（HW08废物代码：900-214-08）、废机油桶（HW49废物代码：900-041-49）、废油抹布（HW49废物代码：900-041-49）经咨询建设单位，项目每年约用机油0.064t/a（每一桶机油约4L，一年约用20桶机油）。本项目在设备维修过程会产生废机油、废机油桶、废油抹布。废机油产生量约为总用量的10%，则废机油产生量约为0.0064t/a；项目所用每个机油桶约0.5kg，则废机油桶重量约为0.01t/a；废油抹布在设备维修过程产生量较少，约为0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（部令第39号）废机油、废油桶属于危险废物，存放于危废暂存库，定期交由具有危险废物处置资质的单位处置。根据《危险废物豁免管理清单》，废油抹布全过程可不按危险废物管理，作为生活垃圾，交由环卫部门处置。 本项目固体废物产生及排放情况见下表： 表5-5 项目固体废物产生和排放情况 序号 固废名称 产生量 （t/a） 类别 处置方式 1 废包装材料 0.2 一般固体废物 外售综合利用 2 不合格产品 0.5 一般固体废物 外售综合利用 3 沉降的金属碎屑 0.274 一般固体废物 外售综合利用 4 废火花油 0.02 危险废物 委托有相关处置资质单位处理 废切削液 0.01 危险废物 废活性炭 1.296 危险废物 废机油、废机油桶 0.0164 危险废物 5 生活垃圾 7.5 / 环卫部门定期清运处理 5、项目污染源排放清单 拟建项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息及废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息见下表。 表5-6 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 生产设施 名称 对应产污环节名称 污染物种类 排放 形式 污染治理设施 排放口类型 污染治理设施工艺 是否为可行技术 污染治理设施其他信息 注塑机 注塑 VOCs 有组织 二级活性炭吸附装置 是 / 一般排放口 表5-7 废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 废水类别 污染物 种类 排放 去向 排放 规律 污染治理设施 排放口类型 其他信息 污染治理设施工艺 是否为可行技术 污染治理设施其他信息 综合废水 COD、SS、氨氮、BOD5 淮河 间歇 排放 项目食堂含油废水经隔油池预处理后与生活污水一同经厂区化粪池处理后，进入园区污水处理站，再进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理 是 / 一般排放口 / 拟建项目污染物排放基本信息见下表。 表5-8大气排放口基本情况表 序号 排放口 名称 污染物种类 排气筒高度（m） 排气筒出口内径（m） 国家或地方污染物排放标准 排放总量（t/a） 名称 浓度限值（mg/m3） 速率限值（kg/h） 1 DA001排气筒 VOCs 15 0.3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） 50 1.5 0.0133 表5-9本项目废水排放口基本情况表 废水 来源 污染物 名称 产生情况 治理措施和 排放去向 排放情况 废水量（t/a） 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 废水量（t/a） 排放浓度（mg/L） 排放量（t/a） 综合 废水 COD 720 300 0.216 项目食堂含油废水经隔油池预处理后与生活污水一同经厂区化粪池处理后，进入园区污水处理站，再进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理达标后排放至淮河 720 240 0.173 BOD5 180 0.130 150 0.108 氨氮 25 0.018 25 0.018 SS 180 0.130 80 0.058 表5-10 固废排放口基本情况表 序号 名称 固废类别 来源 状态 存放地点 产生量 （t/a） 处置方式 排放量 （t/a） 1 废包装材料 一般固体废物 原料和成品包装 固态 一般固废暂存间 0.2 外售综合利用 0 2 不合格产品 一般固体废物 产品成型切割 固态 一般固废暂存间 0.5 0 3 沉降的金属碎屑 一般固体废物 沉淀池 固态 一般固废暂存间 0.274 0 4 废火花油 危险废物 生产过程 液态 危险废物暂存间 0.02 委托有相关处置资质单位处理 0 废切削液 危险废物 生产过程 液态 危险废物暂存间 0.01 0 废活性炭 危险废物 废气处理 固态 危险废物暂存间 1.296 0 废机油、废机油桶 危险废物 生产过程 固态 危险废物暂存间 0.0164 0 5 生活垃圾 / 员工生活 固态 垃圾桶 7.5 环卫部门定期清运处理 0

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | DA001排气筒 | VOCs | 9.22mg/m3，0.13275t/a | 0.922mg/m3，0.0133t/a |
|  | 无组织 | VOCs | 0.01475t/a | 0.01475t/a |
|  |  | 颗粒物 | 0.3046t/a | 0.03046 t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 750t/a | 750t/a |
|  |  | COD | 300mg/L，0.216t/a | 240mg/L，0.173t/a |
|  |  | BOD5 | 180mg/L，0.130t/a | 150mg/L，0.108t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.018t/a | 25mg/L，0.018t/a |
|  |  | SS | 180mg/L，0.130t/a | 80mg/L，0.058t/a |
| 固 体 废 弃 物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 7.5t/a | 交由环卫部门处理 |
|  | 一般固废 | 废包装材料 | 0.2 t/a | 外售综合利用 |
|  |  | 不合格产品 | 0.5 t/a |  |
|  |  | 沉降的金属碎屑 | 0.274 t/a |  |
|  | 危险废物 | 废火花油 | 0.02 t/a | 委托有相关处置资质单位处理 |
|  |  | 废切削液 | 0.01 t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 1.296 t/a |  |
|  |  | 废机油、废机油桶 | 0.0164 t/a |  |
| 噪 声 | 项目噪声值在70-85dB(A)范围内，经过消声、减震、隔声等削减措施后可得到很好的控制，对周围影响较小。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响 本项目位于大通工业园三期3号标准化厂房内，项目占地面积较小，对生态环境影响较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 施工活动主要包括生产设施、土建施工，设备安装等。施工影响范围主要为厂区，施工活动所产生的大气污染、水污染、噪声污染对厂址区域自然、生态环境有一定影响。其中以大气和噪声的污染较显著，随着施工期的结束，施工污染也将随之消失。 营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 （1）废气达标性分析 本项目塑料件生产线设立局部气体收集系统和集中高效净化处理装置，在各注塑机和打码机安装集气罩，废气收集系统排风罩的设置应符合《排风罩的分类及技术条件》（ GB/T 16758-2008）的规定，对注塑机设置大容积密闭罩，即设置可将注塑设备全部密闭起来的排风罩，废气捕集率90%，注塑废气经集气罩收集后通过管道经二级活性炭吸附装置处理，VOCs处理效率可达90%以上，引风机风量约为3000m3/h，然后通过1根15m高DA001排气筒排放。注塑和打码工序日生产时间为16h，年生产时间为4800h，则有组织废气VOCs产生量为0.13275t/a，产生速率为0.028kg/h，产生浓度为9.22mg/m3；有组织废气VOCs排放量为0.0133t/a，排放速率为0.0028kg/h，排放浓度为0.922mg/m3。塑料件生产线无组织VOCs排放量为0.01475t/a，排放速率为0.0031kg/h，可以满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2排放标准。建设单位安装油烟净化装置对油烟进行处理，经处理后的油烟需经油烟管道引至车间顶部排放，经净化后的食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关规定限值要求。 项目有组织、无组织排放源强(面源)如下表所示。 表7-1项目点源源强调查参数一览表 名称 污染物 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） 经度 纬度 DA001排气筒 VOCs 117.112681 32.617942 30 15 0.3 12.87 25 4800 连续 0.0028 / 食堂油烟 / / / / / / / 600 / 0.0012 表7-2面源源强调查参数一览表 名称 面源各顶点坐标/m 面源海拔高度/m 面源参数 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） 经度 纬度 有效排放高度/m 长度/m 宽度/m VOCs 117.113056 32.617834 30 12 80 66.25 4800 连续 0.0031 颗粒物 0.0180 （2）评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJT2.2-2018)要求，所有项目在进行大气环境影响评价时，均先使用导则附录A所列估算模式进行预测，估算模型参数如下表所示。 表7-3评价等级判别表 评价工作等级 评价等级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 估算模型参数见下表。 表7-4 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 城市 人口数(城市人口数) 200万 最高环境温度 40.4 °C 最低环境温度 -12°C 土地利用类型 / 区域湿度条件 湿润 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / （3）预测结果 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，采用导则推荐的估算模式，即AERSCREEN模型进行估算，估算结果如下表所示。 表7-5 环境空气评价等级计算结果1（有组织） 项目 单位 DA001排气筒 VOCs 最大地面浓度（Qi） ug/m3 1.1087 最大地面浓度占标率Pmax % 0.0554 表7-6 环境空气评价等级计算结果2（无组织） 项目 单位 生产车间 生产车间 颗粒物 VOCs 最大地面浓度（Qi） ug/m3 0.4288 0.4652 最大地面浓度占标率Pmax % 0.0214 0.0233 由上表可知，本项目建成运行后，综上分析可知，本项目建成运行后，有组织废气VOCs最大落地浓度为1.1087ug/m3，占标率为0.0554%,有组织废气颗粒物最大落地浓度为0.4288ug/m3，占标率为0.0214%；无组织废气VOCs最大落地浓度为0.4652ug/m3，占标率为0.0233%，无组织废气颗粒物最大落地浓度为1.2061ug/m3，占标率为0.0603%总体上，项目污染物排放对区域大气环境质量的影响较小。 根据计算，本工程主要污染物的评价等级判别参数Pi最大值均小于1%，根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)中的相关规定，结合本项目的产污特点，本次大气评价等级定为三级，本次以估算模式计算结果作为评价结果。 由分析可知，本项目评价工作等级为三级，三级评价项目不进行进一步预测与评价。 （4）污染物排放量核算 本项目大气污染物有组织排放量、大气污染物无组织排放量、大气污染物年排放量见下表。 表7-7 项目有组织废气汇总表 序号 排放口编号 污染物名称 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 核算排放量t/a 1 DA001排气筒 VOCs 0.922 0.0028 0.0133 一般排放口合计 颗粒物 0 SO2 0 NOX 0 VOCs 0.0133 表7-8 项目无组织污染源汇总表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 年排放量/ （t/a） 1 / 生产车间 VOCs 0.01475 2 / 生产车间 颗粒物 0.03046 无组织排放合计 VOCs 0.01475 颗粒物 0.03046 表7-9 项目大气污染物总量控制指标表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 VOCs 0.0281 2 颗粒物 0.03046 （5）环境防护距离： ①大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018），对应厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外污染物贡献浓度满足环境质量标准。 根据AERSCREEN估算结果可知，项目厂界外大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值，不需要设置大气环境防护距离。 ②卫生环境防护距离 该公司卫生防护距离的确定依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法，其应设置的卫生防护距离按下式计算： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r＝(S/π)0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 表7-10 卫生防护距离计算系数 计算 系数 工业企业所在 地区近五年平均 风速m/s 卫生防护距离L，m L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业企业大气污染源构成类别1) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A ＜2 2～4 ＞4 400 700 530 400 470* 350 400 350 260 400 700 530 400 470 350 400 350 260 80 380 290 80 250 190 80 190 140 B ＜2 ＞2 0.01 0.021* 0.015 0.036 0.015 0.036 C ＜2 ＞2 1.85 1.85* 1.79 1.77 1.79 1.77 D ＜2 ＞2 0.78 0.84* 0.78 0.84 0.57 0.76 注:工业企业大气污染源构成分为三类: Ⅰ类:与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。 Ⅱ类:与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类:无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 由上式，本项目以生产区为面源污染源，计算卫生防护距离。根据防护距离提出相应的对策措施。 表7-11卫生防护距离计算表 污染源 污染物 名称 面积 高度 无组织排放速率 卫生防护距离计算值 距离 生产车间 颗粒物 5300m2 12m 0.0064kg/h 6.23m 50m 生产车间 VOCs 5300m2 12m 0.0031kg/h 5.12 m 50m 项目无组织排放废气主要来源于生产车间，废气因子主要为颗粒物、VOCs。经计算并根据级差原则，确定本项目生产车间卫生防护距离为100m。 根据卫生防护距离计算结果，本项目设置100m环境防护距离，根据现场勘察，项目厂界周边100米范围内无居民区等敏感点，项目废气采取相关措施后，本项目产生的粉尘对周围环境影响较小。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中规定，建议本项目设定的卫生防护距离为100m。 本项目不设置大气防护距离，卫生防护距离设置为100m，故本项目环境防护距离自厂区域外推100m，设环境防护距离。根据现场调查，项目环境防护距离内无环境敏感点。本环评建议当地政府及规划部门，严格控制该范围内的项目审批和建设，特别是要杜绝建设住宅、学校、敬老院、医院等设施，确保本项目的环境防护距离内无新增环境敏感点。 （6）大气环境影响评价自查 本项目大气环境影响评价自查情况见下表 表7-12 项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km□ 边长=5km 评价因子 SO2+NOX排放量 ≥2000t/a□ 500～2000t/a□ ﹤500t/a 评价因子 基本污染物（颗粒物、VOCs） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 评价标准 评价标准 国家标准 地方标准 附录D 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区 三类区□ 评价基准年 （2019）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他□ 预测范围 边长≥50km□ 边长5～50km□ 边长=5km 预测因子 预测因子（颗粒物、VOCs） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100% C本项目最大占标率＞100% □ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10% □ C本项目最大占标率＞10% □ 二类区 C本项目最大占标率≤30% □ C本项目最大占标率＞30% □ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常排放时长（4）h C非正常最大占标率≤100% C非正常最大占标率＞100% □ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标 □ C叠加不达标 □ 区域环境质量的整体变化情况 K≤-20% □ K＞-20% □ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物、VOCs） 有组织废气监测 无组织废气监测 无监测 □ 环境质量监测 监测因子：（ ） 监测点位数（1） 无监测 □ 评价结论 环境影响 可以接受 不可以接受 □ 大气环境防护距离 距（各）厂界最远（0）m 污染源年排放量 颗粒物：（0.0305）t/a VOCs：（0.0281）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 二、水环境影响分析 （1）废水产生及排放情况 根据工程分析，项目营运期废水产生情况主要为员工日常生活废水。 项目厂区实行雨污分流、污污分流。生活污水经过化粪池处理经园区污水处理站处理后，排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排进入淮河。项目污水处理工艺路线见下图。 图7-1 项目污水处理工艺路线图 （2）评价等级的判定 建设项目厂区排水实行雨污分流、污污分流，建设项目产生的废水经过预处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)后，经园区污水处理站处理后，排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排进入淮河。根据《环境影响评价技术导则 地表水》（HJ2.3-2018），本项目无直接排放的废水，评级等级为三级B，因此本项目主要对水污染控制、减缓措施及依托淮南经济技术开发区工业污水处理厂环境可行性进行分析评价。 （3）污水接管可行性分析和可靠性分析 A、淮南市经济技术开发区工业污水处理厂简介 淮南市经济技术开发区工业污水处理厂位于吉安路和华兴路交叉口，处理规模3 万m3/d，采用调节+水解酸化+Bardenpho工艺+芬顿氧化+混凝沉淀+复合滤料滤池+次氯酸钠消毒处理工艺的处理工艺，该污水处理厂处理后出水通过撇洪沟进入到大涧沟排污渠，最后排入淮河。 淮南市经济技术开发区工业污水处理厂主要为淮南市经济技术开发区配套，2020年8月建成并投入试运行，该厂目前运行良好，出水可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准后排放，对淮河淮南段的水环境质量影响较小。 B、建设项目废水被接纳的可行性分析 ①处理规模的可行性 目前，淮南市经济技术开发区工业污水处理厂运转正常。目前该污水处理厂实际运行负荷为10%，处理能力尚未饱和。本项目所在区域在淮南市经济技术开发区工业污水处理厂服务范围内，项目废水项目运营期新增污水量为2.5m3/d（最大量），占淮南市经济技术开发区工业污水处理厂设计处理能力3万t/d的0.0083%，从水量上来讲，项目废水接管进入淮南市经济技术开发区工业污水处理厂可行。 ②工艺及接管标准上的可行性分析 建设项目产生的生活污水，经预处理后接管浓度达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，且项目水质简单，污水中不含有对污水处理工艺造成不良影响的污染物，不会对淮南市经济技术开发区工业污水处理厂的处理造成冲击，因此项目废水接管排入淮南市经济技术开发区工业污水处理厂集中处理可行。 C、管线、位置落实情况及时间对接情况分析 项目所在地管网已经完成建设，因此，从时间、管线、位置落实情况上分析项目污水接管排入淮南市经济技术开发区工业污水处理厂是可行的。 从以上的分析可知，淮南经济技术开发区工业污水处理厂有能力接纳本项目废水，污水处理工艺能够实现建设项目废水达标排放，污水处理方案可行。 （4）地表水环境影响评价结论 1）水环境影响评价结论 建设项目厂区排水实行“雨污分流”制，建设项目无废水直接排放，生活污水经预处理后达接管标准后通过园区污水管网排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂，经淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，外排进入淮河。水污染控制和水环境影响减缓措施有效可行，本次评价认为地表水环境影响可以接受。 2）污染物排放量 建设项目废水污染物排放信息及排放口信息见下表。 表7-13 废水间接排放口基本情况表 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量 排放去向 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 污染物 （GB/T31962-2015）B级标准 DW001（厂区污水总排放口） 117.113013 32.617165 0.075万t/a 淮南经济技术开发区污水处理厂 pH 6-9（无量纲） CODcr 500mg/L BOD5 350mg/L SS 4000mg/L NH3-N 45mg/L 表7-14 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物 排放浓度（mg/L） 年排放量（t/a） 1 DW001（厂区污水总排放口） pH 6-9（无量纲） COD 240 0.173 BOD5 150 0.108 NH3-N 25 0.018 SS 80 0.058 4）地表水环境影响评价自查表 表7-15 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响 识别 影响类型 水污染影响型 (；水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水□；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □； 重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □；间接排放 (；其他 □ 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 (； pH值 □；热污染 □；富营养化 (；其他 □ 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ( 一级 □；二级 □；三级 □ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □；在建 □；拟建 □； 拟替代的污染源 □ 其他 □ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场 监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季□；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 区域水资源开发利用状况 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （） （） 现状 评价 评价范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （pH、COD、BOD5、NH3-N、SS） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 (；Ⅳ类 (；Ⅴ类 ( 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 ( 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 (：达标 (；不达标( 水环境控制单元或断面水质达标状况 (：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区 ( 不达标区 □ 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影响评价 水污染控制和水环境影 响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 (；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 ( 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） COD 0.173 240 BOD5 0.108 150 NH3-N 0.018 25 SS 0.058 80 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施 (；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 (；其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 □；自动 □；无监测 □ 手动 (；自动 □；无监测 □ 监测点位 （ ） 厂区总排放口 监测因子 （ ） （COD、NH3-N、） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受 (；不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 三、噪声环境影响分析 项目噪声主要来自于生产设备噪声等，噪声源强约为70~85dB。项目设备噪声经降噪措施、厂房隔声及距离衰减后不存在噪声扰民现象。噪声预测按《环境影响评价技术导则 声导则》（HJ2.4-2009）规定，选用相应预测模式。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式（1）作近似计算预测点的噪声贡献值： LA（r）= LA（r0）- A…………………………………….（1） A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 A= Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc……………………………………….（2） 式（2）中： Adiv—几何发散引起的倍频带衰减； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减； Agr—地面效应引起的倍频带衰减； Abar— 声屏障引起的倍频带衰减； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减。 计算了屏障衰减后，不再考虑地面效应衰减。 在只考虑几何发散衰减时，可用公式（3）计算： LA（r）= LA（r0）- Adiv……………………………….（3） 预测点的噪声贡献值计算： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： ………………………（4） 式中： tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： Leq = 10lg(100.1Leqg + 100.1Leqb)…………………………（5） 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb— 预测点的背景值，dB(A)。 评价根据具体情况作必要简化，在只考虑各种声学措施的衰减以及距离衰减的情况，其中：距离衰减值为20lg（r/r0）， 式中r——关心点与参考位置的距离（m）； r0——参考位置与噪声源的距离，统一r0=1.0m。 通常厂房的隔声量为15～25dB(A)。 在考虑隔声、距离衰减等措施后，项目各厂界噪声的预测结果见下表。 表7-16 项目厂界噪声影响预测结果 单位：dB(A) 预测点 贡献值 叠加值 标准值 昼间 夜间 昼间 夜间 东 36.7 / / 65 55 南 39.4 / / 西 44.0 / / 北 31.3 / / 通过预测可知，项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，因此本项目环境噪声污染对周围环境影响较小。 为进一步降低厂界噪声对周围环境的影响，本环评同时提出以下建议： （1）合理布局，厂界四周设置绿化带，以降低噪声的传播和干扰；对有强噪声的车间，考虑利用建筑物，构筑物来阻隔声波的传播，减少对周围环境的影响； （2）在满足工艺生产的前提下，选用设备加工精度高，装配质量好，低噪的设备，对于某些设备运行，由振动产生的噪声，可以考虑对设备基础进行隔振、减振，以减少噪声； （3）对于属于空气动力性产生噪声的设备，如引风机等，在设计时将在设备的气流通道上加装消声装置； （4）加强管理，提高职工的环保意识教育，提倡文明生产，降低人为噪声； （5）建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声； （6）对经常性接触高噪声源的劳动人员、值班人员或检修人员应加强个体防护，配戴防噪耳塞、耳罩等劳保用品。 四、固体废物环境影响分析 （1）固废处置方案 本项目运营期产生的固体废物主要为一般固体废物（边角料、不合格品、炉渣、沉降的金属碎屑、包装固废）、员工生活垃圾、危险废物（废火花油、废切屑液、废油桶、废机油、废活性炭）。 项目设置一般工业废物收集点于车间西北角，面积约10m2；地面采用环氧树脂，做好防雨防渗，项目固废的处置方式见下表。 表7-17 固废产排情况一览表 序号 名称 固废类别 状态 存放地点 产生量 （t/a） 处置方式 排放量 （t/a） 1 废包装材料 一般固体废物 固态 一般固废暂存间 0.2 外售综合利用 0 2 不合格产品 一般固体废物 固态 一般固废暂存间 0.5 外售综合利用 0 3 沉降的金属碎屑 一般固体废物 固态 一般固废暂存间 0.274 外售综合利用 0 4 废火花油 危险废物 液态 危废暂存间 0.02 委托有资质单位处置 0 5 废切削液 危险废物 液态 危废暂存间 0.01 委托有资质单位处置 0 6 废活性炭 危险废物 固态 危废暂存间 1.296 委托有资质单位处置 0 7 废机油、废机油桶 危险废物 固态 危废暂存间 0.0164 委托有资质单位处置 0 8 办公生活垃圾 生活垃圾 固态 垃圾桶 7.5 环卫部门定期清运处理 0 表7-18 项目危险固废产生源强及处置情况 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废火花油 HW09 900-006-09 0.02 生产过程 液体 有机物 有机物 6个月 T/In 危废暂存间存放 2 废切削液 HW09 900-006-09 0.01 生产过程 液体 有机物 有机物 6个月 T/In 危废暂存间存放 3 废活性炭 HW49 900-041-49 1.296 废气净化 固体 有机物、活性炭 有机物 6个月 T/In 危废暂存间存放 4 废机油、废机油桶 HW08 900-214-08 0.0164 生产过程 固体 废油 废油 6个月 T/In 危废暂存间存放 （2）固体废物环境影响分析 项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，厂内固废分类收集暂存，分类进行有效处置。危险废物收集在厂内危险废物暂存库内，避免危险废物在厂区内散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和贮存相关防护工作，收集后进行有效处置。建设单位应建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响，固废经妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会对环境产生二次污染，所采取的治理措施是可行的。 ①危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 项目固体废物综合利用、处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关规定，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中有关规定。避免产生二次污染。建设单位在生产过程中必须做好固废的暂存工作，应按照规范设置暂存场所，暂存场所必须做好防渗、防漏、防晒、防淋等工作。 a废物贮存设施必须按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》的规定设置警示标志； b废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； c废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； d废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 厂内危废暂存库在在暂存废弃物存期间，存放场地采取防雨淋、防渗漏和流失措施，以免对地下水和土壤造成污染。 ②运输过程的环境影响分析 危险险废物转移过程应按《危险废物转移联系单管理办法》。管理计划中应该确定出转运车的有关要求，对转运路线、转运时间频次以及转运过程中发生废物遗漏等意外事故时的紧急应对措施等作出具体规定。转运时间应规定既产及清。危险废物内部转运作业应满足如下要求： a委托有危废运输资质的单位进行运输，险废物转移过程中应严格执行“危险废物转移联单”制度。建立健全危险废物管理档案，记录危险废物名称、产生时间、产生数量、处置利用方式和去向，与有回收利用能力的企业签订回收协议，建立完善的出入库台账，监控其流向，不得擅自转运。 b危险废物内部转运应考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 c转运人员在转运前首先应检查废物包装箱的完好性，标识是否完整，否则在其外部再加套一个塑料袋，在危险废物贮存和运输过程中应避免泄露，造成二次污染。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 d转运车应该采用专用的运输工具，不可盛放其它废物，该工具车应没有锐利的边角，以免在装卸过程中损坏废物包装容器；易于装卸和清洁 e转运车不应搬运太多的危险废物，严禁拖、扔、摔废物包装容器。 f危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清理。一旦发现废物泄露，及时采用相应措施，防治危险废物随雨水冲刷进入雨水管网，后委托有资质单位处置吸附后的砂。 危废在厂内运输时严格按照上述要求管理，防治对地下水和土壤造成污染。 （3）委托处置的环境影响分析 综上所述，项目产生的各类固废经相对应的处理措施处理后，可实现零排放，对周围环境影响较小。 五、地下水环境影响分析 1、评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于K 机械、电子 71、通用、专用设备制造及维修中其他，属于Ⅳ类，不需要进行地下水评价。但为了防止对区域地下水造成影响，环评要求对厂区进行分区防渗处理，将厂区内按各功能单元所处位置划分为一般防渗区及简单防渗区。 2、场地防渗分区确定： 按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求，防渗分区应根据建设项目场地包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照下表提出防渗技术要求。其中污染物控制难易程度分级和包气带防污性能分级分别参照下表进行相关等级确定，见下表。 表7-19 地下水污染防渗分区参照表 防渗区域 天然包气带防污性能 污染控制难易程度 污染物类型 污染物防渗技术要求 重点防渗区 弱 难 重金属、持久性有机污染物 等效黏土防渗层Mb≧6m，K≦1*10-7cm/s，或参照GB18598执行 中-强 难 弱 易 一般防渗区 弱 易-难 其他类型 等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1*10-7cm/s，或参照GB16889执行 中-强 难 中 易 重金属、持久性有机污染物 强 易 简单防渗区 中-强 易 其他类型 一般地面硬化 根据各场区可能泄露至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，以及潜在的地下水污染源分类分析，将场区划分为重点防渗区和一般防渗区。 重点防渗区：主要包括危废暂存间、循环水池、沉淀池。 一般防渗区：主要指裸露地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄露容易及时发现和处理的区域，或者污染虽然较难被发现但是污染物种类比较简单的区域，结合水文地质条件，对可能会产生一定程度的污染、但建筑物基础之下场地水文地质条件较好的工艺区域或部位，主要包括生产车间、原料区、成品区等。 根据以上分区情况，对项目场区防渗分区情况进行统计。 表7-20 地下水污染防渗分区参照表 场区内建构筑物 包气带防污性能 污染控制难易程度 污染物 类型 防渗分区 防渗技术要求 生产车间、原料区、成品区 中 难 其他类型 一般防渗区 通过在抗渗钢纤维混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的 危废暂存间、循环水池、沉淀池 中 难 其他类型 重点防渗区 等效黏土防渗层Mb≧6m，K≦1*10-7cm/s，或参照GB18598执行 3、地下水分区防渗措施评述 在项目采取防渗措施后，其各种状况下的污染物对地下水的影响能达到地下水环境的要求。更好的保护地下水环境，本项目环评提出地下水防渗措施的标准和要求。其中对场地内一般防渗区域提出的防渗要求要达到《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）的防渗标准，防渗目标及防渗分区明确，防渗要求严格，以防止事故状态下污水对环境造成影响。 在充分落实以上地下水防渗措施的前提下，项目建设能达到保护地下水环境的目的。 六、土壤环境影响分析 本项目主要通讯设备制造，主要影响为污染影响型。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于其他行业IV项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 七、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）及其附录，环境风险评价工等级划分为一级、二级、三级，根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价工作等级。并对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）及其附录。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）、《危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2014)》监控目录，本项目不构成重大危险源。 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）及其附录，本项目所使用的各项物质均不在附录范围内，项目环境风险潜势判别为I，评价工作等级划分见下表： 表7-21 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A 本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本次风险评价等级为简单分析。 表7-22 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年产5000万套通信设备零部件生产线项目 建设地点 安徽省淮南市大通区工业园区标准化厂房3号厂房 地理坐标 经度 117.113056 纬度 32.617834 主要风险物质及分布 废活性炭，分布于危废暂存间 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水） 废活性炭发生燃烧或泄漏时，对所在建筑物、大气、地表水及地下水的造成影响。 风险防范措施基本要求 危废暂存间地面做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所使用的材料要与危险废物相容； 危险物质应选择防腐、防漏、防磕碰、密封严密的容器进行贮存和运输，储存于阴凉、通风良好的车间内，远离火种、热源，应有专门人员看管； 建立安全管理制度和安全操作规程并严格执行，加强设备检查、维护保养，发现异常情况及时处理，确保设备处于良好状态。 设备使用润滑油时根据用量购买，尽量不要多买，做到不产生未使用的润滑油，同时对废润滑油及废润滑油桶及时联系有资质的公司尽快处置，减少危废在企业存放时间。 危废暂存间暂存的物品需按类存放，不可混装混放。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 本项目风险物质为废活性炭，主要存放在危废暂存间、危化品存储间，存储量较小，且危废暂存间按照要求设置，一般不会发生火灾、爆炸及泄漏。在认真落实本报告提出的各项风险防范和应急措施后，项目的风险处于可接受的水平 八、排污口规范化设置 污水排放口、废气排放口、固废堆场以及主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌，具体见下表： 表7-23 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称 形状 背景颜色 图形颜色 警告标志 三角形边框 黄色 黑色 提示标志 正方形边框 绿色 红色 表7-24 环保图形标志 序号 提示性图形符号 警告图形符号 排放口及堆场 1 污水排放口 2 废气排放口 3 噪声排放源 4 一般固体废物 5 危险废物 九、环境管理与监测 （1）环境管理 项目营运期间，建设单位应提高对环境保护工作的认识和态度，加强环境保护意识教育，建立健全的环境保护管理制度体系，并配备兼职环境保护管理工作人员，主管日常的环境管理工作。环境管理工作具体内容如下： ①建设单位应加强对垃圾暂存点的管理，与环卫部门订立合同，及时清运； ②制定危险废物管理计划。建设单位应当以控制危险废物的环境风险为目标，制定危险废物管理计划。将危险废物的产生、处置等情况纳入记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集贮存部门危险废物交接制度。加强对危险废物包装、贮存的管理，对盛装危险废物的容器和包装物，要确保无破损、泄漏和其他缺陷。严格执行危险废物转移联单制度，运输符合本市危险废物运输污染防治技术规定，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位； ③处理各种涉及环境保护的有关事项，记录并保存有关环境保护的原始资料。 （2）监测计划 监测工作主要应由企业自行承担。若自身监测设备不能满足需要时，也可委托其他第三方检测机构完成。监测的采样分析方法全部按照国家环保部制定的操作规范进行。项目监测计划详见下表。 表7-25 污染源监测计划 监测项目 监测点设置 监测内容 监测频率 备注 废气 DA001排气筒 非甲烷总烃 1次/季度 委托 无组织废气 非甲烷总烃、颗粒物 1次/季度 委托 废水 园区总排口 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、 1次/半年 委托 噪声 厂界四周 等效连续A声级 1次/季度，昼夜进行 委托 十、项目环保投资一览表和“三同时”验收一览表 本项目总投资15000万元，环保投资约105万元，占投资总额0.7%，环境保护投资估算详见下表： 表7-26 环保设施及其估算一览表 项目名称 项目 建设内容 投资 （万元） 完成 日期 废水治理 生活污水 项目无产生废水外排，生活污水经化粪池预处理，食堂含油废水经油水分离器预处理后一起排入市政污水管网，排入园区污水处理站，最后进入淮南经济技术开发区污水处理厂处理。 15 与主体工程同时设计、同时施工、同时投产 废气治理 塑料件生产线废气、油烟 生产车间设置封闭式，车间内各注塑、打码工序安装废气收集措施，废气收集系统排风罩的设置应符合《排风罩的分类及技术条件》（ GB/T 16758-2008）的规定，废气捕集率90%，注塑废气经集气罩收集后通过管道经二级活性炭吸附装置处理，VOCs处理效率可达90%以上，然后通过1根内径0.3m高15m排气筒排放，食堂油烟：油烟净化装置 80 噪声治理 设备运转噪声 合理布局、减振、隔声、消声 10 固废治理 生活垃圾、一般固体废物 垃圾桶，一般固废暂存点、危险废物暂存间，危险废物委托有资质单位及时处理，危险废物暂存间位于辅助用房内，防渗、防风、防晒、防雨 10 总计 105 表7-27 “三同时”验收一览表 项目名称 项目 建设内容 效果 废水治理 生活污水 项目无产生废水外排，生活污水经化粪池预处理，食堂含油废水经油水分离器预处理后一起排入市政污水管网，排入园区污水处理站，最后进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理。 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级放标准 废气治理 塑料件生产线废气、食堂油烟 生产车间设置封闭式，车间内各注塑、打码工序安装废气收集措施，废气收集系统排风罩的设置应符合《排风罩的分类及技术条件》（ GB/T 16758-2008）的规定，废气捕集率90%，注塑废气经集气罩收集后通过管道经二级活性炭吸附装置处理，VOCs处理效率可达90%以上，然后通过1根内径0.3m高15m排气筒排放，食堂油烟：油烟净化装置 VOCs排放参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）限值标准。有机废气无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1规定的限值。颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值，食堂油烟排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关规定限值要求。 噪声治理 设备运转噪声 合理布局、减振、隔声、消声 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值 固废治理 生活垃圾、一般固体废物 垃圾桶，一般固废暂存点、危险废物暂存间，危险废物委托有资质单位及时处理，危险废物暂存间位于辅助用房内，防渗、防风、防晒、防雨 分类收集、分类处理，均得到合理处置

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 塑料件生产线 | VOCs | 生产车间设置封闭式，车间内各注塑、打码工序安装废气收集措施，废气收集系统排风罩的设置应符合《排风罩的分类及技术条件》（ GB/T 16758-2008）的规定，废气捕集率90%，注塑废气经集气罩收集后通过管道经二级活性炭吸附装置处理，VOCs处理效率可达90%以上，然后通过1根内径0.3m高15m排气筒排放，食堂油烟：油烟净化装置 | VOCs排放参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）限值标准。有机废气无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1规定的限值。颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值，食堂油烟排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关规定限值要求。 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮SS等 | 项目无产生废水外排，生活污水经化粪池预处理，食堂含油废水经油水分离器预处理后一起排入市政污水管网，排入园区污水处理站，最后进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理。 | 达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级放标准 |
| 固体废弃物 | 运营期 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集后环卫部门统一处理 | 对环境影响降到最低 |
|  |  | 废包装材料 | 外售综合利用 | 一般固废处理处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准。危险废物处理满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中要求。 |
|  |  | 不合格产品 | 外售综合利用 |  |
|  |  | 沉降的金属碎屑 | 外售综合利用 |  |
|  |  | 废火花油 | 委托有相关处置资质单位处理 |  |
|  |  | 废切削液 | 委托有相关处置资质单位处理 |  |
|  |  | 废活性炭 | 委托有相关处置资质单位处理 |  |
|  |  | 废机油、废机油桶 | 委托有相关处置资质单位处理 |  |
| 噪声 | 运营期 | 生产设备噪声 | 低噪设备、减振、消声、墙体吸声、空压机设于单独房间内等 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求 |
| 生态保护措施及预期结果 无 |

结论及建议

结论 1、项目概况 年产5000万套通信设备零部件生产线项目由淮南市迈瑞通信设备有限公司投资建设，项目位于淮南市大通区工业园区三期3号标准化厂房，项目东侧为安徽君临食品包装公司，南侧为洞山东路，西侧为淮南富华工业园，北侧为玛尔门业。项目一期工程租赁大通工业园三期3号标准化厂房5300m2标准厂房，购置专业生产设备建设生产线，一期工程建成后达到年产5000万套通信设备零部件的生产能力，本次评价仅针对一期建设内容，项目二期购买园区土地约60亩，项目二期建设时另行办理环评手续。 2、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019本）》），本项目不在现行国家产业政策中规定鼓励类、也不属于限制类、淘汰类项目，属于允许建设项目。符合国家的产业政策。本项目所在地交通便利，电力、通讯设施完善，项目区平面布局合理，厂址选择是合理的。 3、环境质量现状 （1）项目所在区域为不达标区，可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准0.21倍和0.57倍。 （2）淮河大涧沟断面水质检测因子能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求。地表水环境质量较好。 （3）项目厂界噪声昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求。 4、营运期环境影响分析 （1）水环境影响分析 项目无产生废水外排，生活污水经化粪池预处理，食堂含油废水经油水分离器预处理后一起排入市政污水管网，排入园区污水处理站，最后进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A标准，最终排入淮河，对地表水质影响不大。 （2）大气环境影响分析 本项目塑料件生产线设立局部气体收集系统和集中高效净化处理装置，在各注塑机和打码机安装集气罩，废气收集系统排风罩的设置应符合《排风罩的分类及技术条件》（ GB/T 16758-2008）的规定，对注塑机设置大容积密闭罩，即设置可将注塑设备全部密闭起来的排风罩，废气捕集率90%，注塑废气经集气罩收集后通过管道经二级活性炭吸附装置处理，VOCs处理效率可达90%以上，引风机风量约为3000m3/h，然后通过1根15m高DA001排气筒排放。注塑和打码工序日生产时间为16h，年生产时间为4800h，则有组织废气VOCs产生量为0.13275t/a，产生速率为0.028kg/h，产生浓度为9.22mg/m3；有组织废气VOCs排放量为0.0133t/a，排放速率为0.0028kg/h，排放浓度为0.922mg/m3。塑料件生产线无组织VOCs排放量为0.01475t/a，排放速率为0.0031kg/h，可以满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2排放标准。建设单位安装油烟净化装置对油烟进行处理，经处理后的油烟需经油烟管道引至车间顶部排放，经净化后的食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关规定限值要求。 本项目设置100米环境防护距离。 （3）噪声环境影响分析 项目在设备选型时应尽量选用低噪声的设备和材料，从源头降低噪声源强。采取安装减振基座、厂房隔声，经距离衰减后，对周围环境影响较小。经预测，项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，因此本项目环境噪声污染对周围环境影响较小。 （4）固体废弃物环境影响分析 项目营运期固体废物主要为一般工业固体废物、生活垃圾和危险固废。一般工业固体废物分别经环卫部门、物资回收公司等处置。项目产生危险固废设危废暂存间暂存后，由资质单位进行处置。 5、结论 综上所述，本项目的建设符合国家及地方的产业政策，选址合理；该项目在落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现稳定达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境影响角度分析，该项目是可行的。 二、建议 （1）加强生产设备的定期检修和维护工作，确保各项污染防治措施的正常运行，保证污染物达标排放。 （2）制定严格的规章制度，环境保护设施应设专人负责，厂区内从事环境保护工作的员工应经过专业培训，厂长为环境保护第一责任人，确保该厂环境保护设施正常运行和达标排放。

行业主管部门预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图: 附件1立项批准文件 附件2 其他与环境评价有关的行政管理文件 附图1项目地理位置图 附图2项目四周图 附图3项目平面而置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境境征，应选下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价 (包括地表水和地下水) 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价木包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行

# Text boxes

本项目

设备安装期

废气、废水、噪声、固废