八环审复〔2020〕11号

关于淮南鑫汇鞋材生产线项目环境影响报告表的批复

淮南市鑫汇鞋材有限公司《淮南鑫汇鞋材生产线项目环境影响报告》（以下简称《报告表》）收悉，淮南市八公山区生态环境分局局务会审查研究后批复如下：

在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，原则同意该项目按照安徽赛悦环境科技有限公司编制的《报告表》及本审批意见要求进行建设。

一、项目概况

淮南鑫汇鞋材生产线项目总占地面积2500平方米，项目位于标准化厂房内，共使用2层，项目购置单色注塑机5台、双色注塑机1台、喷漆流水线1套，一层为注塑生产车间与造粒生产车间、二层为办公区与喷漆流水生产线，主要设备为水造粒机、注塑机、喷漆流水线、破碎机、搅拌机等，总建筑面积7483平方米，项目总投资1200万元。

淮南市八公山区发展和改革委员会于2020年5月8日对本项目进行备案，项目编码为2019-340405-19-03-018917。未经同意不得擅自改变建设内容、工艺、规模和选址等。

二、污染防治措施要求

为保护区域环境质量不因本项目建设而降低，项目设计、建设和运行必须做到以下要求：

（一）营运期环境管理。

1、水污染防治措施

本项目不产生生产废水，生活污水经化粪池处理后，进入西部污水处理厂。

2、大气污染防治措施

本项目大气污染物主要为有组织排放搅拌、造粒、注塑、喷漆中产生的粉尘，非甲烷总烃与二甲苯，粉尘经集气罩收集由布袋除尘器+15m排气筒P1排放后，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5排放限值，非甲烷总烃与二甲苯经集气罩收集由滤棉+两级活性炭吸附+15m高排气筒P2排放后，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5排放限值与《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），对区域大气环境影响不大。

项目无组织主要为颗粒物、非甲烷总烃与二甲苯，使用吸尘器除尘与做好人工防护。项目建设单位应严格按照《安徽省大气污染防治条例》(2015.3.1)中的有关规定对厂区粉尘(扬尘)进行防治。

- 噪声污染防治措施

项目产噪设备等应合理布局，选用新型、低噪声设备，采取有效的隔声、减震、消声等措施，保证营运期厂区边界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）2类标准的要求。

- 固废污染防治措施

做好项目运营过程中产生固废的回收、贮存及综合利用工作，防止造成二次污染；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理，废油漆桶、废过滤棉、废活性炭暂存于公司危废暂存库，定期交由有资质单位处理处置。

5、项目应加强环境保护管理，落实环境保护的各项应急措施及制度，加强风险管理。

三、环境管理要求

项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度。依据《固定污染源排污许可分类管理目录》需办理排污许可证的，项目建成后，须在实际排放污染物或者启动生产设施之前依法取得排污许可证，不得无证排污。项目竣工后，应按规定开展环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用。

四、环评执行标准

1.地表水和污水排放

地表水执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准。

2.环境空气及废气排放

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

粉尘、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5中排放限值；

二甲苯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放限值。

3.声环境及噪声排放

项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

4.固体废弃物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关规定。

5.如有环境功能区划调整、新标准制定实施等情况，按照要求执行新标准。

五、请八公山生态环境保护综合行政执法大队做好工程施工和运营期间的环保监管工作。

2021年 1 月 11 日

抄送：安徽赛悦环境科技有限公司