潘环审复〔2021〕3号

关于安徽鸿捷新型建材有限公司

年产50万吨鹅卵石机制砂生产线项目（一期）环境影响报告表的批复

安徽鸿捷新型建材有限公司：

你公司报送《年产50万吨鹅卵石机制砂生产线项目（一期）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经审查后批复如下：

在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，原则同意该项目按照合肥颍淼环境科技有限公司编制的《报告表》及本审批意见要求进行建设。

一、项目概况

年产50万吨鹅卵石机制砂生产线项目（一期）由安徽鸿捷新型建材有限公司投资建设，项目位于安徽省淮南市潘集经济开发区（北区）淮潘公路以西，项目区北侧为安徽万华电气股份有限公司，南、西侧为淮南龙强机械制造有限公司，东侧为淮潘公路。项目总投资3000万元，分2期建设，一期租用潘集经济开发区（北区）淮南市龙强机械制造有限公司北侧现有厂房。主要建设内容为：购置全新机制砂生产设备一套，配套建设环保等辅助设备，二期建设另行选址。一期建设完成后可形成年产30万吨鹅卵石机制砂的生产能力。未经审批，该项目不得擅自扩大生产规模、改变建设内容。

二、污染防治措施要求

（一）施工期污染控制措施。按照《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准》（试行）、《淮南市扬尘污染防治管理办法》和《淮南市建设工程文明施工管理办法》要求做好扬尘污染防治措施。施工现场出入口、主要道路、加工区路面全部硬化；施工弃土、建筑垃圾等物料堆场及施工裸土应及时清运，按要求覆盖土工布；施工区域四周建设围堰，防止造成水土流失和粉尘污染；运输车辆必须密闭或有效覆盖，设置冲洗平台，对进出场车辆进行喷洒和清洗；进行土石方作业时必须进行喷雾喷淋降尘措施；合理安排施工进度，减少施工噪声影响时间，除施工工艺需要连续作业的，禁止夜间施工；施工废水和生活污水进行有效处理，防止污染周围水体；项目使用预拌混凝土和预拌砂浆。

(二)大气污染防治措施。内部道路全部硬化处理，定期对道路进行洒水抑尘；运输车辆必须覆盖，设置车辆自动冲洗设施，对进出场车辆进行喷洒和清洗；原料库、给料机所在车间为封闭式结构，在原料库内、给料机给料口设置喷淋装置，用于装卸粉尘降尘；原料区、生产设备、成品堆放区全部在框架结构的封闭厂房内作业；在颚式破碎机、锥式破碎机投料口上方各安装一只集气罩，将产生的投料粉尘通过管道引致布袋除尘器进行处理，经15m高排气筒排放（1#排气筒）；筛分机采用水冲筛分，同时将皮带运输机全封闭，保证运输过程中产生的粉尘不外泄。本项目设置50米环境防护距离。

(三)水污染防治措施。洗砂废水经污水处理装置处理后循环使用不外排；车辆冲洗水经沉淀池收集后回用，生活污水经化粪池预处理后排入开发区污水处理站。

(四)噪声污染防治措施：项目产噪设备等应合理布局，选用新型、低噪声设备，采取有效的隔声、减震、消声等措施，保证厂界噪声达标。

(五)固废污染防治措施：做好项目运营过程中产生固废的回收、贮存及综合利用工作，防止造成二次污染；危险废物需严格按照国家《危险废物贮存污染控制标准》设置贮存设施，并按相关程序及时委托有资质的单位安全处置。生活垃圾由垃圾桶收集，定期由环卫部门清运。

（六)项目应加强环境保护管理，有关本项目的环境影响减缓措施，按环评报告要求认真落实。

三、环境管理要求

该项目建设不得占用生态红线、基本农田，需符合国土规划、安全、消防等部门要求。严格控制项目与环境敏感点之间距离，避免废气、噪声等对其产生影响。项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度；项目建成后，须在实际排放污染物或者启动生产设施之前依法取得排污许可证，不得无证排污。项目竣工后，应按规定开展环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用。

四、环评执行标准

1.地表水和污水排放

地表水泥河、淮河执行GB3838–2002《地表水环境质量标准》Ⅳ、Ⅲ类标准；本项目洗砂废水经污水处理装置处理后循环使用不外排，洗砂水执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）洗涤用水标准；喷淋水自然蒸发不外排；车辆冲洗水经沉淀池收集后回用，回用水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/18920-2002）车辆冲洗标准，生活污水经化粪池预处理后排入开发区污水处理站。项目生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，开发区污水处理站污水回用执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）标准。

2.环境空气及废气排放

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准；粉尘排放执行《上海市大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）标准。

3.声环境及噪声排放

区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4. 一般固废处理处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。

5.如有环境功能区划调整、新标准制定实施等情况，按照要求变更执行新标准。

五、请淮南市潘集生态环境综合行政执法大队做好项目建设和运营中的环保监管工作。

2021年3月3日

抄报：淮南市生态环境局 抄送：淮南市潘集生态环境综合行政执法大队 合肥颍淼环境科技有限公司

淮南市潘集区生态环境分局 2021年3月3日印发