# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   八公山豆福豆制品加工基地

建设单位：  安徽豆福豆制品有限公司

编制日期：       2021年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作能力的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距边界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 八公山豆福豆制品加工基地 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2101-340405-04-01-336445 |
| 建设单位联系人 | 杜传新 | 联系方式 | 5818168 |
| 建设地点 | 安徽 省 淮南 市 八公山 区 豆腐文化产业园 |
| 地理坐标 | （ 116 度 82 分 56 秒， 32 度 66 分 00 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C1392 豆制品制造 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业 13 其他农副食品加工 139 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批部门 | 八公山发展和改革委员会 | 项目审批文号 | [2021]4号 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | 2021年4月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地面积（m2） | 1400 |
| 专项评价设置情况 | 依照专项评价具体设置原则无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 《淮南市八公山豆腐文化产业园规划》，规划审批机关：淮南市人民政府，《淮南市人民政府关于八公山豆腐文化产业园控制性详细规划的批复》（淮府秘[2011]222号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 《淮南市八公山豆腐文化产业园规划环境影响报告书》获得淮南市环境保护局《关于八公山豆腐文化产业园规划环境影响报告书审查意见的函》的审查意见 |
| 规划及规划 环境影响评价符合性分析 | 《淮南市八公山豆腐文化产业园规划环境影响报告书》要求，八公山豆腐文化产业园是 2011 年 9 月经淮南市人民政府批准成立的产业园，产业园功能定位为发展以豆腐文化为特色的精加工、研发、物流、旅游等产业，集博览、展示、商贸、养生于一体的国内首创、国际一流豆腐文化产业园。本项目位于安徽省淮南市八公山区豆腐文化产业园，用地性质为工业用地，园区应严格控制污染严重和有重大环境风险隐患的企业入区，不符合国家产业政策、环保政策及产业要求的项目不得入园。本项目豆制品制造生产项目，属于八公山区豆腐文化产业园主导产业，因此，本项目符合园区的产业定位要求。项目区位地理位置优越，交通便利，具有良好的投资和发展前景；项目在建设和营运期间做好噪声、大气防护措施，项目的建设和运营对区域环境影响很小。生活污水化粪池预处理后排入园区污水管网后进入八公山工业集聚区污水处理站处理后再进入淮南首创水务八公山污水处理厂。项目不是禁止行业，项目选址符合项目八公山豆腐文化产业园总体发展规划，选址与当地规划相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 表1-1 “三线一单”符合性分析 内容 符合性分析 是否满足要求 生态保护红线 本项目位于淮南市八公山区豆腐文化产业园新建厂房，不在生态保护红线内 是 资源利用上线 本项目为豆制品制造项目，运营时消耗一定的电源、水资源。项目消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。 是 环境质量底线 根据《2019年淮南市环境质量公报》，本项目所在区域为大气环境不达标区。企业通过强化污染防治措施和污染物排放控制要求减少污染物对环境的影响。淮南市通过集中专项整治“小散乱污”企业、清洁生产技术改造、小锅炉升级改造、燃煤机组超低排放改造，整治散装物料堆场，督促企业完成挥发性有机物整改任务，强化建筑施工扬尘监管，加强道路扬尘清理、责令餐饮油烟单位安装油烟净化装置，取缔室外露天烧烤点，开展秸秆禁烧，淘汰黄标车，禁限放烟花爆竹等措施改善环境空气质量。区域声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求；项目各类污染物均能够达标排放，对区域环境影响较小。 是 负面清单 根据《淮南市人民政府关于八公山豆腐文化产业园控制性详细规划的批复》（淮府秘[2011]222号）要求，严格控制污染严重和有重大环境风险隐患的企业入区，不符合国家产业政策、环保政策及产业要求的项目不得入区。项目为豆制品制造，符合产业政策的规划，不属于淮南市负面清单禁止项目。 是 2、与《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（皖政〔2018〕83号）的符合性分析 表1-2 《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》的符合性分析 方案要求 符合性分析 完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。严格执行国家高耗能、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标城市应制定更严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。〔省环保部门牵头，省发展改革部门、省经济和信息化部门、省国土资源部门参与，各市、县(市、区)人民政府负责落实。以下均需各市、县(市、区)人民政府落实，不再一一列出〕 本项目满足“三线一单”相关要求 大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低细颗粒物(Pm2.5)浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。 本项目根据相关规范建设环保治理措施，确保达标排放 严控“两高”行业产能。严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。 本项目不在两高产业范畴 推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物排放限值。推动实施钢铁等行业超低排放改造，城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。强化工业企业无组织排放管控。开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料(含废渣)运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理，2019年底前完成治理任务。 本项目排放的颗粒物可以满足大气污染物排放限值。 推进各类园区循环化改造、规范发展和提质增效。大力推进企业清洁生产。对各类开发区、工业园区、高新区等进行集中整治，限期进行达标改造，减少工业集聚区污染。完善园区集中供热设施，积极推广集中供热，2020年底前基本完成。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。 本项目位于八公山区豆腐文化产业园。 3、《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 表1-3《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 方案要求 符合性分析 （四）严防"散乱污"企业反弹。各城市完善动态管理机制，实现"散乱污"企业动态清零。将完成整改的企业列入"白名单"，对新发现的"散乱污" 企业建档立册，及时纳入管理台账。进一步夯实网格化管理，落实乡镇街道属地管理责任，定期开展排查整治工作，发现一起、整治一起。不允许 "散乱污"企业享受"六稳" "六保"相关优惠政策，坚决防止已关停取缔的"散乱污" 企业借机死灰复燃、异地转移，坚决遏制反弹现象。创新监管方式，充分运用电网公司专用变压器电量数据以及卫星遥感、无人机等技术，扎实开展"散乱污"企业排查及监管工作。 项目不属于"散乱污"企业 （六）落实产业结构调整要求。各地按照已出台的钢铁、建材、焦化、化工等行业产业结构调整高质量发展等方案要求，全面完成压减过乘产能和淘汰落后产能既定任务目标，建立项目台账。安徽省加大现有化工园区整治力度，推动实施一批水泥、平板玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁改造工程。 项目地址在八公山区豆腐文化产业园 （七）持续推进挥发性有机物（VOCs）治理攻坚。 项目废气排放不涉及VOCs （十三）强化扬尘管控。加强施工扬尘控制，严格执行施工过程"六个百分之百"。强化道路扬尘管控，提高城市道路水洗机扫作业比例，加大各类工地、物料堆场、渣土消纳场等出入口道路清扫保洁力度，鼓励建设智慧道路扬尘在线监控系统。加强堆场、码头扬尘污染控制，全面推进主要港口大型煤炭和矿石码头堆场、干散货码头物料堆场围挡、苫盖、自动喷淋等抑尘设施，物料输送装置吸尘、喷淋等防尘设施建设。 项目租用园区现有厂房，无施工扬尘， 4、与《安徽省关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（皖发〔2018〕21号）》符合性分析 本项目位于位于八公山区豆腐文化产业园内，距离淮河干流约5.3km，本项目不在生态防线内，不在沿江干流及主要支流禁止新建范围内，建本项目不使用燃煤锅炉，无入河排污口，废水排入市政污水管网，固体废物得到合理处置。因此本项目符合《安徽省关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（皖发〔2018〕21号）》的要求。 5、用地与选址符合性分析 本项目位于淮南市八公山区豆腐文化产业园，租赁八公山工业集聚区豆腐食品产业园3#厂房一、三、四层，用地性质为工业用地，符合园区规划。项目区项目南侧是园区门岗，西侧是园区二号厂房，东侧是空地，北侧是园区锅炉房。项目评价范围内无文物保护区、风景名胜区，项目对区域环境影响较小，项目与周围环境相容，从环保角度分析，项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 安徽豆福豆制品有限公司在淮南市八公山区豆腐文化产业园投资1000万，建设八公山豆福豆制品加工基地项目。在淮南市八公山区豆腐文化产业园新建厂房进行豆制品加工生产，厂房总面积达到1400平方米。购置主要设备干豆机3台、湿豆机3台、泡豆池18个、磨浆机10台、电炸锅1个、千张生产设备5台、内酯豆福机器2台、冷库3个及其他附属设备。建设4条机械化豆制品生产加工线，以生产和销售各类豆制品为主，年产腐皮、豆腐干、内酯豆腐等各类豆制品共约1600吨。该项目经淮南市八公山区发展和改革委员会淮八发改审批[2021]4号《八公山豆福豆制品加工基地》文件备案，代码为2101-340405-04-01-336445。 根据《中华人民共和国环境保护法》（修订）及《建设项目环境保护管理条例》等法规文件，按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等法规文件。本项目属于“十、农副食品加工业 13其他农副食品加工 139”为报告表，故确定项目环评形式为环境影响评价报告表。受安徽豆福豆制品有限公司的委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司在接受任务后，收集相关资料并组织现场踏勘调查，在了解项目所在地及周围环境概况后，本环评单位本着客观、公正、科学、规范的原则，编制了本环境影响评价报告表。 2、项目组成 2.1 基本概况 （1）项目名称：八公山豆福豆制品加工基地 （2）建设单位：安徽豆福豆制品有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设规模：总投资1000万元，项目租赁八公山工业聚集区豆腐食品产业园3#厂房一、三、四层，建设食品生产企业，购置主要设备干豆机3台、湿豆机3台、泡豆池18个、磨浆机10台、电炸锅1个、千张生产设备5台、内酯豆福机器2台、冷库3个及其他附属设备。建设4条机械化豆制品生产加工线，以生产和销售各类豆制品为主，年产腐皮、豆腐干、内酯豆腐等各类豆制品共约1600吨。 2.2 建设地点及主要建设内容 本项目建设地点位于位于淮南市八公山区豆腐文化产业园，项目租赁八公山工业聚集区豆腐食品产业园3#厂房一、三、四层，建设食品生产企业。项目所在地项目区南侧是园区门岗，西侧是园区二号厂房，东侧是空地，北侧是园区锅炉房。项目所在地地理位置图见附图。 建设项目主要建设内容情况具体见表 2-1。 表 2-1 项目主要建设内容一览表 新建工程建设内容 项目组成 单项工程 工程内容及规模 主体工程 生产车间 租赁园区厂房3号车间，配套安装干豆机3台、湿豆机3台、泡豆池18个、磨浆机10台、电炸锅1个、千张生产设备5台、内酯豆腐机器2台、冷库3个及其他附属设备，面积共1400㎡，钢结构 辅助工程 办公室 厂房4层建有办公室，面积为150平方米 储运工程 原料库 在厂房4层设置原料库，用于原辅材料储存，面积140平方米 成品库 在厂房4层设置成品库，用于成品储存，面积200平方米 公用工程 供配电 用电由市政供配电系统提供 供水 项目生产、生活用水由市政供水系统提供 排水 雨污分流，雨水自流排放入厂外雨水管道，生活污水和生产污水经过化粪池预处理后排入八公山工业集聚区污水处理站处理再进入淮南首创水务八公山污水处理厂 环保工程 废水治理 生活污水、生产废水经化粪池预处理后排入八公山工业集聚区污水处理站处理再进入淮南首创水务八公山污水处理厂 废气治理 电炸锅上方设置油烟净化设备 固废 员工生活 生活垃圾 由环卫部门定期清运 加工过程 除尘器回收粉尘及地面落尘 回用于生产 固废处理设施 生产固废回收出售，生活垃圾集中收集后送环卫部门处置、废弃豆渣定期外售，不外排 噪声治理 设备基础减震、厂房隔声、合理安排工作时间等。 2.2、产品方案 项目产品方案见下表。 表2-2 项目产品方案一览表 序号 生产设备 单位 产量 备注 1 腐皮机 吨 100吨/年 / 2 内酯豆腐机 吨 300吨/年 3 老豆腐机 吨 200吨/年 4 轨道式豆干机 吨 1000吨/年 本项目产品标准执行《食品安全国家标准 豆制品》（GB2712-2014）详见表2-3。本项目产品理化指标执行《非发酵豆制品》（GB/T22106-2008），详见表2-4。 表2-3 感官要求《食品安全国家标准 豆制品》（GB2712-2014） 项目 指标 色泽 具有产品应有的色泽 气味、滋味 具有产品应有的滋味和气味、无异味 状态 具有产品应有的状态，无霉变，无正常视力可见的外来异物 表2-4 理化指标《非发酵豆制品》（GB/T22106-2008） 类型 水分/（g/100g）≤ 蛋白质/（g/100g）≥ 豆干 75 13 豆皮 20 43 豆腐 85 5.9 2.4、原辅材料及动力消耗 本项目各原辅材料供应见下表： 表 2-5 主要原辅材料消耗一览表 名称 最大储量 年用量 用途 备注 贮存位置 大豆 600t 1000t 生产 袋装 原料库房 食用油 5t 6t 生产 桶装 原料库房 卤料 15t 20t 点卤 袋装 原料库房 电 / 72000/kwh 生产办公 / / 水 / 2782.5t 生产办公 / / 2.6、主要设备 主要设备见下表。 表2-6 主要设备一览表 序号 名称 规格型号 单位 数量 备注 1 浸泡桶 / 台 10 外购设备 2 密闭煮浆罐（电能） / 台 2 3 腐皮机 / 台 2 4 内酯豆腐机 / 台套 1 5 老豆腐机 / 台套 1 7 轨道式豆干机 / 台套 1 8 真空包装机 / 台 2 9 灭菌锅 / 台 1 10 电炸锅 / 台 1 2.6 员工数及工作制度 劳动定员：本项目劳动定员30人。 工作制度：单班制，每班工作8h，年工作300天。 2.7、公用工程 供电：项目用电引自当地供电所，可满足项目用电需求，年用电量约为72000kwh/a。 供水：项目区供水来自于市政给水系统。供水条件良好，可保证充足供应，水质符合饮用水标准，且项目区供水管网完善，其生产、生活用水可充分保障，年用水量2782.5t。 排水：本项目区排水依托于产业园内排水系统，采用雨、污分流制，雨水由雨水管直接排入园区雨水管网，污水排入污水管网。 2.8、总平面布置 项目位于八公山区豆腐文化产业园，交通便利。根据现场勘查，厂区东侧为园区二号厂房、南侧园区门岗、北侧为园区锅炉房。项目运营期间生活污水和洗豆用水经化粪池预处理后处理后排入园区污水管网，纳入八公山工业集聚区污水处理站集中处理、项目周边200m范围内无居民等敏感点，对周边环境影响较小，因此本项目与周边环境相容。 根据项目区平面布局图、项目区临厂区道路设置，交通便利。项目办公生活区域和生产区域分开设置，高噪声设备远离项目，办公生活区域，减少了项目噪声对办公生活的影响；最大程度满足了“闹静分开”的布设原则，同时使生产区噪声远离办公区；危废暂存间布置在人员活动较少的区域；整个生产区域按照原料贮存、生产、入库贮存的流程顺序布置、减少物料在生产车间内的流通距离，降低物料损失，人流物流线路短捷顺畅、建筑布置紧凑。因此项目平面布局相对合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期间项目分析 本项目生产车间利用已建设厂房，施工期只进行设备安装，不需进行土建施工，施工期主要为噪声影响，建设单位注意避免夜间施工，采用低噪声设备施工等措施，施工期结束后，影响随之消失，对周边环境影响较小。故本环评不再进行施工期环境影响分析。 2、营运期生产工艺及流程 （1）营运期工艺流程及产污节点简述 图2-1 年加工1600吨豆制品生产工艺图 流程简述： 外购原料：项目外购原料为大豆、食用油、卤料等。由汽车运至厂区内后堆放于原料库。 豆腐工艺流程简述：原料经预处理制浆后，通过煮浆罐煮制，蒸汽加热煮沸，冷却后点卤凝固，通过成型机压制成型，直接制成豆腐，并按照不同产品、不同尺寸进行切块，运到包装车间包装出售 豆腐皮艺流程简述：原料经预处理制浆后，通过煮浆罐煮制，蒸汽加热煮沸，冷却后进行挑皮，通过烘干机蒸汽烘干，直接进行豆腐皮包装。 豆干工艺流程简述：原料经预处理制浆后，通过煮浆罐煮制，蒸汽加热煮沸，冷却后点卤凝固，通过成型机压制成型，按照不同产品、不同尺寸进行切块，通过烘干机蒸汽烘干，一部分直接制成豆腐干，一部分通过油炸制成油豆腐等。 内酯豆腐皮艺流程简述：原料经预处理制浆后，通过煮浆罐煮制，蒸汽加热煮沸，冷却后点卤凝固，通过成型机压制成型，直接制成豆腐，并按照不同产品、不同尺寸进行切块，运到包装车间包装出售。 注：蒸汽使用园区锅炉提供的热气 （2）其他产污环节 本项目还产生员工生活垃圾、员工生活污水、废弃豆渣 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用八公山区豆腐文化产业园3号厂房3-4层1400平方米进行建设，该空置厂房未进行生产，故无原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 1.1空气环境质量达标区判定及基本污染物环境质量现状 根据安徽省环境监测中心站发布的《2019年安徽环境质量状况》中关于淮南地区1月-12月环境空气质量监测数据，选取大气污染指标评价因子为二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细微颗粒物（Pm2.5）、臭氧（O3）、一氧化碳（CO）。区域环境空气质量现状监测结果如表： 表3-1 2019年城市污染物平均浓度 样品类别：环境空气（月均值） 点位 月份 优良天数比例 SO2 μg/m³ NO2 μg/m³ PM10 μg/m³ Pm2.5 μg/m³ CO-95per mg/m³ O38h-90per μg/m³ 淮南 1 29.0% 15 43 136 101 1.4 80 2 53.6% 12 26 103 81 1.3 88 3 67.7% 16 33 121 68 1.0 127 4 86.7% 12 25 96 51 0.9 154 5 71.0% 13 22 86 35 0.8 183 6 36.7% 11 17 68 32 0.8 190 7 71.0% 12 16 55 26 0.8 179 8 74.2% 12 17 49 22 0.8 174 9 73.3% 15 23 71 33 1.0 181 10 74.2% 14 30 113 52 0.8 156 11 63.3% 15 37 123 65 1.0 136 12 41.9% 15 49 114 83 1.2 82 《环境空气质量标准》二级标准浓度限值 150 80 150 75 4 160 2019年，淮南市市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）年均浓度、二氧化氮（NO2）年均浓度、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、细颗粒物（Pm2.5）年均浓度、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度、臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度分别为14微克/立方米、28微克/立方米、91.3微克/立方米、53.4微克/立方米、1.1毫克/立方米和173微克/立方米，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、细颗粒物（Pm2.5）年均浓度和臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准0.3倍、0.53倍和0.08倍。市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（Pm2.5）、臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度分别较上年增加0%、7.7%、11.6%、0.8%、5.5%，一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度较上年减少8.3%。 污染物空间分布：师范学院、益益乳业工业园、谢家集区政府、八公山区政府、潘集区政府、焦岗湖风景区管理处（参照点，不参与全市均值评价）、凤台县青少年活动中心（省控点，不参与全市均值评价）、寿县东门空气自动站（省控点，不参与全市均值评价）共8个环境空气质量自动监测子站的二氧化硫（SO2）年均浓度、二氧化氮（NO2）年均浓度、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。各环境空气质量自动监测子站可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（Pm2.5）年均浓度，臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 可吸入颗粒物（PM10）年均浓度超标倍数从大到小依次为：师范学院0.45倍、八公山区政府0.34倍、潘集区政府0.32倍、谢家集区政府0.21倍、寿县东门空气自动站0.2倍、益益乳业工业园0.19倍、凤台县青少年活动中心0.14倍；细颗粒物（Pm2.5）年均浓度超标倍数从大到小依次为：潘集区政府0.76倍、八公山区政府0.57倍、凤台县青少年活动中心0.48倍、谢家集区政府0.46倍、益益乳业工业园0.44倍、师范学院0.4倍、寿县东门空气自动站0.37倍；臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度超标倍数从大到小依次为益益乳业工业园0.15倍、师范学院0.1倍、谢家集区政府0.09倍、寿县东门空气自动站0.09倍、八公山区政府0.08倍、凤台县青少年活动中心0.05倍、潘集区政府0.01倍。 2019年空气质量综合指数5.12，环境空气质量优良天数比例为61.9％。空气质量综合指数与上年持平，优良天数比例比上年下降5.5%。 区域SO2、CO、NO2满足环境质量要求，PM10、Pm2.5、O3出现超标，本项目所在区域属于不达标区域；淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措，2018年12月28日发布《关于转发（安徽省大气办关于开展打赢〈蓝天保卫战三年行动计划〉2018年实施情况自查的函）的函》（淮大气办[2018]193号）；2018年12月18日发布《关于进一步开展全市生活散煤治理工作的通知》（淮大气办[2018]192号）；2018年12月25日发布《关于转发《关于继续加强秸秆禁烧工作的紧急通知》的通知》（淮大气办[2018]194号）；2018年12月29日《关于印发2019年临时特别管控工业企业清单的通知》（淮大气办[2018]199号）；为确保淮南市大气污染防治工作有效推进，根据《淮南市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动实施方案》（淮环委办〔2018〕204号）要求，根据《淮南市大气污染防治行动计划实施方案》等工作文件，淮南市通过集中专项整治“小散乱污”企业、企业清洁生产技术改造、小锅炉升级改造、燃煤机组超低排放改造，整治散装物料堆场，督促企业完成挥发性有机物整改任务，强化建筑施工扬尘监管，加强道路扬尘清理、责令餐饮油烟单位安装油烟净化装置，取缔室外露天烧烤点，开展秸秆禁烧，淘汰黄标车，禁限放烟花爆竹等措施改善环境空气质量。 2、地表水环境质量 项目拟建区域地表水为淮河，为Ⅲ类水体。本项目地表水现状监测数据引用淮南市生态环境局发布的《2019年淮南市环境质量状况公报》，2019年，市辖淮河干流及其支流16个监测断面中Ⅰ～Ⅲ类水质比例75%，无劣Ⅴ类水质，总体水质良好，与2018年相比无明显变化. 主要超标断面为丁家沟、枣林涵、中心沟和木台沟断面，水质均劣于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，其中丁家沟和木台沟断面水质为Ⅳ类，枣林涵、中心沟水质为V类,该4个断面评价指标年均浓度值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 3、声环境质量现状 2019年，淮南市区域噪声昼间平均等效声级为51.5dB（A），噪声总体水平为二级，声环境质量较好，与2018年相比下降0.2分贝（A），噪声总体水平等级稳定保持二级。项目所在地厂界噪声。 本项目噪声检测委托安徽尚德谱检测技术有限责任公司于2021年3月13日～14日对其区域声环境现状进行实地监测监测结果如下： 表3-2 场界噪声现状监测结果 单位：LeqdB(A) 测 点 编 号 1# 东厂界 2# 南厂界 3# 西厂界 4# 北厂界 测试结果 Leq(A)dB 2021-03-13 昼 53 54 54 52 夜 42 44 44 43 2021-03-14 昼 52 54 55 53 夜 43 43 44 42 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 昼 65 夜 55 经现状监测，本项目区域声环境质量状况满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场踏勘，项目厂界500m范围内无大气环境保护目标，厂界外 50 米范围内无声环境保护目标；厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标；项目利用现有闲置厂房，不新增占地，无生态环境保护目标。 表3-3 保护目标一览表 环境要素 环境保护目标名称 方位 距离（m） 规模 环境功能 地表水 淮河 N 2300m 大型河流 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 大气环境 孔李小区 西南 500m 居民，800人 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 宋庄 西南 500m 居民，100人 声环境 厂界外 50 米范围内无声环境保护目标 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准 地下水环境 厂界外 500 米范围内的地下水集中式饮用 水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 生态环境 项目利用八公山区豆腐文化产业园内现有厂房，不新增占地，无生态环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 油炸油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），即饮食油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3，净化设施最低去除效率≥85%。 表3-4饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模 小型 中型 大型 最高允许排放浓度 2.0mg/m3 最低去除效率 60 75 85 厂界无组织臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14544-1993）表1二级新改扩建标准 表3-5《恶臭污染物排放标准》 污染物 排放限值（无量纲） 臭气浓度 20 2、水污染物排放标准 产生的生活污水和洗豆用水经过化粪池预处理后，水质满足八公山工业聚集区污水处理站接管标准，排入聚集区污水管网进入配套聚集区污水处理站处理，尾水将接入淮凤路污水管网，最终排入淮南首创水务八公山污水处理厂，出水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）及淮南首创水务八公山污水处理厂接管标准；具体标准值详见下表；具体标准值详见下表 表3-6聚集区污水处理站接管标准 （mg/L，pH值除外） 项目 PH CODCr BOD5 SS TN NH3-N 石油类 TP 进水水质（mg/l） 6~9 18000 6300 4000 50 10 30 3 表3-7聚集区污水处理站出水标准 （mg/L，pH值除外） 项目 PH COD BOD5 SS TN NH3-N 石油类 TP 淮南首创水务八公山污水处理厂接管标准 6~9 280 105 130 50 10 5 2 《污水排入城镇下水道水质标准》 6.5-9.5 500 350 400 70 45 15 8 3 噪声排放执行标准 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中3类标准，详见表。 表3-7厂界环境噪声排放标准 单位：Leq[dB(A)] 类别 昼间 夜间 标准来源 运营期 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 4 固体废物 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及修改单中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 总量控制分析：“十三五”期间总量控制指标为：纳入总量控制要求的主要水污染物是COD和NH3-N 总量控制指标COD和NH3-N纳入八公山工业聚集区污水处理站总量，不单独申请。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用八公山豆腐文化产业园3号厂房3-4层，为完建厂房，施工期仅需进行设备的安装调试。 由于本项目施工期较短且工程量较小，建设单位采取相应的措施后，工程建设期将不会对环境产生明显不利影响，并且这些影响会随着施工期的结束而消失 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水 本项目产生的废水主要为职工生活污水、洗豆用水，污染物为：COD、BOD5、SS、NH3-N等。 （1）建设项目给、排水概况 生活用水：本项目员工30人，员工生活污水项目用水量依据《安徽省行业用水定额（DB34-2014）》相关用水定额核算，用水量按50L/（人•d）计，则生活用水量为1.5m³/d（450m³/a）。排水系数按85%计算，生活污水排放量约为1.275m³/d（382.5m³/a）。生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。 洗豆用水：项目豆腐、内酯豆腐生产过程中用水（洗豆、泡豆）为5t/d，排水量（洗泡豆水、滤浆水）约为用水量的50%，即排水量2.5t/d；豆干生产过程中用水（洗泡豆水、滤浆水）为5t/d，排水量约为用水量的50%，即排水量2.5t/d；豆腐皮生产过程中用水为5t/d，排水量约为用水量的60%，即排水量为3t/d。 表4-1 项目各类用水一览表 序号 用水项目 用水量 天用水量 用水天数 污水产生量 1 生活用水 450t/a 1.5t/d 300d 382.5t/a 2 洗豆用水 4500t/a 15t/d 300d 2400t/a 水量平衡图 图4-1项目水平衡图（单位：m3/d） （2）废水污染物种类 生产过程中用水主要为洗豆用水，污水产生量为8t/d（2400t/a）。主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，其排放初始浓度分别为18000mg/L、6300mg/L、400mg/L、40mg/L，经厂区沉淀池预处理，处理后污染物浓度分别为15300mg/L、5733mg/L、280mg/L、38.8mg/L，水质满足八公山工业聚集区污水处理站接管标准后，排入聚集区污水管网。 生活污水产生量为 1.275m3/d（382.5t/a），主要污染物为 COD、BOD5、SS、氨氮，其排放初始浓度分别为400mg/L、300mg/L、200mg/L、30mg/L，经厂区自建化粪池处理后污染物浓度分别为340mg/L、273mg/L、140mg/L、21mg/L，水质满足八公山工业聚集区污水处理站接管标准后，排入聚集区污水管网。 生活污水、生产废水经聚集区污水管网进入八公山工业聚集区污水处理站处理，处理后出水水质为COD≤280mg/L；BOD5：≤105mg/L；SS≤130mg/L ；NH3-N≤10mg/L； 处理达标的尾水进入淮凤路污水管网，最终进入淮南首创水务八公山污水处理厂进行集中处理，经过该污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准后排入淮河。 表4-2污水产生排放情况表 污染源 废水量t/a 污染物名称 产生情况 排放情况（聚集区污水处理站处理后） 浓度mg/L 产生量t/a 浓度mg/L 排放量t/a 生活污水 382.5 COD 400 0.153 280 0.107 NH3-N 30 0.0115 10 0.004 BOD5 300 0.1148 105 0.040 SS 200 0.0765 130 0.050 生产废水 2400 COD 18000 43.2 280 0.672 NH3-N 40 0.096 10 0.024 BOD5 6300 15.12 105 0.252 SS 400 0.96 130 0.312 表4-3 建设项目废水污染物排放信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD SS BOD5 NH3-N 排入八公山工业集聚区污水处理站 间歇 FS001 化粪池 / DW001 (是 (否 (企业总排 口雨水排放 口清净下水排放 口温排水排放 口车间或车间处理设施排放量 表4-4 废水排放口（间接）基本情况表 序号 排放口编号 排放口坐标 废水排放量 （万t/a） 排放去向 排放规律 执行标准 监测计划 经度 纬度 污染因子 点位 频次 1 DW001 116.825800 32.660021 0.278 经沉淀池沉淀池预处理后排入八公山工业集聚区污水处理站 间歇排放 企业排口满足八公山工业聚集区污水处理站接管标准，污水处理站排口满足《污水排入城市下水道水质标准》(GB/T 31962-2015）B级标准 COD、 SS、 BOD5、 NH3-N 聚集区污水处理站总排口 一次/年 （3）地表水环境影响分析 根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）、《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018）中有关环评工作等级划分规则，确定本项目评价等级。项目属于八公山工业集聚区污水处理站服务范围，本项目生活污水的排放属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目水污染影响型建设项目评价等级为三级B，不考虑评价时期，可不开展区域污染源调查，可不进行水环境影响预测，进行简单分析即可。 表4-5 水污染型建设项目评价等级判定地表水等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量 Q/m3/d； 水污染物当量数 W/无量纲 一级 直接排放 Q≥20000 或 W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200 且 W＜6000 三级B 间接排放 / 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中5.3.2.2，三级B，其评价范围应符合以下要求：a) 应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；b) 涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。 本项目不涉及地表水环境风险，因此，仅需要论证项目依托污水处理设施环境可行性分析的要求； （一）废水治理措施及可行性分析 （1）生产过程中用水主要为洗豆用水，污水产生量为8t/d（2400t/a）。主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，其排放初始浓度分别为18000mg/L、6300mg/L、400mg/L、40mg/L，经厂区沉淀池预处理，处理后污染物浓度分别为15300mg/L、5733mg/L、280mg/L、38.8mg/L，水质满足八公山工业聚集区污水处理站接管标准后，排入聚集区污水管网。 生活污水产生量为 1.275m3/d（382.5t/a），主要污染物为 COD、BOD5、SS、氨氮，其排放初始浓度分别为400mg/L、300mg/L、200mg/L、30mg/L，经厂区自建化粪池处理后污染物浓度分别为340mg/L、273mg/L、140mg/L、21mg/L，水质满足八公山工业聚集区污水处理站接管标准后，排入聚集区污水管网。 生活污水、生产废水经聚集区污水管网进入八公山工业聚集区污水处理站处理，处理后出水水质为COD≤280mg/L；BOD5：≤105mg/L；SS≤130mg/L ；NH3-N≤10mg/L； 处理达标的尾水进入淮凤路污水管网，最终进入淮南首创水务八公山污水处理厂进行集中处理，经过该污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准后排入淮河。 （2）八公山工业聚集区污水处理站处理废水可行性分析 八公山工业聚集区污水处理站是为聚集区豆制品企业配套建设处理其生产废水的治理设施。设计污水处理规模为600m3/d，经过处理后达到接管标准尾水进入淮凤路污水管网，最终排入淮南首创水务八公山污水处理厂污水处理站的进水水质为：PH：6~9；石油类：≤30mg/L；TP ：≤3mg/L；BOD5：≤6300mg/L ；CODcr：≤18000mg/L；SS：4000mg/L；NH3-N：10mg/L；TN：50mg/L； 出水水质为：PH：6~9；COD≤280mg/L；SS≤130mg/L ；TN≤50mg/L；NH3-N≤10mg/L； TP≤4.0mg/L；石油类：≤5mg/L；BOD5：≤105mg/L。 污水处理工程工艺为预处理、物化前处理、生物处理、以及物化后处理四个部分。 1) 预处理工段：包括细格栅捞渣机、集水池。主要功能是污水收集和调节，并充分分离废水中的各种大颗粒悬浮物、漂浮物。 2) 物化前处理工段：混凝气浮装置。经过格栅的废水，含有大量的中等和细小悬浮物和胶体，即使用细格栅也无法拦截，采用物化前处理，通过絮凝剂的作用与悬浮物和胶体形成絮体，分离去除，尽可能的降低不溶性COD。 3) 生物处理工段：包括厌氧反应器、同步脱氮好氧生化反应器和二沉池。预处理和前处理工段无法去除的可溶性COD，在生物处理工段被微生物同化或异化得到去除。通过厌氧反应器的发酵、水解、酸化、产甲烷反应可以大幅度地去除废水中的COD、以及分解难降解的有机物，提高废水的可生化性，为后续好氧生化处理提供保障；通过在好氧生化反应器内预先培养驯化一定量的活性微生物（活性污泥或生物膜），当污水进入反应器与活性微生物混合接触并有氧存在时，微生物利用污水中的有机物进行新陈代谢，将有机污染物转化为CO2、H2O 等无机物，同时，微生物细胞增殖，最后将微生物细胞物质（活性污泥或脱落的生物膜）与水沉淀分离，污水得到处理。二沉池的大部分活性污泥进行回流，以保持曝气池内活性污泥的浓度，同时，形成的高污泥浓度可以有效减少污水在构筑物内的停留时间。 4) 物化后处理工段：主要采用砂滤池进行把关处理，确保出水达标排放。 图4-2 污水处理工艺流程图 本项目排水量为9.275t/d，八公山工业集聚区污水处理站厂日处理污水规模为600m3/d，水量不会对八公山工业集聚区污水处理站造成冲击。水质符合污水处理站设计进水要求上不会对八公山工业集聚区污水处理站造成冲击。 （二）淮南首创水务八公山污水处理厂接管可行性分析 本项目废水经过处理后达到接管标准尾水进入淮凤路污水管网，最终排入淮南首创水务八公山污水处理厂。 淮南首创水务八公山污水处理厂简介： 淮南首创水务八公山污水处理厂位于淮南市八公山区北郊，厂区东临蔡新路，北临皖淮机械厂铁路专用线，占地约8.36hm2。负责淮南市西部地区的污水处理，即谢家集区和八公山区，区域土地面积378.7km2，建成区面积约30.4km2，服务人口约50万人，该厂污水日处理设计能力为10万m3/d，于2009年11月建成并投入试运行，2010年6月转让给淮南首创水务公司，目前实际处理污水规模6～7万m3/d，设计出水按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。处理工艺是氧化沟工艺，现有工艺单元包括：粗格栅、提升泵站、细格栅、沉砂池、配水井、选择厌氧池和氧化沟、终沉池、污泥泵房和脱水机房等组成。本项目尾水量600m3/d，占其余量的1%，且出水达到了其接管标准。所以本项目管网建设后能直接进入淮南首创水务八公山污水处理厂进行集中处理。 根据淮南首创水务八公山污水处理厂的水预测结果可知，项目的所有污水经废水处理设施处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排入纳污水体淮河，废水实现达标排放，且排放水质简单，对纳污水体影影响较小，不会改变其现有水环境功能级别。 表4-6八公山工业集聚区污水处理站进水水质表 污染物 浓度限值 污染物 浓度限值 PH 6-9 BOD5 6300mg/L 石油类 30mg/L CODcr 18000mg/L TP 3mg/L SS 4000mg/L NH3-N 10mg/L TN 50mg/L 因此，本项目废水对水环境影响较小。 （三）地表水环境影响评价自查表 表4-7地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型 (；水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 ( 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □；间接排放 ☑；其他 □ 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物(；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他□ 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ( 一级 □；二级 □；三级 □ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ 拟替代的污染源 □ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 (；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 ( 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 ( 区域水资源开发利用状况 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （ ） 监测断面或点位个数（ ）个 现状评价 评价范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （COD、BOD5、NH3-N、SS） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类口；Ⅲ类 (；Ⅳ类 (；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 (；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 (；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 (；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区 ( 不达标区 ( 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求( 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施 (；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 (；其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动 □；自动 □；无监测 □ 手动 (；自动 □；无监测 □ 监测点位 （ ） （ ） 监测因子 （ ） （ ） 污染物排放清单 ( 评价结论 可以接受 (；不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 2、废气 1、废气（排气筒编号为DA001） 本项目废气主要为油炸油烟。食用油消耗量为6t/a。由于过油时温度较高，故有少量油类分解、挥发，类比估计，分解、挥发量按3.5%计算，则豆腐豆干生产过程中油烟产生量为0.7kg/d，210kg/a。则油烟产生浓度约为 7.06mg/m3，在油炸锅上方安装油烟净化器（净化效率为 85%）对油炸油烟进行处理，处理后由一根 15m高排气筒排放，因此油炸过程中油烟废气产生量约为 8500m3/h，排放浓度为 1.059mg/m3； 项目在磨浆、煮制、点卤、烘干等工序有原料和产品散发的异味产生，通过厂房密闭，减少恶臭气体无组织逸散，经类比分析臭气浓度无组织排放浓度约为 15（无量纲）。 2、废气治理措施 本项目废气主要为油炸油烟。食用油消耗量为6t/a。由于过油时温度较高，故有少量油类分解、挥发，类比估计，分解、挥发量按3.5%计算，则豆腐豆干生产过程中油烟产生量为0.7kg/d，210kg/a。则油烟产生浓度约为 7.06mg/m3，在油炸锅上方安装油烟净化器（净化效率为 85%）对油炸油烟进行处理，处理后由一根 15m高排气筒排放，因此油炸过程中油烟废气产生量约为 8500m3/h，排放浓度为 1.059mg/m3； 项目在磨浆、煮制、点卤、烘干等工序有原料和产品散发的异味产生，通过厂房密闭，减少恶臭气体无组织逸散，经类比分析臭气浓度无组织排放浓度约为 15（无量纲）。 表4-9 项目有组织废气产生及排放情况一览表 污染源 主要污染物 废气风量m3/h 产生情况 治理措施 去除率 排放情况 排气筒高度及内径 产生浓度mg/m3 产生速率kg/h 产生量t/a 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量t/a 油炸油烟 油烟 8500 7.06 0.0875 0.21 油烟净化器+15m排气筒 净化效率为85% 1.059 0.007875 0.0189 15m、0.3m 表4-10 项目无组织废气产生及排放情况一览表 污染源 面源面积m2 面源有效高度m 年排放小时数h 排放工况 主要污染物 排放速率kg/h 排放量t/a 生产 车间 油炸油烟 1400 7 2400 正常排放 油烟 0.0743 0.0160 项目废气排放口基本情况及监测要求见下表。 表4-8 项目废气排放基本情况表及监测要求一览表 序号 排放口编号 污染物名称 地理坐标 排放口基本情况 类型 排放标准 监测要求 经度 纬度 高度m 内径m 烟气温度℃ 监测点位 监测因子 监测频次 1 DA001 油烟 116.8258 32.6612 15 0.3 25 有组织 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级标准限值及无组织排放浓度限值要求 排气筒出口 油烟 1次/年 3 车间 油烟 116.8256 32.6655 / / / 无组织 厂界 油烟 1次/年 3、噪声 本项目主要噪声源为生产过程中各种机械设备运行时产生的噪声，噪声源强在 70～80dB（A）之间。设备噪声可分为机械噪声及空气动力性噪声，根据其产生的机理不同分别采取隔声和减震措施。项目生产设备均在车间内，在安装时采用基础减震，同时加强车间门窗管理，可降低25dB(A)。主要设备噪声源强见下表 表4-9 主要设备噪声源强 序号 噪声源 数量 噪声源强dB（A） 降噪措施 降噪效果 1 老豆腐机 1 75~80 设备基础安装减震垫，消声器、厂房隔声等 ≥25dB（A） 2 腐皮机 2 70~75 ≥25dB（A） 3 内酯豆腐机 1 70~75 ≥25dB（A） 4 轨道式豆干机 1 70~75 ≥25dB（A） 5 真空包装机 1 70~75 ≥25dB（A） （1）噪声治理措施 建设单位针对各噪声源噪声产生特点采取相应的防噪、降噪措施，使项目投产后厂界噪声达标，对周围环境的影响减至最低限度，具体防治措施如下： （2）车间各类生产设备： ① 设备购置时尽可能选用小功率、低噪声的设备； ② 在总平面部署中考虑噪声源布置，噪声设备尽可能布置在车间内并且尽量远离厂界； ③ 有噪声的房间构造上采取措施，尽量减少外门窗洞口； ④ 加强日常管理，保持各类机械设备处于正常运行，减少设备的非正常运行噪声；生产时尽量紧闭门窗；减少货车运输等偶发性噪声的产生。 因此，采取上述措施后，室内声源降噪量可达25dB(A)以上，本项目对周围声环境影响很小，噪声防治措施是可行的。 噪声影响分析 本项目噪声源主要为生产设备及配套设备的运行噪声产生的噪声。生产设备及配套设备均安置在室内，噪声值约在70～80dB(A)，经采取相应的降噪措施后，噪声削减约25dB。 根据项目设备声源特征和声学环境的特点，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据HJ2.4-2008《环境影响评价技术导则—声环境》，选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声。 （1）噪声预测模式 ①声环境影响预测模式 式中：LA（r）——预测点r处A声级，dB(A)； LA（r0）——r0处A声级，dB(A)；A — 倍频带衰减，dB（A）； ②声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)；T— 预测计算的时间段，s； ti—i声源在T 时段内的运行时间，s。 ③预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中：Leqg—项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb— 预测点的背景值，dB(A)； ④在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故几何发散衰减： 式中：Adiv——几何发散衰减；r0——噪声合成点与噪声源的距离，m； r——预测点与噪声源的距离，m。 （2）项目设备噪声源强 表4-10 项目设备噪声源强 噪声源 降噪效果 数量 噪声源强[dB(A)] 主要降噪措施 执行标准 老豆腐机 ≥25dB(A) 1 75~80 采用低噪声设备，安装减震垫减震，厂房隔声等措施 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 腐皮机 ≥25dB(A) 2 70~75 内酯豆腐机 ≥25dB(A) 1 70~75 轨道式豆干机 ≥25dB(A) 1 70~75 真空包装机 ≥25dB(A) 1 70~75 （3）评价标准 项目厂区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。 （4）预测结果 根据建设项目高噪声设备声级所处位置，利用工业企业噪声预测模式和方法，对厂界外的声环境进行预测计算，得到项目建成后各场界处的噪声级，本项目仅昼间生产，夜间不生产，根据导则要求，新建项目厂界噪声预测时不需叠加背景值，以贡献值作为厂界噪声预测值。建设项目噪声预测结果见下表。 表4-11 项目噪声预测结果统计表 单位：dB(A) 测点编号 测点位置 预测值 标准值 1 厂界东1m处 41.9 昼间：65dB（A） 2 厂界南1m处 46.9 3 厂界西1m处 54.0 4 厂界北1m处 59.2 从表可知，建设项目厂界各预测点的噪声贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准（昼间：65dB(A)）。本项目夜间不进行生产，夜间噪声贡献值也达标。 4、固废 本项目固体废物主要为：一般工业固废、生活垃圾。 ①生活垃圾 生活垃圾按人均1kg/(人•天)计算，本项目员工30人，产生量约9t/a，环卫部门清运处置； 本项目固废控制率达到100%，不产生二次污染。 ②一般工业固废 废弃豆渣：豆渣产生量500t/a，出售给农民做饲料 5、土壤 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“豆制品制造”，为Ⅲ类项目。本项目建设项目占地面积约1400m2，占地规模为小型（＜5hm2），建设项目位于标准化厂房内，所在地周边的土壤环境敏感程度为不敏感，根据污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 不对地下水环境进行跟踪监测。 6、地下水 （1）污染的途径 化粪池长期使用出现防渗层破损、断裂情况，造成地下水污染。 （2）污染防治措施 本项目应采取以下防渗措施： 生产区、仓库区等区域作为一般防渗区，采用防渗水泥进行硬化，符合防渗要求。 （3）跟踪监测要求 本项目位于淮南市八公山区豆腐文化产业园，对照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录 A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于“豆制品制造”，为 IV 类项目。根据导则要求，IV 类项目可不开展地下水环境影响评价工作。不对地下水环境进行跟踪监测。 7、环境监测计划 （一）监测目的 为有效地了解建设项目排放的污染物在国家规定范围之内，确保污水接管达标，废气排放达到相应标准，防止污染事故发生，为环境管理提供依据，应对建设项目各排放口实行监测、监督。 （二）监测计划 为切实控制本工程治理设施的有效地运行和“达标排放”，落实排污总量控制制 度，根据《建设项目环境保护管理条例》第八条的规定，本环评对建设项目实施环境 监测建议。 根据《污染源监测管理办法》，公司可委托当地具有监测资质的单位开展废气、 废水和噪声监测。对公司成后委托环境监测机构开展定期监测的计划建议见下表 表4-12 环境监测计划 类别 监测位置 测点数 监测项目 监测频率 废水 聚集区污水处理厂总排口 1 COD、BOD、SS、NH3-N、 1次/半年 废气 排气筒DA001 1 油烟 1次/半年 噪音 厂家外1米 4 厂界噪声 1次/季度 环保管理、监测人员的培训计划 对从事环保工作的专职人员，应进行上岗前和日常的专业培训，环境监测人员应 在环境监测专业部门，学习环境监测规范和分析技术，使其有一定的环境保护专业知 识，要求其了解公司各种产品的生产工艺和产生的废水、废气、噪声等污染的治理技 术，掌握废水、废气、噪声的监测规范和分析技能，确保废水、废气、噪声等污染物 的达标排放和处理设备的正常运转。加强对从事环保工作的专职人员的环境保护法 律、法规教育，提高工作责任感，杜绝人为因素造成的环保事故。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产车间 餐饮后堂 | 油烟 | 豆腐、豆干生产线安装油烟净化系统和15m排气筒各一个 | 油炸油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活用水 | COD、BOD5、SS、NH3-N等 | 园区沉淀池预处理后进入八公山工业集聚区污水处理站 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级排放标准 |
|  | 洗豆用水 |  |  |  |
| 声环境 | / | LAeq | 设备合理选型（低噪设备）、合理空间布局、基础减振、加强日常维护、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 厂区 | 生活垃圾 | 生活垃圾定期运送至垃圾收集点进行集中处理 | / |
|  | 厂区 | 废弃豆渣 | 收集后定期外售出 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间作为重点防渗区地面刷环氧树脂等防腐、防渗措施 |
| 生态保护措施 | 对厂区内实施绿化，增加乔木的栽种量。项目污水经园区化粪池处理处理达标后排入园区污水处理厂，减缓对受纳水体的影响。厂区内实施绿化，增加了绿化面积，改善了厂区生态环境。 |
| 环境风险 防范措施 | 无 |
| 其他环境 管理要求 | 落实专人负责制度，废气处理设施需有专人维护保养并挂牌明示。做好废气设施的日常运行记录，建立健全管理台账，了解处理设施的动态信息，确保废气处理设施的正常运行。 |

# 六、结论

八公山豆福豆制品加工基地项目建设符合国家产业政策、当地规划以及相关法律法规要求。建设单位需认真落实本报告提出的各项污染防治措施，切实做到“三同时”，加强环境管理，做好环境污染防治工作，项目营运过程中各污染物均能达标排放，可满足当地环境质量要求，对区域环境造成影响较小。 因此，从环境影响角度看，该项目是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟 | 有组织 | 0 | 0 | 0 | 0.0189t/a | 0 | 0.0189t/a | +0.0189t/a |
|  |  | 无组织 | 0 | 0 | 0 | 0.016t/a | 0 | 0.016t/a | +0.016t/a |
| 废水 | CODCr | 0 | 0 | 0 | 1.15t/a | 0 | 1.15t/a | +1.15t/aa |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.057t/a | 0 | 0.057t/a | +0.057t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.724t/a | 0 | 0.724t/a | +0.724t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.98t/a | 0 | 0.98t/a | +0.98t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 9t/a | 0 | 9t/a | +9t/a |
|  | 废弃豆渣 | 0 | 0 | 0 | 500t/a | 0 | 500t/a | +500t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①