八环审复〔2021〕14号

关于安徽豆福豆制品有限公司
八公山豆福豆制品加工基地项目环境影响报告表的批复

安徽豆福豆制品有限公司《八公山豆福豆制品加工基地项目环境影响报告》（以下简称《报告表》）收悉，淮南市八公山区生态环境分局局务会审查研究后批复如下：

在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，原则同意该项目按照安徽国恩环境工程有限公司编制的《报告表》及本审批意见要求进行建设。

一、项目概况

八公山豆福豆制品加工基地项目总占地面积1400平方米，项目购置干豆机3台、湿豆机3台、泡豆池18个、磨浆机10台、破碎机2台、电炸锅1个、千张生产设备5台、内酯豆腐机器2台、冷库3个及其他附属设施，项目总投资3000万元。

二、污染防治措施要求

为保护区域环境质量不因本项目建设而降低，项目设计、建设和运行必须做到以下要求：

（一）营运期环境管理。

1、水污染防治措施

生活污水、生产废水经化粪池预处理后排入八公山工业集聚区污水处理站处理再进入淮南首创水务八公山污水处理厂，不对项目区域水环境产生影响。

2、大气污染防治措施

项目运营期大气污染物主要为有组织排放油炸油烟，油烟经集气罩收集由油烟净化器+15m排气筒P1排放后，能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中排放限值，对区域大气环境影响不大。

项目无组织主要臭气浓度，通过厂房密闭，减少恶臭气体无组织逸散。项目臭气浓度无组织排放浓度约为15（无量纲），项目建设单位应严格按照《恶臭污染物排放标准》（GB14544-1993）表1二级新改扩建标准进行防治。

- 噪声污染防治措施

项目产噪设备等应合理布局，选用新型、低噪声设备，采取有效的隔声、减振、加装百叶及加消声器等措施，保证营运期厂区边界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）3类标准的要求。

- 固废污染防治措施

根据各项固废特点进行处置。固废主要包括一般工业固废、生活垃圾。一般固体废物主要有废弃豆渣，出售给农民做饲料；生活垃圾交由环卫部门统一收集处理；做好项目运营过程中产生固废的回收、贮存及综合利用工作，防止造成二次污染。

5、项目应加强环境保护管理，落实环境保护的各项应急措施及制度，加强风险管理。

三、环境管理要求

项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时"制度。依据《固定污染源排污许可分类管理目录》需办理排污许可证的，项目建成后，须在实际排放污染物或者启动生产设施之前依法取得排污许可证，不得无证排污。项目竣工后，应按规定开展环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用。

四、环评执行标准

1.污水排放

污水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级排放标准。

2.废气排放

油炸油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

3.声环境及噪声排放

项目区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中3类标准。

4.固体废弃物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控 制标准》(GB18599-2001)及其修改单中的规定。

5.如有环境功能区划调整、新标准制定实施等情况，按照要求执行新标准。

五、请八公山生态环境保护综合行政执法大队做好工程施工和运营期间的环保监管工作。

2021年7月15日

抄送：安徽国恩环境工程有限公司