# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：        预制件生产线技术改造项目

建设单位（盖章）： 淮南市市政工程公司

编制日期：            二零二一年八月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 预制件生产线技术改造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2108-340461-04-02-470765 |
| 建设单位联系人 | 张贺 | 联系方式 | 18755466820 |
| 建设地点 | 安徽省淮南市经济开发区明珠西路北侧，吉兴路西侧 |
| 地理坐标 | （ 117 度 4 分 57.677 秒， 32 度 38 分 6.532 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3022砼结构构件制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30—55、石膏、水泥制品及类似制品制造 302 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 | 淮南经济技术开发区管理委员会 | 项目审批文号 | / |
| 总投资（万元） | 700 | 环保投资（万元） | 37 |
| 环保投资占比（%） | 5.3 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地面积（m2） | 25647（项目不新增用地） |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）》 审批机关：淮南市人民政府 审批文件名称及文号：《关于淮南东部工业区总体规划的批复》（淮府秘[2009]118号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、淮南市东部工业区总体规划环评 规划环评名称：《淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书》 审批机关：淮南市生态环境局 审批文件名称及文号：《关于淮南市东部工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见函》（淮环函[2010]130号） 2、淮南经济技术开发区（即淮南市东部工业区）总体规划跟踪评价 规划环评名称：《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》 审批机关：安徽省生态环境厅 审批文件名称及文号：关于印发《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书审核意见》的函（皖环函[2020]411号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）》符合性分析 “淮南市东部工业区与淮南经济技术开发区规划用地范围完全一致，淮南东部工业区即淮南经济技术开发区。淮南经开区规划的产业以生物医药、纺织服装、化学工业、机械电子与新型材料、食品加工、商贸通流的六大产业为主体，综合配套居住、服务、休闲功能，建设功能完善的工业新区。” 符合性分析：淮南市市政工程公司现有项目主要生产混凝土道路路缘石和混凝土预制件，且已履行环评手续，通过原淮南市环境保护局经济开发区分局审批。现有项目属于砼结构构件制造行业，与《淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）》相符。本项目系在原有储料仓库内新增搅拌主机及主楼、配料机及仓罐、斜皮带机生产设备等，对原有道路路缘石、预制件生产线进行技术改造升级。不新增用地，项目严格执行各项环保措施，对周围环境影响较小。 2、与《关于淮南市东部工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见函》相符性分析 表1-1 与《关于淮南市东部工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见函》相符性一览表 关于淮南市东部工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见函 本项目 是否相符 (一)按照《报告书》提出的布局调整意见，进一步完善东部工业区规划，优化用地布局，节约用地，提高土地利用率。 本项目不新征用地，系在现有项目进行改建。 相符 (二)优化集聚区产业结构，提高入区项目技术含量，采用新型清洁生产工艺和设备。严格控制污染严重和有重大环境风险隐患的企业入区，不符合国家产业政策、环保政策及产业要求的项目不得入区。 本项目主要是对现有项目进行改建，不属于污染严重和有重大环境风险隐患的企业，项目符合国家产业政策。 相符 (三)排水采取雨污分流制。远期实现工业废水和生活污水分系统排放。生活污水纳入城市污水管网，进入淮南市第一污水处理厂。工业区污水处理厂和污水管网建成后，区内各企业污废水自行处理达到接管标准后进入区内污水处理厂，区内污水处理厂和污水管网未建成，各企业废水必须处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 一级标准的要求。 本项目雨污分流，位于淮南经济技术开发区工业污水处理厂服务范围。项目废水经预处理后达到淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准后，接管入淮南经济技术开发区工业污水处理厂。 相符 (四)按照循环经济的要求，提高工业区固废的综合利用率，严禁企业随意弃置。生活垃圾由环卫部门统一清运。企业产生的危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597- -2001)的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。 本项目生活垃圾、由环卫部门统一清运，一般固废综合利用或委托处置，企业产生的危险固废的收集、贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。 相符 (五)工业区内采用清洁能源，禁止使用燃煤锅炉。 本项目使用能源为水电，均由市政提供，不使用燃煤锅炉。 相符 由上表可知，项目实施符合《关于淮南市东部工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见函》淮环函[2010]130号中的相关要求。 3、与《淮南经济技术开发区规划环境影响跟踪评价报告书》及其审查意见相符性分析 实施五年以上的产业园区，规划编制部门应组织开展环境影响的跟踪评价，2020年8月4日安徽省生态环境厅以皖环函[2020]411号文件对《淮南经济技术开发区规划环境影响跟踪评价报告书》出具了审核意见的函。 根据《淮南经济技术开发区规划环境影响跟踪评价报告书》，淮南经济开发区规划主导产业现状以机械电子与新型材料为主导，生物医药、纺织服装、化学工业、食品加工、商贸物流为辅的产业格局，现状及规划主导产业基本符合《安徽省主体功能区规划》中主体功能定位要求。项目于其符合性分析见下表： 表1-2 与区域规划环境影响跟踪评价及审查意见符合性分析 序号 淮南经济开发区规划规划环境影响跟踪评价及审查意见 拟建项目基本情况 符合性 1 完善环境基础设施建设。加快中水回用规划实施，做好管网等配套措施建设，提高中水回用率，完善雨污管网分流改造；现有燃煤工业炉窑不得扩大规模，并实施安徽省大气特别排放限值达标改造。 本项目实施雨污分流；本项目使用水电清洁能源；污染物排放执行安徽省《水泥工业大气污染排放标准》（DB 34/3576-2020）表1中排放限值和无组织排放监控浓度限值要求，符合园区要求。 符合 3 强化区域环境质量改善。以改善区域环境质量为核心，细化开发区“三线一单”并落实。进一步削减现有项目大气污染物排放，提高尾水回用率、降低生产废水排放量，加大地下水和土壤防护力度。 项目严格执行各项环保措施，对周围环境影响较小。 符合 4 强化开发区环境管理。督促相关企业完成整改要求。组织区内企业开展环境风险自查，排查环境风险隐患，落实应急预案。结合区域评估相关要求，制订并落实区域环境质量跟踪监测计划。 本项目不构成重大危险源，且不生产或使用剧毒化学品项目。制定环境质量跟踪监测计划。 符合 淮南市市政工程公司现有项目主要生产混凝土道路路缘石和混凝土预制件，且已履行环评手续，通过原淮南市环境保护局经济开发区分局审批，属于淮南经济开发区规划主导产业的配套产业。本项目系在原有储料仓库内新增搅拌主机及主楼、配料机及仓罐、斜皮带机生产设备等，对原有道路路缘石、预制件生产线进行技术改造升级，不新增用地。项目严格执行各项环保措施，对周围环境影响较小，符合《淮南经济技术开发区规划环境影响跟踪评价报告书》规划及其审查意见要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 中华人民共和国环境保护部环环评【2016】150号文《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态保护红线 本项目位于淮南经济开发区明珠西路北侧，吉兴路西侧，用地性质为工业用地，不在生态红线范围内。根据调查，建设项目影响范围内无重要生态影响功能区域，建设项目影响范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等特殊生态敏感区以及重要生态敏感区。因此，本项目的建设不违背生态红线区域保护规划的要求。 （2）环境质量底线 根据淮南市环保局网站公布的《2020年淮南市环境质量状况公报》，项目所在地的环境空气质量不达标，超标因子主要为PM10和PM2.5；地表水为淮河，市辖淮河干流及其支流16个监测断面中I〜III类水质比例81.2%，无劣V类水质，总体水质良好；主要超标断面为枣林涵、中心沟和木台沟断面，水质均劣于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水质标准，为V类水质，主要超标因子为高锰酸盐指数、总磷、化学需氧量和氨氮。区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。 该项目运营过程中会产生一定的污染物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放对周围环境造成的影响较小，不会降低当地环境质量，不会触碰区域环境质量底线。 （3）资源利用上线 项目采用的能源主要为电、水、天然气，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面的措施，可使产生的污染物得到了有效的处置，符合清洁运营的要求。项目对资源的使用较少、利用率较高，不触及资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目不在淮南经济技术开发区环境准入负面清单内，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于淘汰类、限制类和鼓励类，可视为允许类，符合国家的产业政策。本评价根据相关产业政策进行环境准入分析，项目符合相关负面清单要求。 综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”相关要求。 2、与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》相符性分析 根据安徽省人民政府“关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江(安徽)经济带的实施意见”(皖发[2018]21号文)相关要求： （1）严禁1公里范围内新建项目。2018年7月起，长江干流及其主要支流岸线1公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及集疏运通道、道路和跨江桥梁、公共管理、生态环境治理、国家重要基础设施等事关公共安全和公众利益建设项目，以及长江岸线规划确定的城市建成区内非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园； （2）严控5公里范围内新建项目。长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严格控制新建煤化工和石油化工等重污染、重化工项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。 （3）长江干流岸线15公里范围内，新建工业项目原则上全部进园区，其中化工项目进化工园区或主导产业为化工的开发区。 本项目厂区位于淮南经济技术开发区朝阳东路，距离淮河约6.564km，不在长江干流及其主要支流岸线、淮河1公里范围内。项目所在地不属于长江、淮河主要支流，地表水环境质量、水功能区水质能够达到国家标准。 3、与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性 安徽省第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议通过了《安徽省淮河流域水污染防治条例》，2019年1月1日实施。改建项目与《安徽省淮河流域水污染防治条例》符合性分析见下表。 表1-3 本项目与《淮河流域水污染防治暂行条例》符合性分析 条款 条例内容 改建项目建设情况 符合 性分析 第十三条 严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续 本项目不属于印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目 符合 第十四 条 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用 评价要求企业产生的废水进入经济技术开发区工业污水处理厂集中处理。本项目的水污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用 符合 新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定： （一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区； （二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺； （三）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。 工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用 本项目选址位于淮南经济技术开发区，符合用地和产业规划，评价范围内不涉及饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区。要求企业采用资源利用率高，污染物排放量少的先进设备和先进工艺。建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用 符合 第十五条 条 所有排污单位的污水治理设施，应当确保正常运转，达标排放 本项目不新增废水排放。 符合 第十七条 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。在保护区附近新建排污口，应当保证保护区水体不受污染 本项目不新建排污口 符合 第十九条 禁止下列行为： （一）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液和其他有毒有害液体；（二）在水体中清洗装贮过有毒有害污染物的车辆、船舶和容器；（三）向水体排放、倾倒含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废液或者将上述物质直接埋入地下；（四）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物；（五）向水体排放、倾倒放射性固体废弃物或者放射性废水；（六）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞、塌陷区和废弃矿坑排放、倾倒，或者利用无防渗措施的沟渠、坑塘输送或者存贮含毒污染物或者病原体的废水和其他废弃物；（七）在河流、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、贮存固体废弃物和其他污染物；（八）围湖和其他破坏水环境生态平衡的活动； （九）引进不符合国家环境保护规定要求的技术和设备；（十）法律、法规禁止的其他行为 评价要求企业严格遵守《安徽省淮河流域水污染防治条例》，不得有明令禁止的违法行为 符合 4、与《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（皖政〔2018〕83号）的符合性分析 表1-4 与《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》的符合性分析 方案要求 符合性分析 完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。严格执行国家高耗能、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标城市应制定更严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。〔省环保部门牵头，省发展改革部门、省经济和信息化部门、省国土资源部门参与，各市、县(市、区)人民政府负责落实。以下均需各市、县(市、区)人民政府落实，不再一一列出〕 本项目满足“三线一单”相关要求 大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低细颗粒物(PM2.5)浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。 本项目根据相关规范建设环保治理措施，确保达标排放 严控“两高”行业产能。严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。 本项目不在两高产业范畴 推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物排放限值。推动实施钢铁等行业超低排放改造，城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。强化工业企业无组织排放管控。开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料(含废渣)运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理，2019年底前完成治理任务。 本项目颗粒物执行安徽省《水泥工业大气污染排放标准》（DB 34/3576-2020）表1中排放限值和无组织排放监控浓度限值要求。 5、《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 表1-5 《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 方案要求 符合性分析 （四）严防"散乱污"企业反弹。各城市完善动态管理机制，实现"散乱污"企业动态清零。将完成整改的企业列入"白名单"，对新发现的"散乱污" 企业建档立册，及时纳入管理台账。进一步夯实网格化管理，落实乡镇街道属地管理责任，定期开展排查整治工作，发现一起、整治一起。不允许 "散乱污"企业享受"六稳" "六保"相关优惠政策，坚决防止已关停取缔的"散乱污" 企业借机死灰复燃、异地转移，坚决遏制反弹现象。创新监管方式，充分运用电网公司专用变压器电量数据以及卫星遥感、无人机等技术，扎实开展"散乱污"企业排查及监管工作。 项目位于淮南市经济开发区内，属于正规企业，不属于"散乱污"企业 （六）落实产业结构调整要求。各地按照已出台的钢铁、建材、焦化、化工等行业产业结构调整高质量发展等方案要求，全面完成压减过乘产能和淘汰落后产能既定任务目标，建立项目台账。安徽省加大现有化工园区整治力度，推动实施一批水泥、平板玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁改造工程。 本项目不属于过乘产能和落后产能，且项目地址在淮南市经济技术开发区 （十三）强化扬尘管控。加强施工扬尘控制，严格执行施工过程"六个百分之百"。强化道路扬尘管控，提高城市道路水洗机扫作业比例，加大各类工地、物料堆场、渣土消纳场等出入口道路清扫保洁力度，鼓励建设智慧道路扬尘在线监控系统。加强堆场、码头扬尘污染控制，全面推进主要港口大型煤炭和矿石码头堆场、干散货码头物料堆场围挡、苫盖、自动喷淋等抑尘设施，物料输送装置吸尘、喷淋等防尘设施建设。 项目施工期严格按照要求执行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1 项目由来 （1）项目由来 淮南市市政工程公司成立于1992年12月17日，注册地位于安徽省淮南市经济开发区吉兴路与明珠西路交叉口，从事市政公用工程、园林绿化、房屋建筑工程、建筑智能化工程、城市道路照明工程、土石方工程、管道工程、土地整理、房地产开发、混凝土预制构件及预拌商品混凝土的生产。现有项目于2017年2月委托安徽显闰环境工程有限公司编制了《淮南市市政工程公司生产基地项目环境影响报告表》，并于2017年6月27日取得原淮南市环境保护局经济开发区分局关于项目批复（批复文号：淮环开表批[2017]15号）。2019年8月1日通过了阶段性竣工环境保护验收。 现有项目主要建设内容包括市政基础设施产品车间、储料仓库以及厂内道路、绿化、门卫等；配套建设办公楼、化验室、机修车间及材料库等辅助生产系统，达年产道路路缘石50万块，预制件25万立方米规模的生产能力。本次改建项目拟投资700万元，在原有储料仓库内新增搅拌主机及主楼、配料机及仓罐、斜皮带机生产设备等，对原有道路路缘石、预制件生产线进行技术改造升级。该项目已于2021年8月11日取得了淮南经济技术开发区管理委员会出具的项目备案表（项目代码：2108-340461-04-02-470765）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令）及《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》中的有关规定，为做好项目的环境保护工作，防止污染，做到经济效益、社会效益和环境效益的“三统一”，淮南市市政工程公司委托安徽龙创环保科技有限公司进行该建设项目的环评工作。 现有项目系混凝土道路路缘石和预制件生产项目，本项目系在原有储料仓库内新增搅拌主机及主楼、配料机及仓罐、斜皮带机生产设备等，对原有道路路缘石、预制件生产线进行技术改造升级。根据《建设项目环境影响分类管理名录》（2021年），本项目为C3022砼结构构件制造，属于“二十七、非金属矿物制品业 30-55、石膏、水泥制品及类 似制品制造 302”中“商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”，应当编制环境影响报告表。我公司接到委托后，按项目特点与专业要求，进行现场踏勘、收集资料，针对本项目可能涉及的污染问题，从工程角度和环境角度进行了分析，并对工程中的污染等问题提出了相应的防治对策和管理措施，尤其对工程可能带来的环境正负影响和效益进行了客观的论述，在此基础上，编制了该环境影响报告表，为环境保护工作提供科学的依据。 （1）国民经济行业类别判定 根据《国民经济行业分类（GB/T 4754—2017）》（2019修改版）判定：本项目系对现有项目进行技术改造，国民经济行业类别为：C3022砼结构构件制造—— 指指用于建筑施工工程的水泥混凝土预制构件的生产活动。 （2）排污许可管理类别判定 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），具体如下： 表2-1 固定污染源排污许可分类管理名录表 序号 行业类别 重点管理 简化管理 登记管理 二十五、非金属矿物制品业 30 63 水泥、石灰和石膏制造301，石膏、水泥制品及类似制品制造302 水泥（熟料）制造 水泥粉磨站、石灰和石膏制造3012 水泥制品制造3021，砼结构构件制造3022，石棉水泥制品制造3023，轻质建筑材料制造3024，其他水泥类似制品制造3029 由上表可知，项目属于排污许可中“登记管理”。 （3）适用技术规范确定 根据项目的行业与管理类别，按《固定污染源清理整顿行业和管理类别表》进行判定，本项目排污许可填报时适用的技术规范应为《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2017）。 2.2项目建设内容 改建项目工程内容包括设备的安装与调试等，具体建设内容详见表2-2。 表2-2 建设项目组成一览表 工程 类别 工程内容 工程规模 备注 改建前 改建后 主体 工程 市政基础设施产品车间 框架结构，8层建筑，建筑面积15642.315m2，包括办公区、质检区和食堂。 不变 / 储料车间 建筑面积18138.98m2，包括机修区、原料区、成品区 。 建筑面积18138.98m2，包括机修区、水泥仓、原料区、成品区及搅拌区。增加预制混凝土工序，新增商用混凝土搅拌设备等，达预制50万t混凝土的规模。 改建 辅助 工程 办公区 位于市政基础设施产品车间。 不变 / 食堂 位于市政基础设施产品车间。 不变 / 贮运 工程 原料仓库 位于储料车间西侧，建筑面积约20000m2。 不变 / 成品仓库 位于储料车间西侧，建筑面积约3000m2。 不变 / 公用 工程 供水 由园区供水管网供给 不变 / 供电 由市政电网供给 不变 / 排水 雨污分流，生活污水进入厂区化粪池预处理后经城市污水管网进入淮南首创第一污水处理厂 不变 / 环保 工程 废水 化粪池、隔油池、沉淀池 不变 / 废气 食堂油烟净化器，洒水抑尘 食堂安装油烟净化器（已安装）；原料（水泥）入仓粉尘经仓顶脉冲布袋除尘器处理后20m高空排放；配料及搅拌工序粉尘经过袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放；无组织粉尘采取车间顶部设置喷淋装置；厂区地面硬化，进出口设置清洗平台、雾炮喷雾 改建 噪声 厂房门窗隔声，高噪设备设基础减振 选用低噪声设备，设置减振机座，加装减震弹簧和橡皮垫等减振降噪措施，同时车间隔声 / 固废处理 生活垃圾统一收集，及时清运；金属固废出售给废物回收部门 生活垃圾统一收集，及时清运；金属固废出售给废物回收部门；除尘器粉尘收集后回用于生产。 改建 2.3公用工程及辅助工程 （1）给水工程 项目改建后不新增员工及占地面积，生活用水、食堂用水、绿化用水及洒水降尘用水与原有项目一致。本项目新增喷淋用水、冲洗平台用水及生产用水。总用水量为10980m3/a。 （2）排水工程 厂区内部采用雨污分流的排水体制，雨水经厂区内雨水管网收集后排入沉淀池沉淀后用作车辆冲洗；生活污水经化粪池处理、食堂废水经隔油池处理后，排入园区污水管道排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂，经污水处理厂处理达标后排入淮河。 改建项目不新增废水。 （3）供电工程 项目用电来源市政供电系统。现有项目年用电量为10万kWh。 项目改建后年耗电量不变。 （4）厂内外运输 厂内运输主要为原料及成品从生产场所到堆存场所之间的运输，其特点是距离短、次数频繁，厂内运输采用叉车来解决。 厂外运输主要为原材料及成品的进出厂运输。生产中主要原辅料由供货单位送货上门，通过公路运输的方法解决。成品运出主要依托社会运输力量承担。 2.4厂区总平面布置 总平面设计遵循的原则：功能分区明确，布局合理，人流物流明晰通畅。确保建、构筑物布置满足生产、物流要求，符合安全、防火、环保要求，减少建筑物工程投资；布置力求紧凑、合理、节约用地；环境绿化与空间组合协调。 项目在满足生产工艺流程的前提下，考虑运输、安全、卫生等要求，结合项目用地的自然地形条件，按各种设施不同功能进行分区和组合，力求平面布置紧凑合理，节省用地，有利生产，方便管理。具体内容如下： 项目地块呈规则矩形。厂区内分为生产区和办公区。项目厂区设置1个出入口，位于项目地块东侧，出入口与吉兴路相接。项目地块中部设置2栋联合厂房，由北向南依次为储料车间、市政基础设施产品车间。项目厂区布置满足安全生产要求，人流物料顺畅，便于生产。 综上，项目平面布局合理可行。 2.5产品方案及产品规格 改建项目产品为混凝土道路路缘石和混凝土预制件，方案见表2-3。 表2-3 项目产品方案 序号 产品名称 改建前产能 改建后产能 备注 1 混凝土道路路缘石 50万块/年 50万块/年 改建前后不变 2 混凝土预制件 25万立方米/年 25万立方米/年 改建前后不变 2.6主要生产设备 表2-4 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 设备型号 改建前设备数量（台/套） 改建后设备数量（台/套） 备注 1 成型机 / 2 2 不变 2 切断机 Φ7.1-Φ12.6 1 1 不变 3 压力机 / 1 1 不变 4 脱模机 2*5型 1 1 不变 5 叉车 7T 2 4 新增2台 6 商用混凝土搅拌设备 HZS240C8H 0 2 新增2台 7 道路路缘石生产设备 / 1 1 不变 8 制管机生产线 ¢300-¢1500*2米 2 1 不变 9 装配式检查井生产线 ¢300-¢1500*2米 6 1 不变 10 运输车 40T 1 2 不变 11 电动单梁起重机 30T 1 2 不变 12 地磅 20T 1 1 不变 13 装载车 50型 1 1 不变 2.7原辅材料及资源能源消耗 （1）项目原辅料种类及年耗量 表2-5 项目主要原辅材料消耗情况一览表 序号 原辅材料名称 性状 改建前年耗量（万t/a） 改建后年耗量（万t/a） 一次最大暂存量 周转 周期 暂存 位置 1 商品混凝土 固态 47.4t/a 0t/a 10000t 7d 原料区 2 黄沙 粉状 0t/a 37.5 t/a 100t 14d 3 石料 固态 0t/a 5t/a 6000t 5d 4 水泥 液态 0t/a 7.5t/a 60t 36d （2）项目资源能源消耗情况 表2-6 项目资源能源消耗情况一览表 序号 名称 改建前年耗量 改建后年耗量 备注 1 水 3180m3/a 10980m3/a 市政供水管网供给 2 电 10kw·h/a 10kw·h/a 市政供电电网供给 2.8水平衡 本次改建项目不新增劳动定员，改建后全厂水平衡见表2-10和图2-2。 表2-10 项目改建后全厂水平衡一览表 名 称 用水标准 用水量 排水量 职工生活用水 100人 50L/(人·d) 5m3/d，1500m3/a 4m3/d，1200m3/a 食堂用水 20L/人/餐 2m3/d，600m3/a 1.6m3/d，480m3/a 绿化用水 / 1.6m3/d，480m3/a 0m3/d，0m3/a 洒水降尘用水 / 2m3/d，600m3/a 0m3/d，0m3/a 喷淋用水 / 4m3/d，1200m3/a 0m3/d，0m3/a 冲洗平台用水 / 2m3/d，600m3/a 0m3/d，0m3/a 生产用水 / 20m3/d，6000m3/a 0m3/d，0m3/a 合计 36.6m3/d，10980m3/a 5.6m3/d，1680m3/a 图2-2 项目改建后全厂水平衡图 （t/d） 2.9工作制度及劳动定员 本次改建项目不新增劳动定员。全年工作日为300天，一班制，每班8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.10项目施工期工艺流程及产污环节 主要工艺过程和产污环节见下图： 图5-1 施工期建设流程及产污节点框图 （1）基础工程 建设项目基础工程主要为场地的清理、平整、土方（挖方、填方）和夯实。 （2）主体工程 建设项目主体工程主要为钻孔、灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。该工段工期较长，主要污染物为商砼浇筑时产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 （3）装饰工程 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。 为防止减少施工的污染，建筑方应做到以下几个方面： ①施工阶段采用砂、石、砖、水泥、商品混凝土、预制构件和新型墙体材料等，其放射性指标限量应符合标准要求。涂料胶粘剂、阻燃剂、防水剂、防腐剂等的总挥发性有机化合物（TVOC）和游离甲醛含量应符合规定的要求。 ②室内装修时，应采用无污染的“绿色装修材料”和“生态装修材料”，使其对人类的生存空间、生活环境无污染。 （4）设备安装 包括搅拌机、污水雨水管网铺设等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 2.11改建后项目工艺流程及产排污环节 改建后生产工艺流程如下： 图2-3 运营期改建项目生产工艺流程及产污环节流程图 工艺流程说明： （1）搅拌：黄沙、石料等原材料进入计量料仓，经电子配料秤在料仓底进行配料，水泥在库底计量配料，各类材料按不同顺序进入搅拌机，搅拌用水计量后分次进入搅拌机进行搅拌。此工序产生配料、搅拌粉尘G、噪声N。 （2）钢筋装模：按要求的钢丝数量和位置进行入模，并检查确认每个安装位置和数量是否准确。 （3）灌注、养护成型：将外购的商品混凝土灌注于对应的混凝土路缘石或预制品模具里，在自然状态下静止养护成型，养护过程喷洒少量水保持路缘石或预制品表面湿润，防止开裂。 （4）脱模：拆去成型的路缘石或预制品模具，模型人工涂隔离剂后用行车运回装模车间用于下一批次产品的装模。 （5）检验及成品堆放：对脱模后的产品进行检验，合格产品运到成品堆场，自然进行养护。 2.12本项目产污环节汇总 根据以上工艺流程分析，本项目运营期主要污染因子、产生环节及拟定的环保措施分析见下表所示。 表2-12 改建项目运营期产污节点一览表 污染类别 产生工序 主要污染因子 废气 原料（水泥）入仓过程 颗粒物 配料及搅拌 颗粒物 给料及输送 颗粒物 车辆运输 颗粒物 废水 改建后不新增废水产生 噪声 机械设备噪声 固废 新增布袋收集粉尘，收集后回用于生产 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目概况 淮南市市政工程公司成立于1992年12月17日，注册地位于安徽省淮南市经济开发区吉兴路与明珠西路交叉口，从事市政公用工程、园林绿化、房屋建筑工程、建筑智能化工程、城市道路照明工程、土石方工程、管道工程、土地整理、房地产开发、混凝土预制构件及预拌商品混凝土的生产。现有项目于2017年2月委托安徽显闰环境工程有限公司编制了《淮南市市政工程公司生产基地项目环境影响报告表》，并于2017年6月27日取得原淮南市环境保护局经济开发区分局关于项目批复（批复文号：淮环开表批[2017]15号）。2019年8月1日通过了阶段性竣工环境保护验收。原有项目环评履行手续情况如下： 表2-13 原有项目环评履行情况 序号 时间 文件手续 审批部门及批复文号 验收情况 排污许可执行情况 1 2017年2月 《淮南市市政工程公司生产基地项目环境影响报告表》 原淮南市环境保护局经济开发区分局 已通过自主验收 已履行手续 2、现有项目工艺流程 图2-4 现有项目生产工艺流程图 3、现有项目产排污情况 （1）废气 该项目营运过程中无生产工艺废气，主要大气污染物为食堂油烟。 本项目食堂平均就餐人数为100人/d，食用油消耗以每人每餐10g计，则食用油用量为1000g/d，300kg/a，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，本次评价挥发量以2%计。本项目油烟产生量为20g/d，6kg/a，浓度约为3mg/m3。食堂油烟废气经安装使用油烟去除率不低于75%的油烟净化装置处理后引至食堂楼顶排放，年排放油烟量为1.5kg，最大排放浓度0.75 mg∕m3。 （2）废水 项目投入使用后，主要用水包括员工生活用水、食堂用水、厂区洒水降尘用水和绿化用水。项目日用水量10.6，年总用水量3180t。 项目员工100人，不安排住宿，工作人员按50L/d·人计，生活用水量5t/d，项目设有食堂，食堂提供一日一餐，用餐人数约为100人，用水定额按20L/人/餐，则食堂用水量为2t/d。 厂区洒水降尘用水约2t/d，绿化用水按0.5(L/m2•d)计，厂区绿化面积约3200平方米，则绿化用水量为1.6 t/d。 项目厂区洒水降尘用水和绿化用水完全消耗，项目产生的污水主要为办公生活污水和食堂废水，废水产生系数按80%计算，则日废水产生量5.6t，年产生废水1680t。 （3）噪声 项目噪声主要为生产设备及辅助设备运行噪声。根据企业提供的《淮南市市政工程生产基地项目阶段性竣工环境保护验收监测报告表》，其中厂界噪声排放监测结果见下表。 表2-14 厂界噪声排放例行监测结果 单位：dB（A） 检测点位 2019年7月16日 2019年7月17日 （单位：dB(A)） 昼间 夜间 昼间 夜间 ▲1 55.7 43.6 54.3 43.7 ▲2 54.2 42.9 55.9 40.8 ▲3 53.9 41.7 50.8 44.6 ▲4 52.8 40.8 52.6 47.2 由上表可知，现有项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 （4）固废 现有项目产生的固体废弃物主要是金属固废，年产量约为0.5t出售给废物回收部门；厂区工作人员办公、生活产生的生活垃圾，年生活垃圾产生量为15t/a，生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理。项目固废具体产生及处置情况详见下表。 表2-15 现有项目固废产生及处置情况表 序号 主要固废名称 产生量 处置方式 1 生活垃圾 15t/a 环卫部门统一处理 2 钢筋固废 0.5t/a 出售 由上表可知，项目固废均能得到有效处置，实现“零”排放。 4、现有项目污染物排放量汇总 现有项目污染物排放量汇总详见下表。 表2-16 现有项目污染物排放量汇总 类别 污染物 排放量 单位 废气 食堂油烟 1.5 t/a 废水 废水量 1680 t/a CODcr 0.454 t/a 氨氮 0.045 t/a 固废 一般固废 0 t/a 危险废物 0 t/a 职工生活垃圾 0 t/a 5、现有项目环评批复执行情况 现有项目环评批复落实情况详见下表。 表2-17 项目环评批复落实情况 序号 环评批复要求 实际落实情况 1 水污染防治措施：项目运营期采取雨、污分流。项目产生食堂废水经隔油池预处理、生活污水经化粪池预处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准，经开发区污水管网排入淮南市首创第一污水处理厂处理后达标排放。 项目内生产车间及食堂未建设，项目运营期采取雨、污分流。生活污水经化粪池预处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准，经开发区污水管网排入淮南市首创第一污水处理厂处理后达标排放。 2 大气污染防治措施：食堂油烟安装油烟净化装置，经管道引至楼顶处理后达标排放。 项目内生产车间及食堂未建设，目前采取地面硬化，定期洒水抑尘 3 噪声污染防治措施：项目生产设备须选用低噪声设备并合理布局，项目运营排放的机械噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 项目内生产车间及食堂未建设，8层市政基础设施产品车间设置了门窗隔声，监测期间，厂界噪声能够达标排放。 4 固废污染防治措施：生活垃圾委托环卫部门统一收集处理；废钢筋回收外售。 生活垃圾委托环卫部门统一收集处理 6、现有项目存在问题及解决措施 据调查，现有项目运行至今，已按照环评履行各项环保措施，当地环境管理部门未接到有关的投诉信息，企业方也已证实，运行期间，没有附近企业员工或居民来厂内反应环境污染问题。 |

# 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 1.1空气环境质量达标区判定及基本污染物环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。故本次评价采用淮南市生态环境局发布的《2020年淮南市环境质量状况公报》，环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。项目所在区域空气质量现在评价结果见下表。 表3-1 项目所在区域空气质量现在评价结果一览表 污染物 年评价指标 环境公报浓度数据 标准值 达标情况 SO2 年平均质量浓度 10μg/m3 60μg/m3 达标 NO2 年平均质量浓度 28μg/m3 40μg/m3 达标 CO 24小时平均质量浓度 1.1mg/Nm3 4mg/Nm3 达标 O3 日最大8小时平均 160μg/m3 160μg/Nm3 达标 PM10 年平均质量浓度 76μg/m3 70μg/Nm3 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 48μg/m3 35μg/Nm3 不达标 二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2)、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物（PM10年均浓度和细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准0.08倍和0.37倍。市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2)、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度和臭氧（O3）。日最大8小时平均第90百分位浓度分别较上年减少28.6%、0%、16.8%、10.1%、0%、7.5%。 污染物空间分布：田家庵区师范学院、经开区益益乳业工业园、谢家集区政府、八公山区政府、潘集区政府、毛集区焦岗湖风景区管理处（参照点，不参与全市均值评价）、凤台县青少年活动中心（省控点，不参与全市均值评价）、寿县东门空气自动站（省控点，不参与全市均值评价）、大通区法院（市控点，不参与全市均值评价）和高新区（市控点，不参与全市均值评价）共10个环境空气质量自动监测子站的二氧化硫（SO2）年均浓度、二氧化氮（NO2)年均浓度、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度和臭氧（OQ日最大8小时平均第90百分位浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。八公山区政府自动监测子站可吸入颗粒物（PM10）年均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其他各环境空气质量自动监测子站可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）年均浓度，均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 可吸入颗粒物（PM10）年均浓度超标倍数从大到小依次为：潘集区政府0.16倍、经开区益益乳业工业园0.14倍、大通区法院0.11倍、田家庵区师范学院0.10倍、高新区0.09倍、凤台县青少年活动中心0.03倍、谢家集区政府0.02倍、寿县东门空气自动站0.01倍、毛集区焦岗湖风景区管理处0.01倍、八公山区政府0倍；细颗粒物（PM2.5）年均浓度超标倍数从大到小依次为：潘集区政府0.60倍、高新区0.50倍、八公山区政府0.39倍、凤台县青少年活动中心0.35倍、经开区益益乳业工业园0.31倍、田家庵区师范学院0.29倍、谢家集区政府0.27倍、寿县东门空气自动站0.22倍、大通区法院0.22倍、毛集区焦岗湖风景区管理处0.18倍。 2020年空气质量综合指数4.60,环境空气质量优良天数比例为72.7%。空气质量综合指数与上年相比降低10.2%,优良 天数比例比上年增加10.8个百分比。 区域SO2、CO、NO2满足环境质量要求，PM10、Pm2.5、O3出现超标，本项目所在区域属于不达标区域；淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措，2018年12月28日发布《关于转发（安徽省大气办关于开展打赢〈蓝天保卫战三年行动计划〉2018年实施情况自查的函）的函》（淮大气办[2018]193号）；2018年12月18日发布《关于进一步开展全市生活散煤治理工作的通知》（淮大气办[2018]192号）；2018年12月25日发布《关于转发《关于继续加强秸秆禁烧工作的紧急通知》的通知》（淮大气办[2018]194号）；2018年12月29日《关于印发2019年临时特别管控工业企业清单的通知》（淮大气办[2018]199号）；为确保淮南市大气污染防治工作有效推进，根据《淮南市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动实施方案》（淮环委办〔2018〕204号）要求，根据《淮南市大气污染防治行动计划实施方案》等工作文件，淮南市通过集中专项整治“小散乱污”企业、企业清洁生产技术改造、小锅炉升级改造、燃煤机组超低排放改造，整治散装物料堆场，督促企业完成挥发性有机物整改任务，强化建筑施工扬尘监管，加强道路扬尘清理、责令餐饮油烟单位安装油烟净化装置，取缔室外露天烧烤点，开展秸秆禁烧，淘汰黄标车，禁限放烟花爆竹等措施改善环境空气质量。 2、地表水环境质量 项目污水接管入淮南经济技术开发区工业污水处理厂，经污水处理厂处理达标后排入淮河。项目地表水体为淮河。 2020年，全市地表水21个监测断面(点位)中I〜III类水质比例为76.2%,无劣V类水质，总体水质状况为良好。比上年增加9.2个百分点，水质状况由轻度污染转为良好，水质向好趋势。 （1）河流 市辖淮河干流及其支流16个监测断面中I〜III类水质比例81.2%，与2019年相比水质比例增加5.2个百分点，无劣V类水质，总体水质良好。 主要超标断面为枣林涵、中心沟和木台沟断面，水质均劣于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水质标准，为V类水质，主要超标因子为高锰酸盐指数、总磷、化学需氧量和氨氮。 （2）湖泊 全市湖泊5个监测点位I~III类水质比例60%，无劣V类水质，与2019年相比水质有所好转。 2020年，瓦埠湖点位、船墩和陶店渡口点位水质评价指标年平均浓度值均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准，综合营养状态均为轻度富营养。 2020年，高塘湖水质评价指标年平均浓度值劣于III类标准，符合IV类标准，综合营养状态为轻度富营养。主要超标因子为化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数。 2020年，焦岗湖水质评价指标年平均浓度值劣于III类标准，符合IV类标准，综合营养状态为轻度富营养。主要超标因子为化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数。 3、声环境质量现状 根据《声环境质量标准》（GB096-2008）中有关规定，委托安徽尚德谱检测技术有限责任公司于2021年8月8日、9日对厂界外1m处进行声环境质量现状监测，拟建区域声环境监测结果，见表3-2。 表3-2环境噪声现状监测结果统计表单位：LeqdB(A) 测点编号 东 南 西 北 标准值 监测结果 Leq(A)dB 2021年8月8日 昼 55 54 52 53 65 夜 44 44 43 42 55 2021年8月9日 昼 54 53 52 54 65 夜 43 44 42 43 55 从监测结果来看，项目区声环境质量现状均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类声功能区要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场踏勘，项目厂界西南角为中心，东西方向为X坐标轴、南北方向为Y 坐标轴，500m范围内无大气环境保护目标，厂界外 50 米范围内无声环境保护目标；厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标；项目利用现有闲置厂房，不新增占地，无生态环境保护目标。 表3-3 环境保护目标一览表 环境要素 环境保护目标名称 相对厂址坐标/m 保护对象 相对厂界距离（m） 相对厂址方位 环境功能区 X Y 大气环境 / / / / / / 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准 地表水环境 淮河 河流 6564 北 《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质 声环境 厂界外 50 米范围内无声环境保护目标 《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类区标准 地下水环境 厂界外 500 米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 生态环境 项目不新增占地，无生态环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 项目改建后，粉尘排放执行安徽省《水泥工业大气污染排放标准》（DB 34/3576-2020）表1中排放限值和无组织排放监控浓度限值，详见下表： 表3-4 大气污染物排放标准 污染物 名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 排放标准 监控点 浓度限值 颗粒物 10 厂界外下风向监控点 0.5 安徽省《水泥工业大气污染排放标准》（DB 34/3576-2020） 2、水污染物排放标准 项目生产用水部分蒸发，部分进入产品中不外排，不新增废水。现有项目废水接管入淮南经济技术开发区工业污水处理厂，执行淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准；污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。具体标准值见表3-5。 表3-5 主要水污染物排放限值 单位：mg/L 项目 标准 CODcr BOD5 SS NH3-N TP 经开区污水处理厂接管标准 370 90 210 40 5 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 50 10 10 5 0.5 3、噪声排放执行标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，详见表。 表3-6 厂界环境噪声排放标准 单位：Leq[dB(A)] 类别 昼间 夜间 标准来源 施工期 70 55 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 运营期 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 4、固体废物 项目中的一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋 污染控制标准》（GB18599-2020）中的标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的标准要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发[2017]19号），“十三五”期间废气总量控制污染物共四项：二氧化硫、氮氧化物、烟、粉尘、VOCs。 根据本项目工程分析计算，生活废水经化粪池处理后通过市政污水管网送至淮南经济技术开发区工业污水处理厂深度处理，在污水处理厂总量调控范围内，无需申请总量指标。 项目废气总量控制指标为烟（粉）尘。 项目改建后总量控制指标详见下表： 表3-7 项目改建前后总量指标 （t/a） 因子 改建前批复总量指标 改建后总量指标 增减量 烟（粉）尘 1.5 1.684 +0.184 本项目“以新带老后”全厂有组织废气烟（粉）尘排放量1.684t/a，建议以此作为总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期 4.1.1大气环境影响分析 施工期对大气环境的影响主要表现为施工扬尘、施工机械排放的尾气。 施工期扬尘为无组织、间歇式排放的面源，扬尘量变化较大，由于项目的土建工程量较小，类比分析，在下风向200m范围内有风条件下，施工场地造成的扬尘污染对环境空气中TSP浓度贡献超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日均浓度值0.30mg/m3。 为减轻本项目施工期扬尘对周围环境的影响，施工单位应根据《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准》（试行）、《淮南市扬尘污染防治管理办法》和《淮南市建设工程文明施工管理办法》等相关依据的要求做到： ①晴天或无降水时，对施工场地易产生二次扬尘的作业面（点）、道路进行洒水，对进出车辆限速以减少二次扬尘。 ②粉尘物料输送过程各连接处必须严密。 ③在不影响施工的前提下，尽量降低设备出料的落差。 ④加强物料转运、使用的管理，合理装卸、规范操作。 ⑤定期清理施工场地内道路、物料堆置场院地的尘埃及杂物并外运。 ⑥设置施工屏障或砖砌篱笆围墙，在施工现场周围应按规定修筑防护墙及安装遮挡设施，实行封闭式施工。 ⑦对各类扬尘，分别采取进出车辆冲洗、路面铺装、洒水、清扫、设防尘网、材料堆放遮盖、覆盖防尘网（布）或喷洒化学抑尘剂等措施。 ⑧运送散装物料的车辆要用蓬布遮盖，防止物料飞扬。对运送砂石、土料的车辆，应限制超载，不得沿途撒漏。 ⑨要在开工前制定建筑施工现场扬尘控制措施，对施工现场实施封闭围挡、道路硬化。 ⑩安装渣土运输车辆GPS定位系统，严格实施密闭运输，落实冲洗保洁措施。 ⑪施工现场围挡设置应符合以下要求： a.施工现场必须采用连续、密闭围挡，高度不得低于1.8米，围挡临城镇主干道时高度不得低于2.2米；各类管线敷设工程，其边界应设1.5米以上的封闭式或半封闭式路栏； b.围挡应选用彩钢板、砌体等硬质材料，不得使用彩色编织布、竹笆或安全网等易变形材料； c.围档底边应当封闭，不得有泥浆外漏； d.在软土地基上、深基坑影响范围内、城市主干道、流动人员较密集地区及高度超过2m的围挡应选用彩钢板围挡；彩钢板围挡应满足设计和规范要求； e.围挡落尘应当定期清洗，保证施工工地周围环境整洁。 ⑫严格执行“六个100%”。认真落实施工区域100%围挡、施工道路100%硬化、裸土和物料堆放100%覆盖、施工场地100%洒水清扫、出门车辆100%冲洗、渣土车辆100%密闭运输“六个100%”要求，未落实到位的不得施工。 通过采取以上措施，项目三期建设的施工期粉尘对周围环境影响较小，且项目施工期时间较短，施工产生的废气影响在施工结束后即可消除。 4.1.2水污染问题及对策分析 施工期水污染源主要为施工人员的生活污水。该项目施工期的生活污水较少，不会形成地表径流，少量的生活污水被蒸发或渗入地表，对周围环境影响较小。 4.1.3声环境影响分析及控制 施工机械如装载机、推土机、挖掘机等施工机械将会产生施工噪声。根据工程分析，设备噪声源强在75~85dB之间，施工期间的噪声是不可避免的，由于施工现场周边约500m内无声环境敏感点，只要采取一定的措施、合理安排作业时间，即可减轻施工噪声对环境的影响，噪声污染控制措施如下： （1） 采用较先进、噪声较低的施工设备； （2） 将噪声级大的工作尽量安排在白天，夜间进行噪声较小的施工，对主要噪声源应禁止其在夜间22∶00～6∶00和午间休息期间施工； （3） 禁止夜间运行的设备应严格执行有关规定，若必须夜间施工，须先向环保部门申报并征得许可； （4） 将有固定工作地点的施工机械采取适当的封闭和隔声措施。 采取以上措施后，建设项目在施工过程中产生的噪声会大大降低，减小施工噪声对环境的影响。 4.1.4固体废物影响分析及对策分析 根据工程分析，建筑施工过程中将产生一定量的建筑废弃物和土方，应由施工单位规范运输，及时将多余或废弃的土方和建筑垃圾清运至指定地点。施工队伍的生活垃圾不得随意丢弃，应派专人负责收集，及时运往临近的生活垃圾中转站或由环卫部门有偿定期清运，避免对周围环境产生不利影响。采取以上措施，施工期固废对环境影响较小。 施工期结束后，上述影响将消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1运营期废气环境影响和保护措施 4.2.1.1废气产、排放情况 （1）废气产生情况 本项目改建后废气主要为原料（水泥）入仓过程粉尘、配料及搅拌工序粉尘、给料及输送工序粉尘、运输车辆动力起尘，具体见下表所示。 表4-1 本项目废气产生情况一览表 序号 产生环节 污染物种类 产生浓度mg/m3 产生速率，kg/h 产生量t/a 1 水泥仓1 颗粒物 69.444 0.208 0.5 2 水泥仓2 颗粒物 69.444 0.208 0.5 3 配料、搅拌 颗粒物 703.125 7.024 16.875 （2）废气治理设施 本项目各废气治理设施如下表所示。 表4-2 本项目各废气治理设施一览表 产生环节 收集效率 治理措施 是否为可行技术 处理工艺 处理效率 水泥仓1、2 100% 仓顶脉冲布袋除尘器（TA001、TA002） 99% 是 配料、搅拌 95% 袋式除尘器（TA003） 90% 是 （3）废气排放情况 本项目各产污环节废气排放情况如下表所示。 表4-3 本项目有组织废气排放情况一览表 序号 废气污染源 废气量m3/h 排放情况 排放 形式 排气筒编号 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量 t/a 1 水泥仓1 3000 0.36 0.008 0.012 有组织 DA001 2 水泥仓2 3000 0.36 0.008 0.012 有组织 DA002 3 配料、搅拌 10000 6.7 0.067 0.16 有组织 DA003 本项目有组织废气排放情况如下表所示。 表4-4 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口 编号 污染物 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量 t/a 排放标准 标准名称 浓度限值(mg/m3) 1 DA001 颗粒物 0.36 0.008 0.012 安徽省《水泥工业大气污染排放标准》（DB 34/3576-2020） 10 2 DA002 颗粒物 0.36 0.008 0.012 3 DA003 颗粒物 6.7 0.067 0.16 一般排放口合计 颗粒物 0.184 / 有组织排放总计 颗粒物 0.184 / 本项目无组织废气排放情况如下表所示。 表4-5 本项目无组织大气污染物产排情况汇总一览表 污染源 污染物 长度（m） 宽度 （m） 初始排放高度（m） 排放速率（kg/h） 年排放量（t/a） 生产车间 颗粒物 117 88 16.2 0.07 0.169 各废气污染物排放源核算过程具体可见“4.2.1.3污染源核算过程简述”。 （4）废气排放口基本情况 本项目废气排放口基本情况信息见下表所示。 表4-6 本项目有组织废气排放口基本情况一览表 编号 排放口编号 排放口名称 排气筒底部中心坐标 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒高度(m) 排气筒出口内径(m) 烟气温度(℃) 排放口类型 排放标准 经度 纬度 标准名称 浓度限值(mg/m3) 1 DA001 1#排放口 117.082532 32.635241 43.09 20 0.3 常温 一般排放口 安徽省《水泥工业大气污染排放标准》（DB 34/3576-2020） 颗粒物：10 2 DA002 2#排放口 117.082532 32.635241 43.09 20 0.3 常温 一般排放口 3 DA003 3#排放口 117.082264 32.635306 43.09 20 0.3 常温 一般排放口 表4-7 本项目无组织废气排放基本情况一览表 序号 排放口编号 产污环节 污染物种类 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 标准名称 浓度限值(mg/m3) 1 生产 车间 配料、搅拌、给料、输送、车辆运输 颗粒物 车间顶部安装喷淋装置、厂区出入口设置冲洗平台 安徽省《水泥工业大气污染排放标准》（DB 34/3576-2020） 颗粒物：0.5 （5）本项目废气收集处理情况 根据上述内容，本项目废气收集、处理情况见图4-1所示。 图4-1 本项目有组织废气收集管线示意图 2.1.2废气环境监测计划 本项目参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847—2017）中相关要求，制定本项目废气监测计划，具体见下表所示。 表4-8 本项目废气环境监测计划一览表 类别 监测点位 监测点位 监测指标 监测频次 废气 （有组织） DA001 排气筒 颗粒物 1次/年 DA002 排气筒 颗粒物 1次/年 DA003 排气筒 颗粒物 1次/年 废气 （无组织） 厂界 厂界外下风向监控点处 1 颗粒物 1次/年 2.1.3污染源核算过程简述 本项目运营期产生的废气主要为：原料（水泥）入仓过程粉尘、配料及搅拌工序粉尘、给料及输送工序粉尘、运输车辆动力起尘。 （1）水泥仓呼吸孔粉尘 项目生产线水泥等原料经压缩空气气化后送入水泥储料罐。由于储料罐容积大，送料时粉料进入料罐后的流速突然减慢，自然进行气、灰分离，大部分粉料能够沉积落入料罐，少部分水泥随气体排出。 水泥等粉料通过槽罐车运输进厂，由槽罐车自带的空压机打入筒仓，项目水泥用量为5万t/a，分别贮存在不同原料仓（共2个）中。每罐车运输量约为60t，每车粉料打入贮罐需90分钟，空压机提供1.5 m3/min的气量。水泥入仓过程中产生的废气属间歇式排放。根据全国第二次污染源普查排污系数，存储工序粉尘产生系数为0.002%，粉尘产生量分别为0.5t/a、0.5t/a。产生的粉尘经仓顶脉冲布袋除尘器（处理效率为99%）处理后排放。则水泥仓呼吸孔粉尘有组织排放量为0.005t/a，排放速率为0.002kg/h，排放浓度为0.694mg/m3。 （2）配料、搅拌工序粉尘 本项目在配料、投料及搅拌过程将产生一定量的粉尘。根据全国第二次污染源普查排污系数，混料工序粉尘产生系数为0.00375%，本项目黄沙、石料用量为45万吨，则粉尘产生量16.875t/a。搅拌系统粉尘由设置在搅拌机上方的集气罩收集，通过袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放（收集效率以95%计、处理效率以99%计）。有组织排放量为0.16t/a，排放速率为0.067kg/h，排放浓度为6.7mg/m3。车间上方采用喷淋装置抑尘，可有效防止粉尘飞扬，同时大部分飞扬粉尘由于封闭车间的阻隔，自然沉降，无组织粉尘控制效率可以达到80%以上，则原料仓库无组织排放量为0.169t/a，排放速率为0.07kg/h。 （3）给料、运输工序粉尘 根据建设单位提供的技术资料，水由管道提升至搅拌机附近的水槽内，并与水泥等以螺旋输送机供料，项目各生产工序原料的投料、计量、输送等方式均为密闭式。其他原料以封闭式送至集料秤供料，称料后由输送带进入集料合料斗，再通过集料合料斗投至搅拌机机，项目集料的输送、计量均为封闭式，因此，该过程产生的粉尘量较小。本次评价对上述工段粉尘产生量不进行具体定量分析。 （4）交通运输扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列公式计算： Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目车辆在厂区内行驶距离按 100m 计，平均每天发车空、重载各 50 辆次；空车重约 10.0t，重车重约 30.0t，以速度 20km/h 行驶，根据本项目的情况，项目要求厂区道路、地面硬化，且道路及硬化地面必须保持完好、清洁；配备洒水车辆，宜选用洒水、冲洗、吸尘功能专业保洁车辆；厂区出入口设置冲洗平台和雾炮喷雾装置，车辆进出进行冲洗；运输车辆加盖篷布封闭运输；运输过程限制车速，严禁超速、超载，车辆在行驶时不得产生可见扬尘。 基于如上情况，该过程产生的粉尘量较小。本次评价对上述工段粉尘产生量不进行具体定量分析。 4.2.1.4污染物达标排放情况 根据工程分析，项目废气具体排放情况详见下表： 表4-9 项目建成后有组织废气产生和排放情况一览表 排气筒 产污环节 风量m3/h 污染物名称 产生情况 排放情况 处理措施 产生浓度mg/m3 产生速率kg/h 产生量t/a 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量t/a DA001 水泥仓 3000 颗粒 物 69.444 0.208 0.5 0.36 0.008 0.012 仓顶脉冲布袋除尘器处理后后20m高空排放 DA002 水泥仓 3000 颗粒 物 69.444 0.208 0.5 0.36 0.008 0.012 仓顶脉冲布袋除尘器处理后20m高空排放 DA003 配料、搅拌 10000 颗粒物 703.125 7.024 16.875 6.7 0.067 0.16 袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放 综上，项目生产过程中各工序颗粒物排放满足安徽省《水泥工业大气污染排放标准》（DB 34/3576-2020）表1中排放限值。且项目颗粒物采取布袋除尘器处理，符合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847—2017）中相关处理要求。同时，通过对车间顶部安装喷淋设施，建设废气颗粒物无组织排放满足安徽省《水泥工业大气污染排放标准》（DB 34/3576-2020）无组织排放监控浓度限值。 4.2.1.5本项目废气排放环境影响 本项目有组织废气来源于原料（水泥）入仓过程、混料工序产生的粉尘；给料及输送工序、运输车辆动力起尘，通过有效的收集、处理措施，各废气均可得到有效控制，根据上述数据可知，各股废气均能达标排放，外排废气对周边大气环境影响不明显。 4.2.1.6环境环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度贡献值超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准，本项目可不需设大气环境防护距离。本项目排放废气污染物颗粒物可能对周边环境产生一定的影响，本次评价建议项目周边设置50m环境防护距离，根据现场勘查，项目50m环境防护距离内无居民住宅、学校、医院等环境敏感目标，能够满足环境防护距离要求。且本次环评对防护距离内的用地提出要求：在本项目防护距离范围内不宜规划学校、医院、居民住宅等对本项目产生的废气污染物敏感的建设项目。 4.2.2运营期废气水环境影响和保护措施 4.2.2.1废水污染物源强分析 项目改建后不新增员工及占地面积，生活用水、食堂用水、绿化用水及洒水降尘用水与原有项目一致。本项目新增喷淋用水、冲洗平台用水及生产用水。 （1）喷淋用水 厂房顶部设置喷淋装置，车辆进出口需要设置雾炮喷雾，用水量约 4m3/d （1200m3/a），其全部进行挥发损耗，无废水排放。 （2）冲洗平台用水及产污 原料和产品的运输车辆在进出厂区时，车体不清洁，车轮挂带泥沙，产生扬尘会 影响厂区周围环境质量，每次车辆进出厂需对运输车辆进行冲洗，车辆冲洗水量大致 为 0.02m3/台·次，每天大约运输100 辆次，车辆冲洗用水量约 2m3/d，废水产生量按 85% 计算，则冲洗废水产生量1.7m3/d，主要污染因子为 SS，经沉淀池沉淀处理后循环使用。 （3）生产用水 项目生产过程中需要加水搅拌，用量约为20m3/d，6000m3/a，全部进入产品中不外排。 表4-10 项目给排水量一览表 名 称 用水标准 用水量 排水量 职工生活用水 100人 50L/(人·d) 5m3/d，1500m3/a 4m3/d，1200m3/a 食堂用水 20L/人/餐 2m3/d，600m3/a 1.6m3/d，480m3/a 绿化用水 / 1.6m3/d，480m3/a 0m3/d，0m3/a 洒水降尘用水 / 2m3/d，600m3/a 0m3/d，0m3/a 喷淋用水 / 4m3/d，1200m3/a 0m3/d，0m3/a 冲洗平台用水 / 2m3/d，600m3/a 0m3/d，0m3/a 生产用水 / 20m3/d，6000m3/a 0m3/d，0m3/a 合计 36.6m3/d，10980m3/a 5.6m3/d，1680m3/a 本项目水平衡图如下： 图4-2 本项目水量平衡图（单位：m3/d） 4.2.2.2废水污染物种类 项目废水主要为生活污水、食堂废水及冲洗废水，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N等。项目废水污染物产生情况见下表： 表4-11废水水质指标 单位：mg/l（pH除外） 种类 PH CODcr BOD5 SS 氨氮 色度 生活废水、食堂废水 6~8 300 200 250 30 / 冲洗废水（不外排） / / / 300 / / 4.2.2.3污水处理措施分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847—2017），项目生活污水及食堂废水产生量为5.6m3/a，主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N、SS，可满足淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管要求。本项目生活废水经化粪池处理、食堂废水经隔油池处理后排放浓度满足淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管要求。 4.2.2.4废水排放情况 本项目废水排放情况如下表所示。 表4-12 本项目废水排放情况一览表 废水类别 污染物 种类 废水排放量 污染物排放情况 排放 方式 排放 去向 排放 规律 排放浓度mg/L 排放量t/a 综合废水 COD 1680 270 0.454 间接 排放 外排至淮南经济技术开发区工业污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 BOD5 68 0.114 SS 116 0.195 氨氮 27 0.045 4.2.2.5废水排放口情况 本项目废水排放口情况如下表所示。 表4-13 本项目废水排放口设置情况一览表 序号 排放口编号 排放口名称 排放口类型 排放口地理位置 排放标准 经度 纬度 标准名称 浓度限值mg/L 1 DW001 废水总排口 一般排放口 116°47′34.62″ 30°45′59.24″ 淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准 COD 370 BOD5 90 SS 210 氨氮 40 4.2.2.6废水环境监测计划 本项目参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847—2017）中相关要求，制定本项目废水监测计划，具体见下表所示。 表4-14 本项目废水环境监测计划一览表 类别 监测点位 监测点数 监测因子 监测频次 废水 厂区污水总排口 1 流量、pH、COD、氨氮、BOD5、SS、动植物油 1次/年 4.2.2.7污染物达标排放情况 本项目废水种类主要包括生活污水、食堂废水，生活污水经化粪池收集预处理后以及循环冷却水、试压废水可达到淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准，通过市政污水管网接管入淮南经济技术开发区工业污水处理厂深度处理，排放至淮河。 4.2.2.8废水接管处理可行性分析 （1）建设项目废水被接纳的可行性分析 淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）主要为淮南经济技术开发区配套，2020年建成并投入试运行，该厂目前运行良好，出水可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准后排放，对淮河淮南段的水环境质量影响较小。 ①处理规模的可行性 淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）收水范围主要包括淮南经济技术开发区的工业废水和生活污水及大通区的工业废水和生活污水（大通区的的废水站处理总量的10%），设计处理能力3万t/d。采用“水解酸化+Bardenpho工艺+芬顿氧化+混凝沉淀+复合滤料滤池+次氯酸钠消毒处理工艺”。设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准，出水水质达标后通过撇洪沟排入大涧沟排污渠，最终排入淮河。 本项目所在区域在淮南经济技术开发区工业污水处理厂服务范围内，本次项目不新增废水，废水外排量为5.6t/d，占淮南经济技术开发区工业污水处理厂设计处理能力3万t/d的0.019%，从水量上来讲，项目废水接管进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）可行。污水处理厂的处理能力远远大于污水产生量，因此本项目产生的污水不会对污水处理厂造成较大冲击影响。 ②工艺及接管标准上的可行性分析 建设项目产生的生活污水和食堂废水经预处理后接管浓度满足开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）接管标准，且项目水质简单，污水中不含有对污水处理工艺造成不良影响的污染物，不会对淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）的处理造成冲击，因此项目废水接管排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）集中处理可行。 （2）管线、位置落实情况及时间对接情况分析 项目所在地管网已经完成建设，因此，从时间、管线、位置落实情况上分析项目污水接管排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）是可行的。 从以上的分析可知，淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）有能力接纳本项目废水，污水处理工艺能够实现建设项目废水达标排放，污水处理方案可行。 4.2.3运营期噪声环境影响和保护措施 4.2.3.1噪声预测影响分析 本项目位于安徽省淮南市经济开发区明珠西路北侧，吉兴路西侧，区域内声环境属3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 （1）噪声源强预测 本项目营运期噪声主要是机加工生产设备运行噪声。噪声源强如下： 表4-15 项目噪声源强一览表 序号 噪声源 数量(台) 噪声源强(dB(A)) 持续时间 位置 治理措施 降噪效果 dB(A) 1 成型机 2 65~75 昼间 生产车间 选用低噪声设备，设置减振机座，加装减震弹簧和橡皮垫等减振降噪措施，同时车间隔声 15~20 2 切断机 1 65~75 15~20 3 压力机 1 65~75 15~20 4 脱模机 1 65~75 15~20 5 商用混凝土搅拌设备 2 70~80 15~20 6 道路路缘石生产设备 1 70~80 15~20 7 制管机生产线 1 70~80 15~20 8 装配式检查井生产线 1 70~80 15~20 9 电动单梁起重机 2 70~80 15~20 10 装载车 1 65~75 15~20 （2）噪声预测 采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中的工业噪声预测模式。 ①某个室内声源在靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：r1---室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m R---房间常数； Q---方向性因子，无量纲值。 ②所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli（T）---靠近围护结构出产生的i倍频叠加声压级，dB； Lplij---室内J声源i倍频带的声压级，dB； N---室内声源总数 ③在室内近似为扩散声场时，靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）---靠近围护结构处室外N个声源产生的i倍频带叠加声压级，dB； TLi---围护结构处i倍频带的隔声量，dB； ④将室外声源的声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）外的等效声源的倍频带的声功率级Lw： ⑤已知声源的倍频带声功率级（从1.63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级Lp（r）可按下式计算： Lw----倍频带声功率级，dB（A）； Dc----指向性校正，dB； Adiv----声波几何发散引起的A声级衰减量，dB（A）； Abar----声屏障引起的A声级衰减量，dB（A）； Aatm----空气吸收引起的A声级衰减量，dB（A）； Agr----地面效应引起的A声级衰减量，dB（A）； Amisc----其他多方面效应引起的A声级衰减量，dB（A）； ⑥预测点的A声级LA（r），可利用8个倍频带的声压级按下列公式计算得出： ⑦项目声源在预测点的等效声级贡献值计算：设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi,在T时间内该声源工作时间为ti：第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（LeqX）为： 噪声防治措施 建议企业选用低噪声的设备，在高噪声设备底部增设防震垫，并加强设备维护。经上述措施处理后，再经建筑物隔声、空气吸收等因素联合作用。 （4）预测结果 本环评分别对东、南、西、北侧厂界进行预测，则各受声点预测计算结果见下表： 表4-16 项目噪声贡献值预测表（单位：dB(A)） 预测点编号 方位 本项目 贡献值 标准值 评价结果 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 北厂界 41.5 65 55 达标 达标 2# 东厂界 37.5 达标 达标 3# 南厂界 31.8 达标 达标 4# 西厂界 22.9 达标 达标 由上表可见，本项目运营期后各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 为最大限度降低噪声对区域环境的影响，评价建议采取以下措施： ①选用低噪声设备：在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 ②生产设备均应布置于厂房内，机械设备产生的机械噪声，采取基础减震，厂房隔声，减小机械设备噪声对环境的影响； ③加强管理，定期维护、保养机械设备及降噪设备，加强润滑，确保各种设施正常运转。 本项目高噪声设备经采取相关的对策措施后，厂界噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，达标排放，对声环境影响较小。 4.2.3.2噪声环境监测计划 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》中噪声管控要求，特提出如下监测方案。 表4-17 本项目噪声环境监测计划一览表 类别 监测点位 监测点位 监测因子指标 监测频次 噪声 厂界外1m 厂界四周 等效声级 1次/年 4.2.4运营期固体废物环境影响和保护措施 4.2.4.1固废产生及处置情况 改建项目固体废物新增除尘器粉尘，其他固废与原有项目一致。 （1）除尘器粉尘 经上文分析，本项目除尘器收集粉尘约为17.691t/a，回用于生产。 本项目固废产生及处置情况见下表所示。 表4-18 本项目固废产生情况一览表 序号 产生 环节 固废 名称 属性 主要有毒有害物质名称 物理性状 环境危险特性 年度产生量t/a 废物 类别 废物 代码 1 生产过程 钢筋固废 一般固废 / / 固态 / 0.5 2 废气治理 布袋收集粉尘 一般固废 / / 固态 / 17.691 3 员工日常生活办公 生活垃圾 一般固废 / 果皮纸屑等 固态 / 0.5 本项目固废处置利用情况如下表所示。 表4-19 本项目固废处置利用情况一览表 序号 固废名称 属性 废物 类别 废物 代码 贮存 方式 利用处置方式和去向 利用或处置量t/a 1 钢筋固废 一般固废 / / / 外售 0.5 2 布袋收集粉尘 一般固废 / / / 回用于生产 17.691 3 生活垃圾 一般固废 / / 垃圾桶储存 交由环卫部门处理 0.5 4.2.4.2固废环境管理要求 （1）一般固废环境管理要求 项目一般工业固废应按照相关要求分类收集贮存，暂存场所应满《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等规定要求。 1）贮存、处置场的建设类型，必须与拟堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 2）贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 3）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 本项目严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），一般工业固废收集后由厂区内叉车运送至一般固废仓库分类、分区暂存。 综上所述，在严格落实本环评提出的各类废物处置措施，项目固废均能够得到妥善处理处置或综合利用，不会对周边外环境造成不利影响。 4.2.5地下水、土壤 厂区排水为雨污分流制，厂区雨水由道路雨水口收集后汇入厂区雨水管道，进入沉淀池，处理后用于车辆冲洗用水；厂内生活污水经化粪池处理、食堂废水经隔油池处理后接入市政污水管网。因此，正常工况下项目不会通过污水排放对地下水造成显著不利影响。项目产生的固体废物资源化、无害化处理，对外环境影响较小。 本项目在建设过程中，应严格落实本环评提出的“分区防渗”要求，各单元防渗层满足相应控制标准要求，能有效防止固废下渗污染地下水、土壤。 表4-20 厂区各工作区防渗要求 防渗级别 工作区 防渗工艺 备注 一般防渗区 生产车间 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 已建设 4.2.6环境风险 项目不存在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的风险物质，无有毒有害和易燃易爆等危险物质，运营过程中环境风险较小。 项目主要采取以下风险防范措施： ①公司应建立一套完整的管理和操作制度，并定期根据实际情况及出现的问题进行修订和检查。 ②易燃物品应与一般物品和原料分开保存并有专人管理和检查，公司应有一套紧急状态下的应急对策、设备和人员，并定期演练。 ③配备足够的灭火器等消防设备。 ④储存、使用过程的风险减缓措施：建议对储存过程中的环境风险进行管理，加强对可燃、易燃品的管理，存储场所严禁烟火；实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改；制定各种操作规范，加强监督管理，严格看管检查制度，避免事故的发生。 ⑤一旦发生火情，全体工作人员立即进入灭火状态，同时，及时通知消防部门，派专人上路迎接消防车辆的到来，防火责任人立即赶赴现场、坚决采取果断措施，防止火患扩大，当消防车赶到现场时，要积极做好配合、提供现场情况资料，以最快速度扑灭大火:企业应迅速转移员工至安全地带，设立警戒线，非消防人员不得进入，在安全的情况下，转移火源附近的易燃物品；关闭雨水排放口，防止消防废水排入雨水管网。 4.2.7项目污染物“三本账”汇总 表4-21 项目污染物“三本账”汇总 （单位：t/a） 种类 污染物名称 现有项目排放量 改建项目 以新带老消减量 最终排放量 改建后排放增减量 产生量 消减量 排放量 废气 颗粒物 1.5 17.875 17.691 0.184 0 1.684 +0.184 废水 COD 0.454 0 0 0 0 0.454 0 NH3-N 0.045 0 0 0 0 0.045 0 固废 / 产生量 排放量 / / / / / / 钢筋固废 0.5 0 0 0 0 0 0 0 布袋收集粉尘 0 0 17.691 17.691 0 0 0 0 生活垃圾 0.5 0 0 0 0 0 0 0 4.2.8项目环评与排污许可联动内容 根据安徽省生态环境厅于2021年1月30日发布的《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内登记管理的行业，项目建成后应及时完成排污许可手续. 4.2.9项目“三同时”验收及环保投资一览表 本项目总投资700万元，环保投资约37万元，占投资总额5.3％，环境保护投资估算详见下表： 表4-22 项目“三同时”验收及环保投资一览表 序号 项目 污染源 环保措施 验收标准 投资额（万元） 营 运 期 废水治理 雨水、污水 雨水管网、化粪池（依托原有） 淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准 0 废气治理 DA001（水泥仓1） 仓顶脉冲布袋除尘器处理后20m高空排放 安徽省《水泥工业大气污染排放标准》（DB 34/3576-2020）表1中排放限值和无组织排放监控浓度限值 8 DA002（水泥仓2） 仓顶脉冲布袋除尘器处理后20m高空排放 8 DA003（配料及搅拌工序） 袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放 7 无组织粉尘 仓库、车间顶部设置喷淋装置；厂区地面硬化，进出口设置清洗平台、雾炮喷雾 7 噪声治理 车间设备 选用低噪声设备，设置减振机座，加装减震弹簧和橡皮垫等减振降噪措施，同时车间隔声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 3 固废治理 生活垃圾、一般固体废物 垃圾收集装置，一般固体废物储存场所 资源化、无害化 0.5 危险废物 设置危废暂存间，定期交由有资质单位处置 1.5 分区防渗 一般防渗 采用5cm~10cm压实混凝土进行硬化处理；或者等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s。 / 2 合计 / 37 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（水泥仓1） | 颗粒物 | 仓顶脉冲布袋除尘器处理后20m高空排放 | 安徽省《水泥工业大气污染排放标准》（DB 34/3576-2020）表1中排放限值和无组织排放监控浓度限值 |
|  | DA002（水泥仓2） | 颗粒物 | 仓顶脉冲布袋除尘器处理后20m高空排放 |  |
|  | DA003（配料及搅拌工序） | 颗粒物 | 袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放 |  |
|  | 无组织粉尘 | 颗粒物 | 仓库、车间顶部设置喷淋装置；厂区地面硬化，进出口设置清洗平台、雾炮喷雾 |  |
| 地表水环境 | 改建项目无新增废水外排 |
| 声环境 | 生产设备噪声 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，设置减振机座，加装减震弹簧和橡皮垫等减振降噪措施，同时车间隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产过程中产生的废钢筋外售处理；布袋除尘器收集粉尘回用于生产；员工生活垃圾收集后交由环卫部门处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | （1）火灾风险防范措施：如车间配备灭火器材和消防装备、厂区制定巡查制度、加强火源管理； （2）废气处理系统事故预防措施：如生产运行阶段，每月对设备全面修建一次，查找事故存在隐患； （3）修订应急预案 |
| 其他环境 管理要求 | 根据《排污许可管理条例》要求，建设单位需严格按照《固定污染源排污许可分类管理名录》中相关内容，及时完成排污手续。 |

# 六、结论

淮南市市政工程公司预制件生产线技术改造项目建设符合国家产业政策、当地规划以及相关法律法规要求。建设单位需认真落实本报告提出的各项污染防治措施，切实做到“三同时”，加强环境管理，做好环境污染防治工作，项目营运过程中各污染物均能达标排放，可满足当地环境质量要求，对区域环境造成影响较小。 因此，从环境影响角度分析，该项目是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.5t/a | 1.5t/a | 0 | 0t/a | 0t/a | 1.684t/a | +0.184t/a |
| 废水 | 废水量 | 0.168万t/a | / | 0 | 0 | 0 | 0.168万t/a | 0 |
|  | COD | 0.454t/a | 0.454t/a | 0 | 0 | 0 | 0.454t/a | 0 |
|  | 氨氮 | 0.0451t/a | 0.0451t/a | 0 | 0 | 0 | 0.0451t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 钢筋固废 | 0.5t/a | 0.5t/a | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 |
|  | 布袋收集粉尘 | 0 | 0 | 0 | 17.691t/a | 0 | 17.691t/a | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0.5t/a | 0.5t/a | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

5

自来水

1.038

生活用水

淮南经济技术开发区工业污水处理厂

淮河

1

4

食堂用水

5

4

化粪池

4

0.833

绿化用水

1.7

生产用水

冲洗平台用水

喷淋用水

洒水降尘用水

隔油池

4

2

4

2

1.6

20

1

1.6

2

4

1

0.3

进入产品

沉淀池

1.7

水泥仓

仓顶脉冲布袋除尘器（TA001、TA002）

20m排气筒

DA001、DA002

配料、搅拌

集气罩收集+袋式除尘器（TA002）

15m排气筒

DA003

5

自来水

1.038

生活用水

淮南经济技术开发区工业污水处理厂

淮河

1

4

食堂用水

5

4

化粪池

4

0.833

绿化用水

1.7

生产用水

冲洗平台用水

喷淋用水

洒水降尘用水

隔油池

4

2

4

2

1.6

20

1

1.6

2

4

1

0.3

进入产品

沉淀池

1.7