# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  淮南市八公山豆制品有限责任公司扩大生产规模技术改造项目

建设单位（盖章）：淮南市八公山豆制品有限责任公司

编制日期：        2021年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 淮南市八公山豆制品有限责任公司扩大生产规模技术改造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2105-340405-07-02-570673 |
| 建设单位联系人 | 韩孝美 | 联系方式 | 13855491638 |
| 建设地点 | 安徽 省（自治区） 淮南 市 八公山 （区） 八公山区工业集聚区厂内综合楼 |
| 地理坐标 | 经度：116度49分17.666秒，纬度：32度39分28.76秒 |
| 国民经济 行业类别 | C1392 豆制品制造 | 建设项目 行业类别 | 20 其 他 农 副 食 品 加 工 139*； 不含发酵工艺的淀粉、淀粉糖 制造；淀粉制品制造；豆制品 制造，以上均不含单纯分装的 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 八公山区科技经济信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1601 | 环保投资（万元） | 46 |
| 环保投资占比（%） | 2.87 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3600 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 园区规划名称：淮南八公山豆腐文化产业园 园区规划审批机关：淮南市人民政府 审批文件名称：《淮南市八公山豆腐文化产业园规划》 园区规划文号：淮府秘[2011]222号 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《淮南市八公山豆腐文化产业园规划环境影响报告书》 规划环评审批机关：原淮南市环保局 规划环评文号：淮环函[2013]216号 规划环评跟踪评价名称：《八公山豆腐文化产业园规划环境影响跟踪评价报告书》 规划环评跟踪评价审批机关：淮南市生态环境局 规划环评跟踪评价审批时间：2021年8月6日 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 根据《淮南市八公山豆腐文化产业园规划》，园区规划范围东至铁路（专用线）为界、南与八公山旅游服务区相接，总用地面积 1.7075km2；近期规划为 2012 年-2015 年，远期规划为 2016 年-2020 年； 产业功能定位：发展以豆腐文化为特色的精加工、研发、物流、旅游等产业，集博览、展示、商贸、养生于一体的国内首创、国际一流豆腐文化产业园。园区项目准入条件如下： （1）基本原则 八公山豆腐文化产业园建设项目必须符合国家、安徽省和淮南市的有关产业政策，并按照“鼓励、限制、禁止”的原则，制定园区企业准入制度。 （2）优先鼓励项目 与相关批复确定的园区主导产业结构相符合的工业项目对入区企业的选择必须严格按照相关要求，并根据国家相关部门的产业政策，选择生产工艺先进、技术水平一流、科技含量高、能耗低、产值高、对环境影响小的行业企业入区。 （3）与园区产业链相配套的企业 ①园区基础设施建设项目 鼓励园区基础设施项目建设，如：交通运输、邮电通讯、供水、供汽、供热、污水管网等，也应积极招商引资，大力改善园区投资环境，促进区域经济发展。 ②其它规模效益好、能源资源消耗少、排污小的企业 鼓励发展其它规模效益好、能源资源消耗少、排污小的企业。包括清洁生产型企业、高新技术型企业和节水节能型企业。 （4）限制发展项目 限制发展能源资源消耗相对较大或排污量较大但效益相对较好的企业发展。 （5）禁止发展项目 国家明令禁止建设或投资的、不符合《产业结构调整指导目录》要求的建设项目不得进入园区。 规模效益差、能源资源消耗大、环境影响严重的企业不得进入园区，严格控制高污染、高能耗、高水耗项目的进入。 本项目属于C1392 豆制品制造，符合园区规划产业功能定位，为园区主导产业。项目不属于“国家明令禁止建设或投资的、不符合《产业结构调整指导目录》、高污染、高能耗、高水耗项目”， 2、本项目与《八公山豆腐文化产业园规划环境影响报告书》审查意见符合性分析 表1-1 与《八公山豆腐文化产业园规划环境影响报告书》审查意见符合性分析 序号 规划环评审查意见要求 实际情况 相符情况 1 合理规划产业园用地布局，按照《报告书》提出的布局调整意见，进一步完善产业园规划，优化用地布局，节约用地，提高土地利用率。并且在开发过程中不得随意改变各用地区域的使用功能。 本项目属于C1392 豆制品制造，属于园区主导产业，用地为工业用地 相符 2 按照《报告书》提出的规划方案调整建议，优化产业园产业结构，提高入住产业园项目技术含量，采用新型清洁生产工艺和设备。严格控制污染严重和有重大环境风险隐患的企业入住产业园，高污染、高能耗、高水耗项目不得入住产业园；不符合国家产业政策、环保政策及产业园产业要求的项目不得入住产业园。符合入住产业园条件的项目应根据项目环评文件的要求进行选址，防止对产业园内项目及周围环境敏感点产生任何不良环境影响。 本项目属于C1392 豆制品制造，属于园区主导产业，项目不属于高耗能产业 相符 3 加快天然气管道、集中供热等基础设施建设，禁止新建燃煤锅炉，逐步淘汰现有燃煤锅炉；需要设置卫生防护距离的企业，应按照规定设置防护距离。 本项目蒸汽发生器使用功能液化石油气，不使用煤炭。项目设置100m防护距离，防护距离范围内均无居民等敏感点。 相符 4 排水采取雨污分流制。产业园生活污水、生产废水应经预处理达到接管标准后，排入淮南市西部污水处理厂集中处理。产业园污水管网未与淮南市西部污水处理厂贯通前，产生的生活污水、生产废水，必须采取治理措施，废水排放应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求，其中豆制品企业由产业园建设集中式污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后就近排放，最终排入淮河。 园区及厂区排水已采取雨污分流制，产业园已建设八公山工业集聚区污水处理站，本项目产生的生产废水集中排入八公山工业集聚区污水处理站处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准及淮南首创水务八公山污水处理厂接管标准后，排入淮南首创水务八公山污水处理厂集中处理。 相符 5 按照循环经济的要求，提高产业园固废的综合利用率，减少排放量。设置生活垃圾收集系统及中转站，生活垃圾由环卫部门统一清运；一般工业固废回收或综合利用，严禁企业随意弃置；企业产生的危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。 生活垃圾由环卫部门统一清运；一般工业固废均得到妥善处理。 相符 6 规划实施过程中，新增污染物排放总量的建设项目，总量控制指标按环保局核定的主要污染物新增排放容量要求执行。 本项目正在进行环境评价，新增的污染物总量需得到生态环境主管部门核定。 相符 7 八公山工业园区管理委员会必须加强环境管理，确保各企业的废气、废水污染治理设施正常运行，避免非正常或事故排放对敏感目标造成污染。 集聚区服务中心已配备专职人员对园区入驻企业进行环境管理，日常监督等工作，确保各企业的废气、废水污染治理设施正常运行，避免非正常或事故排放对敏感目标造成污染。 相符 8 应充分考虑规划区域内居民拆迁安置问题，做好拆迁安置工作，维护社会稳定。根据开发计划和进度及时拆迁，妥善安置，并积极加强对拆迁居民的培训，拓宽就业渠道，保证其生活基本稳定。 由于产业园处于开发建设阶段，区内仍有待拆迁的农村居民点，有待下一阶段逐步落实拆迁安置工作。本项目建设不涉及拆迁问题 相符 9 注重产业园的生态环境建设，按照循环经济理念，加强产业园的生态环境建设，落实《报告书》提出的生态建设方案。 产业园及本项目在建设过程中已合理配置工业区内的绿化树种，优先选择净化能力强的树种，乔、灌、草相结合，构建具有良好时空格局的群落结构。科学布设绿化带的时空格局，可有效净化工业区内的污染物，改善园区生态环境质量。 相符 10 制定切实可行的环境风险防范措施，防止突发性环境污染事故。加强产业园环境监督管理，完善环境管理机构，制定产业园环境管理目标、管理制度和监测措施。产业园内建设项目，必须严格执行环评和“三同时”制度。 本项目严格执行环境影响评价制度，完成环境影响评价工作，已建成投产运营企业均执行“三同时”环保验收工作。 评价要求项目需设置突发环境应急预案，并经生态环境部门备案 相符 11 按《报告书》的要求适时进行环境影响跟踪评价，规划修编时应重新编制环境影响报告书。 园区已开展环境影响跟踪评价工作。 相符 3、本项目与《八公山豆腐文化产业园规划环境影响跟踪评价报告书》审查意见符合性分析 表1-2 与《八公山豆腐文化产业园规划环境影响报告书》审查意见符合性分析 序号 审查意见要求 实际情况 相符情况 1 （一）园区在规划实施过程中要以促进改善区域环境质量为核心目标，已环境友好、科学发展为指导，坚持预防为主，保护优先，坚持高标准，严格项目环境准入。加快环保基础设施建设，全面落实各项污染防治和环境风险防范措施，强化环境管理，推动企业清洁生产改造，促进园区高质量发展 本项目属于C1392 豆制品制造，属于园区主导产业，用地为工业用地，产生的蒸汽发生器废气通过低氮燃烧器净化处理后达标排放；生产废水经沉淀池预处理后与生活污水经化粪池预处理后一并排入八公山工业集聚区污水处理站处理，处理后经市政污水管网排至淮南首创水务八公山污水处理厂深度处理，最终排入淮河，项目各项污染物均得到妥善治理，符合环保要求 相符 2 (二)《跟踪评价》对照园区规划,原规划环评及其审查意见要求，在分析园区规划的执行情况、土地利用现状、产业发展现状、基础设施运行情况、污染物排放与治理措施现状等基础上,梳理总结园区现存的主要环境问题与后续规划实施过程中的制约因素,并针对性的提出整改方案,请园区认真研究落实,如期完成整改任务 相符 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 项目为C1392 豆制品制造，不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类、限制类和淘汰类，可视为允许类，符合国家产业政策。同时，项目不属于《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》中的第二类限制类及第三类淘汰类，可视为允许类。因此，项目建设符合国家及地方的产业政策。 2、与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性 安徽省第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议通过了《安徽省淮河流域水污染防治条例》，2019年1月1日实施。扩建项目与《安徽省淮河流域水污染防治条例》符合性分析见下表。 表1-3 本项目与《淮河流域水污染防治暂行条例》符合性分析 条款 条例内容 扩建项目建设情况 符合 性分析 第十三条 严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续 本项目属于C1392 豆制品制造，不属于印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目 符合 第十四 条 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用 生活污水经化粪池预处理，生产废水依托厂区现有沉淀池预处理后一起排入园区污水管网。本项目位于安徽省淮南市八公山区工业集聚区，园区针对入驻园区豆制品企业配套建设污水处理站，对豆制品企业废水进行预处理后，排入市政污水管网，进入淮南首创水务八公山污水处理厂深度处理，经园区污水处理厂处理后的废水可达到淮南首创水务八公山污水处理厂接管要求。 本项目的水污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用 符合 新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定： （一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区； （二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺； （三）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。 工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者 验收不合格的，不得投入生产或者使用 本项目选址位于安徽省淮南市八公山区工业集聚区厂内综合楼，符合用地和产业规划，评价范围内不涉及饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区。要求企业采用资源利用率高，污染物排放量少的先进设备和先进工艺。 建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用 符合 第十五条 条 所有排污单位的污水治理设施，应当确保正常运转，达标排放 生活污水经化粪池预处理，生产废水依托厂区现有沉淀池预处理后一起排入园区污水管网，依托园区污水处理站及淮南首创水务八公山污水处理厂处理。 符合 第十七条 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。在保护区附近新建排污口，应当保证保护区水体不受污染 本项目不新建排污口 符合 第十九条 禁止下列行为： （一）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液和其他有毒有害液体；（二）在水体中清洗装贮过有毒有害污染物的车辆、船舶和容器；（三）向水体排放、倾倒含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废液或者将上述物质直接埋入地下；（四）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物；（五）向水体排放、倾倒放射性固体废弃物或者放射性废水；（六）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞、塌陷区和废弃矿坑排放、倾倒，或者利用无防渗措施的沟渠、坑塘输送或者存贮含毒污染物或者病原体的废水和其他废弃物；（七）在河流、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、贮存固体废弃物和其他污染物；（八）围湖和其他破坏水环境生态平衡的活动； （九）引进不符合国家环境保护规定要求的技术和设备；（十）法律、法规禁止的其他行为 企业在实际生产过程中应严格遵守《安徽省淮河流域水污染防治条例》，不得将生产产生直接排入附近地表水，不得有明令禁止的违法行为 符合 3、“三线一单”相符性分析 中华人民共和国环境保护部环环评【2016】150号文《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态保护红线 本项目位于安徽省淮南市八公山区工业集聚区厂内综合楼，用地性质为工业用地，不在生态红线范围内。根据调查，建设项目影响范围内无重要生态影响功能区域，建设项目影响范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等特殊生态敏感区以及重要生态敏感区。因此，本项目的建设不违背生态红线区域保护规划的要求。 （2）环境质量底线 根据淮南市环保局网站公布的《2020年淮南市环境质量状况公报》，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度和细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准0.08倍和0.37倍，项目所在地的环境空气质量不达标；项目涉及地表水为淮河，地表水水质良好，符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体功能要求；区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。 该项目运营过程中会产生一定的污染物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放对周围环境造成的影响较小，不会降低当地环境质量，不会触碰区域环境质量底线。 （3）资源利用上线 项目采用的能源主要为电、水、液化石油气，不使用煤炭作为能源燃料，项目用地为工业用地，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面的措施，可使产生的污染物得到了有效的处置，符合清洁运营的要求。项目对资源的使用较少、利用率较高，不触及资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目属于C1392 豆制品制造，符合园区规划环评产业功能定位，为园区主导产业，不在八公山豆腐文化产业园环境准入负面清单内，项目符合相关负面清单要求。 综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 淮南市八公山豆制品有限责任公司2017年9月19日备案新建淮南八公山豆制品深加工生产线项目，项目总投资4200万元，主要生产腐皮、风味豆腐干、千张、内酯豆腐、腐乳、酱等各类豆制品共约2570吨。该项目经淮南市八公山区发展和改革委员会备案，备案文号：淮八发改审批[2017]91号。 目前该项目已通过验收，公司部分产品产能已达产，为了公司进一步发展，扩大生产规模，公司经研究决定建设淮南市八公山豆制品有限责任公司扩大生产规模技术改造项目，项目总投资1601万元，主要建设内容为：对厂区内综合楼一楼、二楼进行改造，硬化装潢，水电线路改造等，并购置豆制品全自动生产线设备，生产豆制品，项目达产后可形成年产3000吨豆制品的生产能力，该项目已经八公山区科技经济信息化局备案，项目代码2105-340405-07-02-570673。 2、建设内容 表2-1 建设内容一览表 工程类别 工程名称 现有工程建设内容 扩建项目工程建设内容 备注 主体工程 1#生产厂房 共3层，位于厂区北侧，主要生产腐皮、风味豆腐干、千张、内酯豆腐等豆制品，建筑面积6500㎡ / / 2#生产厂房 共6层，位于厂区西侧，规划主要生产腐乳、酱等豆制品，建筑面积15000㎡，目前闲置。 利用闲置1、2层部分区域，增加千张、香干生产设备，分3块生产区域，分别为1层南侧建筑面积1100m2，1层北侧建筑面积500m2，2层布置一块，建筑面积600㎡ 改造1、2层部分区域，新增生产设备。 辅助工程 锅炉房 位于项目东北角，用于锅炉设备提供蒸汽能源，能源为天然气，4t/h，建筑面积200㎡ / / 蒸汽发生器 / 位于2#生产厂房3块生产区域，各分布3台蒸汽发生器，其1台0.5t/h，2台1t/h，用于蒸汽的生产，能源为液化石油气 新增 办公区 位于1#生产厂房2层局部，用于员工办公，建筑面积200㎡ 依托 依托 储运工程 包装材料库 位于厂区西北侧，用于包装材料的存储，建筑面积700㎡， 新增包装区域 新增 杂物库房 位于1#生产厂房东侧，用于堆放杂物，建筑面积25㎡ 依托 依托 豆渣等废弃物暂存场 位于1#生产厂房的东北角，用于豆渣等废弃物暂存，建筑面积25㎡ 依托 依托 成品库 位于1#生产厂房的西南角，建筑面积100㎡ 新增成品库，分别位于3块生产区域。 新增 公用工程 供水 用水由市政自来水公司提供 依托 依托 供电 由市政电网供给 依托 依托 供气 厂区内的设置锅炉一台，使用市政天然气 新增3台蒸汽发生器，使用液化石油气，年用量为240t/a。 新增 环保工程 废气治理 锅炉烟气 1根8m高排气筒（DA001） / 原有 油烟废气 集气装置+油烟净化装置+专用烟道（DA002） / 原有 / / 1#蒸汽发生器： 低氮燃烧器+25m高排气筒进行处理（DA003），能源为液化石油气 新建 / / 2#蒸汽发生器： 低氮燃烧器+25m高排气筒进行处理（DA004），能源为液化石油气 新建 / 3#蒸汽发生器： 低氮燃烧器+25m高排气筒进行处理（DA005），能源为液化石油气 新建 恶臭气体 无组织排放 无组织排放 新建 废水治理 生产废水 经沉淀池预处理后排入八公山工业集聚区污水处理站处理，处理后经市政污水管网排至淮南首创水务八公山污水处理厂深度处理，最终排入淮河。 依托 依托 生活污水 经化粪池处理后排入园区管网 依托 依托 噪声治理 采用隔声、减振等降噪措施 固废治理 生活垃圾 由环卫部门统一清运 依托 依托 一般固废 设置一般固废间 依托 依托 3、产品方案 产品方案见下表。 表2-2 产品方案及规模一览表 序号 产 品 现有项目产量（t/a） 扩建项目产量（t/a） 扩建后全厂产量（t/a） 1 腐皮 120 / 120 2 风味豆腐干 440 2000 2440 3 内酯豆腐 900 / 900 4 千张 180 2500 2680 5 腐乳 480 / 480 6 酱 450 / 450 合计 2570 4500 7070 4、生产设备 项目主要生产设备明细见下表。 表2-3 项目主要设备一览表 序号 设备名称 型号规格 单位 数量 备注 现有项目生产设备 干豆负压提升设备 1 干豆地槽 980*980*650mm 个 1 201材质 2 水环真空泵 3N-380v 台 1 3 空气过滤器 φ700*1800mm 台 1 不锈钢 4 黄豆储豆罐 φ2000*4000mm，厚度6mm，容积8m³ 套 1 碳钢 5 干豆分配小车 容量250kg 个 1 201不锈钢 6 小车轨道兼放水管道 φ60*4mm 套 20 201材质 7 电器控制箱 个 1 一路电机 干豆预处理浸泡清洗设备 1 泡豆桶 1220x1200x1600mm，厚度2.0mm。 个 20 201不锈钢 2 淌槽 210×190mm 米 24 201不锈钢 3 去杂淌槽 210×290mm 米 18 201不锈钢 4 去杂淌槽排污阀 套 18 不锈钢 5 淌槽三通 个 3 201不锈钢 6 淌槽弯头 个 3 不锈钢 7 沥水筛 2000×810×460mm 台 3 8 双叉料斗 外形尺寸与磨浆机布局匹配 个 2 201不锈钢 9 单叉料斗 外形尺寸与磨浆机布局匹配 个 1 201不锈钢 10 泡豆平台 用户自行土建。 个 1 11 电器控制箱 个 1 4路电机 12 压缩气泵 台 1 磨浆系统设备 1 磨浆机 1220x650x1250mm，磨轮直径：Φ400mm 台 2 304不锈钢 2 浆糊桶 800*400*700mm 个 2 304不锈钢 3 离心机 1800x730x1430mm 台 4 304不锈钢 4 浆渣桶 640*475*900mm 个 4 304不锈钢 5 浆渣桶 700*700*750mm 个 2 304不锈钢 6 浆渣分离磨 620x500x1200mm， 台 2 304不锈钢 7 浆渣分离磨 磨轮直径Φ200㎜，450x450x950㎜， 台 3 8 三浆桶 800*800*750mm 个 3 304不锈钢 9 生浆桶 1600*1000*750mm 个 3 304不锈钢 10 离心泵 / 台 14 不锈钢 11 磨浆机及三分离电器控制箱 / 个 1 8路电机 12 离心机电器控制柜 / 个 1 12路电机 13 腐皮专用磨浆电器控制柜 / 个 1 6路电机 煮浆系统设备 1 密闭煮浆锅 总容积1000L. 个 4 304不锈钢 2 熟浆筛 筛网长度2000mm 台 3 304不锈钢 3 离心泵 个 1 不锈钢 4 高位储浆罐 总容积600L. 个 2 304不锈钢 5 电器控制箱 7路电机 个 1 豆干生产设备 1 点卤桶 Φ850*1100mm 个 6 304不锈钢 2 双头豆干压机 100-240kg/h 台 2 不锈钢 3 打花机 Φ850*1100mm 台 2 201不锈钢 4 自动放花系统 定制 套 2 不锈钢 5 进榨机械手 定制 套 2 不锈钢 6 变频液压站 台 1 日本原装进口 7 整理台 2000*1000*800mm 个 2 不锈钢 8 电器控制箱 2路电机 个 1 内酯豆腐生产设备 1 板式换热器 / 台 1 不锈钢 2 离心泵 / 台 1 不锈钢 3 点酯桶 φ620*850mm， 个 3 304不锈钢 4 内酯豆腐包装机 / 台 1 / 5 成型槽 8000*760*1200mm 个 1 / 6 电器控制箱 / 个 1 / 深加工（卤制）设备 1 油水分离炸机 1750*1040*1700m 个 2 不锈钢 2 泡素鸡碱水桶 Φ770*800mm 台 1 304不锈钢 3 保温夹层锅 容积500L 台 4 / 4 电动螺旋压机 930x900x2000mm 个 1 不锈钢 5 蒸煮框行车 与素鸡箱配套使用。 套 1 / 6 素鸡箱 总容积500L 个 2 304不锈钢 7 三层晾干机 利用原有设备 台 1 / 8 真空包装机 / 台 2 / 9 喷码机 / 台 1 / 10 高压杀菌釜 容积约1.5 m³ 台 1 / 11 电器控制箱 2路电机 个 2 / 腐乳生产设备 1 划块机 / 台 1 / 2 腌制池 1800x3000x1200 组 4 / 3 培菌室 10平米 间 3 / 4 热塑膜机 / 台 2 / 黄豆酱生产设备 1 保温夹层锅 容积500L 台 2 / 2 晾晒筐 / 个 100 / 3 腌制缸 / 个 20 / 4 热塑膜机 / 台 2 / 腐皮生产设备 1 碱水箱 2400*1180*750mm 个 1 304不锈钢 2 熟浆过滤器 / 台 2 / 3 豆衣槽 6000*1220mm 个 18 / 4 烘干房 20平方 间 4 / 千张生产设备 1 点卤打花机 Φ850*1100mm 个 2 304不锈钢 2 千张机 / 台 1 / 3 剥布机 / 台 1 / 4 晾晒架 / 个 6 / 5 冷库 20 m³ 座 1 压缩机冷媒制冷 辅助设备 1 蒸汽锅炉 4t/h 台 1 / 2 包装设备 / 台 4 / 扩建项目生产设备 1 千张、豆干自动生产设备 / 套 6 / 2 蒸汽发生器 / 台 3 1台0.5t/h，2台1t/h 3 包装机 / 台 3 / 4 冷库 / 间 4 / 5 泡豆、磨豆生产线 / 条 3 / 6 烧浆桶 / 个 8 / 5、主要原辅材料及用量 项目主要原辅材料及用量详见下表。 表2-4 项目主要原辅材料及其用量一览表 序号 名称 年消耗量 备注 现有项目原辅材料及其用量 腐皮生产原料及年消耗量 1 黄豆 300t/a 豆腐干生产原料及年消耗量 1 黄豆 400t/a 2 食盐 20 t/a 3 食用油 10t/a 豆干生产 4 卤水 20t/a 点卤用 内酯豆腐生产原料及年消耗量 1 黄豆 100t/a 2 葡萄糖酸内酯 5 t/a 3 水 795t/a 进入产品量 千张生产原料及年消耗量 1 黄豆 200t/a 2 卤水 10t/a 点卤用 腐乳生产原料及年消耗量 1 黄豆 400t/a 2 食盐 30t/a 3 食用油 5t/a 4 卤料 5t/a 增加风味用 5 水 40t/a 进入产品量 黄豆酱生产原料及年消耗量 1 黄豆 100t/a 2 食用盐 8t/a 3 食用油 5t/a 4 卤料 2t/a 增加风味用 5 水 335t/a 进入产品量 扩建项目原辅材料及其用量 千张生产原料及年消耗量 1 黄豆 3000t/a / 2 香料 0.2t/a 主要包括大料、八角、桂皮、香叶等调料 3 食用盐 1t/a / 4 石膏 1t/a 点卤使用 5 水 1497.8 进入产品量 6、公用系统能耗 全厂公用系统能耗见下表： 表2-5 项目公用系统能耗明细表 序号 名称 规格 单位 原有项目消耗量 扩建项目消耗量 项目总消耗量 1 水 自来水 t/a 15400 21529 50929 2 电 380/220V、50HZ 万度/年 5.2 10 17.2 3 天然气 市政供气 万立方米/a 10 / 30 4 液化石油气 50kg/罐 万立方米/a / 12.48 12.48 7、公共设施 （1）供电：接入园区供电电网。 （2）供水：项目用水由市政供水管网提供。 （3）排水：生活污水经化粪池预处理，生产废水依托厂区现有沉淀池预处理后一起排入园区污水管网，进入八公山工业集聚区污水处理站，经市政污水管网排至淮南首创水务八公山污水处理厂深度处理。 8、劳动定员及制度工时 扩建项目新增劳动定员40人，1班制，每班工作8小时，年工作300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 扩建项目利用自有厂房进行生产，施工期已结束，本次评价不做分析。 生产工艺流程简述(图示)： 备注：W:废水、G:废气、S:固废、N:噪声 图2-1 千张及豆干生产工艺流程图 工艺流程简述： 浸泡清洗：外购的优质黄豆用冷水清洗浸泡（浸泡时间5-6h），部分水被黄豆吸收（即泡发黄豆）。此阶段产生大量清洗浸泡废水。根据建设单位提供资料，泡豆用水量约为豆重的4倍，其中约1.5倍水为大豆泡发吸收，即泡豆废水量约为干豆重2.5倍；洗豆用水量约为干豆重0.75倍，全部作为废水排放。浸泡过程中产生浸泡废水，主要污染物为COD、BOD5、SS。 制浆：研磨黄豆，使黄豆研磨成浆。将浸泡好的大豆研磨成糊状物的过程。磨浆的目的是破坏大豆的细胞组织，便于对营养成分的提取。磨糊的粗细度，直接影响豆腐的产率。一般可磨2遍，但不能磨太细，以用手指能捻成小颗粒为宜。 浆渣分离：豆渣从豆糊中过滤分离出去，以制得以蛋白质为主要分散质的豆浆。豆渣（含水）和豆浆的产生比例约1：1.5，分离出的豆渣用料桶盛放堆存在车间一角，每天晚上生产活动结束由合作的饲料厂装车拉走，生产饲料用。 煮浆：将滤出的豆浆在尽量短的时间内，加热至95～100℃并维持3～10分钟。热处理和热变性是大豆蛋白质发生胶凝作用的前提，也是提高豆腐坯产量的一种有效方法；同时通过煮浆可消除生理有害因子，清除大豆异味。此过程产生的豆腐坯约为原料量的1.5倍，同时煮浆过程会有部分水蒸发损耗。煮浆热量来源于蒸汽发生器，为间歇运行，蒸汽发生器配套低氮燃烧器。 点卤：放入卤料（Mgcl溶液），使其凝固。然后对凝固后的半成品进行压缩，根据产品的需要压缩程度不同，豆腐干适当压缩，产品体积较大，千张充分压缩，产品体积较小。然后根据产品需要，调制不同风味的产品，部分产品需要油炸，调味、油炸后的产品包装后即为成品。 压缩成型：然后对凝固后的半成品进行压缩，根据产品的需要压缩程度不同，豆腐干适当压缩，产品体积较大，千张充分压缩，产品体积较小。同时滤出黄浆水，滤出的黄浆水作为废水排入厂区沉淀池，进入园区配套的污水处理站。压缩成型过程中产生废水，主要污染物为COD、BOD5、SS。 调味：针对不同味道的香干增加各种卤料。 包装检验入库：将产品冷却后，然后采用包装机计量包装，检验合格后入库，根据要求进入冷藏、冷冻设备。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、原有项目环评履行情况 淮南市八公山豆制品有限责任公司2017年9月19日备案新建淮南八公山豆制品深加工生产线项目，项目总投资4200万元，主要生产腐皮、风味豆腐干、千张、内酯豆腐、腐乳、酱等各类豆制品共约2570吨。该项目经淮南市八公山区发展和改革委员会备案，备案文号：淮八发改审批[2017]91号。 该项目于2017年12月19日经原淮南市环境保护局审批，批准文号：淮环审复[2017]44号，2019年11月，该项目经企业自主验收，目前该项目已通过验收。 对照《固定污染源排污许可证许可分类管理名录》(2019年版），本项目属于简化管理。根据项目单位提供资料，原有项目未达到产能，仅进行登记管理，登记编号：91340400052922779K001Y。原有项目环评履行手续情况如下： 表2-6 原有项目环评履行情况 序号 时间 文件手续 审批部门 1 2017年9月19日 淮南八公山豆制品深加工生产线项目备案，备案文号：淮八发改审批[2017]91号。 淮南市八公山区发展和改革委员会 2 2017年12月19日 淮南八公山豆制品深加工生产线项目环评批复，淮环审复 [2017]44号 原淮南市环境保护局 3 2019年11月 淮南八公山豆制品深加工生产线项目环保竣工验收 企业自主验收 二、原有项目实际污染物排放情况 根据原环评及原有项目实际建设情况，现有工程污染物产排污情况如下： 1、废气 原有项目2019年10月18-19日对锅炉废气、油烟废气进行检测，检测结果如下： 表2-7 原有项目锅炉废气验收监测结果及实际污染物核算表 采 样点位 项目名称 采样日期 GB1327 1-2014 标准限 值 实际排放量（t/a） 2019.10.18 2019.10.19 I II III I II III 锅炉废气总排口 标干流量（m3/h） 1568 1647 1594 1650 1692 1589 / / 含氧量（%） 6.6 6.8 6.7 6.8 6.9 6.7 / / 颗 粒 物 实测浓度 （mg/m3） 4.4 3.5 4.1 3.2 2.9 4.0 / 0.0144 排放浓度 （mg/m3） 5.35 4.31 5.02 3.94 3.60 4.90 20 排放速率 （kg/h） 0.007 0.006 0.007 0.005 0.005 0.006 / 二 氧 化 硫 实测浓度 （mg/m3） 8 9 8 7 9 8 / 0.0324 排放浓度 （mg/m3） 9.72 11.1 9.79 8.63 11.2 9.79 50 排放速率 （kg/h） 0.013 0.015 0.013 0.012 0.015 0.013 / 氮 氧 化 物 实测浓度 （mg/m3） 18 26 34 23 17 29 / 0.0952 排放浓度 （mg/m3） 21.9 32.0 41.6 28.3 21.1 35.5 150 排放速率 （kg/h） 0.028 0.043 0.054 0.038 0.029 0.046 / 表2-8 原有项目油烟废气验收监测结果及实际污染物核算表 采样点位 项目名称 采样日期 2019.10.18 2019.10.19 I II III IV V I II III IV V 油烟处理设 施出口 油 烟 标干流量 （m3/h） 14277 13752 13936 13704 13542 13723 14305 13503 13689 13956 油烟浓度 （mg/m3） 0.92 0.89 1.0 1.1 0.81 0.77 0.88 0.95 0.90 1.0 GB18483-2001 标准值 2.0mg/m3 达标情况 达标 实际排放量（t/a） 0.03 根据锅炉、油烟废气实际检测数据测算项目废气污染物排放量，具体排放量如下表所示： 表2-9 原有项目废气污染物排放量 污染源 污染物 治理措施 排放量（t/a） 锅炉 颗粒物 8m高排气筒 0.0144 SO2 0.0324 NOx 0.0952 生产车间（油炸区） 油烟废气 12m高排气筒 0.03 2、废水 原有项目2019年10月18-19日对废水进行检测，检测结果如下： 表2-10 原有项目废水验收监测结果及实际污染物核算表 检测点 位 采样 日期 频次 检测结果 pH COD BOD5 氨氮 SS 动植物油 厂区总 排口 2019. 10.18 I 7.31 392 196 28.9 93 30.2 II 7.37 406 203 29.2 88 28.6 III 7.36 377 188 28.1 84 29.4 IV 7.25 386 193 30.2 90 27.9 pH 范围及 日均值 7.25~7.37 390 195 29.1 88.8 29.0 2019. 10.19 I 7.29 411 205 29.5 86 28.8 II 7.30 390 195 30.6 92 29.4 III 7.34 387 193 28.8 83 27.9 IV 7.26 404 202 29.3 79 30.0 pH 范围及 日均值 7.26~7.34 398 199 29.6 85.0 29.0 标准限值 6~9 500 350 45 400 100 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 废水排放量（t/a） 9540 实际排放量 / 3.759 1.879 0.280 0.829 0.277 3、噪声 原有项目噪声主要来自于设备运行过程中产生的噪声，厂界噪声由2019年10月18-19日进行检测，检测结果如下： 表2-11 原有项目噪声验收监测结果一览表 编号 监测点位 2019.10.18 2019.10.19 昼间 Leq 昼间 Leq N1 厂界东 54.2 53.5 N2 厂界南 52.7 52.3 N3 厂界西 56.3 55.4 N4 厂界北 53.6 53.8 GB3096-2008中3类标准 65 65 达标情况 达标 达标 N5 哈庄村 55.4 54.2 N6 八公山区工业园区管委会 54.8 54.7 GB3096-2008中3类标准 65 55 达标情况 达标 达标 根据验收检测结果可知，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4、固体废弃物 原有项目产生的固体废物见下表： 表2-12 原有项目运营期固废产生及处置情况 序号 固废名称 产生量t/a 处置方式 1 生活垃圾 30 交由环卫处理 2 豆渣 450 外卖处理，综合利用 3 包装材料 3 交由物资回收单位回收再利用 4 污泥 4 送往城镇垃圾填埋场进行卫生填埋 三、原有工程存在问题及整改建议 根据现场勘查，原有项目废气、废水、噪声及固废均得到妥善处理，且已通过验收，项目现场未发现遗留环境问题。 针对现有项目天然气锅炉废气排放，评价要求进行整改，增加低氮燃烧技术，对NOx净化后排放，低氮燃烧器可净化效率以80%计。 对照《固定污染源排污许可证许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于简化管理。根据项目单位提供资料，原有项目未完全达到产能，仅进行登记管理，原有项目需根据实际生产及本项目建设情况，需按照《固定污染源排污许可证许可分类管理名录》（2019年版）填报排污许可，申请排污许可证。 四、原有项目污染物排放量统计 表2-13 原有项目污染物排放量统计一览表 类别 污染物 单位 现有项目排放量 以新带老削减量 整改后排放量 废气 颗粒物 t/a 0.0144 0.0144 0.0144 SO2 t/a 0.0324 0.0324 0.0324 NOx t/a 0.0952 0.07616 0.01904 油烟废气 t/a 0.03 0.03 0.03 废水 CODcr t/a 3.759 3.759 3.759 BOD5 t/a 1.879 1.879 1.879 SS t/a 0.28 0.28 0.28 氨氮 t/a 0.829 0.829 0.829 动植物油 t/a 0.277 0.277 0.277 固废 一般固废 t/a 0 0 0 职工生活垃圾 t/a 0 0 0 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 区域环境质量现状如下： 1、空气环境： （1）项目所在区域达标判断 本次评价选择2020年作为评价基准年，引用《2020年淮南市环境质量状况公报》中环境空气质量部分内容，具体如下： 2020年，淮南市市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）年均浓度、二氧化氮（NO2）年均浓度、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、细颗粒物（Pm2.5）年均浓度、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度、臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度分别为10微克/立方米、28微克/立方米、76微克/立方米、48微克/立方米、1.1毫克/立方米和160微克/立方米，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2)、一氧化碳（CO）、臭氧（03）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物（PM10年均浓度和细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准0.08倍和0.37倍。市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（S02）、二氧化氮（NO2)、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（Pm2.5）、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度和臭氧（03）。日最大8小时平均第90百分位浓度分别较上年减少28.6%、0%、16.8%、10.1%、0%、7.5%。 污染物空间分布：田家庵区师范学院、经开区益益乳业工业园、谢家集区政府、八公山区政府、潘集区政府、毛集区焦岗湖风景区管理处（参照点，不参与全市均值评价）、凤台县青少年活动中心（省控点，不参与全市均值评价）、寿县东门空气自动站（省控点，不参与全市均值评价）、大通区法院（市控点，不参与全市均值评价）和高新区（市控点，不参与全市均值评价）共10个环境空气质量自动监测子站的二氧化硫（SO2）年均浓度、二氧化氮（NO2)年均浓度、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度和臭氧（日最大8小时平均第90百分位浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。八公山区政府自动监测子站可吸入颗粒物（PM10）年均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其他各环境空气质量自动监测子站可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（Pm2.5）年均浓度，均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 可吸入颗粒物（PM10）年均浓度超标倍数从大到小依次为：潘集区政府0.16倍、经开区益益乳业工业园0.14倍、大通区法院0.11倍、田家庵区师范学院0.10倍、高新区0.09倍、凤台县青少年活动中心0.03倍、谢家集区政府0.02倍、寿县东门空气自动站0.01倍、毛集区焦岗湖风景区管理处0.01倍、八公山区政府0倍；细颗粒物（PM2.5）年均浓度超标倍数从大到小依次为：潘集区政府0.60倍、高新区0.50倍、八公山区政府0.39倍、凤台县青少年活动中心0.35倍、经开区益益乳业工业园0.31倍、田家庵区师范学院0.29倍、谢家集区政府0.27倍、寿县东门空气自动站0.22倍、大通区法院0.22倍、毛集区焦岗湖风景区管理处0.18倍。 2020年空气质量综合指数4.60，环境空气质量优良天数比例为72.7%。空气质量综合指数与上年相比降低10.2%，优良 天数比例比上年增加10.8个百分比。 依据《2020年淮南市环境质量状况公报》，淮南市属于环境空气质量不达标区域。 （2）特征污染物环境质量现状评价 氨、硫化氢特征污染物引用《八公山豆腐文化产业园规划环境影响跟踪评价报告书》中监测数据。《八公山豆腐文化产业园规划环境影响跟踪评价报告书》监测因子为氨、硫化氢、二甲苯、非甲烷总烃，监测时间为2020年8月24日~2020年8月30日，连续监测7天，监测点均位于八公山豆腐文化产业园2.5km范围内，引用数据可行。具体监测情况如下： 1）监测因子 氨、硫化氢、二甲苯、非甲烷总烃 2）监测点位布设 按区域主导风向，考虑原区域环评和跟踪评价的需要，园区布设5个监测点，监测点具体位置见下表及下图。 表3-1 环境空气质量现状监测点布设一览表 测点名称 方位 距本项目距离（m） 特征因子 新村佳苑小区 SE 1600 氨、硫化氢、二甲苯、非甲烷总烃 项目区域 —— —— 氨、硫化氢、二甲苯、非甲烷总烃 张楼村 WN 1000 氨、硫化氢、二甲苯、非甲烷总烃 胜利小区 N 866 氨、硫化氢、二甲苯、非甲烷总烃 淮上西苑 N 1820 氨、硫化氢、二甲苯、非甲烷总烃 图3-1 大气、地下水、声环境现状监测布点图 3）监测时间和频次 2020年8月24日~2020年8月30日，连续监测7天。氨、硫化氢、二甲苯、非甲烷总烃监测小时浓度，小时浓度每天采样1次，每次采样时间不少于45min。 采样同时记录风向、风速、气压、气温、相对湿度和天气状况等常规气象要素。 4）监测方法 按原国家环保局出版的《环境监测技术规范》和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的分析方法进行。 5）监测结果 监测结果见下表。 表3-2 评价区大气环境现状监测及评价结果 项目 测点编号及名称 小时值 浓度范围 Iij范围 超标率% 氨(mg/m³) 新村佳苑小区 0.03-0.14 0.15-0.7 0 项目区域 0.011-0.14 0.055-0.7 0 张楼村 0.03-0.14 0.15-0.7 0 胜利小区 0.04-0.11 0.2-0.55 0 淮上西苑 0.03-0.13 0.15-0.65 0 硫化氢(mg/m³) 新村佳苑小区 0.002-0.006 0.2-0.6 0 项目区域 0.002-0.004 0.2-0.4 0 张楼村 0.002-0.004 0.2-0.4 0 胜利小区 0.002-0.008 0.2-0.8 0 淮上西苑 0.002-0.004 0.2-0.4 0 二甲苯(mg/m³) 新村佳苑小区 ＜0.0015 —— 0 项目区域 ＜0.0015 —— 0 张楼村 ＜0.0015 —— 0 胜利小区 ＜0.0015 —— 0 淮上西苑 ＜0.0015 —— 0 非甲烷总烃(mg/m³) 新村佳苑小区 0.72-0.87 0.36-0.435 0 项目区域 0.73-0.85 0.365-0.425 0 张楼村 0.74-0.87 0.37-0.435 0 胜利小区 0.73-0.85 0.365-0.425 0 淮上西苑 0.72-0.86 0.36-0.43 0 从上表监测结果可知，园区氨、硫化氢、二甲苯、非甲烷总烃均能满足相应标准限值要求。 2、地表水环境： 本项目废水排放最终纳污河流为淮河，淮河监测数据引用《八公山豆腐文化产业园规划环境影响跟踪评价报告书》中监测数据。跟踪评价对淮南市西部污水处理厂（淮南首创水务八公山污水处理厂）上游500m、下游500m和下游3000m进行了现状监测。 监测因子 pH、DO、COD、BOD5、高锰酸盐指数、NH3-N、总磷。同期监测水深、流速、流向等水文指标。 监测时间和频次 监测采样时间为2020年8月24日至8月26日，各断面每天取样2次（在上午及下午各一次），连续监测3天。 监测断面 淮南市西部污水处理厂（现更名为：淮南首创水务八公山污水处理厂）上游500m、下游500m和下游3000m，具体监测断面布设见下图、下表。 表3-3 地表水监测断面布设及监测因子 河流名称 断面编号 断面位置 监测因子 淮河 W1 淮南市西部污水处理厂（淮南首创水务八公山污水处理厂）出水口上游500m pH、DO、COD、BOD5、高锰酸盐指数、NH3-N、总磷，同步记录河宽、水温、水面宽度、水深、流量、采样点坐标。 W2 淮南市西部污水处理厂（淮南首创水务八公山污水处理厂）出水口下游1000m W3 淮南市西部污水处理厂（淮南首创水务八公山污水处理厂）出水口下游3000m 图3-2 地表水环境监测布点图 监测结果 监测结果如下表所示。 表3-4 地表水环境质量现状监测结果 点位 时间 pH DO COD 高锰酸盐指数 BOD5 NH3-N TP 淮河 淮南市西部污水处理厂出水口上游500m 2020.8.24 7.70 5.0 20 5.1 3.0 0.151 0.19 2020.8.25 7.62 5.5 18 4.9 3.1 0.159 0.19 2020.8.26 7.45 5.1 17 5.0 2.8 0.177 0.17 淮南市西部污水处理厂出水口下游1000m 2020.8.24 7.77 6.7 18 4.3 1.8 0.121 0.17 2020.8.25 7.66 6.6 16 4.4 2.3 0.105 0.17 2020.8.26 7.50 6.4 15 4.4 2.1 0.095 0.16 淮南市西部污水处理厂出水口下游3000m 2020.8.24 7.65 5.7 17 4.8 1.0 0.097 0.14 2020.8.25 7.62 5.6 16 4.8 0.9 0.126 0.14 2020.8.26 7.63 5.5 16 5.4 1.3 0.117 0.15 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 6~9 5 20 6 4 1.0 0.2 根据上述监测结果，地表水淮河淮南首创水务八公山污水处理厂上下游pH、DO、COD、BOD5、高锰酸盐指数、NH3-N、总磷均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3、声环境质量 噪声由安徽尚德谱检测技术有限责任公司于2021年6月15日进行检测，噪声现状数据见下表。 表3-5 噪声现状监测结果表 单位 dB(A) 监测点 主要噪声源 测试时间 检测结果 Leq［dB(A)］ 东厂界 环境噪声 昼间 53 南厂界 环境噪声 54 西厂界 环境噪声 52 北厂界 环境噪声 52 东厂界 环境噪声 夜间 44 南厂界 环境噪声 43 西厂界 环境噪声 42 北厂界 环境噪声 43 项目所在区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB 3096－2008）中3类标准，项目区域声环境质量良好。 4、生态环境、地下水、土壤环境、电磁辐射 本项目位于安徽省淮南市八公山区工业集聚区厂内综合楼，属于工业开发区域。根据项目特征，本次评价不开展电磁辐射、生态环境、地下水、土壤环境质量现状调查。 项目所在区域空气环境不满足相应标准，地表水及声环境满足相应标准，区域环境质量基本良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据对建设项目所地块周边环境现状的踏勘，建设项目附近无文物保护、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标，本项目主要环境保护目标见下表。 表3-6 项目大气环境保护目标列表 环境要素 名称 经纬度 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 大气环境 毕家岗 116.8259964 32.6557999 居民 10户/60人 环境功能区《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 SE 201 王庄孜 116.827641 32.656440 居民 50户/150人 SE 387 哈庄 116.8249969 32.6539001 居民 30户/100人 SE 118 宋庄 116.8190002 32.6552010 居民 30户/100人 SW 231 八公山区安置房 116.817009 32.660498 居民 350户/1100人 NW 384 表3-7 地表水环境和声环境保护目标一览表 环境要素 环境保护对象名称 方位 距项目边界最近距离 规模 环境功能 声环境 厂界四周 / 1m / 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准 地表水环境 淮河 N 1300 特大河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 地下水环境 区域地下水 / / 项目区6km2 《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类标准 土壤 区域土壤 / / / 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018） |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 项目废水主要为生产废水、生活污水，项目废水执行八公山工业集聚区污水处理站接管标准后接管至八公山工业集聚区污水处理站处理后经市政污水管网排至淮南首创水务八公山污水处理厂深度处理，处理达标后排入淮河，淮南首创水务八公山污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级A标准。具体标准值见下表。 表3-8 废水污染物排放标准 （单位：mg/L） COD BOD5 SS NH3-N 八公山工业集聚区污水处理站接管标准mg/L 5000 2000 500 130 淮南首创水务八公山污水处理厂接管标准mg/L 400 250 250 35 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准(mg/L) 50 10 10 5 2、废气 蒸汽发生器废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3中规定的大气污染物特别排放限值，NOx执行《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》皖大气办【2020】2号标准，H2S、NH3排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改建二级标准及厂界标准值，具体标准值详见下表； 表3-9 大气污染物排放浓度限值 污染物 名称 最高允许排放浓度 (mg/m3) 限值 依 据 颗粒物 20 / 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3中规定的大气污染物特别排放限值 SO2 50 烟气黑度（林格曼黑度，级） / 1 NOx 50 / 《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》皖大气办【2020】2号 H2S 0.06 / 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） NH3 1.5 / 3、噪声 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准见下表： 表3-10 运营期厂界噪声排放标准 单位： dB(A) 标准类别 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类 65 55 4、固体废物 一般固废处理处置执行一般固废处理处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年04月30日）有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知（安徽省环保厅（皖环发【2017】19号）），为进一步加强大气主要污染物源头管控，有效落实《大气污染防治行动计划》、《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》等，确保大气环境质量改善目标任务顺利完成，现就加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作通知如下： 自2017年4月起，新增大气主要污染物排放的建设项目环境影响评价文件审批前必须取得的总量指标从两项增加为四项。在二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）的基础上增加烟（粉）尘、挥发性有机物（VOCs）两项指标。生活污水经化粪池预处理，生产废水依托厂区现有沉淀池预处理后一起排入园区污水管网，进入八公山工业集聚区污水处理站，经市政污水管网排至淮南首创水务八公山污水处理厂深度处理。本项目废水污染物排放总量计入淮南首创水务八公山污水处理厂总量指标内，不另行申请总量。 扩建项目完成后，申请总量为颗粒物：0.036t/a，SO2：0.05t/a，NOx：0.15t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在已建厂房进行生产，施工期已结束，本次评价不做分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 项目蒸汽发生器采用液化石油气作为能源，液化石油气用量为240t/a。液化气密度在0.5到0.6左右，气化倍率是260，1公斤液化气大概有520升气体，用立方米算的话有0.52立方米，则本项目液化石油气化量为12.48万立方米/a，项目共有3台蒸汽发生器，则每台使用量为4.16万立方米/a。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉测算，排污系数见下表。 表4-1 工业锅炉产排污系数表-燃气工业锅炉 原料名称 污染物指标 单位 产污系数 来源 液化石油气 工业废气量 标立方米/万立方米-原 料 287771 《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉 二氧化硫 千克/万立方米-原料 0.02S① 氮氧化物 千克/万立方米-原料 59.85 颗粒物 千克/万立方米-原料 2.86 《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018） 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。 项目共设有3台蒸汽发生器，每台蒸汽发生器配套低氮燃烧器处理后分别通过3根25m高排气筒排放，评价建议企业使用国际领先低氮燃烧技术，净化效率以80%计，可有效降低NOx排放。 恶臭气体 项目原料、废弃物、不良品堆置或处理过程会产生异味，另外蒸煮、泡豆等加工过程也会有一定的异味，由于此类气体较少且难以收集处理，以无组织形式排放。 为减少恶臭气体对周围环境的影响，项目生产废水及时外排，车间内安装排气扇，及时清洗生产设备，同时项目将沉淀池封闭，废气确保不外泄至外环境。 扩建项目废气产排情况如下表： 表4-2 扩建项目有组织废气产排情况一览表 产排污环节 排放形式 污染物种类 产生量 (t/a) 产生速率（kg/h） 产生浓(mg/m3) 风量 (m3/h) 治理 措施 排放量 (t/a) 排放速率（kg/h） 排放浓度 (mg/m3) 1#蒸汽发生器 有组织 颗粒物 0.012 0.005 9.94 500 低氮燃烧器+25m高排气筒进行处理（DA003） 0.012 0.005 9.94 SO2 0.017 0.0071 13.9 0.017 0.0071 13.9 NOx 0.249 0.1038 207.98 0.050 0.0208 41.596 2#蒸汽发生器 有组织 颗粒物 0.012 0.005 9.94 500 低氮燃烧器+25m高排气筒进行处理（DA004） 0.012 0.005 9.94 SO2 0.017 0.0071 13.9 0.017 0.0071 13.9 NOx 0.249 0.1038 207.98 0.050 0.0208 41.596 3#蒸汽发生器 有组织 颗粒物 0.012 0.005 9.94 500 低氮燃烧器+25m高排气筒进行处理（DA005） 0.012 0.005 9.94 SO2 0.017 0.0071 13.9 0.017 0.0071 13.9 NOx 0.249 0.1038 207.98 0.050 0.0208 41.596 注：原有项目共有2个排气筒，为统一排气筒编号，扩建项目编号为DA003、DA004、DA005。项目所在大楼共6层，约20m高，根据排气筒高度设置相关规定，需高出周围200m半径范围的建筑物5m以上，项目排气筒设置高度为25m，可满足要求。 表4-3 扩建项目废气治理设施一览表 污染源 污染物 排气筒编号 治理 措施 处理能力% 收集效率% 治理工艺去除率% 是否为可行技术 排放标准 蒸汽发生器 颗粒物 DA003、DA004、DA005 低氮燃烧器 / 100 / 是 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3中规定的大气污染物特别排放限值 SO2 / 100 / 是 NOx 80 100 80 是 《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》皖大气办【2020】2号 表4-4 扩建项目有组织废气排放口基本信息一览表 编号 名称 排气筒底部中心坐标 （经纬度） 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气温度/℃ 排放口类型 经度 维度 DA003 1#蒸汽发生器废气 116.822132 32.657459 25 0.3 25 一般排放口 DA004 2#蒸汽发生器废气 116.821601 32.658105 25 0.3 25 一般排放口 DA005 3#蒸汽发生器废气 116.821660 32.658021 25 0.3 25 一般排放口 2、污染防治措施及达标分析 （1）蒸汽发生器废气治理 蒸汽发生器燃烧废气经低氮燃烧器处理后通过3根25m高排气筒（DA003、DA004、DA005）排放，经核算，经净化后的废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中重点地区大气污染物特别排放限值及《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》皖大气办【2020】2号标准要求，防治措施可行。 低氮燃烧器： 低氮燃烧器是指燃料燃烧过程中NOx排放量低的燃烧器，采用低NOx燃烧器能够降低燃烧过程中氮氧化物的排放。在燃烧过程中所产生的氮的氧化物主要为NO和NO2，通常把这两种氮的氧化物通称为氮氧化物NOx。大量实验结果表明，燃烧装置排放的氮氧化物主要为NO，平均约占95%，而NO2仅占5%左右。一般燃料燃烧所生成的NO主要来自两个方面：一是燃烧所用空气（助燃空气）中氮的氧化；二是燃料中所含氮化物在燃烧过程中热分解再氧化。在大多数燃烧装置中，前者是NO的主要来源，我们将此类NO称为"热反应NO"，后者称之为"燃料NO"，另外还有"瞬发NO"。燃烧时所形成NO可以与含氮原子中间产物反应使NO还原成NO2。实际上除了这些反应外，NO还可以与各种含氮化合物生成NO2。在实际燃烧装置中反应达到化学平衡时，[NO2]/[NO]比例很小，即NO转变为NO2很少，可以忽略。 降低NOx的燃烧技术：NOx是由燃烧产生的，而燃烧方法和燃烧条件对NOx的生成有较大影响，因此可以通过改进燃烧技术来降低NOx，其主要途径如下：选用N含量较低的燃料，包括燃料脱氮和转变成低氮燃料；降低空气过剩系数，组织过浓燃烧，来降低燃料周围氧的浓度；在过剩空气少的情况下，降低温度峰值以减少"热反应NO"；在氧浓度较低情况下，增加可燃物在火焰前峰和反应区中停留的时间。减少NOx的形成和排放通常运用的。 工作原理：低氮燃烧器的原理是把一个火焰分成数个小火焰，由于小火焰散热面积大，火焰温度较低，使“热反应NO”有所下降。此外，火焰小缩短了氧、氮等气体在火焰中的停留时间，对“热反应NO”和“燃料NO”都有明显的抑制作用。烟气在高温区停留时间是影响NOx生成量的主要因素之一，改善燃烧与空气的混合，能够使火焰面的厚度减薄，在燃烧负荷不变的情况下，烟气在火焰面即高温区内停留时间缩短，因而使NOx的生成量降低。 本项目要求选用高效低氮燃烧器，热利用率在100%以上，烟气票房温度在70℃以下，确保NOx的净化效率达到80%以上。 图 4-2 低氮燃烧器结构示意图 （2）恶臭气体：项目原料、废弃物、不良品堆置或处理过程会产生异味，另外蒸煮、泡豆等加工过程也会有一定的异味，由于此类气体较少且难以收集处理，以无组织形式排放。 为减少恶臭气体对周围环境的影响，项目生产废水及时外排，车间内安装排气扇，及时清洗生产设备，同时项目将沉淀池封闭，废气确保不外泄至外环境。 综上所述，本项目废气在采取各种环保措施后，对环境影响很小。 3、废气污染物自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），结合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录C.7自行监测计划、《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019），《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），废气自行监测计划如下： 表4-5 有组织废气监测方案 序号 监测点位 监测因子 监测频率 1 蒸汽发生器废气（DA003） 颗粒物、SO2、林格曼黑度 1次/年 2 NOX 1次/月 3 蒸汽发生器废气（DA004） 颗粒物、SO2、林格曼黑度 1次/年 4 NOX 1次/月 5 蒸汽发生器废气（DA005） 颗粒物、SO2、林格曼黑度 1次/年 6 NOX 1次/月 表4-6 无组织废气监测计划表 序号 监测点位 监测因子 监测频率 1 厂界 臭气浓度 1次/半年 二、废水 1、废水污染物源强分析 扩建项目用水由市政供水管网自来水供给，项目用排水情况如下： （1）职工生活用水 扩建项目劳动定员40人，根据《安徽省行业用水定额》（DB43/T 679─2014）中的相关内容，办公用水定额为80L/(人.d)，排污系数按0.8计。 （2）生产用水 ①原料浸泡、清洗废水：外购来的精选大豆要用清水先浸泡清洗，在此过程中有废水产生，此废水随季节、泡豆时间等不同有所变化。根据建设单位提供资料，泡豆用水量约为豆重的4倍，本项目加工大豆3000t/a（合计10t/d），在此过程中约1.5倍水被大豆泡发吸收，少量蒸发损耗，即泡发后的湿豆约为干豆2.5倍重，则泡豆废水量约为干豆重2.5倍（7500t/a）。 洗豆用水量约为干豆重0.8倍（2400t/a），全部排放。该部分废水主要污染物有：水溶性非蛋白氮、水苏糖、棉籽糖等寡聚糖，柠檬酸等有机酸以及水溶性维生素、矿物质等、异黄酮等色素类物质(色素会随大豆种皮的变化而不同)，类比同类型项目，水质情况为：COD：1500mg/L、BOD5：800mg/L、SS：500mg/L、NH3-N：30mg/L。 ②压缩成型用水：磨浆过程需加入大量新鲜水，在压榨过程中水分排出。磨浆过程加水量约为泡发黄豆的1倍，则磨浆用水量约为3000t/a。排水量约为用水量的95%（2850t/a）。该废水主要污染物情况为COD3000mg/L、BOD51800mg/L、SS800mg/L、NH3-N40mg/L。 ③冲洗设备及场地用水：本项目生产加工过程中需对设备及场地进行冲洗，根据项目单位提供资料，冲洗用水量约为10t/d，排水系数以0.8计，则排水量为8t/d。 （3）蒸发器补水 项目共设3台燃气蒸发器，液化石油气化量为12.48万立方米/a，根据《第二次全国污染源普查产排污量核算系数手册》，蒸发器排水含软水制备废水产污系数为13.56吨/万立方米-原料，则排水量为169t/a，补水量为排水量。 综上所述，扩建项目用水量为71.76t/d，21529t/a，排水量为53.62 t/d，16087t/a。 生活污水经化粪池预处理，生产废水依托厂区现有沉淀池预处理后一起排入园区污水管网。本项目位于安徽省淮南市八公山区工业集聚区，园区针对入驻园区豆制品企业配套建设污水处理站，对豆制品企业废水进行预处理后，排入市政污水管网，进入淮南首创水务八公山污水处理厂深度处理，经园区污水处理厂处理后的废水可达到淮南首创水务八公山污水处理厂接管要求。 扩建项目废水产排情况见下表： 表4-7 扩建项目用、排水量分析 序号 用水项目 用水定额 用水量 排水量 t/d t/a t/d t/a 1 职工生活用水 80 L/人·d 3.2 960 2.56 768 2 黄豆浸泡用水 / 40 12000 25 7500 3 洗豆用水 / 8 2400 8 2400 4 压缩成型废水 10 3000 9.5 2850 5 冲洗设备及场地用水 / 10 3000 8 2400 6 蒸发器补水 / 0.56 169 0.56 169 合计 — 71.76 21529 53.62 16087 项目水平衡图如下所示： 图4-1 扩建项目水平衡图 单位：t/d 扩建后全厂水平衡情况如下表所示： 表4-8 扩建后全厂项目用、排水量分析 序号 用水项目 用水量 排水量 t/d t/a t/d t/a 1 职工生活用水 9.2 2760 7.36 2208 2 黄豆浸泡用水 50 15000 30 9000 3 洗豆用水 23 6900 23 6900 4 压缩成型废水 15 4500 14.25 4350 5 冲洗设备及场地用水 15 4500 12 3600 6 蒸发器补水 2.16 648 2.16 648 合计 114.36 34308 88.77 26631 扩建后全厂水平衡图如下所示： 图4-2 扩建后全厂水平衡图 表4-9 扩建项目废水产生及排放情况表 污染物 CODcr BOD5 SS 氨氮 综合废水 产生浓度(mg/L) 400 220 200 30 产生量（t/a） 6.4348 3.5391 3.2174 0.4826 经化粪池、沉淀池处理后排放浓度(mg/L) 394 197 86.9 29.35 排放量（t/a） 6.3383 3.1691 1.3980 0.4722 八公山工业集聚区污水处理站接管标准mg/L 5000 2000 500 130 淮南首创水务八公山污水处理厂接管标准mg/L 400 250 250 35 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 一级A标准(mg/L) 50 10 10 5 经污水处理厂处理后排放量（t/a） 0.8044 0.1609 0.1609 0.0804 注：本项目废水排放浓度参照原有项目废水验收数据。 表4-10 建设项目废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口名称 排放口地理坐标 排放去向 经度 纬度 1 DW001 废水总排口 116.822776 32.658328 八公山工业集聚区污水处理站 3、依托八公山工业集聚区污水处理站可行性分析 根据淮南市银丰建设投资有限公司八公山工业集聚区污水处理站项目环境影响报告表，污水站位于八公山工业集聚区北侧，主要负责处理八公山工业集聚区内的生活污水、生产废水。八公山工业集聚区污水处理站建设内容及要求如下： 污水处理站工艺 图4-3 八公山工业集聚区污水处理站处理工艺 工艺流程主要分为预处理、物化前处理、生物处理、以及物化后处理四个部分。 预处理工段：包括细格栅捞渣机、集水池。主要功能是污水收集和调节，并充分分离废水中的各种大颗粒悬浮物、漂浮物。 物化前处理工段：混凝气浮装置。经过格栅的废水，含有大量的中等和细小悬浮物和胶体，即使用细格栅也无法拦截，采用物化前处理，通过絮凝剂的作用与悬浮物和胶体形成絮体，分离去除，尽可能的降低不溶性 COD。 生物处理工段：包括厌氧反应器、同步脱氮好氧生化反应器和二沉池。预处理和前处理工段无法去除的可溶性 COD，在生物处理工段被微生物同化或异化得到去除。通过厌氧反应器的发酵、水解、酸化、产甲烷反应可以大幅度地去除废水中的COD、以及分解难降解的有机物，提高废水的可生化性，为后续好氧生化处理提供保障；通过在好氧生化反应器内预先培养驯化一定量的活性微生物（活性污泥或生物膜），当污水进入反应器与活性微生物混合接触并有氧存在时，微生物利用污水中的有机物进行新陈代谢，将有机污染物转化为 CO2、H2O 等无机物，同时，微生物细胞增殖，最后将微生物细胞物质（活性污泥或脱落的生物膜）与水沉淀分离，污水得到处理。二沉池的大部分活性污泥进行回流，以保持曝气池内活性污泥的浓度，同时，形成的高污泥浓度可以有效减少污水在构筑物内的停留时间。 物化后处理工段：主要采用砂滤池进行把关处理，确保出水达标排放。下面为本工程各处理单元的选择。 ①格栅捞渣机 为确保进水泵房及后续处理工段的正常运行，需设置细格栅。细格栅有弧形、回转式、阶梯式等形式，由于回转式细格栅具有分离效率高、无堵塞、工作稳定、维修量小、栅条间隙小等优点，故本工程推荐采用选择具有良好运行经验的回转式固液分离机。 ②混凝气浮 污水在进入气浮池前投加无机絮凝剂以及助凝剂，混凝池采用机械搅拌反应，使废水与药剂快速充分反应。污水经加药混合反应后并形成矾花，矾花不断地长大，在气浮池中进行泥水分离，去除废水中的悬浮物、悬浮性的有机物、油类物质。气浮分离与加药混凝工艺结合，往往可以达到理想的处理效果。混凝的作用是将水中的细小颗粒及胶体变成较大的絮体，增大气浮分离效果。 ③厌氧生物处理 本项目污水处理系统厌氧生物处理单元采用 UASB 反应器（升流式厌氧污泥层法），废水从底部进入 UASB 反应器，污水向上通过包含颗粒污泥或絮状污泥的污泥床。厌氧反应发生在废水与污泥颗粒的接触过程中，反应产生的沼气引起内部的搅动和循环。沼气从反应器顶部上升，随着气泡的污泥絮体碰击到三相分离器的反射板并脱气。释放出气泡后的污泥颗粒沉淀到污泥床的表面，气体被收集到反应器顶部的三相分离器的集气室。另外部分污泥颗粒沿三相分离器缝隙进入沉淀区。UASB 厌氧塔主要包括：进水和配水系统、反应器主体和三相分离器。 经过厌氧处理，COD 去除率可达 70～85％，使废水的后续好氧可生化性大大提高。 ④好氧生物处理 经预处理和物化前处理后的废水中依然含有一定量的 COD，但浓度大大降低了， 属于低浓度有机废水，而有机废水要达到 COD≤350mg/l，选用好氧生物处理工艺是最常用、最有效、运行成本最低廉的工艺。好氧生物处理工艺包括活性污泥法。A/O 生化法由前置的缺氧池和其后的好氧池构成。 ⑤二沉池 二沉池主要完成混合液固液分离，使出水 SS、BOD5 等达到所要求的排放标准。由于本工程二沉池表面负荷不要求太高。因此，本工程采用中心进水、周边出水的辐流式沉淀池。 ⑥砂滤池 功能：砂滤池采用深层技术直接过滤的方式，不需投加药剂。它可将不易沉淀去除的微小悬截留。砂滤池内装优质天然石英砂、无烟煤滤料。 （2）设计进出水质要求 污水处理站的进水水质为： pH：6~9；COD：≤5000mg/L；BOD5：≤2000mg/L；SS：≤500mg/L；NH3-N：≤130mg/L；TN：≤50mg/L；动植物油：≤100mg/L； 污水将接入淮凤路污水管网，最终排入淮南首创水务八公山污水处理厂，出水执行淮南首创水务八公山污水处理厂接管标准。最终确定本污水处理站的出水水质为：PH：6~9；COD≤280mg/L；BOD5：≤105mg/L；SS≤130mg/L ；NH3-N≤10mg/L；TP≤4.0mg/L；TN≤50mg/L；石油类：≤5mg/L； （3）设计处理规模 日处理量600m3。 （4）接管可行性分析 八公山工业集聚区污水处理站设计日处理量600t，八公山工业集聚区污水处理站目前已建设运营，区域管网已建设完成，现状接纳污水量260t/d，余量340t/d，本项目产生废水53.62t/d，占余量的20.62％，本项目废水可纳入处理，接管可行。 4、依托淮南首创水务八公山污水处理厂可行性分析 淮南首创水务八公山污水处理厂位于淮南市八公山区北郊，厂区东临蔡新路，北临皖淮机械厂铁路专用线，占地约8.36hm2。负责淮南市西部地区的污水处理，即谢家集区和八公山区，区域土地面积378.7km2，建成区面积约30.4km2，服务人口约50万人，该厂污水日处理设计能力为10万m3/d，于2009年11月建成并投入试运行，2010年6月转让给淮南首创水务公司，目前实际处理污水规模6～7万m3/d，设计出水按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。处理工艺是氧化沟工艺，现有工艺单元包括：粗格栅、提升泵站、细格栅、沉砂池、配水井、选择厌氧池和氧化沟、终沉池、污泥泵房和脱水机房等组成。 本项目位于安徽省淮南市八公山区工业集聚区内，属于淮南首创水务八公山污水处理厂纳水范围内，项目废水经厂区沉淀池预处理后排入园区污水处理厂再次处理，处理达标后排入淮南首创水务八公山污水处理厂，废水可做到达标排放，对周围环境影响很小。 5、废水污染物自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），结合《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）附录G.4，《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019），《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），项目环境监测计划及记录信息表如下： 表4-11 水污染物排放环境监测计划及记录信息表 序号 排放口编号 污染物名称 监测设施 手工监测采样方法及个数（a） 手工监测频次（b） 1 DW001 流量、pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷 手动 混合采样4个 1次/半年 三、噪声 1、噪声源强及防治措施 项目噪声主要来自于设备运行过程中产生的噪声，必须在厂房布局、隔声、减振、降噪、设备维护等方面考虑噪声防治措施。具体噪声源见下表。 表4-12 扩建项目噪声源的平均声压级 序号 设备名称 产生强度 （dB(A)） 降噪措施 排放强度 （dB(A)） 1 千张自动生产设备 70 隔声、减震、噪声衰减、合理布局、选用低噪声设备 60 2 豆干自动生产设备 70 60 3 蒸汽发生器 75 65 4 包装机 70 60 5 香干生产线 70 60 6 泡豆、磨豆生产线 75 65 2、影响预测 工业噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4—2009）中对工业企业噪声预测模式进行预测，考虑遮挡物、空气吸收衰减、地面附加衰减，对某些难以定量的参数，查相关资料进行估算。 根据按声能量在空气传播中衰减模式计算出某声源在环境中任意一点的声压级。由于本项目声源均设置于室内，预测步骤如下： ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的声压级： 式中：L1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的声压级； Lw——某个声源的声功率级； r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R——房间常数，根据房间内壁内壁的平均吸声系数与内壁总面积计算； Q——方向因子，半自由状态点声源Q＝2； ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的声压级： ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：TL——构件隔声损失，双面粉刷砖墙。 ④将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lw： 式中：S为透声面积，m2。 ⑤采用户外声传播衰减公式预测各主要施工机械噪声对环境的影响。 式中：Lp(r)—距声源r处预测点噪声值，dB（A）； Lp(r0)—参考点r0处噪声值，dB（A）； Adiv—几何发散衰减，dB（A）； Aatm—大气吸收衰减，dB（A）； Abar—屏障衰减，dB（A）； Agr—地面效应，dB（A）； Amisc—其他多方面效应衰减，dB（A）； r—预测点距噪声源距离，m； r0—参考位置距噪声源距离，m。 ⑥噪声贡献值计算： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti;第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj,在T时间内该声源工作时间为tj,则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室内外声源个数。 利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境质量叠加影响。 表4-13 设备噪声位置坐标 序号 设备名称 至厂界最近距离约（m） 东 南 西 北 1 千张自动生产设备 75 41 62 120 2 豆干自动生产设备 80 42 65 125 3 蒸汽发生器 76 41 68 122 4 包装机 85 44 67 123 5 香干生产线 82 45 66 125 6 泡豆、磨豆生产线 89 41 60 121 3、预测结果 选择《环境影响评价技术导则－声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的工业噪声预测模式进行预测：本项目的计算声源中，所有室内源均按导则要求经过换算，等效于室外点源，并根据治理措施降噪后的声级值，再进行衰减的分布计算。根据项目设备布置情况及距离各场界距离，经计算，项目厂界噪声情况如下表所示： 表4-14 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点 昼间dB（A） 背景值 贡献值 预测值 昼 昼 厂界东侧 53 50.1 55.0 厂界南侧 54 51.1 55.8 厂界西侧 52 51.6 54.1 厂界北侧 52 50.5 54.5 标准值 65 / 65 经减振、建筑隔声以及距离衰减后，由预测分析结果可知，建设项目厂界噪声的预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求，项目噪声对区域声环境影响较小。 （3）声环境监测计划 表4-14 声环境监测计划一览表 序号 监测点位 监测项目 频率 执行标准 1 项目四周，东南西北各一个监测点 噪声 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 4、固体废物 （1）固废产排情况 本项目固体废物产排情况如下所示： 豆渣：黄豆在加工过程中，会产生少量豆渣，产生量约占豆重的30%，为900t/a，外售作为饲料加工原料。 废包装材料：根据项目单位提供资料，本项目产生的废包装材料约为1t/a，外售交由物资回收单位再利用。 沉淀池污泥：根据项目单位提供资料，本项目沉淀池污泥产生量为6t/a，浓缩干化后由企业运至垃圾填埋场卫生填埋。 生活垃圾：劳动定员40人，生活垃圾排放系数按0.5kg/人·d，则生活垃圾产量为6t/a。 表4-15 扩建项目运营期一般固废和生活垃圾产生及处置情况 序号 固废名称 类别代码 代码 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生工序 形态 估算产生量（t/a） 利用处置方式和去向 利用或处置量 1 豆渣 39 130-001-39 一般废物 生产 固态 900 外售作为饲料加工原料 900 2 废包装材料 99 900-999-99 一般废物 生产 固态 1 外售交由物资回收单位再利用 1 3 沉淀池污泥 99 900-999-99 一般废物 废水处理 固态 6 浓缩干化后由企业运至垃圾填埋场卫生填埋 6 4 职工生活垃圾 99 900-999-99 一般废物 生活 固态 6 交由环卫处理 6 （2）环境管理要求 一般工业固废： ①要按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定其贮存过程应满足相应 防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 ②按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年04月30日）有关规定设置暂存场所，具体处置要求如下： 第十八条 建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。建设项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，将固体废物污染环境防治内容纳入环境影响评价文件，落实防治固体废物污染环境和破坏生态的措施以及固体废物污染环境防治设施投资概算。 建设单位应当依照有关法律法规的规定，对配套建设的固体废物污染环境防治设施进行验收，编制验收报告，并向社会公开。 第十九条 收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当加强对相关设施、设备和场所的管理和维护，保证其正常运行和使用。 第二十条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 禁止任何单位或者个人向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物。 第三十六条 产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 第三十七条 产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。 产生工业固体废物的单位违反本条第一款规定的，除依照有关法律法规的规定予以处罚外，还应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任。 第三十八条 产生工业固体废物的单位应当依法实施清洁生产审核，合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少工业固体废物的产生量，降低工业固体废物的危害性。 第三十九条 产生工业固体废物的单位应当取得排污许可证。排污许可的具体办法和实施步骤由国务院规定。 产生工业固体废物的单位应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 第四十条 产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。 贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。 建设工业固体废物贮存、处置的设施、场所，应当符合国家环境保护标准。 第四十一条 产生工业固体废物的单位终止的，应当在终止前对工业固体废物的贮存、处置的设施、场所采取污染防治措施，并对未处置的工业固体废物作出妥善处置，防止污染环境。 生活垃圾： 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年04月30日）有关规定设置暂存场所，具体处置要求如下： 第四十九条 产生生活垃圾的单位、家庭和个人应当依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任。 任何单位和个人都应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。 机关、事业单位等应当在生活垃圾分类工作中起示范带头作用。 已经分类投放的生活垃圾，应当按照规定分类收集、分类运输、分类处理。 第五十条 清扫、收集、运输、处理城乡生活垃圾，应当遵守国家有关环境保护和环境卫生管理的规定，防止污染环境。 从生活垃圾中分类并集中收集的有害垃圾，属于危险废物的，应当按照危险废物管理。 本项目固废按要求经采取以上处置措施后，实现无害化，对周围环境影响较小。 五、地下水、土壤环境影响分析及防治措施 1、地下水、土壤污染途径分析 污染源：生产车间、沉淀池 污染物类型：黄浆水 污染途径：地面下渗污染 2、主要防渗措施 本项目针对污染途径类型均采取相应的防治措施，地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，实行分区防渗，本项目主要地下水污染途径及采取的防治措施情况见下表： 表4-16 本项目地下水、土壤污染途径及应采取的防治措施 防渗级别 区域 防渗要求 防渗工艺 重点防渗 生产车间、沉淀池 重点防渗区，设防渗检漏系统；渗透系数≤1.0×10-7 cm/s 重点防渗区域采用HDPE膜+水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度≥250mm）。其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的 一般防渗 仓库、一般固废暂存库 一般防渗区，设防渗检漏系统；渗透系数≤1.0×10-5 cm/s 采用抗渗混凝土（厚度≥100mm），其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的 本项目在采取上述防治措施的前提下，项目建设和生产对地下水影响较小。 七、环境风险影响分析 1、风险物质危险性辨识 项目在生产过程中使用的主要风险物质见下表： 表4-17 主要风险物质分布及影响途径一览表 序号 危险物质 风险源分布 可能影响途径 1 生产废水 生产车间、沉淀池 泄漏 2 液化石油气 液化石油气存储区 泄漏、火灾、爆炸 2、风险防范措施及应急要求 （1）生产风险防范措施 ①各类物料按要求在进行分区、分类存放，并在各类存放区设置标识，仓库地面进入硬化、防渗处理。 ②物料在运输前应进行包装，不得裸露运输，在运输过程中轻装轻卸，避免日晒雨淋，保持包装完整，避免在装载和运输过程中泄漏污染环境。 ③项目严格按《危险废物鉴别标准》进行鉴别，分拣出的一般工业固体废物与危险废物的收集、储存、处置过程中严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定执行一般工业固体废物与危险废物的申报、收集、储存、运输、处置等规定。 ④在原料输送环节上尽可能的减少人为的不安全行为，如不遵守交通规则，误操作等，最大程度减少交通事故导致物料散落或引起火灾的可能。 ⑤在储存过程的环境风险采取的管理措施具体包括：原料、产品及产生的工业固废贮存区设置明显标志；对各类物料按计划购入、分期分批入库，严格控制贮存量；对作业活动，以及可燃物品、易泄露物质的控制和管理；制定各种操作规范，加强监督管理，严格看管检查制度，避免事故的发生；落实事故风险应急预案和环境监测计划。 （2）沉淀池及生产车间废水泄漏环境风险防范措施 项目一般区域采用水泥硬化地面，生产车间、沉淀池等区域重点防渗，并完善废水收集系统。为防止管道内污染介质渗出而污染地下水，主生产区的正常生产排污水、设备渗漏和检修时的排水管道采用管架敷设；对污水排水管道在地面下敷设管道采用耐腐蚀抗压的夹砂玻璃钢管道；在污水排水管与检查井及构筑物连接的地方采用防渗漏的套管连接，管道与管道的连接采用柔性的橡胶圈接口。 （3）液化石油气存储区 建设单位对安全及风险防护措施的设置较为重视并拟投入大量资金用于相关设施的建设。本项目液化石油气单独存，采取如下风险防范措施： 1）瓶装液化石油气单独布置，设置在通风、远离热源的地方。 2）瓶装液化石油气存储间四周采用混凝土围堰，可收集事故废水。 3）瓶装液化石油气贮存量不得超过瓶装液化石油气存储间容量的85%。 4）加强瓶装液化石油气使用过程的监管，必须由专人负责监控，防止发生风险事故。 5）设置可视监控系统。 （4）运输过程 瓶装液化石油气运输车辆应严格遵守行车路线，禁止在有明火等场所停留；使用专门的危险化学品车辆，严禁违章超载，车辆不能存有安全隐患等。车辆配备风向仪和堵漏器材等。风险物质公路运输一旦遇到险情或发生事故，且在采取相应的防泄漏等安全消防措施，仍然无法控制事故时，在最短时间内向 110 等部门报警。事故发生时，通知厂内风险应急救援部门，启动应急机制对事故进行处理，必要时告知并引导下风向敏感点居民紧急疏散，并引导或组织人员迅速向侧风向转移撤离。 （5）防火防爆措施 瓶装液化石油气存储间所贮运物料为易燃易爆危险品，其火灾危险性分别为甲类，工艺装置的设计严格按照相关规程进行。瓶装液化石油气存储间周围设置环形消防通道，并设有消防水冷却系统，按规定配备各种移动式小型灭火设备；火灾报警系统采用电话报警系统，工艺装置区、值班房周围设置手动火灾报警按钮，报警报至办公室。 （6）建筑安全防范 根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建议建筑物的防火等级均釆用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求；凡禁火区均设置明显标志牌；各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触；安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 的要求。 （7）消防防范措施 本项目一旦发生液化石油气泄漏遇明火，可能会导致火灾，在灭火过程中将产生消防废水。为此，本次评价提出建设单位应建设一定容量的事故池，以接纳事故情况下排放的污水，保证事故情况下不向外环境排放污水。在事故结束之后，将事故池中的污水在保证不会导致污水处理厂负荷过载的情况下将污水逐步排入污水处理厂进行处理。 根据《水体污染防控紧急措施设计导则》对应急事故池大小的规定： V 总＝（V1＋V2-V3）max+V4+V5 注：计算应急事故废水量时，装置区或贮罐区事故不作同时发生考虑，取其中的最大值。 V1——最大一个容量的设备或贮罐。 V2——发生事故的装置的同时使用的消防设施给水流量，一次事故收集的消防废水量为48.6m3。 注：消防用水计算：依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），本项目涉及的厂房为使用或产生可燃物质的厂房，属于丁2类厂房，全厂同一时间内的火灾次数为一次，消防用水量按全厂需水量最大处考虑。最大小时消防用水最大点和一次火灾消防最大用水点发生在生产车间，其消防灭火设施包括室内外消火栓。计算过程如下： 表 4-18 消防水池容积核算表 序号 名 称 危险 类别 防火 等级 设计水量 延火 时间 所需水量 （m3） 1 生产车间 丁类 二级 室内 10L/s 3h 48.6 室外 35L/s 3h V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量。V3为0m3； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量。V4=0。 V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，V5=62m3 按照淮南市暴雨强度计算公式： 式中：P—设计重现期，取 3 年； t—降雨历时（min），t=t1+t2 式中：t1—地面集水时间（采用 10 min）； t2—管内雨水流行时间（min）； 经计算，暴雨强度为212.76升/(秒·公顷)。 初期雨水排放量公式：Q＝q×Ψ×F×T 式中：q——暴雨强度； Ψ——径流系数(取0.9)； F——汇水面积约0.36ha；为所在建筑占地面积。 T——收水时间，按15min计算。 计算可得最大初期雨水需收集量Q=62m3。 通过以上基础数据可计算得本项目的事故池容积约为：V总=110.6m3。 根据上述计算结果，本项目需要的事故池容积为110.6m3，建议设置120m3的事故废水池，能够满足项目事故废水要求。 （8）事故废水防范措施 厂区消防水采用独立稳定的消防供水系统，并配备有消防栓及固定式泡沫灭火器材。因火灾、爆炸等产生的事故废水、消防废水导入事故水池；事故排除后，将废水处理达到相应环境标准后排放，避免直接排放对环境造成严重影响。 本项目新建消防事故水池，容量为150m3，可以满足消防事故状态下的废水容量，同时要求项目单位应做好消防事故水池防渗处理。因此，在事故状态下，废水不会出现外排，不会对周围地表水及地下水产生不利影响。 若发生火灾时，大量消防水可能排出厂外，对外部水环境可能造成严重污染。针对项目污染物来源及其特性，以实现达标排放和满足应急处置为原则，建立污染源头、处理过程和最终排放的“三级防控”机制。 一级预防控制措施：生产车间四周设置环形沟，环形沟与事故池连通，将含污染物的事故废水切换至事故应急池； 二级预防控制措施：新建1个150m3的事故水池，当事故发生后，事故废水利用地势差自流至厂区事故应急池暂存； 三级预防控制措施：当厂区事故池无法满足事故状态下事故废水处理时，事故废水进入园区污水管网，园区作为事故状态下的储存与调控手段，将污染物控制在区内，防止重大事故污染消防水造成的环境污染。 本项目在采取上述措施后，可确保项目的事故废水不会污染厂址附近地表水体和地下水体。事故状况下厂区雨污管线图及排水与外部水体切断措施如下图所示： 图4-4 事故废水切断措施示意图 （9）事故废水切断措施 厂区雨水总排水口设置截断阀门，发生事故时，立即将雨水等排放口与外水体切断，使废水截留在事故应急池中，不会进入附近水体或市政管网。 同时设置切断阀，能够切断生产废水未经过处理直接进入外环境的途径。在事故过程中和抢救过程中所产生的事故性排放的废水通过污水管纳入污水应急处理池。同时关闭通往市政雨水、污水管切断阀，防止污水流入市政管网。 3、事故应急预案 （1）应急准备 厂区内设完善的安全报警通讯系统，并配备防毒面具、灭火器等必要的消防应急设施，一旦发生事故能自行抢救或控制、减缓事故的扩大。 企业设有专门的应急指挥机构，能对一般性事故第一时间做出正确的决策指挥，并组织公司自身救助力量及在当地社会救援力量的帮助下控制事故影响范围和破坏程度。 当地消防及社会救援机构取得正常的通讯联系，并委托消防部门对厂区内潜在安全因素进行定期检查，更换消防器材。 组织人员培训，一般性工作人员要求能熟练掌握正确的设备操作程序，应急指挥机构人员则应进行事故判别、决策指挥等方面的专业培训。 根据项目的性质，本次评价提出应急预案，供建设单位参考。 表4-19 突发事故应急预案 序号 项目 内容要求 1 危险源概况 生产装置区和存在着火灾、爆炸、泄漏等风险 2 应急计划区 生产装置区、原料库、邻近区域 3 应急组织 工厂：工厂成立事故应急救援指挥领导小组，下设应急救援办公室。 地区应急组织机构：成立事故应急救援指挥部，负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散。 专业救援人员：成立专业救援队伍，负责事故控制、救援、善后处理。 4 应急状态分类及应急响应程 按照事故发生的严重程度，规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。 5 应急设施、设备与材料 生产装置：①火灾事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材。②防物质外溢、扩散设备等。 原料库：①防火灾事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材。②防物质外溢、扩散，主要是围堰、备用储罐等。 6 应急通讯、通 信和交通 厂区组成通信联络队，并规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 7 应急防护措施、清除泄漏 措施方法和器材 降低危害，相应的设施器材配备，生产区事故泄漏物和消防废水及时收集到事故池内，邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。 8 应急剂量控 制、撤离组织 计划、医疗救 护与公众健康 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。 9 应急状态终止 与恢复措施 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 （2）应急联动机制 按照“企业自救、属地为主、分级响应、区域联动”的原则，实现企业与地方人民政府突发环境事件应急预案的有效衔接。地方人民政府应及时对突发环境事件进行曝光，并立即采取相应的应急措施。 八、环保投资 项目环保投资为46万元，占总投资1601万元的2.87%，环保投资估算详见下表： 表4-20 环保投资一览表 序号 种类 环保投资内容 投资费用 （万元） 1 废水治理 生活污水 经化粪池预处理后排入园区污水管网 依托 生产废水 经沉淀池处理后排入园区污水管网 依托 2 废气治理 1#蒸汽发生器 低氮燃烧器+25m高排气筒进行处理（DA003） 5 3 2#蒸汽发生器 低氮燃烧器+25m高排气筒进行处理（DA004） 5 4 3#蒸汽发生器 低氮燃烧器+25m高排气筒进行处理（DA005） 5 5 恶臭气体 生产废水及时外排，车间内安装排气扇，及时清洗生产设备，同时项目将沉淀池封闭，废气确保不外泄至外环境。 6 6 噪声治理 机械噪声 设备基础减振、墙体隔声、加强管理 5 7 固废治理 固废 依托现有一般固废间 依托 8 风险防护 设置事故池（120m3）、应急预案、导流系统 20 9 合计 46 九、项目完成前后污染物排放“三本帐”分析 表4-21 项目扩建完成前后各类污染物“三本帐” 类别 污染物 原有项目排放量t/a 本项目排放量t/a 以新带老削减量t/a 本项目完成后总排放量t/a 增减量变化t/a 废水 COD 3.759 6.3383 0 10.0973 +6.3383 BOD5 1.879 3.1691 0 5.0481 +3.1691 SS 0.28 1.398 0 1.678 +1.398 NH3-N 0.829 0.4722 0 1.3012 +0.4722 动植物油 0.277 / 0 0.277 / 废气 颗粒物 0.0144 0.036 / 0.0504 +0.036 SO2 0.0324 0.05 / 0.0824 +0.05 NOx 0.0952 0.15 0.07616 0.16904 +0.07384 油烟废气 0.03 / 0 0.03 / 固废 一般固废 0 0 0 0 0 生活垃圾 0 0 0 0 0 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#蒸汽发生器 | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧器+25m高排气筒进行处理（DA003） | 颗粒物、SO2执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3中规定的大气污染物特别排放限值，NOx执行《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》皖大气办【2020】2号 |
|  | 2#蒸汽发生器 |  | 低氮燃烧器+25m高排气筒进行处理（DA004） |  |
|  | 3#蒸汽发生器 |  | 低氮燃烧器+25m高排气筒进行处理（DA005） |  |
| 地表水环境 | 厂区总排口（DW001） | COD、BOD、SS、氨氮 | 生活污水经化粪池预处理，生产废水依托厂区现有沉淀池预处理后一起排入园区污水管网，进入八公山工业集聚区污水处理站，经市政污水管网排至淮南首创水务八公山污水处理厂深度处理。 | 八公山工业集聚区污水处理站接管标准 |
| 声环境 | / | 机械设备噪声 | 采取必要的隔声、消声、减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 豆渣外售作为饲料加工原料； 废包装材料外售交由物资回收单位再利用； 沉淀池污泥浓缩干化后由企业运至垃圾填埋场卫生填埋； 生活垃圾委托环卫部门清运处置； |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 重点防渗：生产车间、沉淀池设防渗检漏系统；渗透系数≤1.0×10-7 cm/s； 一般防渗区：仓库、一般固废暂存库，设防渗检漏系统；渗透系数≤1.0×10-5 cm/s |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 厂区设置分区防渗，设置事故池 ·建立健全有毒气体中毒事故应急救援预案； ·加强安全教育培训和宣传；配备完善的消防措施 |
| 其他环境 管理要求 | 本项目设置100m环境防护距离 |

# 六、结论

从环境影响角度来看，该项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.0144 |  |  | 0.036 | / | 0.0504 | +0.036 |
|  | SO2 | 0.0324 |  |  | 0.05 | / | 0.0824 | +0.05 |
|  | NOx | 0.0952 |  |  | 0.15 | / | 0.16904 | +0.07384 |
|  | 油烟废气 | 0.03 |  |  | / | / | 0.03 | / |
| 废水 | COD | 3.759 |  |  | 6.3383 | / | 10.0973 | +6.3383 |
|  | BOD5 | 1.879 |  |  | 3.1691 | / | 5.0481 | +3.1691 |
|  | SS | 0.28 |  |  | 1.398 | / | 1.678 | +1.398 |
|  | NH3-N | 0.829 |  |  | 0.4722 | / | 1.3012 | +0.4722 |
|  | 动植物油 | 0.277 |  |  | / |  | 0.277 | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 30 |  |  | 6 | / | 36 | +6 |
|  | 豆渣 | 450 |  |  | 900 | / | 1350 | +900 |
|  | 包装材料 | 3 |  |  | 1 | / | 4 | +1 |
|  | 污泥 | 4 |  |  | 6 | / | 10 | +6 |
| 危险废物 | / | / |  |  | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

项

目

标

准

来

源