# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：车用尾气处理液及车用玻璃水加工项目

建设单位（盖章）：淮南市欧洁环保科技有限公司

编制日期：        2021年10月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 车用尾气处理液及车用玻璃水加工项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2107-340461-04-03-760258 |
| 建设单位联系人 | 孙震 | 联系方式 | 15395493333 |
| 建设地点 | 安徽 省（自治区） 淮南 市 经济技术开发区 县（区） / 乡（街道） 永兴路16号（具体地址） |
| 地理坐标 | （ 117 度 3 分 11.568秒， 32 度 40 分 12.827 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2669 其他专用化学产品 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业中专用化学产品制造266中单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 淮南经济技术开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2107-340461-04-03-760258 |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 33 |
| 环保投资占比（%） | 4.125 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 厂房面积1000m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）》，规划审批机关：淮南市人民政府，《关于淮南东部工业区总体规划的批复》（淮府秘[2009]118 号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 2010年2月，安徽省科学技术咨询中心编制《淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书》； 2010年6月17日，《关于淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书的审查意见函》（淮环函[2010]130号）； 2020年编制了《淮南经济技术开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》；安徽省生态环境厅2020年8月4日“关于印发《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书审核意见》的函”皖环函[2020]411号。 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书》及其审查意见符合性分析 本项目属于C2669 其他专用化学产品，位于淮南经济技术开发区永兴路16号，租赁安徽水卫士环保科技有限公司现有空闲生产车间，建筑面积约1000m2，目前所处的地理位置、区位条件、主导产业特征以及未来淮南市总体的城市发展条件等，依托现状的产业基础，考虑城市产业升级和结构转型的总体要求，按照“以发展资金、技术密集型产业为主、以兴办高新技术企业和现代制造业为主、以生产出口创汇产品为主”的指导思想，确定淮南经济开发区的六大主导产业为： （1）生物医药、（2）纺织服装、 （3）化学工业、（4）机械电子与新型材料、 （5）食品加工、（6）商贸流通。 本项目与《淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书》及其审查意见符合性分析见下表： 表1-1 与区域规划环评及审查意见符合性分析 序号 淮南经济技术开发区规划环评及审查意见 拟建项目基本情况 符合性 1 淮南经济技术开发区规划建设范围是：东至中兴路高压廊道西侧，南至合阜铁路、西至建兴路西侧-建设路西侧、北至电厂路南侧范围内的符合淮南市土地利用总体规划（2006-2020年）允许建设用地范围。 本项目在淮南经济技术开发区规划范围内。 符合 2 明确淮南经济技术开发区环境保护的总体要求。开发区建设须坚持环境效益、经济效益和社会效益相统一的原则，按循环经济理念和清洁生产原则指导开发区建设，促进开发区可持续发展。 本项目建设满足环境效益、经济效益和社会效益相统一，满足清洁生产要求。 符合 3 按照淮南经济技术开发区产业功能定位，进一步优化园区内产业结构，严格限制非开发区产业定位方向的项目入园区，国家产业政策、技术政策和环保法律法规政策明令禁止的项目不得入区建设。 拟建项目对照《产业结构调整指导目录2019年本）》，本项目不属于限制和淘汰类项目，属于允许类项目，符合国家产业政策。项目为C2669 其他专用化学产品，属于淮南经济技术开发区产业定位中允许类产业。 符合 4 加快环保基础设施建设，确保污染物达标排放。经开区实行雨污分流，加快污水管网等配套工程建设进度，完善环保基础设施，在污水处理厂投入运行前，所有入区的工业企业污水必须达标排放；污水处理厂投入运行后，工业企业污水须达到接管标准。进一步做好开发区的集中供热的论证工作，尽可能使用清洁燃料，逐步替代开发区内现有燃煤锅炉，减少大气污染物排放。开发区内危险废物的收集、贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定要求。声环境执行相应功能区标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定。 项目实施雨污分流， 制备纯水产生的浓水直接出售给项目厂区内安徽水卫士环保科技有限公司作为水处理剂原料使用，项目生活废水达到《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准，同时满足经开区污水处理厂（日处理三万吨污水）接管标准后排入市政污水管网。 项目危险废物的收集、贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的规定要求。声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。 符合 5 经开区在开发建设过程中，要采取措施防止扬尘与水土流失，加强开发区内生态环境建设 项目施工期已结束 符合 6 建立跟踪监测与评价制度，制定切实可行的环境风险防范措施 本项目按要求制定跟踪监测制度及切实可行的环境风险防范措施。 符合 7 加强经开区环境监督管理，经开区内所有建设项目，要认真履行有关环境保护法律法规，严格执行建设项目环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度。 本项目按要求执行环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度。 符合 2、与《淮南经济技术开发区规划环境影响跟踪评价报告书》及其审查意见相符性分析 实施五年以上的产业园区，规划编制部门应组织开展环境影响的跟踪评价，淮南经济技术开发区管委会于2020年3月23日委托安徽锦程安环科技发展有限公司开展规划的环境影响跟踪评价工作，2020年8月4日安徽省生态环境厅以皖环函[2020]411号文件对《淮南经济技术开发区规划环境影响跟踪评价报告书》出具了审核意见的函。 根据《淮南经济技术开发区规划环境影响跟踪评价报告书》，淮南经济开发区规划主导产业现状以机械电子与新型材料为主导，生物医药、纺织服装、化学工业、食品加工、商贸物流为辅的产业格局，现状及规划主导产业基本符合《安徽省主体功能区规划》中主体功能定位要求。项目于其符合性分析见下表： 表1-2与区域规划环境影响跟踪评价及审查意见符合性分析 序号 淮南经济开发区规划规划环境影响跟踪评价及审查意见 拟建项目基本情况 符合性 1 组织开展规划环评编制，鉴于经开区现行规划未开展规划环评报生态环境部审查，建议经开区结合淮南市国土空间规划编制，重新组织开展区域总体发展规划编制，并同步开展规划环评报生态环境部审查。 本项目的环评为新建环评，本项目参照经开区规划部门和结合淮南市国土空间规划，按照国家有关规定，履行环境影响评价手续。 符合 2 完善环境基础设施建设。加快中水回用规划实施，做好管网等配套措施建设，提高中水回用率，完善雨污管网分流改造；现有燃煤工业炉窑不得扩大规模，并实施安徽省大气特别排放限值达标改造。 本项目实施雨污分流；项目不使用煤炭。 符合 3 强化区域环境质量改善。以改善区域环境质量为核心，细化开发区“三线一单”并落实。进一步削减现有项目大气污染物排放，提高尾水回用率、降低生产废水排放量，加大地下水和土壤防护力度。 项目全面落大气污染防治防范措施，实施清洁生产无生产废水外排，采取分区防渗保护措施，促进区域环境水环境质量改善。 符合 4 强化经开区环境管理。督促相关企业完成整改要求。组织区内企业开展环境风险自查，排查环境风险隐患，落实应急预案。结合区域评估相关要求，制订并落实区域环境质量跟踪监测计划。 本项目不构成重大危险源，且不生产或使用剧毒化学品项目。落实应急预案，制定环境质量跟踪监测计划 符合 本项目C2669 其他专用化学产品，不属于淮南经济技术开发区禁止类、限制类产业，为允许类，符合淮南经开区产业政策要求，在做好项目废气污染防治措施及风险防控措施后，项目建设与周边环境较为相容。 |
| 其他符合性分析 | “三线一单”符合性分析判定 表1-3 “三线一单”符合性分析 内容 符合性分析 是否满足要求 生态保护红线 本项目位于位于淮南经济技术开发区永兴路16号，租赁安徽水卫士环保科技有限公司现有空闲生产车间，建筑面积约1000m2，不在生态保护红线内 是 资源利用上线 本项目为车用尾气处理液及车用玻璃水加工项目，运营时消耗一定的电能、水资源。项目消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。 是 环境质量底线 根据《2020年淮南市环境质量公报》，本项目所在区域为大气环境不达标区。区域声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求；项目各类污染物均能够达标排放，对区域环境影响较小，满足环境质量底线要求。 是 负面清单 根据《关于淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书的审查意见函》（淮环函[2010]130号）要求，严格控制污染严重和有重大环境风险隐患的企业入区，不符合国家产业政策、环保政策及产业要求的项目不得入区。项目为车用尾气处理液及车用玻璃水加工项目，已经淮南经济技术开发区管理委员会备案，不属于淮南市负面清单禁止项目。 是 2、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的相符性 本项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》有关要求进行相符性分析，具体见下表。 表1-4 与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析 文件要求 本项目情况 符合性分析 （一）重点区域 京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等 16 个省（市）。 本项目位于安徽省，属于重点区域 / （二）重点行业。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源 VOCs 污染防治，实施一批重点工程。各地应结合自身产业结构特征、VOCs 排放来源等，确定本地 VOCs 控制重点行业；充分考虑行业产能利用率、生产工艺特征以及污染物排放情况等，结合环境空气质量季节性变化特征，研究制定行业生产调控措施。 本项目为专用化学品制造业，项目废气浓度较低，环境风险源很小，不存在重大的环境风险。生产车间设置封闭式，生产过程产生微量的臭气浓度和氨气，车间内无组织排放。尿素投料经负压收集+袋式除尘器+15m排气筒达标排放 / 加快推进“散乱污”企业综合整治。涉 VOCs 排放的“散乱污”企业主要为涂料、油墨、合成革、橡胶制品、塑料制品、化纤生产等化工企业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的印刷、家具、钢结构、人造板、注塑等制造加工企业，以及露天喷涂汽车维修作业等。 项目不属于“散乱污”企业，生产车间设置封闭式，生产过程产生微量的臭气浓度和氨气，车间内无组织排放，尿素投料经负压收集+袋式除尘器+15m排气筒达标排放。 符合 严格建设项目环境准入。提高 VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉 VOCs 建设项目环境影响评价，实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉 VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 本项目位于重点区域，项目不属于高VOCs排放建设项目。项目位于淮南经济技术开发区永兴路16号标准化厂房，园区VOCs的总量来源需要倍量削减替代，建设项目产生VOCs工段位于洁净车间内，从源头控制VOCs废气的产生和无组织排放；生产车间设置封闭式，生产过程产生微量的臭气浓度和氨气，车间内无组织排放，尿素投料经负压收集+袋式除尘器+15m排气筒达标排放。 符合 加大工业涂装 VOCs 治理力度。全面推进集装箱、汽车、木质家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材等制造行业工业涂装 VOCs 排放控制，在重点地区还应加强其他交通设备、电子、家用电器制造等行业工业涂装 VOCs 排放控制。 本项目位于重点区域，生产车间设置封闭式，生产过程产生微量的臭气浓度和氨气，车间内无组织排放，尿素投料经负压收集+袋式除尘器+15m排气筒达标排放。 符合 因地制宜推进其他工业行业 VOCs 综合治理。各地应结合本地产业结构特征和 VOCs 治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs 治理。 生产车间设置封闭式，生产过程产生微量的臭气浓度和氨气，车间内无组织排放，尿素投料经负压收集+袋式除尘器+15m排气筒达标排放。 符合 3、与《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》的相符性 本项目与《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》有关要求进行相符性分析，具体见下表。 表 1-5与《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》相符性分析 序 号 安徽省挥发性有机物污染整治工作方案相关要求 本项目情况 是否 符合 1 （一）优化产业布局。 结合城市总体规划、主体功能区规划要求，优化调整 VOCs 产业布局。在城市建成区 、自然保护区、水源保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、生态敏感区和其他重要生态功能区实行强制性保护，禁止新建 VOCs 高污染企业。在水源涵养区、水土保持区等生态功能区实施限制开发。 本项目位于淮南经济技术开发区，不属于城市建成区 、自然保护区、水源保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、生态敏感区和其他重要生态功能区用地为工业用地，符合城市总体规划，不属于VOCs高污染企业。 符合 2 （二）加快产业升级。1.加快淘汰落后产能。严格执行 VOCs 重点行业相关产业政策，加快淘汰落后产品、技术和工艺装备，提前淘汰污染物排放强度大、产品附加值低、环境信访多的落后产能，关闭能耗超标、污染物排放超标且治理无望的企业和生产线。 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）国家限制类淘汰类企业。 符合 3 （三）严格建设项目准入。将控制挥发性有机物排放列入建设项目环境影响评价重要内容，严格环境准入，严控“两高”行业新增产能。新建、迁建 VOCs 排放量大的企业应入工业园区并符合规划要求，必须建设挥发性有机物污染治理设施，安装废气收集、回收或净化装置，原则上总净化效率不得低于90%。 本项目不属于 “两高”行业。 生产车间设置封闭式，生产过程产生微量的臭气浓度和氨气，车间内无组织排放，尿素投料经负压收集+袋式除尘器+15m排气筒达标排放。 符合 4、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的相符性 本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》有关要求进行相符性分析，具体见下表。 表 1-6 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析 文件内容 具体要求 相符性分析 是否符合 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。 企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。 本项目拟建立台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料 是 采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。 本项目采用符合国家有关低VOCs含量原料，生产车间设置封闭式，生产过程产生微量的臭气浓度和氨气，车间内无组织排放，尿素投料经负压收集+袋式除尘器+15m排气筒达标排放 是 加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理 生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放 在密闭空间中操作并有效收集废气；盛装过VOCs物料的容器、废吸附剂密闭妥善存放 是 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。 将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造。 本项目生产车间设置封闭式，生产过程产生微量的臭气浓度和氨气，车间内无组织排放，尿素投料经负压收集+袋式除尘器+15m排气筒达标排放 是 按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。 本项目生产车间设置封闭式，生产过程产生微量的臭气浓度和氨气，车间内无组织排放，尿素投料经负压收集+袋式除尘器+15m排气筒达标排放 是 5、与关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）的相符性分析 本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）有关要求进行相符性分析，具体见下表。 表 1-7 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）相符性分析 序 号 相关要求 本项目情况 是否 符合 1 提高废气收集率。遵循“应收尽收、 分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组 织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。 本项目生产车间设置封闭式，生产过程产生微量的臭气浓度和氨气，车间内无组织排放，尿素投料经负压收集+袋式除尘器+15m排气筒达标排放 符合 2 低浓度、大风量废气，宜采用沸石 转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓 等浓缩技术，提高VOCs 浓度后净 化处理。 本项目生产车间设置封闭式，生产过程产生微量的臭气浓度和氨气，车间内无组织排放，尿素投料经负压收集+袋式除尘器+15m排气筒达标排放 符合 3 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80% 本项目生产车间设置封闭式，生产过程产生微量的臭气浓度和氨气，车间内无组织排放，尿素投料经负压收集+袋式除尘器+15m排气筒达标排放 符合 6、全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带相符性分析 为深入实施长江经济带发展战略，全面打造水清岸绿产业优美丽长江经济带，2018年6月27日安徽省人民政府发布了《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（皖发[2018]21号），本项目属淮河流域参照长江流域执行。 表1-8 皖发[2018]21号文“三道防线”相符性分析 文件内容 具体要求 相符性分析 是否符合 划定1公里范围内禁建区 2018年7月起，长江干流及主要支流岸线1 公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及集疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、生态环境治理、国家及省重要基础设施等事关公共安全及公众利益建设项目，以及长江岸线规划、城（镇）总体规划确定的城市建设区内非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。 本项目位于淮南经济技术开发区，属淮河流域，距离淮河2.4km，本项目不在淮河干流岸线1 公里范围内，属于淮河干流岸线5公里范围内，不属于重化工、重污染项目。 是 严控5公里范围内新建项目 长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严格控制新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严格控制新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁布局新建化工园区。 是 严管15公里范围内新建项目 长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，新建项目必须全部合规达标，禁止建设没有环境容量减排总量项目。在岸线开发、河段利用、域活动和产业发展等方面，全面执行国家长江经济带市场准入禁止限制目录。实施备案、环评、安评、能评等并联审批，未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设。 是 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 淮南市欧洁环保科技有限公司成立于2021年2月24日，注册地址位于位于淮南经济技术开发区永兴路16号，租赁安徽水卫士环保科技有限公司现有空闲生产车间，建筑面积约1000m2，企业拟投资800万，建设车用尾气处理液及车用玻璃水加工项目。本项目属新建项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》（修订）及《建设项目环境保护管理条例》等法规文件，按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等法规文件。本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业中专用化学产品制造266中单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）”为报告表，故确定项目环评形式为环境影响评价报告表。受淮南市欧洁环保科技有限公司的委托，深圳市复馨环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司在接受任务后，收集相关资料并组织现场踏勘调查，在了解项目所在地及周围环境概况后，本环评单位本着客观、公正、科学、规范的原则，编制了本环境影响评价报告表。 2、工程内容及规模 主要工程内容及规模见下表。 表2-1 建设内容一览表 工程名称 单项工程名称 工程内容及规模 主体工程 生产车间 位于安徽水卫士环保科技有限公司内的北侧厂房，建成2条车用尾气处理液生产线及1条玻璃水生产线，建筑面积共500m2，形成年产车用尾气处理液3万吨，车用玻璃水2千吨的生产能力。 储运工程 原材料及成品仓库 位于生产车间的南侧厂房，总建筑面积350m2。用于存储原材料及成品仓库 辅助工程 办公区域 位于安徽水卫士环保科技有限公司内的南侧，建筑面积为150m2，用于综合办公。 公用 工程 供电 由园区供电系统统一供给（淮南经济技术开发区市政电网）,年用电量约为36000kw·h/a。 供水 由市政供水供给，年用水量约为44106m3 排水 生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网。 环保 工程 废水 本项目产生的生活污水经园区化粪池预处理后排入市政污水管网，制备纯水产生的浓水直接出售给项目厂区内安徽水卫士环保科技有限公司作为水处理剂原料使用。 废气 本项目尿素存储周期小于 7 天，生产过程维持温度 35℃-58℃，近于常温，且无酸、碱加入，生产过程为纯物理变化，尿素不会分解，项目原料储存过程会有少量游离氨无组织挥发，生产过程中加强车间内通风，对周围环境影响影响较小。尿素投料经负压收集+袋式除尘器+15m排气筒DA001达标排放 噪声 对噪声设备进行合理布局，选用低噪声设备，采取隔声、消声、减震等措施。 固废 本项目固废主要为生活垃圾、废滤芯、废石英砂、废活性炭（食品级水处理专用）、废反渗透膜、废包装（桶）。纯水制作过程中定期更换的石英砂、活性炭（食品级水处理专用）、废反渗透膜和车用尾气处理液工艺流程废滤芯中不含重金属一类污染物，不列入《国家危险废物名录》且排除危险特性的物质，可以不按危险废物管理，均可按一般固废进行处置。 废滤芯、废石英砂、废活性炭（食品级水处理专用）、废反渗透膜收集后交由供应商回收处理；废包装（桶）暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的危废处理单位处置，危废暂存间面积10m2；生活垃圾委托环卫部门清运 2、产品方案 项目产品方案见下表。 表2-2 产品方案一览表 序号 产品名称 单位 年产量 1 车用尾气处理液 （车用尿素） t/a 30000 2 车用玻璃水 t/a 2000 3、主要设备 主要设备见下表。 表2-3 主要设备一览表 序号 设备名称 数量 单位 备注 1 搅拌罐 2 台 10立方 2 双极反渗透净水设备（含EDI系统） 2 套 / 3 罐装生产线 1 条 / 4 储罐 10 个 10立方 4、原辅材料及动力消耗 本项目各原辅材料消耗详见下表所示： 表2-4 本项目各原辅材料消耗情况一览表 序号 名称 年用量 最大存储量 备注 1 尿素颗粒 10000t 800t 50kg/袋 2 洗涤剂 （十二烷基二甲基氧化铵） 1t 0.5t 25kg/桶 3 水 44106 t | — — 注：各原辅材料主要成分及理化性质如下： （1）尿素，又称碳酰胺，是由碳、氮、氧、氢组成的有机化合物是一种白色晶体，无臭无味，含氮量约为46.67%，沸点196.6°C，密度1.335，熔点132.7℃，水溶性1080g/L，可与酸作用生成盐，有水解作用，在高温下可进行缩合反应，生成缩二脲、缩三脲和三聚氰酸，加热至160℃分解，产生氨气同时变为异氰酸 （2）十二烷基二甲基氧化胺(月桂基二甲基氧化胺) 在常温下为无色或微黄色透明液体，是一种特殊类型的表面活性剂 ,在常温下为无色或微黄色透明液体，它在酸性介质中成为阳离子型 ,而在中性或碱性介质中则为非离子型。除了具有一般的表面活性剂性能外 ,还具有优异的增溶、增稠、乳化、起泡、稳泡、柔软、保湿、抗静电，与人体皮肤相容性好 ，生理毒性小，易生物降解。并有一定的杀菌性能和防霉作用。 表 2-5 十二烷基二甲基氧化铵理化性质 国标编号 — CAS号 216-700-6 中文名称 十二烷基二甲基氧化胺 英文名称 N,N-dimethyldodecylamine-N-oxid 分子式 C14H31NO 外观与性状 无色至淡黄色透明液体。 分子量 228.3946 稳定性 稳定 密度 0.996 g/mL 溶解性 易溶于水 危险标记 - 主要用途 用作香波、液体洗涤剂和泡沫浴的泡沫促进剂、调理剂、增稠剂和抗静电剂,还是合成两性表面活性剂的原料 建设项目生产过程物料平衡表见下表。 表2-6 项目物料平衡表 投入（t/a） 产出（t/a） 物料名称 数量 去向 数量 尿素颗粒 10000 车用尾气处理液 （车用尿素） 30000 洗涤剂 （十二烷基二甲基氧化铵） 1t 车用玻璃水 2000 水（生产用水） 43998 废水 21999 合计 53999 合计 53999 5、公用工程 供电：项目用电引自当地供电所，可满足项目用电需求，年用电量约为36000kw·h/a。 供水：项目供水由市政供水系统供水，年用新鲜水量约为44106m3/a。 排水：本项目排水依托安徽水卫士环保科技有限公司内的排水系统，采用雨、污分流制，雨水由雨水管直接排入市政雨水管网，产生的生活污水经过园区化粪池预处理后排入市政污水管网，进入淮南经济技术开发区污水处理厂（日处理三万吨污水）处理，尾水排入淮河。 本项目租赁安徽水卫士环保科技有限公司现有空闲生产车间，依托现有厂房进行简单装修后生产，本项目造成的环境问题均有淮南市欧洁环保科技有限公司进行承担解决，除生活污水经过化粪池预处理后排入市政污水管网，其他环保设施均有淮南市欧洁环保科技有限公司进行建设。 6、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目劳动定员9人，厂区不设食堂和住宿。 工作制度：单班制，每班工作8h，年工作240天。 7、总平面布置 项目位于位于淮南经济技术开发区永兴路16号，租赁安徽水卫士环保科技有限公司现有空闲生产车间，建筑面积约1000m2，厂房内布置按照生产区、仓储区、办公区划分为三个区域。厂区北侧建设生产区，设置生产设备主要有二级反渗透水处理设备、EDI电去离子设备、搅拌罐、过滤提纯设备、灌装线及存储罐，建筑面积约为500m2，仓储区位于生产车间南侧，总建筑面积350m2。厂区南侧设置办公区域，建筑面积为150m2，本项目总平面布置在功能上分区明确，设计线路清晰，因此厂区总平面布置是合理的。厂区总平面布置详见附图。 |
| --- | --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程和产排污节点图 项目租赁现有闲置厂房，施工期主要环境问题是项目厂房隔断和设备安装产生的污染。 图2-1 施工期工艺流程及产污节点图 施工期工艺流程概述 本项目位于淮南经济技术开发区永兴路16号，租赁安徽水卫士环保科技有限公司现有空闲生产车间，建筑面积约1000m2进行生产，无土方开挖、结构等施工期作业。施工期主要为厂房隔断和设备安装，工期较短，施工期主要产生的环境影响为：施工人员产生的少量生活废水、生活垃圾，施工过程产生的少量施工废料、施工噪声等。施工期对环境影响不大。 二、运营期工艺流程和产排污节点图 1、纯水制备 本项目原水由安徽水卫士环保科技有限公司供水系统供给，暂存原水储罐备用。 ①砂滤：在泵的作用下，原水由原水储罐进入石英砂过滤器中进行过滤处理。石英砂过滤器是以石英砂为填充料，其作用主要是降低水浊度，为后续工序减轻了处理负荷，此过程会产生废石英砂、噪声。 ②碳滤：经石英砂过滤后的水在泵的作用下进入活性炭过滤器中过滤处理，活性炭过滤后水暂存于中间储水罐。活性炭具有大量的微孔和巨大的比表面积，具有极强的物理吸附能力，能够有效吸附水中杂质，制水时加入一定量的阻垢剂，防止自来水在反渗透膜上结垢，过滤后的水可满足后序水处理单元的入水要求，此过程会产生废活性炭和噪声。 ③精滤：经活性炭过滤后的水暂存于中间储水罐在泵的作用下进入精密过滤器中进行过滤。过滤精度为5μm，其作用为截留一切粒径大于5μm的物质，以满足反渗透的入水要求，此工序会产生废滤芯和噪声。 ④二级反渗透：经精密过滤器过滤后的水进入二级反渗透进行过滤，双级反渗透过滤后水暂存于双级反渗透储水罐。反渗透是用足够的压力使水通过反渗透膜而分离出来，方向与渗透方向相反，可有效去除水中的溶解盐、胶体、细菌、病毒和大部分有机物等杂质，此工序会产生废反渗透膜和噪声。 ⑤EDI系统：经双级反渗透过滤后水暂存于双级反渗透储水罐在泵的作用下进入EDI系统中进行过滤，EDI系统过滤后水暂存于EDI储水罐，以备搅拌工序使用。 图2-2 纯水制备工艺流程及产污节点图 2、车用尾气处理液生产工艺 ①投料、搅拌：尿素通过上料机与纯水按设计比例(32.5：67.5)装进密闭搅拌罐进行混合。搅拌过程无需加热和密封加压，常温常压完成即可。搅拌过程会产生噪声，投料过程会产生粉尘、噪声和废包装材料，本项目尿素为晶体，投料过程中产生粉尘，项目投料工序分别安装集气罩，废气收集系统排风罩的设置应符合《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）的规定，收集气体经一套布袋除尘器装置处理后经1根15m高排气筒DA001排放。 ②检测：搅拌完成后使用尿素检测仪抽取尿素溶液成品进行物理检测，主要是检测尿素浓度是否满足标准要求（31.8%--33.2%），如果产品浓度高于标准要求加纯水降低浓度，如果产品浓度低于标准要求加尿素提高浓度，搅拌机内加水或者加尿素后重新搅拌，不产生检测废物。本项目不涉及化学检验。此过程会产生噪声。 ③过滤：检测后的尿素溶液经过滤机过滤提纯，去除未溶解的尿素，过滤的尿素回用于生产。此过程产生噪声和废滤芯。 ④灌装：将成品尿素溶液存放在成品储罐，并采用灌装系统将产品装进包装桶，此过程会产生游离氨、臭气浓度和噪声。 图2-3 车用尾气处理液工艺流程及产污节点图 3、车用玻璃水生产工艺 本产品由十二烷基二甲基氧化铵及去离子水复配而成。生产过程无任何化学反应。混合均匀的玻璃水检验合格后，经过滤（管道内设置滤网）送到静置储存罐静置沉降后，通过灌装线进行灌装，称量后，拧盖，装箱，包装入库。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁安徽水卫士环保科技有限公司现有空闲生产车间，建筑面积约1000m2，经现场勘察，安徽水卫士环保科技有限公司不存在与本项目有关的原有污染情况和环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 1.1空气环境质量达标区判定及基本污染物环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次项目评价范围内没有环境空气质量监测网络数据，因此，本项目引用《2020年淮南市环境质量状况公报》内容。 2020年淮南市市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度、臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度分别为10微克/立方米、28微克/立方米、76微克/立方米、48微克/立方米、1.1毫克/立方米和160微克/立方米，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准0.08倍倍和0.37倍。 污染物空间分布：田家庵区师范学院、经开区益益乳业工业园子站、谢家集区政府、八公山区政府、潘集区政府、毛集区焦岗湖风景区管理处（参照点，不参与评价）、凤台县青少年活动中心（省控点，不参与全市均值评价）、寿县东门空气自动站（省控点，不参与全市均值评价）、大通区法院（市控点，不参与全市均值评价）和高新区（市控点，不参与全市均值评价）共10个环境空气质量自动监测子站的二氧化硫（SO2）年均浓度、二氧化氮（NO2)年均浓度、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度和臭氧（O3日最大8小时平均第90百分位浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。八公山区政府自动监测子站可吸入颗粒物（PM10）年均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其他各环境空气质量自动监测子站可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）年均浓度，均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体情况见下表。 表3-1 基本污染物环境质量现状 污染物 年评价指标 标准值（µg/m3） 现状浓度（µg/m3） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 60 10 达标 NO2 年平均质量浓度 40 28 达标 PM10 年平均质量浓度 70 76 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 35 48 不达标 CO 日均值第95百分位浓度 4000 1100 达标 O3 日最大8h平均第90百分位质量浓度 160 160 达标 项目所在区域环境空气质量中可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年平均值浓度均不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，项目所在区域为不达标区。 目前，淮南市严格按照《2020年安徽省大气污染防治重点工作任务》及《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》确定的各项工作任务，针对大气污染物已颁布实施了《淮南市蓝天行动实施方案》。围绕工业大气污染治理、扬（烟）尘污染防治、农业面源污染防治等开展“十大专项行动”，具体大气污染目标分解依据《2020年安徽省大气污染防治重点工作任务》执行，进一步削减大气污染物排放。 1.2其他污染物 结合本项目工艺流程及大气环境影响评价，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），需要进行补充监测。项目位于淮南市经济技术开发区，根据安徽锦程安环科技发展有限公司编制的《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价》监测数据，项目所在区域属于跟踪评价区域范围，因此本项目引用《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价》区域环境空气中非甲烷总烃现状监测数据，如下表所示。 图3-1监测数据点位与项目位置关系图 表3-2评价区大气环境现状监测及评价结果 项目 测点编号及名称 小时值 浓度范围 Iij 范围 超标率% 非甲烷总烃(mg/m³) 1#淮南农场 1.02~1.19 0.51~0.60 0 2#宫集村 0.84~1.12 0.42~0.56 0 3#金地月伴湾小区 0.82~1.23 0.41~0.62 0 4#淮南文汇学校 0.79~1.15 0.40~0.58 0 5#淮南富力城小区 0.84~1.15 0.42~0.58 0 6#馨雅苑 0.85~0.15 0.43~0.58 0 以上分析可知，项目所在区其他污染物监测因子非甲烷总烃最大监测值的单因子指数小于1，未出现超标情况。 2、地表水环境质量 2.1地表水环境质量现状 本项目引用《2020年淮南市环境质量状况公报》内容。2020年，全市地表水21个监测断面(点位)中I〜III类水质比例为76.2%,无劣V类水质，总体水质状况为良好。比上年增加9.2个百分点，水质状况由轻度污染转为良好，水质向好趋势。 （1）河流 市辖淮河干流及其支流16个监测断面中I〜III类水质比例81.2%,无劣V类水质，总体水质良好，与2019年相比水质比例增加5.2个百分点。 主要超标断面为枣林涵、中心沟和木台沟断面，水质均劣于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水质标准，为V类水质，主要超标因子为高锰酸盐指数、总磷、化学需氧量和氨氮。 （2）湖泊 全市湖泊5个监测点位I~III类水质比例60%,无劣V类水质，与2019年相比水质有所好转。 2020年，瓦埠湖点位、船墩和陶店渡口点位水质评价指标年平均浓度值均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)田类标准，综合营养状态均为轻度富营养。 2020年，高塘湖水质评价指标年平均浓度值劣于III类标准，符合IV类标准，综合营养状态为轻度富营养。主要超标因子为化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数。 2020年，焦岗湖水质评价指标年平均浓度值劣于III类标准，符合IV类标准，综合营养状态为轻度富营养。主要超标因子为化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数。 2.2地表水环境质量现状监测 （1）现状数据 项目污水经过预处理后排入市政污水管网，进入淮南市经济技术开发区工业污水处理厂进行处理，尾水排入淮河，项目的纳污水体为淮河，Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据安徽锦程安环科技发展有限公司编制的《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价》监测数据，项目所在区域属于跟踪评价区域范围，因此本项目引用《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价》地表水监测数据进行分析评价。 表3-4 地表水水质监测结果 单位：mg/L（pH除外) 采样点名称 监测日期 pH值 COD BOD5 氨氮 总磷 淮河 淮南经济技术开发区工业污水处理厂排污口上游500米 2020.5.26 8.39 20 3.8 0.174 0.08 2020.5.27 8.38 19 3.8 0.174 0.09 2020.5.28 8.39 18 3.7 0.181 0.08 淮南经济技术开发区工业污水处理厂排污口下游500米 2020.5.26 8.36 18 3.9 0.246 0.08 2020.5.27 8.37 18 3.7 0.232 0.09 2020.5.28 8.35 18 3.5 0.261 0.08 淮南经济技术开发区工业污水处理厂排污口下游1000米 2020.5.26 8.55 18 3.7 0.203 0.09 2020.5.27 8.54 17 3.9 0.203 0.10 2020.5.28 8.56 19 3.8 0.203 0.09 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准 6~9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 （2）评价方法 按照Ⅲ类水质标准，采用单因子水质指数法进行评价。 COD、氨氮等指数Pi计算式为： 式中： Cij——j断面污染物i的监测均值（mg/l）； Sij——j污染物i的水质标准值（mg/l）。 pH指数Pi计算式为： 式中：pH——实测值； pHsd——地表水水质标准中规定的pH值下限； pHsu——地表水水质标准中规定的pH值上限。 （3）评价结果 水质现状评价结果见下表。 表3-5 地表水质单因子指数计算结果表 采样点名称 监测日期 pH值 COD BOD5 氨氮 总磷 淮河 淮南经济技术开发区工业污水处理厂排污口上游500米 2020.5.26 0.695 1 0.95 0.174 0.4 2020.5.27 0.69 0.95 0.95 0.174 0.45 2020.5.28 0.695 0.9 0.925 0.181 0.4 淮南经济技术开发区工业污水处理厂排污口下游500米 | 2020.5.26 0.68 0.9 0.975 0.246 0.4 2020.5.27 0.685 0.9 0.925 0.232 0.45 2020.5.28 0.675 0.9 0.875 0.261 0.4 淮南经济技术开发区工业污水处理厂排污口下游1000米 2020.5.26 0.775 0.9 0.925 0.203 0.45 2020.5.27 0.77 0.85 0.975 0.203 0.5 2020.5.28 0.78 0.95 0.95 0.203 0.45 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准 6~9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 由上表得知，项目区地表水水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。 3、声环境质量 根据现场踏勘，项目厂界外50米范围内无敏感点声环境保护目标。故本项目无需进行声环境质量现状监测。 4、生态环境 本项目位于淮南经济技术开发区永兴路16号，租赁安徽水卫士环保科技有限公司现有空闲生产车间，建筑面积约1000m2，用地范围内不涉及生态环境保护目标，故不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及。 6、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“制造业——石油、化工”中“其他类）”，为Ⅲ类项目。本项目建设项目占地面积约1000m2，占地规模为小型（＜5hm2），建设项目位于标准化厂房内，所在地周边的土壤环境敏感程度为不敏感，根据污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7、地下水环境 对照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录 A“地下水环境影响 评价行业分类表”，本项目属于“L 石化、化工—85、基本化学原料制造；化学肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；饲料添加剂、食品添加剂及水处理剂等制造中的单纯混合或分装的”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。项目所在地地下水环境敏感程度为不敏感，根据导则要求，地下水评价等级为三级。根据安徽锦程安环科技发展有限公司编制的《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价》监测数据，项目所在区域属于跟踪评价区域范围，因此本项目引用《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价》地下水监测数据进行分析评价。 图 3-3 地下水监测点位布置图 （1）监测因子 pH值、CO32-、HCO32-、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚、氰化物、氯化物、氟化物、硫酸盐、砷、汞、六价铬、铅、镉、铁、锰、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、总大肠菌群数、细菌总数、苯、甲苯、三氯甲烷。 (2) 监测时间和频次 2020 年 5 月 11 日，监测一天。 (3) 监测方法 按国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》的有关规定和要求执行。 (4) 监测及评价结果 监测及评价结果见下表。 表3-6 地下水环境质量现状监测与评价结果 单位：mg/L， ， pH 无量纲 采样时间 监测点位 分析项目 pH(无量纲) CO(mg/L) HCO:(mg/L) 总硬度(mg/L) 溶解性总固体(mg/L) 耗氧量(mg/L) 氨氮(mg/L) 硝酸盐(mg/L ) 亚硝酸盐(mg/L) 挥发酚(mg/L) 2020.5.11 马庄村 检测浓度 6.98 未检出 7.83 277 486 2.1 0.216 12 0.54 0.0003L 污染指数 0.04 / / 0.62 0.486 0.7 0.432 0.6 0.54 0.075 林巷村 检测浓度 7.11 未检出 7.42 242 424 2 0.215 14.3 0.35 0.0003L 污染指数 0.073 0.54 0.424 0.67 0.43 0.715 0.35 0.075 田东村 检测浓度 7.1 未检出 7.41 222 441 2.3 | 0.208 11.6 0.252 0.0003L 污染指数 0.067 / 0.49 0.441 0.77 0.416 0.58 0.252 0.075 崇华村 检测浓度 7.04 未检出 6.86 253 365 3.4 0.221 13.5 0.356 0.0003L 污染指数 0.027 / / 0.56 0.365 1.13 0.442 0.675 0.356 0.075 宫集村 检测浓度 7.14 未检出 6.69 266 362 3.9 0.128 15.2 0.483 | 0.0003L 污染指数 0.093 / / 0.59 0.362 1.3 0.256 0.76 0.483 0.075 柴庄 检测浓度 7.2 未检出 7.04 263 451 3.2 0.157 15.6 0.335 0.0003L 污染指数 0.13 / / 0.58 0.451 1.07 0.314 0.78 0.335 0.075 监测点位 氰化物(mg/L) 氯化物(mg/L) 氟化物(mg/L) 硫酸盐(mg/L) 砷(ug/L) 汞(ug/L) 六价铬(mg/L) 铅 (mg/L ) 镉(mg/L) 铁(mg/L) 马庄村 检测浓度 0.004L 105 0.059 184 0.3L 0.04L 0.004L 0.01L 0.001L 0.14 污染指数 0.04 0.42 0.059 0.736 0.015 0.02 0.04 0.5 0.1 0.47 林巷村 检测浓度 0.004L 110 0.045 145 0.3L 0.04L 0.004L 0.01L 0.001L 0.11 污染指数 0.04 0.44 0.045 0.58 0.015 0.02 0.04 0.5 0.1 0.37 田东村 检测浓度 0.004L 113 0.032 147 0.3L 0.04L 0.004L 0.01L 0.001L 0.15 污染指数 0.04 0.452 0.032 0.588 0.015 0.02 0.04 0.5 0.1 0.5 崇华村 检测浓度 0.004L 123 0.044 178 0.3L 0.04L 0.004L 0.01L 0.001L 0.16 污染指数 0.04 0.492 0.044 0.712 0.015 0.02 | 0.04 0.5 0.1 0.4 宫集村 检测浓度 0.004L 135 0.052 152 0.3L 0.04L 0.004L 0.01L 0.001L 0.12 污染指数 0.04 0.54 0.052 0.608 0.015 0.02 0.04 0.5 0.1 0.4 柴庄 检测浓度 0.004L 124 0.046 145 0.3L 0.04L 0.004L 0.01L 0.001L 0.15 污染指数 0.04 0.496 0.046 0.58 0.015 0.02 0.04 | 0.5 0.1 0.5 监测点位 锰(mg/L) 钾(mg/L) 钠(mg/L) 钙(mg/L) 镁(mg/L) 总大肠菌群 数 (MPN/L) 细菌总数(CFU/mL) 苯(ug/L) 甲苯(ug/L) 三氯甲烷(pg/L) 马庄村 检测浓度 0.06 112 121 264 263 20L 未检出 2L 2L 0.1L 污染指数 0.6 / 0.605 / / 0.67 / 0.1 0.0014 0.0008 林巷村 检测浓度 0.04 141 135 242 235 20L | 未检出 2L 2L 0.1L 污染指数 0.4 / 0.675 / / 0.67 0.1 0.0014 0.0008 田东村 检测浓度 0.03 143 152 244 252 20L 未检出 2L 2L 0.1L 污染指数 0.3 / 0.76 / / 0.67 0.1 0.0014 0.0008 崇华村 检测浓度 0.08 133 136 274 236 20L 未检出 2L 2L 0.1L 污染指数 0.8 / 0.68 / / 0.67 / 0.1 0.0014 0.0008 | 宫集村 检测浓度 0.03 125 131 245 252 20L 未检出 2L 2L 0.1L 污染指数 0.3 / 0.655 / / 0.67 / 0.1 0.0014 0.0008 由上表可见，评价区域内的崇华村、宫集村和柴庄地下水测点各项检测因子中除耗氧量超标以外，最大污染指数为 1.3，其他点位各项指标均能达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III 类标准。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场踏勘，建设项目厂界外50米范围内无声环境保护目标；厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标；项目利用原有项目厂房，不新增占地，无生态环境保护目标。项目厂界500m范围内大气环境保护目标如下： 表3-7 主要环境保护目标一览表 环境要素 坐标/m 保护目标 方位 规模（人） 最近距离（m） 环境功能 X Y 大气环境 -94 -75 三药厂家属区 SW 约600 120 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 -240 -86 东化新村 SW 约800 255 表3-8 保护目标一览 环境要素 保护目标 方位 距离（m） 规模 环境功能 地表水 淮河 N 24000m 大型河流 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 声环境 厂界外 50 米范围内无声环境保护目标 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准 地下水环境 厂界外 500 米范围内的地下水集中式饮用 水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 生态环境 项目利用园区内现有闲置厂房，不新增占地，无生态环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 大气污染物颗粒物执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中颗粒物排放限值，本项目项目游离氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新改扩建无组织排放厂界二级标准。厂区内非甲烷总烃无组织排放标准执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中表A.1排放限值。具体标准值见表。 表3-9 大气污染物综合排放标准（DB31/933-2015） 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监测浓度值（mg/m3） 排气筒高度 二级 颗粒物 30 15m 1.5 0.5 表 3-10 项目大气污染物排放限值 污染物名称 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放 速率kg/h 无组织排放浓度限值mg/m3 排放执行标准 臭气浓度 / / 20（无量纲） 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93） 游离氨 / / 1.5mg/m3 表3-11 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 单位：mg/m3 污染物项目 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC | 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 2、水污染物排放标准 生活污水经过化粪池预处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级放标准同时满足经开区污水处理厂（日处理三万吨污水）接管标准要求后，经经开区市政污水管网进入经开区污水处理厂（日处理三万吨污水）处理，尾水排入淮河。具体标准值详见下表。 表3-12 污水排放标准限值 单位：mg/L，pH值除外 标准 pH CODCr BOD5 SS NH3-N 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级排放标准 6.5～9.5 500 350 400 45 开发区污水处理厂（日处理三万吨污水）接管标准 6～9 360 80 200 35 3、噪声排放执行标准 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中3类标准。 表3-13 厂界环境噪声排放标准 单位：Leq[dB(A)] 类别 昼间 夜间 标准来源 运营期 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 4、固体废物 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）中相关要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及修改单中相关要求，并按规定与有相应资质的单位签约处置。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发[2017]19号），“十四五”期间废气总量控制污染物共四项：二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘、VOCs。 根据本项目工程分析计算，生活废水经化粪池处理后通过市政污水管网送至淮南经济技术开发区工业污水处理厂深度处理，在污水处理厂总量调控范围内，无需申请总量指标。 根据本项目工程分析计算，本项目烟（粉）尘排放量为0.0458t/a。 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发【2014】197号）的规定，“上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代。 根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》，淮南市属于上年度PM2.5不达标的城市，对环境质量现状超标的地区，除民生和减排工程外，单纯项目实施可能加剧区域环境质量恶化，要改善环境质量，必须采取实施区域环境质量改善目标和项目污染减排结合的综合措施，才能实现"差的环境质量要变好"的要求。首先建设项目必须采取国内外先进可行的环境保护措施，尽可能降低污染物排放，并通过总量管代、排污权交易等，获得排污总量。同时超标区域的地方政府必须严格按照环境保护法、大气污染防治法和水污染防治法等法律法规规定，制定限期达标的规划，明确限期达标的工作任务、实施内容、实施进展和保障等，并尽快予以实施。其中，涉及与拟实施项目有关的减排替代措施，必须落实到具体企业、具体装置、具体工程措施，明确相应的责任单位、责任人员以及未落实应承担的责任，确保项目实施后区域污染物排放量减少，环境质量得到改善，这也是超标区域建设项目能否实施的前提条件，因为该产品为车用尿素是汽车氮氧化物减排的还原剂，是环保项目当然亦是减排项目。 故该项目需申请总量为：烟（粉）尘：0.0916t/a。 本项目固废排放为0，无需申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于淮南经济技术开发区永兴路16号，租赁安徽水卫士环保科技有限公司现有空闲生产车间，建筑面积约1000m2进行生产，无土方开挖 、结构等施工期作业。施工期主要为厂房隔断和设备安装，工期较短，施工期主要产生的环境影响为：施工人员产生的少量生活废水、生活垃圾，施工过程产生的少量施工废料、施工噪声等。 施工期环境保护措施如下： （1）施工人员生活废水经化粪池预处理后排入市政污水管网。 （2）施工人员生活垃圾由垃圾桶收集后委托环卫清运。 （3）施工过程中的少量施工废料外售综合利用，不能利用部分混入生活垃圾。 （4）通过关闭厂房门窗降低施工噪声对周围环境的影响。 通过采取上述措施，可降低对周围环境的不利影响，本项目施工期对环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 本项目产生的废气主要是车用尾气处理液投料工序中产生的粉尘，灌装工序中产生的游离氨、臭气，车用玻璃水灌装工序中产生的VOCs废气等。 1、废气源强分析 （1）投料粉尘 本项目尿素为晶体，投料过程中产生粉尘，参考《工业粉体下落过程粉尘排放特性的实验研究》“表2不同下落高度的粉尘产排情况”，投料粉尘下落时高度为1.2m，本项目投料粉尘以TSP表征，则粉尘的产污系数为PM10（318.01）+PM5（148.95）+PM2.5（41.52）=508.48mg/kg，项目年工作240天，每天工作8小时。本项目尿素年用量为10000t，则粉尘产生量为5.0848t/a，产生速率为2.648kg/h。项目投料工序分别安装集气罩，废气收集系统排风罩的设置应符合《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）的规定，收集气体经一套布袋除尘器装置处理后经1根15m高排气筒DA001排放。集气罩的集气效率按90%，布袋除尘器的除尘效率按99%，风机风量按8000m3/h计，经计算，生产车间粉尘的有组织排放量为0.0458t/a，排放浓度为2.98mg/m3，排放速率为0.0238kg/h. 未经集气罩收集的粉尘量为0.50848t/a，由于尿素粒径较大，其中约80%自然沉降在车间地面上，约0.4067t/a，定期清扫，收集回用于生产，其余20%粉尘约0.102t/a为无组织排放，排放速率为0.053kg/h。 （2）车用尾气处理液灌装废气 本项目车用尿素液原料为尿素及纯水。原料尿素为袋装且有内衬，仅在上料前破袋，原料尿素储存过程无废气产生。生产过程无加热工序且游离氨极易溶于水，搅拌罐为密闭机械搅拌，且无酸、碱加入，生产过程为纯物理变化，生产过程中尿素不会分解，因此项目只考虑尿素中游离氨的挥发。根据《尿素产品游离氨超标原因及处理措施》（20氰肥2006年第7期）论文研究表明：尿素中的游离氨为0.02%以内，项目年消耗尿素颗粒10000吨，则游离氨的产生量为2t/a，氨极易溶于水（1:700），大部分氨溶于水中，少部分氨会挥发。参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》2621氮肥制造行业系数手册中的表16“吸收尾气、造粒废气氨的产污系数为1.59kg/t”。则氨的产生量为0.00318t/a，产生速率为0.00165kg/h，以无组织形式在车间排放。 （3）臭气浓度 本项目生产车用尿素过程中灌装工序除产生游离氨外，同时还会伴有轻微异味产生（以臭气浓度进行表征），仅在灌装挤出口产生，产生量极小。本项目产生的轻微异味覆盖范围仅限于生产设备至车间边界，对外环境的影响较小，只要在车间增加多个排气扇以及加强车间通风换气，该类异味对周边环境影响不大，在车间以无组织形式排放。 （4）VOCs 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、参照《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，项目涉及的物料不属于其中的“三、重点治理，（三）重点污染物”；项目不涉及“四、主要任务，2加快推进化工行业VOCs综合治理中：加强无组织废气排放控制，含VOCs物料的储存、输送、投料、卸料，涉及VOCs物料的生产及含VOCs产品分装等过程应密闭操作。反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集治理”，项目涉及的液体物料及产品均为密闭桶装，产品暂存均为储罐存放，通过密闭管道进入灌装机内灌装，项目不涉及工艺排气。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）：“VOCs物料是指VOCs质量占比大于等于10%的物料以及有机聚合物材料”，根据本项目涉及的物料均为聚合物，根据查阅相关的资料项目涉及的盐类、脂类、醚类VOCs含量远小于10%，因此本项目涉及的原料不适用GB37822-2019标准。 参照《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》（鲁环发〔2019〕146号），本项目不属于其规定的二十个行业，不涉及附录B中常见的VOCs污染物。综上，本项目涉及的液体物料十二烷基二甲基氧化铵等物料，属于高聚物，极少挥发。 项目生产过程中会挥发产生的极少量VOCs，以无组织形式排放到车间内，对周围大气环境影响较小。 表4-1 项目有组织废气产生及排放情况一览表 污染源 主要污染物 产生情况 治理措施 去除率 排放情况 排气筒高度及内径 核算方法 废气风量m3/h 产生浓度mg/m3 产生速率kg/h 产生量t/a 核算方法 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量t/a 投料工序 粉尘 产污系数法 8000 331 2.648 5.0848 负压收集+布袋除尘器+15m排气筒 99％ 排污系数法 2.98 0.0238 0.0458 15m、0.5m 表4-2 项目无组织废气产生及排放情况一览表 污染源 面源面积m2 面源有效高度m 年排放小时数h 排放工况 主要污染物 排放速率kg/h 排放量t/a 生产 车间 500 8 1920 正常排放 粉尘 0.053 0.102 氨 0.00165 0.00318 VOCs 少量 恶臭 少量 项目废气排放口基本情况及监测要求见下表。 表4-3 项目废气排放基本情况表及监测要求一览表 序号 排放口编号 污染物名称 地理坐标 排放口基本情况 类型 排放标准 监测要求 经度 纬度 高度（m） 内径（m） 烟气温度（℃） 监测点位 监测因子 监测频次 1 DA001 粉尘 117.053213 32.670229 15 0.5 25 有组织 颗粒物执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中颗粒物排放限值 排气筒出口 粉尘 1次/年 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、污染防治措施及达标分析 （1）废气防治措施及达标分析 项目生产车间设置封闭式，在投料上方设置集气罩收集产生的粉尘，在投料三面封闭，在设备上方设置集气罩，收集产生的粉尘，收集的粉尘废气汇总至袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）。经净化处理后的颗粒物排放满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中颗粒物排放限值。 （2）治理设施简介 集气罩设置要求：位置尽量低、接近废气源、罩口设一定高度的直边等。由于本项目产生废气的工位较多，评价建议在设置集气装置时，罩面面积需大于产气工位，同时根据设备的大小，合理布局设备，必要时设置软帘，以保证90%以上的集气效率。 布袋除尘器除尘原理：含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开， 气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。脉冲阀是脉冲袋式除尘器关键部件，其使用寿命是用户最为关心的问题。 废气处理工艺流程如下图所示： 图4-1 布袋除尘处理工艺流程图 项目投料工序产生的粉尘经布袋除尘器收集，经15m高排气筒DA001达标排放。粉尘处理效率可达99%以上，处理后配料粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中颗粒物排放限值。 该工艺成熟可靠，运行稳定，处理工艺可行。 （3）无组织废气防治措施 建设项目无组织排放的废气主要是未捕集的粉尘、氨、VOCs等。建设单位拟采取如下措施，以减少无组织挥发量与排放浓度： ①合理布置车间，将产生无组织废气的产生源布置在远离厂界的地方，以减少无组织废气对厂界周围环境的影响； ②加强对操作工的培训和管理，确保废气的捕捉率，以减少人为造成的废气无组织排放； ③在厂区外侧设置绿化带，种植对有机废气具有良好吸附效果的植被以降低无组织排放的影响。 ④配料间全封闭，确保收集效率大于95%以上。 ⑤在废气产生车间进出口设置软帘或门，增加车间封闭性，提高无组织废气收集效率。 ⑥集气罩的位置尽量靠近废气产生源，针对部分工序，项目集气罩的面积需大于废气产生工序，提高收集效率。 通过以上措施，可以减少无组织废气的排放，无组织排放的废气能够满足相应的排放标准要求，对周围大气环境的影响。 3、环境防护距离 根据现场勘查，项目附近存在居民，为减少企业生产对周围居民的影响，项目需要设置一定的环境防护距离，现行环保要求及本项目生产特点，环境防护距离设定为厂界外100m。根据现场勘查，项目车间外100m无居民敏感点，距离最近居民为西南侧120m处三药厂家属区，项目选址满足100m环境防护距离要求，同时在本项目环境防护距离范围内，不得规划建设诸如机关、学校、医院、养老院、居民区等环境空气要求较高的项目。 综上所述，本项目运营期产生的废气经采取合理措施后，对周围空气环境质量影响较小。 4、废气污染物自行监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》( HJ942—2018)自行监测计划，废气自行监测计划如下： 表4-4 污染源监测计划 监测项目 监测点设置 监测内容 监测频率 废气 DA001排气筒 颗粒物 1次/年 无组织废气 VOCs、颗粒物、氨气 1次/年 二、废水 1、废水污染物源强分析 本项目用水为生活用水、制备纯水用水。产生的废水为生活污水、制备纯水废水。 （1）生活用水 项目拟定员工9人，职工均不在项目区食宿，用水标准按50L/(人·d)，每天员工生活用水0.05m3/(人·d)，108m3/a（一年按240天计算），排水量按用水量的80%计，则污水量为0.04m3/d，86.4m3/a。生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网排入经开区工业污水处理厂深度处理，尾水排入淮河。 （2）制备纯水废水 本项目生产需要纯水21999t/a，纯水使用二级反渗透机制作，自来水制作纯水按50%计算，则制备纯水用自来水量为43998t/a，浓水产生量为21999t/a。浓水的主要成分为可溶性盐类，产生的浓水直接出售给项目厂区内安徽水卫士环保科技有限公司作为水处理剂原料使用，本项目车间无需进行冲洗。 图4-2项目水平衡图（单位：m3/a） 表4-5 生活污水排放情况表 名称 废水量(t/a) COD BOD5 SS 氨氮 生活污水产生浓度（mg/L） 86.4 300 60 150 20 产生量（t/a） 0.0259 0.0052 0.0129 0.0017 化粪池排放浓度（mg/L） 280 50 130 20 排放量（t/a） 0.0242 0.0043 0.0112 0.0017 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准 \ 500 350 400 45 开发区污水处理厂（日处理三万吨污水）接管标准 360 80 200 35 制备纯水产生的浓水直接出售给项目厂区内安徽水卫士环保科技有限公司作为水处理剂原料使用，生活污水通过化粪池预处理后排入市政污水管网，项目废水排放浓度能达到《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准同时满足开发区污水处理厂（日处理三万吨污水）接管标准要求，排入开发区污水处理厂（日处理三万吨污水）处理。排放口基本情况及下表。 表4-6 建设项目废水污染物排放信息表 序号 废水类别 排放口编号 排放口坐标 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放规律 污染治理设施名称 排放口类型 排放标准 经度 纬度 1 生活污水 DW001 117.053412 32.670512 0.0086 开发区污水处理厂 每日 化粪池 一般排放口 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准同时满足开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）接管标准 2、废水污染物自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），结合《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）附录G.4，项目仅有生活污水，废水不监测。 3、依托经开区工业污水处理厂可行性分析。 （1）建设项目废水被接纳的可行性分析 淮南经济技术开发区工业污水处理厂（日处理三万吨污水）主要为淮南经济技术开发区配套，2020年建成并投入试运行，该厂目前运行良好，出水可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准后排放，对淮河淮南段的水环境质量影响较小。 ①处理规模的可行性 淮南经济技术开发区工业污水处理厂（日处理三万吨污水）收水范围主要包括淮南经济技术开发区的工业废水和生活污水及大通区的工业废水和生活污水（大通区的的废水站处理总量的10%），设计处理能力3万t/d。采用“水解酸化+Bardenpho工艺+芬顿氧化+混凝沉淀+复合滤料滤池+次氯酸钠消毒处理工艺”。设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准，出水水质达标后通过撇洪沟排入大涧沟排污渠，最终排入淮河。 本项目所在区域在淮南经济技术开发区工业污水处理厂服务范围内，项目废水项目运营期新增污水量为0.36m3/d，占淮南经济技术开发区工业污水处理厂设计处理能力3万t/d的0.0012%，从水量上来讲，项目废水接管进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂（日处理三万吨污水）可行。污水处理厂的处理能力远远大于污水产生量，因此本项目产生的污水不会对污水处理厂造成较大冲击影响。 ②工艺及接管标准上的可行性分析 建设项目产生的生活污水。经预处理后接管浓度均达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准同时满足开发区污水处理厂（日处理三万吨污水）接管标准，且项目水质简单，污水中不含有对污水处理工艺造成不良影响的污染物，不会对淮南经济技术开发区工业污水处理厂（日处理三万吨污水）的处理造成冲击，因此项目废水接管排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂（日处理三万吨污水）集中处理可行。 （2）管线、位置落实情况及时间对接情况分析 项目所在地管网已经完成建设，因此，从时间、管线、位置落实情况上分析项目污水接管排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂（日处理三万吨污水）是可行的。 从以上的分析可知，淮南经济技术开发区工业污水处理厂（日处理三万吨污水）有能力接纳本项目废水，污水处理工艺能够实现建设项目废水达标排放，污水处理方案可行。 三、噪声 1、噪声源强及防治措施 项目噪声主要来自于设备运行过程中产生的噪声，因此必须在厂房布局、隔声、减振、降噪、设备维护等方面考虑噪声防治措施。具体噪声源见下表。 表4-8 项目噪声源的平均声压级 序号 设 备 数量（台） 声级范围dB（A） 防噪措施 降噪效果 1 搅拌罐 2 70~80 选用低噪声设备、设置减振基座、厂房隔声、隔声墙 10~15 2 双极反渗透净水设备 2 70~80 10~15 3 罐装生产线 1 70~80 10~15 2、影响预测 工业噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4—2009）中对工业企业噪声预测模式进行预测，考虑遮挡物、空气吸收衰减、地面附加衰减，对某些难以定量的参数，查相关资料进行估算。 根据按声能量在空气传播中衰减模式计算出某声源在环境中任意一点的声压级。由于本项目声源均设置于室内，预测步骤如下： ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的声压级： 式中：L1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的声压级； Lw——某个声源的声功率级； r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R——房间常数，根据房间内壁内壁的平均吸声系数与内壁总面积计算； Q——方向因子，半自由状态点声源Q＝2； ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的声压级： ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：TL——构件隔声损失，双面粉刷砖墙。 ④将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lw： 式中：S为透声面积，m2。 ⑤采用户外声传播衰减公式预测各主要施工机械噪声对环境的影响。 式中：Lp(r)—距声源r处预测点噪声值，dB（A）； Lp(r0)—参考点r0处噪声值，dB（A）； Adiv—几何发散衰减，dB（A）； Aatm—大气吸收衰减，dB（A）； Abar—屏障衰减，dB（A）； Agr—地面效应，dB（A）； Amisc—其他多方面效应衰减，dB（A）； r—预测点距噪声源距离，m； r0—参考位置距噪声源距离，m。 ⑥噪声贡献值计算： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti;第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj,在T时间内该声源工作时间为tj,则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室内外声源个数。 利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境质量叠加影响。 3、预测结果 本项目的计算声源中，所有室内源均按导则要求经过换算，等效于室外点源，并根据治理措施降噪后的声级值，再进行衰减的分布计算。根据项目设备布置情况及车间距离各场界距离，经计算，项目厂界噪声情况如下表所示： 表4-9 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点 昼间dB（A） 贡献值 昼间标准值 厂界东侧 46.8 65 厂界南侧 48.1 65 厂界西侧 46.1 65 厂界北侧 47.5 65 经减振、建筑隔声以及距离衰减后，由预测分析结果可知，建设项目厂界噪声的预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求，项目噪声对区域声环境影响较小。 4、声环境监测计划 表4-10 声环境监测计划一览表 序号 监测点位 监测项目 频率 实施单位 执行标准 1 项目四周，东南西北各一个监测点 噪声 1次/季度 有资质的监测单位 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 四、固体废弃物 1、固废产排情况 本项目生产过程中的固体废物主要包括一般工业固废、危险固废和员工生活垃圾。 （1）一般工业固废 纯水制作过程中定期更换的石英砂、活性炭（食品级水处理专用）、废反渗透膜和车用尾气处理液工艺流程废滤芯中不含重金属一类污染物，不列入《国家危险废物名录》且排除危险特性的物质，可以不按危险废物管理，均可按一般固废进行处置。废滤芯、废石英砂、废活性炭（食品级水处理专用）、废反渗透膜收集后交由供应商回收处理。 ①废包装材料 项目外购的尿素颗粒在生产过程中拆除包装后，会产生废包装材料，产生量约为1.0t/a，收集后交由供应商回收处理。 ②废滤芯 本项目制备超纯水会使用到滤芯，滤芯由生产方提供，四年更换一次，产生量约为40个/a，收集后由厂家回收处理。 ③废石英砂 本项目制备超纯水采用石英砂过滤，每三年更换一次，废石英砂产生量为1.5t/a，收集后交由供应商回收处理。 ④废活性炭（食品级水处理专用） 本项目制备超纯水采用活性炭过滤，每两年更换一次，废活性炭产生量为0.5t/a，收集后交由供应商回收处理。 ⑤废反渗透膜 本项目制备超纯水会产生废反渗透膜，产生量约为10个/a，收集后交由供应商回收处理。 （2）危险固废 ①废包装（桶） 项目外购的洗涤剂十二烷基二甲基氧化胺在生产过程中拆除包装后，会产生废包装（桶），废包装（桶）的产生量约为0.05t/a，属于《国家危险废物名录》中编号为“HW49其它废物”，废物代码：900-041-49。需交由有危废处理资质的单位回收处理。 （3）职工生活垃圾 项目职工定员9人，职工生活垃圾产生量取0.5kg/d·人。项目年工作240天，则全厂共产生生活垃圾1.08t/a。厂区集中收集，由环卫部门统一处理。 表4-11 运营期一般固废和生活垃圾产生及处置情况 序号 固废名称 类别代码 代码 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生工序 形态 估算产生量（t/a） 利用处置方式和去向 利用或处置量 1 职工生活垃圾 99 900-999-99 一般废物 生活 固态 1.08 交由环卫处理 1.08 2 废滤芯 99 900-999-99 一般废物 生产 固态 40个/a 收集后交由供应商回收处理 40个/a 3 废石英砂 99 900-999-99 一般废物 生产 固态 1.5 1.5 4 废活性炭（食品级水处理专用） 99 900-999-99 一般废物 生产 固态 0.5 0.5 5 废反渗透膜 99 900-999-99 一般废物 生产 固态 10个/a 10个/a 表4-12 建设项目危险固体废物分析结果汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 年度产生量（t/a） 产生工序及装置 物理性状 主要有毒有害物质名称 产废周期 环境危险特性 利用处置方式和去向 利用或处置量 （t/a） 1 废包装（桶） HW49 900-041-49 0.05 生产 固体 有机物 6个月 T/In 交由有资质单位处理 0.05 2、环境管理要求 （1）法律法规要求 ①要按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定其贮存过程应满足相应 防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 ②按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年04月30日）有关规定设置暂存场所，具体处置要求如下： 第十八条 建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。建设项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，将固体废物污染环境防治内容纳入环境影响评价文件，落实防治固体废物污染环境和破坏生态的措施以及固体废物污染环境防治设施投资概算。 建设单位应当依照有关法律法规的规定，对配套建设的固体废物污染环境防治设施进行验收，编制验收报告，并向社会公开。 第十九条 收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当加强对相关设施、设备和场所的管理和维护，保证其正常运行和使用。 第二十条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 禁止任何单位或者个人向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物。 第三十六条 产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 第三十七条 产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。 产生工业固体废物的单位违反本条第一款规定的，除依照有关法律法规的规定予以处罚外，还应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任。 第三十八条 产生工业固体废物的单位应当依法实施清洁生产审核，合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少工业固体废物的产生量，降低工业固体废物的危害性。 第三十九条 产生工业固体废物的单位应当取得排污许可证。排污许可的具体办法和实施步骤由国务院规定。 产生工业固体废物的单位应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 第四十条 产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。 贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。 建设工业固体废物贮存、处置的设施、场所，应当符合国家环境保护标准。 第四十一条 产生工业固体废物的单位终止的，应当在终止前对工业固体废物的贮存、处置的设施、场所采取污染防治措施，并对未处置的工业固体废物作出妥善处置，防止污染环境。 （2）生活垃圾： 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年04月30日）有关规定设置暂存场所，具体处置要求如下： 第四十九条 产生生活垃圾的单位、家庭和个人应当依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任。 任何单位和个人都应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。 机关、事业单位等应当在生活垃圾分类工作中起示范带头作用。 已经分类投放的生活垃圾，应当按照规定分类收集、分类运输、分类处理。 第五十条 清扫、收集、运输、处理城乡生活垃圾，应当遵守国家有关环境保护和环境卫生管理的规定，防止污染环境。 从生活垃圾中分类并集中收集的有害垃圾，属于危险废物的，应当按照危险废物管理。 （3）危险废物 本项目的危险废物暂存与危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年标准修改单的要求进行临时贮存后，委托危废处理资质单位处置，并对产生的危险废物向当地生态环境局备案。 表4-13 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 建筑面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废暂存间 废包装（桶） HW49 900-041-49 生产车间西南角 10m2 桶装 10t 6个月 按照危险废物管理要求，厂内对危险废物进行临时贮存，转移和最终处置严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定，危险废物临时贮存期间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中对危险废物贮存设施的要求，严禁将危险废物混入非危险废物中。 ①应当设置专用的贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)设置，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放； ②对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能。 ③对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； ④危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运； ⑤固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒。如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输； 危险废物暂存、处置要求 按照危险固废处置的有关规定，对属于国家规定危险废物之列的固体废物，必须委托有资质单位进行妥善处理。外运时需要严格按照国家环境保护总局令第5号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，应做到不沿途抛洒；因此，必须加强对固体废弃物的管理，确保各类固体废弃物的妥善处置，固体废弃物贮存场所所应有明显的标志，并有防风、防雨、防晒等设施。 厂内危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单的规定设置，具体要求如下： A、所有产生的危险废物均应使用符合标准要求的容器盛装，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损； B、禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，装危险废物的容器上必须粘贴符合标准附录A 所示的标签； C、危险废物贮存间的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的溶剂不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一，不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断； D、厂内建立危险废物台账管理制度，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； E、必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； F、危险废物贮存设施必须按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2‐1995）的规定设置警示标志。 危险废物包装、运输要求 项目各固废均按照相应的包装要求进行包装，经本次固废论证后，企业将危废委托有资质单位进行处置。企业危废外运委托有资质的单位进行运输，严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。 运输单位在运输本项目危险废物过程中应严格做好相应的防范措施，防止危险废物的泄露，或发生重大交通事故，具体措施如下： A、采用专用车辆直接从企业将危险废物运送至处理处置单位厂内，运输过程严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规定。 B、运输途中不设中转站临时贮存，避免危险废物在中转站卸载和装载时发生二次污染的风险，及时由危险废物的产生地直接运送到处理处置单位厂内。 C、危险废物运输车辆必须在车辆前部和后部、车厢两侧设置专用警示标识。 D、应当根据危险废物总体处置方案，配备足够数量的运输车辆，合理地备用应急车辆。 E、每辆运输车应制定负责人，对危险废物运输过程负责，从事危险废物运输的司机等人员应经过合格的培训并通过考核。 F、在运输前应事先作出周密的运输计划，安排好运输车辆经过各路段的时间，尽量避免运输车辆在交通高峰期间通过市区。 G、危险废物运输者应制定事故应急和防止运输过程中发生泄漏、丢失、扬散的保障措施和配备必要的设备，在危险废物发生泄漏时可以及时将危险废物收集，减少散失。 H、运输车辆在每次运输前都必须对每辆运输车辆的车况进行检查，确保车况良好后方可出车，运输车辆负责人应对每辆运输车须配备的辅助物品进行检查，确保完备，定期对运输车辆进行全面检查，减少和防止危险废物发生泄漏和交通事故的发生。 I、禁止混合运输性质不相容而未经安全性处置的危险废物，运输车辆不得搭乘其他无关人员。 J、车辆行驶时应锁闭车厢门，确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出危险废物。 K、合理安排运输频次，在气象条件不好的天气，不能运输危险废物，可先贮藏，等天气好转时再进行运输，小雨天可运输，但应小心驾驶并加强安全措施。 L、运输车辆应该限速行驶，避免交通事故的发生，在不好的路段及沿线有敏感水体的区域应小心驾驶，防止发生事故或泄露性事故而污染水体。 M、危险废物运输者在转移过程中发生意外事故，应立即向当地环境保护主管部门和交通管理部门报告，并采取相应措施，防止环境污染事故扩大。 N、应制定事故应急计划，在事故发生时及发生后做好相应的环境保护措施。 应急计划包括：应急组织及其职责，及市、县环境保护主管部门和交通管理部门，应按区设立区域应急中心，应急设施、设备与器材；应急通讯联络，运输路线经过区环境保护主管部门和交通管理部门的联络方式；应急措施，事故后果评价；应急监测；应急安全、保卫、应急救援等。 通过上述分析可知，项目危险废物运输过程中在严格做好相应的防范措施后，对环境的影响较小。 五、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A.1，本项目属于制造业“石油、化工”的“石油加工、炼焦；化学原料和化学制品制造；农药制造；涂料、染料、颜料及其类似产品制造；合成材料制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造；化学药品制造；生物、生化制品制造”中的注 1：仅切割组装的、单纯混合或分装的、编织物及其制品制造的，列入 IV 类，且本项目占地面积约为 1000平方米，项目占地规模属于小型，周边主要为工业厂房，对照导则中的敏感程度分级表可知，本项目属于不敏感型。综上，本项目属于 IV 类、小型、不敏感项目，无需开展土壤环境影响评价工作。 六、地下水环境影响分析及防治措施 1、污染途径分析 污染源：危废暂存间、原料仓库 污染物类型：危废；尿素、十二烷基二甲基氧化胺等化学品 污染途径：地面下渗污染 2、主要防渗措施 本项目针对污染途径类型均采取相应的防治措施，地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，实行分区防渗，本项目主要地下水污染途径及采取的防治措施情况见下表： 表4-14 本项目地下水、土壤污染途径及应采取的防治措施 防渗级别 区域 防渗要求 防渗工艺 重点防渗 危废暂存间、原料仓库 重点防渗区，设防渗检漏系统；渗透系数≤1.0×10-7 cm/s 重点防渗区域采用HDPE膜+水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度≥250mm）。其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的 一般防渗 生产车间 一般防渗区，设防渗检漏系统；渗透系数≤1.0×10-5 cm/s 采用抗渗混凝土（厚度≥100mm），其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的 本项目在采取上述防治措施的前提下，项目建设和生产对地下水影响较小。 七、环境风险影响分析 1、风险物质危险性辨识 项目在生产过程中使用的主要危险物质见下表： 表4-15 主要风险物质分布及影响途径一览表 序号 危险物质 风险源分布 可能影响途径 1 尿素、十二烷基二甲基氧化胺 化学品库 泄漏 2 危废 危废暂存间 泄漏 2、风险防范措施及应急要求 （1）化学品运输防范措施 ①采购危险化学品时，应到已获得的危险化学品经营许可证的企业进行采购，并要求供应商提供技术说明书及相关技术资料；采购人员需进行专业培训并取证。 ②物料装卸运输应执行《汽车危险货物运输装卸作业规程》（JT/T31145-1991），《汽车危险货物运输规则》（JT3130-1988），《机动车辆安全规范》（GB10827-1989），《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-1994）等有关要求。 ③化学品原料的运装要委托有承运资质单位承担；承担运输危险化学品的人员、车辆等必须符合《危险化学品安全管理条例》的规定。行车路线必须事先经当地公安交通部门批准，并制定路线和事件运输，不可在繁华街道行驶和停留；要悬挂“化学品”（“剧毒品”）标志 ④禁止超装、超载，禁止混装不相容类别的危险化学品。 （2）危险废物贮存过程的风险防范措施 针对危险废物的特性、数量，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GBl8597-2001)和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中要求，做好贮存风险事故防范工作。 ①危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。 ②危废库为封闭设计，基础做防渗处理，防渗层渗透系数不大于1.0×10-10cm/s；地面与裙脚使用坚固、防渗材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，仓库地面必须为耐腐蚀硬化地面，且表面无裂隙，并设有泄漏液体收集装置，防止液体废物意外泄漏造成无组织溢流渗入地下；仓库设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。 ③危废库应阴凉、干燥、通风，避免阳光直射、曝晒，远离热源、电源、火源。按化学品不同类别、性质、危险程度、灭火方法等分区分类贮存，并附上明显标识，性质相抵的禁止同库贮存。 ④危废库门口应设置挡水坡，防治暴雨时有雨水涌进。 ⑤贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 ⑥贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置 （3）生产风险防范措施 ①各类物料按要求在进行分区、分类存放，并在各类存放区设置标识，仓库地面进入硬化、防渗处理。 ②物料在运输前应进行包装，不得裸露运输，在运输过程中轻装轻卸，避免日晒雨淋，保持包装完整，避免在装载和运输过程中泄漏污染环境。 ③项目严格按《危险废物鉴别标准》进行鉴别，分拣出的一般工业固体废物与危险废物的收集、储存、处置过程中严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定执行一般工业固体废物与危险废物的申报、收集、储存、运输、处置等规定。 ④在原料输送环节上尽可能的减少人为的不安全行为，如不遵守交通规则，误操作等，最大程度减少交通事故导致物料散落或引起火灾的可能。 ⑤在储存过程的环境风险采取的管理措施具体包括：原料、产品及产生的工业固废贮存区设置明显标志；对各类物料按计划购入、分期分批入库，严格控制贮存量；对作业活动，以及可燃物品、易泄露物质的控制和管理；制定各种操作规范，加强监督管理，严格看管检查制度，避免事故的发生；落实事故风险应急预案和环境监测计划。 （4）火灾爆炸事故的抢救措施 ①采取设置的移动式消防器材及固定式消防设施进行灭火。小火灾时用干粉或二氧化碳灭火器，大火灾时用水幕、雾状水或常规泡沫灭火。尽可能远距离灭火或使用遥控水枪、水炮等扑救，切勿直接对泄漏口或安全阀门喷水，防止产生冻结。 ②一般建筑物火灾主要采用水灭火，利用消防栓、消防车、消防水枪并配合其他消防器材进行扑救。 ③隔离、疏散、转移遇险人员到安全区域，按消防专业的要求警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制，除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区，并迅速撤离无关人员。 ④利用电话向消防部门报警，报警内容应包括：事故单位；事故发生的时间、地点、化学品名称、危险程度；有无人员伤亡以及报警人姓名、电话。 （5）规范设置化学品库 化学品库具体措施如下： ①危险化学品仓库必须设置物料泄露截流设施，且不得连接市政雨水管或污水管，发生泄露事故时候雨水口设置切断设施，泄露物料进入收集池内，收集后交由有危险废物处理资质的单位进行处理，收集池中的渗沥液或清洗水必须经处理并送到污水综合放标准后方可排放。 ②危险化学品仓库地面应建设预防事故性溢漏的防护系统（裙脚、收集池），该系统在发生事故时应能有效堵截贮存场内最大容器或占废物总存放量 1/5 的容器所发生泄漏进流出的全部液态或半固态废物。此事故防护系统的设立不应影响对废物储存容器的搬运和其它必要的操作。 ③危险化学品仓库地面与四周的裙脚及渗沥液收集渠与收集池应进行妥善的防渗防腐蚀处理，并且其防渗的面层结构应足以承受一般负荷及移动容器时所产生的磨损，确保液态废物或渗沥液不致渗入地下。 ④危险化学品仓库应留有足够的工作人员和搬运工具的通行过道以便应急处理。 ⑤危险化学品仓库应设有良好的通风装置或气体导出口，保证室内的通风。 ⑥为了防止非厂区工作人员的误入，应在存储房的围墙四周设置警示标签和警示说明；同时在危险化学品仓库明显位置设置“禁止吸烟”的标志。 ⑦当发生液体物料泄漏事故时，迅速关闭进料阀门，切断火源、切断泄漏源，用防爆泵转移至专用收集器内处置。液态污染物可进入事故池等暂时存贮。当物料含量高时，应外送有资质单位进行处理。 3、事故应急预案 （1）应急准备 厂区内设完善的安全报警通讯系统，并配备防毒面具、灭火器等必要的消防应急设施，一旦发生事故能自行抢救或控制、减缓事故的扩大。 企业设有专门的应急指挥机构，能对一般性事故第一时间做出正确的决策指挥，并组织公司自身救助力量及在当地社会救援力量的帮助下控制事故影响范围和破坏程度。 当地消防及社会救援机构取得正常的通讯联系，并委托消防部门对厂区内潜在安全因素进行定期检查，更换消防器材。 组织人员培训，一般性工作人员要求能熟练掌握正确的设备操作程序，应急指挥机构人员则应进行事故判别、决策指挥等方面的专业培训。 根据项目的性质，本次评价提出应急预案，供建设单位参考。 表4-16 突发事故应急预案 序号 项目 内容要求 1 危险源概况 生产装置区和存在着火灾、泄漏等风险 2 应急计划区 生产装置区、原料库、邻近区域 3 应急组织 工厂：工厂成立事故应急救援指挥领导小组，下设应急救援办公室。 地区应急组织机构：成立事故应急救援指挥部，负责工厂附近地区 全面指挥、救援、管制、疏散。 专业救援人员：成立专业救援队伍，负责事故控制、救援、善后处理。 4 应急状态分类及应急响应程 按照事故发生的严重程度，规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。 5 应急设施、设备与材料 生产装置：①火灾事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材。②防物质外溢、扩散设备等。 原料库：①防火灾事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材。②防物质外溢、扩散，主要是围堰、备用储罐等。 6 应急通讯、通 信和交通 厂区组成通信联络队，并规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 7 应急防护措施、清除泄漏 措施方法和器材 降低危害，相应的设施器材配备，生产区事故泄漏物和消防废水及时收集到事故池内，邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。 8 应急剂量控 制、撤离组织 计划、医疗救 护与公众健康 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。 9 应急状态终止 与恢复措施 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 （2）应急联动机制 按照“企业自救、属地为主、分级响应、区域联动”的原则，实现企业与地方人民政府突发环境事件应急预案的有效衔接。地方人民政府应及时对突发环境事件进行曝光，并立即采取相应的应急措施。 八、环保投资 项目环保投资为33万元，占总投资800万元的4.13%，环保投资估算详见下表： 表4-17 环保投资估算表 序号 项目 内容 效果 投资(万元) 备注 1 废水治理 生活污水、制纯水废水 制备纯水产生的浓水直接出售给项目厂区内安徽水卫士环保科技有限公司作为水处理剂原料使用，生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准同时满足开发区污水处理厂（日处理三万吨污水）接管标准 5 和主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 2 废气治理 粉尘 投料负压收集+袋式除尘器+15m排气筒 大气污染物颗粒物执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中颗粒物排放限值，本项目项目游离氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新改扩建无组织排放厂界二级标准。厂区内非甲烷总烃无组织排放标准执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中表A.1排放限值 20 非甲烷总烃、氨、恶臭 车间设置封闭式，非生产时段加强通风 3 噪声治理 减振、选用低噪声设备，合理布局、距离衰减 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 5 4 固体废物处置 废包装（桶） 收集后暂存于危废临时储存场所，定期交有资质单位进行处置，建设面积10m2危废暂存库 均得到合理处置不产生二次污染 3 生活垃圾 环卫处理 废滤芯、废石英砂、废活性炭（食品级水处理专用）、废反渗透膜 纯水制作过程中定期更换的石英砂、活性炭（食品级水处理专用）、废反渗透膜和车用尾气处理液工艺流程废滤芯中不含重金属一类污染物，不列入《国家危险废物名录》且排除危险特性的物质，可以不按危险废物管理，均可按一般固废进行处置。废滤芯、废石英砂、废活性炭（食品级水处理专用）、废反渗透膜收集后交由供应商回收处理 合计 33 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 粉尘 | 投料负压收集+袋式除尘器+15m排气筒 | 大气污染物颗粒物执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中颗粒物排放限值，本项目项目游离氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新改扩建无组织排放厂界二级标准。厂区内非甲烷总烃无组织排放标准执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中表A.1排放限值 |
|  | 生产车间 | 非甲烷总烃、氨、恶臭 | 车间设置封闭式，非生产时段加强通风 |  |
| 地表水环境 | DW001 | COD、BOD5、SS、NH3-N等 | 制备纯水产生的浓水直接出售给项目厂区内安徽水卫士环保科技有限公司作为水处理剂原料使用，生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级放标准同时满足开发区污水处理厂（日处理三万吨污水）接管标准 |
| 声环境 | / | LAeq | 设备合理选型（低噪设备）、合理空间布局、基础减振、加强日常维护、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | 本项目固废主要为生活垃圾、废滤芯、废石英砂、废活性炭（食品级水处理专用）、废反渗透膜、废包装（桶）。纯水制作过程中定期更换的石英砂、活性炭（食品级水处理专用）、废反渗透膜和车用尾气处理液工艺流程废滤芯中不含重金属一类污染物，不列入《国家危险废物名录》且排除危险特性的物质，可以不按危险废物管理，均可按一般固废进行处置。 废滤芯、废石英砂、废活性炭（食品级水处理专用）、废反渗透膜收集后交由供应商回收处理；废包装（桶）暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的危废处理单位处置，危废暂存间面积10m2；生活垃圾委托环卫部门清运. |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 采取分区防渗措施 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 采取制定管理制度、加强生产管理等措施对环境风险进行防范 |
| 其他环境 管理要求 | 落实专人负责制度，废气处理设施需有专人维护保养并挂牌明示。做好废气设施的日常运行记录，建立健全管理台账，了解处理设施的动态信息，确保废气处理设施的正常运行。 |

# 六、结论

淮南市欧洁环保科技有限公司车用尾气处理液及车用玻璃水加工项目建设符合国家产业政策、当地规划以及相关法律法规要求。建设单位需认真落实本报告提出的各项污染防治措施，切实做到“三同时”，加强环境管理，做好环境污染防治工作，项目营运过程中各污染物均能达标排放，可满足当地环境质量要求，对区域环境造成影响较小。 因此，从环境影响角度看，该项目是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | 有组织 | 0 | 0 | 0 | 0.0458 t/a | 0 | 0.0458 t/a | +0.0458t/a |
|  |  | 无组织 | 0 | 0 | 0 | 0.102t/a | 0 | 0.102t/a | +0.102t/a |
|  | 恶臭 | 0 | 0 | 0 | 少量 | 0 | 少量 | +少量 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.0242t/a | 0 | 0.0242t/a | +0.0242t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.0043t/a | 0 | 0.0043t/a | +0.0043t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.0112t/a | 0 | 0.0112t/a | +0.0112t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.0017t/a | 0 | 0.0017t/a | +0.0017t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 1.08 t/a | 0 | 1.08 t/a | +1.08 t/a |
|  | 废滤芯 | 0 | 0 | 0 | 40个/a | 0 | 40个/a | +40个/a |
|  | 废石英砂 | 0 | 0 | 0 | 1.5 t/a | 0 | 1.5 t/a | +1.5 t/a |
|  | 废活性炭 （食品级水处理专用） | 0 | 0 | 0 | 0.5 t/a | 0 | 0.5 t/a | +0.5 t/a |
|  | 废反渗透膜 | 0 | 0 | 0 | 10个/a | 0 | 10个/a | +10个/a |
| 危险废物 | 废包装（桶） | 0 | 0 | 0 | 0.05 t/a | 0 | 0.05 t/a | +0.05 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

厂房隔断

废气G、废水W、噪声N、固废S

设备安装

本项目

本项目