# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：车用尾气处理液及车用玻璃水加工项目

建设单位（盖章）：淮南市欧洁环保科技有限公司

编制日期：        2021年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 车用尾气处理液及车用玻璃水加工项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2107-340461-04-03-760258 |
| 建设单位联系人 | 孙震 | 联系方式 | 15395493333 |
| 建设地点 | 安徽 省 淮南 市 经济技术开发区（区） / 乡（街道） 永兴路16号（具体地址） |
| 地理坐标 | （ 117 度 3 分 11.568秒， 32 度 40 分 12.827 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2666环境污染处理专用药剂材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业中专用化学产品制造 中单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 淮南经济技术开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 33 |
| 环保投资占比（%） | 4.125 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 厂房面积1000m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）》， 规划审批机关：淮南市人民政府， 规划文号：《关于淮南东部工业区总体规划的批复》（淮府秘[2009]118 号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 2010年2月，安徽省科学技术咨询中心编制《淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书》； 2010年6月17日，《关于淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书的审查意见函》（淮环函[2010]130号）要求； 2020年编制了《淮南经济技术开发区总体规划环境影响报告书》； 安徽省生态环境厅2020年8月4日“关于印发《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书审核意见》的函”皖环函[2020]411号。 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书》及其审查意见符合性分析 本项目属于C2666环境污染处理专用药剂材料制造，位于淮南经济技术开发区永兴路16号，租赁安徽水卫士环保科技有限公司现有空闲生产车间，建筑面积约1000m2，目前所处的地理位置、区位条件、主导产业特征以及未来淮南市总体的城市发展条件等，依托现状的产业基础，考虑城市产业升级和结构转型的总体要求，按照“以发展资金、技术密集型产业为主、以兴办高新技术企业和现代制造业为主、以生产出口创汇产品为主”的指导思想，确定淮南经济开发区的六大主导产业为： （1）生物医药、（2）纺织服装、 （3）化学工业、（4）机械电子与新型材料、 （5）食品加工、（6）商贸流通。 本项目与《淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书》及其审查意见符合性分析见下表： 表1-1 与区域规划环评及审查意见符合性分析 序号 淮南经济技术开发区规划环评及审查意见 拟建项目基本情况 符合性 1 淮南经济技术开发区规划建设范围是：东至中兴路高压廊道西侧，南至合阜铁路、西至建兴路西侧-建设路西侧、北至电厂路南侧范围内的符合淮南市土地利用总体规划（2006-2020年）允许建设用地范围。 本项目在淮南经济技术开发区规划范围内。 符合 2 明确淮南经济技术开发区环境保护的总体要求。开发区建设须坚持环境效益、经济效益和社会效益相统一的原则，按循环经济理念和清洁生产原则指导开发区建设，促进开发区可持续发展。 本项目建设满足环境效益、经济效益和社会效益相统一，满足清洁生产要求。 符合 3 按照淮南经济技术开发区产业功能定位，进一步优化园区内产业结构，严格限制非开发区产业定位方向的项目入园区，国家产业政策、技术政策和环保法律法规政策明令禁止的项目不得入区建设。 拟建项目对照《产业结构调整指导目录2019年本）》，本项目不属于限制和淘汰类项目，属于允许类项目，符合国家产业政策。项目为C2666环境污染处理专用药剂材料制造，属于淮南经济技术开发区产业定位中允许类产业。 符合 4 加快环保基础设施建设，确保污染物达标排放。经开区实行雨污分流，加快污水管网等配套工程建设进度，完善环保基础设施，在污水处理厂投入运行前，所有入区的工业企业污水必须达标排放；污水处理厂投入运行后，工业企业污水须达到接管标准。进一步做好开发区的集中供热的论证工作，尽可能使用清洁燃料，逐步替代开发区内现有燃煤锅炉，减少大气污染物排放。开发区内危险废物的收集、贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定要求。声环境执行相应功能区标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定。 项目实施雨污分流，项目废水达到《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准，同时满足淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准后排入市政污水管网。 项目危险废物的收集、贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的规定要求。声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。 符合 5 经开区在开发建设过程中，要采取措施防止扬尘与水土流失，加强开发区内生态环境建设 项目施工期按照相关规范要求实施 符合 6 建立跟踪监测与评价制度，制定切实可行的环境风险防范措施 本项目按要求制定跟踪监测制度及切实可行的环境风险防范措施。 符合 7 加强经开区环境监督管理，经开区内所有建设项目，要认真履行有关环境保护法律法规，严格执行建设项目环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度。 本项目按要求执行环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度。 符合 2、与《淮南经济技术开发区规划环境影响跟踪评价报告书》及其审查意见相符性分析 实施五年以上的产业园区，规划编制部门应组织开展环境影响的跟踪评价，淮南经济技术开发区管委会于2020年3月23日委托安徽锦程安环科技发展有限公司开展规划的环境影响跟踪评价工作，2020年8月4日安徽省生态环境厅以皖环函[2020]411号文件对《淮南经济技术开发区规划环境影响跟踪评价报告书》出具了审核意见的函。 根据《淮南经济技术开发区规划环境影响跟踪评价报告书》，淮南经济技术开发区规划主导产业现状以机械电子与新型材料为主导，生物医药、纺织服装、化学工业、食品加工、商贸物流为辅的产业格局，现状及规划主导产业基本符合《安徽省主体功能区规划》中主体功能定位要求。项目于其符合性分析见下表： 表1-2与区域规划环境影响跟踪评价及审查意见符合性分析 序号 淮南经济技术开发区规划规划环境影响跟踪评价及审查意见 拟建项目基本情况 符合性 1 组织开展规划环评编制，鉴于经开区现行规划未开展规划环评报生态环境部审查，建议经开区结合淮南市国土空间规划编制，重新组织开展区域总体发展规划编制，并同步开展规划环评报生态环境部审查。 本项目的环评为新建环评，本项目参照经开区规划部门和结合淮南市国土空间规划，按照国家有关规定，履行环境影响评价手续。 符合 2 完善环境基础设施建设。加快中水回用规划实施，做好管网等配套措施建设，提高中水回用率，完善雨污管网分流改造；现有燃煤工业炉窑不得扩大规模，并实施安徽省大气特别排放限值达标改造。 本项目实施雨污分流；项目不使用煤炭。 符合 3 强化区域环境质量改善。以改善区域环境质量为核心，细化开发区“三线一单”并落实。进一步削减现有项目大气污染物排放，提高尾水回用率、降低生产废水排放量，加大地下水和土壤防护力度。 项目全面落大气污染防治防范措施，实施清洁生产项目区采取分区防渗保护措施 符合 4 强化经开区环境管理。督促相关企业完成整改要求。组织区内企业开展环境风险自查，排查环境风险隐患，落实应急预案。结合区域评估相关要求，制订并落实区域环境质量跟踪监测计划。 本项目不构成重大危险源，且不生产或使用剧毒化学品项目。落实应急预案，制定环境质量跟踪监测计划 符合 本项目国民经济行业类别属于C2666环境污染处理专用药剂材料制造，不属于淮南经济技术开发区禁止类、限制类产业，为允许类，符合淮南经开区产业政策要求，在做好项目废气污染防治措施及风险防控措施后，项目建设与周边环境较为相容。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类、限制类和淘汰类，可视为允许类，符合国家产业政策。同时，项目不属于《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》中的第二类限制类及第三类淘汰类，可视为允许类。因此，项目建设符合国家及地方的产业政策。 2、“三线一单”符合性分析判定 表1-3 项目“三线一单”符合性 序号 内容 要求 项目情况 相符性 1 生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件 本项目位于淮南经济技术开发区永兴路16号，租赁安徽水卫士环保科技有限公司现有空闲生产车间，建筑面积约1000m2，不在生态保护红线内 相符 2 环境质量底线 环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件 根据《2020年淮南市环境状况公报》，项目所在区域可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此项目所在区域为不达标区。本项目地表水环境保护目标淮河的环境质量现状可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体功能要求，区域环境噪声达到相应功能区要求。本项目产生的废气量较少，且均配备的有效的污染防治措施，各污染物达标排放，本项目增加的大气污染物排放量不会造成区域环境质量的下降 相符 3 资源利用上线 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板 项目用水取自园区自来水，且用水量较小，不会达到资源利用上线；项目占地为工业用地，符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线 相符 4 环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用 项目行业类型为C2666环境污染处理专用药剂材料制造，项目不在《关于印发安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）的通知》（皖长江办[2019]18号）中负面清单，不在淮南经济技术开发区环境准入负面清单内，项目建设符合相关负面清单要求。 相符 3、选址及规划符合性分析 本项目位于安徽省淮南市淮南经济技术开发区永兴路16号，该项目用地为工业用地。本项目产生的污染物经预处理后可达标排放。根据《淮南市经济技术开发区总体规划环境影响报告书》、安徽省生态环境厅2020年8月4日“关于印发《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书审核意见》的函”皖环函[2020]411号及淮南市环境保护局2010年6月17日“关于淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书的审查意见函”淮环函[2010]130号可知，开发区按照“以发展资金、技术密集型产业为主、以兴办高新技术企业和现代制造业为主、以生产出口创汇产品为主”的指导思想，确定淮南市经济开发区的六大主导产业为：生物医药、纺织服装、化学工业、机械电子与新型材料、食品加工、商贸流通。开发区的整体功能定位为：以六大产业为主体，综合配套居住、服务、休闲设施，形成功能完善的工业新区。严格控制污染严重和有重大环境风险隐患的企业入区，不符合国家产业政策、环保政策及产业要求的项目不得入区。本项目为环境污染处理专用药剂材料制造项目，符合淮南经济开发区总体发展规划。企业范围内根据对项目周围环境状况的调查，建设项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区和文物保护区等特殊环境敏感点。 对照国土资源部、国家发改委关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知，本项目不在限制用地项目目录和禁止用地项目目录内。本项目建设用地性质属于工业用地，因此本项目用地符合土地利用规划。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 淮南市欧洁环保科技有限公司成立于2021年2月24日，注册地址位于淮南经济技术开发区永兴路16号，租赁安徽水卫士环保科技有限公司现有空闲生产车间，建筑面积约1000m2，企业拟投资800万，建设车用尾气处理液及车用玻璃水加工项目。依据业主设计规划，项目仅新建车用尾气处理液项目，车用玻璃水项目不进行产生，本次评价仅针对车用尾气处理线项目进行评价。本项目属新建项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》（修订）及《建设项目环境保护管理条例》等法规文件，按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等法规文件。本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业中专用化学产品制造266中单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）”为报告表，故确定项目环评形式为环境影响评价报告表。受淮南市欧洁环保科技有限公司的委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司在接受任务后，收集相关资料并组织现场踏勘调查，在了解项目所在地及周围环境概况后，本环评单位本着客观、公正、科学、规范的原则，编制了本环境影响评价报告表。 排污许可管理类别：对照《固定污染源排污许可证许可分类管理名录》(2019年版），本项目属于名录：二十一、化学原料和化学制品制造业50专用化学产品制造 266中环境污染处理专用药剂材料制造 2666，应当进行“简化管理”。 表2-1固定污染源排污许可证许可分类管理名录 序号 行业类别 重点管理 简化管理 登记管理 50 专用化学产品制造 266 化学试剂和助剂制造 2661，专项化学用品制造 2662，林产化学产品制造 2663（有热解或者水解工艺的），以上均不含单纯混合或者分装的 林产化学产品制造 2663（无热解或者水解工艺的），文化用信息化学品制造 2664，医学生产用信息化学品制造 2665，环境污染处理专用药剂材料制造 2666，动物胶制造 2667，其他专用化学产品制造 2669，以上均不含单纯混合或者分装的 单纯混合或者分装的 2、工程内容及规模 主要工程内容及规模见下表。 表2-2 建设内容一览表 工程名称 单项工程名称 工程内容及规模 主体工程 生产车间 位于安徽水卫士环保科技有限公司内的北侧厂房，建设2条车用尾气处理液生产线，建筑面积共500m2，形成年产车用尾气处理液3万吨的生产能力。 储运工程 原材料及成品仓库 位于生产车间的南侧厂房，总建筑面积450m2。用于存储原材料及成品仓库 辅助工程 办公区域 位于安徽水卫士环保科技有限公司内的南侧，建筑面积为50m2，用于综合办公。 公用 工程 供电 由园区供电系统统一供给（淮南经济技术开发区市政电网）,年用电量约为36000kw·h/a。 供水 由市政供水供给，年用水量约为40108m3 排水 生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网。 环保 工程 废水 本项目产生的生活污水经化粪池预处理后与制备纯水的废水经园区污水管网排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂深度处理，尾水排入淮河 废气 项目生产车间设置封闭式，对项目灌装工序安装集气措施，废气收集系统排风罩的设置应符合《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）的规定，收集气体经二级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒DA001排放 噪声 对噪声设备进行合理布局，选用低噪声设备，采取隔声、消声、减震等措施 固废 本项目固废主要为生活垃圾、废滤芯、废石英砂、废活性炭（食品级水处理专用）、废反渗透膜、废活性炭（废气处理）。 纯水制作过程中定期更换的石英砂、活性炭（食品级水处理专用）、废反渗透膜和车用尾气处理液工艺流程废滤芯中不含重金属一类污染物，不列入《国家危险废物名录》且排除危险特性的物质，可以不按危险废物管理，均可按一般固废进行处置。 废滤芯、废石英砂、废活性炭（食品级水处理专用）、废反渗透膜收集后交由供应商回收处理。 废活性炭（废气处理）是列入《国家危险废物名录》的，暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的危废处理单位处置。危废暂存间面积10m2。 生活垃圾委托环卫部门清运 2、产品方案 项目产品方案见下表。 表2-3 产品方案一览表 序号 产品名称 单位 年产量 1 车用尾气处理液 （车用尿素） t/a 30000 表2-4 柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液(AUS 32)产品质量标准（GB29518-2013） 项目 质量指标 试验方法 尿素含量(质量分数)/% 31.8～33.2 附录A 密度(20℃)/<kg/m2) 1087.0～1093.0 SH/T0604 折光率“ 1.3814～1.3843 GB/T614 杂质含量 碱度(以NH。计)(质量分数)/%不大于 0.2 附录B 缩二脲(质量分数)/%不大于 0.3 附录C 醛类(以HCHO计)/(mg/kg)不大于 5 附录D 不溶物/(mg/kg不大于 20 附录E 磷酸盐(以PO，计)/<mg/kg)不大于 0.5 附录F 钙(mg/kg)不大于 0.5 附录G 铁/(mg/kg)不大于 0.5 铜/(mg/kg)不大于 0.2 锌/(mg/kg)不大于 0.2 铬/(mg/kg)不大于 0.2 镍/(mg/kg)不大于 0.2 铝/(mg/kg)不大于 0.5 镁/(mg/kg)不大于 0.5 钠/(mg/kg)不大于 0.5 钾/(mg/kg)不大于 0.5 一致性确认 与参考谱图一致 附录H 3、主要设备 主要设备见下表。 表2-5 主要设备一览表 序号 设备名称 数量 单位 备注 1 搅拌罐 2 台 10立方 2 双级反渗透净水设备（含EDI系统） 2 套 / 3 过滤装置 1 台 / 4 罐装生产线 1 条 / 5 储罐 10 个 10立方 4、原辅材料及动力消耗 本项目各原辅材料消耗详见下表所示： 表2-6 本项目各原辅材料消耗情况一览表 序号 名称 年用量 最大存储量 备注 1 尿素颗粒 10000t 800t 50kg/袋 2 水 40108t — — 注：各原辅材料主要成分及理化性质如下： （1）尿素，又称碳酰胺，是由碳、氮、氧、氢组成的有机化合物是一种白色晶体，无臭无味，含氮量约为46.67%，沸点196.6°C，密度1.335，熔点132.7℃，水溶性1080g/L，可与酸作用生成盐，有水解作用，在高温下可进行缩合反应，生成缩二脲、缩三脲和三聚氰酸，加热至160℃分解，产生氨气同时变为异氰酸。 建设项目生产过程物料平衡表见下表。 表2-7 项目物料平衡表 投入（t/a） 产出（t/a） 物料名称 数量 去向 数量 尿素颗粒 10000 车用尾气处理液 （车用尿素） 30000 水（生产用水） 40000 废水 20000 合计 50000 合计 50000 5、公用工程 供电：项目用电引自当地供电所，可满足项目用电需求，年用电量约为36000kw·h/a。 供水：项目供水由市政供水系统供水，年用新鲜水量约为40108m3/a。 排水：本项目排水依托安徽水卫士环保科技有限公司内的排水系统，采用雨、污分流制，雨水由雨水管直接排入市政雨水管网，生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，进入淮南经济技术淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理，尾水排入淮河。 本项目租赁安徽水卫士环保科技有限公司现有空闲生产车间（见附件租赁协议），依托现有厂房进行简单装修后生产，除生活污水经过化粪池预处理后排入园区污水管网，其他环保设施均有淮南市欧洁环保科技有限公司进行建设。 6、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目劳动定员9人，厂区不设食堂和住宿。 工作制度：单班制，每班工作8h，年工作240天。 7、总平面布置 项目位于淮南经济技术开发区永兴路16号，租赁安徽水卫士环保科技有限公司现有空闲生产车间，建筑面积约1000m2，厂房内布置按照生产区、仓储区、办公区划分为三个区域。厂区北侧建设生产区，设置生产设备主要有二级反渗透水处理设备、EDI电去离子设备、搅拌罐、过滤提纯设备、灌装线及存储罐，建筑面积约为500m2，仓储区位于生产车间南侧，总建筑面积350m2。厂区南侧设置办公区域，建筑面积为150m2，本项目总平面布置在功能上分区明确，设计线路清晰，因此厂区总平面布置是合理的。厂区总平面布置详见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程和产排污节点图 项目租赁现有闲置厂房，施工期主要环境问题是项目厂房隔断和设备安装产生的污染。 图2-1 施工期工艺流程及产污节点图 施工期工艺流程概述 本项目位于淮南经济技术开发区永兴路16号，租赁安徽水卫士环保科技有限公司现有空闲生产车间，建筑面积约1000m2进行生产，无土方开挖、结构等施工期作业。施工期主要为厂房隔断和设备安装，工期较短，施工期主要产生的环境影响为：施工人员产生的少量生活废水、生活垃圾，施工过程产生的少量施工废料、施工噪声等。施工期对环境影响不大。 二、运营期工艺流程和产排污节点图 1、纯水制备 本项目原水由安徽水卫士环保科技有限公司供水系统供给，暂存原水储罐备用。 ①砂滤：在泵的作用下，原水由原水储罐进入石英砂过滤器中进行过滤处理。石英砂过滤器是以石英砂为填充料，其作用主要是降低水浊度，为后续工序减轻了处理负荷，此过程会产生废石英砂、噪声。 ②碳滤：经石英砂过滤后的水在泵的作用下进入活性炭过滤器中过滤处理，活性炭过滤后水暂存于中间储水罐。活性炭具有大量的微孔和巨大的比表面积，具有极强的物理吸附能力，能够有效吸附水中杂质，制水时加入一定量的阻垢剂，防止自来水在反渗透膜上结垢，过滤后的水可满足后序水处理单元的入水要求，此过程会产生废活性炭和噪声。 ③精滤：经活性炭过滤后的水暂存于中间储水罐在泵的作用下进入精密过滤器中进行过滤。过滤精度为5μm，其作用为截留一切粒径大于5μm的物质，以满足反渗透的入水要求，此工序会产生废滤芯和噪声。 ④二级反渗透：经精密过滤器过滤后的水进入二级反渗透进行过滤，双级反渗透过滤后水暂存于双级反渗透储水罐。反渗透是用足够的压力使水通过反渗透膜而分离出来，方向与渗透方向相反，可有效去除水中的溶解盐、胶体、细菌、病毒和大部分有机物等杂质，此工序会产生废反渗透膜和噪声。 ⑤EDI系统：经双级反渗透过滤后水暂存于双级反渗透储水罐在泵的作用下进入EDI系统中进行过滤，EDI系统过滤后水暂存于EDI储水罐，以备搅拌工序使用。 图2-2 纯水制备工艺流程及产污节点图 2、车用尾气处理液生产工艺 ①投料、搅拌：尿素通过上料机与纯水按设计比例(32.5：67.5)装进密闭搅拌罐进行混合。搅拌过程无需加热和密封加压，常温常压完成即可。搅拌过程会产生噪声，投料过程会产生废包装材料。本项目尿素为晶体，且尿素的粒径大，投料过程基本不产尘。 ②检测：搅拌完成后使用尿素检测仪抽取尿素溶液成品进行物理检测，主要是检测尿素浓度是否满足标准要求（31.8%--33.2%），如果产品浓度高于标准要求加纯水降低浓度，如果产品浓度低于标准要求加尿素提高浓度，搅拌机内加水或者加尿素后重新搅拌，不产生检测废物。本项目不涉及化学检验。此过程会产生噪声。 ③过滤：检测后的尿素溶液经过滤机过滤提纯，去除未溶解的尿素，过滤出的尿素颗粒可以再回用，不外排。此过程产生噪声和废滤芯。 ④灌装：将成品尿素溶液存放在成品储罐，并采用灌装系统将产品装进包装桶，此过程会产生少量的废气氨和噪声，对项目灌装工序安装集气措施，废气收集系统排风罩的设置应符合《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）的规定，收集气体经二级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒DA001排放。 图2-3 车用尾气处理液工艺流程及产污节点图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁安徽水卫士环保科技有限公司现有空闲生产车间，建筑面积约1000m2，安徽水卫士环保科技有限公司水处理系列药剂项目于2007年7月20日经淮南市环保局审批，并与2013年5月2日完成竣工环境保护验收，验收编号为淮环验【2013】14号，经现场勘察，项目所租赁车间为闲置，不存在与本项目有关的原有污染情况和环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 1.1空气环境质量达标区判定及基本污染物环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次项目评价范围内没有环境空气质量监测网络数据，因此，本项目引用《2020年淮南市环境质量状况公报》内容。 2020年淮南市市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度、臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度分别为10微克/立方米、28微克/立方米、76微克/立方米、48微克/立方米、1.1毫克/立方米和160微克/立方米，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准0.08倍倍和0.37倍。 污染物空间分布：田家庵区师范学院、经开区益益乳业工业园子站、谢家集区政府、八公山区政府、潘集区政府、毛集区焦岗湖风景区管理处（参照点，不参与评价）、凤台县青少年活动中心（省控点，不参与全市均值评价）、寿县东门空气自动站（省控点，不参与全市均值评价）、大通区法院（市控点，不参与全市均值评价）和高新区（市控点，不参与全市均值评价）共10个环境空气质量自动监测子站的二氧化硫（SO2）年均浓度、二氧化氮（NO2)年均浓度、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度和臭氧（O3日最大8小时平均第90百分位浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。八公山区政府自动监测子站可吸入颗粒物（PM10）年均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其他各环境空气质量自动监测子站可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）年均浓度，均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体情况见下表。 表3-1 基本污染物环境质量现状 污染物 年评价指标 标准值（µg/m3） 现状浓度（µg/m3） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 60 10 达标 NO2 年平均质量浓度 40 28 达标 PM10 年平均质量浓度 70 76 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 35 48 不达标 CO 日均值第95百分位浓度 4000 1100 达标 O3 日最大8h平均第90百分位质量浓度 160 160 达标 项目所在区域环境空气质量中可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年平均值浓度均不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，项目所在区域为不达标区。 目前，淮南市严格按照《2020年安徽省大气污染防治重点工作任务》及《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》确定的各项工作任务，针对大气污染物已颁布实施了《淮南市蓝天行动实施方案》。围绕工业大气污染治理、扬（烟）尘污染防治、农业面源污染防治等开展“十大专项行动”，具体大气污染目标分解依据《2020年安徽省大气污染防治重点工作任务》执行，进一步削减大气污染物排放。 1.2其他污染物 项目位于淮南市经济技术开发区，引用安徽锦程安环科技发展有限公司编制的《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价》监测数据，项目所在区域属于跟踪评价区域范围，因此本项目引用《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价》区域环境空气中氨现状监测数据，如下表所示。 图3-1监测数据点位与项目位置关系图 表3-2评价区大气环境现状监测及评价结果 项目 测点编号及名称 小时值 浓度范围（mg/m³)） Iij 范围 超标率% 4#淮南文汇学校 0.02~0.14 0.10~0.70 0 5#淮南富力城小区 0.08~0.16 0.40~0.80 0 6#二十三中 0.07~0.15 0.35~0.75 0 以上分析可知，项目所在区其他污染物监测因子氨最大监测值的单因子指数小于1，未出现超标情况。 2、地表水环境质量 2.1地表水环境质量现状 本项目引用《2020年淮南市环境质量状况公报》内容。2020年，全市地表水21个监测断面(点位)中I〜III类水质比例为76.2%,无劣V类水质，总体水质状况为良好。比上年增加9.2个百分点，水质状况由轻度污染转为良好，水质向好趋势。 （1）河流 市辖淮河干流及其支流16个监测断面中I〜III类水质比例81.2%,无劣V类水质，总体水质良好，与2019年相比水质比例增加5.2个百分点。 主要超标断面为枣林涵、中心沟和木台沟断面，水质均劣于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水质标准，为V类水质，主要超标因子为高锰酸盐指数、总磷、化学需氧量和氨氮。 （2）湖泊 全市湖泊5个监测点位I~III类水质比例60%,无劣V类水质，与2019年相比水质有所好转。 2020年，瓦埠湖点位、船墩和陶店渡口点位水质评价指标年平均浓度值均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)田类标准，综合营养状态均为轻度富营养。 2020年，高塘湖水质评价指标年平均浓度值劣于III类标准，符合IV类标准，综合营养状态为轻度富营养。主要超标因子为化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数。 2020年，焦岗湖水质评价指标年平均浓度值劣于III类标准，符合IV类标准，综合营养状态为轻度富营养。主要超标因子为化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数。 2.2地表水环境质量现状监测 （1）现状数据 项目污水经过预处理后排入市政污水管网，进入淮南市经济技术开发区工业污水处理厂进行处理，尾水排入淮河，项目的纳污水体为淮河，Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据安徽锦程安环科技发展有限公司编制的《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价》监测数据，项目所在区域属于跟踪评价区域范围，因此本项目引用《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价》地表水监测数据进行分析评价。 表3-3 地表水水质监测结果 单位：mg/L（pH除外) 采样点名称 监测日期 pH值 COD BOD5 氨氮 总磷 淮河 淮南经济技术开发区工业污水处理厂排污口上游500米 2020.5.26 8.39 20 3.8 0.174 0.08 2020.5.27 8.38 19 3.8 0.174 0.09 2020.5.28 8.39 18 3.7 0.181 0.08 淮南经济技术开发区工业污水处理厂排污口下游500米 2020.5.26 8.36 18 3.9 0.246 0.08 2020.5.27 8.37 18 3.7 0.232 0.09 2020.5.28 8.35 18 3.5 0.261 0.08 淮南经济技术开发区工业污水处理厂排污口下游1000米 2020.5.26 8.55 18 3.7 0.203 0.09 2020.5.27 8.54 17 3.9 0.203 0.10 2020.5.28 8.56 19 3.8 0.203 0.09 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准 6~9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 （2）评价方法 按照Ⅲ类水质标准，采用单因子水质指数法进行评价。 COD、氨氮等指数Pi计算式为： 式中： Cij——j断面污染物i的监测均值（mg/l）； Sij——j污染物i的水质标准值（mg/l）。 pH指数Pi计算式为： 式中：pH——实测值； pHsd——地表水水质标准中规定的pH值下限； pHsu——地表水水质标准中规定的pH值上限。 （3）评价结果 水质现状评价结果见下表。 表3-4 地表水质单因子指数计算结果表 采样点名称 监测日期 pH值 COD BOD5 氨氮 总磷 淮河 淮南经济技术开发区工业污水处理厂排污口上游500米 2020.5.26 0.695 1 0.95 0.174 0.4 2020.5.27 0.69 0.95 0.95 0.174 0.45 2020.5.28 0.695 0.9 0.925 0.181 0.4 淮南经济技术开发区工业污水处理厂排污口下游500米 2020.5.26 0.68 0.9 0.975 0.246 0.4 2020.5.27 0.685 0.9 0.925 0.232 0.45 2020.5.28 0.675 0.9 0.875 0.261 0.4 淮南经济技术开发区工业污水处理厂排污口下游1000米 2020.5.26 0.775 0.9 0.925 0.203 0.45 2020.5.27 0.77 0.85 0.975 0.203 0.5 2020.5.28 0.78 0.95 0.95 0.203 0.45 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准 6~9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 由上表得知，项目区地表水水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。 3、声环境质量 根据现场踏勘，项目厂界外50米范围内无敏感点声环境保护目标。故本项目无需进行声环境质量现状监测。 4、生态环境 本项目位于淮南经济技术开发区永兴路16号，租赁安徽水卫士环保科技有限公司现有空闲生产车间，建筑面积约1000m2，用地范围内不涉及生态环境保护目标，故不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及。 6、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）表A.1土壤环境影响评价项目类别，根据污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7、地下水环境 对照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录 A“地下水环境影响 评价行业分类表”，本项目属于“L 石化、化工—85、基本化学原料制造；化学肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；饲料添加剂、食品添加剂及水处理剂等制造中的单纯混合或分装的”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。项目所在地地下水环境敏感程度为不敏感，根据导则要求，地下水评价等级为三级。根据安徽锦程安环科技发展有限公司编制的《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价》监测数据，项目所在区域属于跟踪评价区域范围，因此本项目引用《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价》地下水监测数据进行分析评价。 图 3-3 地下水监测点位布置图 （1）监测因子 pH值、CO32-、HCO32-、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚、氰化物、氯化物、氟化物、硫酸盐、砷、汞、六价铬、铅、镉、铁、锰、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、总大肠菌群数、细菌总数、苯、甲苯、三氯甲烷。 (2) 监测时间和频次 2020 年 5 月 11 日，监测一天。 (3) 监测方法 按国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》的有关规定和要求执行。 (4) 监测及评价结果 监测及评价结果见下表。 表3-5 地下水环境质量现状监测与评价结果 单位：mg/L， pH 无量纲 采样时间 监测点位 分析项目 pH(无量纲) CO(mg/L) HCO:(mg/L) 总硬度(mg/L) 溶解性总固体(mg/L) 耗氧量(mg/L) 氨氮(mg/L) 硝酸盐(mg/L ) 亚硝酸盐(mg/L) 挥发酚(mg/L) 2020.5.11 马庄村 检测浓度 6.98 未检出 7.83 277 486 2.1 0.216 12 0.54 0.0003L 污染指数 0.04 / / 0.62 0.486 0.7 0.432 0.6 0.54 0.075 林巷村 检测浓度 7.11 未检出 7.42 242 424 2 0.215 14.3 0.35 0.0003L 污染指数 0.073 0.54 0.424 0.67 0.43 0.715 0.35 0.075 田东村 检测浓度 7.1 未检出 7.41 222 441 2.3 0.208 11.6 0.252 0.0003L 污染指数 0.067 / 0.49 0.441 0.77 0.416 0.58 0.252 0.075 崇华村 检测浓度 7.04 未检出 6.86 253 365 3.4 0.221 13.5 0.356 0.0003L 污染指数 0.027 / / 0.56 0.365 1.13 0.442 0.675 0.356 0.075 宫集村 检测浓度 7.14 未检出 6.69 266 362 3.9 0.128 15.2 0.483 0.0003L 污染指数 0.093 / / 0.59 0.362 1.3 0.256 0.76 0.483 0.075 柴庄 检测浓度 7.2 未检出 7.04 263 451 3.2 0.157 15.6 0.335 0.0003L 污染指数 0.13 / / 0.58 0.451 1.07 0.314 0.78 0.335 0.075 监测点位 氰化物(mg/L) 氯化物(mg/L) 氟化物(mg/L) 硫酸盐(mg/L) 砷(ug/L) 汞(ug/L) 六价铬(mg/L) 铅 (mg/L ) 镉(mg/L) 铁(mg/L) 马庄村 检测浓度 0.004L 105 0.059 184 0.3L 0.04L 0.004L 0.01L 0.001L 0.14 污染指数 0.04 0.42 0.059 0.736 0.015 0.02 0.04 0.5 0.1 0.47 林巷村 检测浓度 0.004L 110 0.045 145 0.3L 0.04L 0.004L 0.01L 0.001L 0.11 污染指数 0.04 0.44 0.045 0.58 0.015 0.02 0.04 0.5 0.1 0.37 田东村 检测浓度 0.004L 113 0.032 147 0.3L 0.04L 0.004L 0.01L 0.001L 0.15 污染指数 0.04 | 0.452 0.032 0.588 0.015 0.02 0.04 0.5 0.1 0.5 崇华村 检测浓度 0.004L 123 0.044 178 0.3L 0.04L 0.004L 0.01L 0.001L 0.16 污染指数 0.04 0.492 0.044 0.712 0.015 0.02 0.04 0.5 0.1 0.4 宫集村 检测浓度 0.004L 135 0.052 152 0.3L 0.04L 0.004L 0.01L 0.001L 0.12 污染指数 0.04 0.54 0.052 0.608 0.015 0.02 0.04 0.5 0.1 0.4 柴庄 检测浓度 0.004L 124 0.046 145 0.3L 0.04L 0.004L 0.01L 0.001L 0.15 污染指数 0.04 0.496 0.046 0.58 0.015 0.02 0.04 0.5 0.1 0.5 监测点位 锰(mg/L) 钾(mg/L) 钠(mg/L) 钙(mg/L) 镁(mg/L) 总大肠菌群 数 (MPN/L) 细菌总数(CFU/mL) 苯(ug/L) 甲苯(ug/L) 三氯甲烷(pg/L) 马庄村 检测浓度 0.06 112 121 264 263 20L 未检出 2L 2L 0.1L 污染指数 0.6 / 0.605 / / 0.67 / 0.1 0.0014 0.0008 林巷村 检测浓度 0.04 141 135 242 235 20L 未检出 2L 2L 0.1L 污染指数 0.4 / 0.675 / / 0.67 0.1 0.0014 0.0008 田东村 检测浓度 0.03 143 152 244 252 20L 未检出 2L 2L 0.1L 污染指数 0.3 / 0.76 / / 0.67 0.1 0.0014 0.0008 崇华村 检测浓度 0.08 133 136 274 236 20L 未检出 2L 2L 0.1L 污染指数 0.8 / 0.68 / / 0.67 / 0.1 0.0014 0.0008 宫集村 检测浓度 0.03 125 131 245 252 20L 未检出 2L 2L 0.1L 污染指数 0.3 / 0.655 / / 0.67 / 0.1 0.0014 0.0008 | 由上表可见，评价区域内的崇华村、宫集村和柴庄地下水测点各项检测因子中除耗氧量超标以外，最大污染指数为 1.3，其他点位各项指标均能达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III 类标准，本项目实施不对地下水耗氧量因子产生影响。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场踏勘，建设项目厂界外50米范围内无声环境保护目标；厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标；项目利用原有项目厂房，不新增占地，无生态环境保护目标。项目厂界500m范围内大气环境保护目标如下： 表3-6 主要环境保护目标一览表 环境要素 坐标/m 保护目标 方位 规模（人） 最近距离（m） 环境功能 X Y 大气环境 -94 -75 三药厂家属区 SW 约600 120 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 -240 -86 东化新村 SW 约800 255 注：本项目以中心为原点，东侧方向为X轴、北侧方向为Y轴，建立坐标系。 表3-7 保护目标一览 环境要素 保护目标 方位 距离（m） 规模 环境功能 地表水 淮河 N 2400m 大型河流 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 声环境 厂界外 50 米范围内无声环境保护目标 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准 地下水环境 厂界外 500 米范围内的无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 生态环境 项目利用园区内现有闲置厂房，不新增占地，无生态环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目项目氨、臭气排放浓度参照执行上海市地方标准《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）标准。具体标准值见表。 表3-8 项目大气污染物排放限值 污染物名称 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放 速率kg/h 无组织排放浓度限值mg/m3 排放执行标准 臭气浓度 1000（无量纲） / 20（无量纲） 上海市地方标准《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016） 氨 30 1 1.0 2、水污染物排放标准 生活污水经过化粪池预处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级放标准同时满足淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准要求后，经经开区市政污水管网进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理，淮南经济技术开发区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，排入淮河。具体标准值详见下表。 表3-9污水排放标准限值 单位：mg/L，pH值除外 标准 pH COD BOD5 SS NH3-N TP 植物油 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级排放标准 6.5～9.5 500 350 400 45 8 100 淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准 6～9 360 80 200 35 4.5 / 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 6～9 50 10 10 5 0.5 1 3、噪声排放执行标准 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中3类标准。 表3-10 厂界环境噪声排放标准 单位：Leq[dB(A)] 类别 昼间 夜间 标准来源 运营期 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 4、固体废物 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）中相关要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及修改单中相关要求，并按规定与有相应资质的单位签约处置。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发[2017]19号），“十四五”期间废气总量控制污染物共四项：二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘、VOCs。 根据本项目工程分析计算，生活废水经化粪池处理后通过市政污水管网送至淮南经济技术开发区工业污水处理厂深度处理，在污水处理厂总量调控范围内，无需申请总量指标。 根据本项目工程分析计算，本项目排放的污染物不涉及总量控制污染物。 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发【2014】197号）的规定，“上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代。 根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》，淮南市属于上年度PM2.5不达标的城市，对环境质量现状超标的地区，除民生和减排工程外，单纯项目实施可能加剧区域环境质量恶化，要改善环境质量，必须采取实施区域环境质量改善目标和项目污染减排结合的综合措施，才能实现"差的环境质量要变好"的要求。首先建设项目必须采取国内外先进可行的环境保护措施，尽可能降低污染物排放，并通过总量管代、排污权交易等，获得排污总量。同时超标区域的地方政府必须严格按照环境保护法、大气污染防治法和水污染防治法等法律法规规定，制定限期达标的规划，明确限期达标的工作任务、实施内容、实施进展和保障等，并尽快予以实施。其中，涉及与拟实施项目有关的减排替代措施，必须落实到具体企业、具体装置、具体工程措施，明确相应的责任单位、责任人员以及未落实应承担的责任，确保项目实施后区域污染物排放量减少，环境质量得到改善，这也是超标区域建设项目能否实施的前提条件，因为该产品为车用尿素是汽车氮氧化物减排的还原剂，是环保项目当然亦是减排项目。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于淮南经济技术开发区永兴路16号，租赁安徽水卫士环保科技有限公司现有空闲生产车间，建筑面积约1000m2进行生产，无土方开挖 、结构等施工期作业。施工期主要为厂房隔断和设备安装，工期较短，施工期主要产生的环境影响为：施工人员产生的少量生活废水、生活垃圾，施工过程产生的少量施工废料、施工噪声等。 施工期环境保护措施如下： （1）施工人员生活废水经化粪池预处理后排入市政污水管网。 （2）施工人员生活垃圾由垃圾桶收集后委托环卫清运。 （3）施工过程中的少量施工废料外售综合利用，不能利用部分混入生活垃圾。 （4）通过关闭厂房门窗降低施工噪声对周围环境的影响。 通过采取上述措施，可降低对周围环境的不利影响，本项目施工期对环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 本项目产生的废气主要是车用尾气处理生产线灌装工序中产生的氨、臭气。 1、废气源强分析 （1）车用尾气处理液灌装废气 本项目车用尿素液原料为尿素及纯水。原料尿素为袋装且有内衬，仅在上料前破袋，原料尿素储存过程无废气产生。生产过程无加热工序且游离氨极易溶于水，搅拌罐为密闭机械搅拌，且无酸、碱加入，生产过程为纯物理变化，生产过程中尿素不会分解，因此项目只考虑尿素中游离氨的挥发。根据《尿素产品游离氨超标原因及处理措施》（20氰肥2006年第7期）论文研究表明：尿素中的游离氨为0.02%以内，项目年消耗尿素颗粒10000吨，则游离氨的产生量为2t/a，氨极易溶于水（1:700），大部分氨溶于水中，少部分氨会挥发。参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》2621氮肥制造行业系数手册中的表16“吸收尾气、造粒废气氨的产污系数为1.59kg/t”。则氨的产生量为0.00318t/a，产生速率为0.00166kg/h，对项目灌装工序安装集气措施，废气收集系统排风罩的设置应符合《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）的规定，收集气体经二级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒DA001排放。集气罩的集气效率按90%，处理效率按90%计。 按照《环境工程设计手册》中的有关公式，根据类似项目实际治理工程的情况，结合本项目设备规模，需要收集废气的各设备其废气收集系统的控制风速要在0.6m/s以上，以保证收集效果，集气罩面积取1m2，集气罩距离污染产生源的距离取0.1m，则按照以下经验公式计算得出各设备所需的风量 L。 L=3600(5X 2 +F)×V X 其中：X—集气罩至污染源的距离（取 0.1m）； F—集气罩口面积（取 1m 2 ）； V X —控制风速（取 0.6m/s）。 根据以上公式计算得，所需的风量为4320m3/h，考虑到风量经管道运输过程中的损耗，故风机的总设计为5000m3/h，经计算，有组织废气氨排放量为0.00029t/a，排放浓度为0.0298mg/m3，排放速率为0.00015kg/h；无组织废气氨产生量为0.000318t/a，产生速率为0.000166kg/h，无组织废气氨排放量为0.000318t/a，排放速率为0.000166kg/h。 （2）臭气浓度 本项目生产车用尿素过程中灌装工序除产生游离氨外，同时还会伴有轻微异味产生（以臭气浓度进行表征），仅在灌装挤出口产生，产生量极小。本项目产生的轻微异味覆盖范围仅限于生产设备至车间边界，对外环境的影响较小，只要在车间增加多个排气扇以及加强车间通风换气，该类异味对周边环境影响不大，在车间以无组织形式排放。 表4-1 项目有组织废气产生及排放情况一览表 污染源 主要污染物 产生情况 治理措施 去除率 排放情况 排气筒高度及内径 核算方法 废气风量m3/h 产生浓度mg/m3 产生速率kg/h 产生量t/a 核算方法 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量t/a 灌装工序 氨 产污系数法 5000 0.331 0.00166 0.00318 负压收集+二级活性炭吸附+15m排气筒 90％ 排污系数法 0.0298 0.00015 0.00029 15m、0.5m 表4-2 项目无组织废气产生及排放情况一览表 污染源 面源面积m2 面源有效高度m 年排放小时数h 排放工况 主要污染物 排放速率kg/h 排放量t/a 生产 车间 500 8 1920 正常排放 氨 0.000166 0.000318 臭气 少量 项目废气排放口基本情况及监测要求见下表。 表4-3 项目废气排放基本情况表及监测要求一览表 序号 排放口编号 污染物名称 地理坐标 排放口基本情况 类型 排放标准 监测要求 经度 纬度 高度（m） 内径（m） 烟气温度（℃） 监测点位 监测因子 监测频次 1 DA001 氨 117.053213 32.670229 15 0.5 25 有组织 上海市地方标准《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）排放限值 排气筒出口 氨 1次/半年 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、污染防治措施及达标分析 （1）废气防治措施及达标分析 项目生产车间设置封闭式，对项目灌装工序安装集气措施，废气收集系统排风罩的设置应符合《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）的规定，收集气体经二级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒DA001排放，有组织废气氨排放满足上海市地方标准《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）排放限值。 （2）治理设施简介 活性炭吸附装置：活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，比表面积一般在700～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。其孔径分布一般为：活性炭5nm以下，活性焦炭2nm以下，炭分子筛1nm以下。炭分子筛式新近发展的一种孔径均一的分子筛型新品种，具有良好的选择吸附能力。 活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，经活性炭吸附净化后的气体直接排空，其实质是一个吸附浓缩的过程，是一个物理过程。 通常二级活性炭去除效率达90%以上。该工艺成熟可靠，运行稳定，处理工艺可行。 （3）无组织废气防治措施 建设项目无组织排放的废气主要是未捕集氨等。建设单位拟采取如下措施，以减少无组织挥发量与排放浓度： ①合理布置车间，将产生无组织废气的产生源布置在远离厂界的地方，以减少无组织废气对厂界周围环境的影响； ②加强对操作工的培训和管理，确保废气的捕捉率，以减少人为造成的废气无组织排放； ③在厂区外侧设置绿化带，种植对有机废气具有良好吸附效果的植被以降低无组织排放的影响。 ④生产车间设置封闭式。 ⑤在废气产生车间进出口设置软帘或门，增加车间封闭性，提高无组织废气收集效率。 ⑥集气罩的位置尽量靠近废气产生源，针对部分工序，项目集气罩的面积需大于废气产生工序，提高收集效率。 通过以上措施，可以减少无组织废气的排放，无组织排放的废气能够满足相应的排放标准要求，对周围大气环境的影响。 3、环境防护距离 （1）大气环境防护距离的设置 大气环境防护距离指为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域，在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，采用推荐模式AERSCREEN模式进行项目环境影响估算，根据软件的估算结果可知：项目厂界外无超标点，无需设大气环境防护距离。 因此，本项目不需设大气环境防护距离。 （2）卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）规定，卫生防护距离是为了防控通过无组织排放的大气污染物的健康危害，产生大气有害物质的生产单元（生产车间或作业场所）的边界至敏感区边界的最小距离。无组织排放的氨卫生防护距离初值计算如下： 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为kg/h； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为mg/m3； L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为m； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为m。根据企业生产单元占地面积S(m2)计算，r=； A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表查取。 表4-4卫生防护距离初值计算系数表 计算系数 工业企业所在地区近5年平均风速（m/s） 卫生防护距离L/m L≤1000 1000<L≤2000 L>2000 工业企业大气污染源构成类型 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 注：I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无织组排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 表4-5卫生防护距离计算结果 污染源 污染物 排放参数 计算结果（m） 卫生防护距离（m） 源强（t/a） 长*宽（m） 排放高度(m) 生产车间 氨 0.000318 25m*20m 8 0.036 50 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020），卫生防护距离终值的确定：卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m；大于或等于50m，但小于100m时，级差为50m；多种特征大气有害物质的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准。本项目设置以项目区为边界50m范围，卫生防护距离内无敏感点。 （3）环境防护距离 项目环境防护距离设定为厂界外50m。根据现场勘查，项目车间外50m无居民敏感点，距离项目区最近敏感点为西南侧120m处三药厂家属区，项目选址满足50m环境防护距离要求，同时在本项目环境防护距离范围内，不得规划建设诸如机关、学校、医院、养老院、居民区等环境空气要求较高的项目。 综上所述，本项目运营期产生的废气经采取合理措施后，对周围空气环境质量影响较小。 4、废气污染物自行监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工艺》( HJ1103—2020)自行监测计划，废气自行监测计划如下： 表4-6 污染源监测计划 监测项目 监测点设置 监测内容 监测频率 废气 DA001排气筒 氨 1次/半年 无组织废气 氨 1次/半年 二、废水 1、废水污染物源强分析 本项目用水为生活用水、制备纯水用水。产生的废水为生活污水、制备纯水废水。 （1）生活用水 项目拟定员工9人，职工均不在项目区食宿，用水标准按50L/(人·d)，每天员工生活用水0.05m3/(人·d)，108m3/a（一年按240天计算），排水量按用水量的80%计，则污水量为0.04m3/d，86.4m3/a。生活污水经化粪池预处理后经园区污水管网排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂深度处理，尾水排入淮河。 （2）制备纯水废水 本项目生产需要纯水20000t/a，纯水使用二级反渗透机制作，自来水制作纯水按50%计算，则制备纯水用自来水量为40000t/a，浓水产生量为20000t/a。浓水的主要成分为可溶性盐类，经市政污水管网排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂深度处理，尾水排入淮河。 图4-2项目水平衡图（单位：m3/a） 表4-7 项目废水排放情况表 名称 废水量(t/a) COD BOD5 SS 氨氮 污水产生浓度（mg/L） 20086.4 300 60 150 20 产生量（t/a） 6.026 1.205 3.013 0.402 污水排放浓度（mg/L） 280 50 130 20 排放量（t/a） 5.624 1.004 2.611 0.402 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准 \ 500 350 400 45 淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准 360 80 200 35 项目生活污水与制备纯水的废水经化粪池预处理后经园区污水管网排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂深度处理，项目废水排放浓度能达到《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准同时满足淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准要求，排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理。排放口基本情况及下表。 表4-8 建设项目废水污染物排放信息表 序号 废水类别 排放口编号 排放口坐标 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放规律 污染治理设施名称 排放口类型 排放标准 经度 纬度 1 生活污水 DW001 117.053412 32.670512 2.0086 开发区污水处理厂 每日 化粪池 一般排放口 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准同时满足淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准 2、废水污染物自行监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工艺》( HJ1103—2020)自行监测计划，项目废水可以直接连通至淮南经济技术开发区污水处理厂，根据项目废水产生污染物情况制定自行监测计划如下。 表4-9 水污染物排放自行监测计划一览表 序号 排放口编号 污染物名称 监测设施 手工监测采样方法及个数（a） 手工监测频次（b） 1 DW001 pH、CODCr、BOD5、氨氮、磷酸盐（总磷）、悬浮物、动植物油 手动 混合采样4个 1次/半年 3、依托淮南经济技术开发区工业污水处理厂可行性分析。 （1）建设项目废水被接纳的可行性分析 淮南经济技术开发区工业污水处理厂主要为淮南经济技术开发区配套，2020年建成并投入试运行，该厂目前运行良好，出水可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准后排放，对淮河淮南段的水环境质量影响较小。 ①处理规模的可行性 淮南经济技术开发区工业污水处理厂收水范围主要包括淮南经济技术开发区的工业废水和生活污水及大通区的工业废水和生活污水（大通区的的废水站处理总量的10%），设计处理能力3万t/d。采用“水解酸化+Bardenpho工艺+芬顿氧化+混凝沉淀+复合滤料滤池+次氯酸钠消毒处理工艺”。设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准，出水水质达标后通过撇洪沟排入大涧沟排污渠，最终排入淮河。 本项目所在区域在淮南经济技术开发区工业污水处理厂服务范围内，项目废水项目运营期新增污水量为83.69m3/d，占淮南经济技术开发区工业污水处理厂设计处理能力3万t/d的0.279%，从水量上来讲，项目废水接管进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂可行。污水处理厂的处理能力远远大于污水产生量，因此本项目产生的污水不会对污水处理厂造成较大冲击影响。 ②工艺及接管标准上的可行性分析 建设项目产生废水经预处理后接管浓度均达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准同时满足淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准，且项目水质简单，污水中不含有对污水处理工艺造成不良影响的污染物，不会对淮南经济技术开发区工业污水处理厂的处理造成冲击，因此项目废水接管排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂集中处理可行。 （2）管线、位置落实情况及时间对接情况分析 项目所在地管网已经完成建设，因此，从时间、管线、位置落实情况上分析项目污水接管排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂是可行的。 从以上的分析可知，淮南经济技术开发区工业污水处理厂有能力接纳本项目废水，污水处理工艺能够实现建设项目废水达标排放，污水处理方案可行。 三、噪声 1、噪声源强及防治措施 项目噪声主要来自于设备运行过程中产生的噪声，因此必须在厂房布局、隔声、减振、降噪、设备维护等方面考虑噪声防治措施。具体噪声源见下表。 表4-10 项目噪声源的平均声压级 序号 设 备 数量（台） 声级范围dB（A） 防噪措施 降噪效果 1 搅拌罐 2 70~80 选用低噪声设备、设置减振基座、厂房隔声、隔声墙 10~15 2 双级反渗透净水设备 2 70~80 10~15 3 罐装生产线 1 70~80 10~15 2、影响预测 工业噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4—2009）中对工业企业噪声预测模式进行预测，考虑遮挡物、空气吸收衰减、地面附加衰减，对某些难以定量的参数，查相关资料进行估算。 根据按声能量在空气传播中衰减模式计算出某声源在环境中任意一点的声压级。由于本项目声源均设置于室内，预测步骤如下： ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的声压级： 式中：L1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的声压级； Lw——某个声源的声功率级； r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R——房间常数，根据房间内壁内壁的平均吸声系数与内壁总面积计算； Q——方向因子，半自由状态点声源Q＝2； ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的声压级： ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：TL——构件隔声损失，双面粉刷砖墙。 ④将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lw： 式中：S为透声面积，m2。 ⑤采用户外声传播衰减公式预测各主要施工机械噪声对环境的影响。 式中：Lp(r)—距声源r处预测点噪声值，dB（A）； Lp(r0)—参考点r0处噪声值，dB（A）； Adiv—几何发散衰减，dB（A）； Aatm—大气吸收衰减，dB（A）； Abar—屏障衰减，dB（A）； Agr—地面效应，dB（A）； Amisc—其他多方面效应衰减，dB（A）； r—预测点距噪声源距离，m； r0—参考位置距噪声源距离，m。 ⑥噪声贡献值计算： 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti;第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj,在T时间内该声源工作时间为tj,则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室内外声源个数。 利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境质量叠加影响。 3、预测结果 本项目的计算声源中，所有室内源均按导则要求经过换算，等效于室外点源，并根据治理措施降噪后的声级值，再进行衰减的分布计算。根据项目设备布置情况及车间距离各场界距离，经计算，项目厂界噪声情况如下表所示： 表4-11 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点 昼间dB（A） 贡献值 昼间标准值 厂界东侧 50.5 65 厂界南侧 49.4 65 厂界西侧 50.9 65 厂界北侧 53.1 65 经减振、建筑隔声以及距离衰减后，由预测分析结果可知，建设项目厂界噪声的预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求，项目噪声对区域声环境影响较小。 4、声环境监测计划 表4-12 声环境监测计划一览表 序号 监测点位 监测项目 频率 实施单位 执行标准 1 项目四周，东南西北各一个监测点 噪声 1次/季度 有资质的监测单位 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 四、固体废弃物 1、固废产排情况 本项目生产过程中的固体废物主要包括一般工业固废、危险废物和员工生活垃圾。 （1）一般工业固废 纯水制作过程中定期更换的石英砂、活性炭（食品级水处理专用）、废反渗透膜和车用尾气处理液工艺流程废滤芯中不含重金属一类污染物，不列入《国家危险废物名录》且排除危险特性的物质，可以不按危险废物管理，均可按一般固废进行处置。废滤芯、废石英砂、废活性炭（食品级水处理专用）、废反渗透膜收集后交由供应商回收处理。 ①废包装材料 项目外购的尿素颗粒在生产过程中拆除包装后，会产生废包装材料，产生量约为1.0t/a，收集后交由供应商回收处理。 ②废滤芯 本项目制备超纯水会使用到滤芯，滤芯由生产方提供，四年更换一次，产生量约为40个/a，收集后由厂家回收处理。 ③废石英砂 本项目制备超纯水采用石英砂过滤，每三年更换一次，废石英砂产生量为1.5t/a，收集后交由供应商回收处理。 ④废活性炭（食品级水处理专用） 本项目制备超纯水采用活性炭过滤，每两年更换一次，废活性炭产生量为0.5t/a，收集后交由供应商回收处理。 ⑤废反渗透膜 本项目制备超纯水会产生废反渗透膜，产生量约为0.01t/a，收集后交由供应商回收处理。 （2）危险废物 ①废活性炭（废气处理） 活性炭吸附装置因吸附氨气产生的废活性炭，活性炭箱体尺寸为1m×1m×1m，最大活性炭填充量为200kg。活性炭使用量为：活性炭/废气=1/0.25，即1kg的活性炭可以吸附0.25kg的废气。项目氨废气吸附量为0.00289t/a，则活性炭使用量为0.01156t/a，项目废活性炭产生量为0.01445t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年08月01日起施行），废活性炭属于危险废物，废物代码是HW49，900-041-49，更换下来的废活性炭收集后委托具有危险废物处理资质单位处置。 （3）职工生活垃圾 项目职工定员9人，职工生活垃圾产生量取0.5kg/d·人。项目年工作240天，则全厂共产生生活垃圾1.08t/a。厂区集中收集，由环卫部门统一处理。 表4-13 运营期一般固废和生活垃圾产生及处置情况 序号 固废名称 类别代码 代码 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生工序 形态 估算产生量（t/a） 利用处置方式和去向 利用或处置量 1 职工生活垃圾 99 900-999-99 一般废物 生活 固态 1.08 交由环卫处理 1.08 2 废滤芯 99 900-999-99 一般废物 生产 固态 40个/a 收集后交由供应商回收处理 40个/a 3 废石英砂 99 900-999-99 一般废物 生产 固态 1.5 1.5 4 废活性炭（食品级水处理专用） 99 900-999-99 一般废物 生产 固态 0.5 0.5 5 废反渗透膜 99 900-999-99 一般废物 生产 固态 0.01t/a 0.01t/a 表4-14 建设项目危险固体废物分析结果汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 年产生量（t/a） 产生工序及装置 物理性状 主要有毒有害物质名称 产废周期 环境危险特性 利用处置方式和去向 利用或处置量 （t/a） 1 废活性炭（废气处理） HW49 900-041-49 0.01445 生产 固体 氨 6个月 T/In 交由有资质单位处理 0.01445 2、环境管理要求 （1）法律法规要求 ①要按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 ②按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年04月30日）有关规定设置暂存场所，具体处置要求如下： 第十八条建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。建设项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，将固体废物污染环境防治内容纳入环境影响评价文件，落实防治固体废物污染环境和破坏生态的措施以及固体废物污染环境防治设施投资概算。 建设单位应当依照有关法律法规的规定，对配套建设的固体废物污染环境防治设施进行验收，编制验收报告，并向社会公开。 第十九条收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当加强对相关设施、设备和场所的管理和维护，保证其正常运行和使用。 第二十条产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 禁止任何单位或者个人向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物。 第三十六条产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 第三十七条产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。 产生工业固体废物的单位违反本条第一款规定的，除依照有关法律法规的规定予以处罚外，还应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任。 第三十八条产生工业固体废物的单位应当依法实施清洁生产审核，合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少工业固体废物的产生量，降低工业固体废物的危害性。 第三十九条产生工业固体废物的单位应当取得排污许可证。排污许可的具体办法和实施步骤由国务院规定。 产生工业固体废物的单位应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 第四十条产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。 贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。 建设工业固体废物贮存、处置的设施、场所，应当符合国家环境保护标准。 第四十一条产生工业固体废物的单位终止的，应当在终止前对工业固体废物的贮存、处置的设施、场所采取污染防治措施，并对未处置的工业固体废物作出妥善处置，防止污染环境。 （2）生活垃圾： 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年04月30日）有关规定设置暂存场所，具体处置要求如下： 第四十九条产生生活垃圾的单位、家庭和个人应当依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任。 任何单位和个人都应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。 机关、事业单位等应当在生活垃圾分类工作中起示范带头作用。 已经分类投放的生活垃圾，应当按照规定分类收集、分类运输、分类处理。 第五十条清扫、收集、运输、处理城乡生活垃圾，应当遵守国家有关环境保护和环境卫生管理的规定，防止污染环境。 从生活垃圾中分类并集中收集的有害垃圾，属于危险废物的，应当按照危险废物管理。 （3）危险废物 本项目的危险废物暂存与危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年标准修改单的要求进行临时贮存后，委托危废处理资质单位处置，并对产生的危险废物向当地生态环境局备案。 表4-15 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 建筑面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废暂存间 废活性炭 （废气处理） HW49 900-041-49 生产车间西南角 10m2 桶装 10t 6个月 按照危险废物管理要求，厂内对危险废物进行临时贮存，转移和最终处置严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定，危险废物临时贮存期间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中对危险废物贮存设施的要求，严禁将危险废物混入非危险废物中。 ①应当设置专用的贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)设置，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放； ②对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能。 ③对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； ④危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运； ⑤固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒。如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输； 危险废物暂存、处置要求 按照危险固废处置的有关规定，对属于国家规定危险废物之列的固体废物，必须委托有资质单位进行妥善处理。外运时需要严格按照国家环境保护总局令第5号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，应做到不沿途抛洒；因此，必须加强对固体废弃物的管理，确保各类固体废弃物的妥善处置，固体废弃物贮存场所所应有明显的标志，并有防风、防雨、防晒等设施。 厂内危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单的规定设置，具体要求如下： A、所有产生的危险废物均应使用符合标准要求的容器盛装，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损； B、禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，装危险废物的容器上必须粘贴符合标准附录A 所示的标签； C、危险废物贮存间的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的溶剂不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一，不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断； D、厂内建立危险废物台账管理制度，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； E、必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； F、危险废物贮存设施必须按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2‐1995）的规定设置警示标志。 危险废物包装、运输要求 项目各固废均按照相应的包装要求进行包装，经本次固废论证后，企业将危废委托有资质单位进行处置。企业危废外运委托有资质的单位进行运输，严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。 运输单位在运输本项目危险废物过程中应严格做好相应的防范措施，防止危险废物的泄露，或发生重大交通事故，具体措施如下： A、采用专用车辆直接从企业将危险废物运送至处理处置单位厂内，运输过程严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规定。 B、运输途中不设中转站临时贮存，避免危险废物在中转站卸载和装载时发生二次污染的风险，及时由危险废物的产生地直接运送到处理处置单位厂内。 C、危险废物运输车辆必须在车辆前部和后部、车厢两侧设置专用警示标识。 D、应当根据危险废物总体处置方案，配备足够数量的运输车辆，合理地备用应急车辆。 E、每辆运输车应制定负责人，对危险废物运输过程负责，从事危险废物运输的司机等人员应经过合格的培训并通过考核。 F、在运输前应事先作出周密的运输计划，安排好运输车辆经过各路段的时间，尽量避免运输车辆在交通高峰期间通过市区。 G、危险废物运输者应制定事故应急和防止运输过程中发生泄漏、丢失、扬散的保障措施和配备必要的设备，在危险废物发生泄漏时可以及时将危险废物收集，减少散失。 H、运输车辆在每次运输前都必须对每辆运输车辆的车况进行检查，确保车况良好后方可出车，运输车辆负责人应对每辆运输车须配备的辅助物品进行检查，确保完备，定期对运输车辆进行全面检查，减少和防止危险废物发生泄漏和交通事故的发生。 I、禁止混合运输性质不相容而未经安全性处置的危险废物，运输车辆不得搭乘其他无关人员。 J、车辆行驶时应锁闭车厢门，确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出危险废物。 K、合理安排运输频次，在气象条件不好的天气，不能运输危险废物，可先贮藏，等天气好转时再进行运输，小雨天可运输，但应小心驾驶并加强安全措施。 L、运输车辆应该限速行驶，避免交通事故的发生，在不好的路段及沿线有敏感水体的区域应小心驾驶，防止发生事故或泄露性事故而污染水体。 M、危险废物运输者在转移过程中发生意外事故，应立即向当地环境保护主管部门和交通管理部门报告，并采取相应措施，防止环境污染事故扩大。 N、应制定事故应急计划，在事故发生时及发生后做好相应的环境保护措施。 应急计划包括：应急组织及其职责，及市、县环境保护主管部门和交通管理部门，应按区设立区域应急中心，应急设施、设备与器材；应急通讯联络，运输路线经过区环境保护主管部门和交通管理部门的联络方式；应急措施，事故后果评价；应急监测；应急安全、保卫、应急救援等。 通过上述分析可知，项目危险废物运输过程中在严格做好相应的防范措施后，对环境的影响较小。 五、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A.1，本项目属于制造业“石油、化工”的“石油加工、炼焦；化学原料和化学制品制造；农药制造；涂料、染料、颜料及其类似产品制造；合成材料制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造；化学药品制造；生物、生化制品制造”中的注 1：仅切割组装的、单纯混合或分装的、编织物及其制品制造的，列入 IV 类，且本项目占地面积约为 1000平方米，项目占地规模属于小型，周边主要为工业厂房，对照导则中的敏感程度分级表可知，本项目属于不敏感型。综上，本项目属于 IV 类、小型、不敏感项目，无需开展土壤环境影响评价工作。 六、地下水环境影响分析及防治措施 1、污染途径分析 污染源：危废暂存间、原料仓库 污染物类型：危废；尿素、十二烷基二甲基氧化胺等化学品 污染途径：地面下渗污染 2、主要防渗措施 本项目针对污染途径类型均采取相应的防治措施，地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，实行分区防渗，本项目主要地下水污染途径及采取的防治措施情况见下表： 表4-16 本项目地下水、土壤污染途径及应采取的防治措施 防渗级别 区域 防渗要求 防渗工艺 重点防渗 危废暂存间、仓库 重点防渗区，设防渗检漏系统；渗透系数≤1.0×10-7 cm/s 重点防渗区域采用HDPE膜+水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度≥250mm）。其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的 一般防渗 生产车间 一般防渗区，设防渗检漏系统；渗透系数≤1.0×10-5 cm/s 采用抗渗混凝土（厚度≥100mm），其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的 本项目在采取上述防治措施的前提下，项目建设和生产对地下水影响较小。 七、环境风险影响分析 1、风险物质危险性辨识 项目在生产过程中使用的主要危险物质见下表： 表4-17 主要风险物质分布及影响途径一览表 序号 危险物质 风险源分布 可能影响途径 1 危废 危废暂存间 流失 2、风险防范措施及应急要求 （1）化学品运输防范措施 ①采购危险化学品时，应到已获得的危险化学品经营许可证的企业进行采购，并要求供应商提供技术说明书及相关技术资料；采购人员需进行专业培训并取证。 ②物料装卸运输应执行《汽车危险货物运输装卸作业规程》（JT/T31145-1991），《汽车危险货物运输规则》（JT3130-1988），《机动车辆安全规范》（GB10827-1989），《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-1994）等有关要求。 ③化学品原料的运装要委托有承运资质单位承担；承担运输危险化学品的人员、车辆等必须符合《危险化学品安全管理条例》的规定。行车路线必须事先经当地公安交通部门批准，并制定路线和事件运输，不可在繁华街道行驶和停留；要悬挂“化学品”（“剧毒品”）标志 ④禁止超装、超载，禁止混装不相容类别的危险化学品。 （2）危险废物贮存过程的风险防范措施 针对危险废物的特性、数量，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GBl8597-2001)和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中要求，做好贮存风险事故防范工作。 ①危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。 ②危废库为封闭设计，基础做防渗处理，防渗层渗透系数不大于1.0×10-10cm/s；地面与裙脚使用坚固、防渗材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，仓库地面必须为耐腐蚀硬化地面，且表面无裂隙，并设有泄漏液体收集装置，防止液体废物意外泄漏造成无组织溢流渗入地下；仓库设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。 ③危废库应阴凉、干燥、通风，避免阳光直射、曝晒，远离热源、电源、火源。按化学品不同类别、性质、危险程度、灭火方法等分区分类贮存，并附上明显标识，性质相抵的禁止同库贮存。 ④危废库门口应设置挡水坡，防治暴雨时有雨水涌进。 ⑤贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 ⑥贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置 （3）生产风险防范措施 ①各类物料按要求在进行分区、分类存放，并在各类存放区设置标识，仓库地面进入硬化、防渗处理。 ②物料在运输前应进行包装，不得裸露运输，在运输过程中轻装轻卸，避免日晒雨淋，保持包装完整，避免在装载和运输过程中泄漏污染环境。 ③项目严格按《危险废物鉴别标准》进行鉴别，分拣出的一般工业固体废物与危险废物的收集、储存、处置过程中严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定执行一般工业固体废物与危险废物的申报、收集、储存、运输、处置等规定。 ④在原料输送环节上尽可能的减少人为的不安全行为，如不遵守交通规则，误操作等，最大程度减少交通事故导致物料散落或引起火灾的可能。 ⑤在储存过程的环境风险采取的管理措施具体包括：原料、产品及产生的工业固废贮存区设置明显标志；对各类物料按计划购入、分期分批入库，严格控制贮存量；对作业活动，以及可燃物品、易泄露物质的控制和管理；制定各种操作规范，加强监督管理，严格看管检查制度，避免事故的发生；落实事故风险应急预案和环境监测计划。 （4）火灾爆炸事故的抢救措施 ①采取设置的移动式消防器材及固定式消防设施进行灭火。小火灾时用干粉或二氧化碳灭火器，大火灾时用水幕、雾状水或常规泡沫灭火。尽可能远距离灭火或使用遥控水枪、水炮等扑救，切勿直接对泄漏口或安全阀门喷水，防止产生冻结。 ②一般建筑物火灾主要采用水灭火，利用消防栓、消防车、消防水枪并配合其他消防器材进行扑救。 ③隔离、疏散、转移遇险人员到安全区域，按消防专业的要求警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制，除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区，并迅速撤离无关人员。 ④利用电话向消防部门报警，报警内容应包括：事故单位；事故发生的时间、地点、化学品名称、危险程度；有无人员伤亡以及报警人姓名、电话。 （5）规范设置化学品库 化学品库具体措施如下： ①危险化学品仓库必须设置物料泄露截流设施，且不得连接市政雨水管或污水管，发生泄露事故时候雨水口设置切断设施，泄露物料进入收集池内，收集后交由有危险废物处理资质的单位进行处理，收集池中的渗沥液或清洗水必须经处理并送到污水综合放标准后方可排放。 ②危险化学品仓库地面应建设预防事故性溢漏的防护系统（裙脚、收集池），该系统在发生事故时应能有效堵截贮存场内最大容器或占废物总存放量 1/5 的容器所发生泄漏进流出的全部液态或半固态废物。此事故防护系统的设立不应影响对废物储存容器的搬运和其它必要的操作。 ③危险化学品仓库地面与四周的裙脚及渗沥液收集渠与收集池应进行妥善的防渗防腐蚀处理，并且其防渗的面层结构应足以承受一般负荷及移动容器时所产生的磨损，确保液态废物或渗沥液不致渗入地下。 ④危险化学品仓库应留有足够的工作人员和搬运工具的通行过道以便应急处理。 ⑤危险化学品仓库应设有良好的通风装置或气体导出口，保证室内的通风。 ⑥为了防止非厂区工作人员的误入，应在存储房的围墙四周设置警示标签和警示说明；同时在危险化学品仓库明显位置设置“禁止吸烟”的标志。 ⑦当发生液体物料泄漏事故时，迅速关闭进料阀门，切断火源、切断泄漏源，用防爆泵转移至专用收集器内处置。液态污染物可进入事故池等暂时存贮。当物料含量高时，应外送有资质单位进行处理。 3、事故应急预案 （1）应急准备 厂区内设完善的安全报警通讯系统，并配备防毒面具、灭火器等必要的消防应急设施，一旦发生事故能自行抢救或控制、减缓事故的扩大。 企业设有专门的应急指挥机构，能对一般性事故第一时间做出正确的决策指挥，并组织公司自身救助力量及在当地社会救援力量的帮助下控制事故影响范围和破坏程度。 当地消防及社会救援机构取得正常的通讯联系，并委托消防部门对厂区内潜在安全因素进行定期检查，更换消防器材。 组织人员培训，一般性工作人员要求能熟练掌握正确的设备操作程序，应急指挥机构人员则应进行事故判别、决策指挥等方面的专业培训。 根据项目的性质，本次评价提出应急预案，供建设单位参考。 表4-18 突发事故应急预案 序号 项目 内容要求 1 危险源概况 生产装置区和存在着火灾、泄漏等风险 2 应急计划区 生产装置区、原料库、邻近区域 3 应急组织 工厂：工厂成立事故应急救援指挥领导小组，下设应急救援办公室。 地区应急组织机构：成立事故应急救援指挥部，负责工厂附近地区 全面指挥、救援、管制、疏散。 专业救援人员：成立专业救援队伍，负责事故控制、救援、善后处理。 4 应急状态分类及应急响应程 按照事故发生的严重程度，规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。 5 应急设施、设备与材料 生产装置：①火灾事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材。②防物质外溢、扩散设备等。 原料库：①防火灾事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材。②防物质外溢、扩散，主要是围堰、备用储罐等。 6 应急通讯、通 信和交通 厂区组成通信联络队，并规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 7 应急防护措施、清除泄漏 措施方法和器材 降低危害，相应的设施器材配备，生产区事故泄漏物和消防废水及时收集到事故池内，邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。 8 应急剂量控 制、撤离组织 计划、医疗救 护与公众健康 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。 9 应急状态终止 与恢复措施 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 （2）应急联动机制 按照“企业自救、属地为主、分级响应、区域联动”的原则，实现企业与地方人民政府突发环境事件应急预案的有效衔接。地方人民政府应及时对突发环境事件进行曝光，并立即采取相应的应急措施。 八、项目污染物排放量汇总 表4-19 污染物排放清单一览表 类别 污染源 污染物 治理措施(设施数量、规模、处理能力等) 排污口编号 主要运行参数 排放量 t/a 执行标准 废气 灌装工序 氨气 项目生产车间设置封闭式，负压收集+二级活性炭吸附+15m排气筒DA001排放 DA001 风机风量5000m3/h 0.00029 上海市地方标准《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）排放限值 废水 综合废水 COD、NH3-N 生活污水与制备纯水废水经化粪池预处理后经园区污水管网排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂深度处理 厂区总排口 生活污水经化粪池预处理后与制备纯水废水经园区污水管网排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂深度处理 / 污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准同时满足淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准 噪声 生产工序 等效连续A声级 选低噪设备、合理布局、建筑隔声、绿化降噪 / / / 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准 固废 生产、职工生活 一般工业固废、危险固废、生活垃圾 生活垃圾暂存箱、一般固废贮存处（10m2）、危险固废暂存间（10m2） / / 0 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599－2020）中相关要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及修改单中相关要求，按规定与有相应资质的单位签约处置 九、环保投资 项目环保投资为33万元，占总投资800万元的4.13%，环保投资估算详见下表： 表4-20 环保投资估算表 序号 项目 内容 效果 投资(万元) 1 废水治理 生活污水、制纯水废水 本项目产生的生活污水经化粪池预处理后与制备制备纯水废水经园区污水管网排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂深度处理，尾水排入淮河 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准同时满足淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准 5 2 废气治理 氨（有组织） 项目灌装工序安装集气措施，废气收集系统排风罩的设置应符合《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）的规定，收集气体经二级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒DA001排放 本项目项目氨、臭气浓度执行上海市地方标准《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）新改扩建无组织排放厂界二级标准。 20 氨、恶臭 （无组织 车间设置封闭式，非生产时段加强通风 3 噪声治理 减振、选用低噪声设备，合理布局、距离衰减 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 5 4 固体废物处置 废活性炭（废气处理） 收集后暂存于危废暂存库，定期交有资质单位进行处置，建设面积10m2危废暂存库 均得到合理处置不产生二次污染 3 生活垃圾 环卫处理 废滤芯、废石英砂、废活性炭（食品级水处理专用）、废反渗透膜 纯水制作过程中定期更换的石英砂、活性炭（食品级水处理专用）、废反渗透膜和车用尾气处理液工艺流程废滤芯中不含重金属一类污染物，不列入《国家危险废物名录》且排除危险特性的物质，可以不按危险废物管理，均可按一般固废进行处置。废滤芯、废石英砂、废活性炭（食品级水处理专用）、废反渗透膜收集后交由供应商回收处理 合计 33 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 氨 | 项目灌装工序安装集气措施，废气收集系统排风罩的设置应符合《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）的规定，收集气体经二级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒DA001排放 | 本项目项目游离氨、臭气浓度执行上海市地方标准《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）新改扩建无组织排放厂界二级标准。 |
|  | 生产车间 | 氨、恶臭 | 车间设置封闭式，非生产时段加强通风 |  |
| 地表水环境 | DW001 | COD、BOD5、SS、NH3-N等 | 本项目产生的生活污水经化粪池预处理后与制备制备纯水废水经园区污水管网排入淮南经济技术开发区工业污水处理厂深度处理，尾水排入淮河 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级放标准同时满足淮南经济技术开发区工业污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | / | LAeq | 设备合理选型（低噪设备）、合理空间布局、基础减振、加强日常维护、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | 本项目固废主要为生活垃圾、废滤芯、废石英砂、废活性炭（食品级水处理专用）、废反渗透膜、废活性炭（废气处理）。纯水制作过程中定期更换的石英砂、活性炭（食品级水处理专用）、废反渗透膜和车用尾气处理液工艺流程废滤芯中不含重金属一类污染物，不列入《国家危险废物名录》且排除危险特性的物质，可以不按危险废物管理，均可按一般固废进行处置。废滤芯、废石英砂、废活性炭（食品级水处理专用）、废反渗透膜收集后交由供应商回收处理；废活性炭（废气处理）暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的危废处理单位处置，危废暂存间面积10m2；生活垃圾委托环卫部门清运. |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 采取分区防渗措施 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 采取制定管理制度、加强生产管理等措施对环境风险进行防范 |
| 其他环境 管理要求 | 落实专人负责制度，废气处理设施需有专人维护保养并挂牌明示。做好废气设施的日常运行记录，建立健全管理台账，了解处理设施的动态信息，确保废气处理设施的正常运行。 |

# 六、结论

淮南市欧洁环保科技有限公司车用尾气处理液及车用玻璃水加工项目建设符合国家产业政策、当地规划以及相关法律法规要求。建设单位需认真落实本报告提出的各项污染防治措施，切实做到“三同时”，加强环境管理，做好环境污染防治工作，项目营运过程中各污染物均能达标排放，可满足当地环境质量要求，对区域环境造成影响较小。 因此，从环境影响角度看，该项目是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | 有组织 | 0 | 0 | 0 | 0.00029 t/a | 0 | 0.00029 t/a | +0.00029t/a |
|  |  | 无组织 | 0 | 0 | 0 | 0.000318t/a | 0 | 0.000318t/a | +0.000318t/a |
|  | 恶臭 | 0 | 0 | 0 | 少量 | 0 | 少量 | +少量 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 5.624t/a | 0 | 5.624t/a | +5.624t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 1.004t/a | 0 | 1.004t/a | +1.004t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 2.611t/a | 0 | 2.611t/a | +2.611t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.402t/a | 0 | 0.402t/a | +0.402t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 1.08 t/a | 0 | 1.08 t/a | +1.08 t/a |
|  | 废滤芯 | 0 | 0 | 0 | 40个/a | 0 | 40个/a | +40个/a |
|  | 废石英砂 | 0 | 0 | 0 | 1.5 t/a | 0 | 1.5 t/a | +1.5 t/a |
|  | 废活性炭 （食品级水处理专用） | 0 | 0 | 0 | 0.5 t/a | 0 | 0.5 t/a | +0.5 t/a |
|  | 废反渗透膜 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
| 危险废物 | 废活性炭（废气处理） | 0 | 0 | 0 | 0.01445t/a | 0 | 0.01445t/a | +0.01445t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

厂房隔断

废气G、废水W、噪声N、固废S

设备安装

本项目

本项目