# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 苯乙烯罐区扩容改造工程项目（技术改造）

建设单位（盖章）： 安徽嘉玺新材料科技有限公司

编制日期：                2021年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 苯乙烯罐区扩容改造工程项目（技术改造） |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2020-340464-26-03-018014 |
| 建设单位联系人 | 王勇 | 联系方式 | 18119523232 |
| 建设地点 | 安徽 省（自治区） 淮南 市 / 县（区） / 乡（街道） 安徽（淮南）现代煤化工产业园 （具体地址） |
| 地理坐标 | （ 116 度 31 分 21.425 秒， 32 度 25 分 49.256 秒） |
| 国民经济 行业类别 | G5942危险化学品仓储 | 建设项目 行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业59中：149、危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库） |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 安徽（淮南）现代煤化工产业园区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 4600 | 环保投资（万元） | 55 |
| 环保投资占比（%） | 1.20 | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 8030 |
| 专项评价设置情况 | 环境风险，有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）临界量的建设项目 |
| 规划情况 | 规划名称：《安徽淮南新型煤化工基地总体发展规划》； 审批机关：安徽省人民政府； 审批文件名称及文号：《安徽省人民政府关于安徽淮南新型煤化工基地总体发展规划的批复》（皖政秘[2014]59号文）。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《安徽（淮南）现代煤化工产业园总体规划环境影响报告书》； 召集审查机关：安徽省环境保护厅； 审查文件名称及文号：《安徽省环保厅关于安徽（淮南）现代煤化工产业园总体规划环境影响报告书审查意见的函》（皖环函〔2016〕651号）。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 安徽（淮南）现代煤化工产业园选址地处淮南市潘集区淮河北岸祁集镇和平圩镇范围内，本次规划范围东至大圩自然庄，西至西圩自然庄，南至姚凤路，北至淮阜铁路和平圩电厂专用线。规划范围面积12.7km2，其中建设用地面积12.53km2。园区以煤气化工、煤制天然气和精细化工为主导产业，主导产业具体分为煤基石化板块、替代燃料板块和精细化工、新材料板块。 本项目位于安徽（淮南）现代煤化工产业园，纬四路以南，经九路以东（建设项目地理位置图详见附图1-1）。现有工程属于精细化工产业，本项目为配套的罐区技术改造，符合园区产业规划。 本项目与安徽（淮南）现代煤化工产业园的位置关系详见附图1-2。 2、规划环境影响评价符合性分析 安徽（淮南）现代煤化工产业园选址地处淮南市潘集区淮河北岸祁集镇和平圩镇范围内，本次规划范围东至大圩自然庄，西至西圩自然庄，南至姚凤路，北至淮阜铁路和平圩电厂专用线。规划范围面积12.7km2，其中建设用地面积12.53km2。园区以煤气化工、煤制天然气和精细化工为主导产业，主导产业具体分为煤基石化板块、替代燃料板块和精细化工、新材料板块。本项目位于安徽（淮南）现代煤化工产业园，纬四路以南，经九路以东。现有工程属于精细化工产业，本项目为配套的罐区技术改造，符合园区产业规划。 本项目与规划环评审查意见符合性分析见下表： 表1-1 本项目与安徽（淮南）现代煤化工产业园总体规划环境影响报告书审查意见的相符性 序号 审查意见要求 本项目建设情况 符合性 (一) 进一步优化园区的空间布局。根据园区产业特点，充分考虑区外居住区域环境要求。优化调整空间布局，减轻和避免各功能区之间、项目之间在环境要求、安全防护等方面的相互影响。需要设置环境防护距离的企业，应按规定设置防护距离。园区内现有天然水体应予以保留，水面不应减小。 本项目位于安徽（淮南）现代煤化工产业园安徽嘉玺新材料科技有限公司现有厂区内。本项目设置200米的环境防护距离，在环境防护距离内敏感点未完成拆迁安置工作前，项目建设的储罐不得投入运营。 符合 (二) 实行最严格的水资源管理制度。对园区实行水资源总量控制管理制度；制定并实施园区节水和中水利用规划，积极推进企业内、企业间水资源的梯级利用和企业用水总量控制，认真研究分质供水并适时实施，切实提高水资源利用率，实现园区污水资源化利用。严禁建设国家明令禁止的项目，严格控制主导产业以外的高耗水、高耗能、污水排放量大的项目建设。 本项目依托厂区现有清污、雨污分流制排水系统。本项目无生产废水，项目不新增员工，因此无新增生活废水产生。 符合 (三) 严格按照省政府印发的皖政秘[2010] 423号文要求，突出发展主导产业。在规划确定的园区产业定位总体框架下，根据当地环境容量和资源情况，合理确定产业链及产业规模，进一步优化发展重点，严格项目行业准入和资源环境准入。对不符合省政府确定的园区产业定位和环保要求以及容易引起突发性环境风险的项目应禁止入区建设。入园项目要采用先进的生产工艺和装备，建设完善的环境保护、安全生产和事故防范系统，强化节能、节水等各项环保措施。新入园的化工项目其工艺装备、安全生产、污染防治及清洁生产水平应达到国际先进水平；其他类项目应达到国内先进水平并逐步提高，最大限度降低资源、能源消耗，控制园区污染物排放量和排放强度。 本项目位于安徽（淮南）现代煤化工产业园安徽嘉玺新材料科技有限公司现有厂区内。现有工程属于精细化工产业，本项目为配套的罐区技术改造，符合园区产业规划。项目采用先进的生产技术、工艺和装备，具有很高的自动化控制水平。项目采取预防为主、清洁生产的方针，采用先进生产工艺，加强生产管理、确保设备的密闭性。物料的输送采取自动化、管道化、密闭化的输送方式，源头控制无组织产生。 符合 (四) 坚持环保优先原则，强化环保基础设施建设。实施园区内清污分流、雨污分流和污水集中处理，所有污水实行全收集、全处理和全回用。园区污水处理厂、中水厂及配套管网建设进度应满足园区建设项目的要求，确保园区污水不外排。污水处理厂应设置足够容量的调节池和事故池；化工企业应做到废水分类收集、分质处理，并对废水进行预处理，达到污水处理厂接管要求后，方可接入集中污水处理厂进行深度处理；化工企业排放的废水应经专用明管输送至园区污水处理厂，并设置在线监控装置、视频监控系统及自控阀门；在建和拟建的化工项目污水排放应实现“一企一管”方式；化工企业的初期雨水、事故废水应全部进行有效收集处理。化工装置区、罐区、初期雨水收集装置和污水处理设施等应落实相应等级的防渗措施，防止污染地下水。落实各项水环境保护措施，确保园区建设不降低地表水、地下水环境质量和水体功能。企业应加强对废气尤其是有毒及恶臭气体的收集和处理，严格控制挥发性有机物、有毒有害及恶臭气体的排放，配备相应的环境应急处置设施。结合入园重大项目进一步论证集中供热规划，加快燃气工程的实施进度，全面落实《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》各项要求。 本项目依托厂区现有清污、雨污分流制排水系统。本项目无生产废水，项目不新增员工，因此无新增生活废水产生。 现有工程的初期雨水、事故废水全部进行有效收集处理。化工装置区、罐区、初期雨水收集装置和污水处理设施等落实相应等级的防渗措施，防止污染地下水。 项目在设计过程中，充分考虑了从涉VOCs物料的储存、转运、投料、生产等各环节的无组织废气收集要求。 符合 (五) 全面加强危险化学品和危险废物管理。园区应建立危险化学品和危险废物信息库并及时动态更新。入区企业应按要求进行危险化学品环境管理登记，建立化学品环境管理台账和信息档案，加强化学品环境风险管理。危险废物应按有关规定安全收集、暂存、处置。确定专人对危险废物进行管理，建立危险废物环境管理台账和信息档案，严格执行危险废物转移联单制度。化工污水处理单元产生的污泥应进行甄别，属危险废物的须按照危险废物进行管理。 本项目运营期不新增员工，因此无新增生活垃圾。本项目苯和液化气采用油罐车运至本厂，C5+原料自邻厂中安联合煤化有限责任公司经管道输送至本厂C5+球罐内储存，无包装材料，因此不新增废包装桶及包装袋等固废。 企业已按要求进行危险化学品环境管理登记，建立化学品环境管理台账和信息档案，加强化学品环境风险管理。 符合 (六) 建立健全园区环境监控体系。园区和入区企业要按照有关规范要求，开展日常环境监控工作，建设完善的污染物排放在线监控系统，并与环保部门实现联网。 本项目污染源监测按照《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）中表8和表10中废气排放监测项目与最低监测频次中的相关规定执行。公司应建立环境管理机构，并按照有关规范要求开展日常环境监测、监控工作。 符合 (七) 高度重视环境风险防范和安全生产。园区要健全环境风险单位信息库，建立环境风险防范、预警和应急体系及环境风险管理工作长效机制，建立覆盖重点环境风险源(单元)的可视化监控系统，同步建设自动监测预警网络系统，制定并及时检验、更新升级各类突发环境风险应急预案，做好应急软硬件建设和储备。坚持预防为主、防控结合，强化企业安全生产运行和环境行为管理，制定并全面落实各项污染防治和环境风险防范措施；入园企业要在园区环境风险应急处置框架下，制定环境风险应急预案，在具体项目建设中细化落实。要高度重视由于安全生产事故引发的环境风险问题，从源头上防范和消除环境风险隐患。 园区应高度重视饮用水水源安全问题，建立企业、园区和周边水系环境风险防控体系，配备完善的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，确保固液态泄漏物、事故废水在任何情况下不进入园区外环境。加强污水排放管道维护检修，严禁管道“带病运行”。提高园区防洪标准，以保证生产厂区干场运行。加强危险化学品运输安全管理。 本项目坚持预防为主、防控结合，强化企业安全生产运行和环境行为管理，制定并全面落实各项污染防治和环境风险防范措施；本项目要在园区环境风险应急处置框架下，修编环境风险应急预案，在具体项目建设中细化落实。高度重视由于安全生产事故引发的环境风险问题，从源头上防范和消除环境风险隐患。 现有工程已配备完善的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，确保固液态泄漏物、事故废水在任何情况下不进入园区外环境。 符合 (八) 加强环境保护制度建设和管理。入区建设项目，应认真履行环保法律法规要求，严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度；新增大气污染物、水污染物和重金属的排放总量，应按照污染物排放总量控制的要求严格执行。在规划实施过程中，每隔五年进行一次环境影响跟踪评价，规划修编应重新编制环境影响报告书。 本项目严格执行国家环评法规定，履行环评审批手续。 符合 本项目符合安徽（淮南）现代煤化工产业园主导产业发展要求，项目用地为工业用地。 因此，本项目符合安徽（淮南）现代煤化工产业园总体规划环评及审查意见的要求（园区规划环评审查意见详见附件）。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 本项目已获得安徽（淮南）现代煤化工产业园区管理委员会项目备案表（备案项目代码：2020-340464-26-03-018014）。 对照中华人民共和国国家发展和改革委员会2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目。 因此，项目符合国家产业政策要求。 2、与淮河流域水污染防治条例的相符性 1）与《淮河流域水污染防治暂行条例》符合性分析 本项目与《淮河流域水污染防治暂行条例》符合性分析如下表所示： 表1-2 本项目与《淮河流域水污染防治暂行条例》符合性分析 条款 条例内容 本项目实际建设情况 符合性分析 第十三条 向淮河流域水体排污的企业事业单位和个体工商户（以下简称排污单位），凡纳入排污总量控制的，由环境保护行政主管部门商同级有关行业主管部门，根据排污总量控制计划、建设项目环境影响报告书和排污申报量，确定其排污总量控制指标。 本项目委托评价单位编制环境影响报告表，评价要求项目建设过程将严格落实“三同时”制度并落实总量指标。 符合 第十八条 自1998年1月1日起，禁止一切工业企业向淮河流域水体超标排放水污染物。 本项目无生产废水，项目不新增员工，因此无新增生活废水产生。不向水体排放、倾倒有毒有害液体。 符合 第二十二条 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业。 禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 严格限制在淮河流域新建前款所列大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，必须事先征得有关省人民政府环境保护行政主管部门的同意，并报国务院环境保护行政主管部门备案。 本项目属于G5942危险化学品仓储，采用较先进的技术及设备。不属于化学制浆造纸企业，也不属于制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 符合 注：摘录与企业及本项目有关的要求进行分析。 由上表可知，本项目基本符合淮河流域水污染防治暂行条例中规定的相关要求。 2）与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性分析 安徽省第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议通过了《安徽省淮河流域水污染防治条例》，2019年1月1日实施。项目与《安徽省淮河流域水污染防治条例》符合性分析如下表所示： 表1-3 本项目与《淮河流域水污染防治暂行条例》符合性分析 条款 条例内容 本项目实际建设情况 符合性分析 第十三条 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 本项目属于G5942危险化学品仓储，采用较先进的技术及设备。不属于化学制浆造纸企业，也不属于制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 符合 严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。 第十四条 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 本项目无生产废水，项目不新增员工，因此无新增生活废水产生。不向水体排放、倾倒有毒有害液体。 符合 新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定： （一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区； （二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺； （三）改建、拟建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。 工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 1.本项目选址位于安徽（淮南）现代煤化工产业园，符合园区用地和产业规划，本项目不在饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区范围内。 2.本项目采用较先进的技术及设备，清洁生产水平能达到国内先进水平。 3.本项目无生产废水，项目不新增员工，因此无新增生活废水产生。 符合 第十 五条条 所有排污单位的污水治理设施，应当确保正常运转，达标排放。 评价要求嘉玺公司应定期维护厂内现有污水处理站，确保其正常运转，预处理达标排入开发区污水处理厂，污水管网“一企一管”。 符合 第十七条 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。在保护区附近新建排污口，应当保证保护区水体不受污染。 本项目无生产废水，项目不新增员工，因此无新增生活废水产生。不向水体排放、倾倒有毒有害液体。 符合 第十九条 禁止下列行为： （一）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液和其他有毒有害液体；（二）在水体中清洗装贮过有毒有害污染物的车辆、船舶和容器；（三）向水体排放、倾倒含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废液或者将上述物质直接埋入地下；（四）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物；（五）向水体排放、倾倒放射性固体废弃物或者放射性废水；（六）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞、塌陷区和废弃矿坑排放、倾倒，或者利用无防渗措施的沟渠、坑塘输送或者存贮含毒污染物或者病原体的废水和其他废弃物；（七）在河流、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、贮存固体废弃物和其他污染物；（八）围湖和其他破坏水环境生态平衡的活动；（九）引进不符合国家环境保护规定要求的技术和设备； （十）法律、法规禁止的其他行为。 评价要求嘉玺公司严格遵守《安徽省淮河流域水污染防治条例》，不得有上述违法行为。 符合 注：摘录与企业及本项目有关的要求进行分析。 由上表可知，本项目基本符合安徽省淮河流域水污染防治条例中规定的相关要求。 3、与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》相符性 根据安徽省委省政府《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》： （1）严禁1公里范围内新建项目。2018年7月起，长江干流及其主要支流岸线1公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及集疏运通道、道路和跨江桥梁、公共管理、生态环境治理、国家重要基础设施等事关公共安全和公众利益建设项目，以及长江岸线规划确定的城市建成区内非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园。 拟建项目位于安徽（淮南）现代煤化工产业园，纬四路以南，经九路以东。规划厂界距离淮河最近距离约2.1km。因此本项目符合该实施意见。 （2）严控5公里范围内新建项目。长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严格控制新建煤化工和石油化工等重污染、重化工项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。 拟建项目位于安徽（淮南）现代煤化工产业园，园区为合规化工园区，名列《中国开发区审核公告目录（2018年版）》中。园区环境基础设施完善，配套建有污水处理厂及回用工程、固废处置中心。 另外，根据2018年6月27日，国务院印发的《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，明确将安徽省纳入重点区域范围，要求重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值，本项目产生的各类废气均采取严格的废气治理措施，确保工艺废气排放满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5中大气污染物特别排放限值。因此本项目符合该实施意见。 （3）长江干流岸线15公里范围内，新建工业项目原则上全部进园区，其中化工项目进化工园区或主导产业为化工的开发区。 拟建项目位于安徽（淮南）现代煤化工产业园，园区以煤气化工、煤制天然气、精细化工为主导产业，现有工程属于精细化工产业。本项目为配套的罐区技术改造，符合园区产业规划。因此本项目符合该实施意见。 4、与“打赢蓝天保卫战三年行动计划”符合性分析 表1-4 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）符合性分析 序号 三年计划要求 企业状况 符合性 1 重点区域范围。长三角地区，包含上海市、江苏省、浙江省、安徽省。 建设项目位于安徽（淮南）现代煤化工产业园，属于重点区域范围。 符合 2 重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能。 本项目属于G5942危险化学品仓储。 符合 3 强化“散乱污”企业综合整治。列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至工业园区并实施升级改造；长三角地区、汾渭平原2019年底前基本完成；全国2020年底前基本完成。 安徽嘉玺新材料科技有限公司于安徽（淮南）现代煤化工产业园，不属于“散乱污”企业。 符合 4 深化工业污染治理。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。 本项目产生的各类废气均采取严格的废气治理措施，确保工艺废气排放满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5中大气污染物特别排放限值。 符合 5 开展燃煤锅炉综合整治。县级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。 本项目无锅炉。 符合 6 重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉。 本项目无燃煤风炉等设备。 符合 7 2019年底前，完成涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品VOCs含量限值强制性国家标准制定工作。 本项目不使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品。 符合 表1-5 《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》 （皖政〔2018〕83号）符合性分析 序号 实施方案要求 企业状况 符合性 1 优化产业布局。完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。严格执行国家高耗能、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标城市应制定更严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 建设项目符合“三线一单”要求，不属于高耗能、高污染和资源型行业，符合合安徽（淮南）现代煤化工产业园总体规划环评及审查意见要求。 符合 2 严控“两高”行业产能。严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准。严格按照《产业结构调整指导目录》，执行过剩产能淘汰标准。严防“地条钢”死灰复燃。 本项目属于G5942危险化学品仓储，不属于“两高”行业。本项目苯和液化气采用油罐车运至本厂，C5+原料自邻厂中安联合煤化有限责任公司经管道输送至本厂C5+球罐内储存。 符合 3 深化工业污染治理。持续推进工业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，2020年底前，完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发。推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。推动实施钢铁等行业超低排放改造，城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。强化工业企业无组织排放管控。开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理，2019年底前完成治理任务。 建设项目建成运行后，通过环保措施，项目废气排放符合相关排放限值。 符合 4 加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系。 建设项目无锅炉，符合清洁生产要求。 符合 经以上综合分析，本项目符合《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》中的相关要求。 5、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》重点行业治理任务中要求： 表1-6 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 序号 方案要求 企业状况 符合性 1 全面加大石油炼制及有机化学品、合成树脂、合成纤维、合成橡胶等行业VOCs治理力度。重点加强密封点泄漏、废水和循环水系统、储罐、有机液体装卸、工艺废气等源项VOCs治理工作，确保稳定达标排放。重点区域要进一步加大其他源项治理力度，禁止熄灭火炬系统长明灯，设置视频监控装置；推进煤油、柴油等在线调和工作；非正常工况排放的VOCs，应吹扫至火炬系统或密闭收集处理；含VOCs废液废渣应密闭储存；防腐防水防锈涂装采用低VOCs含量涂料。 建设项目建成运行后，通过环保措施，项目废气排放符合相关排放限值。 符合 2 深化LDAR工作。严格按照《石化企业泄漏检测与修复工作指南》规定，建立台账，开展泄漏检测、修复、质量控制、记录管理等工作。加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。参照《挥发性有机物无组织排放控制标准》有关设备与管线组件VOCs泄漏控制监督要求，对石化企业密封点泄漏加强监管。鼓励重点区域对泄漏量大的密封点实施包袋法检测，对不可达密封点采用红外法检测。 项目在设计过程中，充分考虑了从涉VOCs物料的储存、转运、投料、生产等各环节的无组织废气收集要求。针对生产装置无组织废气，环评要求建设单位对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复(LDAR)计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象。 符合 3 强化储罐与有机液体装卸VOCs治理。加大中间储罐等治理力度，真实蒸气压大于等于5.2千帕（kPa）的，要严格按照有关规定采取有效控制措施。鼓励重点区域对真实蒸气压大于等于2.8kPa的有机液体采取控制措施。进一步加大挥发性有机液体装卸VOCs治理力度，重点区域推广油罐车底部装载方式，推进船舶装卸采用油气回收系统，试点开展火车运输底部装载工作。储罐和有机液体装卸采取末端治理措施的，要确保稳定运行。 本项目苯的蒸气压为13.33KPa，苯罐容积3000m3，采用内浮顶+氮封低压罐，采用机械密封+边缘刮板；C5+的蒸气压为53.32KPa，C5+储罐容积1000m3，采用压力球罐；液化气储罐容积200m3，采用立式压力罐。均符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中挥发性有机液体储罐污染物控制要求。 符合 4 深化工艺废气VOCs治理。有效实施催化剂再生废气、氧化尾气VOCs治理，加强酸性水罐、延迟焦化、合成橡胶、合成树脂、合成纤维等工艺过程尾气VOCs治理。推行全密闭生产工艺，加大无组织排放收集。鼓励企业将含VOCs废气送工艺加热炉、锅炉等直接燃烧处理，污染物排放满足石化行业相关排放标准要求。酸性水罐尾气应收集处理。推进重点区域延迟焦化装置实施密闭除焦（含冷焦水和切焦水密闭）改造。合成橡胶、合成树脂、合成纤维等推广使用密闭脱水、脱气、掺混等工艺和设备，配套建设高效治污设施。 本项目罐区及装卸站VOCs废气进烧焦炉系统焚烧处理，烧焦炉处理系统烟气进行余热利用，经过余热锅炉换热后的烟气采用SCR+活性炭吸附+布袋除尘处理后通过35米高排气筒排放。 符合 本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》要求。 6、与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的符合性分析 表1-7 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析 序号 方案要求 企业状况 符合性 1 严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。 安徽属于“方案”中确定的16个重点地区之一。拟建项目位于安徽（淮南）现代煤化工产业园内，属于省级开发区。 符合 2 严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 项目在设计过程中，充分考虑了从涉VOCs物料的储存、转运、投料、生产等各环节的无组织废气收集要求。 符合 3 加大制药、农药、煤化工（含现代煤化工、炼焦、合成氨等）、日用化工等化工行业VOCs治理力度，逐步推广LDAR工作。加强无组织废气排放控制，含VOCs物料的储存、输送、投料、卸料，涉及VOCs物料的生产及含VOCs产品分装等过程应密闭操作。 针对生产装置无组织废气，环评要求建设单位对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复(LDAR)计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象。 符合 本项目符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》要求。 7、与《挥发性有机物污染防治技术政策》的符合性分析 表1-8 《挥发性有机物污染防治技术政策》符合性分析 序号 政策要求 企业状况 符合性 1 VOC污染防治应遵循源头和过程控制与未端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术,严格控制含VOC原料与产品在生产和储运销过程中的VOC排放,鼓励对资源和能源的回收利用;鼓励在生产和生活中使用不含VOC的替代产品或低VOC含量的产品。 （1）采取预防为主、清洁生产的方针，采用先进生产工艺，加强生产管理、确保设备的密闭性。物料的输送采取自动化、管道化、密闭化的输送方式，源头控制无组织产生。 （2）加强操作工的培训和管理，所有操作严格按照既定的规程进行，以减少人为造成的对环境的污染。 （3）本项目采用的阀门、连接件、泄压设备等符合相关规范要求，并加强设备的维护，定期对设备进行检查，减少装置的跑、冒、滴、漏；对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，本项目建成后，全厂继续定期开展检测与修复(LDAR)计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象。 （4）原料运输过程中应全封闭，并按作业规程装卸。 符合 本项目符合《挥发性有机物污染防治技术政策》要求。 8、“三线一单”相符性分析 1）生态红线 根据《安徽省生态保护红线》（安徽省人民政府，2018年6月），安徽省生态保护红线集中分布于：皖西大别山区的梅山、响洪甸、磨子潭、佛子岭、龙河口和花凉亭等水库库区及上游山区，皖南的黄山—九华山区，率水上游的中低山区，登源河和水阳江上游山区等水源涵养重要区域；皖西的天柱山区和岳西盆地地区，沿江以北丘陵区，沿江以南低山区，青弋江和漳河上游丘陵区，新安江中游的西天目山山区，江淮分水岭地区，皖北黄泛平原等水土保持重要区域；皖东南山区，牯牛降及周边地区，巢湖湖区，滁河上游的滁西丘陵区，皖北皇藏峪及周边，沿江以北华阳河湖群区，长江沿江湿地区，淮河中游、下游的沿淮湖泊湿地区等生物多样性富集地区。 本项目位于安徽（淮南）现代煤化工产业园安徽嘉玺新材料科技有限公司厂区内，项目厂址不在生态保护红线内（详见附图1-3）。因此，本项目建设满足生态红线相关要求。 2）环境质量底线 根据《2019年淮南市环境质量状况公报》，2019年淮南市PM10和PM2.5部分评价指标不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求，项目所在区域为不达标区，具体大气污染物目标分解计划根据《2020年安徽省大气污染防治重点工作任务》执行。本次评价过程中，对项目所在区域的地表水、地下水、土壤和声环境质量现状进行了相应的调查，调查结果表明，区域环境质量现状均可以满足相应质量标准的要求。同时，分析表明，项目建成运行后，在落实评价提出的各项污染物防治措施的前提下，各项污染物可以做到达标排放，排放的主要污染物可以满足总量控制指标要求，不会降低区域环境质量的原有功能级别，满足环境质量底线控制要求。 3）资源利用上线 项目用电量较小，不会达到资源利用上线。项目占地符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 4）环境准入负面清单 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照园区规划环评的准入清单（入区企业污染控制策略章节）进行说明。 根据《安徽（淮南）现代煤化工产业园总体规划环境影响报告书》，入区企业污染控制策略如下： 优先鼓励项目：(1)与规划主导产业结构相符合的工业项目 (2)与规划主导产业相配套低污染、低能耗、低水耗的企业。 ①基础设施建设项目 鼓励基础设施项目建设，如：交通运输、邮电通讯、供水、供气、供热、污水处理等，也应积极招商引资，大力改善开发区投资环境，促进区域经济发展。 ②规模效益好、能源资源消耗少、排污小的企业 鼓励发展其它规模效益好、能源资源消耗少、排污小的企业。包括清洁生产型企业、高新技术型企业和节水节能型企业。 限制发展项目：(1)与主导产业和优先进入行业不符合，低污染、低能耗、低水耗、对周边企业影响、环境质量影响不大的建设项目； (2)与主导产业和优先进入行业相配套，但高污染、高能耗、高水耗、对环境影响较大的建设项目。 禁止发展项目：(1)国家明令禁止建设或投资的、不符合煤化工产业政策和《产业结构调整指导目录》要求的建设项目不得进入开发区。 (2)规模效益差、能源资源消耗大、环境影响严重的企业，严格控制高污染、高能耗、高水耗项目的进入。 入区行业控制建议：入区项目行业参考建议一览表如下： 表1-9 入区主导项目行业参考建议一览表 行业门类 行业名称 鼓励发展项目 新型煤化工及下游延伸产业链 （1）煤制烯烃、煤制芳烃、煤制乙二醇、煤制天然气、煤制油、煤制乙醇项目； （2）煤制烯烃下游有机原料产品苯酚丙酮、环氧丙烷、丙烯酸及酯、环氧乙烷、醋酸乙烯等为重点的有机原料项目； （3）煤制芳烃下游120万吨/年PET、20万吨/年PBT项目 精细化工和化工新材料板块 （1）精细化工领域方向：电子化学品领域，重点发展高附加值的、特种环氧树脂等品种；表面活性剂领域，重点发展聚乙二醇等产品；加工助剂领域，重点发展ACR抗冲改性剂等产品；此外，还重点选择了聚对苯二甲酸1,4-环己烷二甲酯等其它精细化工产品。 （2）化工新材料领域方向：高性能合成橡胶及弹性体，包括丁基橡胶、异戊橡胶、丙烯酸酯橡胶、热塑性聚酯弹性体、丁苯橡胶；工程塑料及特种工程塑料，包括PBT、聚醚醚酮等；可降解材料，包括二氧化碳降解塑料等；功能性高分子材料，包括高吸水性树脂等。 （3）医药中间体项目”应立足于发展本园区内能提供原辅材料的产业链延伸加工项目 配套延伸产业板块 重点考虑淮南市现有化工企业搬迁升级“煤气化制合成氨及下游化肥产业链、以合成氨、尿素、联碱为核心，氯化铵、硝基复合肥及硝酸下游产品项目” 限制发展项目 (1)与主导产业和优先进入行业不符合，低污染、低能耗、低水耗、对周边企业影响、环境质量影响不大的建设项目； (2)与主导产业和优先进入行业相配套，但高污染、高能耗、高水耗、对环境影响较大的建设项目。 禁止发展项目 (1)国家明令禁止建设或投资的、不符合煤化工产业政策和《产业结构调整指导目录》要求的建设项目不得进入开发区。 (2)规模效益差、能源资源消耗大、环境影响严重的企业，严格控制高污染、高能耗、高水耗项目的进入。 拟建项目位于安徽（淮南）现代煤化工产业园，园区以煤气化工、煤制天然气、精细化工为主导产业，现有工程属于精细化工产业。本项目为配套的罐区技术改造，符合园区产业规划。 因此，本项目建设符合“三线一单”控制要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 安徽嘉玺新材料科技有限公司（以下可简称“嘉玺新材料”）由上海竞禾企业管理咨询有限公司(上海宁申集团子公司)、舟山嘉玺投资合伙企业、浙江嘉坤科技有限公司(沪市上市公司“镇海股份”全资子公司)共同投资，于2018年3月12日在安徽省淮南市注册成立，注册资本2.5亿元，位于安徽(淮南)现代煤化工产业园，公司是一家专业致力于苯乙烯上下游产业链延伸的技术研发、生产经营和进出口贸易的精细化工企业。 目前正在投资建设的碳四/碳五、碳九综合利用及苯乙烯项目是煤化工园区第二大项目，安徽省淮南市招商引资重点项目，总投资约27亿元。项目分期建设，一期投资14亿元，建设35万吨/年苯乙烯装置、3.5万吨C5+分离装置、20万吨/年聚苯乙烯装置及配套设施。项目占地面积320亩，建筑面积135115平方米，一期项目正在试生产。 由于在前期规划设计过程中过分压缩投资，在罐区罐容等方面设计较为紧张，对装置投运后正常“安稳长满优”运行具有一定的影响。为此公司拟对配套罐区进行技术改造。具体技改内容为：1）新增苯罐区二，设置6台罐容为3000m3的苯罐，使苯的储存周期由原设计的10天增加到30天。2）新增C5+原料罐，设置1台容积1000m3的球罐；原设计C5+原料来自中安联合煤化有限责任公司，管道输送至嘉玺厂区直接进C5+分离装置，未设置原料罐，对装置的稳定操作影响较大。现新增C5+原料罐，容积1000m3，缓冲储存周期达到4.7天。3）新增液化气储罐及气化装置，立式压力罐3台，每台容积为200m3，气化装置的能力为3000Kg/h。一期装置使用天然气来自淮南飞腾天然气有限公司，该公司为民营企业，气源来源和供应可能存在波动或短缺。为此设立液化气储罐及气化装置，在天然气波动或短缺时补充使用，对稳定装置运行至关重要。新增3台200m3液化气储罐，缓冲储存周期达到5天。 按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设项目需履行环境影响评价手续，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》有关规定，该项目属于名录中：第五十三项、装卸搬运和仓储业 59——149、危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）——其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库），因此该项目应编制环境影响报告表。 1、建设内容 安徽嘉玺新材料科技有限公司位于安徽（淮南）现代煤化工产业园安徽嘉玺新材料科技有限公司现有厂区内。本项目主要建设内容为：1）新增苯罐区二，设置6台罐容为3000m3的苯罐、1个地下污油罐容积5m³；2）新增C5+原料罐，设置1台容积1000m3的球罐；3）新增液化气储罐及气化装置，立式压力罐3台，每台容积为200m3，气化装置的能力为3000Kg/h。主要建设内容详见下表： 表2-1 建设项目组成一览表 工程 类别 单项工程名称 工程内容及规模 备注 主体 工程 苯罐区二 新增苯罐区二，设置6台罐容为3000m3的苯罐，用于储存苯，储存天数为20天，最大储存量合计为11560t；设置1个地下污油罐容积5m³ 新建 球罐区 在原球罐区新增1台C5+球罐，C5+球罐容积为1000m3；C5+的储存天数为4.7天，C5+最大储存量合计为1400t 新增1台C5+球罐 液化气罐组 新增液化气罐组，设置3台液化气立式压力罐及气化装置，液化气立式压力罐每台容积为200m3，液化气的储存天数为5天，液化气最大储存量合计为847t，气化装置的能力为3000Kg/h 新建 辅助工程 装卸栈台及装卸场地 新增液化气卸车，在原装卸栈台的北侧新增1个卸车栈台。 新建 外管 新增一段管廊，管廊自已有管廊西南角至球罐区，敷设外管与球罐区、外管与苯罐区二之间的管道。 新增一段管廊 公用 工程 供电 依托厂区现有供电系统，新增用电20万kwh/年 依托现有工程 供水 依托厂区现有供水系统 依托现有工程 供气 依托厂区现有供气系统，新增氮气512万标方/年 依托现有工程 排水 依托厂区现有清污、雨污分流制排水系统 依托现有工程 储运工程 苯罐区二 新增苯罐区二，占地面积5134m2，设置6台罐容为3000m3的苯罐，用于储存苯，储存天数为20天，最大储存量合计为11560t 新建 球罐区 在原球罐区新增3台液化气立式压力罐和1台C5+球罐，立式压力罐每台容积为200m3，C5+球罐容积为1000m3；液化气储存天数均为5天，液化气最大储存量合计为847t，C5+储存天数均为4.7天，C5+最大储存量合计为1400t 新增3台液化气立式压力罐和1台C5+球罐 运输 苯经汽车油罐车运至本厂装卸栈台及装卸场地，然后经一根主管线卸车至原有的苯罐区和本次新建的苯罐区二内的苯罐中储存，再由苯输送泵送至装置 / 液化气经汽车油罐车运至本厂装卸栈台及装卸场地，然后经压缩机卸车至液化气立式压力罐内。罐内液化气再进入汽化器汽化后汇入燃料气管网作为备用燃料气源。 / C5+原料自邻厂中安联合煤化有限责任公司经管道输送至本厂C5+球罐内储存，然后经泵输送至装置。当装置停工时，罐内物料经泵输送至装卸栈台利用单烯烃装车鹤管装车外卖。 / 环保工程 废气 罐区及装卸站VOCs废气进烧焦炉系统焚烧处理，烧焦炉处理系统烟气进行余热利用，经过余热锅炉换热后的烟气采用SCR+活性炭吸附+布袋除尘处理后通过35米高排气筒排放 依托现有工程 噪声 须按照指定路线行驶，严禁轰车、超速、超载、禁止鸣笛；尽量减少货物装卸过程中所产生的碰撞声音；优选低噪设备，定期进行检查，加强设备维护；设置基础减振、减振机座、加装减振弹簧和橡皮垫等减振降噪措施。 / 地下水防范措施 苯罐区二、球罐区、液化气罐组、装卸区及装卸场地、管道、应急导流沟、廊道地面等采取重点防渗，防渗设计满足《石油化工工程防渗技术规范》GB/T 50934-2013的要求 新增 环境风险 新增苯罐区二设置围堰，围堰高度为2.2m，罐区内设有导流地沟和集液井，导流地沟和集液井作重点防渗处理。修编环境风险应急预案等，设有可燃气体报警装置、火灾报警装置、视频监控装置；设有移动灭火设备；设有洗眼器。 新增 应急事故池1座，容积均为6500m3；初期雨水池1座，容积均为2000m3 依托现有工程 2、储存方案及存储条件 本项目储存方案见表2-2，储罐参数详见表2-3。 表2-2 项目储存方案一览表 序号 所在罐组 物料名称 规定储存天数（天） 物料（t） 储罐公称容积（m³） 储罐设置（m³） 年产/耗量（t/a） 已有储存天数 扩容后实际储存天数 火灾类别 1 球罐区 C5+ 7~10 1400 1000 球罐1000 35000 0 4.7 甲B原料 2 球罐区 液化气 7~10 847 600 立式压力罐200×3 18720 0 5 甲A原料 3 苯罐区二 苯 7~10 11560 18000 内浮顶罐+氮封3000×6 271300 10 30 甲B原料 4 合计 / / / 19600 / 325020 / / / 根据《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中挥发性有机液体储罐污染物控制要求： 真实蒸气压≥76.6KPa的挥发性有机液体应采用压力储罐； 真实蒸气压≥5.2KPa但<27.6KPa的设计容积≥150m3的挥发性有机液体储罐，以及储存真实蒸气压≥27.6KPa但<76.6KPa的设计容积≥75m3的挥发性有机液体储罐应符合下列规定之一： 采用内浮顶罐；内浮顶罐的浮盘与罐壁之间应采用液体镶嵌式、机械式鞋型、双封式等高效密封方式。 采用外浮顶罐；外浮顶罐的浮盘与罐壁之间应采用双封式密封，且初级密封采用液体镶嵌式、机械式鞋型等高效密封方式。 采用固定顶罐，应安装密闭排气系统有机废气回收或处理装置，其大气污染物应符合表4、表5的规定。 3）浮顶罐浮盘上的开口、缝隙密封设施，以及浮盘与罐壁之间的密封设施再工作状态应密闭。 本项目苯的蒸气压为13.33KPa，苯罐容积3000m3，采用内浮顶+氮封低压罐，采用机械密封+边缘刮板；C5+的蒸气压为53.32KPa，C5+储罐容积1000m3，采用压力球罐；液化气储罐容积200m3，采用立式压力罐。均符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中挥发性有机液体储罐污染物控制要求。 表2-3 储罐参数一览表 序号 位置 设备名称 数 量 单罐容积 总容积 储罐规格 操作温度 操作压力 设计温度 设计压力 储罐形式 （m3） （m3） D(m)，H（m） ℃ kPa ℃ MPa 1 球罐区 C5+球罐 1 1000 1000 D=12.3m 常温 0.2 50 0.6 球罐 2 液化气罐 3 200 600 D=4.2m，H=14m 常温 1.0 50 1.77 立式压力罐 3 苯罐区二 苯罐 6 3000 18000 D=16m，H=15.85m 30 常压 60 -0.5, +10kpa 内浮顶+氮封低压罐 4 苯罐区二 污油地下罐 1 5 5 D=1.2m，H=4.674m 常温 4 60 -0.5, +200kpa 卧式罐 各储存物质理化性质如下： 表2-4 苯的理化常数 国标编号 32050 CAS号 71-43-2 中文名称 苯 英文名称 benzene 别名 纯苯；苯查儿安息油；净苯；动力苯；溶剂苯；困净苯；炝；困；氢化苯 分子式 C6H6 外观与性状 无色透明液体，有强烈芳香味 分子量 78.11 蒸汽压 13.33kPa/26.1℃；闪点：-11℃ 熔点 5.5℃；沸点：80.1℃ 溶解性 不溶于水，溶于醇、醚、丙酮等多数有机溶剂 密度 相对密度(水=1)0.88； 相对密度(空气=1)2.77 稳定性 稳定 危险标记 7(易燃液体) 主要用途 用作溶剂及合成苯的衍生物、香料、染料、塑料、医药、炸药、橡胶 毒性：属中等毒性。 急性毒性：LD503306mg/kg(大鼠经口)；LC5048mg/kg(小鼠经皮)；人吸入64g/m3×5～10分钟，头昏、呕吐、昏迷、抽搐、呼吸麻痹而死亡；人吸入24g/m3×0.5～1小时，危及生命。 刺激性：家兔经眼：2mg/m3(24小时)，重度刺激。家长兔经皮：500mg(24小时)，中度刺激。 亚急性和慢性毒性：家兔吸入10mg/m3，数天到几周，引起白细胞减少，淋巴细胞百分比相对增加。慢性中毒动物造血系统改变，严重者骨髓再生不良。 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。易产生和聚集静电，有燃烧爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 表2-5 戊烷的理化常数 国标编号 31002 CAS号 109-66-0 中文名称 正戊烷 英文名称 n-pentane 别名 戊烷 分子式 C5H12 外观与性状 无色液体，有微弱的薄荷香味 分子量 72.15 蒸汽压 53.32kPa/18.5℃；闪点：-40℃ 熔点 -129.8℃；沸点：36.1℃ 溶解性 微溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮、苯、氯仿等多数 有机溶剂 密度 相对密度(水=1)0.63； 相对密度(空气=1)2.48 稳定性 稳定 危险标记 7(易燃液体) 主要用途 用作溶剂，制造人造冰、麻醉剂，合成戊醇、异戊烷等 毒性：属低毒类。 急性毒性：LD50446mg/kg(小鼠经口)； 刺激性：人经眼：140ppm(8小时)，轻度刺激。 亚急性和慢性毒性：动物吸入25.2，116，332，800mg/m3，117天，未见中毒反应。 危险特性：极易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应，甚至引起燃烧。液体比水轻，不溶于水，可随水漂流扩散到远处，遇明火即引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 建设单位在各储罐储存物品种类发生重大变动后应及时向消防、公安和环保部门提交资料，以保证在发生紧急事件时各部分能准确的采取措施。同时建设单位在储存各类化学品时应严格遵守《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）中的相关规定设计各储罐及构筑物，本项目应同时满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008）（2018年版）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）中的各项规定。 3、设备清单 本项目新增的主要设备情况如下： 表2-6 主要设备一览表表 压缩机 序号 设备位号 设备名称 介质 数量 类型 材质 设计条件 1 204C101 液化气压缩机 液化气气相 1 螺杆压缩机 不锈钢 90℃ 1.6MPaG，22KW 泵 序号 设备位号 设备名称 介质 数量 类型 材质 备注 1 204P102AB C5+输送泵 C5+ 2 离心泵 碳钢 一开一备，15KW 2 204P103 C5+装车泵 C5+ 1 离心泵 碳钢 一开，15KW 3 204P104 球罐注水泵 水 1 离心泵 碳钢 一开，15KW 4 209P101AB 苯送装置泵 苯 2 离心泵 碳钢 一开一备，55KW 5 209P102 苯倒罐泵 苯 1 离心泵 碳钢 一开，22KW 6 209P103 污油泵 污油 1 离心泵 碳钢 一开，2.2KW 储罐 1 204G103 液化气罐 液化气 1 立式压力罐 Q345R D=4.2m,H=14m P设=1.77MPa 2 204G104 液化气罐 液化气 1 立式压力罐 Q345R D=4.2m,H=14m P设=1.77MPa 3 204G102 C5+球罐 C5+ 1 球罐 Q345R D=12.3m P设=0.6MPa 4 209G101~209G106 苯罐 苯 6 低压罐 Q345R D=16m,H=15.85m P设=10kPa 5 209G107 地下污油罐 苯，污油 1 压力罐 Q345R D=1.2m,L=4.674m P设=0.2MPa 汽化器 1 921E101AB 液化气汽化器 液化气 1 汽化量3000kg/h，一开一备，30KW 4、劳动定员及工作制度 本项目不新增员工，生产工人实行四班三运转，每班工作时间8小时，年工作8000小时。 5、厂区平面布置 本项目位于安徽嘉玺新材料科技有限公司现有厂区内。新增C5+原料罐位于厂区原液化烃罐区（球罐区）内，原单烯烃储罐西侧。新增液化气储罐及气化装置邻近C5+原料罐建设，位于其北侧空地内；新增苯罐区二位于厂区南侧预留地，厂区中心控制室西侧，北侧是苯乙烯罐区。储罐布置充分考虑厂区现状条件，邻近现有储罐区，位于工厂储运设施集中区域，便于工厂的集中管理。 厂区内设置纵横交错的消防道路，厂内道路的宽度均为6米，路面内缘转弯半径为12米，路面上空净高度为5米。储罐区四周均设有环形消防道路。 建设项目总平面布置详见附图2-1，厂区雨污水管网详见附图2-2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目主要工艺流程见下图： 备注：C1—苯；N—噪声。 图2-1 项目苯储存工艺流程及产污节点图 备注：G2—非甲烷总烃；N—噪声。 图2-2 项目液化气储存工艺流程及产污节点图 备注：G3—非甲烷总烃；N—噪声。 图2-3 项目C5+储存工艺流程及产污节点图 项目苯经汽车油罐车运至本厂装卸栈台及装卸场地，然后经一根主管线卸车至原有的苯罐区和本次新建的苯罐区二内的苯罐中储存，再由苯输送泵送至装置。液化气经汽车油罐车运至本厂装卸栈台及装卸场地，然后经压缩机卸车至液化气立式压力罐内。罐内液化气再进入汽化器汽化后汇入燃料气管网作为备用燃料气源。C5+原料自邻厂中安联合煤化有限责任公司经管道输送至本厂C5+球罐内储存，然后经泵输送至装置。当装置停工时，罐内物料经泵输送至装卸栈台利用单烯烃装车鹤管装车外卖。生产工艺不涉及到化工原料的分装，仅为化学品的罐装存储，没有化学反应。 表2-7 产污环节一览表 污染物类型 产污环节 污染因子 废气 储罐区呼吸、装卸栈台 苯、非甲烷总烃 废水 / / 噪声 设备运转 Leq 固废 / / |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可执行情况 ①淮南市环境保护局于2018年12月25日以淮环复﹝2018﹞76号文对《安徽嘉玺新材料科技有限公司碳四碳五碳九综合利用及苯乙烯项目（一期工程）》环境影响报告书进行了批复。由于碳四碳五碳九综合利用及苯乙烯项目（一期工程）前期采用可研作为环评编制依据与目前设计存在差异，故安徽嘉玺新材料科技有限公司2019年1月启动环评修编程序，采用基础工程设计作为修编依据，并于2019年2月15日取得淮南市环境保护局《安徽嘉玺新材料科技有限公司碳四碳五碳九综合利用及苯乙烯项目（一期工程）环境影响评价变更报告的复函》。该项目目前正处于试生产阶段。 ②淮南市生态环境局于2011年1月13日以淮环审复〔2021〕5号文对《安徽嘉玺新材料科技有限公司20万吨/年聚苯乙烯项目》环境影响报告书进行了批复。该项目目前正处于建设阶段。 ③安徽嘉玺新材料科技有限公司于2021年1月11日取得排污许可证，证书编号91340400MA2RJ9U71W001P。 安徽嘉玺新材料科技有限公司现有工程履行环境影响评价情况如下： 表2-8 现有工程环评及“三同时”情况一览表 序号 项目名称 环境影响评价履行情况 建设情况 竣工环境保护验收 1 碳四碳五碳九综合利用及苯乙烯项目（一期工程） 淮环复﹝2018﹞76号 试生产阶段 / 2 20万吨/年聚苯乙烯项目 淮环审复〔2021〕5号 建设中 / 2、现有工程污染物排放总量 根据《安徽嘉玺新材料科技有限公司碳四碳五碳九综合利用及苯乙烯项目（一期工程）环境影响报告书》和《安徽嘉玺新材料科技有限公司20万吨/年聚苯乙烯项目环境影响报告书》，现有工程污染物排放总量如下： 表2-9 污染物排放汇总表 单位：t/a 种类 污染物名称 现有工程 碳四碳五碳九综合利用及苯乙烯项目（一期工程） 20万吨/年聚苯乙烯项目 全厂 废水 废水量 281600 230772.55 512372.55 COD 57.0 47.64 104.64 NH3-N 2.5 2.49 4.99 SS 39.1 14.78 53.88 石油类 3.6 0 3.6 盐分 57.4 0 57.4 BOD5 0 50.84 50.84 总磷 0 0.86 0.86 苯乙烯 0 0.12 0.12 硫酸根 0 0.32 0.32 LAS 0 3.55 3.55 有组织废气 苯乙烯 0 0.103 0.103 非甲烷总烃 15.728 0.071 15.799 SO2 11.847 0 11.847 NOx 86.158 0 86.158 颗粒物 9.603 3 12.603 H2S 0 0.002 0.002 NH3 0 0.068 0.068 无组织废气 非甲烷总烃 1.930 0.003 1.933 苯乙烯 0 1.819 1.819 甲苯 0 0.009 0.009 戊烷 0 0.15 0.15 H2S 0 0.001 0.001 NH3 0 0.036 0.036 固废 危险废物 废苯吸附剂 74 0 74 瓷球 114.62 0 114.62 废烃化催化剂 22.092 0 22.092 废保护催化剂 8.22 0 8.22 废反烃化催化剂 16.15 0 16.15 废脱氢催化剂 364 0 364 废吸附剂 98.24 0 98.24 废低温脱氯剂 46 0 46 废化学品包装材料 20 2.1 22.1 聚合物 4 0 4 过滤残渣 4 0 4 废线棒 10 0 10 废活性炭 184 18.18 202.18 污泥 1 312 313 循环水厂锰沙过滤器 5 0 5 布袋除尘器收集烟尘 0.343 0 0.343 废机油 0 0.2 0.2 废有机溶剂 0 0.4 0.4 一般固废 生活垃圾 24.42 16.5 40.92 滤饼 0 2200 2200 污泥（生化后产生污泥） 0 729 729 3、与该项目有关的主要环境问题及整改措施 ①现有工程存在应急截留措施不够完善，消防水量不明确，污水处理站排入污水处理厂最终去向不明确，污水处理厂变更后废气不明确等问题。 已在《安徽嘉玺新材料科技有限公司20万吨/年聚苯乙烯项目》环评中对相关内容进行完善，纳入安徽嘉玺新材料科技有限公司20万吨/年聚苯乙烯项目“三同时”内容，本次评价不再另行分析。在建项目污水处理厂采用吹脱废气要求收集干燥后通过二级活性通过15m高排气吸收后排放，生活污水进入20万吨/年聚苯乙烯项目污水处理站进行处置。 ②环境防护设置情况 现有工程（一期）设置环境防护距离为厂界外200m,项目北侧陈岗孜尚未拆迁完毕，须拆迁结束后方能投入生产。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。”根据《2019年淮南市环境质量状况公报》：2019年，淮南市市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）年平均值分别为14μg/m3、28μg/m3、91.3μg/m3、53.4μg/m3、1.1mg/m3和173μg/m3，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准0.30倍、0.53倍和0.08倍。市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧（O3）年平均值分别较上年增加0%、7.7%、11.6%、0.8%、5.5%，一氧化碳（CO）年均值较上年减少8.3%。 区域空气质量现状如下表所示。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 污染物 评价指标 现状浓度（ug/m3） 标准值（ug/m3） 超标情况 达标情况 SO2 年平均质量浓度 14 60 0 达标 NO2 年平均质量浓度 28 40 0 达标 CO 日平均质量浓度 1100 4000 0 达标 O3 8h平均质量浓度 173 160 0.08倍 不达标 PM10 年平均质量浓度 91.3 70 0.30倍 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 53.4 35 0.53倍 不达标 根据《2019年淮南市环境质量状况公报》，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准0.30倍、0.53倍和0.08倍。淮南市为不达标区。 针对所在区域属于不达标区的现状，严格按照《2020年安徽省大气污染防治重点工作任务》确定的各项工作任务，紧抓落实。 （2）特征污染物环境质量现状 本项目位于安徽嘉玺新材料科技有限公司现有厂区内，本次环评环境质量现状引用2018年9月30日淮南市环境保护局批复的《碳四碳五碳九综合利用及苯乙烯项目环境影响报告书》中现状监测数据，监测时间为2018年7月19日~26日，监测时间在3年内，由于项目所在地区于2018年7月至今无重大环境变化，引用数据满足时间及空间上的要求。 其监测数据如下表3-2~表3-3。 表3-2 苯监测结果 单位：mg/m3 检测点位 采样时间 07月18日 07月19日 07月20日 07月21日 07月23日 07月24日 07月25日 蒋家湖 02:00 ND ND ND ND ND ND ND 08:00 ND ND ND ND ND ND ND 14:00 ND ND ND ND ND ND ND 20:00 ND ND ND ND ND ND ND 高湖村 02:00 ND ND ND ND ND ND ND 08:00 ND ND ND ND ND ND ND 14:00 ND ND ND ND ND ND ND 20:00 ND ND ND ND ND ND ND 张家拐孜 02:00 ND ND ND ND ND ND ND 08:00 ND ND ND ND ND ND ND 14:00 ND ND ND ND ND ND ND 20:00 ND ND ND ND ND ND ND 许岗村 02:00 ND ND ND ND ND ND ND 08:00 ND ND ND ND ND ND ND 14:00 ND ND ND ND ND ND ND 20:00 ND ND ND ND ND ND ND 瓦郢村 02:00 ND ND ND ND ND ND ND 08:00 ND ND ND ND ND ND ND 14:00 ND ND ND ND ND ND ND 20:00 ND ND ND ND ND ND ND 厂址 02:00 ND ND ND ND ND ND ND 08:00 ND ND ND ND ND ND ND 14:00 ND ND ND ND ND ND ND 20:00 ND ND ND ND ND ND ND 备注 ND表示未检出 表3-3 非甲烷总烃监测结果 单位：mg/m3 检测点位 采样时间 07月18日 07月19日 07月20日 07月21日 07月23日 07月24日 07月25日 蒋家湖 02:00 0.68 0.71 0.68 0.71 0.68 0.71 0.68 08:00 0.76 0.92 0.76 0.92 0.76 0.92 0.76 14:00 0.65 0.80 0.65 0.80 0.65 0.80 0.65 20:00 0.68 0.72 0.68 0.72 0.68 0.72 0.68 高湖村 02:00 0.58 0.59 0.59 0.59 0.61 0.59 0.60 08:00 0.65 0.77 0.65 0.77 0.65 0.77 0.65 14:00 0.54 0.67 0.54 0.67 0.54 0.67 0.54 20:00 0.70 0.74 0.70 0.74 0.70 0.74 0.70 张家拐孜 02:00 0.61 0.64 0.61 0.64 0.61 0.64 0.61 08:00 0.67 0.83 0.67 0.83 0.67 0.83 0.67 14:00 0.58 0.71 0.58 0.71 0.58 0.71 0.58 20:00 0.76 0.79 0.76 0.79 0.76 0.79 0.76 许岗村 02:00 0.61 0.63 0.61 0.63 0.61 0.63 0.61 08:00 0.67 0.80 0.67 0.80 0.67 0.80 0.67 14:00 0.58 0.70 0.58 0.70 0.58 0.70 0.58 20:00 0.73 0.78 0.73 0.81 0.73 0.79 0.73 瓦郢村 02:00 0.58 0.54 0.53 0.59 0.55 0.60 0.56 08:00 0.71 0.69 0.66 0.70 0.69 0.75 0.69 14:00 0.64 0.59 0.57 0.64 0.61 0.67 0.62 20:00 0.69 0.62 0.68 0.72 0.72 0.73 0.71 厂址 02:00 0.57 0.60 0.57 0.60 0.57 0.60 0.57 08:00 0.64 0.76 0.64 0.76 0.64 0.76 0.64 14:00 0.55 0.66 0.55 0.66 0.55 0.66 0.55 20:00 0.69 0.74 0.69 0.78 0.69 0.74 0.69 评价区域内各污染因子的评价指数详见3-4。 表3-4 环境空气污染因子评价指数表 监测因子 指标 监测点位 蒋家湖 高湖村 张家拐孜 许岗村 瓦郢村 厂址湖 苯 浓度值范围 <0.00025 <0.00025 <0.00025 <0.00025 <0.00025 <0.00025 最大单因子指数 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 非甲烷总烃 浓度值范围 0.65~0.92 0.54~0.77 0.58~0.83 0.58~0.81 0.53~0.75 0.55~0.78 最大单因子指数 0.460 0.385 0.415 0.402 0.375 0.390 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 由表3-4可知，非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准详解》中的2.0 mg/m3浓度要求，各监测点苯未检出。 2、地表水环境质量现状 本项目位于安徽嘉玺新材料科技有限公司现有厂区内，本次环评环境质量现状引用2018年9月30日淮南市环境保护局批复的《碳四碳五碳九综合利用及苯乙烯项目环境影响报告书》中现状监测数据，监测时间为2018年7月19日~26日，监测时间在3年内，由于项目所在地区于2018年7月至今无重大环境变化，引用数据满足时间及空间上的要求。地表水具体监测结果如下表3-5。 表3-5 地表水环境现状监测结果一览表 (单位：mg/L，PH无量纲) 检测项目 采样日期 采样点位 项目区雨水总排口入淮河 项目区雨水总排口上游500米 项目区雨水总排口处 项目区雨水总排口下游500米 项目区雨水总排口下游1500米 项目区雨水总排口下游2500米 pH 07月20日 7.14 7.07 7.12 7.06 7.13 07月21日 7.10 7.13 7.06 7.12 7.01 COD 07月20日 13 19 17 14 13 07月21日 12 18 17 15 12 BOD5 07月20日 2.8 3.7 3.3 3.0 3.2 07月21日 2.9 3.6 3.4 3.1 3.3 氨氮 07月20日 0.883 0.938 0.952 0.826 0.807 07月21日 0.874 0.943 0.961 0.834 0.822 TP 07月20日 0.14 0.18 0.16 0.16 0.14 07月21日 0.15 0.17 0.17 0.15 0.15 TN 07月20日 0.724 0.857 0.903 0.735 0.739 07月21日 0.713 0.846 0.887 0.737 0.725 石油类 07月20日 0.01 0.04 0.03 0.03 0.02 07月21日 0.02 0.04 0.02 0.03 0.02 挥发酚 07月20日 ND ND ND ND ND 07月21日 ND ND ND ND ND 备注 ND表示未检出 由表3-5可知，在监测期间淮河水质监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 声环境质量现状 本项目位于安徽嘉玺新材料科技有限公司现有厂区内，本次环评环境质量现状引用2021年1月13日淮南市生态环境局批复的《20万吨/年聚苯乙烯项目环境影响报告书》中现状监测数据。安徽上阳检测有限公司于2019年12月26日~12月27日各测一次，具体检测结果情况如下： 表3-6 厂界噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 编号 监测点位 2019年12月26日 2019年12月27日 昼间Leq 夜间Leq 昼间Leq 夜间Leq 1# 厂界东1# 50.3 42.3 50.6 42.1 2# 厂界东2# 51.5 42.5 51.7 42.3 3# 厂界南 50.2 42.1 50.6 42.5 4# 厂界西 49.6 41.8 49.8 41.5 5# 厂界北 49.4 42.3 49.7 42.0 根据环境噪声现状监测结果、对照环境评价标准，可见本项目厂址区域环境噪声昼、夜间均满足GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准要求。 4、地下水环境质量现状调查与评价 本项目位于安徽嘉玺新材料科技有限公司现有厂区内，本次环评环境质量现状引用2018年9月30日淮南市环境保护局批复的《碳四碳五碳九综合利用及苯乙烯项目环境影响报告书》中现状监测数据，监测时间为2018年7月19日~26日，监测时间在3年内，由于项目所在地区于2018年7月至今无重大环境变化，引用数据满足时间及空间上的要求。地下水质量监测结果见表3-7。 表3-7 地下水水质监测结果 单位：mg/L（pH除外） 检测 项目 采样日期 采样点位 瓦郢村 高湖村 项目所在地 张家拐孜 蒋家湖 pH 07月20日 7.09 7.07 7.13 7.14 7.06 07月21日 7.11 7.13 6.94 7.02 6.99 硝酸盐 07月20日 1.56 1.49 1.44 1.52 1.68 07月21日 1.64 1.55 1.38 1.57 1.76 亚硝酸盐 07月20日 ND ND ND ND ND 07月21日 ND ND ND ND ND 氨氮 07月20日 0.100 0.111 0.077 0.141 0.122 07月21日 0.106 0.115 0.068 0.136 0.127 挥发性酚类 07月20日 ND ND ND ND ND 07月21日 ND ND ND ND ND 氰化物 07月20日 ND ND ND ND ND 07月21日 ND ND ND ND ND 砷 07月20日 ND ND ND ND ND 07月21日 ND ND ND ND ND 汞 07月20日 ND ND ND ND ND 07月21日 ND ND ND ND ND 铬（六价） 07月20日 ND ND ND ND ND 07月21日 ND ND ND ND ND 总硬度 07月20日 329 316 401 344 375 07月21日 341 327 412 364 368 总大肠菌群 07月20日 ＜3 ＜3 ＜3 ＜3 ＜3 07月21日 ＜3 ＜3 ＜3 ＜3 ＜3 细菌 总数 07月20日 35 25 38 45 30 07月21日 32 27 31 46 32 氟化物 07月20日 0.027 0.019 0.018 0.009 0.015 07月21日 0.026 0.017 0.015 0.008 0.013 总铬 07月20日 ND ND ND ND ND 07月21日 ND ND ND ND ND 镍 07月20日 ND ND ND ND ND 07月21日 ND ND ND ND ND 铜 07月20日 0.014 ND ND 0.012 0.016 07月21日 ND ND 0.013 ND 0.017 锌 07月20日 ND 0.012 ND ND 0.016 07月21日 ND ND ND ND ND 铅 07月20日 ND ND ND ND ND 07月21日 ND ND ND ND ND 镉 07月20日 ND ND ND ND ND 07月21日 ND ND ND ND ND 锰 07月20日 ND ND ND ND 0.013 07月21日 ND 0.016 ND ND ND 铁 07月20日 ND ND 0.014 ND ND 07月21日 ND ND ND ND ND 溶解性总固体 07月20日 508 543 470 490 473 07月21日 524 556 456 484 459 耗氧量 07月20日 1.6 1.7 1.4 1.8 1.8 07月21日 1.7 1.8 1.3 1.6 1.9 硫酸盐 07月20日 30.8 41.6 35.7 34.9 32.6 07月21日 28.3 40.9 36.7 34.1 30.7 氯化物 07月20日 4.87 4.01 3.86 4.38 3.65 07月21日 4.98 4.03 3.92 4.44 3.49 K+ 07月20日 3.13 3.58 3.09 2.96 3.19 07月21日 3.29 3.42 2.95 3.17 3.15 Na+ 07月20日 9.56 10.8 9.76 9.38 9.27 07月21日 9.48 11.4 9.68 9.41 9.41 Ca2+ 07月20日 69.5 73.1 72.7 72.9 64.8 07月21日 73.6 77.9 81.3 76.9 66.3 Mg2+ 07月20日 21.9 24.5 19.9 19.2 22.3 07月21日 22.6 27.5 23.7 22.8 20.7 CO32- 07月20日 1.19 1.23 1.26 1.17 1.03 07月21日 1.26 1.18 1.34 1.12 1.14 HCO3- 07月20日 18.8 21.5 19.5 21.0 17.9 07月21日 17.6 20.7 18.7 20.8 17.3 从地下水环境质量现状评价结果来看，项目所在区域的地下水质指数均能满足GB/T14848-2017《地下水质量标准》中的III类标准。 5、土壤环境质量现状调查与评价 本次土壤现状评价引用《安徽嘉玺新材料科技有限公司20万吨/年聚苯乙烯项目》土壤环境质量现状监测数据。监测时间为2019年12月3日。其监测结果如下： 表3-8 土壤监测结果汇总表 序号 监测项目 单位 浓度范围 检出率 GB36600-2018第二类用地筛选值 1 铜 mg/kg 20~37 100% 18000 2 镍 mg/kg 44~61 100% 900 3 镉 mg/kg 0.02~0.06 100% 65 4 汞 mg/kg 0.049~0.082 100% 38 5 砷 mg/kg 9.51~17.1 100% 60 6 铅 mg/kg 11.4~20.4 100% 800 7 铬（六价） mg/kg 未检出 0 5.7 8 四氯化碳 mg/kg 未检出 0 2.8 9 氯仿 mg/kg 未检出 0 0.9 10 氯甲烷 mg/kg 未检出 0 37 11 1，1-二氯乙烷 mg/kg 未检出 0 9 12 1，2-二氯乙烷 mg/kg 未检出 0 5 13 1，1-二氯乙烯 mg/kg 未检出 0 66 14 顺-1，2-二氯乙烯 mg/kg 未检出 0 596 15 反-1，2-二氯乙烯 mg/kg 未检出 0 54 16 二氯甲烷 mg/kg 未检出 0 616 17 1，2-二氯丙烷 mg/kg 未检出 0 5 18 1，1，1，2-四氯乙烷 mg/kg 未检出 0 26 19 1，1，2，2-四氯乙烷 mg/kg 未检出 0 14 20 四氯乙烯 mg/kg 未检出 0 34 21 1，1，1-三氯乙烷 mg/kg 未检出 0 840 22 1，1，2-三氯乙烷 mg/kg 未检出 0 2.8 23 三氯乙烯 mg/kg 未检出 0 2.8 24 1，2，3-三氯丙烷 mg/kg 未检出 0 0.5 25 氯乙烯 mg/kg 未检出 0 0.43 26 苯 mg/kg 未检出 0 4 27 氯苯 mg/kg 未检出 0 270 28 1，2-二氯苯 mg/kg 未检出 0 560 29 1，4-二氯苯 mg/kg 未检出 0 20 30 乙苯 mg/kg 未检出 0 28 31 苯乙烯 mg/kg 未检出 0 1290 32 甲苯 mg/kg 未检出 0 1200 33 间二甲苯+对二甲苯 mg/kg 未检出 0 570 34 邻二甲苯 mg/kg 未检出 0 640 35 硝基苯 mg/kg 未检出 0 76 36 苯胺 mg/kg 未检出 0 260 37 2-氯酚 mg/kg 未检出 0 2256 38 苯并[a]蒽 mg/kg 未检出 0 15 39 苯并[a]芘 mg/kg 未检出 0 1.5 40 苯并[b]荧蒽 mg/kg 未检出 0 15 41 苯并[k]荧蒽 mg/kg 未检出 0 151 42 二苯并[a、h]芘 mg/kg 未检出 0 1.5 43 茚并[1，2，3-cda]芘 mg/kg 未检出 0 15 44 䓛 mg/kg 未检出 0 1293 45 萘 mg/kg 未检出 0 70 依照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）对该地区的土壤进行现状评价，评价方法采用与标准直接比较的方法。从土壤现状监测结果中可以看出，各监测点位能够满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目环境保护目标详见表3-9和附图2-3。 表3-9 主要环境保护目标 类别 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 大气环境 圈桥张家 -194 -294 居民 约150人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 S 230 张家拐孜 -492 -317 居民 约100人 SW 500 陈岗孜 127 509 居民 约120人 N 20 高湖村 642 428 居民 约240人 NE 410 张许村 -228 651 居民 约210人 W 440 声环境 陈岗孜 127 509 居民 约120人 《声环境质量标准》GB3096-2008中2类 N 20 备注：以厂址中心为坐标原点。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 烧焦炉排气筒的废气SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃、苯排放执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）以及《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5中大气污染物特别排放限值；厂界无组织排放限值执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7中企业边界大气污染物浓度限值；厂区内VOCs无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值。详见下表： 表3-10 大气污染物排放限值 污染物 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001） 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5中大气污染物特别排放限值 本项目执行标准 浓度限值（mg/m3） 浓度限值（mg/m3） 浓度限值（mg/m3） SO2 300 50 50 NOx 500 100 100 颗粒物 80 20 20 非甲烷总烃 / 120 120 苯 / 4 4 表3-11 企业边界大气污染物浓度限值 污染物项目 排放限值（mg/m³） 非甲烷总烃 4.0 苯 0.4 表3-12 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目 特别排放限值（mg/m³） 限值含义 无组织排放监控位置 非甲烷总烃 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 20 监控点处任意一次浓度值 2、废水 本项目为危化品仓储项目，无废水排放。本项目产生的废水主要来自于施工期的生活污水，施工废水收集后接管至园区污水处理厂。园区污水处理厂污水接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，具体指标控制浓度如下。本项目废水排放执行标准见下表： 表3-13 本项目废水排放执行标准 单位：mg/L，pH除外 项目 标准值 pH 6-9 COD 500 SS 400 BOD5 300 NH3-N - 石油类 20 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。具体详见下表： 表3-14 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 表3-15 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准 标准值 昼间 夜间 3类区标准 65 55 4、固体废物 项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001)及其修改单中相关标准。 |
| 总量 控制 指标 | 根据建设项目的特点以及国家、省市环保局对污染物排放总量控制的要求和项目的工程分析，对建设项目的污染物排放进行总量控制分析。本项目污染物排放总量控制因子为废气中有组织排放的非甲烷总烃（计为VOCs）。 根据分析，本项目申请总量为VOCs：0.139t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期扬尘治理措施 施工期应特别注意扬尘的防治问题，制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。结合《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》（建质〔2014〕28号）、HJ/T 393-2007《防治城市扬尘污染技术规范》、《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》（皖政〔2013〕89号）、《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治导则（试行）》（2014）、《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》（皖环发﹝2019﹞17号）以及《关于印发2020年安徽省住建系统大气污染防治工作方案的通知》（建质函﹝2020﹞220号）的相关要求，制定施工期扬尘防治措施如下： 1）建筑工程施工和预拌混凝土生产等产生扬尘污染活动的相关各方责任主体，应当采取扬尘污染防治措施，并做到方案完善、措施有效、手续齐全、备案及时、人员落实、监控到位和资源配置齐全。 2）建筑工程施工现场扬尘污染防治应做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 3）按照重污染天气黄色、橙色和红色三个预警响应级别，针对扬尘污染防治特点，应采取洒水降尘、局部停工、全面停工等应急响应措施。 4）建设工程施工承包合同中应明确施工扬尘污染防治的目标、具体内容和各方责任。建设单位工程项目负责人为项目扬尘污染防治的第一责任人。扬尘污染防治责任单位应根据需要配备足够的保洁人员，负责防治区域范围内的环境卫生。渣土与建筑垃圾运输应当委托经核准的运输单位运输，委托合同中应明确运输扬尘污染防治责任，运输单位对接受委托的渣土与建筑垃圾运输承担扬尘防治连带责任。 5）建设单位应当将扬尘污染防治专项费用列入安全文明施工措施费，作为不可竞争费用纳入工程建设成本，并根据施工现场需要保障专项费用与工程进度款同期支付，且应在工程竣工验收前支付完毕。 6）扬尘污染防治责任单位应在扬尘污染防治区域出入口醒目位置设置扬尘污染防治责任公示牌，公告“六个百分之百”主要措施和应急预案响应措施，明确扬尘污染防治各方责任主体、负责人姓名和联系电话，扬尘监督管理主管部门及监督电话，不同预警等级响应措施等信息。 7）扬尘污染防治区域内应有扬尘污染防治设施平面布置图，扬尘污染防治设施平面布置图应经建设单位、监理单位审核签字；在易产生扬尘部位设置标识牌，并根据场地和设施变化及时调整。 8）建筑工程施工应安装在线监测与视频监控系统。在线监测与视频监控设备宜安装在工地（生产场所）主出入口和扬尘重点监控区域，并具备联网条件。在线监测设备应能监测温度、湿度、风速、PM2.5、PM10等指标，视频监控设备应配置摄像和在线传输功能。建筑垃圾运输车辆应安装实时在线卫星定位系统。设备应安排人员定期检修与校准，确保正常运行。 9）扬尘污染防治责任单位应建立扬尘污染防治检查制度，组织开展日常巡查、定期检查和不定期抽查，并填写相关检查记录。 10）施工现场应按施工扬尘控制方案要求配备车辆冲洗台、雾炮机、洒水车、喷雾设施、吸尘器、除尘器等必要的扬尘污染防治设备、设施、机具、材料等资源。建筑工程施工应使用预拌混凝土和预拌砂浆。施工现场确需搅拌零星混凝土、砂浆，应对搅拌区域采取封闭降尘措施。施工现场应使用燃气、电、太阳能等清洁燃料，不得使用燃煤、木柴等易产生烟尘类燃料。扬尘污染防治设施严禁随意拆除、移动、损坏，其功能受损时应及时恢复。施工现场道路、作业区、加工场、楼层等应保持干净整洁、无浮土积灰。不得在未实施洒水等措施情况下进行直接清扫。施工单位应及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾，并按照当地政府市容环境卫生主管部门的规定处置，防止污染环境。 11）施工现场应实行封闭围挡。围挡应安全可靠。城区主要路段的施工现场及拆除工程围挡高度不应低于2.5m，其它一般路段的围挡高度不应低于1.8m。围挡上部宜设置朝向场内区域的喷雾装置，每组间隔不宜大于4m。围挡立面应保持干净、整洁，宜定时清理。工程结束前，不得拆除施工现场围挡。当妨碍施工必须拆除时，应设置临时围挡并符合相关要求。围挡应保证施工作业人员和周边行人的安全，且牢固、美观、环保、无破损。 12）施工现场出入口、主要道路必须采用硬化处理措施，尽量做到“永临结合”。施工场区内裸露场地和堆放的土方必须采用防尘网覆盖、绿化或固化等扬尘污染防治措施。建设单位负责对待建场地裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行临时绿化或者透水铺装。 13）施工现场出入口大门内侧场内主道路应按有关规定设置固定车辆自动冲洗设施，包括冲洗平台、冲洗设备、排水沟、沉淀池等。特殊情况及拆除工程施工现场，可采用满足现场冲洗要求的移动式冲洗设备。 14）砂石等散体材料应设置围挡，集中、分类堆放，并采取防尘网覆盖或其他防尘措施。水泥、粉煤灰、灰土等易产生扬尘的细颗粒建筑材料应进行密闭存放或设置围挡进行封闭、覆盖，使用过程中应采取有效抑尘措施。现场搅拌机、砂浆罐必须设置防尘降噪棚，棚体需封闭，棚内应采取有效抑尘措施。场内装卸、搬运易扬尘材料应遮盖、封闭或洒水。楼层等高处垃圾应采用密闭式专用垃圾道或封闭式容器清运，严禁高空抛掷。施工现场土方堆放时，除应采取覆盖防尘网、绿化等防尘措施，并适时洒水。严禁在施工现场围档外堆放建筑材料和建筑垃圾。 15）施工现场建筑垃圾应集中、分类堆放，严密遮盖。必要时建立密闭式垃圾站。施工现场内严禁随意丢弃和焚烧各类废弃物，严禁高空抛洒建筑垃圾。施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。建筑垃圾和土方运输车辆运输中必须采取密闭措施，切实达到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘的要求，按规定的时间、地点、线路运输和装卸。 2、施工期废水治理措施 ①生活废水设置化粪池，对施工人员的生活污水进行处理，处理后排入市政管网由污水处理厂进行处理，施工工地周边修建简易隔油池、沉淀池、排水明沟等临时性污水处理设施。 ②施工泥浆水、建材清洗废水及路面清洗废水主要污染物为SS，经沉淀池初步沉淀后再利用。施工机械和车辆油污及冲洗废水主要污染物为SS和石油类，清洗必须定点，场地须有防渗地坪，废水经隔油池后沉淀处理。混凝土养护废水pH值较高，加草袋、塑料布覆盖，不会形成大量地面径流进入地表水体。加强施工现场管理，尽量减少物料流失、散落和溢流，杜绝人为浪费，设置临时沉淀池，收集各类废水，沉淀后作为施工回用，既节约水资源，又减轻对周围环境的污染。 3、施工期噪声治理措施 ①为减轻施工噪声对周围居民的影响，施工期应严格执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》有关规定，加强管理，控制同时作业的高噪声设备的数量。夜间禁止进行打桩作业。 ②施工机械噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，对于此类情况，一般可采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解。如噪声源强大的作业可放在昼间(06:00~22:00)或对各种施工机械作业时间加以适当调整。 ③对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等施工声源，要求施工队通过文明施工、加强有效管理加以缓解。 ④考虑到项目施工期间工地来往车辆行驶可能会对沿途声环境造成一定的影响，本次评价建议工程施工材料运输应安排在白天进行，禁止夜间扰民。 ⑤运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛；同时应合理安排施工工期，尽量避免夜间施工，如需进行夜间施工作业，需征得当地环保部门的同意，并告知周围居民，取得当地居民的谅解和支持。 4、施工期固体废物治理措施 ①建筑垃圾处置 工程建设应尽量做到挖填平衡，施工过程中应边开挖边回填、边碾压边采取护坡措施；尽量缩短施工工期，减少疏松底面的裸露时间，合理安排施工时间，尽量避开雨期和汛期。施工开挖的表层土应单独存放，并采取遮蔽措施，防治雨水冲刷，以备施工结束后的绿化和复开垦。 建筑固体废弃物应分类堆放，可回收和不可回收分开，无机垃圾和有机垃圾分开，并及时清除处理。施工和维修垃圾要求进行分类收集处理，可利用的物料由废品收购回收站回收，不可再利用的按要求运送至指定地点处理。 ②施工期生活垃圾处置 工程建设时大量施工人员将进入工地，需要的实际人数取决于工程承包商的机械化程度。施工人员产生的生活垃圾应定点收集。在施工现场设置临时垃圾桶和分散的垃圾收集装置，派专人定时打扫，及时清运，交由环卫部门统一进行处理。施工单位应与当地环卫部门联系，及时处置施工现场生活垃圾，同时要求承包商对施工人员加强教育，养成不乱扔废弃物的良好习惯，以创造卫生整洁的工作和生活环境。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 根据《固定源污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目排污许可管理类别属于登记管理。 一、废气 本项目排放的废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等，故未设置大气专项评价。 1、建设项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施 表4-1 建设项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 产污环节 污染物种类 排放形式 设施参数 有组织排放口编号 有组织排放口名称 排放口设施是否符合环保要求 排放口类型 其他信息 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 参数名称 设计值 计量单位 其他污染治理设施参数信息 是否为可行技术 污染治理设施其他信息 苯罐区（二） 苯 有组织 TA001 烧焦炉+SCR+活性炭吸附+布袋除尘 烧焦炉+SCR+活性炭吸附+布袋除尘 风量 16000 m3/h 处理效率99.9% 是 / DA001 4#排放口 是 主要排放口 / 装卸栈台 苯 有组织 TA001 烧焦炉+SCR+活性炭吸附+布袋除尘 烧焦炉+SCR+活性炭吸附+布袋除尘 风量 16000 m3/h 处理效率99.9% 是 / DA001 4#排放口 是 主要排放口 / 非甲烷总烃 有组织 TA001 烧焦炉+SCR+活性炭吸附+布袋除尘 烧焦炉+SCR+活性炭吸附+布袋除尘 风量 16000 m3/h 处理效率99.9% 是 / DA001 4#排放口 是 主要排放口 / 2、废气污染物产生和排放情况 表4-2 废气污染物产生和排放情况一览表 单元 介质 污染物因子 废气产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 处理措施（效果%） 排气筒参数 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 苯罐区二 苯 苯 18.063 2.258 141.125 烧焦炉，处理效率99.9% 4#排气筒 高度：35m； 内径：0.9m； 风量：16000m3/h 0.018 0.002 0.141 装卸栈台 苯 苯 92.213 11.527 720.438 0.092 0.012 0.720 C5 非甲烷总烃 29.395 3.674 229.625 0.029 0.004 0.230 合计 非甲烷总烃 139.671 17.459 1091.188 / / 0.139 0.018 1.091 废气污染源强核算过程如下： 1、有组织废气 ①苯罐区呼吸气 苯罐排放的挥发性有机物采用环境保护部办公厅关于印发《石化行业VOCs污染源排查工作指南》及《石化企业泄漏检测与修复工作指南》的通知中附件2石化行业vocs污染源排查参考计算表格中：表2有机液体储存调和VOCs排放量参考计算表中“内浮顶（有机化学品）”进行计算。相关参数如下： 表4-3 有机化学品理论参数计算 储存物质 有机液体密度（t/m3） 摩尔质量（g/g-mol） 有机化学品蒸气压（Kpa） 安托因常数A 安托因常数B 安托因常数C 储存温度（°C） 真实蒸汽压（kpa） 苯 0.77 78 6.90565 1211.033 220.79 30 15.91167774 表4-4 挥发性有机液体储罐排放的挥发性有机物计算一览表 存储介质 容积(m3) 直径（m） 密封选型 大气压(Kpa) 边缘密封损失（t/y） 年周转量（t） 挂壁损失(t/y） 浮盘附件损失(t/y） 浮盘类型 盘缝损失（t/y） 总损失(t/y） 苯 3000 16 机械密封+边缘刮板 101.3 0.009938842 271300 17.41239189 0.063374738 浮筒式 0.584323768 18.063 ②装卸站废气 装卸站挥发性有机物采用环境保护部办公厅关于印发《石化行业VOCs污染源排查工作指南》及《石化企业泄漏检测与修复工作指南》的通知中附件2石化行业vocs污染源排查参考计算表格中：表3有机液体装卸挥发损失VOCs排放量参考计算表“公式法--公路铁路、除原油汽油外其他油品装船装载损失”进行计算。 表4-5 装卸栈台的挥发性有机物计算一览表 物质 装载物料的真实蒸气压PT(帕) 物料密度（kg/m3） 物料气相分子量(g/mol) 操作方式 状态 饱和因子(s) 装载损耗排放因子(LL)（kg/m3） 年周转量（t/a） 年周转量N(m3/a) VOCs产生量(吨/年) 苯 15911.67774 770 78 底部或液下装载 正常工况（普通）的罐车 0.6 0.327146192 271300 352338 92.213 C5 42327.68961 745 70.1 底部或液下装载 正常工况（普通）的罐车 0.6 0.782120868 35000 46980 29.395 2、无组织废气 2015年6月，国家财政部、发改委和原环境保护部联合发布了“关于印发《挥发性有机物排污收费试点办法》通知”，随“通知”发布了《石油化工行业VOCs排放量计算方法》。该“方法”中，对石油化工行业VOCs的排放量，给出了相应的计算方法和取值参考。本评价参考该办法中的推荐经验公式，对本项目生产过程中无组织有机废气产生量进行估算。 石化行业VOCs排放主要来自物料生产、运输、装载、废物处理等过程，将其分为：（1）设备动静密封点泄漏，（2）有机液体储存与调和挥发损失，（3）有机液体装卸挥发损失，（4）废水集输、储存、处理处置过程逸散，（5）工艺有组织排放，（6）工艺无组织排放，（7）采样过程排放，（8）循环冷却系统释放，（9）非正常工况（含开停工及维修）排放，（10）事故排放，共10个排放源项。 其中，设备与管线组件泄漏量属于罐区无组织废气；有机液体装载过程中无组织排放量属于装载区无组织废气。 拟建项目在输送VOCs相关原料及产品时，采用密闭的输送管道运送至生产设备或其他工艺，因此无组织废气主要为设备动静密封点泄漏废气。输送过程使用大量相关设备和组件，在长期使用过程中，VOCs易从设备组件的轴封与配件的配件缝隙处泄漏出来。设备与管线组件的逸散排放连续而缓慢，泄漏频率高低与流体特性、组件材质、操作条件、维护状况等因素有关，针对上述设备与管线组件，企业加强了管理，增加日常检测维修及设备改良次数，将老化垫片或松动的螺栓加以换除或压紧，并定期进行适当的检测维修，有效降低VOCs排放总量。 针对拟建项目特点并结合《排污许可证申请与核发技术规范石化工业（HJ853-2017）》中对设备与管线组件密封点泄漏挥发性有机物年许可排放量的计算公式（1）估算拟建项目生产车间的设备与管线组件密封点泄漏量，其中泄漏速率采用取值法，参考HJ853-2017中表4。 式中：——设备与管线组件密封点泄漏的VOCs年许可排放量，kg/a； ——密封点i的年运行时间，h/a； ——密封点i的TOC的泄漏速率，kg/h； ——流经密封点i的物料中VOCs的平均质量分数，根据设计文件取值； ——流经密封点i的物料中TOC的平均质量分数，根据设计文件取值； 如未提供物料中的VOCs的平均质量分数，则按1计； ——挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点数。 表4-6 拟建项目无组织废气排放量估算一览表 单元名称 污染物名称 产生量t/a 治理措施 排放量t/a 排放参数 苯罐区二 非甲烷总烃 0.303 加强管理，并定期进行泄漏检测与修复（LDAR） 0.303 77.5m×57m×15.85m 装卸栈台 非甲烷总烃 0.240 加强管理，并定期进行泄漏检测与修复（LDAR） 0.240 134m×15m×8m 合计 非甲烷总烃 0.543 / 0.543 / 本项目采用的阀门、连接件、泄压设备等符合相关规范要求，并加强设备的维护，定期对设备进行检查，减少装置的跑、冒、滴、漏；对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，本项目建成后，评价要求建设单位对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复(LDAR)计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象。 3、措施可行性分析 ①可行技术分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）中表5 石化工业排污单位生产装置或设施废气治理可行技术参照表：储罐产生的挥发性有机物可行技术包括油气平衡、油气回收（冷凝、吸附、吸收、膜分离或组合技术等）、燃烧净化（热力焚烧、催化燃烧、蓄热燃烧）；装载产生的挥发性有机物/其他可行技术包括顶部浸没式或底部装载方式+油气回收或燃烧净化。 本项目罐区及装卸站VOCs废气进烧焦炉系统焚烧处理，烧焦炉处理系统烟气进行余热利用，经过余热锅炉换热后的烟气采用SCR+活性炭吸附+布袋除尘处理后通过35米高排气筒排放，符合《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017）中表5 石化工业排污单位生产装置或设施废气治理可行技术参照表中废气污染防治可行技术要求。 ②废气治理措施依托可行性分析 现有工程设置1台烧焦炉系统来处理苯乙烯装置焦油和残油以及原料储罐和成品储罐呼吸尾气。根据《安徽嘉玺新材料科技有限公司C4/C5、C9综合利用及苯乙烯项目烧焦炉技术协议》可知，助燃空气量为13000-16000Nm3/h，现有工程原料储罐和成品储罐呼吸尾气风机风量为2000m3/h，本项目需进入烧焦炉系统的风量为3000m3/h，总风量为5000m3/h，本项目建成后可满足烧焦炉的补风要求。 烧焦炉系统热力参数计算结果如下： 表4-7 烧焦炉系统热力参数计算结果一览表 项目 数值 单位 备注 燃料气量 180 Nm3/h 烘炉及低负荷补燃时使用 废液处理总量 543 kg/h 通过压缩空气介质雾化进行燃烧 助燃空气量 13000-16000 Nm3/h， 维持长明灯燃烧、废液满负荷运行，空气过量可调 产生的烟气量 13500-16000 Nm3/h 烧焦炉工况下，保证空气完全过量，根据工况调节 理论燃烧温度 1000～1200 ℃ 实际燃烧温度 1100 ℃ 烟气停留时间 ＞2 S 烧焦炉、天然气燃烧器燃烧效率 ≥99.9 % 4、大气污染物排放基本情况 ①大气污染物有组织排放基本情况 表4-8 建设项目大气污染物有组织排放基本情况表 排放口编号 排放口名称 污染物种类 排放口地理坐标 排气筒参数 国家或地方污染物排放标准 年许可排放量（t/a） 申请特殊排放浓度限值 申请特殊时段许可排放量限值 备注 经度 纬度 高度（m） 出口内径（m） 排气筒温度（℃） 排气量（m3/h） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 速率限值（kg/h） DA001 4#排放口 苯 116°51´ 32°42´ 35 0.9 80 16000 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015） 4 / 0.110 / / / 非甲烷总烃 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015） 120 / 0.139 / / / 苯、非甲烷总烃排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5中大气污染物特别排放限值（非甲烷总烃：120mg/m3、苯：4mg/m3、有机废气去除效率≥97%）。 ②大气污染物无组织排放基本情况 表4-9 建设项目大气污染物无组织排放表 序号 生产设施编号/无组织排放编号 产污环节 污染物种类 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 无组织排放量（t/a） 其他信息 备注 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 苯罐区（二）/S1 储罐 苯 加强密闭，加强管理，并定期进行泄漏检测与修复（LDAR） 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015） 0.4 0.303 / / 2 装卸栈台/S2 装卸 非甲烷总烃 加强密闭，加强管理，并定期进行泄漏检测与修复（LDAR） 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015） 4.0 0.240 / / 5、废气自行监测要求 表4-10 建设项目自行监测及记录信息表 污染源类别/监测类别 排放口编号/监测点位 排放口名称/监测点位名称 监测内容 污染物名称 监测设施 自动监测是否联网 自动监测仪器名称 自动监测设施安装位置 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 手工监测采样方法及个数 手工监测频次 手工测定方法 其他信息 废气 DA001 4#排放口 废气量、废气温度 苯 / / / / / 非连续采样 至少3个 1次/半年 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 / 非甲烷总烃 / / / / / 非连续采样 至少3个 1次/月 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ/T 38-1999 / 泵、压缩机、阀门、开口阀/管线、泄压设备、取样连接器 / 非甲烷总烃 / / / / / 非连续采样 至少4个 1次/季度 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 / 法兰及其他连接件、其他密封设备 / 非甲烷总烃 / / / / / 非连续采样 至少4个 1次/半年 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 / 厂区内 厂区内无组织/在厂房外设置监控点 / 非甲烷总烃 / / / / / 非连续采样 至少4个 1次/季度 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 / 厂界 厂界无组织 / 非甲烷总烃 / / / / / 非连续采样 至少4个 1次/季度 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 / 苯 / / / / / 非连续采样 至少4个 1次/季度 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 / 臭气浓度 / / / / / 非连续采样 至少4个 1次/季度 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T14675-1993 / 6、非正常工况 表4-11 本项目非正常工况排放量核算表 非正常排放源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度mg/m3 非正常排放速率（kg/h） 非正常排放量t/a 单次持续时间 年发生频次 h 次/年 DA001排气筒 开停车、设备检修 苯 861.853 13.785 0.055 ≤2 ≤2 非甲烷总烃 1091.188 17.459 0.070 对应措施 ①当废气处理装置处理效率无法达到设计效率时，企业应立即停产，对废气处理装置进行检修，避免废气在未经有效处理的情况下非法排放；环评要求企业实行定期检查尾气处理装置，严格管理，避免失效工况发生。 ②平时注意废气处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生非正常排放，或使影响最小。 ③应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。 ④对员工进行岗位培训。做好值班记录，实行岗位责任制。 7、大气环境影响 1）本项目经营过程中仅为化学品的装卸和储存，不涉及化学品的分装和包装容器清洗的操作。苯经汽车油罐车运至本厂装卸栈台及装卸场地，然后经一根主管线卸车至原有的苯罐区和本次新建的苯罐区二内的苯罐中储存，再由苯输送泵送至装置；液化气经汽车油罐车运至本厂装卸栈台及装卸场地，然后经压缩机卸车至液化气立式压力罐内。罐内液化气再进入汽化器汽化后汇入燃料气管网作为备用燃料气源。C5+原料自邻厂中安联合煤化有限责任公司经管道输送至本厂C5+球罐内储存，然后经泵输送至装置。当装置停工时，罐内物料经泵输送至装卸栈台利用单烯烃装车鹤管装车外卖。因此，本项目废气主要来自苯罐区二储罐呼吸废气以及装卸站废气。本项目苯罐区二呼吸尾气及装卸栈台废气经收集后送至现有工程建设的烧焦炉处理后排放。苯、非甲烷总烃排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5中大气污染物特别排放限值（非甲烷总烃：120mg/m3、苯：4mg/m3、有机废气去除效率≥97%）。 2）环境防护距离 ①现有工程环境防护距离 现有工程已设立的环境防护距离为厂区外200m范围。 ②风险环境防护距离的设置 根据风险预测结果，在最不利气象条件下苯泄漏大气毒性终点浓度值一级最远影响距离为150m；在最常见气象条件下苯泄漏大气毒性终点浓度值一级最远影响距离为140m。在最不利气象条件下苯火灾伴生/次生污染物CO大气毒性终点浓度值一级最远影响距离为150m；在最常见气象条件下苯火灾伴生/次生污染物CO大气毒性终点浓度值一级最远影响距离为40m。苯储罐距离东厂界距离为159.45m、距离南厂界距离为25.32m、距离西厂界距离为204.45m、距离北厂界距离为379.66m。评价以不利情况扣除厂区内最近距离25.32m后，在最不利气象条件下苯泄漏大气毒性终点浓度值二级最远影响距离为124.68m。 ③全厂环境防护距离的确定 根据以上对大气环境影响预测和大气环境防护距离的计算和分析，确定本项目环境防护距离为200m，即与项目厂界外相距厂界200m的包络区域（环境防护距离包络线详见附图4-1）。 经调查在本项目环境防护距离范围内目前存在的居民点主要为北侧20m处的陈岗孜，尚不能满足环境防护距离要求。根据《安徽(淮南)现代煤化工产业园区管理委员会会议纪要》中明确：关于嘉玺罐区扩容改造项目。距嘉玺公司北围墙外170- 200米范围范围内约23户居民住房，煤化工园区管委会已将该地块的开发利用，列入煤化工园区整体规划修编范围，目前该规划修编处于上报阶段。待煤化工园区整体规划修编完毕并获批后，由煤化工园区管委会筹措资金，尽快完成征迁。评价要求在环境防护距离内敏感点未完成拆迁安置工作前，项目建设的储罐不得投入运营。同时建设单位应积极协调当地政府，做好环境防护距离内的规划控制工作，环境防护距离内不得规划和建设学校、医院、住宅等环境敏感目标。 二、废水 本项目无生产废水，项目不新增员工，因此无新增生活废水产生。 三、噪声 1、噪声源强 本项目的噪声源主要来自液化气压缩机、液化气汽化器、原料输送泵、装车泵等设备噪声以及货物装卸车辆和装卸过程中货物和装卸设备碰撞等，噪声源强在70-80dB(A)。建设项目的主要噪声源情况详见表4-12。 表4-12 项目噪声源强一览表 序号 噪声源 噪声源强 dB(A) 数量 位置 降噪措施 降噪效果dB(A) 1 液化气压缩机 75-80 1台 液化气卸车站台 优选低噪设备，定期进行检查；设置基础减振、减振机座、加装减振弹簧和橡皮垫等减振降噪措施 10-20 2 液化气汽化器 75-80 1台 液化气罐组 优选低噪设备，定期进行检查；设置基础减振、减振机座、加装减振弹簧和橡皮垫等减振降噪措施 10-20 3 C5+输送泵 70-75 2台 球罐区 优选低噪设备，定期进行检查；设置基础减振、减振机座、加装减振弹簧和橡皮垫等减振降噪措施 10-20 4 C5+装车泵 70-75 1台 球罐区 优选低噪设备，定期进行检查；设置基础减振、减振机座、加装减振弹簧和橡皮垫等减振降噪措施 10-20 5 球罐注水泵 70-75 1台 球罐区 优选低噪设备，定期进行检查；设置基础减振、减振机座、加装减振弹簧和橡皮垫等减振降噪措施 10-20 6 苯送装置泵 70-75 2台 苯罐区 优选低噪设备，定期进行检查；设置基础减振、减振机座、加装减振弹簧和橡皮垫等减振降噪措施 10-20 7 苯倒罐泵 70-75 1台 苯罐区 优选低噪设备，定期进行检查；设置基础减振、减振机座、加装减振弹簧和橡皮垫等减振降噪措施 10-20 8 污油泵 70-75 1台 苯罐区 优选低噪设备，定期进行检查；设置基础减振、减振机座、加装减振弹簧和橡皮垫等减振降噪措施 10-20 9 运输车辆 75-80 / 厂区内 须按照指定路线行驶，严禁轰车、超速、超载、禁止鸣笛；尽量减少货物装卸过程中所产生的碰撞声音 10-15 2、厂界和环境保护目标达标情况 本次环境噪声影响预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声预测模式，主要对本项目噪声源对厂界的影响进行预测。 ①噪声户外传播声级衰减模式 LA(r)=LAref(r0)－(Adiv+Abar+Aatm+Aexc) 式中：LA(r)——距离声源r处的A声级，dB(A)； LAref(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB(A)； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量，dB(A)； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量，dB(A)； Aexc——附加A声级衰减量，dB(A)。 ②预测点总等效连续A声级计算模式 式中：Lp—n个声源在预测点的连续A声级合成，dB(A)； LA（I）—噪声源到达预测点的连续A声级，dB(A)； N—噪声源个数。 ③预测结果 根据声环境影响评价技术导则，本次预测取各产噪设备经治理后最大源强，厂界噪声贡献值预测点选取所有的现状噪声监测点。预测结果如下表： 表4-13 厂界环境噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点 现状监测值 贡献值 预测值 昼间 夜间 昼间 夜间 厂界东 51.7 42.5 42.4 52.2 45.5 厂界南 50.6 42.5 41.7 51.2 45.1 厂界西 49.8 41.8 40.5 50.3 44.2 厂界北 49.7 42.3 40.2 50.2 44.4 预测结果表明，在采取相应的降噪措施处理后，厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。 3、噪声排放信息 表4-14 建设项目噪声排放信息表 噪声类别 生产时段 执行排放标准名称 厂界噪声排放限值 备注 昼间 夜间 昼间，dB(A) 夜间，dB(A) 稳态噪声 08:00-12:00/14:00-18:00 / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 65 55 / 频发噪声 / / / / / / 偶发噪声 / / / / / / 4、噪声监测计划 表4-15 噪声污染监测计划一览表 监测点位置 监测项目 监测频率 厂界外1米处 等效A声级 1次/季 四、固体废物 本项目运营期不新增员工，因此无新增生活垃圾。 本项目苯和液化气采用油罐车运至本厂，C5+原料自邻厂中安联合煤化有限责任公司经管道输送至本厂C5+球罐内储存，无包装材料，因此不新增废包装桶及包装袋等固废。 五、土壤及地下水 1、土壤、地下水污染类型及途径 拟建工程产生的挥发性有机废气经废气处理装置进行处理后通过排气筒排放。本项目排放的有机废气会因重力沉降或降水的作用迁移至土壤中。因此，土壤污染途径主要为大气沉降和地表漫流。 土壤及地下水防控措施 为防止对地下水和土壤的污染影响，地下水和土壤污染防治措施按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则。即采取主动控制和被动控制相结合的措施。 （1）源头控制措施 从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对储罐、装卸设备、管道及围堰构筑物采取相应的措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。 针对本建设项目地下水和土壤污染防治的重点是对罐区、管道、装卸栈台、应急导流沟采取相应的防渗措施，并建立完善的风险应急预案，把地下水和土壤污染控制在源头或起始阶段，防止有害物质渗入地下水和土壤中。 （2）分区控制措施 根据厂区各生产、生活功能单元可能产生污染的地区，划分为重点污染防渗区、一般污染防渗区和简单污染防渗区。对厂区可能泄漏污染物地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集并进行集中处理。 根据国家相关标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用下列不同的防渗措施，在具体设计中应根据实际情况在满足防渗标准的前提下作必要调整。 1）地面防渗工程设计原则 ①采用国际国内最先进的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域内地下水影响最小，确保地下水现有水体功能。 ②坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。 ③泄漏污染物收集系统与全厂“三废”处理措施统筹考虑，统一处理。 2）防渗方案设计参照标准 污染区地面防渗方案设计根据不同分区分别参照下列标准和规范： 重点防渗区：防渗层需满足《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中重点防渗区防渗层要求，即等效粘土防水层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。 一般防渗区：防渗层需满足《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中一般防渗区防渗层要求，即等效粘土防水层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。 简单防渗区：做一般地面硬化处理。 3）本项目污染防治区地面防渗层设计方案 本项目分区防渗措施见表4-16和附图4-2： 表4-16 本项目污染防治分区情况表 名称 范围 防渗标准 重点防渗区 苯罐区二、球罐区、液化气罐组、装卸区及装卸场地、管道、应急导流沟、廊道地面等重点防渗 《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中重点防渗区防渗层需满足等效粘土防水层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s 3、地下水和土壤跟踪监测要求 依据地下水监测原则，参照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）的要求，结合厂区水文地质条件，监测井的数量、位置、井深、结构、监测层位、监测因子等设置情况见表4-17。 表4-17 地下水监控井布置情况一览表 点位 地点 方位及距离 作用 孔深及监测层位 监测频率 监测项目 备注 1# 厂区上游 厂区南侧，距南边界10m左右 监测背景值 10～30m，松散岩类孔隙水 每年枯水期采样一次 pH、总硬度、硫酸盐、氯化物、氟化物、铜、锌、六价铬、镍、镉、铅、砷、高锰酸盐指数、挥发酚、苯 依托现有工程，新增监测因子苯 2# 污水处理站 污水处理站北侧15m左右 污染扩散监测点，同时在发生事故时，用作应急抽水井 每半年一次 3# 苯储罐区 罐区北侧15m左右 4# 厂区下游 厂区北侧边界内 监测整个厂区地下水水质动态 上述监测若企业不具备监测条件，可委托当地环境监测站或得到环境管理部门认可的具有监测资质的单位进行监测，对所监测的数据应连同污染防治措施落实和运行情况编制年度环境质量报告，定期向有关部门报告。 表4-18 土壤跟踪监测一览表 跟踪监测 监测点位 监测指标 监测频次 苯罐区（二）外空地 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）》中基本项目 每5年1次 由污染途径及对应措施分析可知，拟建工程对可能产生地下水和土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的大气沉降、地表漫流现象，避免污染地下水和土壤，因此拟建工程不会对区域土壤和地下水环境产生明显影响。 六、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本项目属于有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）临界量的建设项目，因此，需设置环境风险专项评价。 七、环保投资 本项目工程环保投资约55万元，占总投资的1.20%，环境保护投资估算详见下表： 表4-19 环境保护投资估算一览表（单位：万元） 污染源 治理对象 主要设施 投资 废水 / / / 废气 储罐呼吸气、装卸栈台废气 苯、非甲烷总烃 烧焦炉处理系统烟气进行余热利用，经过余热锅炉换热后的烟气采用SCR+活性炭吸附+布袋除尘处理后通过35米高排气筒排放 / 噪声 设备运行噪声 须按照指定路线行驶，严禁轰车、超速、超载、禁止鸣笛；尽量减少货物装卸过程中所产生的碰撞声音；优选低噪设备，定期进行检查，加强设备维护；设置基础减振、减振机座、加装减振弹簧和橡皮垫等减振降噪措施。 30 固废 / / / 环境风险 地下水防治 苯罐区二、球罐区、液化气罐组、装卸区及装卸场地、管道、应急导流沟、廊道地面等采取重点防渗，防渗设计满足《石油化工工程防渗技术规范》GB/T 50934-2013的要求 15 风险防范措施 事故应急处置 新增苯罐区二设置围堰，围堰高度为2.2m，罐区内设有导流地沟和集液井，导流地沟和集液井作重点防渗处理。修编环境风险应急预案等，设有可燃气体报警装置、火灾报警装置、视频监控装置；设有移动灭火设备；设有洗眼器。 10 应急事故池1座，容积均为6500m3；初期雨水池1座，容积均为2000m3 / 合计 55 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001、4#排放口/TA001 | 苯 | 烧焦炉+SCR+活性炭吸附+布袋除尘 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015） |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 苯罐区（二）/S1 | 苯 | 加强密闭，加强管理，并定期进行泄漏检测与修复（LDAR） | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015） |
|  | 装卸栈台/S2 | 非甲烷总烃 | 加强密闭，加强管理，并定期进行泄漏检测与修复（LDAR） | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015） |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 液化气压缩机、液化气汽化器、原料输送泵、装车泵等 | Leq | 优选低噪设备，定期进行检查；设置基础减振、减振机座、加装减振弹簧和橡皮垫等减振降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
|  | 运输车辆 | 交通噪声 | 须按照指定路线行驶，严禁轰车、超速、超载、禁止鸣笛；尽量减少货物装卸过程中所产生的碰撞声音 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | / |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 苯罐区二、球罐区、液化气罐组、装卸区及装卸场地、管道、应急导流沟、廊道地面等重点防渗措施，防渗标准为《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中重点防渗区防渗层需满足等效粘土防水层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 新增苯罐区二设置围堰，围堰高度为2.2m，罐区内设有导流地沟和集液井，导流地沟和集液井作重点防渗处理。修编环境风险应急预案等，设有可燃气体报警装置、火灾报警装置、视频监控装置；设有移动灭火设备；设有洗眼器； 依托现有工程应急事故池1座，容积均为6500m3；初期雨水池1座，容积均为2000m3。 |
| 其他环境 管理要求 | 无 |

# 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策要求，符合《安徽（淮南）现代煤化工产业园总体规划》、规划环评及审查意见要求，项目选址合理、环保措施可行。从环境保护角度，该建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表（单位：t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 15.728 | 7.170 | 0.071 | 0.139 | / | 15.938 | +0.139 |
|  |  | 苯 | 0 | 0 | 0 | 0.110 | / | 0.110 | +0.110 |
|  |  | SO2 | 11.847 | 18.8 | 0 | 0 | / | 11.847 | 0 |
|  |  | NOx | 86.158 | 87.937 | 0 | 0 | / | 86.158 | 0 |
|  |  | 颗粒物 | 9.603 | 11.280 | 3 | 0 | / | 12.603 | 0 |
|  |  | 苯乙烯 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | / | 0.103 | 0 |
|  |  | H2S | 0 | 0 | 0.002 | 0 | / | 0.002 | 0 |
|  |  | NH3 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | / | 0.068 | 0 |
|  | 无组织 | 苯 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | / | 0.303 | +0.303 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1.930 | 27.719 | 0.003 | 0.240 | / | 2.173 | +0.240 |
|  |  | 苯乙烯 | 0 | 0 | 1.819 | 0 | / | 1.819 | 0 |
|  |  | 甲苯 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | / | 0.009 | 0 |
|  |  | 戊烷 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | / | 0.15 | 0 |
|  |  | H2S | 0 | 0 | 0.001 | 0 | / | 0.001 | 0 |
|  |  | NH3 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | / | 0.036 | 0 |
| 废水 | COD | 57.0 | 140.900 | 0 | 0 | / | 57 | 0 |
|  | NH3-N | 2.5 | 12.680 | 0 | 0 | / | 2.5 | 0 |
|  | SS | 39.1 | 0 | 0 | 0 | / | 39.1 | 0 |
|  | 石油类 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | / | 3.6 | 0 |
|  | 盐分 | 57.4 | 0 | 0 | 0 | / | 57.4 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 滤饼 | 0 | 0 | 2200 | 0 | / | 2200 | 0 |
|  | 污泥（生化后产生污泥） | 0 | 0 | 729 | 0 | / | 729 | 0 |
| 危险废物 | 废苯吸附剂 | 74 | 0 | 0 | 0 | / | 74 | 0 |
|  | 瓷球 | 114.62 | 0 | 0 | 0 | / | 114.62 | 0 |
|  | 废烃化催化剂 | 22.092 | 0 | 0 | 0 | / | 22.092 | 0 |
|  | 废保护催化剂 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | / | 8.22 | 0 |
|  | 废反烃化催化剂 | 16.15 | 0 | 0 | 0 | / | 16.15 | 0 |
|  | 废脱氢催化剂 | 364 | 0 | 0 | 0 | / | 364 | 0 |
|  | 废吸附剂 | 98.24 | 0 | 0 | 0 | / | 98.24 | 0 |
|  | 废低温脱氯剂 | 46 | 0 | 0 | 0 | / | 46 | 0 |
|  | 废化学品包装材料 | 20 | 0 | 2.1 | 0 | / | 22.1 | 0 |
|  | 聚合物 | 4 | 0 | 0 | 0 | / | 4 | 0 |
|  | 过滤残渣 | 4 | 0 | 0 | 0 | / | 4 | 0 |
|  | 废线棒 | 10 | 0 | 0 | 0 | / | 10 | 0 |
|  | 废活性炭 | 184 | 0 | 18.18 | 0 | / | 202.18 | 0 |
|  | 污泥 | 1 | 0 | 312 | 0 | / | 313 | 0 |
|  | 循环水厂锰沙过滤器 | 5 | 0 | 0 | 0 | / | 5 | 0 |
|  | 布袋除尘器收集烟尘 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | / | 0.343 | 0 |
|  | 废机油 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | / | 0.2 | 0 |
|  | 废有机溶剂 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | / | 0.4 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

苯乙烯罐区扩容改造工程项目

（技术改造）

环境风险专项评价

安徽启晨环境科技有限公司

二О二一年九月

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、风险源调查 （1）建设项目风险源调查 本项目存储过程中涉及附录B中确定的有毒有害、易燃易爆物质为苯和C5+（戊烷）。 本项目涉及的生产工艺主要包括：危险物质贮存罐区。 （2）环境敏感目标调查 建设项目社会环境风险评价范围内（项目周围5km内），人口集中居住区主要是农村村庄和集镇，周边无其它需特殊保护的名胜古迹等敏感点。5km范围内环境敏感目标与该项目的相对距离和所在方位相见1-1。 表1-1 建设项目环境敏感特征表 类别 环境敏感特征 环境空气 厂址周边5km范围内 序号 敏感目标名称 相对方位 距离/m 属性 人口数 1 蒋家湖 E 2500 居住区 约500人 2 谢大郢孜 SE 2300 居住区 约165人 3 祁圩村 SE 1680 居住区 约600人 4 祁集村 SE 1260 居住区 约900人 5 曹岗村 S 750 居住区 约800人 6 圈桥张家 S 230 居住区 约150人 7 张家拐孜 SW 500 居住区 约100人 8 陈岗孜 N 20 居住区 约120人 9 高湖村 NE 410 居住区 约240人 10 段家湖 NE 1990 居住区 约100人 11 徐家湖 NE 2350 居住区 约220人 12 谢家湖 NE 1690 居住区 约280人 13 古沟村 NE 1450 居住区 约580人 14 马庄孜 NE 2430 居住区 约200人 15 杨湖 N 1540 居住区 约250人 16 张许村 W 440 居住区 约210人 17 后黄郢孜 W 800 居住区 约260人 18 黄岗村 W 1350 居住区 约350人 19 胡家集 W 1800 居住区 约250人 20 前拐孜 W 2130 居住区 约150人 21 王家湖 NW 2050 居住区 约160人 22 许岗村 W 2380 居住区 约450人 23 泥集村 W 3460 居住区 约500人 24 瓦郢村 W 2940 居住区 约200人 25 小郢村 W 3560 居住区 约120人 26 杨集村 W 4250 居住区 约200人 27 于湖村 NW 3000 居住区 约350人 28 庙西村 NW 4400 居住区 约150人 29 苏杨村 NW 4300 居住区 约140人 30 蔡庙村 N 4260 居住区 约250人 31 太平村 NE 4400 居住区 约200人 32 聂圩村 NE 3200 居住区 约150人 33 潘东新村 NE 3320 居住区 约600人 34 陶圩村 NE 3900 居住区 约350人 35 王圩村 SE 3660 居住区 约450人 36 谢圩村 SE 4200 居住区 约400人 37 本企业员工 / / 办公 148人 38 中安联合煤化有限责任公司 N 20 办公 641人 厂址周边500m范围内人口数小计 1609 厂址周边5km范围内人口数小计 11884 大气环境敏感程度E值 E1 地表水 序号 受纳水体名称 排放点水域环境功能 24 h 内流经范围/km 1 淮河 Ⅲ 不跨省界 地表水环境敏感程度 E 值 E2 地下水 序号 环境敏感区名称 环境敏感特征 水质目标 包气带防污性能 与下游厂界距离 /m 1 / / / / / 地下水环境敏感程度 E 值 E3 （3）环境风险潜势判定 ①P的分级确定 危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B 重点关注的危险物质及临界量，综合全厂考虑，拟建项目和现有工程涉及的危险物质名称，贮存量及临界量详见表1-2。 表1-2 危险物质临界量表 序号 工程类别 物质名称 CAS号 最大存在总量（t） 临界量（t） q/Q 1 本项目 苯 71-43-2 1927 10 192.7 2 C5+（戊烷） 109-66-0 1400 10 140.0 3 现有工程 乙烯 74-85-1 8.849 10 0.8849 4 苯 71-43-2 71.466 10 7.1466 5 苯乙烯 100-42-5 79.132 10 7.9132 6 甲苯 108-88-3 1.218 10 0.1218 合计 / / / 348.7665 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C危险物质及工艺系统危险性（P）的分级，单元内存在的危险物质为多个品种时，则按下式计算： Q=q1/Q1＋q2/Q2＋……＋qn/Qn。 式中：q1、q2、qn—每种危险物质的最大存在总量，单位为t。 Q1、Q2、Qn—每种危险位置的临界量，单位为t。 经计算，本项目Q=348.7665。当Q≥1时，将Q划分为（1）1≤Q＜10，（2）10≤Q＜100，（3）Q≥100。 根据以上分析，本项目Q≥100。 行业及生产工艺（M） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C危险物质及工艺系统危险性（P）的分级，分析项目所属行业及生产工艺特点，按下表评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。综合全厂行业及生产工艺（M）如下表： 表1-3 行业及生产工艺（M）表 行业 评估依据 分值 本项目涉及的生产工艺 本项目分值 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 涉及光气及光气化工艺、电解工艺(氯碱)、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解(裂化)工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 10/套 1套烷基化工艺 10 无机酸制酸工艺、焦化工艺 5/套 无 0 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 5/套（罐区） 8个危险物质贮存罐区 40 合计 / / / 50 a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa； 根据上表可知，本项目M=50＞20，以M1表示。 危险物质及工艺系统危险性（P）分级 根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照下表确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。 表1-4 危险物质及工艺系统危险性（P）判断 危险物质数量与临界量比值（Q） 行业及生产工艺（M） M1 M2 M3 M4 Q≥100 P1 P1 P2 P3 10≤Q＜100 P1 P2 P3 P4 1≤Q＜10 P2 P3 P4 P4 根据以上分析，综合确定本项目危险物质及工艺系统危险性（P）分级为P1。 ②E的分级确定 环境敏感程度（E）的分级主要包括大气环境、地表水环境、地下水环境。 大气环境 依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表： 表1-5 大气环境敏感程度分级 分级 大气环境敏感性 E1 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 E2 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 E3 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 根据表1-5可知，项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；周边500m范围内人口总数大于1000人。因此，确定本项目大气环境敏感性为E1。 地表水环境 依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表1-6和表1-7。 表1-6 地表水环境敏感程度分级 环境敏感目标 地表水功能敏感性 F1 F2 F3 S1 E1 E1 E2 S2 E1 E2 E3 S3 E1 E2 E3 表1-7 地表水功能敏感性分区 敏感性 地表水环境敏感特征 敏感F1 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 较敏感F2 排放点边入地表水水域环境功能为Ⅲ类,或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 低敏感F3 上述地区之外的其他地区 表1-8 环境敏感目标分级 分级 环境敏感目标 S1 发生事故时,危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游(顺水流向)10km范围内、近岸海域一个周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内,有如下一类或多类环境风险受体:集中式地表水饮用水水源保护区(包括一级保护区、二级保护区及准保护区)；农村及分散式饮用水水源保护区自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道:世界文化和自然遗产地:红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水溶场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 S2 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游(顺水流向)10km范围内、近岸海域一个周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 S3 排放点下游(顺水流向)10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录 D 表 D.3，判定区域地表水淮河，淮河水功能区划为Ⅲ，24h 流经范围内不跨省界，判定地表水功能敏感性分区为 F2。园区污水处理厂排污口下游 10km 范围内无特别敏感点分布，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录 D 表 D.4，判定区域地表水淮河环境保护目标分级为 S3。综上所述，地表水环境敏感程度为 E2。 本项目无生产及生活废水产生，本项目不直接对地表水体排放，且对各构筑物做防渗防漏处理，设地沟与事故应急池相连，全厂事故水储存设施的总有效容积可达6500m3，当发生泄漏或火灾爆炸事故时，事故污水能自流进入事故应急池暂存，逐步进入厂区污水处理装置处理达标后方可外排，如不达标再将水返回本厂污水处理装置系统进行处理，直到达标，确保事故状态下不对周围水环境造成污染。如果厂内废水储存处理能力不足时，则企业必须停产，杜绝事故性废水继续排放。故本项目无需进行地表水环境风险预测。 地下水环境 依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表1-9。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表1-10和表1-11。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。 表1-9 地下水环境敏感程度分级 环境敏感目标 地表水功能敏感性 G1 G2 G3 D1 E1 E1 E2 D2 E1 E2 E3 D3 E2 E3 E3 表1-10 地下水功能敏感性分区 敏感性 地下水环境敏感特征 敏感G1 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 较敏感G2 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 不敏感G3 上述地区之外的其它地区。 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 表1-11 包气带防污性能分级 分级 包气带岩土的渗透性能 D3 Mb≥6.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且连续分布、稳定 D2 0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且连续分布、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且连续分布、稳定 D1 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 经调查，项目所在区域附近村庄均已接通自来水，居民、工业无取用地下水。建设项目不属于集中式饮用水水源地准保护区及准保护区以外的补给径流区，除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区（如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区），未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区。因此，判定建设项目地下水环境敏感程度为“不敏感G3”。 拟建项目位于安徽（淮南）现代煤化工产业园内，根据包气带防污性能调查，区域包气带的防污性能分级属于中，包气带防污性能分级为D2。因此，确定本项目地下水环境敏感性为E3。 ③ 环境风险潜势划分 建设项目环境风险潜势划分依据如下： 表1-12 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） Ⅳ+ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 环境中度敏感区（E2） Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 环境低度敏感区（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 注：Ⅳ+为极高环境风险。 根据风险潜势判定，该项目大气环境风险潜势为Ⅳ+、地下水环境风险潜势为Ⅲ。 （4）评价等级确定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表7-31确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表1-13 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a ：是相当于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。 根据项目环境风险潜势划分，项目大气环境风险环境风险评价等级为一级、地下水环境风险环境风险评价等级为二级。 根据导则要求，大气环境风险预测一级选取最不利气象条件和事故发生地的最常见气象条件，选用适用的数值方法进行分析预测，给出风险事故情形下危险物质释放可能造成的大气环境影响范围与程度。对于存在极高大气环境风险的项目，应进一步开展关心点概率分析； 地下水环境风险预测，低于一级评价的，风险预测分析与评价要求参照HJ610执行。本项目地下水评价等级为二级，已采用数值方法预测地下水环境风险，给出风险事故情形下可能造成的环境影响范围与程度，故本章节不再重复。 2、环境风险识别 （1）物质危险性识别 表1-14 主要物料理化毒理性质一览表 序号 化学品 名称 CAS号 化学品理化性能和毒性指标 火灾 危险性 危险性 类别 状态 闪点℃ 毒性 LD50 LC50 1 苯 71-43-2 液 -11 3306mg/kg（大鼠经口) 48mg/kg（小鼠经皮) 甲类 易燃液体,类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别2 严重眼损伤/眼刺激,类别2 生殖细胞致突变性,类别1B 致癌性,类别1A 特异性靶器官毒性-反复接触,类别1 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别3 2 戊烷 109-66-0 液 -40 446mg/kg（小鼠经口) 无资料 甲类 易燃液体,类别2 特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应） 吸入危害,类别1 危害水生环境-急性危害,类别2 （2）生产系统危险性识别 根据对项目生产过程及其装备系统的主要危险作业点分布情况的分析，主要潜在危险性事故有：罐区原料在贮运过程中发生泄漏及后继引发的火灾和爆炸。贮运系统存在以下危险、有害因素： 1）易燃液体在管道输送过程中的流速若过快，产生静电，静电放电火花遇易燃液体会发生火灾、爆炸事故。 2）易燃液体在卸车过程中存在着对作业人员毒害和火灾、爆炸的潜在危险性。 3）易燃液体贮罐的电气设备、设施的主要危险是超负荷引起的火灾、爆炸事故。 4）排放系统（地沟）、地面若有易燃液体残液等易燃易爆物质，存在着火灾、爆炸的危险性。 5）夏季高温期间如防护措施不力或冷却降温系统发生故障，易引发易燃液体贮罐的火灾、爆炸。 6）贮罐基础若发生严重下降，尤其是不均匀下降，将带来重大的事故隐患。 7）贮罐附件，如安全阀失灵、阻火器堵塞、排污孔堵塞、泄漏、压力表、液位计等不密封都会给易燃液体的安全贮存带来严重威胁，造成大量泄漏甚至爆炸事故。 8）易燃液体循环泵、输送泵是操作频繁，容易跑、冒、滴、漏的地方，若通风不良，电气设备不符合防爆要求，会发生火灾、爆炸事故。 3、最大可信事故及其概览 由于环境事故源的组成系统十分复杂,计算事故的发生概率,不仅要考虑众多基本成因事件的发生概率及其逻辑关系,还要考虑人为干扰等随机因素。加上基本成因事件的发生概率也很难估计,运用上述两种方法时常面临费时、费力、可靠性数据缺乏等困难。本评价通过对类似历史事故的调查来确定最大可信灾害事故及发生概率。 (1)事故类型及概率 最大可信事故是指事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为0，同时不考虑工程外部事故风险因素（如地震、雷电、战争、人为蓄意破坏等）。 确定最大可信事故的目的是针对典型事故进行环境风险分析，并不意味着其它事故不具有环境风险。基于上述风险识别和重大危险源辨识结果，确定本项目最大可信事故为苯储罐区二的苯储罐破裂，造成有苯泄露以及火灾/爆炸事故次生/伴生CO污染事故。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（ HJ 169-2018）附录 E 中资料，各种事故概率推荐值见表1-15。 表1-15 事故类型概率推荐值分析 序号 部件类型 泄漏模式 泄漏概率 1 反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄露完 储罐全破裂 1.00×10-4/年 5.00×10-6/年 5.00×10-6/年 2 常压单包容储罐 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄露完 储罐全破裂 1.00×10-4/a 5.00×10-6/a 5.00×10-6/a 3 常压双包储罐 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄露完 储罐全破裂 1.00×10-4/a 1.25×10-8/a 1.25×10-8/a 4 常压全包容储罐 储罐全破裂 1.00×10-8/a 5 内径≤75mm的管道 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄露 5.0×10-6（m·a） 1.0×10-6（m·a） 6 75mm<内径≤150mm的管道 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄露 2.40×10-6（m·a） 1.00×10-7（m·a） 7 内径>150mm的管道 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄露 2.40×10-6（m·a）* 1.00×10-7（m·a） 8 泵体和压缩机 泵体和压缩机最大连接管泄露孔径为10%孔径（最大50mm） 泵体和压缩机最大连接管全管径泄露 5.00×10-4/a 1.00×10-4/a 9 装卸臂 装卸臂连接管泄露孔径为10%孔径（最大50mm） 装卸臂全管径泄露 3.00×10-7/h 3.00×10-8/h 10 装卸软管 装卸软管连接管泄露孔径为10%孔径（最大50mm） 装卸软管全管径泄露 4.00×10-5/h 4.00×10-6/h 注：以上数据来源荷兰TNO紫皮书； *来源于国际油气协会发布的； （2）事故应急时间 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）设置紧急隔离系统的单元，泄露事件可设定为10min，项目储罐均安装在罐区内并设置了围堰以及防腐防渗措施，可收集泄露液，因此，本次评价的事故应急时间确定为10min。 4、事故源强的确定 （1）泄露事故源强 最大可信事故泄露计算采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中推荐的公式进行计算。 式中， Q — 液体排出率，kg/s； Ar — 裂口流出的面积，m2； Cd — 流量系数； P1 — 操作压力或容器压力，Pa； Pa — 外界压力或大气压，Pa — 液体密度，kg/m3； h — 罐中液面在排放点以上的高度，取1m。 储罐连接管的管道内径100mm，假设储罐与管道接头损坏，损坏面积按10%管径考虑，则泄漏面积约为0.0000785m2，事故泄漏时间按10min计。 表1-16 液体泄漏量计算参数选取及计算结果 参数 苯 容器内介质压力 P 101325Pa 环境压力 P0 101325Pa 液体泄漏系数 Cd 0.65 裂口面积 A 0.00785m2 重力加速度 g 9.81m/s2 液体密度ρ 770kg/m3 液位高度 h 1m 排放历时 10min 平均泄漏速率 0.620kg/s 由于本项目苯为30℃常压储存，苯的沸点高于淮南市的年均温度。因此，本评价不考虑苯的闪蒸和热量蒸发，仅考虑事故状况下围堰内泄漏物料的质量蒸发，其计算公式如下： 式中：Q — 质量蒸发速率，g/s； P — 液体表面蒸气压，Pa； M —分子量； R — 气体常数，J/mol•k； T — 大气温度，K； U — 风速，m/s； r — 液池半径，m，以围堰最大等效半径为液池半径； a，n— 大气稳定系数。 表1-17 液池蒸发模式参数汇总一览表 大气稳定状况 n a 不稳定（A，B） 0.2 3.846×10-3 自然稳定（D） 0.25 4.685×10-3 稳定（E，F） 0.3 5.285×10-3 根据经验统计资料，泄露物料在罐区内形成液池后，其质量蒸发速率在F稳定度条件下最大。 根据上述经验公式及模式参数，估算出在F稳定度条件下，质量蒸发速率见下表。 表1-18 不同溶剂质量蒸发速率汇总一览表 单位：kg/s 项目 苯 分子量 78.11 液池半径（m） 37.80 液体表面蒸气压（Pa） 12690.66 环境温度（K） 298 气体常数（J/mol·k） 8.314 质量蒸发速率（kg/s） 1.5 m/s(F) 2.539 2.6 m/s(D) 4.313 （2）次生/伴生CO产生源强 火灾伴生/次生一氧化碳产生量的计算公式如下： GCO=2330qCQ 式中：GCO——一氧化碳的产生量，kg/s； C ——物质中碳的含量，取92%； q——化学不完全燃烧值，%，取1.5%~6.0%，本项目取6%； Q——参与燃烧的物质量，t/s。根据计算Q值为0.00062t/s。 苯泄露发生火灾，伴生/次生一氧化碳的产生量为0.080kg/s。 5、大气环境影响分析 （1）大气环境影响模型及参数 根据（HJ169-2018）要求，大气风险预测计算时应区分重质气体与轻质气体排放选择合适的大气风险预测模型。重质气体和轻质气体的判断依据可采用附录G中G.2推荐的理查德森数进行判定。根据不同的排放性质，理查德森数的计算公式不同，依据排放类型，理查德森数的计算分连续排放、瞬时排放两种形式。Ri的计算公式具体为： 连续排放： 瞬时排放： 式中：ρrel—排放物质进入大气的初始密度，kg/m3； ρa—环境空气密度，kg/m3； Q—连续排放烟羽的排放速率，kg/s； Qt—瞬时排放的物质质量，kg； Drel—初始的烟团宽度，即源直径，m； Ur—10m高处风速，m/s。 判断连续排放还是瞬时排放，可以通过对比排放时间Td和污染物到达最近的受体点（网格点或敏感点）的时间T确定。 T=2X/Ur 式中：X—事故发生地与计算点的距离，m； Ur—10m高处风速，m/s。假设风速和风向在T时间段内保持不变。Ur取1.5m/s。 当Td＞T时，可被认为是连续排放的；当Td≤T时，可被认为是瞬时排放。 判断标准为：对于连续排放，Ri≥1/6为重质气体，Ri＜1/6为轻质气体；对于瞬时排放，Ri＞0.04为重质气体，Ri≤0.04为轻质气体。 本项目风险事故类型各污染物预测模型选取结果如下： ① 连续排放和瞬时排放判定 拟建项目500m范围内一般计算点设置分辨率为50m×50m，计算可得到达最近网格点和最近敏感点时间T分别为66.7s，项目事故情景泄漏排放时间Td为30min，均远大于T，可判定项目风险事故类型均为连续排放。 ② 理查德森数Ri计算及重质气体、轻质气体判定 A、苯泄漏排放Ri：模型预测结果显示，最不利气象条件下Ri=0.0785<1/6。因此，判定为苯轻质气体。 B、苯火灾爆炸伴生CO排放Ri：最不利气象条件烟团初始密度均未大于空气密度，未计算出理查德森数。因此，苯火灾爆炸伴生CO可判定为轻质气体。 苯液池蒸发气体以及苯火灾爆炸伴生CO的扩散模拟采用AFTOX模型，本项目在不利气象条件下的下风向轴线浓度的时间分布，大气风险预测模型主要参数见下表。 表1-19 大气风险预测模型主要参数表 参数类型 选项 参数 基本情况 事故源经度（°） 116.857444362 事故源纬度（°） 32.708242432 事故源类型 储罐泄露 气象参数 气象条件类型 最不利气象 最常见气象条件 风速（m/s） 1.5 2.6 环境温度℃ 25 15.7 相对湿度% 50 70 稳定度 F D 其他参数 地表粗糙度m 0.1 是否考虑地形 是 地形数据精度m 50 （2）预测结果 选取最常见和最不利气象条件进行后果预测，预测结果见表1-20。 表1-20 事故后果基本信息表 事故后果预测 大气 危险物质 大气环境影响 F稳定度，1.5m/s，25℃，湿度50% 苯 指标 浓度值（mg/m3） 最远影响距离m 到达时间min 大气毒性终点浓度-1 13000 150 1.6667 大气毒性终点浓度-2 2600 410 4.5556 D稳定度，2.6m/s，15.7℃，湿度70% 指标 浓度值（mg/m3） 最远影响距离m 到达时间min 大气毒性终点浓度-1 13000 140 0.89744 大气毒性终点浓度-2 2600 400 2.5641 CO F稳定度，1.5m/s，25℃，湿度50% 指标 浓度值（mg/m3） 最远影响距离m 到达时间min 大气毒性终点浓度-1 380 150 1.6667 大气毒性终点浓度-2 95 370 4.1111 D稳定度，2.6m/s，15.7℃，湿度70% 指标 浓度值（mg/m3） 最远影响距离m 到达时间min 大气毒性终点浓度-1 380 40 0.25641 大气毒性终点浓度-2 95 110 0.70513 预测结果如下： 表1-21 苯储罐泄漏预测结果 下风向距离(m) 苯 F稳定度，1.5m/s，25℃，湿度50% D稳定度，2.6m/s，15.7℃，湿度70% 浓度出现时间（min） 高峰浓度（mg/m3） 浓度出现时间（min） 高峰浓度（mg/m3） 10 0.11111 3062.7 0.064103 536940 60 0.66667 46052 0.38462 40003 110 1.2222 21155 0.70513 18738 160 1.7778 12086 1.0256 11091 210 2.3333 7895.1 1.3462 7391.4 260 2.8889 5609.2 1.6667 5314.3 310 3.4444 4218.1 1.9872 4026.9 360 4 3304.2 2.3077 3170.9 410 4.5556 2668.9 2.6282 2570.7 460 5.1111 2207.9 2.9487 2132.5 510 5.6667 1861.7 3.2692 1802 560 6.2222 1594.5 3.5897 1545.9 610 6.7778 1383.6 3.9103 1343.2 660 7.3333 1213.8 4.2308 1179.6 710 7.8889 1075 4.5513 1045.6 760 8.4444 959.81 4.8718 934.31 810 9 863.13 5.1923 840.72 860 9.5556 781.08 5.5128 761.21 910 12.111 710.76 5.8333 693.04 960 12.667 650.04 6.1538 634.09 1010 13.222 597.18 6.4744 582.74 1060 13.778 550.87 6.7949 537.71 1110 15.333 510.02 7.1154 497.98 1160 15.889 473.8 7.4359 462.73 1210 16.444 441.51 7.7564 431.29 1260 17 412.6 8.0769 403.13 1310 17.556 386.58 8.3974 377.78 1360 18.111 363.09 8.7179 354.88 1410 18.667 339.74 9.0385 332.12 1460 19.222 324.34 9.359 317.08 1510 19.778 310.11 9.6795 303.2 1560 20.333 296.94 10 290.34 1610 20.889 284.72 12.321 278.4 1660 21.444 273.35 12.641 267.3 1710 22 262.76 12.962 256.95 1760 23.556 252.86 13.282 247.28 1810 24.111 243.59 13.603 238.23 1860 24.667 234.9 13.923 229.75 1910 25.222 226.74 14.244 221.77 1960 25.778 219.06 14.564 214.28 2010 26.333 211.83 15.885 207.21 2060 26.889 205 16.205 200.54 2110 27.444 198.55 16.526 194.23 2160 28 192.45 16.846 188.27 2210 28.556 186.66 17.167 182.62 2260 29.111 181.18 17.487 177.25 2310 29.667 175.96 17.808 172.16 2360 30.222 171.01 18.128 167.32 2410 31.778 166.29 18.449 162.71 2460 32.333 161.8 18.769 158.32 2510 32.889 157.52 19.09 154.13 2560 33.444 153.42 19.41 150.13 2610 34 149.52 19.731 146.31 2660 34.556 145.78 20.051 142.66 2710 35.111 142.2 20.372 139.16 2760 35.667 138.77 20.692 135.81 2810 36.222 135.49 21.013 132.59 2860 36.778 132.34 21.333 129.51 2910 37.333 129.31 21.654 126.55 2960 37.889 126.4 21.974 123.71 3010 38.444 123.61 22.295 120.98 3060 39 120.92 22.615 118.35 3110 39.556 118.33 22.936 115.82 3160 40.111 115.83 23.256 113.38 3210 40.667 113.43 24.577 111.03 3260 41.222 111.11 24.897 108.77 3310 41.778 108.87 25.218 106.58 3360 42.333 106.71 25.538 104.47 3410 42.889 104.62 25.859 102.43 3460 43.444 102.6 26.179 100.46 3510 44 100.64 26.5 98.558 3560 44.556 98.75 26.821 96.715 3610 45.111 96.919 27.141 94.932 3660 45.667 95.144 27.462 93.206 3710 46.222 93.425 27.782 91.533 3760 46.778 91.757 28.103 89.913 3810 47.333 90.139 28.423 88.342 3860 47.889 88.568 28.744 86.818 3910 48.444 87.043 29.064 85.339 3960 49 85.561 29.385 83.905 4010 49.556 84.121 29.705 82.512 4060 50.111 82.72 30.026 81.158 4110 50.667 81.358 30.346 79.843 4160 51.222 80.032 30.667 78.565 4210 51.778 78.741 30.987 77.322 4260 52.333 77.484 31.308 76.113 4310 52.889 76.26 31.628 74.937 4360 53.445 75.066 31.949 73.791 4410 54 73.902 33.269 72.677 4460 54.556 72.767 33.59 71.591 4510 55.111 71.659 33.91 70.533 4560 55.667 70.578 34.231 69.503 4610 56.222 69.523 34.551 68.498 4660 56.778 68.492 34.872 67.519 4710 57.333 67.485 35.192 66.564 4760 57.889 66.501 35.513 65.631 4810 58.445 65.539 35.833 64.722 4860 59 64.599 36.154 63.835 4910 59.556 63.679 36.474 62.968 4960 60.111 62.779 36.795 62.122 在最不利气象条件下苯泄漏大气毒性终点浓度值一级最远影响距离为150m；二级最远影响距离为410m；在最常见气象条件下苯泄漏大气毒性终点浓度值一级最远影响距离为140m；二级最远影响距离为400m。 图1-1 风速1.5m/s 情况下苯泄漏轴线最大浓度图 图1-2 风速2.6m/s 情况下苯泄漏轴线最大浓度图 表1-22 火灾伴生/次生污染物CO预测结果 下风向距离(m) CO F稳定度，1.5m/s，25℃，湿度50% D稳定度，2.6m/s，15.7℃，湿度70% 浓度出现时间（min） 高峰浓度（mg/m3） 浓度出现时间（min） 高峰浓度（mg/m3） 10 0.11111 17263 0.064103 3134.5 60 0.66667 1286.1 0.38462 238.2 110 1.2222 602.45 0.70513 96.003 160 1.7778 356.58 1.0256 52.255 210 2.3333 237.64 1.3462 33.181 260 2.8889 170.86 1.6667 23.114 310 3.4444 129.47 1.9872 17.123 360 4 101.95 2.3077 13.252 410 4.5556 82.652 2.6282 10.596 460 5.1111 68.563 2.9487 8.6904 510 5.6667 57.935 3.2692 7.2726 560 6.2222 49.702 3.5897 6.1871 610 6.7778 43.184 3.9103 5.3362 660 7.3333 37.926 4.2308 4.6558 710 7.8889 33.618 4.5513 4.1025 760 8.4444 30.039 4.8718 3.646 810 9 27.03 5.1923 3.2646 860 9.5556 24.474 5.5128 2.9424 910 10.111 22.282 5.8333 2.6675 960 10.667 20.387 6.1538 2.431 1010 11.222 18.736 6.4744 2.2258 1060 11.778 17.288 6.7949 2.0467 1110 12.333 16.011 7.1154 1.8784 1160 12.889 14.877 7.4359 1.76 1210 13.444 13.866 7.7564 1.6536 1260 14 12.961 8.0769 1.5575 1310 14.556 12.146 8.3974 1.4704 1360 15.111 11.41 8.7179 1.3912 1410 15.667 10.678 9.0385 1.3189 1460 16.222 10.195 9.359 1.2527 1510 16.778 9.7481 9.6795 1.1919 1560 17.333 9.3348 10 1.1358 1610 17.889 8.9512 10.321 1.084 1660 18.444 8.5943 10.641 1.0361 1710 19 8.2616 10.962 0.99162 1760 19.556 7.9508 11.282 0.95025 1810 20.111 7.6598 11.603 0.91168 1860 20.667 7.387 11.923 0.87567 1910 21.222 7.1307 12.244 0.84198 1960 21.778 6.8895 12.564 0.81041 2010 22.333 6.6623 12.885 0.78077 2060 22.889 6.4478 13.205 0.7529 2110 23.444 6.2451 13.526 0.72666 2160 24 6.0533 13.846 0.70191 2210 24.556 5.8716 14.167 0.67855 2260 25.111 5.6992 14.487 0.65646 2310 25.667 5.5354 14.808 0.63555 2360 26.222 5.3797 15.128 0.61573 2410 26.778 5.2315 15.449 0.59692 2460 27.333 5.0903 15.769 0.57906 2510 27.889 4.9557 16.09 0.56208 2560 28.444 4.8271 16.41 0.54591 2610 29 4.7042 16.731 0.53051 2660 29.556 4.5867 17.051 0.51582 2710 35.111 4.474 17.372 0.5018 2760 35.667 4.3663 17.692 0.48841 2810 36.222 4.263 18.013 0.47561 2860 36.778 4.1639 18.333 0.46335 2910 37.333 4.0688 18.654 0.45162 2960 37.889 3.9774 18.974 0.44038 3010 38.444 3.8896 19.295 0.4296 3060 40 3.8051 19.615 0.41925 3110 40.556 3.7237 19.936 0.40932 3160 41.111 3.6453 20.256 0.39977 3210 41.667 3.5698 20.577 0.39059 3260 42.222 3.4969 20.897 0.38176 3310 42.778 3.4267 21.218 0.37325 3360 43.333 3.3588 21.538 0.36506 3410 43.889 3.2933 21.859 0.35717 3460 44.444 3.2299 22.179 0.34956 3510 45 3.1687 22.5 0.34221 3560 45.556 3.1095 22.821 0.33512 3610 46.111 3.0521 23.141 0.32828 3660 46.667 2.9966 23.462 0.32166 3710 48.222 2.9429 23.782 0.31527 3760 48.778 2.8908 24.103 0.30908 3810 49.333 2.8403 24.423 0.3031 3860 49.889 2.7913 24.744 0.29731 3910 50.444 2.7437 25.064 0.2917 3960 51 2.6976 25.385 0.28626 4010 51.556 2.6528 25.705 0.281 4060 52.111 2.6093 26.026 0.27589 4110 52.667 2.567 26.346 0.27094 4160 53.222 2.5259 26.667 0.26613 4210 53.778 2.486 26.987 0.26147 4260 54.333 2.4471 27.308 0.25694 4310 54.889 2.4093 27.628 0.25254 4360 55.444 2.3725 27.949 0.24826 4410 57 2.3366 28.269 0.24411 4460 57.556 2.3017 28.59 0.24007 4510 58.111 2.2677 28.91 0.23614 4560 58.667 2.2346 29.231 0.23232 4610 59.222 2.2023 29.551 0.2286 4660 59.778 2.1708 29.872 0.22498 4710 60.333 2.1401 41.192 0.22144 4760 60.889 2.1101 41.513 0.218 4810 61.445 2.0809 41.833 0.21466 4860 62 2.0523 43.154 0.21139 4910 62.556 2.0245 43.474 0.20822 4960 63.111 1.9973 43.795 0.20512 在最不利气象条件下苯火灾伴生/次生污染物CO大气毒性终点浓度值一级最远影响距离为150m；二级最远影响距离为370m；在最常见气象条件下苯火灾伴生/次生污染物CO大气毒性终点浓度值一级最远影响距离为40m；二级最远影响距离为110m。 图1-3 风速1.5m/s 情况下苯泄漏轴线最大浓度图 图1-4 风速2.6m/s 情况下苯泄漏轴线最大浓度图

表1-23 对敏感点的影响结果一览表 F稳定度，1.5m/s，25℃，湿度50% 序号 名称 X Y 离地高度 最大浓度¦时间(min) 5min 10min 15min 20min 25min 30min 1 蒋家湖 2488 -455 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 2 谢大郢孜 1250 -1544 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 3 祁圩村 906 -1246 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 4 祁集村 539 -1062 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 5 曹岗村 -137 -707 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 6 圈桥张家 -194 -294 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 7 张家拐孜 -492 -317 0 7.96E-26¦5 7.96E-26 7.96E-26 6.26E-28 0 0 0 8 陈岗孜 127 509 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 9 高湖村 642 428 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 10 段家湖 1869 428 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 11 徐家湖 2224 245 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 12 谢家湖 1261 1311 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 13 古沟村 757 1460 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 14 马庄孜 1880 1518 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 15 杨湖 287 1609 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 16 张许村 -228 651 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 17 后黄郢孜 -586 651 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 18 黄岗村 -1335 348 0 1.61E-15¦20 0 0 1.58E-15 1.61E-15 3.62E-17 0 19 胡家集 -1454 746 0 0¦20 0 0 0 0 0 0 20 前拐孜 -1956 507 0 1.09E-13¦25 0 0 4.41E-26 2.15E-14 1.09E-13 9.04E-14 21 王家湖 -435 1933 0 0¦25 0 0 0 0 0 0 22 许岗村 -2051 1049 0 0¦25 0 0 0 0 0 0 23 泥集村 -3134 674 0 8.19E-12¦30 0 0 0 0 2.41E-21 8.19E-12 24 瓦郢村 -2664 682 0 8.67E-13¦30 0 0 0 4.09E-28 4.61E-16 8.67E-13 25 小郢村 -2991 1176 0 2.14E-30¦30 0 0 0 0 0 2.14E-30 26 杨集村 -3461 1485 0 0¦30 0 0 0 0 0 0 27 于湖村 -1422 2345 0 0¦30 0 0 0 0 0 0 28 庙西村 -2314 2926 0 0¦30 0 0 0 0 0 0 29 苏杨村 -411 3392 0 0¦30 0 0 0 0 0 0 30 蔡庙村 680 3639 0 0¦30 0 0 0 0 0 0 31 太平村 2328 3336 0 0¦30 0 0 0 0 0 0 32 聂圩村 2432 1736 0 0¦30 0 0 0 0 0 0 33 潘东新村 2790 1696 0 0¦30 0 0 0 0 0 0 34 陶圩村 3411 1083 0 0¦30 0 0 0 0 0 0 35 王圩村 1827 -2483 0 0¦30 0 0 0 0 0 0 36 谢圩村 2623 -2324 0 0¦30 0 0 0 0 0 0 D稳定度，2.6m/s，15.7℃，湿度70% 序号 名称 X Y 离地高度 最大浓度¦时间(min) 5min 10min 15min 20min 25min 30min 1 蒋家湖 2488 -455 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 2 谢大郢孜 1250 -1544 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 3 祁圩村 906 -1246 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 4 祁集村 539 -1062 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 5 曹岗村 -137 -707 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 6 圈桥张家 -194 -294 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 7 张家拐孜 -492 -317 0 7.66E-26¦5 7.66E-26 7.66E-26 0 0 0 0 8 陈岗孜 127 509 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 9 高湖村 642 428 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 10 段家湖 1869 428 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 11 徐家湖 2224 245 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 12 谢家湖 1261 1311 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 13 古沟村 757 1460 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 14 马庄孜 1880 1518 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 15 杨湖 287 1609 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 16 张许村 -228 651 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 17 后黄郢孜 -586 651 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 18 黄岗村 -1335 348 0 1.57E-15¦10 0 1.57E-15 1.57E-15 0 0 0 19 胡家集 -1454 746 0 0¦10 0 0 0 0 0 0 20 前拐孜 -1956 507 0 1.06E-13¦15 0 0 1.06E-13 1.06E-13 0 0 21 王家湖 -435 1933 0 0¦15 0 0 0 0 0 0 22 许岗村 -2051 1049 0 0¦15 0 0 0 0 0 0 23 泥集村 -3134 674 0 6.09E-09¦25 0 0 7.69E-19 4.65E-09 6.09E-09 1.68E-09 24 瓦郢村 -2664 682 0 9.33E-13¦20 0 0 8.88E-15 9.33E-13 9.26E-13 0 25 小郢村 -2991 1176 0 6.23E-29¦25 0 0 0 6.12E-29 6.23E-29 1.55E-30 26 杨集村 -3461 1485 0 0¦25 0 0 0 0 0 0 27 于湖村 -1422 2345 0 0¦25 0 0 0 0 0 0 28 庙西村 -2314 2926 0 0¦25 0 0 0 0 0 0 29 苏杨村 -411 3392 0 0¦25 0 0 0 0 0 0 30 蔡庙村 680 3639 0 0¦25 0 0 0 0 0 0 31 太平村 2328 3336 0 0¦25 0 0 0 0 0 0 32 聂圩村 2432 1736 0 0¦25 0 0 0 0 0 0 33 潘东新村 2790 1696 0 0¦25 0 0 0 0 0 0 34 陶圩村 3411 1083 0 0¦25 0 0 0 0 0 0 35 王圩村 1827 -2483 0 0¦25 0 0 0 0 0 0 36 谢圩村 2623 -2324 0 0¦25 0 0 0 0 0 0 F稳定度，1.5m/s，25℃，湿度50% 序号 名称 X Y 离地高度 最大浓度¦时间(min) 5min 10min 15min 20min 25min 30min 1 蒋家湖 2488 -455 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 2 谢大郢孜 1250 -1544 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 3 祁圩村 906 -1246 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 4 祁集村 539 -1062 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 5 曹岗村 -137 -707 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 6 圈桥张家 -194 -294 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 7 张家拐孜 -492 -317 0 9.70E-31¦5 9.7E-31 9.7E-31 9.7E-31 9.7E-31 9.7E-31 9.7E-31 8 陈岗孜 127 509 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 9 高湖村 642 428 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 10 段家湖 1869 428 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 11 徐家湖 2224 245 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 12 谢家湖 1261 1311 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 13 古沟村 757 1460 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 14 马庄孜 1880 1518 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 15 杨湖 287 1609 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 16 张许村 -228 651 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 17 后黄郢孜 -586 651 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 18 黄岗村 -1335 348 0 3.85E-16¦15 0 0 3.85E-16 3.85E-16 3.85E-16 3.85E-16 19 胡家集 -1454 746 0 0¦15 0 0 0 0 0 0 20 前拐孜 -1956 507 0 1.29E-14¦20 0 0 0 1.29E-14 1.29E-14 1.29E-14 21 王家湖 -435 1933 0 0¦20 0 0 0 0 0 0 22 许岗村 -2051 1049 0 0¦20 0 0 0 0 0 0 23 泥集村 -3134 674 0 0¦20 0 0 0 0 0 0 24 瓦郢村 -2664 682 0 7.85E-14¦30 0 0 0 0 0 7.85E-14 25 小郢村 -2991 1176 0 0¦30 0 0 0 0 0 0 26 杨集村 -3461 1485 0 0¦30 0 0 0 0 0 0 27 于湖村 -1422 2345 0 0¦30 0 0 0 0 0 0 28 庙西村 -2314 2926 0 0¦30 0 0 0 0 0 0 29 苏杨村 -411 3392 0 0¦30 0 0 0 0 0 0 30 蔡庙村 680 3639 0 0¦30 0 0 0 0 0 0 31 太平村 2328 3336 0 0¦30 0 0 0 0 0 0 32 聂圩村 2432 1736 0 0¦30 0 0 0 0 0 0 33 潘东新村 2790 1696 0 0¦30 0 0 0 0 0 0 34 陶圩村 3411 1083 0 0¦30 0 0 0 0 0 0 35 王圩村 1827 -2483 0 0¦30 0 0 0 0 0 0 36 谢圩村 2623 -2324 0 0¦30 0 0 0 0 0 0 D稳定度，2.6m/s，15.7℃，湿度70% 序号 名称 X Y 离地高度 最大浓度¦时间(min) 5min 10min 15min 20min 25min 30min 1 蒋家湖 2488 -455 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 2 谢大郢孜 1250 -1544 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 3 祁圩村 906 -1246 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 4 祁集村 539 -1062 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 5 曹岗村 -137 -707 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 6 圈桥张家 -194 -294 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 7 张家拐孜 -492 -317 0 7.60E-05¦5 0.000076 0.000076 0.000076 0.000076 0.000076 0.000076 8 陈岗孜 127 509 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 9 高湖村 642 428 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 10 段家湖 1869 428 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 11 徐家湖 2224 245 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 12 谢家湖 1261 1311 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 13 古沟村 757 1460 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 14 马庄孜 1880 1518 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 15 杨湖 287 1609 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 16 张许村 -228 651 0 0¦5 0 0 0 0 0 0 17 后黄郢孜 -586 651 0 1.73E-39¦5 1.73E-39 1.73E-39 1.73E-39 1.73E-39 1.73E-39 1.73E-39 18 黄岗村 -1335 348 0 3.50E-03¦10 0 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 19 胡家集 -1454 746 0 1.02E-08¦10 0 1.02E-08 1.02E-08 1.02E-08 1.02E-08 1.02E-08 20 前拐孜 -1956 507 0 3.74E-03¦15 0 0 0.00374 0.00374 0.00374 0.00374 21 王家湖 -435 1933 0 0¦15 0 0 0 0 0 0 22 许岗村 -2051 1049 0 1.20E-08¦15 0 0 0.000000012 0.000000012 0.000000012 0.000000012 23 泥集村 -3134 674 0 1.06E-02¦20 0 0 0 0.0106 0.0106 0.0106 24 瓦郢村 -2664 682 0 3.33E-03¦15 0 0 0.00333 0.00333 0.00333 0.00333 25 小郢村 -2991 1176 0 7.64E-06¦20 0 0 0 0.00000764 0.00000764 0.00000764 26 杨集村 -3461 1485 0 8.50E-07¦20 0 0 0 0.00000085 0.00000085 0.00000085 27 于湖村 -1422 2345 0 0¦20 0 0 0 0 0 0 28 庙西村 -2314 2926 0 1.82E-44¦15 0 0 1.82E-44 1.82E-44 1.82E-44 1.82E-44 29 苏杨村 -411 3392 0 0¦15 0 0 0 0 0 0 30 蔡庙村 680 3639 0 0¦15 0 0 0 0 0 0 31 太平村 2328 3336 0 0¦15 0 0 0 0 0 0 32 聂圩村 2432 1736 0 0¦15 0 0 0 0 0 0 33 潘东新村 2790 1696 0 0¦15 0 0 0 0 0 0 34 陶圩村 3411 1083 0 0¦15 0 0 0 0 0 0 35 王圩村 1827 -2483 0 0¦15 0 0 0 0 0 0 36 谢圩村 2623 -2324 0 0¦15 0 0 0 0 0 0 由预测结果可知，物料泄漏后，在最不利气象条件下苯泄漏大气毒性终点浓度值一级最远影响距离为150m；二级最远影响距离为410m；在最常见气象条件下苯泄漏大气毒性终点浓度值一级最远影响距离为140m；二级最远影响距离为400m。敏感点处影响浓度小于苯大气毒性终点浓度-1（13000mg/m3）和大气毒性终点浓度-2（2600mg/m3）。在最不利气象条件下苯火灾伴生/次生污染物CO大气毒性终点浓度值一级最远影响距离为150m；二级最远影响距离为370m；在最常见气象条件下苯火灾伴生/次生污染物CO大气毒性终点浓度值一级最远影响距离为40m；二级最远影响距离为110m。敏感点处影响浓度小于CO大气毒性终点浓度-1（380mg/m3）和大气毒性终点浓度-2（95mg/m3）。 6、环境风险管理 1）强化风险意识、加强安全管理 ①将“安全第一，以防为主”作为公司经营的基本原则； ②将“ESH（环保、安全、健康）”作为一线经理的首要责任和义务； ③进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施； ④建立完备的应急组织体系。建立风险应急领导小组，落实应急防范措施； ⑤按《劳动法》有关规定，为职工提供劳动安全条件和劳动防护用品。 2）运输过程风险防范 在出车前必须检查防毒、防护用品和检查是否携带齐全有效，在运输途中发现泄漏时应主动采取处理措施，防止事态进一步扩大，在切断泄漏源后，应将情况及时向当地公安机关和有关部门报告，若处理不了，应立即报告当地公安机关和有关部门，请求支援。 3）应急事故水池的设置 根据中国石化建标[2006]43号《关于印发<水体污染防控紧急措施设计导则>的通知》中有关要求，事故储存设施总有效容积计算公式如下： 注：是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+ V2- V3，取其中最大值。 其中：——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量（注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计）； ——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； ——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3； ——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； ——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。 （1）泄漏物料（V1） 项目储罐全部采用露天布置，罐区内进行防渗漏处理，罐区四周建设围堰，管道穿越围堰处采用非燃烧材料严密封闭。围堰内雨水沟穿越处，设防止物料流出堤外的措施。 根据《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）中相关要求：罐组的围堰内的剩余有效容积，固定顶罐不应小于罐组内1个最大储罐的容积；浮顶罐不应小于罐组内1个最大储罐容积的一半；混放时按容积较大者设计。发生一般事故时，围堰内容积能够作为消防事故污水的暂时应急缓冲池。 本项目建设完成后全厂罐区的围堰设置情况及剩余容积统计汇总见表1-24。 表1-24 全厂罐区围堰设置情况汇总一览表 项目 设备（设施）名称 储罐容量及台数（m3×台） 储罐规格Ф×H/m 类型 罐区围堰 容积（m3）防火堤内容积已扣除储罐自身体积 中间罐区 苯乙烯储罐 1000×2 11.00×12.48 拱顶 占地4641m2，围堰高度为1.5m 6961.5-1056.5= 5905 混合芳烃储罐 500×1 8.20×10.70 内浮顶 脱氢液储罐 2000×1 14.00×14.27 拱顶 乙苯储罐 2000×2 14.00×14.27 内浮顶 原料罐区 苯储罐 5000×2 20.00×17.82 内浮顶 占地3494m2，围堰高度为2.2m 7686.8-1381.6= 6305.2 成品罐区 苯乙烯储罐 5000×2 20.00×17.82 拱顶 占地3494m2，围堰高度为2.2m 7686.8-1381.6= 6305.2 苯乙烯装置储罐区 多乙苯储罐 300×1 7.55×7.13 内浮顶 占地739m2，围堰高度为1.5m 1108.5-197.92= 910.58 甲苯储罐 300×1 7.55×7.13 内浮顶 焦油储罐 100×1 5.2×5.2 拱顶 残油储罐 100×1 5.2×5.2 拱顶 低温乙烯罐区 乙烯储罐 7000×1 30×15.9 拱顶 占地6112m2，围堰高度为3.3m 20169.6 球罐区 C5储罐 1000×1 12.3 球罐 占地7526m2，围堰高度为2.2m 16557.2-3600= 12957.2 单烯烃储罐 1000×1 12.3 球罐 戊烷罐 1000×1 12.3 球罐 液化气储罐 200×3 4.20×14.00 立式压力罐 苯罐区二 苯储罐 3000×6 16.00×15.85 内浮顶 占地4486.28m2，围堰高度为2.2m 9869.8-8349.9= 1519.9 中间罐区储罐设计采用内浮顶罐和固定顶罐，罐组的围堰内的剩余有效容积，内浮顶罐不应小于罐组内1个最大储罐的容积的一半、固定顶罐不应小于罐组内1个最大储罐的容积，即2000m3；原料罐区储罐全部设计采用内浮顶罐，罐组的围堰内的剩余有效容积，内浮顶罐不应小于罐组内1个最大储罐的容积的一半，即2500m3；成品罐区储罐全部设计采用固定顶罐，罐组的围堰内的剩余有效容积，固定顶罐不应小于罐组内1个最大储罐的容积，即5000m3；苯乙烯装置储罐区储罐设计采用内浮顶罐和固定顶罐，罐组的围堰内的剩余有效容积，内浮顶罐不应小于罐组内1个最大储罐的容积的一半、固定顶罐不应小于罐组内1个最大储罐的容积，即150m3；低温乙烯罐区储罐设计采用低温固定顶罐（-103℃），乙烯接触空气后全部挥发为气态；球罐区储罐设计全部采用固定顶罐，罐组的围堰内的剩余有效容积，固定顶罐不应小于罐组内1个最大储罐的容积，即1000m3。苯罐区二储罐全部设计采用内浮顶罐，罐组的围堰内的剩余有效容积，内浮顶罐不应小于罐组内1个最大储罐的容积的一半，即1500m3。项目罐区的剩余有效容积，均可以满足事故状况下储罐泄露物料的储存要求。 因此，本项目取最不利情况V1为0。 （2）消防废水 在事故状态下，一部分物料在流淌，一部分在着火，需要消防用水扑灭火源、冷却储存铁桶，按照消防设计要求大型化工企业消防用水量为120L/S，工厂在设计中，为了安全起见，一般应考虑6小时的消防水量，消防水量将达到2592m3。 因此，本项目取最不利情况V2=120L/s×6×3600=2592m3。 （3）发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量（V3） 根据设计方案，罐区内不设置备用倒罐，因此本评价V3取0。 （4）发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量（V4） 项目事故状况下仍必须进入该废水收集系统的生产废水量V4按0计。 （5）发生事故时可能进入该收集系统的降雨量（V5） 根据淮南市地区的暴雨强度公式: q=12.18(1+0.71logP)/(t+6.29)0.71 式中：q— 设计暴雨强度，L/s.hm2； P— 设计重现期，a；t— 降雨历时，min。 按P=1a，t=15min计算，得暴雨强度q=231.47L/s.hm2。 再计算雨水设计流量： Qs=q*(*F 式中： Qs—雨水设计流量，L/s； q—设计暴雨强度，L/s.hm2；(—径流系数； F—汇水面积，hm2。 拟建项目汇水面积按储罐区及生产装置区敞露的面积计算：F=17.894hm2；径流系数厂区建筑面积、道路面积、绿化面积等加权平均计算，取(=0.9。 从而得雨水设计流量为：Q =3727.7L/s。若按15min历时，则初期雨水量为3354.93m3。 （6）V总计算 V总=（0+2592-0）+0+3354.93=5946.93m3 以上计算表明，事故储存设施（事故池）总有效容积应大于2910.75m3。 现有工程设有1座6500m3的事故池，因此厂区事故污水储存设施总的容积能满足装置区一次事故所产生的废水量。 图1-5 事故时废水切断措施示意图 4、事故发生后应急处置措施 （1）泄露应急处置措施 1）苯 ①泄露应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。当苯泄漏进水体应立即构筑堤坝，切断受污染水体的流动，或使用围栏将苯液限制在一定范围内，然后再作必要处理；当苯泄漏进土壤中时，应立即将被沾溻土壤全部收集起来，转移到空旷地带任其挥发。 ②防护措施 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面罩(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒渗透工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。 ③急救措施 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 2）戊烷 ①泄露应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 ②防护措施 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，空气中浓度较高时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：必要时，戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴防苯耐油手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 ③急救措施 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 （2）消防废水 一旦发生火灾、爆炸事件，迅速撤离厂区人员至安全地带，并设置隔离区，严格限制出入；及时关闭厂区雨水总排口阀门（或利用沙袋将雨水总排口堵住），准备备用泵机和水管把消防废水泵入事故应急池暂存；妥善处置事故应急池中暂存废水。 （3）火灾爆炸事故应急处置措施 一旦发生火灾爆炸事故，利用设置的火灾自动报警系统及电话向消防部门报警，同时采取设置的移动式消防器材及固定式消防设施进行灭火。 5、应急预案 制定应急救援预案，如易燃物料泄漏、火灾等事故的应急救援预案，并且对处理紧急事故的技术措施、人员、设备设施逐一落实，做到技术可靠、人员分工明确、设备设施功能完善。并定期演练，企业自救和社会救援结合，严防重大事故的发生。 表1-25 突发事故应急预案 序号 项目 内容及要求 1 总则 阐明风险的危害、制定本方案的意义和作用 2 危险源概况 详述危险源类型、数量及其分布 3 应急计划区 仓库邻区 4 应急组织 工厂：厂指挥部—负责现场全面指挥，专业救援队伍—负责工厂事故控制、救援、善后处理；地区：地区指挥部—负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散，专业救援队伍—负责对厂专业救援队伍的支援 5 应急状态分类及应急响应程序 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 6 应急设施，设备与材料 仓库区：防火灾事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材。 7 应急通讯、通知和交通 规定应急状态下的通讯方式，通知方式和交通保障、管制。 8 应急环境监测及事故后评估 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质，参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 9 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应，消除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备；邻近区域：控制防火区域，控制和消除污染措施及相应设备配备 10 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 事故现场：事故处理人员对现场及邻近装置人员撤离组织计划 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众撤离组织计划 11 应急状态终止与恢复措施 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 12 人员培训与演练 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 13 公众教育和信息 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 14 记录和报告 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理 15 附件 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 在加强监控、建立前述风险防范措施，并制定切实可行的应急预案的情况下，本项目的环境风险是可以接受的。