# 淮南市益民机械设备制造有限公司

无氰碱性镀铜项目

（征求意见稿）

淮南市益民机械设备制造有限公司

二〇二二年四月

# 目录

1概述	1

1.1项目由来	1

1.2环境影响评价过程	1

1.3关注的主要问题及环境影响	3

1.4分析判定情况	4

1.5环境影响报告书的主要结论	8

2总则	10

2.1评价目的与指导思想	10

2.2编制依据	11

2.3评价因子与标准	15

2.4评价等级与评价范围	22

2.5环境保护目标	24

3工程分析	27

3.1现有项目概况	27

3.2技改项目概况	42

3.3工程分析	49

3.4清洁生产分析	54

4环境现状调查与评价	57

4.1自然环境现状	57

4.2环境质量现状调查与评价	62

5环境影响预测及评价	79

5.1大气环境影响分析	79

5.2地表水环境影响分析	79

5.3声环境影响预测分析	82

5.4固体废弃物对环境影响分析	84

5.5地下水环境影响分析	86

5.6土壤环境影响分析	99

5.7环境风险分析	103

6污染防治措施及可行性分析	108

6.1废气污染防治措施分析	108

6.2废水污染防治措施分析	108

6.3噪声防治措施分析	112

6.4固体废弃物处置措施分析	113

6.5地下水环境防治措施分析	114

6.6土壤环境防治措施	117

6.7环境风险防范措施及应急预案	118

7环境经济损益分析	126

7.1环境经济效益分析	126

7.2主要环节效益经济损益指标分析	127

7.3综合效益分析	129

8环境管理与监测计划	130

8.1环境管理	130

8.2污染物排放管理	131

8.3环境监测	133

8.4排污口规范化设置	135

8.5环境保护竣工验收项目	136

8.6排污许可证相关管理要求	137

9结论与建议	138

9.1.项目概况	138

9.2项目与产业政策及规划符合性	138

9.3环境质量现状结论	139

9.4环境影响预测评价	139

9.5污染防治对策	140

9.6总结论	141

附件：

附件1：委托书；

附件2：备案表；

附件3：标准确认函；

附件4：租赁合同及土地文件；

附件5：现有项目环评批复；

附件6：园区规划环评批复；

附件7：环境质量现状监测报告；

附件8：排污许可证；

附件9：建设项目环评审批基础信息表。

# 1概述

## 1.1项目由来

煤炭生产企业，将长期作为主要能源生产企业存在和发展，2017年商品煤年产量已达35亿吨以上，机械化采煤率达90%以上，随着煤矿企业发展与西进，智能化高效生产将成为常态，需要大量的智能化设备和技术。淮南市益民机械制造有限公司将为采矿业提供质优智能化程度高的产品。淮南市益民机械制造有限公司项目的成立将引起先进的生产设备、技术工艺、管理手段和新产品、新材料，能够为淮南矿业集团生产出质量好、使用寿命长、技术含量高的矿用防爆电器产品。其优点在于控制系统灵敏可靠、体积小、安装、搬运方便，延长设备的使用寿命，减少机器维修时间，降低生产成本，提高煤炭产量，综合经济效益明显，定能为煤炭工业的发展做出贡献。

淮南市益民机械制造有限公司于2018年投资1100万元在安徽省淮南市大通区工业园区建设益民机械制造项目。该项目于2018年10月9日通过原淮南市环境保护局审批（淮环复【2018】53号），目前该项目尚未正式运行。公司现有项目工艺生产的矿用防爆电器产品采用的是一层镀铬，为了进一步提高产品质量，满足淮南矿业集团对矿用防爆电器产品的要求，淮南市益民机械制造有限公司拟投资1100万元建设无氰碱性镀铜项目，对现有工程进行技术改造，增加镀铜工艺，以满足淮南矿业集团安全生产要求，该项目于2019年11月12日淮南市大通区经济和信息化局备案。

按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号要求，本项目须进行环境影响评价，该建设项目需编制环境影响报告书。为此，建设单位淮南市益民机械设备制造有限公司委托安徽梓东环境科技有限公司开展“淮南市益民机械设备制造有限公司无氰碱性镀铜项目”环评工作。我司接受委托后，在当地有关部门的协作下开展该项环评工作，经过现场踏勘、资料收集、工程分析、环境监测以及环境影响预测等，完成了该项目环评报告书的编制，待审批后作为项目环境管理的主要依据。

## 1.2环境影响评价过程

◆2022年1月8日，安徽梓东环境科技有限公司受淮南市益民机械设备制造有限公司委托，承担淮南市益民机械设备制造有限公司《淮南市益民机械设备制造有限公司无氰碱性镀铜项目环境影响评价报告书》的编制工作。

◆2022年1月，根据可行性研究报告、设计方案及项目单位提供的其他技术资料进行工程分析，确定评价思路、评价重点及各环境要素评价等级。

◆2022年3月16日，该项目在淮南市生态环境局网站进行了环境影响评价第一次公示。

◆2022年3月，项目课题组根据分工进行各专题编写、汇总，提出污染防治对策并论证其可行性。

本次评价技术路线见图1.2-1。

图1.2-1评价工作程序图

## 1.3关注的主要问题及环境影响

本次环境影响评价过程中关注的主要问题如下：

◆对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《淮南市大通区工业园区规划环境影响报告书》及规划环评审查意见等要求，分析项目建设的政策和规划相符性。

◆分析建设项目技改前后生产工艺、产品方案、公用工程及原辅材料消耗、生产设备、产污环节及污染物产生量、排放量变化情况，查找现有工程尚可能存在的环境问题，明确其整改要求，并纳入本次项目的环境保护“三同时”验收内容。

◆对项目建成运行后，可能产生的废水、固废、噪声等污染源，分别按规范要求，明确其处理处置措施；结合项目的设计方案，通过对项目采取的废气、废水处理工艺方案进行分析，论证拟采取废气、废水处理方案的可行性。对项目运行可能存在的环境风险，明确其防范措施及应急处置预案。

◆本次评价过程中估算项目建成运行后，可能排放的污染物的种类和数量，预测项目可能对区域环境质量造成的不利影响。并结合区域的环境功能区划和环境质量现状，从环境影响角度论证项目建设的可行性。

## 1.4分析判定情况

（1）本项目为无氰碱性镀铜项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委2019年第29号令）可知，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。因此，建设项目符合国家产业政策要求。

（2）拟建项目位于安徽省淮南市大通区工业园区，系租赁淮南市同力科技有限公司（原淮南市福创机电设备有限责任公司）厂房及场地（租赁合同、同力科技变更信息详见附件），根据淮国用（2009）第020066号《土地证》可知，项目地类用途为工业用地（土地证详见附件），项目用地符合城市总体规划。

（3）与《安徽省淮河流域水污染防治条例》的相符性分析

《安徽省淮河流域水污染防治条例》中第十三条规定：禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。

本项目属于专用设备制造业，电镀工序为本项目生产工艺中必不可少的生产工序，并且本项目废水不外排，因此，本项目的建设不违背《安徽省淮河流域水污染防治条例》中的相关规定。

（4）与《电镀行业规范条件》的相符性分析

根据国家《重金属污染综合防治“十二五”规划》中关于提高行业准入门槛，严格限制排放重金属相关项目的要求，为加快电镀行业结构调整，提高产业水平，推动节能减排，控制重金属污染，实现可持续发展，中华人民共和国工业和信息化部制定了电镀行业规范条件。评价将逐条对照《电镀行业规范条件》对拟建项目进行环境准入符合性分析。详见下表：

表1.4-1拟建项目电镀行业规范条件符合性分析

| 序号 | 《电镀行业规范条件》要求 | 拟建项目执行情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 产业布局 |
| 1 | 根据资源、能源状况和市场需求，科学规划行业发展。新、改、扩建项目必须符合国家产业政策，项目选址应符合产业规划、环境保护规划、土地利用规划、环境功能区划以及其他相关规划要求。 | 拟建项目为专用设备制造业，生产工艺中含电镀工艺，无淘汰工业、设备，符合国家产业政策；园区主导产业为电子机械制造、淮医药物流、服装加工，拟建项目属于专用设备制造业，属于机械制造加工项目，符合产业规划；项目地类用途为工业用地符合土地利用规划。 | 符合 |
| 2 | 在国务院、国务院有关部门和省、自治区、直辖市人民政府规定的自然保护区、生态功能保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等重点保护区域不得新建、扩建相关项目。已在上述区域内运营的生产企业应根据区域规划和保护生态环境的需要，依法逐步退出。 | 拟建项目位于淮南市大通区工业园区，不涉及自然保护区、生态功能保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等重点保护区域。 | 符合 |
| 3 | 新（扩）建项目应取得主要污染物总量指标，依法通过建设项目环境影响评价，建设项目环境影响评价文件未经审批不得开工建设，环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，经竣工环保验收合格后方可正式投入生产使用。在已有电镀集中区的地市，新建专业电镀企业原则上应全部进入电镀集中区。企业各类污染物（废气、废水、固体废物、厂界噪声）排放标准与处置措施均符合国家和地方环保标准的规定。 | 拟建项目环评正在进行；拟建项目采取相应的环保措施后，各类污染物（废气、废水、固体废物、厂界噪声）排放标准与处置措施均符合国家和地方环保标准的规定。 | 符合 |
| 二 | 规模、工艺和装备 |
| 4 | （一）电镀企业规模必须满足下列条件之一： 1.电镀生产环节包括清洗槽在内的槽液总量不少于30000升。 2.电镀生产年产值在2000万元以上。 3.单位作业面积产值不低于1.5万元/平方米。 4.作为中间工序的企业自有车间不受规模限制。 | 拟建项目电镀工序是生产工艺的中间工序，企业自有车间不受规模限制。 | 符合 |
| 5 | 企业选用低污染、低排放、低能耗、低水耗、经济高效的清洁生产工艺，推广使用《国家重点行业清洁生产技术导向目录》的成熟技术。无《产业结构调整指导目录》淘汰类的生产工艺和本规范条件规定的淘汰落后工艺、装备和产品。 | 拟建项目清洁生产水平可达到国内先进水平；无淘汰类生产工艺、装备和产品。 | 符合 |
| 6 | 生产区域地面防腐、防渗、防积液，生产线有槽间收集遗洒镀液和清洗液装置。 | 拟建项目生产车间地面重点防渗，生产线有槽间收集遗洒镀液和清洗液装置。 | 符合 |
| 7 | 新（扩）建项目生产线配有多级逆流漂洗、喷淋等节水装置及槽液回收装置，槽、罐、管线按“可视、可控”原则布置，并设有相应的防破损、防腐蚀等防护措施。 | 项目生产线配有喷淋等节水装置及槽液回收装置，槽、罐、管线按“可视、可控”原则布置，并设有相应的防破损、防腐蚀等防护措施。 | 符合 |
| 8 | 新（扩）建电镀项目根据加工零部件的品种、数量等优先选用高效低耗连续式处理设备，并达到电镀行业清洁生产标准中Ⅱ级指标以上水平。 | 拟建项目清洁生产水平可达到电镀行业清洁生产标准中Ⅱ级指标以上水平。 | 符合 |
| 三 | 资源消耗 |
| 9 | 电镀企业（除热浸镀企业以外企业）有重金属和水资源循环利用设施。 1.镀铜、镀镍、镀硬铬以及镀贵金属等生产线配备工艺技术成熟的带出液回收槽等回收设施。 2.电镀企业单位产品每次清洗取水量不超过0.04吨/平方米，水的重复利用率在30%以上。 | 拟建项目生产废水经自建污水处理设施处理达标后回用于镀件清洗，不外排；镀铜生产线配备工艺技术成熟的带出液回收槽等回收设施。本项目单位产品每次清洗取水量不超过0.00001吨/平方米，水的重复利用率在100%。 | 符合 |
| 四 | 环境保护 |
| 10 | 企业符合环保法律法规要求，依法获得排污许可证，并按照排污许可证的要求排放污染物；定期开展清洁生产审核并通过评估验收。 | 拟建项目正在环境影响评价阶段，评价要求按期取得排污许可证。 | 符合 |
| 11 | 企业有废气净化装置，废气排放符合国家或地方大气污染物排放标准。 | 拟建项目少量的碱雾经收集后通过15m高排气筒外排，能够满足相关要求。 | 符合 |
| 12 | 企业有合格废水处理设施，电镀企业和拥有电镀设施企业经处理后的废水符合国家《电镀污染物排放标准》（GB21900）有关水污染物排放限值要求或地方水污染物排放标准，排放的废水接受公众监督；其余纳入本规范条件的企业符合《污水综合排放标准》（GB8978）或地方水污染物排放限值要求。 | 拟建项目含铜废水经还原、沉淀，与酸性废水、初期雨水一起经厂区自建污水处理设施处理后回用于镀件清洗工序，能够满足《电镀污染物排放标准》（GB21900）有关水污染物排放限值要求。 | 符合 |
| 13 | 企业产生的危险废物按照《国家危险废物名录》和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)，设置规范的分类收集容器进行分类收集，并按照《危险废物转移联单管理办法》要求，交由有处置相关危险废物资质的机构处置，鼓励企业或危险废物处理机构进行资源再生或再利用。 | 拟建项目产生的危险废物，分类收集厂区暂存，委托有资质的危险废物处置公司处理。厂区暂存按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)，设置规范的分类收集容器进行分类收集。 | 符合 |
| 14 | 厂界噪声应符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348）要求。 | 厂界噪声能够满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348）要求。 | 符合 |

综合以上分析，拟建项目符合《电镀行业规范条件》中的有关要求。

（5）与《安徽省“十三五”重金属污染防治规划》的相符性分析

为贯彻落实《安徽省土壤污染防治工作方案》，进一步加强重金属污染防治工作，防范环境风险，改善环境质量，省环保厅、省发展改革委、省经济和信息化委联合编制《安徽省“十三五”重金属污染防治规划》。《规划》提出了加大重点行业防控力度、严格实施污染源监管、严格重金属排放量控制、强化监管基础能力建设等重点工作任务，以及保障规划实施的政策措施。评价将逐条对照《安徽省“十三五”重金属污染防治规划》对拟建项目进行环境准入符合性分析。详见下表：

表1.4-2拟建项目与安徽省“十三五”重金属污染防治规划符合性分析

| 序号 | 《安徽省“十三五”重金属污染防治规划》要求 | 拟建项目执行情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 淘汰落后产能，减少重金属污染物产生。 |
| 1 | 严格控制涉重金属新增产能，优化产业布局，依法依规推动落后产能退出，加强对淘汰落后产能工作的监督考核，确保按期完成；对治理无望、实施停产治理后仍不能稳定达标排放的企业，地方政府应依法予以关停。向社会公告落后产能退出企业产能(设备、生产线)完成情况，接受社会监督令对现有符合产业政策和相关强制性标准、且处于产业链低端或者市场竞争力相对较弱的低端低效产能，因产业调整升级需要、或资源禀赋和环境承载力所限而不宜继续生存发展的，运用市场机制和经济手段，鼓励和引导企业主动提前淘汰。禁止落后产能向农村和不发达地区转移。 | 拟建项目为专用设备制造业，生产工艺中含电镀工艺，无淘汰工业、设备，符合国家产业政策，且项目采取了有效的污染防治措施，能够确保污染物达标排放。 | 符合 |
| 二 | 严格执行涉重金属产业准入和环境准入政策。 |
| 2 | 严格执行涉重金属产业准入和环境准入政策，优化产业布局。新(改、扩)建涉重金属项目要符合国家产业政策和本地区主体功能区规划、城乡建设规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划以及相关环境保护规划(行动计划)、环境保护标准等要求。严禁在饮用水源保护区、基本农田保护区、风景名胜区、生态保护红线区等环境敏感区域和其他需要特别保护的区域内新(改、扩)建涉重金属企业。城市集中式饮用水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区(指江河50年一遇洪水位向陆域一侧l公里范围内)以及长江干流及其主要支流1公里范围内，严控新建、扩建排放重金属的工业项目。对涉重点重金属排放的新(扩改)建项目，必须明确重金属污染物排放量和来源。对现有重金属排放企业，严格按照产污强度和安全防护距离要求，实施准入、淘汰和退出制度。 | 建项目为专用设备制造业，生产工艺中含电镀工艺，无淘汰工业、设备，符合国家产业政策；园区主导产业为电子机械制造、淮医药物流、服装加工，拟建项目属于专用设备制造业，属于机械制造加工项目，符合产业规划；项目地类用途为工业用地符合土地利用规划。 拟建项目位于淮南市大通区工业园区，不涉及自然保护区、生态功能保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、生态红线等重点保护区域。 | 符合 |

综合以上分析，拟建项目符合《安徽省“十三五”重金属污染防治规划》中的有关要求。

（6）与《淮南市大通区工业园区规划环境影响报告书审查意见》的相符性分析

根据《淮南市大通区工业园区规划（2010-2020年）》，园区的功能定位是：淮南市电子机械制造加工业基地之一；淮南市医药物流示范园区；淮南市服装加工示范园区。拟建项目属于专用设备制造业，属于机械制造加工项目，不属于园区规划环评中提出的禁止发展项目等环境准入负面清单之内的项目。

（7）与周边敏感点环境相容性分析

本项目周边敏感点主要为西侧的化机生活区，距本项目厂区边界53米。本项目为无氰碱性镀铜项目，基本上不新增废气污染物；项目新增的废水处理后回用，不外排。在做好公司的防渗措施后，本项目的建设不会对周边敏感点产生不利影响。

（8）与“三线一单”的相符性

1）与《安徽省生态红线保护规划》相符性分析

根据《安徽省生态红线保护规划》，淮河中下游洪水调蓄区划分为生物多样性维护红线区，该区沿淮河中下游的安徽段两侧分布，行政区划上包括淮河两岸的县市，北岸主要有阜南、颍上、凤台、怀远、五河等县的南部，南岸有霍邱、寿县、长丰、凤阳、明光等县市的北部地区以及淮南和蚌埠市区的大部。区块面积9286.10km2，红线面积1925.83km2，占安徽省生态保护红线总面积的6.57%。

建设项目选址位于安徽省淮南市大通区工业园区内，对比安徽省生态红线规划及淮南市生态保护红线图，本项目所在区域范围不涉及淮南市生态红线范围，不违背安徽省生态红线保护相关要求。

2）根据建设项目区域环境质量现状监测，建设项目所在地地表水、大气、声、地下水、土壤环境质量现状较好，项目的建设不会降低区域地表水、大气、声、地下水、土壤的环境质量现状。

3）建设项目用水主要为生产用水，来自区域自来水管网；用电主要为生产和照明用电，来自市政电网，对当地资源利用基本无影响。

4）通过筛查，建设项目符合国家和地方产业政策，选址符合区域总体规划、环保规划，满足生态保护、环境质量等要求。

## 1.5环境影响报告书的主要结论

淮南市益民机械设备制造有限公司无氰碱性镀铜项目位于安徽省淮南市大通区工业园区，本项目的建设符合国家产业政策要求，符合《安徽淮南市总体规划》要求。项目实施和生产过程中切实做好“三同时”工作，落实报告书提出的各项环保措施，可实现达标排放，排放的主要污染物量符合总量控制指标要求，预测计算表明排放的各类污染物不会降低评价区各环境要素的现状环境质量级别，环境风险在可接受范围内。综上所述，从环境影响角度分析，项目的建设是可行的。

2总则

## 2.1评价目的与指导思想

### 2.1.1评价目的

环境影响评价的目的是通过对项目所在区域大气、地表水、地下水、土壤和声环境现状调查、监测与评价，查明该区域内的环境质量现状；核实项目排污环节、计算污染物的产生和排放量，进行清洁生产评述、评价项目完成后对周围环境可能产生影响的范围和程度，尤其对敏感区的影响；分析项目选址的环境可行性，从技术、经济、环境损益分析角度，评价建设项目环保措施的可行性，提出切实可行的污染防治对策，达到减少污染、保护环境目的，为项目环境管理和环保设计提供科学依据。

（1）根据建设项目的特点，开展建设项目所在地的自然环境和环境质量现状的监测，确定环境评价的主要保护目标和评价重点；

（2）对建设项目的工程内容进行分析，掌握对环境产生的不利影响，确定污染源和潜在污染因素，计算污染物的排放量；

（3）对建设项目在运营期可能造成的环境影响进行预测和评价，确定可能的影响范围和程度，提出相应的防范措施，并计算出本项目污染物的允许排放总量；

（4）根据工程分析和影响预测评价的结果，对工程方案和环保措施进行可行性论证，同时对本建设项目的选址合理性给出明确的结论；

（5）客观公正地进行事故风险评价，并根据评价结论，提出科学、经济、合理、可行的环境污染防治措施，为决策部门和建设、设计单位提供依据。

### 2.1.2指导思想

评价工作中将认真按照相关的环境保护法规、标准和有关规定，坚持达标排放和总量控制原则，在工程分析的基础上结合区域的环境特征，按照国家和地方的最新的环境政策与法规、标准，分析工程排放的污染物能否符合排放标准，分析拟采用的污染治理措施的可行性，最终提出合理、可靠、可行的污染防治措施。评价工作应遵循以下原则：

- 严格遵守有关法律法规、控制规划和技术政策，以总量控制、达标排放、经济合理为原则，分析项目的污染防治措施。

- 根据项目和区域环境特点，在充分了解当地环境现状和深入分析工程污染源特征的基础上，合理利用以往工作中积累的资料和项目可行性研究的工作成果，通过必要的现场监测，运用《环境影响评价技术导则》中规定的有关内容，分析该项目投产后排放的污染物对环境的影响程度和范围。本着科学、公正、全面的原则，结合地方环保规划，力求评价结论的准确性、对策建议的实用性和可操作性，为设计、生产、环境管理提供依据。

## 2.2编制依据

### 2.2.1任务依据

- 淮南市大通区经济和信息化局《大通区发展改革委项目备案表》（项目编码：2019-340402-34-03-028391），2019年11月12日；

（2）淮南市益民机械设备制造有限公司环评委托书。

### 2.2.2法律依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（修订），2019年1月1日施行；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（修订），2018年10月26日施行；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（修订），2018年1月1日施行；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修改；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修订），2020年9月1日施行；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修改；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起施行；

（8）《中华人民共和国土地管理法》，2019年8月26日修正；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》（修订），2016年7月1日施行；

（10）《中华人民共和国节约能源法》，2016年7月2日修改；

（11）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日修改。

### 2.2.3全国性法规依据

（1）中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日施行；

（2）中华人民共和国生态环境部令第1号关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定，2018年4月28日施行；

（3）环境保护部文件，环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，2012年8月8日施行；

（4）生态环境部令第4号《环境影响评价公众参与办法》，2019年1月1日施行；

（5）中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，2020年1月1日实施；

（6）国土资源部、国家发展和改革委员会《关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知》；

（7）国务院，国发[2013]37号《关于印发大气污染防治行动计划的通知》，2013年9月10日施行；

（8）国务院，国发[2015]17号《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，2015年4月2日；

（9）国务院，国发[2016]31号《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，2016年6月1日；

（10）环境保护部，环办[2014]30号《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，2014年3月25日施行；

（11）环境保护部，公告2013第59号《关于发布《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》的公告》，2013年9月13日施行；

（12）环境保护部环办[2013]103号《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）的通知》，2014年1月1日实施；

（13）国函[2011]119号《全国地下水污染防治规划（2011~2020年）》，2011年10月10日；

（14）中华人民共和国国务院令第183号《淮河流域水污染防治暂行条例》，1995年8月8日施行；

（15）国务院《“十三五”生态环境保护规划》，2016年11月24日；

（16）国务院，国发﹝2018﹞22号《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，2018年6月27日；

（17）生态环境部，环大气【2020】62号《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，2020年10月30日；

（18）生态环境部，部令第15号，《国家危险废物名录》，2021年1月1日施行；

（19）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）；

（20）《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》，环环评[2018]11号；

（21）《关于印发排污许可证管理暂行规定的通知》（环境保护部文件，环水体[2016]186号）

（22）中华人民共和国环境保护部关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知，2017年9月13日；

（23）生态环境部环大气[2019]53号关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知，2019年6月26日。

### 2.2.4地方性法规及规范性文件

（1）安徽省第十二届人民代表大会常务委员会第四十一次会议通过《安徽省环境保护条例》，2018年1月1日施行；

（2）安徽省经信委，皖经产业[2007]240号，《关于印发安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）的通知》，2007年10月；

（3）安徽省环保厅，皖环发[2013]91号《关于加强建设项目环境影响评价及环保竣工验收公众参与工作的通知》，2013年10月18日；

（4）安徽省人民政府，皖政[2013]89号《关于印发安徽省大气污染防治行动计划实施方案的通知》，2013年12月30日；

（5）皖政办秘[2013]201号，《安徽省人民政府办公厅关于印发大气污染防治重点工作部门分工方案的通知》，2014年11月8日；

（6）安徽省第十三届人民代表大会常务委员会第五次会议，《安徽省大气污染防治条例》(修改)，2018年11月1日施行；

（7）皖环函[2013]1533号，《安徽省环保厅转发环保部办公厅关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知和关于印发建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）的通知》，2013年12月23日；

（8）安徽省大气污染防治联席会议办公室皖大气办[2014]23号《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》；

（9）省发展改革委、省科技厅、省财政厅、省国土资源厅、省环保厅、省住房城乡建设厅、省水利厅、省农委、省统计局、省林业厅、省气象局，皖发改农经[2016]482号《安徽省“十三五”生态保护与建设规划》，2016年12月26日；

（10）安徽省第八届人大常务委员会第五次会议，《安徽省淮河流域水污染防治条例》，2019年1月1日施行；

（11）安徽省环境保护厅，皖环函[2017]877号《安徽省“十三五”重金属污染防治规划》，2017年8月10日；

（12）安徽省委省政府《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》，2018.6.27；

（13）《安徽省大气办关于印发<2019年安徽省大气污染防治重点工作任务>的通知》，皖大气办[2019]5号；

（14）《安徽省生态环境厅关于全面执行大气污染物特别排放限值的通知》，皖环函﹝2019﹞1120号；

（15）安徽省大气污染防治联席会议办公室，皖大气办﹝2020﹞2号，安徽省大气办关于印发《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》的通知；

(16)安徽省人民政府，皖政〔2018〕83号《关于印发安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》，2018年9月27日；

(17)安徽省人民政府，皖政秘﹝2018﹞120号《关于发布安徽省生态保护红线的通知》，2018年6月27日；

(18)安徽省人民政府，皖政﹝2016﹞116号《关于印发安徽省土壤污染防治工作方案的通知》，2016年12月29日；

（19）淮南市人民政府，淮府[2014]11号《关于印发淮南市大气污染防治行动计划实施方案的通知》，2014年3月26日；

（20）淮南市人民政府办公室，淮府办秘〔2020〕87号《关于印发淮南市大气污染防治补短板攻坚行动实施方案的通知》，2020年11月16日；

（21）淮南市人民政府《淮南市“十三五”环境保护规划》，2017年10月31日；

（22）淮南市人民政府，淮府[2003]94号《关于印发<淮南市水环境功能区划>和<淮南市饮用水源地环境保护区划>的通知》，2003年9月10日施行。

### 2.2.5行业标准和技术规范

（1）环境保护部《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》，HJ2.1-2016，2017年1月1日实施；

（2）生态环境部《环境影响评价技术导则 大气环境》，HJ2.2-2018，2018年12月1日实施；

（3）生态环境部《环境影响评价技术导则 地表水环境》，HJ2.3-2018，2019年3月1日实施；

（4）环境保护部《环境影响评价技术导则 声环境》，HJ2.4-2009，2010年4月1日实施；

（5）环境保护部《环境影响评价技术导则 生态影响》，HJ19-2011，2011年9月1日实施；

（6）环境保护部《环境影响评价技术导则 地下水环境》，HJ610-2016，2016年1月7日实施；

（7）生态环境部《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》，HJ964-2018，2019年7月1日实施；

（8）环境保护部《环境噪声与振动控制工程技术导则》，HJ2034-2013，2013年12月1日实施；

（9）生态环境部《建设项目环境风险评价技术导则》，H169-2018，2019年3月1日实施；

（10）环境保护部《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年第43号，2017年8月29日）；

（11）《危险化学品重大危险源辨识》（GBl8218-2018）；

（12）《排污许可证申请与核发技术规范电镀工业》(HJ855-2017)；

（13）《排污单位自行监测技术指南电镀工业》（HJ985-2018）；

（14）中华人民共和国工业和信息化部公告2015年第64号《电镀行业规范条件》，2015年10月19日；

（15）《污染源源强核算技术指南电镀》（HJ984-2018）。

### 2.2.6其它有关依据

（1）淮南市大通区工业园区规划环境影响报告书；

（2）淮南市环境保护局淮环函〔2013〕215号《淮南市大通区工业园区规划环境影响报告书审查意见》，2013年10月15日；

（3）建设单位提供的其他相关资料。

## 2.3评价因子与标准

### 2.3.1环境影响识别与评价因子筛选

1、环境影响因素识别

（1）建设项目环境影响的时段及类型分析

该项目在施工期和运行期间会对周围环境产生一定的影响。建设项目对环境的影响，总体上包括自然环境和社会环境两大部分，按其不同建设阶段分为施工期和运行期对各环境要素产生有利和不利的影响，而且其影响程度也不同，工程不同阶段的环境影响类型及程度定性分析见表2.3-1。

表2.3-1工程项目环境影响分析表

| 影响阶段 | 影响类型 | 影响程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 可 逆 | 不可逆 | 长 期 | 短 期 | 局 部 | 大范围 | 直 接 | 间 接 | 有 利 | 不 利 | 不确定 | 不显著 | 显著 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小 | 中 | 大 |
| 运行期 | 废水排放 |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 废气排放 |  | √ | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 废渣堆积、排放 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 设备噪声 |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 生态系统 |  | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 社会经济 |  | √ | √ |  |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  | √ |

由表2.3-1分析可知，本项目对环境的影响具有综合性和多样性，既有有利的影响，也有不利的影响；既有直接的，也有间接的影响；既有可逆的，也有不可逆的影响；既有长期的，也有短期的影响。

（2）建设项目的环境影响因素分析

本项目对环境的影响是多方面的，主要表现在自然环境、社会环境和经济环境，表2.3-2列出了该项目对环境影响因素的综合分析结果。表中的数字带有半定量性质，但可以反映出诸因素的影响大小。

表2.3-2建设项目对环境主要因素综合分析

| 影响分析 | 环境因素 |
| --- | --- |
|  | 自然环境 | 社会环境 | 经济环境 |
|  | 区域小气候 | 地表水 | 地下水 | 大气环境 | 声学环境 | 生态环境 | 土地资源 | 地质地貌 | 地区发展 | 交 通 | 供 水 | 供 电 | 文教卫生 | 税 收 | 产业结构 | 就 业 | 支 农 |
| 有利影响 |  |  |  |  |  |  |  |  | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 |
| 不利影响 | -1 | -1 |  | -1 | -1 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合影响 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 |

注：表中数字表示影响程度，1为轻度，2为中等，3为重度；“+”表示有利影响，“-”表示不利影响。

从表2.3-2中可以看出，本项目对环境的不利影响主要表现在自然环境因素中。原因是项目建设以后，对区域内的水环境、大气环境以及声环境产生一定程度的影响。而对社会环境和经济环境多数表现为有利的影响，有利影响程度远大于不利影响。

2、评价因子筛选

根据前述的本工程排污特点及工程污染源强分析，在对工程运行期环境影响识别的基础上，对环境影响因子进行初步筛选，确定下列环境影响评价因子。

表2.3-3评价因子筛选情况一览表

| 评价内容 | 现状评价 | 影响分析 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、铬酸雾 | — | — |
| 地表水 | pH、氨氮、COD、BOD5、总磷、石油类 | — | — |
| 地下水 | pH、耗氧量、氯化物、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、氟化物、铬、铁、铜、锌、镉、砷、铅 | — | — |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | — |
| 土壤 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 | — | — |

### 2.3.2评价标准

1、环境质量标准

（1）环境空气

项目区空气环境SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，铬酸雾（以六价铬计）等执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)附录A表A.1。详见下表：

表2.3-4环境空气质量标准单位：mg/m³

| 污染物 | 取值时间 | 浓度限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 |  |  |
| SO2 | 年均值 | 20 | 60 | ug/m³ | 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)及其修改单 |
|  | 24小时平均 | 50 | 150 | ug/m³ |  |
|  | 1小时平均 | 150 | 500 | ug/m³ |  |
| NO2 | 年均值 | 40 | 40 | ug/m³ |  |
|  | 24小时平均 | 80 | 80 | ug/m³ |  |
|  | 1小时平均 | 200 | 200 | ug/m³ |  |
| PM10 | 年均值 | 40 | 70 | ug/m³ |  |
|  | 24小时平均 | 50 | 150 | ug/m³ |  |
| PM2.5 | 年均值 | 15 | 35 | ug/m³ |  |
|  | 24小时平均 | 35 | 75 | ug/m³ |  |
| CO | 24小时平均 | 4 | 4 | mg/m³ |  |
|  | 1小时平均 | 10 | 10 | mg/m³ |  |
| O3 | 8小时平均 | 100 | 160 | ug/m³ |  |
|  | 1小时平均 | 160 | 200 | ug/m³ |  |
| 六价铬 | 24小时平均 | 0.00005 | 0.00005 | ug/m³ | 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)附录A表A.1 |
|  | 年均值 | 0.000025 | 0.000025 | ug/m³ |  |

（2）地表水环境

项目所在区域所涉及的主要地表水体为高塘湖和窑河，pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类等水质因子高塘湖执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅲ类标准，窑河执行V类标准。具体标准值见下表。

表2.3-5地表水环境质量标准单位：mg/L，pH除外

| 污染物 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 6~9 |
| COD | 20 | 40 |
| BOD5 | 4 | 10 |
| 氨氮 | 1.0 | 2.0 |
| 总磷 | 0.2（湖、库0.05） | 0.4（湖、库0.2） |
| 石油类 | 0.05 | 1.0 |

（3）声环境

区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，敏感点声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。标准值见下表。

表2.3-6声环境质量标准限值

| 执行标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| GB3096-2008中3类标准 | 65dB（A） | 55dB（A） |
| GB3096-2008中2类标准 | 60dB（A） | 50dB（A） |

（4）地下水环境

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，主要指标见下表。

表2.3-7地下水环境质量标准（GB/T14848-2017）单位：mg/L

| 项目 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 |
| --- | --- |
| pH | 6.5～8.5 |
| 耗氧量 | ≤3.0 |
| 氯化物 | ≤250 |
| 总硬度 | ≤450 |
| 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 硫酸盐 | ≤250 |
| 氨氮 | ≤0.5 |
| 硝酸盐（以N计） | ≤20 |
| 氟化物 | ≤1.0 |
| 铬（六价） | ≤0.05 |
| 铁 | ≤0.3 |
| 铜 | ≤1.0 |
| 锌 | ≤1.0 |
| 镉 | ≤0.005 |
| 砷 | ≤0.01 |
| 铅 | ≤0.01 |

（5）土壤环境

本项目所在地土壤环境质量现状评价执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600－2018）表1中第二类用地土壤污染风险筛选值，相关标准值见表2.3-8。

表2.3-8建设用地土壤环境标准限值单位：mg/kg，pH为无量纲

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一类 | 第二类 | 第一类 | 第二类 |
| 重金属和无机物 |
| 1 | 砷 | 20 | 60 | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬(六价) | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |
| 8 | 四氯化碳 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |
| 35 | 硝基苯 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 25 | 70 | 255 | 700 |

2、污染物排放标准

（1）大气污染物

本次项目没有大气污染物外排，现有项目电镀车间产生的氯化氢、铬酸雾废气执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表5新建企业大气污染物排放限值；电镀生产线单位产品基准排气量执行《电镀污染物排放标准》（GB21900－2008）中表6单位产品基准排气量。

表2.3-9《电镀污染物排放标准》（GB21900－2008）

| 污染物项目 | 排放限值（mg/m³） | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
| 氯化氢 | 30 | 车间或生产设施排气筒 |
| 铬酸雾 | 0.05 | 车间或生产设施排气筒 |

表2.3-10电镀行业单位产品基准排气量

| 序号 | 工艺种类 | 基准排气量m3/m2（镀件镀层） | 排气量计量位置 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀铬 | 74.4 | 车间或生产设施 排气筒 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900－2008） |

（2）水污染物

本项目电镀车间水污染物排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2新建企业水污染物排放限值；厂区污水处理站出水执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2新建企业水污染物排放限值和《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤标准后回用于镀件清洗工序，不对外排放。生活污水经地埋式污水处理设施处理后回用绿化，地埋式污水处理设施出水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中城市绿化标准要求，具体标准如下：

表2.3-11生产废水污染物排放标准  单位：mg/L（pH除外）

| 序号 | 类别 | 污染物 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2新建企业水污染物排放限值 | 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤标准 | 本项目执行标准 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电镀车间水污染物 | 总铬 | 1.0 | - | 1.0 | 车间或生产设施废水排放口 |
| 2 |  | 总铜 | 0.5 | - | 0.5 |  |
| 3 |  | 六价铬 | 0.2 | - | 0.2 |  |
| 4 | 厂区污水处理站出水 | pH | 6~9 | 6.5~9 | 6.5~9 | 企业废水总排口 |
| 5 |  | COD | 80 | - | 80 |  |
| 6 |  | SS | 50 | 30 | 30 |  |
| 7 |  | 氨氮 | 15 | - | 15 |  |

表2.3-12  城市污水再生利用 城市杂用水水质标准  单位：mg/L（pH除外）

| 序号 | 类别 | 污染物 | 城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地埋式污水处理设施出水 | pH | 6~9 |
| 2 |  | BOD5 | 10 |
| 3 |  | 氨氮 | 8 |

（3）厂界噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求。营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

表2.3-13 噪声排放标准单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 营运期 | 65 | 55 |
| 施工期 | 70 | 55 |

（4）固体废物

一般废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废弃物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单。

## 2.4评价等级与评价范围

### 2.4.1评价等级

（1）大气环境评价等级

本项目为无氰碱性镀铜项目，新增的镀铜工序不新增废气污染物，因此本评价对大气环境不做分析。

（2）地表水环境评价等级

本项目电镀车间水污染物排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2新建企业水污染物排放限值；厂区污水处理站出水执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2新建企业水污染物排放限值和《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤标准后回用于镀件清洗工序，不对外排放。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价”，本项目故地表水环境影响评价工作等级为三级B。

（3）声环境评价等级

项目厂址位于安徽省淮南市大通区工业园区，项目所在功能区属于GB3096-2008规定的3类标准地区，敏感点所在功能区属于GB3096-2008规定的2类标准地区，项目建设前后评价范围内敏感目标声级增高量约在3dB(A)以下，且受影响人口数量变化不大，故噪声环境影响评价工作等级定为二级。

（4）地下水评价等级

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中的划分，本项目属于III类建设项目。地下水环境敏感程度分级表见表2.4-1，工程地下水评价等级判定依据见表2.4-2。

表2.4-1地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

经调查，建设项目不属于集中式饮用水水源地准保护区及准保护区以外的补给径流区，除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区（如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区），未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区，因此判定建设项目地下水环境敏感程度为“不敏感”。

表2.4-2评价工作等级划分依据表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

由上分析可知，本项目地下水评价等级为三级。

（5）风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》，对环境风险评价工作等级进行判定。本项目危险物质和工艺系统危险性属于P4级，环境敏感程度为E3。

表2.4-3环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV＋ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表2.4-3确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表2.4-4环境风险评价工作等级

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

根据判定结果，本项目环境风险评价等级为简单分析。

（6）土壤环境评价等级

项目位于安徽省淮南市大通区工业园区，系租赁淮南市同力科技有限公司（原淮南市福创机电设备有限责任公司）厂房及场地，项目所在区域为一般区域。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》，本项目属于污染影响型，根据附录A判断本项目为“制造业设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造有电镀工艺”，属于Ⅰ类项目，占地规模为小型，评价区域内不存在浅层地下水集中式与分散式居民饮用水供水水源地，但项目西边存在居民区（化机生活区），拟建场地土壤环境敏感程度判为“敏感”，确定本项目土壤影响评价工作等级为一级。

### 2.4.2评价范围

根据各环境要素评价等级，项目污染物排放特点，以及当地的气象条件、自然环境状况，确定各环境要素评价范围见下表。

表2.4-5评价范围一览表

| 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 地表水环境 | 高塘湖以及高塘湖入窑河断面上游500米至下游500米的水域 |
| 声环境 | 项目厂界外200m |
| 地下水环境 | 环境影响评价范围约为6km2 |
| 风险评价 | 以项目厂区为中心，半径3公里圆形范围 |
| 土壤环境 | 占地范围内及占地范围外1000m区域 |

## 2.5环境保护目标

项目选址位于安徽省淮南市大通区工业园区，本项目评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。总体上不因本项目的实施而降低区域环境现有功能，项目主要环境保护目标见表2.5-1，图2.5-1。

表2.5-1环境保护目标一览表

| 类别 | 名称 | 坐标 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 大气 环境 | 九龙新村 | 116.547115941 | 33.630024883 | 居民 | 1500户约480人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | SE | 1480 |
|  | 淮南市九龙岗镇政府 | 116.550034185 | 33.631140682 | 政府机构 | 约150人 |  | S | 700 |
|  | 顺发·泽润园1期 | 166.550549169 | 33.663566038 | 居民 | 1000户约3200人 |  | SW | 340 |
|  | 顺发·泽润园2期 | 116.557758947 | 33.628651592 | 居民 | 1200户约3600人 |  | SW | 620 |
|  | 化机生活区 | 116.559561391 | 33.633028957 | 居民 | 55户约176人 |  | W | 53 |
|  | 九龙岗第二小学 | 116.559389730 | 33.604533168 | 学校 | 约350人 |  | SE | 1010 |
|  | 安徽理工大学附属肿瘤医院 | 116.559475560 | 33.593632671 | 医院 | 约450人 |  | SE | 1240 |
|  | 夏菜村 | 116.563337941 | 33.592001888 | 居民 | 90户约288人 |  | SE | 1300 |
|  | 吴大郢 | 117.115463725 | 32.624318800 | 居民 | 约120户450人 |  | E | 3150 |
|  | 淮南实验中学大通校区 | 116.548746724 | 33.601958248 | 学校 | 约600人 |  | NW | 1650 |
| 地表水环境 | 窑河 | / | / | 水体 | 小型河流 | GB3838-2002中 V类标准 | NE | 12200 |
|  | 高塘湖 | / | / | 水体 | 大型湖泊 | GB3838-2002中 Ⅲ类标准 | E | 4800 |
|  | 淮河 | / | / | 水体 | 大型河流 |  | N | 8000 |
| 地下水环境 | 区域地下水环境 | / | / | 地下水 | 无集中式饮用水水源和分散式饮用水水源地 | （GB/T14848-2017）中III类标准 | / | / |
| 声环境 | 项目厂界外1m | / | / | / | / | GB3096-2008中3类标准 | / | / |
|  | 化机生活区 | 116.559561391 | 33.633028957 | 居民 | 55户约176人 | GB3096-2008中2类标准 | W | 53 |
| 土壤环境 | 项目区土壤 | / | / | / | / | （GB36600-2018）中建设用地（第二类用地） | / | / |
|  | 淮南市九龙岗镇政府 | 116.550034185 | 33.631140682 | 政府机构 | 约150人 | （GB36600-2018）中建设用地（第一类用地） | S | 700 |
|  | 顺发·泽润园1期 | 166.550549169 | 33.663566038 | 居民 | 1000户约3200人 |  | SW | 340 |
|  | 顺发·泽润园2期 | 116.557758947 | 33.628651592 | 居民 | 1200户约3600人 |  | SW | 620 |
|  | 化机生活区 | 116.559561391 | 33.633028957 | 居民 | 55户约176人 |  | W | 53 |
| 环境风险 | 九龙新村 | 116.547115941 | 33.630024883 | 居民 | 1500户约480人 | / | SE | 1480 |
|  | 淮南市九龙岗镇政府 | 116.550034185 | 33.631140682 | 政府机构 | 约150人 |  | S | 700 |
|  | 顺发·泽润园1期 | 166.550549169 | 33.663566038 | 居民 | 1000户约3200人 |  | SW | 340 |
|  | 顺发·泽润园2期 | 116.557758947 | 33.628651592 | 居民 | 1200户约3600人 |  | SW | 620 |
|  | 化机生活区 | 116.559561391 | 33.633028957 | 居民 | 55户约176人 |  | W | 53 |
|  | 九龙岗第二小学 | 116.559389730 | 33.604533168 | 学校 | 约350人 |  | SE | 1010 |
|  | 安徽理工大学附属肿瘤医院 | 116.559475560 | 33.593632671 | 医院 | 约450人 |  | SE | 1240 |
|  | 夏菜村 | 116.563337941 | 33.592001888 | 居民 | 90户约288人 |  | SE | 1300 |
|  | 吴大郢 | 117.115463725 | 32.624318800 | 居民 | 约120户450人 |  | E | 3150 |
|  | 淮南实验中学大通校区 | 116.548746724 | 33.601958248 | 学校 | 约600人 |  | NW | 1650 |

# 3工程分析

## 3.1现有项目概况

### 3.1.1现有项目概况

3.1.1.1现有项目建设情况

淮南市益民机械设备制造有限公司于2018年6月委托安徽梓东环境科技有限公司编制《淮南市益民机械设备制造有限公司益民机械制造项目环境影响报告书》，2018年10月通过原淮南市环保局审批（淮环复〔2018〕53号）。2020年06月02日办结了排污许可证，证书编号：91340400MA2RFG297Y001V。

项目建成投产后，年产矿用组合开关系列及负荷中心的生产制造250台、矿用微震测试及监控系统设备生产制造50套、矿用隔爆型中压变频智能控制与应用设备生产制造50台、井下电器设备通讯与监测控制中心设备生产制造40套、液压支柱制造及维修9000台（其中液压支柱制造5000台、维修4000台）。

现阶段淮南市益民机械设备制造有限公司各生产车间主要生产线基本建设完成，但目前尚未进行试生产。本环评主要根据原有环评文件、环评批复和厂区实际情况，对现有项目的工程建设情况进行了统计。

3.1.1.2现有项目建设内容及规模

现有项目位于安徽省淮南市大通区工业园区，系租赁淮南市同力科技有限公司（原淮南市福创机电设备有限责任公司）厂房及场地，总用地面积5359.08m2。主要建设电镀车间、加工车间、维修车间、抛光车间等生产车间，购置生产设备，配套建设公用辅助工程。建项目建设内容详见表3.1-1。

表3.1-1现有项目工程组成一览表

| 类别 | 工程名称 | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 环评内容 | 实际建设情况 |
| 主体 工程 | 电镀车间 | 单层，建筑面积350m2，位于厂区南侧中部，用于液压支柱生产和维修中空心活柱电镀工序，车间内设置六个2m*1m*3m镀铬槽（加盖，密闭运行）、一个2m*0.6m*3m镀液回收槽、两个2m*0.6m*3m清洗槽（项目清洗均采用自来水，不使用纯水）、1个2m*2m*3m退镀槽（加盖，密闭运行），无活化槽 | 建设一个2m*1m*3m镀液回收槽、两个2m*1m*3m清洗槽，退镀槽不再使用，其他与环评一致 |
|  | 抛光车间 | 单层，建筑面积365m2，位于污水处理站东侧，用于液压支柱生产和维修中空心活柱电镀工序前抛光工序 | 与环评一致 |
|  | 加工车间一 | 单层，建筑面积584.25m2，位于厂区西南角，主要用于矿用组合开关系列及负荷中心、矿用微震测试及监控系统设备、矿用隔爆型中压变频智能控制与应用设备、井下电器设备通讯与监测控制中心设备生产加工 | 与环评一致 |
|  | 加工车间二 | 单层，建筑面积664.17m2，位于厂区西北角、维修车间北侧，主要用于液压支柱缸筒、接头座、空心活柱机械加工， | 与环评一致 |
|  | 维修车间 | 单层，建筑面积496m2，位于厂区西侧中部、加工车间一北侧，用于液压支柱维修 | 与环评一致 |
| 辅助 工程 | 办公室 | 1-3层，总建筑面积766.32m2，钢筋混凝土结构，用于厂区人员办公 | 与环评一致 |
|  | 门卫室 | 1层，总建筑面积42.14m2，钢筋混凝土结构 |  |
| 储运 工程 | 库房 | 项目零部件均存贮于相应生产车间内，不单独设置库房 | 与环评一致 |
| 公用 工程 | 供水 | 给水水源为城市自来水，厂区供水管道呈环状，以提高供水的保证性，供水量1410t/a | 与环评一致 |
|  | 排水 | 厂区排水为雨、污分流制，雨水排入市政道路雨水干管；电镀车间水污染物排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2新建企业水污染物排放限值；厂区污水处理站出水执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2新建企业水污染物排放限值和《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤标准后回用于镀件清洗工序，不对外排放；生活污水经一体化污水处理设施处理达标后用于厂区绿化 | 与环评一致 |
|  | 供电 | 年用电量180万kwh/a，由淮南市大通工业新区变电站供电 | 与环评一致 |
| 环保 工程 | 废水治理 | 电镀车间水污染物排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2新建企业水污染物排放限值；厂区污水处理站出水执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2新建企业水污染物排放限值和《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤标准后回用于镀件清洗工序，不对外排放；含铬废水设计处理能力为3m3/d，综合废水设计处理能力为6m3/d，回用处理系统设计处理能力为6m3/d；生产废水管线采取可视化设计 | 与环评一致 |
|  |  | 生活污水经一体化污水处理设施处理达标后用于厂区绿化，一体化处理设施处理能力1t/d | 与环评一致 |
|  |  | 厂区自建雨水管网与市政污雨水管网接通 | 与环评一致 |
|  | 废气治理 | 抛光粉尘 | 抛光工序产生的抛光粉尘通过集气罩收集后经过一套布袋除尘器处理后通过1根15m高，直径为0.2m的排气筒（1#）排放 | 与环评一致 |
|  |  | 焊接烟尘 | 焊接烟尘采用移动式焊接烟尘除尘器处理后排放 | 与环评一致 |
|  |  | 铬酸雾 | 镀铬工序产生的铬酸雾经两级酸雾吸收塔处理后通过1根15m高，直径为0.4m的排气筒（2#）排放 | 与环评一致 |
|  |  | 氯化氢 | 活化工序无组织氯化氢废气采用加强车间通风换气 |  |
|  | 噪声治理 | 采取减振、吸声、隔声等措施 | 与环评一致 |
|  | 固废处理处置 | 一般固废 | 机械加工过程中产生的废边角料收集后由物资回收部门回收利用 | / |
|  |  |  | 除尘系统收集的粉尘收集后规范处置 | / |
|  |  | 危险废物 | 电镀工序和液压支柱维修退镀工序产生的废槽液、槽渣，活化工序产生的含盐酸的废棉纱，液支柱维修过程中产生的含油废密封件，废水处理产生的污泥和浓缩液均属于危险废物，分类收集厂区暂存，委托有资质的单位集中处置 | 不在厂内进行退镀，取消退镀工序 |
|  |  |  | 化学品包装容器由供应商回收，厂区内按照危险废物对其进行贮存 | / |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾实行袋装化，由环卫部门统一清运处理 | / |
|  |  | 危废暂存间 | 危废收集间设置于废水处理间内东南角，建筑面积50m2 | 危废收集间设置于废水处理间内西北角 |
| 环境风险应急措施 | 初期雨水池 | 初期雨水收集管道设置地面沟渠加盖，初期雨水单独收集至初期雨水池内，厂区电镀车间西侧设置50m3的初期雨水池 | 初期雨水池位于加工车间二，已建设完成 |
|  | 事故池 | 事故池容积设为300m3，位于厂区废水处理间东北角（地下水池，上方设置盖板） | 事故池位于加工车间二，已建设完成 |

3.1.1.3现有项目原辅材料消耗及产品方案

表3.1-2现有项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿用组合开关系列及负荷中心 | - | 台 | 250 | 厂区仅生产本体，外购成品外壳 |
| 2 | 矿用微震测试及监控系统设备 | - | 套 | 50 | 厂区仅生产本体，外购成品外壳 |
| 3 | 矿用隔爆型中压变频智能控制与应用设备 | - | 台 | 50 | 厂区仅生产本体，外购成品外壳 |
| 4 | 井下电器设备通讯与监测控制中心设备 | - | 套 | 40 | 厂区仅生产本体，外购成品外壳 |
| 5 | 液压支柱 | 缸径230 | 套 | 1000 | 5000 | 生产 |
|  |  | 缸径250 | 套 | 1500 |  | 生产 |
|  |  | 缸径360 | 套 | 2500 |  | 生产 |
|  |  | 缸径230 | 套 | 1000 | 4000 | 维修 |
|  |  | 缸径250 | 套 | 1500 |  | 维修 |
|  |  | 缸径360 | 套 | 1500 |  | 维修 |

备注：进厂维修的液压支柱出矿时已由使用单位对其进行清洁，进厂后可直接进行拆解，无需清洁。

表3.1-3现有项目原辅材料一览表

| 序号 | 原辅材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 矿用组合开关系列及负荷中心 |
| 1 | 外壳 | Q235 | 台 | 250 |  |
| 2 | 换向器 |  | 台 | 250 |  |
| 3 | 真空接触器 |  | 台 | 1000 |  |
| 4 | 主变压器 |  | 台 | 250 |  |
| 5 | 智能控制器 |  | 套 | 250 |  |
| 6 | 电线电缆 |  | 千米 | 62.5 |  |
| 7 | 接线柱 |  | 个 | 2500 |  |
| 二 | 矿用微震测试及监控系统设备 |
| 8 | 外壳 | Q235 | 台 | 250 |  |
| 9 | 监视传感器 |  | 台 | 1500 |  |
| 10 | 空气接触器 |  | 套 | 250 |  |
| 11 | 控制变压器 |  | 台 | 50 |  |
| 12 | 智能控制器 |  | 台 | 250 |  |
| 13 | 电线电缆 |  | 千米 | 350 |  |
| 14 | 接线柱 |  | 个 | 2500 |  |
| 三 | 矿用隔爆型中压变频智能控制与应用设备 |
| 15 | 外壳 | Q235 | 台 | 50 |  |
| 16 | 隔离开关 |  | 套 | 50 |  |
| 17 | 空气接触器 |  | 套 | 50 |  |
| 18 | 控制变压器 |  | 套 | 50 |  |
| 19 | 智能变频控制器 |  | 台 | 200 |  |
| 20 | 电线电缆 |  | 千米 | 20 |  |
| 21 | 接线柱 |  | 个 | 500 |  |
| 四 | 井下电器设备通讯与监测控制中心设备 |
| 22 | 外壳 | Q235 | 台 | 400 |  |
| 23 | 智能摄像仪 |  | 台 | 400 |  |
| 24 | 智能传感器 |  | 台 | 400 |  |
| 25 | 控制变压器 |  | 套 | 400 |  |
| 26 | 智能监测控制器 |  | 套 | 400 |  |
| 27 | 电线电缆 |  | 千米 | 320 |  |
| 28 | 接线柱 |  | 个 | 400 |  |
| 五 | 液压支柱 |
| 29 | 缸套 |  | 套 | 5000 | 用于液压支柱生产 |
| 30 | 外缸底 |  | 套 | 5000 |  |
| 30 | 钢材 |  | 吨 | 2000 |  |
| 31 | 电镀液 | 50kg/桶，其中铬酸酐25%、硫酸5%、水70% | 吨 | 15 | 用于电镀工序，定期补充，每年更换一次 |
| 32 | 铬酸酐 | 25kg/桶 | 吨 | 5.5 | 用于电镀工序，定期补充到电镀液中，用于电镀液浓度调配 |
| 32 | 酸雾抑制剂 | 25kg/桶 | 吨 | 3.6 | 用于电镀工序 |
| 33 | 极板 |  | 块 | 180 | 用于电镀工序 |
| 34 | 密封件 |  | 套 | 9000 | 用于液压支柱生产和维修 |
| 35 | 碱液 |  | 吨 | 7.2 | 用于酸雾吸收塔处理酸洗废气 |
| 六 | 公用原辅材料 |
| 36 | 焊条 | Φ3.2，J425普通焊条 | 吨 | 1 | 用于设备组装 |
| 37 | 1%盐酸 | 桶装 | 吨 | 1 | 用于电镀前工件活化 |

3.1.1.4现有项目主要生产设备

现有项目主要生产设备如下：

表3.1-4现有项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双梁起重机 | S型20t | 台 | 3 | 合肥起重机厂 |
| 2 | 单梁起重机 | D型10t | 台 | 1 |  |
| 3 | 综合试验台 | 6300-630A | 台 | 1 | 上海电气防爆站 |
| 4 | 加工中心 |  | 台 | 2 |  |
| 5 | 机器人切割机 |  | 台 | 2 |  |
| 6 | 数控刨台卧式铣镗床 | TKP6513 | 台 | 2 |  |
| 7 | 3150kN四柱压力机 | YH32-315 | 台 | 2 |  |
| 8 | 摇臂钻床 | Z3080 | 台 | 4 |  |
| 9 | 水压机 | 100t | 台 | 1 | 自制 |
| 10 | 电焊机 | 8KW | 台 | 3 |  |
| 11 | 气割机 |  | 套 | 1 |  |
| 12 | 数控龙门铣床 |  | 台 | 3 | 北京机床厂 |
| 13 | 空气压缩机 | Ⅳ-1/8 | 台 | 1 | 蚌埠空压机厂 |
| 14 | 耐压仪 | 50KV | 台 | 1 |  |
| 15 | 退火炉 |  | 台 | 3 |  |
| 16 | 总线测试仪中心 |  | 台 | 1 |  |
| 17 | 金属外壳处理系统 |  | 套 | 1 |  |
| 18 | 电镀槽 | 2m*1m*3m | 个 | 6 |  |
| 19 | 直流电源 | 12V-10000A | 台 | 6 |  |
| 20 | 抛光机床 |  | 台 | 4 |  |
| 21 | 镀液回收槽 | 2m*1m*3m | 个 | 1 |  |
| 22 | 清洗水槽 | 2m*1m*3m | 个 | 2 |  |

### 3.1.2现有项目工艺流程

1、矿用组合开关系列及负荷中心、矿用微震测试及监控系统设备、矿用隔爆型中压变频智能控制与应用设备、井下电器设备通讯与监测控制中心设备生产工艺流程，其具体工艺流程见图3.1-1。

备注：G1——焊接烟尘；N——噪声

图3.1-1矿用组合开关系列及负荷中心生产工艺流程及产污节点图

备注：G1——焊接烟尘；N——噪声

图3.1-2矿用微震测试及监控系统设备生产工艺流程及产污节点图

备注：G1——焊接烟尘；N——噪声

图3.1-3矿用隔爆型中压变频智能控制与应用设备生产工艺流程及产污节点图

备注：G1——焊接烟尘；N——噪声

图3.1-4井下电器设备通讯与监测控制中心设备生产工艺流程及产污节点图

2、液压支柱生产工艺流程

液压支柱主要由缸套、缸筒机、空心活柱三部分组成，缸筒机主要由立柱外缸（缸筒）、接头座、外缸底三部分组成，具体工艺流程如下：

（1）立柱外缸（缸筒）生产工艺流程

备注：S1——边角料，N——噪声

图3.1-5立柱外缸（缸筒）生产工艺流程及产污节点图

（2）接头座生产工艺流程

备注：S2——边角料；N——噪声

图3.1-6接头座生产工艺流程及产污节点图

（3）空心活柱生产工艺流程

备注：S3——边角料；N——噪声（镀铬工序污染节点详见电镀工艺流程图）

图3.1-7空心活柱生产工艺流程及产污节点图

（4）电镀工艺流程

备注：G2—抛光粉尘，G3—盐酸，G4—铬酸雾；W1—含盐酸废水，W2—含铬废水，W3—含铬废水；N—噪声；S4—含盐酸废棉纱

图3.1-8电镀工艺流程及产污节点图

3、液压支柱维修工艺流程

备注：G1—焊接烟尘；N—噪声；S5—含油废密封件，S6—退镀槽渣

图3.1-9液压支柱维修工艺流程及产污节点图

### 3.1.3现有项目污染物排放情况

3.1.3.1废水排放情况

现有废水产生情况如下：

表3.1-5废水分类情况一览表

| 序号 | 废水分类 | 废水种类 | 废水量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸性废水 | W1酸性废水 | 1t/d，300t/a |
| 2 | 含铬废水 | W2含铬废水、W3含铬废水、酸雾吸收塔废水 | 2.8t/d，840t/a |
| 3 | 初期雨水 | 初期雨水 | 1.02t/d，304.52t/a |
| 4 | 生活污水 | 生活污水 | 0.51t/d，153t/a |

表3.1-6现有项目各股废水产生量、水质、污染物产生情况一览表

| 类别 | 产生量（m3/d） | 污染物产生情况 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物 | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |  |
| 酸性废水 | 1.0 | pH | 4 | / | 经厂区自建污水处理站处理达标后回用于镀件清洗 |
|  |  | COD | 500 | 0.150 |  |
|  |  | SS | 300 | 0.090 |  |
|  |  | 石油类 | 20 | 0.006 |  |
| 含铬废水 | 2.8 | pH | 5 | / | 经还原、沉淀后与其他废水一起经厂区自建污水处理站处理达标后回用于镀件清洗 |
|  |  | COD | 500 | 0.420 |  |
|  |  | SS | 200 | 0.168 |  |
|  |  | 六价铬 | 30 | 0.025 |  |
|  |  | 总铬 | 100 | 0.084 |  |
| 初期雨水 | 1.02 | COD | 100 | 0.030 | 经厂区自建污水处理站处理达标后回用于镀件清洗 |
|  |  | SS | 200 | 0.061 |  |
| 生活污水 | 0.51 | COD | 350 | 0.054 | 经一体化污水处理设施处理达标后用于厂区绿化 |
|  |  | BOD5 | 200 | 0.031 |  |
|  |  | SS | 220 | 0.034 |  |
|  |  | 氨氮 | 30 | 0.005 |  |
|  |  | TP | 15 | 0.002 |  |

图3.1-10现有项目水量平衡图（单位：t/d）

3.1.3.2废气排放情况

现有项目产生的废气污染物主要为焊接时产生的焊接烟尘、抛光时产生的抛光粉尘、活化时产生的酸性废气以及镀铬时产生的铬酸雾。

表3.1-7项目有组织废气污染源强一览表

| 工序 | 污染物名称 | 废气量（m3/h） | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h） | 产生浓度（mg/m3） | 治理措施 | 处理效率 | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抛光 | 颗粒物 | 1000 | 1.70 | 2.833 | 2833 | 布袋除尘器处理后通过1#15m高排气筒排放 | 99% | 0.017 | 0.028 | 28 |
| 电镀 | 铬酸雾 | 5000 | 0.026 | 0.043 | 8.6 | 两级酸雾吸收塔处理后通过2#15m高排气筒排放 | 一级酸雾吸收塔铬酸雾去除效率为96%、二级酸雾吸收塔铬酸雾去除效率为90%，总去除效率为99.6% | 0.0001 | 0.0002 | 0.034 |

备注：抛光工序每年运行600h，电镀槽每年运行时间为600h。

表3.1-8无组织废气污染物汇总表

| 车间名称 | 污染物名称 | 无组织排放量（t/a） | 尺寸（m） | 排放高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抛光车间 | 抛光粉尘 | 0.3 | 25*14 | 6 |
| 加工车间一 | 焊接烟尘 | 0.00079 | 47.5*12.3 | 6 |
| 电镀车间 | 氯化氢 （活化工序） | 0.00036 | 25*14 | 6 |
|  | 铬酸雾 | 0.003 |  |  |

3.1.3.3噪声

现有项目主要高噪声设备有切割机、摇臂钻床、空气压缩机、抛光机床等，设备噪声源强一般在70~85dB(A)。

3.1.3.4固体废物

现有项目产生的固体废物主要包括机械加工过程产生的边角料、电镀工序产生的废槽液、槽渣，液压支柱维修产生的含油废密封件，活化工序产生的含盐酸的废棉纱，化学品包装容器，废水处理污泥和浓缩液，除尘系统收集的粉尘，生活垃圾等。

表3.1-9现有项目固体废物分类、产生量及处置情况

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（吨/年） | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电镀工序产生的废槽液、槽渣 | HW17表面处理废物 | 336-069-17 | 16.2 | 委托有资质的单位处理 |
| 2 | 液压支柱维修产生的含油废密封件 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 1.2 |  |
| 3 | 活化工序产生的含盐酸的废棉纱 | HW17表面处理废物 | 336-064-17 | 0.8 |  |
| 4 | 废水处理污泥、浓缩液 | HW17表面处理废物 | 336-069-17 | 4.5 |  |
| 5 | 化学品包装容器 | - | 豁免 | 1 | 由供应商回收 |
| 6 | 边角料 | 一般固废 | - | 2.5 | 由物资回收部门回收 |
| 7 | 除尘系统收集的粉尘 | 一般固废 | - | 1.687 | 收集后规范处置 |
| 8 | 生活垃圾 | - | - | 3 | 由环卫部门及时清运 |
| 合计 | - | - | 30.887 | - |

3.1.3.5现有项目污染物汇总

表3.1-10现有项目污染物排放汇总表

| 污染源 | 产生量 | 污染物 | 处理前 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量及处置量 |
| 废水 | 酸性废水 | 1.0m3/d（300m3/a） | COD | 500mg/L | 0.150t/a | 经厂区自建污水处理站处理达标后回用于镀件清洗 |
|  |  |  | SS | 300mg/L | 0.090t/a |  |
|  |  |  | 石油类 | 20mg/L | 0.006t/a |  |
|  | 含铬废水 | 2.8m3/d（840m3/a） | COD | 500mg/L | 0.420t/a | 经还原、沉淀后与其他废水一起经厂区自建污水处理站处理达标后回用于镀件清洗 |
|  |  |  | SS | 200mg/L | 0.168t/a |  |
|  |  |  | 六价铬 | 30mg/L | 0.025t/a |  |
|  |  |  | 总铬 | 100mg/L | 0.084t/a |  |
|  | 初期雨水 | 1.02m3/d（304.52m3/a） | COD | 100mg/L | 0.030t/a | 经厂区自建污水处理站处理达标后回用于镀件清洗 |
|  |  |  | SS | 200mg/L | 0.061t/a |  |
|  | 生活污水 | 0.51m3/d（153m3/a） | COD | 350mg/L | 0.054t/a | 经化粪池预处理后排入厂区地埋式一体化污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中城市绿化标准要求后用于厂区绿化 |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L | 0.031t/a |  |
|  |  |  | SS | 220mg/L | 0.034t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L | 0.005t/a |  |
|  |  |  | TP | 15mg/L | 0.002t/a |  |
| 废气 | 有组织 | 60万m3/a | 颗粒物（抛光粉尘） | 2833mg/m3 | 1.70t/a | 28mg/m3 | 0.017t/a |
|  |  | 300万m3/a(设计) | 铬酸雾 | 8.6mg/m3 | 0.026t/a | 0.034mg/m3 | 0.0001t/a |
|  |  | 222.27万m3/a(基准) |  | 11.6mg/m3 |  | 0.046mg/m3 |  |
|  | 无组织 | / | 焊接烟尘 | / | 0.00079t/a | / | 0.00079t/a |
|  |  | / | 抛光粉尘 | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a |
|  |  | / | 氯化氢 （活化工序） | / | 0.00036t/a | / | 0.00036t/a |
|  |  | / | 铬酸雾 | / | 0.003t/a | / | 0.003t/a |
| 固废 | 机械加工产生的边角料 | 2.5t/a | 0 |
|  | 化学品包装容器 | 1t/a | 0 |
|  | 除尘系统收集的粉尘 | 1.687t/a | 0 |
|  | 电镀工序产生的废槽液、槽渣 | 16.2t/a | 0 |
|  | 液压支柱维修产生的含油废密封件 | 1.2t/a | 0 |
|  | 活化工序产生的含盐酸的废棉纱 | 0.8t/a | 0 |
|  | 废水处理污泥和蒸发废液 | 4.5t/a | 0 |
|  | 生活垃圾 | 3t/a | 0 |

### 3.1.4现有项目存在的环境问题及“以新带老”措施

根据原淮南市环境保护局出具的现有项目环评批复（淮环复〔2018〕53号文）及现有项目环评，现有项目主要存在的环境问题有：

表3.1-11现有项目存在问题及整改措施一览表

| 序号 | 环评批复要求落实的污染防治措施 | 执行情况 | 整改措施建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂内自建污水处理站1座，含铬废水设计处理能力为3m3/d，综合废水设计处理能力为6m3/d，含铬废水拟采取“还原沉淀”工艺，综合废水拟采取“调整pH过滤”工艺，回用处理系统拟采取“多介质过滤吸附过滤MF过滤超过滤精密过滤反渗透”工艺。项目废水主要来自工艺废水、废气处理废水、初期雨水、生活污水，工艺废水、废气处理废水、初期雨水进入厂区自建污水处理站处理达标后回用于镀件清洗工序，不外排；生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化，不外排。生产废水管线采取可视化设计。 | 按照环评批复要求自建污水处理站1座用于处理工艺废水、废气处理废水、初期雨水，地埋式一体化污水处理设施尚未建设。生产废水管线采取可视化设计。地埋式一体化污水处理设施没有建设 | 地埋式一体化污水处理设施尽快建设 |
| 2 | 项目抛光粉尘经布袋除尘器处理达标后经15m高排气筒排放；酸性废气和铬酸雾经两级酸雾吸收塔处理达标后经15m高排气筒排放；焊接烟尘采用移动式焊接烟尘除尘器处理达标后排放；项目设置50m的环境防护距离；本项目不涉及喷漆和涂漆工艺。 | 抛光粉尘排气筒尚未建设，酸性废气和铬酸雾经两级酸雾吸收塔已经建设完成，项目不涉及喷漆和涂漆工艺 | 尽快完成抛光粉尘排气筒建设，确保电镀槽设施密闭完好，电镀槽废气要加盖收集，收集率要达到90%以上，减少无组织排放 |
| 3 | 采取选用低噪声设备、吸声、设置减振基座、安装消声器、建筑隔声等措施。 | 按照环评批复要求建设完成 | / |
| 4 | 电镀工序产生的废槽液、槽渣，液压支柱维修退镀工序产生的废槽液、槽渣，液压支柱维修产生的含油废密封件，活化工序产生的含盐酸的废棉纱，化学品包装容器，废水处理污泥和浓缩液等危险废物需严格按照国家《危险废物贮存污染控制标准》设置贮存设施，并按相关程序及时委托有资质的单位安全处置；生活垃圾交由环卫部门处理；边角料由物资回收部门回收利用；除尘系统收集的粉尘规范处置。 | 按照国家《危险废物贮存污染控制标准》设置贮存设施完成建设，企业不设置退镀工序 | / |
| 5 | 对电镀车间、危废暂存库、事故池、初期雨水池、污水管线、污水处理间等采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施。 | 采取了相应的防雨、防渗漏、防溢流措施 | / |
| 6 | 加强运行管理，制定环境风险应急预案，落实突发事故应对措施，杜绝物料泄漏和污水站事故性排放；设置1座300m³事故池、1座50m³初期雨水池。 | 已经设置1座300m³事故池、1座50m³初期雨水池，环境风险应急预案尚未编制 | 尽快组织环境风险应急预案编制工作 |

## 3.2技改项目概况

### 3.2.1项目基本情况

（1）项目名称：无氰碱性镀铜项目；

（2）建设单位：淮南市益民机械设备制造有限公司；

（3）建设性质：技改；

（4）建设地点：淮南市大通区工业园8号淮南市益民机械设备制造有限公司内，见图3.2-1；

（5）建设规模：年产矿用组合开关系列及负荷中心的生产制造250台、矿用微震测试及监控系统设备生产制造50套、矿用隔爆型中压变频智能控制与应用设备生产制造50台、井下电器设备通讯与监测控制中心设备生产制造40套、液压支柱制造5000套及维修4000套（含电镀铬和电镀铜）。

（6）投资金额：工程总投资1100万元，其中环保投资7万元，占总投资的0.64%。

（7）劳动定员：本项目不新增员工，员工由原审批环评项目内调整而来。一班制，日生产8小时，300天。

### 3.2.2建设内容及规模

拟建项目位于安徽省淮南市大通区工业园区淮南市益民机械设备制造有限公司车间内，拟在原电镀车间内增加一条镀铜生产线。建项目建设内容详见表3.2-1。

表3.2-1建设项目工程组成一览表

| 类别 | 单项工程名称 | 现有工程 | 本项目工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 电镀车间 | 单层，建筑面积350m2，位于厂区南侧中部，用于液压支柱生产和维修中空心活柱电镀工序，车间内设置六个2m*1m*3m镀铬槽（加盖，密闭运行）、一个2m*1m*3m镀液回收槽、两个2m*1m*3m清洗槽（项目清洗均采用自来水，不使用纯水），无活化槽 | 新增一条镀铜生产线，位于现有电镀车间内，设置一个1.5m*1m*3m的镀铜电镀槽、三个2m*1m*3m清洗槽，无活化槽，不设置退渡槽 | 新增一条镀铜生产线 |
|  | 抛光车间 | 单层，建筑面积365m2，位于污水处理站东侧，用于液压支柱生产和维修中空心活柱电镀工序前抛光工序 | / | / |
|  | 加工车间一 | 单层，建筑面积584.25m2，位于厂区西南角，主要用于矿用组合开关系列及负荷中心、矿用微震测试及监控系统设备、矿用隔爆型中压变频智能控制与应用设备、井下电器设备通讯与监测控制中心设备生产加工 | / | / |
|  | 加工车间二 | 单层，建筑面积664.17m2，位于厂区西北角、维修车间北侧，主要用于液压支柱缸筒、接头座、空心活柱机械加工 | / | / |
|  | 维修车间 | 单层，建筑面积496m2，位于厂区西侧中部、加工车间一北侧，用于液压支柱维修 | / | / |
| 辅助 工程 | 办公室 | 钢筋混凝土结构，用于厂区人员办公 | / | 利用现有工程 |
|  | 门卫室 | 钢筋混凝土结构，1层 | / |  |
| 储运 工程 | 库房 | 存贮于相应生产车间内，不单独设置库房 | / | / |
| 公用 工程 | 供水 | 给水水源为城市自来水，厂区供水管道呈环状 | / | 利用现有工程 |
|  | 排水 | 雨、污分流，雨水排入市政道路雨水干管；电镀车间水污染物排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2新建企业水污染物排放限值；厂区污水处理站出水执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2新建企业水污染物排放限值和《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤标准后回用于镀件清洗工序，不对外排放；生活污水经一体化污水处理设施处理达标后用于厂区绿化 | / | 利用现有工程 |
|  | 供电 | 大通工业新区变电站供电 | / | 利用现有工程 |
| 环保 工程 | 废水治理 | 电镀车间水污染物排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2新建企业水污染物排放限值；厂区污水处理站出水执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2新建企业水污染物排放限值和《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤标准后回用于镀件清洗工序，不对外排放；含铬废水设计处理能力为3m3/d，综合废水设计处理能力为6m3/d，回用处理系统设计处理能力为6m3/d；生产废水管线采取可视化设计，生活污水经一体化污水处理设施处理达标后用于厂区绿化 | / | / |
|  | 废气治理 | 抛光粉尘通过集气罩收集后经过一套布袋除尘器处理后通过1根15m高的排气筒（1#）排放；焊接烟尘采用移动式焊接烟尘除尘器处理后排放；镀铬工序产生的废气经两级酸雾吸收塔处理后通过1根15m高排气筒（2#）排放 | 电镀槽需加盖封闭，减少无组织排放，加强车间通风换气 | / |
|  | 噪声治理 | 采取减振、吸声、隔声等措施 | 采取减振、隔声等措施 | 新建 |
|  | 固体废物 | 危险废物 | 电镀工序产生的废槽液、槽渣，活化工序产生的含盐酸的废棉纱，液支柱维修过程中产生的含油废密封件，废水处理产生的污泥和浓缩液均属于危险废物，分类收集厂区暂存，委托有资质的单位集中处置；化学品包装容器由供应商回收，厂区内按照危险废物对其进行贮存 | 电镀工序产生的废槽液、槽渣，废水处理产生的污泥和蒸发废液分类收集厂区暂存，委托有资质的单位集中处置；化学品包装容器由供应商回收，厂区内按照危险废物对其进行贮存 | 新建一套废液蒸发系统对废水处理产生的浓缩液进行蒸发处理 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾实行袋装化，由环卫部门统一清运处理 | / | 利用现有工程 |
|  |  | 危废暂存间 | 危废收集间设置于废水处理间内西北角，建筑面积50m2 | / | 利用现有工程 |
| 环境风险应急措施 | 初期雨水池 | 初期雨水利用现有收集管道设置地面沟渠加盖，初期雨水单独收集至初期雨水池内，厂区加工车间二设置50m3的初期雨水池 | / | 利用现有工程 |
|  | 事故池 | 事故池容积设为300m3，位于加工车间二（地下水池，上方设置盖板） | / | 利用现有工程 |

### 3.2.3厂区平面布置

本次技改工程项目依托现有项目厂区总体布局不变，整个厂区由两个功能分区组成，即生产区和生产辅助区。生产区位于场地西北部，主要布置加工车间、维修车间、电镀车间、抛光车间、污水处理站；生产辅助区位于厂区的东北角，主要布置办公室和门卫。根据厂区的总平面布置图可以看出，厂区地块内的建筑布置，在满足消防需求的前提下，优化组合总平面，做到流线合理。

本项目设置的镀铜线布置在电镀车间南侧，镀铬生产线东侧位置。总体来说，本评价认为本项目厂区平面布置较为合理。具体建设项目总平面布置详见图3.2-2，电镀车间布置见图3.2-3。

### 3.2.4公用工程

1、给、排水系统

（1）给水系统

本项目水源来自市政供水管网。本工程依托现有项目给水系统，接入管径为DN200，整个场区生产、生活给水系统水源综合利用项目的外网，引入本场区后分送至各用水点。

（2）排水系统

本工程依托现有的排水系统，厂区排水为雨、污分流制，雨水排入市政道路雨水干管。项目生产废水经厂区污水处理站处理达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤标准后回用于镀件清洗工序，不对外排放；生活污水经一体化污水处理设施处理达标后用于厂区绿化，不对外排放。

图3.2-1本项目水平衡示意图单位：m3/d

图3.2-2项目建成后全厂水平衡示意图单位：m3/d

2、供电系统

项目企业用电由淮南市大通工业新区变电站供应，项目新增用电量为80万kW•h/a。

### 3.2.5工作制度及劳动定员

本项目不新增劳动定员，用工从厂区现有职工系统中调配，现有劳动定员10人。全年工作日300天，实行一班8小时工作制。

### 3.2.6产品方案

本项目建成投产后将形成年产矿用组合开关系列及负荷中心的生产制造250台、矿用微震测试及监控系统设备生产制造50套、矿用隔爆型中压变频智能控制与应用设备生产制造50台、井下电器设备通讯与监测控制中心设备生产制造40套、液压支柱制造5000套及维修4000套的生产能力（含电镀铬和电镀铜）。与本项目镀铜有关的产品方案为制造5000套液压支柱及维修4000套液压支柱，其他产品均属于现已有项目的。

表3.2-2产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿用组合开关系列及负荷中心 | - | 台 | 250 | 厂区仅生产本体，外购成品外壳，现有项目 |
| 2 | 矿用微震测试及监控系统设备 | - | 套 | 50 | 厂区仅生产本体，外购成品外壳，现有项目 |
| 3 | 矿用隔爆型中压变频智能控制与应用设备 | - | 台 | 50 | 厂区仅生产本体，外购成品外壳，现有项目 |
| 4 | 井下电器设备通讯与监测控制中心设备 | - | 套 | 40 | 厂区仅生产本体，外购成品外壳，现有项目 |
| 5 | 液压支柱 | 缸径230 | 套 | 1000 | 5000 | 生产 |
|  |  | 缸径250 | 套 | 1500 |  | 生产 |
|  |  | 缸径360 | 套 | 2500 |  | 生产 |
|  |  | 缸径230 | 套 | 1000 | 4000 | 维修 |
|  |  | 缸径250 | 套 | 1500 |  | 维修 |
|  |  | 缸径360 | 套 | 1500 |  | 维修 |

备注：进厂维修的液压支柱出矿时已由使用单位对其进行清洁，进厂后可直接进行拆解，无需清洁。

项目生产和维修的立柱外缸（缸筒）尺寸分别为φ230mm*1200mm、φ250mm*1200mm、φ360mm*2800mm，配套空心活柱尺寸分别为φ170mm*1000mm、φ190mm*1000mm、φ300mm*2600mm。镀件主要为立柱外缸（缸筒）外表面和空心活柱外表面，每套立柱外缸（缸筒）外表面积分别为0.867m2、0.942m2和3.165m2，空心活柱表面积分别为0.534m2、0.597m2、2.449m2。

表3.2-3项目电镀产品镀层（镀铜）

| 镀种 | 工件量 （件/年） | 单件镀件表面积（m2） | 总镀件表面积（m2） | 镀层厚度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镀铜 （生产） | 缸径230 | 1000 | 0.867 | 867 | 20μm | φ230缸筒 |
|  |  |  | 0.534 | 534 | 20μm | φ170空心活柱 |
|  | 缸径250 | 1500 | 0.942 | 1413 | 20μm | φ250缸筒 |
|  |  |  | 0.597 | 895.5 | 20μm | φ190空心活柱 |
|  | 缸径360 | 2500 | 3.165 | 7912.5 | 20μm | Φ360缸筒 |
|  |  |  | 2.449 | 6122.5 | 20μm | Φ300空心活柱 |
| 镀铜 （维修） | 缸径230 | 1000 | 0.867 | 867 | 20μm | φ230缸筒 |
|  |  |  | 0.534 | 534 | 20μm | φ170空心活柱 |
|  | 缸径250 | 1500 | 0.942 | 1413 | 20μm | φ250缸筒 |
|  |  |  | 0.597 | 895.5 | 20μm | φ190空心活柱 |
|  | 缸径360 | 1500 | 3.165 | 4747.5 | 20μm | Φ360缸筒 |
|  |  |  | 2.449 | 3673.5 | 20μm | Φ300空心活柱 |
| 合计 |  | 9000 | - | 29875 | - | - |

### 3.2.7原辅材料

本项目主要原辅材料消耗情况如下：

表3.2-4原辅材料一览表

| 序号 | 原辅材料名称 | 成分比例 | 年用量（kg） | 最大储存量（t） | 包装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RC-CU200A无氰电镀液 | 羧乙基硫代丁二酸氢二钾（6%）、硫酸铜（2%），水（92%） | 5000 | 200 | 桶装 |
| 2 | RC-CU200B光亮剂 | 苄叉丙酮3-5%（主光亮剂），25-30%（载体光亮剂）壬基酚聚氧乙烯醚，65-70%纯水 | 500 | 100 | 桶装 |
| 3 | 高纯铜板（极板） | 99% | 5858.6 | 500 | 盒装 |
| 4 | 氢氧化钾 |  | 1000 | 100 | 袋装 |

原辅材料理化性质：

- 氢氧化钾

表3.2-5氢氧化钾理化性质

| 中文名称 | 氢氧化钾 | 别名 | 苛性钾、苛性碱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Potassiumhydroxide | CAS号 | 1310-58-3 |
| 分子式 | KOH | 外观与性状 | 白色粉末或片状固体 |
| 分子量 | 56.10564 | 蒸汽压 | 0.13kPa(719℃) |
| 熔沸点 | 熔点:360ºC； 沸点：1320℃~1324℃ | 毒理学 | LD50：273mg/kg（大鼠经口） |
| 密度 | 2.044g/cm3 | 溶解性 | 溶于水、醇，不溶于醚 |
| 主要用途 | 用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等。 |

侵入途径：吸入、食入。

健康危害：有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。

危险特性：与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。

燃烧(分解)产物：可能产生有害的毒性烟雾。

（2）电镀液

本项目使用电镀液外购成品，其成分为羧乙基硫代丁二酸氢二钾6%、硫酸铜2%、水92%，定期补充，每年更换一次。

### 3.2.8主要生产设备及构筑物

本项目新增主要生产设备如下：

表3.2-6项目新增主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电镀槽 | 1.5m*1m*3m | 个 | 1 |  |
| 2 | 清洗槽 | 2m*1m*3m | 个 | 3 |  |
| 3 | 全自动电加热蒸汽发生器 | 0.7MPa，96kw | 台 | 1 | 用于污水处理站浓缩液蒸发 |
| 4 | 自动电源 | 1000*10 | 台 | 1 |  |
| 5 | 过滤器 | 5吨/小时 | 台 | 2 |  |
| 6 | 加热器 | 3KW | 台 | 2 | 用于调节温度 |
| 7 | 抽风系统 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 行车 | 5吨 | 台 | 1 |  |
| 9 | 化学实验仪器仪表 |  | 套 | 1 |  |

表3.2-7主要建构筑物一览表

| 序号 | 车间名称 | 层数 | 建筑面积 | 占地面积 | 建筑物结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电镀车间 | 1 | 350 | 350 | 轻钢构 |
| 2 | 污水处理车间 | 1 | 350 | 350 | 轻钢构 |
| 3 | 办公楼 | 3 | 675 | - | 砖混 |
| 4 | 抛光车间 | 1 | 365 | 365 | 轻钢构 |
| 5 | 维修车间 | 1 | 496 | 496 | 轻钢构 |
| 6 | 加工车间一 | 1 | 584.25 | 584.25 | 轻钢构 |
| 7 | 加工车间二 | 1 | 664.17 | 664.17 | 轻钢构 |

## 3.3工程分析

### 3.3.1生产工艺流程

A镀铜工艺基本原理

阳极金属铜在电流的作用下腐蚀，阴极镀件电解液中的铜离子在阴极析出。

阴极反应：Cu2++2e-→Cu

阳极反应：Cu-2e-→Cu2+

B生产工艺流程

图3.3-1电镀工艺流程及产污节点图

工艺简述(本次技改项目新增镀铜和镀铜后清洗工序，其他工序均为现有工程工序)：

抛光：加工好的镀件采用抛光机抛光。

活化：活化工序采用棉纱蘸取1%盐酸擦拭抛光后的镀件。

一次冲洗：活化后的镀件用自来水进行冲洗。

镀铜：本项目镀铜时金属铬在电镀件表面厚度约20μm，生产过程中镀件浸入电镀铜液中，温度控制为30~45℃，镀液的pH值应控制在9.5~10，时间约25~30min。200A电镀浓缩液为基础基质提供铜。在电镀过程中，沉积的铜由阳极侵蚀补充。镀液中铜含量一般维持在8~10g/L，槽液循环使用，过滤过程中会产生槽渣。当槽底杂质沉淀较多时需定期倒槽，约1年定期倒槽处理一次，倒槽废液作为危险废物处理。

二次冲洗：镀铜后的镀件用自来水进行多级逆流冲洗。

镀铬：本项目镀功能性硬铬时金属铬在电镀件表面厚度约6μm，生产过程中镀件浸入电镀铬液中，温度控制为60℃，时间约2h~2.5h。槽液平时经过补加铬酸酐（成品）后循环使用，过滤过程中会产生槽渣。当槽底杂质沉淀较多时需定期倒槽，约1年定期倒槽处理一次，在倒槽时槽液不外排，倒槽废液当作危险废物处理。镀硬铬工段不产生工艺废水，在电镀过程中将产生大量的氢气和氧气和一定量的铬酸雾（G4）。在电镀槽两侧设置抽风机，收集的铬酸雾经酸雾吸收塔处理后通过排气筒排放。少量未收集的铬酸雾以无组织形式排放。

三次冲洗和四次冲洗：镀铬后的镀件用自来水进行多级逆流冲洗。

以上工序均完成后对各零部件进行焊接组装即成液压支柱成品。

### 3.3.2元素平衡分析

拟建项目元素平衡见表3.3-1。

表3.3-1拟建项目建成后元素平衡表

| 元素 | 原料投入 | 去向 |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量（kg/a） | 类别 | 数量（kg/a） | 百分比(%) |
| 铜 | 电镀液 | 40 | 镀件镀层 | 5329.7 | 91.26 |
|  | 阳极铜 | 5800 | 电镀槽槽渣、废槽液 | 491.45 | 8.42 |
|  |  |  | 废水处理污泥 | 18.85 | 0.32 |
|  | 合计 | 5840 | 合计 | 5840 | 100 |

注：以上元素平衡均已折纯。（镀层铜含量：29875×20×10-6×8.92×103=5329.7）

图3.3-1铜的物料平衡（单位：kg/a）

### 3.3.3施工期污染源强分析

本项目位于现有厂区电镀车间内空置区域，无土方开挖、结构、装饰等施工期作业，主要为设备安装时期施工人员产生的少量生活废水和生活垃圾等，本次环评对施工期的环境影响不做分析。

### 3.3.4运营期污染源强分析

（1）大气污染源强

本项目为无氰碱性镀铜项目，新增的镀铜工序不新增废气污染物，因此本项目工程没有新增大气污染物。

（2）废水污染源强

根据项目生产工艺，本项目废水来源主要为镀层冲洗废水。根据《纳入排污许可管理的火电等17个行业污染物排放量计算方法》中：（七）污染物实际排放量核算方法电镀工业和同类废水的水质数据，拟建项目含铜废水产生量、水质、污染物产生情况3.3-2。

表3.3-2拟建项目各股废水产生量、水质、污染物产生情况一览表

| 类别 | 产生量（m3/d） | 污染物产生情况 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物 | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |  |
| 含铜废水 | 0.7 | pH | 5 | / | 经厂区自建污水处理站处理达标后回用于镀件清洗 |
|  |  | COD | 500 | 0.105 |  |
|  |  | SS | 200 | 0.042 |  |
|  |  | 铜 | 100 | 0.021 |  |

（3）噪声源强

拟建项目主要噪声源强如下：

表3.3-3主要噪声源强统计表

| 序号 | 设备名称 | 位置 | 单位 | 数量 | 噪声级（dB(A)） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环泵 | 电镀车间 | 台 | 2 | 70 |
| 2 | 风机 | 废气收集系统 | 台 | 1 | 80 |

（4）固体废弃物

拟建项目新增的固体废物为电镀工序产生的废槽液、槽渣，化学品包装容器，废水处理污泥和蒸发废液等。

- 电镀工序产生的废槽液、槽渣

电镀工序产生的废槽液、槽渣产生量为4.65t/a，属于危险废物，分类收集厂区暂存，委托有资质的危险废物处置公司处理。

②化学品包装容器

包装桶（袋）等包装材料产生量为0.05t/a。根据环保部《关于重新用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的废弃包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》，材料环函【2014】126号：用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器不属于固体废物，也不属于危险废物。废包装材料由供应商回收，厂区内按照危险废物对其进行贮存。

③废水处理污泥及蒸发废液

废水处理产生的污泥和蒸发废液产生量为1.55t/a，属于危险废物，分类收集厂区暂存，委托有资质的危险废物处置公司处理。

本项目各类危险废物的产生情况见表3.3-4。

表3.3-4拟建项目危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（吨/年） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电镀工序产生的废槽液、槽渣 | HW17表面处理废物 | 336-069-17 | 4.65 | 电镀工序、电镀槽 | 固态 | 重金属 | 重金属 | 12月1次 | T | 委托有资质的单位处理 |
| 2 | 化学品包装容器 | - | 豁免 | 0.05 | - | 固态 | 有机物、包装材料 | 有机物、包装材料 | 1月1次 | - | 由供应商回收 |
| 3 | 废水处理污泥、蒸发废液 | HW17表面处理废物 | 336-069-17 | 1.55 | 污水处理站、反渗透设备、蒸发器 | 半固态 | 重金属、水等 | 重金属 | 2月1次 | T | 委托有资质的单位处理 |

备注：参照《国家危险废物名录》（2021）进行辨识。

### 3.3.5主要污染源排放汇总

拟建工程运行期污染物排放汇总见表3.3-5。

表3.3-5拟建项目运行期污染物排放汇总表

| 污染源 | 产生量 | 污染物 | 处理前 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量及处置量 |
| 废水 | 含铜废水 | 0.7m3/d（210m3/a） | COD | 500mg/L | 0.105t/a | 经厂区自建污水处理站处理达标后回用于镀件清洗 |
|  |  |  | SS | 200mg/L | 0.042t/a |  |
|  |  |  | 总铜 | 100mg/L | 0.021t/a |  |
| 固废 | 化学品包装容器 | 0.05t/a | 0 |
|  | 电镀工序产生的废槽液、槽渣 | 4.65t/a | 0 |
|  | 废水处理污泥和蒸发残液 | 1.55t/a | 0 |

### 3.3.6项目实施后全厂污染物“三本帐”统计

表3.3-6污染物“三本帐”统计

| 污染物名称 | 现有项目排放量（t/a） | 本项目排放量（t/a） | “以新代老”削减量（t/a） | 本项目建成后排放量（t/a） | 排放增减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废气 | 颗粒物 | 0.017 | 0 | 0 | 0.017 | 0 |
|  | 氯化氢 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 |
|  | 铬酸雾 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 |
| 固废 | 生产固废 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 3.4清洁生产分析

清洁生产是一项实现经济与环境协调发展的环境战略，是以预防污染为核心，将污染防治重点由末端治理改为生产全过程削减的全新生产方式，己被证明是优于污染末端控制且需优先考虑的一种环境战略。清洁生产工艺战略可归纳为“三清”：即清洁的能源、清洁的生产过程、清洁的产品。

### 3.4.1企业实施清洁生产的方法

对组织的生产、产品或提供服务全过程的重点或优先环节、工序产生的污染进行定量检测，找出高物耗、高能耗、高污染的原因，然后有的放矢地提出对策、制定方案，减少和防止污染物的产生。清洁生产的思想主要体现在实行污染预防分析和评估的过程中，制定并实施减少能源、资源和原材料使用，消除或减少产品和生产过程中有毒物质的使用，减少各种废物排放数量及其毒性的方案。

### 3.4.2企业实施清洁生产的条件

(1)管理层重视

企业开展清洁生产，企业管理者和经营者的观念是至关重要的，企业管理层的观念决定着清洁生产是否可以开展。在已开展清洁生产审核的企业，都有领导的支持和参与。

(2)员工的参与和支持

员工参与和支持清洁生产的程度决定了清洁生产的成效。实践中，大多数清洁生产方案是由一线员工和管理人员提出来的，许多无低费方案的实施，也需要员工们的配合。

(3)重视基础建设

企业开展清洁生产工作必须重视基础建设工作，包括改变不良习惯，逐步杜绝跑冒滴漏现象。通过清洁生产审核，逐步地建立完善的计量系统，建立完善的成本核算体系。

(4)重视资源综合利用

企业在开展清洁生产过程中，要将资源综合利用作为工作的重点之一。企业应积极进行水回用的研究，实现热能的综合利用，余热余压回收利用等。

(5)重视先进技术和设备的引进

要较大幅度地提高清洁生产水平，引进先进的设备和技术是必要的，完成清洁生产审核的企业都在不同规模上引进了国内外先进技术和设备。

### 3.4.3企业清洁生产水平分析

本次评价清洁生产采用2006年11月22日发布的《清洁生产标准——电镀行业》（HJ/T314-2006，2007年2月1日实施）进行评价。具体详见下表：

表3.4-1电镀行业清洁生产标准（综合电镀类）指标要求

| 清洁生产指标等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 本项目对应指标等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生产工艺与设备要求 |
| 1、电镀工艺选择合理性 | 结合产品质量要求，采用了清洁生产工艺 | 淘汰了高污染工艺 | 本项目采用半自动化电镀生产线，符合一、二级要求 |
| 2、电镀设备（整流电源、风机、加热设施等）节能要求 | 采用电镀过程全自动控制的节能电镀装置，有生产用水计量装置和车间排放口废水计量装置 | 采用节能电镀装备，有生产用水计量装置和车间排放口废水计量装置 | 已淘汰高能耗装备，有生产用水计量装置和车间排放口废水计量装置 | 本项目采用半自动化电镀生产线，设置生产用水计量装置和车间排放口废水计量装置，符合二级要求 |
| 3、清洁方式 | 根据工艺选择淋洗、喷淋、多级逆流漂洗、回收或槽边处理的方式，无单槽清洗等方式 | 本项目采用多级逆流清洗，符合要求 |
| 4、挂架 | 有可靠的绝缘涂覆 | 符合要求 |
| 5、回用 | 对适用镀种有带出液回收工序，有清洗水循环使用装置，有末端处理水回用装置，有铬雾回收利用装置 | 对适用镀种有带出液回收工序；有末端处理水回用装置，有铬雾回收利用装置 | 对适用镀种有带出液回收工序，有铬雾回收利用装置 | 本项目设置镀液回收槽、生产废水经处理后回用，符合二级要求 |
| 6、泄漏防范措施 | 设备无跑冒滴漏，有可靠的防范措施 | 符合要求 |
| 7、生产作业地面及污水系统防腐防渗措施 | 具备 | 本项目采取分区防渗措施，符合要求 |
| 二、资源利用指标 |
| 1、镀层金属原料综合利用率 |
| 铜 | 铜的利用率 | ≥85 | ≥80 | ≥75 | 91.26（一级） |
| 1、单位产品新鲜水用量④/t/m2 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.5 | 0.06（一级） |
| 四、环境管理要求 |
| 1、环境法律法规标准 | 符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求 | 项目符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准，符合要求 |
| 2、环境管理制度 | 按照GB/T24001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备 | 环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全有效 | 环境管理制度、原始记录及统计数据基本齐全 | 本项目报告中已提出要求 |
| 3、废物处理处置 | 具备完善的废水、废气净化处理设施，有废水计量装置。有适当的电镀废液收集装置和合法的处理处置途径，生产现场有害气体发生点有可靠的吸风装置，危险废物应按照危险废物处置，处置设施及转移符合标准，处置率达到100%，不得混入生活垃圾。 | 项目拟设置废水、废气净化处理设施，安装废水计量装置。有电镀废液收集装置和合法的处理处置途径，危废处置率能达到100%，符合要求 |
| 4、生产过程环境管理 | 生产现场环境清洁、整洁，管理有序，危险品有明显标识 | 本项目报告中已提出要求 |
| 5、相关方环境管理 | 购买有资质的原材料供应商的产品，对原材料供应商的产品质量、包装和运输等环节施加影响；危险废物送到有资质的企业进行处理 | 本项目报告中已提出要求 |
| 6、制定和完善本单位安全生产应急预案 | 按照《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》的精神，根据实际情况制定和完善本单位应急预案，明确各类突发事件的防范措施和处置程序。 | 本项目报告中已提出要求 |
| 注：①电镀工艺选择合理性评价原则是：工艺取向是无氰、无氟或低氟、低毒、低浓度、低能耗、少用络合剂：淘汰重污染化学品，如铅、镉、汞等。对特殊产品的特殊要求另作考虑。 ②清洁生产工艺是指氯化钾镀锌工艺、镀锌层低六价铬和无六价铬钝化工艺、镀锌镍合金工艺及其他清洁生产工艺。 ③高污染工艺是指高氰镀锌工艺、高六价铬钝化工艺、电镀铬锡合金工艺等。 ④单位产品新鲜水用量是指消耗新鲜水量与全厂电镀产成品总面积之比（包括进入镀液而无镀层的面积）。 ⑤为减少镀锌件带出液，要求采用两种以上减少带出液的措施。 ⑥镀件带出液重金属离子检测结果发生争议时采用“引用标准”中的有关标准。 |

参照《清洁生产标准——电镀行业》中综合电镀清洁生产的技术要求，本项目清洁生产各项指标等级均可达到二级，可见本项目清洁生产水平较高，属国内清洁生产先进水平。

### 3.4.4清洁生产建议

（1）强化科学管理，落实岗位和目标责任制，防止生产事故的发生，加强设备的运行管理，提高设备的运行效率，做好现场文明生产；

（2）清洁生产是一个连续不断的改进管理，改革工艺，降低成本，提高产品质量和减少对环境污染的过程，建设单位实施几项清洁生产方案不可能解决所有问题，也不能彻底发掘出单位的全部潜力。必须不断地开展清洁生产审计，寻求清洁生产的新机会，使清洁生产持续不断地进行。

（3）要在已开展清洁生产工作的基础上，总结经验教训，评价清洁生产组织机构的工作，根据清洁生产的目标及任务不断加以完善。

# 4环境现状调查与评价

## 4.1自然环境现状

### 4.1.1地理位置

淮南市位于东经116°21′5″～117°12′30″，北纬31°54′8″～33°00′26″之间，地处安徽省中北部，东与滁州市毗邻，东南与合肥市接壤，西南与六安市相连，西与阜阳市相接，北与亳州市、蚌埠市交界。最东端位于大通区孔店乡王祠村以东、高塘湖中心线上，最西端位于凤台县尚塘乡侯海孜以西与利辛县接壤处，最南端位于寿县三觉镇冯楼村槐树庄以南与六安市金安区接壤处，最北端位于凤台县与蒙城县、利辛县交会的茨淮新河主航道中心线上。

本项目选址位于淮南市大通工业新区。

### 4.1.2地形地貌

淮南市市境在构造单元上属于中朝准地台淮河台坳淮南陷褶断带（即华北地台豫淮褶皱带）东部的淮南复向斜。东界为郯庐断裂，西临周口坳陷，北接蚌埠隆起，南邻合肥坳陷，南北为洞山断裂和刘府断裂夹持。区内构造以北西西向构造占主导地位，受后期强烈改造，但总体形态变化不大，复式向斜内次一级褶皱及断裂发育。地质演化历史可分为前震旦纪、震旦纪—三叠纪、侏罗纪—第四纪3个阶段，前震旦纪，淮南地壳处于活动阶段；震旦纪—三叠纪属于剧烈运动时期，先后经历了蚌埠、凤阳、皖南、加里东、华西力、印支等运动。其间地壳几度隆起沉降，形成了海陆交互相地层。特别是晚石炭纪和二叠纪时期海陆交互相的沉积环境，成为煤炭资源良好的生成条件，从而形成了境内大量的煤炭资源。侏罗纪—第四纪，经过燕山运动和喜马拉雅运动，逐渐塑造出了今天的地貌特征。

市境以淮河为界形成两种不同的地貌类型，淮河以南为丘陵，属于江淮丘陵的一部分，擦以寿县为例，北、中部为淮河冲积平原；西北部沿淮河、淠河洼池；东南部为岗地。淮河以北为地势平坦的淮北平原，淮河南岸由东至西隆起不连续的低山丘陵，环山为一斜坡地带，宽约500米～1500米，坡度10°左右，海拔40米～75米；斜坡地带以下交错衔接洪冲积二级阶地，宽500米～2500米，海拔30米～40米，坡度2°左右；舜耕山以北二级阶地以下是淮河冲积一级阶地，宽2500米～3000米，海拔25米以下，坡度平缓；一级阶地以下是淮河高位漫滩，宽2000米～3000米，海拔17米～20米，漫滩以下是淮河滨河浅滩。舜耕山以南斜坡以下，东为高塘湖一、二级洪冲积阶地，西为瓦埠湖一、二级洪冲积阶地；中为丘陵岗地。淮河以北平原地区为河间浅洼平原，地势呈西北东南向倾斜，海拔20米～24米，对高差4米～5米。

### 4.1.3地质特征

勘探深度范围内的土体，按其物理力学性质、成因等差异，结合室内岩土试验，经进一步综合分析，划分为4个工程地质层（编号分别为①、②、④），进一步细分为6个亚层。

表4.1-1地基土分层描述一览表

| 层号 | 亚层号 | 土层名称 | 颜色 | 状态 | 特征描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | ①1 | 煤渣 | 灰黑色 | 松散 | 为人工堆填煤渣，粒径1~2cm，个别3cm左右，易塌钻，钻进慢。 |
|  | ①2 | 素填土 | 灰黄色 | 松散 | 以粉质黏土为主，夹有少量的碎砖块，见腐殖物，土质疏松多孔，非均质。局部见少量灰色塘泥。 |
| ② | ① | 粉质黏土 | 黄褐色 | 可塑 | 局部硬塑。含铁锰质斑纹或结核，夹青灰色高岭土团块，有光泽反应，干强度、韧性中。 |
| ④ | ④1 | 粉砂 | 灰黄色 | 中密 | 主要矿物成分为石英和长石，云母次之，颗粒组成中等均匀。局部夹粉土及粉质黏土薄层。 |
|  | ④1A | 粉土夹粉质黏土 | 灰黄色 | 中密~密实 | 湿，含云母碎片。夹薄层粉质黏土，粉质黏土呈可塑状。无光泽反应，摇振反应中等，干强度、韧性低。局部可见粉砂薄层。 |

经调查，未发现影响稳定性的不良地质作用和地质灾害。

### 4.1.4气候气象

拟建厂址所在地区域属暖温带与亚热带气候的过渡区，属暖温带半湿润大陆性季风气候区，基本特征为：四季分明，春暖秋爽，夏炎冬寒，候温和和，光照充足，热量丰沛，无霜期长，季风显著，雨热同季。

（1）气温

年均气温：15.7℃

极端最高气温：41.2℃

极端最低气温：-22.2℃

年平均最高气温：20.4℃

年平均最低气温：11.4℃

1月（最冷月）平均气温：6.3℃

8月（最热月）平均气温：32.5℃

（2）湿度

年平均相对湿度：72%

年最小相对湿度：2%

（3）气压

年平均气压：10.13×104帕

（4）降雨量

年最大降雨量：1567.5mm

年最小降雨量：471.0mm

年平均降雨量：945.1mm

年最大日降雨量：218.7mm

年平均降雨日数：105.9天

（5）蒸发量

年平均蒸发量：1600.3mm

最大年蒸发量：2008.1mm

（6）日照

年均雾日数：17.3天

年均日照时数：2218.7时

年均日照率：51%

（7）雷电日数

年均雷暴日数：26.6天

历年最多雷暴日数：52天

历年最少雷暴日数：16天

（8）风场

年均风速：2.6m/s

年最大风速：19.0m/s

全年主导风向：东

夏秋季主导风向：东

冬季主导风向：东北、北

### 4.1.5水文水系

淮南市位于淮河流域，最大的地表水为淮河。淮河发源于河南省桐柏山流经河南、安徽、江苏、山东四省，是我国五大水系之一，也是全市工农业生产与人民生活的主要水源。淮河在淮南境内长73km，河道宽一般400m左右，枯水期河道宽一般250～300m，丰水期河道宽一般400～800m，净水域面积21.5平方公里；年平均流量813m3/s，最大流量12700m3/s（1954年7月25日），最小流量0.5m3/s（1978年）；90%保证率，年平均流量300m3/s，多年最枯月平均流量20m3/s；年平均含砂量0.581kg/m3，最大含砂量17.2kg/m3，最小含砂量0.002kg/m3。

区域有关的河流为窑河和高塘湖。

窑河位于淮河南岸，跨淮南市、凤阳、长丰、定远县。由于窑河在上窑附近受地形限制缩窄，以及河口段受黄泛浸入淤高，中游低洼河段遂扩展成湖，河湖一体。南纳洛河、严涧河来水，大部为丘陵区，北流，经上窑闸（1965年建）至怀远县新城口注入淮河。

高塘湖正常年份入湖年径流总量3.89亿立方米，最大入湖年径流总量可达8.64亿立方米。湖盆形状为南北向长带形，长20公里，宽2.5公里，湖岸长85公里。湖底平坦，底质大部分为淤泥质。1965年上窑河节制闸建成，正常水位17.5米，湖面50平方公里，蓄水量0.8亿立方米，洪水期最高水位21.7米，湖面160平方公里，蓄水量6.0亿立方米，见表3—1—15。湖水深度较浅，5月份汛期之前，全湖平均水深1.76米；8月份汛期在全湖平均水深5.14米。水质偏碱性，水位年较差较小，一般为1～1.5米。湖水营养盐类丰富，高塘湖属于富营养湖泊。地表水系图见附图4.1-1。

### 4.1.6土壤植被

淮南地区的土壤类型主要为黄棕壤和水稻土，黄棕壤为晚更新黄土状沉积物上发育的马肝土属，水稻土为发育在马肝土母质上的潴育性马肝田土属。马肝土质地较适中，土层深厚，肥力较高，耕性良好，是项目的主要旱作土壤，易种植蔬菜等旱作物；马肝田系由马肝土上长期种植水稻发育而成，为良水性水稻土，潴育层较厚，剖面发育良好，可作为麦、稻、油菜耕作土壤。

### 4.1.7主要资源

1.煤炭资源

淮南煤田远景储量444亿吨，探明储量180亿吨，占安徽省的70%，占华东地区的32%。新中国建立以后，淮南煤炭工业得到了突飞猛进的发展。1952年3月，淮南解放后兴建的第一座矿井蔡家岗煤矿（谢家集一矿）建成投产，揭开了淮南煤矿建设的序幕。1954年，谢家集二矿、三矿、李郢孜一矿先后破土兴建，分别于1956、1957年投产；1955～1964年，先后又有李郢孜二矿、毕家岗矿、李嘴孜煤矿、孔集矿动工兴建并竣工。云集淮南西部的建井工人，住窝棚、吃咸菜、战酷暑、斗严寒，创造了矿井建设的高速度。至1964年，淮南矿区新增矿井7座，设计能力达到855万吨。

2009年，淮南市煤炭产量达到8000余万吨。2011年煤炭产量已达到1亿吨左右。是中国13个亿吨煤炭煤炭基地之一。淮南由此被称为“建在金库上的城市”、“华东工业粮仓”。

2.电力资源

淮南电力工业是伴随煤炭工业的发展而兴起的，并逐步发展成为独立的工业门类。淮南解放后，电力工业由煤矿附属地位走向独立发展的道路。国家投入了大量人力物力，对田家庵电厂进行改建，1956年，国产第一台6000千瓦发电机在田家庵电厂投产，成为我国电力工业发展的一个里程碑。此后，田家庵发电厂经过5期扩建，装机容量达到60.1万千瓦，包括了6000千瓦、1.2万千瓦、2.5万千瓦、12万千瓦等不同型号的国产、进口机组，如同一座电力工业博物馆，成为新中国电力工业发展的一个缩影。

淮南新上马的火电机组占“皖电东送”总装机量的85%以上，是“皖电东送”当之无愧的“领军主力”。截至2009年底，淮南的发电装机总容量已达到1000万千瓦，发电总量460亿千瓦时以上。是全国6个煤电基地之一。到2020年，将建成装机总容量将达到2000万千瓦时的火电基地。发电能力将超过长江三峡水电站。成为名副其实的“火电三峡”。

3.动植物资源

淮南市地处南北交界过渡地带，气候、土壤、地形的多样性为多种动植物繁衍生息提供了适宜的环境。但由于城市规模不断扩大，人口逐年增多，境内所有山丘四周多为工厂、居民住宅。故此，多数野生兽类已不复见，偶见黄鼠狼、刺猬、野兔等，唯蝙蝠、老鼠较为常见。常见的禽类有麻雀、鹌鹑、燕子等。大雁、鹰、野鸭、野鸡等在山林湖沼中偶而可见；鸳鸯、鹭鸶、刁鱼郎、喜鹊、斑鸠、啄木鸟、白头翁、相思鸟、画眉、稻鸡、翡翠鸟，原来境内时有所见，现已基本绝迹。甲贝类有虾、蟹、螺、蚌等。由于化肥、农药的广泛使用，草虾大量减少。爬行类有龟、蛇、壁虎等。由于大量捕捉，龟、蛇已大量减少。两栖类有青蛙、蟾蜍等。昆虫类有蜂、蝶、知了、蜻蜓、螳螂、蚂蚁、蟋蟀、蝼蛄、蚱蜢、蚜虫等。

淮南市地处淮河两岸，农业生产条件优越，光热水资源丰富，土壤肥沃，非常有利于小麦、水稻生长，是发展优质专用小麦和优质水稻的适宜地区。自然植被类型为落叶、阔叶林和常绿针叶混交林。自然植被中草木植物主要有白茅、荩草和野古草等，灌木主要有酸枣、胡枝子、枸杞和柘树等。并拥有青檀、铜线树、大叶榉、糯米椴、苦槠、柞木、紫楠、银杏、楸树等乡土稀有树种。

4.农业资源

农业物产丰饶，自然景观优美。区内农业资源丰富，拥有14万亩良田、8万亩优质水面，农作物种类有70余种，盛产优质豆类、薯类、水产品等。瓦埠湖出产的银鱼、瓦虾和刀鱼素有“瓦埠湖三秀”美名。境内有省级风景区卧龙山森林公园、八公山余脉车路山、安徽省第二大淡水湖瓦埠湖和乳山水库等秀丽自然景观。

现代农业提速，商贸流通繁荣。南部三乡镇优质粮主产区和北部三乡镇高效城郊型农业的发展格局渐成规模，孙庙黄晶梨、杨公草莓、施家湖水产以及畜禽养殖、特色种植等现代农业不断发展壮大。

根据调查，本项目影响区域内，无珍稀、濒危和国家重点保护动植物分布。

## 4.2环境质量现状调查与评价

### 4.2.1地表水环境质量现状监测与评价

根据淮南市政府网站公示的2020年淮南市环境质量状况公报（ https://www.huainan.gov.cn/public/118319849/1258702019.html）： 2020年，全市地表水21个监测断面(点位)中I〜III类水质比例为76.2%,无劣V类水质，总体水质状况为良好。比上年增加9.2个百分点，水质状况由轻度污染转为良好，水质向好趋势。

2020年，高塘湖水质评价指标年平均浓度值劣于III类标准，符合IV类标准，综合营养状态为轻度富营养。主要超标因子为化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数。

淮南市生态环境局通过对入河排污口的整改销号，对瓦埠湖和高塘湖入河排污口进行智能筛查，新增城市生活污水处理能力，新建改造污水管网，对建成区黑臭水体整治。通过以上措施应该能够使区域地表水环境质量得到逐步改善。

### 4.2.2空气环境质量现状监测与评价

4.2.1.1项目所在区域达标区判定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，项目所在区域环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项基本污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。

本次评价选择2019年作为基准年。根据《2019年淮南市环境质量状况公告》（链接：http://sthjj.huainan.gov.cn/xwdt/tzgg/551526074.html）：2019年，淮南市市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）年平均值分别为14μg/m3、28μg/m3、91.3μg/m3、53.4μg/m3、1.1mg/m3和173μg/m3，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准0.3倍、0.53倍和0.08倍。市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧（O3）年平均值分别较上年增加0%、7.7%、11.6%、0.8%、5.5%，一氧化碳（CO）年均值较上年减少8.3%。

依据《2019年淮南市环境质量状况公报》，淮南市属于环境空气质量不达标区域，超标污染物为PM10、PM2.5和臭氧（O3）。

4.2.1.2其他污染物环境质量现状

本评价铬酸雾环境现状监测数据由安徽尚德谱检测技术有限责任公司进行现场采样监测。

1、监测点布设

环境空气质量现状监测共布设2个点，具体位置见图4.2-2，各监测点基本情况见表4.2-5。

表4.2-5环境空气质量现状监测点位信息表

| 监测点名称 | 监测因子 | 相对厂址方位 | 相对厂址距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目所在地G1 | 铬酸雾 | / | / |
| 化机生活区G2 |  | W | 53m |

2、监测频次及时间

2020年12月15日~2020年12月21日，安徽尚德谱检测技术有限责任公司对监测点位进行了连续7天的采样。铬酸雾一次值平均浓度每天采样4次。同步监测各监测时间的地面风向、风速、气温、气压等气象资料。

3、监测结果统计

监测期间气象资料统计见表4.2-6。

表4.2-6监测气象资料统计表

| 监测日期 | 监测时段 | 天气状况 | 风向 | 风速（m/s） | 温度（℃） | 气压（kPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年12月15日 | 2:00-20:00 | 多云 | 西南 | 1.5 | 9.5 | 102.2 |
| 2020年12月16日 | 2:00-20:00 | 阴 | 西 | 1.4 | 9.2 | 102.1 |
| 2020年12月17日 | 2:00-20:00 | 多云 | 南 | 1.5 | 7.5 | 102.1 |
| 2020年12月18日 | 2:00-20:00 | 多云 | 南 | 1.4 | 8.2 | 102.1 |
| 2020年12月19日 | 2:00-20:00 | 多云 | 东 | 1.5 | 9.1 | 102.2 |
| 2020年12月20日 | 2:00-20:00 | 多云 | 东南 | 1.4 | 9.1 | 102.2 |
| 2020年12月21日 | 2:00-20:00 | 多云 | 东南 | 1.4 | 9.0 | 102.1 |

具体监测统计结果见表4.2-7。

表4.2-7环境空气质量现状监测结果（铬酸雾）

| 监测点 | 采样日期 检测时间 | 检测结果（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 12.15 | 12.16 | 12.17 | 12.18 | 12.19 | 12.20 | 12.21 |
| 项目所在地G1 | 一次值 | 02：00 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L |
|  |  | 08：00 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L |
|  |  | 14：00 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L |
|  |  | 20：00 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L |
| 化机生活区G2 |  | 02：00 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L |
|  |  | 08：00 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L |
|  |  | 14：00 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L |
|  |  | 20：00 | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L |

4、评价方法

采用单因子指数法进行评价，其表达式为：

式中：——i类污染物单因子指数；

——i类污染物实测浓度；

——i类污染物的评价标准值。

5、评价结果

采用单因子指数法，环境空气质量现状评价结果见表4.2-8。

表4.2-8环境空气质量现状评价结果

| 监测点 | 评价指数 |
| --- | --- |
|  | 12.15 | 12.16 | 12.17 | 12.18 | 12.19 | 12.20 | 12.21 |
| 项目所在地G1 | <0.3333 | <0.3333 | <0.3333 | <0.3333 | <0.3333 | <0.3333 | <0.3333 |
|  | <0.3333 | <0.3333 | <0.3333 | <0.3333 | <0.3333 | <0.3333 | <0.3333 |
|  | <0.3333 | <0.3333 | <0.3333 | <0.3333 | <0.3333 | <0.3333 | <0.3333 |
|  | <0.3333 | <0.3333 | <0.3333 | <0.3333 | <0.3333 | <0.3333 | <0.3333 |
| 化机生活区G2 | <0.3333 | <0.3333 | <0.3333 | <0.3333 | <0.3333 | <0.3333 | <0.3333 |
|  | <0.3333 | <0.3333 | <0.3333 | <0.3333 | <0.3333 | <0.3333 | <0.3333 |
|  | <0.3333 | <0.3333 | <0.3333 | <0.3333 | <0.3333 | <0.3333 | <0.3333 |
|  | <0.3333 | <0.3333 | <0.3333 | <0.3333 | <0.3333 | <0.3333 | <0.3333 |

由表4.2-8计算表明：评价区域内非甲烷总烃单因子指数均＜1，项目区域特征污染因子铬酸雾（以六价铬计）环境质量现状浓度能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)附录A表A.1。

4.2.1.3小结

根据《2019年淮南市环境质量状况公告》，淮南市属于环境空气质量不达标区域，超标污染物为PM10、PM2.5和臭氧（O3）。项目区域特征污染因子铬酸雾（以六价铬计）环境质量现状浓度能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)附录A表A.1。

### 4.2.3声环境质量现状监测与评价

本次项目委托安徽尚德谱检测科技有限公司补充监测声环境质量现状，监测日期为2020年7月17日和18日。

1、监测布点

本次评价在地块四周的厂界外1m处和项目西侧化机生活区处共设置5个监测点位。监测点位布设见表4.2-9和图4.2-3。

表4.2-9声环境质量现状监测点位一览表

| 序号 | 方位 | 距离 | 监测点位性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 项目东侧 | 厂界外1m | 厂界噪声 |
| N2 | 项目南侧 | 厂界外1m | 厂界噪声 |
| N3 | 项目西侧 | 厂界外1m | 厂界噪声 |
| N4 | 项目北侧 | 厂界外1m | 厂界噪声 |
| N5 | 项目西侧化机生活区 | 西侧53m | 敏感点噪声 |

2、监测因子、监测频次与监测方法

监测项目：等效连续A声级。

监测频次：每个监测点位监测2天，昼间和夜间各测一次。

监测方法：测量方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）附录中的要求进行。

3、监测结果

监测结果见表4.2-10。

表4.2-10厂界噪声监测结果统计表单位：dB(A)

| 编号 | 监测点位 | 2020年07月17日 | 2020年07月18日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间Leq | 夜间Leq | 昼间Leq | 夜间Leq |
| N1 | 项目东侧 | 63 | 53 | 63 | 54 |
| N2 | 项目南侧 | 62 | 52 | 62 | 53 |
| N3 | 项目西侧 | 62 | 52 | 61 | 52 |
| N4 | 项目北侧 | 61 | 52 | 62 | 53 |
| N5 | 项目西侧化机生活区 | 57 | 47 | 58 | 47 |

4、声环境质量现状评价

根据环境噪声现状监测结果、对照环境评价标准，可见项目厂址区域环境噪声昼、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求，敏感点声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。评价区域声环境质量现状良好。

### 4.2.4地下水环境质量现状监测与评价

一、地下水环境质量现状监测

1、监测点的布设

项目所在地及周边居民水井进行现状监测，共布设5个监测点位进行水质现状监测，监测点位如表4.2-11和图4.2-2。

表4.2-11地下水监测布点一览表

| 编号 | 水质现状监测点位名称 | 坐标（X，Y） | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 项目区 | 117.082588,32.624022 | 监测两天，每天采样一次 |
| D2 | 顺发·泽润园 | 117.076813,32.621491 |  |
| D3 | 九龙新村 | 117.098502,32.617726 |  |
| D4 | 吴大郢 | 117.116141,32.624421 |  |
| D5 | 化机生活区 | 117.080654,32.624823 |  |

2、监测项目

选择常规监测项目pH、耗氧量、氯化物、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、氟化物、铬、铁、铜、锌、镉、砷、铅、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO₄²-等指标为地下水水质现状监测指标。同时测量水温及地下水水位水层。

3、采样方法

采样方法按《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）来进行。分析方法按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）和《生活饮用水标准检验方法》（GB5750-2006）中要求执行。

表4.2-12地下水监测方法

| 项目名称 | 分析方法 | 方法检出限（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| pH | GB/T6920-1986玻璃电极法 | pH无量纲 |
| 氨氮 | HJ535-2009纳氏试剂分光光度法 | 0.025 |
| 硝酸盐（以N计） | HJ84-2016离子色谱法 | 0.016 |
| 耗氧量 | GB11892-1989高锰酸盐指数的测定 | 0.5 |
| 总硬度 | GB/T7477-1987EDTA滴定法 | 5 |
| 硫酸盐 | HJ84-2016离子色谱法 | 0.018 |
| 六价铬 | GB/T7466-1987高锰酸钾消解-二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004 |
| 铅 | GB/T7475-1987原子吸收分光光度法 | 0.01 |
| 砷 | HJ694-2014原子荧光法 | 0.0003 |
| 镉 | GB7475-1987原子吸收分光光度法 | 0.001 |
| 铁 | HJ776-2015电感耦合等离子体发射光谱法 | 0.01 |
| 铜 | GB7475-1987原子吸收分光光度法 | 0.002 |
| 锌 | GB7475-1987原子吸收分光光度法 | 0.002 |
| 氟化物 | GB/T7484-1987离子选择电极法 | 0.05 |
| 氯化物 | HJ84-2016离子色谱法 | 0.007 |
| 溶解性总固体 | 水和废水检测分析方法（第四版）国家环保总局（2002年）重量法 | 4 |
| 钾 | HJ776-2015电感耦合等离子体发射光谱法 | 0.02 |
| 钠 | HJ776-2015电感耦合等离子体发射光谱法 | 0.02 |
| 钙 | HJ776-2015电感耦合等离子体发射光谱法 | 0.03 |
| 镁 | HJ776-2015电感耦合等离子体发射光谱法 | 0.02 |
| 碳酸根 | 水和废水检测分析方法（第四版）国家环保总局（2002年）酸碱指示剂滴定法 | / |
| 碳酸氢根 | 水和废水检测分析方法（第四版）国家环保总局（2002年）酸碱指示剂滴定法 | / |
| Cl- | HJ84-2016离子色谱法 | 0.007 |
| SO42- | HJ84-2016离子色谱法 | 0.018 |

4、监测结果

地下水质量监测结果见下表。

表4.2-13地下水监测结果统计一览表(单位：mg/L，PH无量纲)

| 项目名称 | 采样日期 | 采样点 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 项目区 | 顺发·泽润园 | 九龙新村 | 吴大郢 | 化机生活区 |
| pH | 06月20日 | 7.41 | 7.06 | 7.31 | 6.97 | 7.51 |
|  | 06月21日 | 7.37 | 7.11 | 7.27 | 6.91 | 7.54 |
| 氨氮 | 06月20日 | 0.068 | 0.084 | 0.058 | 0.077 | 0.062 |
|  | 06月21日 | 0.072 | 0.089 | 0.064 | 0.081 | 0.057 |
| 硝酸盐（以N计） | 06月20日 | 3.12 | 5.34 | 3.87 | 4.23 | 5.01 |
|  | 06月21日 | 3.07 | 5.46 | 3.94 | 4.38 | 4.95 |
| 耗氧量 | 06月20日 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.7 | 1.4 |
|  | 06月21日 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.6 |
| 总硬度 | 06月20日 | 321 | 286 | 376 | 335 | 364 |
|  | 06月21日 | 317 | 295 | 368 | 342 | 360 |
| 硫酸盐 | 06月20日 | 47.8 | 37.6 | 55.1 | 32.6 | 44.5 |
|  | 06月21日 | 50.2 | 39.4 | 54.6 | 31.0 | 42.8 |
| 六价铬 | 06月20日 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 06月21日 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 铅 | 06月20日 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 06月21日 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 砷 | 06月20日 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 06月21日 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 镉 | 06月20日 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 06月21日 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 铁 | 06月20日 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 06月21日 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 铜 | 06月20日 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 06月21日 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 锌 | 06月20日 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 06月21日 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氟化物 | 06月20日 | 0.56 | 0.67 | 0.74 | 0.51 | 0.81 |
|  | 06月21日 | 0.51 | 0.63 | 0.78 | 0.47 | 0.75 |
| 氯化物 | 06月20日 | 46.3 | 51.7 | 39.4 | 56.7 | 35.1 |
|  | 06月21日 | 44.2 | 50.6 | 41.2 | 54.3 | 37.4 |
| 溶解性总固体 | 06月20日 | 482 | 394 | 501 | 465 | 436 |
|  | 06月21日 | 475 | 410 | 496 | 458 | 440 |
| 钾 | 12月6日 | 26.9 | 27.2 | 28.4 | 27.4 | 26.8 |
|  | 12月7日 | 25.9 | 26.6 | 27.2 | 26.5 | 25.9 |
| 钠 | 12月6日 | 23.8 | 24.8 | 25.5 | 26.1 | 27.4 |
|  | 12月7日 | 25.7 | 26.3 | 24.9 | 27.8 | 24.2 |
| 钙 | 12月6日 | 72.4 | 69.8 | 68.7 | 69.6 | 71.7 |
|  | 12月7日 | 66.5 | 71.8 | 69.7 | 72.3 | 68.7 |
| 镁 | 12月6日 | 18.4 | 19.3 | 19.8 | 21.3 | 20.3 |
|  | 12月7日 | 17.8 | 19.5 | 18.4 | 20.5 | 21.3 |
| 碳酸根 | 12月6日 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 12月7日 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 碳酸氢根 | 12月6日 | 124 | 135 | 142 | 144 | 137 |
|  | 12月7日 | 133 | 128 | 142 | 148 | 143 |
| Cl- | 12月6日 | 86.7 | 88.5 | 87.2 | 86.9 | 87.2 |
|  | 12月7日 | 85.7 | 86.3 | 88.4 | 87.9 | 85.7 |
| SO42- | 12月6日 | 113 | 121 | 105 | 118 | 127 |
|  | 12月7日 | 115 | 107 | 111 | 102 | 109 |
| 备注 | ND表示未检出 |

二、地下水环境质量现状评价

1、评价方法

采用单项污染指数法进行评价，其计算公式如下：

式中：Si－－i种污染物分指数

Ci－－i种污染物实测值（mg/L）

CSi－－i种污染物评价标准值（mg/L）

Si>1表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用要求。

pH因子标准指数为：

(当PHj≤7.0时)；

(当PHj>7.0时)；

式中：	SpH----pH值的分指数；

pHj----pH实测值；

pHSd----pH值评价标准的下限值；

pHSu----pH值评价标准的上限值。

2、评价结果

根据单项标准指数计算公式和地下水环境质量评价标准值，拟建项目厂区周围区域地下水水质现状单项标准指数计算结果见表4.2-14。

表4.2-14地下水环境现状单因子指数(Si)评价结果表

| 项目名称 | 采样日期 | 采样点 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 项目区 | 顺发·泽润园 | 九龙新村 | 吴大郢 | 化机生活区 |
| pH | 06月20日 | 0.27 | 0.04 | 0.21 | 0.06 | 0.34 |
|  | 06月21日 | 0.25 | 0.073 | 0.18 | 0.18 | 0.36 |
| 氨氮 | 06月20日 | 0.136 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.12 |
|  | 06月21日 | 0.144 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.11 |
| 硝酸盐 （以N计） | 06月20日 | 0.156 | 0.27 | 0.19 | 0.21 | 0.25 |
|  | 06月21日 | 0.1535 | 0.27 | 0.20 | 0.22 | 0.25 |
| 耗氧量 | 06月20日 | 0.4 | 0.5 | 0.33 | 0.57 | 0.47 |
|  | 06月21日 | 0.37 | 0.43 | 0.4 | 0.53 | 0.53 |
| 总硬度 | 06月20日 | 0.71 | 0.64 | 0.84 | 0.74 | 0.81 |
|  | 06月21日 | 0.70 | 0.66 | 0.82 | 0.76 | 0.8 |
| 硫酸盐 | 06月20日 | 0.19 | 0.15 | 0.22 | 0.13 | 0.18 |
|  | 06月21日 | 0.20 | 0.16 | 0.22 | 0.12 | 0.17 |
| 六价铬 | 06月20日 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 06月21日 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 铅 | 06月20日 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 06月21日 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 砷 | 06月20日 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 06月21日 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 镉 | 06月20日 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 06月21日 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 铁 | 06月20日 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 06月21日 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 铜 | 06月20日 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 06月21日 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 锌 | 06月20日 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 06月21日 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氟化物 | 06月20日 | 0.56 | 0.67 | 0.74 | 0.51 | 0.81 |
|  | 06月21日 | 0.51 | 0.63 | 0.78 | 0.47 | 0.75 |
| 氯化物 | 06月20日 | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.23 | 0.14 |
|  | 06月21日 | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.22 | 0.15 |
| 溶解性总固体 | 06月20日 | 0.48 | 0.39 | 0.50 | 0.46 | 0.44 |
|  | 06月21日 | 0.47 | 0.41 | 0.50 | 0.46 | 0.44 |
| 备注 | ND表示未检出 |

由表4.2-14可知，本项目厂区周围区域地下水监测因子均能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准要求，说明地下水环境质量本底值总体状况较好。

### 4.2.5土壤环境质量现状监测与评价

4.2.5.1土壤监测

本次项目委托江苏格林勒斯检测科技有限公司监测土壤环境现状数据，监测日期为2019年12月06日。

1、监测点位

本次土壤环境质量现状监测设置土壤布点位置见表4.2-15和图4.2-3、图4.2-4。

表4.2-15土壤监测点位置一览表

| 序号 | 区域 | 采样位置 | 坐标（X，Y） | 采样类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区 | T1初期雨水池东侧 | 117.082458,32.624102 | 柱状样 |
| 2 |  | T2电镀车间北侧 | 117.082379,32.624008 | 柱状样 |
| 3 |  | T3污水处理北侧 | 117.082481,32.623962 | 柱状样 |
| 4 |  | T4办公区东侧 | 117.082766,32.624019 | 表层土 |
| 5 | 厂外 | T5上风向1480m九龙新村 | 117.098513,32.617724 | 表层土 |
| 6 |  | T6下风向53m化机生活区 | 117.080658,32.624826 | 表层土 |

表4.2-16土壤监测布点一览表

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 采样深度 | 样品数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍 挥发性有机物类：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 半挥发性有机物类：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 | 监测1天，每天监测1次 | 柱状点，0~0.5m、0.5~1.5m、1.5m~3m、各取一个 | 3个 |
| T2 |  |  | 柱状点，0~0.5m、0.5~1.5m、1.5m~3m、各取一个 | 3个 |
| T3 |  |  | 柱状点，0~0.5m、0.5~1.5m、1.5m~3m、各取一个 | 3个 |
| T4 |  |  | 0~0.2m | 1个 |
| T5 |  |  | 0~0.2m | 1个 |
| T6 |  |  | 0~0.2m | 1个 |

2、监测项目

根据环境影响因子识别，选择监测项目：砷、六价铬、汞、铅、镉、铜、镍（重金属和无机物）；四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷，1，2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷，1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯（挥发性有机物）；硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并a蒽、苯并a芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、萘（半挥发性有机物）。

3、采样和分析方法

采样1次，监测1次。

采样和分析方法按国家环保总局颁发的《环境监测分析方法》和中国环境监测总站编制的《土壤元素的近代分析方法》进行。

4、监测结果

表4.2-17土壤监测结果汇总表（1）mg/kg(pH无量纲)

| 样品类别：土壤 | 样品名称 | 筛选值 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | T1-1 0~0.5m | T1-2 0.5~1.5m | T1-3 1.5~3m | T1-3px 1.5~3m | T2-1 0~0.5m | T2-2 0.5~1.5m | T2-3 1.5~3m |  |
| 重金属和无机物 |
| 1 | pH | 7.76 | 7.87 | 7.87 | 7.88 | 7.99 | 8.01 | 8 |  |
| 2 | 镉 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 65 |
| 3 | 铅 | 32.3 | 17.9 | 17.7 | 17.0 | 18.3 | 20.1 | 20.4 | 800 |
| 4 | 铜 | 20 | 21 | 15 | 15 | 19 | 23 | 22 | 18000 |
| 5 | 镍 | 35 | 47 | 35 | 36 | 41 | 42 | 45 | 900 |
| 6 | 汞 | 0.081 | 0.037 | 0.026 | 0.029 | 0.070 | 0.076 | 0.123 | 38 |
| 7 | 砷 | 8.54 | 10.7 | 8.87 | 9.04 | 7.82 | 9.78 | 10.4 | 60 |
| 8 | 铬(六价) | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5.7 |
| 挥发性有机物 |
| 9 | 氯甲烷 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 37 |
| 10 | 氯乙烯 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 0.43 |
| 11 | 1,1-二氯乙烯 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 66 |
| 12 | 二氯甲烷 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 616 |
| 13 | 反-1,2-二氯乙烯 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | 54 |
| 14 | 1,1-二氯乙烷 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 9 |
| 15 | 顺-1,2-二氯乙烯 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 596 |
| 16 | 氯仿 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 0.9 |
| 17 | 1,1,1-三氯乙烷 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 840 |
| 18 | 四氯化碳 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 2.8 |
| 19 | 苯 | <1.9 | <1.9 | <1.9 | <1.9 | <1.9 | <1.9 | <1.9 | 4 |
| 20 | 1,2-二氯乙烷 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 5 |
| 21 | 三氯乙烯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 2.8 |
| 22 | 1,2-二氯丙烷 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 5 |
| 23 | 甲苯 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 1200 |
| 24 | 1,1,2-三氯乙烷 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 2.8 |
| 25 | 四氯乙烯 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | 53 |
| 26 | 氯苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 270 |
| 27 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 10 |
| 28 | 乙苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 28 |
| 29 | 间,对二甲苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 570 |
| 30 | 邻二甲苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 640 |
| 31 | 苯乙烯 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 1290 |
| 32 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 6.8 |
| 33 | 1,2,3-三氯丙烷 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 0.5 |
| 34 | 1,4-二氯苯 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 20 |
| 35 | 1,2-二氯苯 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 560 |
| 半挥发性有机物 |
| 36 | 硝基苯 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 76 |
| 37 | 2-氯酚 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 2256 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 |
| 39 | 苯并[a]芘 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 151 |
| 42 | 䓛 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1293 |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 |
| 45 | 萘 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 70 |
| 46 | 苯胺 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 260 |

表4.2-17土壤监测结果汇总表（2）mg/kg(pH无量纲)

| 样品类别：土壤 | 样品名称 | 筛选值 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | T3-1 0~0.5m | T3-2 0.5~1.5m | T3-3 1.5~3m | T4 0~0.2m | T5 0~0.2m | T5px 0~0.2m | T6 0~0.2m |  |
| 重金属和无机物 |
| 1 | pH | 7.95 | 8.12 | 8.08 | 7.97 | 8.14 | 8.15 | 8.22 |  |
| 2 | 镉 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 65 |
| 3 | 铅 | 19.6 | 17.9 | 18.2 | 36.9 | 37.7 | 37.9 | 39.2 | 800 |
| 4 | 铜 | 16 | 19 | 20 | 46 | 64 | 65 | 70 | 18000 |
| 5 | 镍 | 33 | 40 | 43 | 34 | 34 | 33 | 33 | 900 |
| 6 | 汞 | 0.044 | 0.031 | 0.078 | 0.071 | 0.077 | 0.077 | 0.091 | 38 |
| 7 | 砷 | 7.45 | 8.99 | 9.08 | 9.70 | 8.71 | 8.51 | 7.55 | 60 |
| 8 | 铬(六价) | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5.7 |
| 挥发性有机物 |
| 9 | 氯甲烷 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 37 |
| 10 | 氯乙烯 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 0.43 |
| 11 | 1,1-二氯乙烯 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 66 |
| 12 | 二氯甲烷 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 616 |
| 13 | 反-1,2-二氯乙烯 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | 54 |
| 14 | 1,1-二氯乙烷 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 9 |
| 15 | 顺-1,2-二氯乙烯 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 596 |
| 16 | 氯仿 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 0.9 |
| 17 | 1,1,1-三氯乙烷 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 840 |
| 18 | 四氯化碳 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 2.8 |
| 19 | 苯 | <1.9 | <1.9 | <1.9 | <1.9 | <1.9 | <1.9 | <1.9 | 4 |
| 20 | 1,2-二氯乙烷 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 5 |
| 21 | 三氯乙烯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 2.8 |
| 22 | 1,2-二氯丙烷 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 5 |
| 23 | 甲苯 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | 1200 |
| 24 | 1,1,2-三氯乙烷 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 2.8 |
| 25 | 四氯乙烯 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | 53 |
| 26 | 氯苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 270 |
| 27 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 10 |
| 28 | 乙苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 28 |
| 29 | 间,对二甲苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 570 |
| 30 | 邻二甲苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 640 |
| 31 | 苯乙烯 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | <1.1 | 1290 |
| 32 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 6.8 |
| 33 | 1,2,3-三氯丙烷 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | 0.5 |
| 34 | 1,4-二氯苯 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 20 |
| 35 | 1,2-二氯苯 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | 560 |
| 半挥发性有机物 |
| 36 | 硝基苯 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 76 |
| 37 | 2-氯酚 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 2256 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 |
| 39 | 苯并[a]芘 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 151 |
| 42 | 䓛 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1293 |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1.5 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 15 |
| 45 | 萘 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | <0.09 | 70 |
| 46 | 苯胺 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 260 |

4.2.5.2土壤补充监测

本次项目委托安徽尚德谱检测科技有限公司补充监测土壤环境现状数据，监测日期为2021年11月11日。

1、监测点位

本次土壤环境质量现状补充监测设置土壤布点位置见表4.2-18和图4.2-4。

表4.2-18土壤补充监测点位置一览表

| 序号 | 区域 | 采样位置 | 坐标（X，Y） | 采样类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区 | T7电镀车间西南侧 | 117.082190，32.623880 | 柱状样 |
| 2 |  | T8维修车间东侧 | 117.082257，32.624076 | 柱状样 |
| 3 |  | T9加工车间一北侧 | 117.081984，32.624102 | 表层土 |
| 4 | 厂外 | T10本项目东侧 | 117.082692，32.623762 | 表层土 |
| 5 |  | T11本项目南侧 | 117.082051，32.623851 | 表层土 |

表4.2-19土壤监测布点一览表

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 采样深度 | 样品数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T7 | 重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍 挥发性有机物类：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 半挥发性有机物类：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 | 监测1天，每天监测1次 | 柱状点，0~0.5m、0.5~1.5m、1.5m~3m、各取一个 | 3个 |
| T8 |  |  | 柱状点，0~0.5m、0.5~1.5m、1.5m~3m、各取一个 | 3个 |
| T9 |  |  | 柱状点，0~0.5m、0.5~1.5m、1.5m~3m、各取一个 | 3个 |
| T10 |  |  | 0~0.2m | 1个 |
| T11 |  |  | 0~0.2m | 1个 |

2、监测项目

根据环境影响因子识别，选择监测项目：砷、六价铬、汞、铅、镉、铜、镍（重金属和无机物）；四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷，1，2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷，1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯（挥发性有机物）；硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并a蒽、苯并a芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、萘（半挥发性有机物）。

3、采样和分析方法

采样1次，监测1次。

采样和分析方法按国家环保总局颁发的《环境监测分析方法》和中国环境监测总站编制的《土壤元素的近代分析方法》进行。

4、监测结果

表4.2-20土壤监测结果统计表（1）

| 监测点位 | 电镀车间西南侧 |
| --- | --- |
| 监测深度（m） | 0-0.5 | 0.5-1.5 | 1.5-3.0 |
| 分析项目 | 砷（mg/kg） | 2.43 | 2.37 | 2.29 |
|  | 镉（mg/kg） | 1.18 | 1.23 | 1.11 |
|  | 铜（mg/kg） | 47 | 43 | 46 |
|  | 铅（mg/kg） | 23 | 18 | 21 |
|  | 汞（mg/kg） | 1.18 | 1.24 | 1.06 |
|  | 镍（mg/kg） | 26 | 24 | 23 |
|  | 六价铬（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 四氯化碳（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 氯仿（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 氯甲烷（μg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 1,1-二氯乙烷（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 1,2-二氯乙烷（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 1,1-二氯乙烯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 反-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 二氯甲烷（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 1,2-二氯丙烷（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 四氯乙烯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 1,1,1-三氯乙烷（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 1,1,2-三氯乙烷（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 三氯乙烯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 1,2,3-三氯丙烷（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 氯乙烯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 苯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 氯苯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 1,2-二氯苯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 1,4-二氯苯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 乙苯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 苯乙烯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 甲苯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 间二甲苯+对二甲苯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 邻二甲苯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 硝基苯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 苯胺（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 2-氯酚（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 苯并[a]蒽（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 苯并[a]芘（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 苯并[b]荧蒽（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 苯并[k]荧蒽（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 䓛（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 二苯并[a,h]蒽（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 萘（mg/kg） | ND | ND | ND |
| 备注： | “ND”表示检测结果低于方法检出限 |

表4.2-20土壤监测结果统计表（2）

| 监测点位 | 维修车间东侧 |
| --- | --- |
| 监测深度（m） | 0-0.5 | 0.5-1.5 | 1.5-3.0 |
| 分析项目 | 砷（mg/kg） | 3.16 | 2.83 | 3.06 |
|  | 镉（mg/kg） | 1.43 | 1.52 | 1.39 |
|  | 铜（mg/kg） | 45 | 39 | 42 |
|  | 铅（mg/kg） | 27 | 25 | 19 |
|  | 汞（mg/kg） | 1.08 | 1.11 | 1.03 |
|  | 镍（mg/kg） | 25 | 21 | 19 |
|  | 六价铬（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 四氯化碳（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 氯仿（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 氯甲烷（μg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 1,1-二氯乙烷（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 1,2-二氯乙烷（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 1,1-二氯乙烯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 反-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 二氯甲烷（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 1,2-二氯丙烷（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 四氯乙烯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 1,1,1-三氯乙烷（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 1,1,2-三氯乙烷（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 三氯乙烯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 1,2,3-三氯丙烷（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 氯乙烯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 苯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 氯苯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 1,2-二氯苯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 1,4-二氯苯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 乙苯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 苯乙烯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 甲苯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 间二甲苯+对二甲苯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 邻二甲苯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 硝基苯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 苯胺（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 2-氯酚（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 苯并[a]蒽（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 苯并[a]芘（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 苯并[b]荧蒽（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 苯并[k]荧蒽（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 䓛（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 二苯并[a,h]蒽（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 萘（mg/kg） | ND | ND | ND |
| 备注： | “ND”表示检测结果低于方法检出限 |

表4.2-20土壤监测结果统计表（3）

| 监测点位 | 加工车间一北侧 | 本项目东侧 | 本项目南侧 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测深度（m） | 0-0.2 | 0-0.2 | 0-0.2 |
| 分析项目 | 砷（mg/kg） | 3.16 | 3.27 | 3.08 |
|  | 镉（mg/kg） | 1.52 | 1.63 | 1.47 |
|  | 铜（mg/kg） | 52 | 43 | 47 |
|  | 铅（mg/kg） | 25 | 21 | 23 |
|  | 汞（mg/kg） | 1.27 | 1.18 | 0.986 |
|  | 镍（mg/kg） | 31 | 28 | 24 |
|  | 六价铬（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 四氯化碳（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 氯仿（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 氯甲烷（μg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 1,1-二氯乙烷（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 1,2-二氯乙烷（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 1,1-二氯乙烯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 反-1,2-二氯乙烯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 二氯甲烷（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 1,2-二氯丙烷（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 四氯乙烯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 1,1,1-三氯乙烷（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 1,1,2-三氯乙烷（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 三氯乙烯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 1,2,3-三氯丙烷（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 氯乙烯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 苯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 氯苯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 1,2-二氯苯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 1,4-二氯苯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 乙苯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 苯乙烯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 甲苯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 间二甲苯+对二甲苯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 邻二甲苯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 硝基苯（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 苯胺（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 2-氯酚（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 苯并[a]蒽（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 苯并[a]芘（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 苯并[b]荧蒽（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 苯并[k]荧蒽（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 䓛（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 二苯并[a,h]蒽（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘（mg/kg） | ND | ND | ND |
|  | 萘（mg/kg） | ND | ND | ND |
| 备注： | “ND”表示检测结果低于方法检出限 |

4.2.5.3土壤环境质量现状评价

项目区域各指标均小于《土壤环境 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600－2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值要求，说明目前区域土壤环境质量现状总体良好。

# 5环境影响预测及评价

## 5.1大气环境影响分析

本项目为无氰碱性镀铜项目，新增的镀铜工序不新增废气污染物，本项目工程不会对周边大气环境产生不利的影响。

经调查，本项目周边最近的环境敏感点为项目厂区西侧的化机生活区，根据淮南市经纬勘测规划设计有限公司出具的测绘图可知，项目厂区西侧的化机生活区距离本项目电镀车间西侧为104.93m，距离抛光车间西侧为133.53m，距离西侧厂界距离为53m。根据现有项目环境防护距离的计算，项目设置50m的环境防护距离。本次扩建项目不新增大气污染物，因此项目建成后仍以厂界50m设置环境防护距离。在项目环境防护距离范围内无居民点及其他环境敏感点存在，项目建设满足环境防护距离要求。本环评要求当地规划部门在本项目防护距离范围内不得规划新建学校、医院、住宅、集中办公区等环境敏感建筑，以确保本项目的防护距离能够满足要求。

项目环境防护距离包络线图见图5.1-1。

## 5.2地表水环境影响分析

工程运行期废水主要来源于电镀含铜废水。本项目含铜废水经厂区自建污水处理设施处理达《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2新建企业水污染物排放限值和《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤标准后回用于镀件清洗工序，不对外排放。

因此，本项目的废水全部回用不外排，正常情况下不会对厂址附近的地表水环境质量造成影响。

表5.2-1废水类别、污染物及治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 | 排放口 编号 | 排放口 设置是 否符合 要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理 设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 电镀含铜废水 | CODCr、SS、总铜 | / | 间歇排放 | 1# | 废水处理设施 | 沉淀过滤 | / | / | / |

本项目废水处理后回用，无废水外排，没有废水排放口。

地表水环境影响评价自查表见下表。

表5.2-2地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型√；水文要素影响型☐ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区☐；饮用水取水口☐；涉水的自然保护区☐；涉水的风景名胜区☐；重要湿地☐；重点保护与珍稀水生生物的栖息地☐；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；水产种质资源保护区☐；其他☐ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放☐；间接排放☐；其他√ | 水温☐；径流☐；水域面积☐ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物√；有毒有害污染物☐；非持久性污染物√；pH值☐；热污染☐；富营养化☐；其他☐ | 水温☐；水位（水深）☐；流速☐；流量☐；其他☐ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级☐；二级☐；三级A☐；三级B√ | 一级☐；二级☐；三级☐； |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建；在建☐；拟建；其他☐； | 拟替代的污染源☐； | 排污许可证☐；环评；环保验收☐；既有实测☐；现场监测；入河排放数据☐；其他 |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期☐；平水期☐；枯水期☐；冰封期☐；春季☐；夏季☐；秋季☐；冬季； | 生态环境保护主管部门；补充监测；其他☐； |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发☐；开发量40%以下☐；开发量40%以上☐； |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期☐；平水期☐；枯水期☐；冰封期☐；春季☐；夏季☐；秋季☐；冬季☐； | 水行政主管部门☐；补充监测☐；其他☐； |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期☐；平水期☐；枯水期☐；冰封期☐；春季☐；夏季☐；秋季☐；冬季☐； | （/） | 监测断面或点位个数 （/）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 评价因子 | （） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：I类☐；II类☐；Ⅲ类√；Ⅳ类；Ⅴ类☐； 近岸海域：第一类☐；第二类☐；第三类☐；第四类☐； 规划年评价标准（） |
|  | 评价时期 | 丰水期☐；平水期☐；枯水期☐；冰封期☐； 春季☐；夏季☐；秋季☐；冬季☐； |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况√；达标☐；不达标☐； 水环境控制单元或断面水质达标状况；达标√；不达标√； 水环境保护目标质量状况☐；达标√；不达标☐； 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标☐；不达标☐； 底泥污染评价☐； 水资源与开发利用程度及其水文情势评价☐； 水环境质量回顾评价☐； 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况☐； 依托污水处理设施稳定达标排放评价 | 达标区√； 不达标区； |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |
|  | 预测因子 | （/） |
|  | 预测时期 | 丰水期☐；平水期☐；枯水期☐；冰封期☐； 春季☐；夏季☐；秋季☐；冬季☐； 设计水文条件☐； |
|  | 预测情景 | 建设期☐；生产运行期☐；服务期满后☐； 正常工况☐；非正常工况☐； 污染控制和减缓措施方案☐； 区（流）域环境质量改善目标要求情景☐； |
|  | 预测方法 | 数值解☐；解析解☐；其他☐；导则推荐模式☐；其他☐； |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标☐；替代削减源☐； |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求☐； 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标√； 满足水环境保护目标水域水环境质量要求☐； 水环境控制单元或断面水质达标☐； 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求☐； 满足区（流）域水环境质量改善目标要求☐； 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价☐； 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价☐； 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求☐； |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （CODCr） (NH3-N) | （0） （0） | （） （） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排放许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （/） | （/） | （/） | （/） | （/） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s； 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m； |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施；水温减缓设施☐；生态流量保障设施☐；区域消减☐；依托其他工程措施☐；其他☐； |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动☐；自动☐；无监测√； | 手动√；自动☐；无监测； |
|  |  | 监测点位 | （） | （） |
|  |  | 监测因子 | （） | （pH、COD、NH3-N、SS、动植物油） |
|  | 污染物排放清单 |  |
| 评价结论 | 可以接受√；不可以接受☐； |
| 注：“□”为勾选项”，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 |

## 5.3声环境影响预测分析

1、噪声源强分析

调查建设项目声源种类与数量、各声源的空间位置、声源的作用时间等，用类比测量法与引用已有的数据相结合确定声源声功率级。项目主要噪声源设备有风机和循环泵等设备，建设项目的主要噪声源的数量、位置及降噪排放情况详见表5.3-1。

表5.3-1主要噪声源强统计表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 噪声级（dB(A)） | 降噪措施 | 声源位置 | 降噪后声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | 台 | 1 | 70 | 优先选用低噪音设备，建筑物隔声、基础减振，风机消声 | （2～30，3～10） | 60 |
| 2 | 水泵 | 台 | 2 | 80 |  | （62～70，5～20） | 65 |

备注：在预测计算时，取各声源源强的最高值；坐标原点为厂区西南角端点。

2、预测模式

评价预测中考虑了声源所在场所屋质结构的隔音、吸音效果。空间位置及设备安装情况以及声波在空气中扩散传播所遇各种衰减因素的影响。

采用《环境影响评价技术导则—声环境》中的工业噪声预测模式。

（1）在只取得A声级时，采用下式计算：

LA(r)=LA(r0)A

A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。

A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc

几何发散衰减（Adiv）Adiv=20lg（r/r0）

空气吸收引起的衰减（Aatm）Aatm=

表5.3-2倍频带噪声的大气吸收衰减系数

| 温度℃ | 相对湿度 % | 大气吸收衰减系数，dB/km |
| --- | --- | --- |
|  |  | 倍频带中心频率Hz |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 10 | 70 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 3.7 | 9.7 | 32.8 | 117.0 |
| 20 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.8 | 5.0 | 9.0 | 22.9 | 76.6 |
| 30 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 3.1 | 7.4 | 12.7 | 23.1 | 59.3 |
| 15 | 20 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.7 | 8.2 | 28.2 | 28.8 | 202.0 |
| 15 | 50 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 4.2 | 10.8 | 36.2 | 129.0 |
| 15 | 80 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 4.1 | 8.3 | 23.7 | 82.8 |

取倍频带500Hz的值。

地面效应衰减（Agr）Agr

式中：

—声源到预测点的距离，m；

—传播路径的平均离地高度，m；；：面积，m2；，m；

若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替。

其他情况可参照GB/T17247.2进行计算。

屏障引起的衰减（Abar）

本项目没有声屏障，取值为0

其他多方面原因引起的衰减（Amisc）

本项目取值为0

（2）设第个室外声源在预测点产生的A声级为，在时间内该声源工作时间为；第个等效室外声源在预测点产生的A声级为，在时间内该声源工作时间为，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（）为：

式中：—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

—预测点的背景值，dB(A)；

将设备噪声源在厂区平面图上进行定位，利用上述的预测数字模型，将有关参数代入公式计算，预测拟建工程噪声源对各向厂界的影响。

3、预测结果及评价

环境影响预测评价的目的就是评价项目对周围环境及厂界噪声影响的程度，预测评价中选择各厂界和周边敏感点作为预测点。项目在设备选型过程中充分考虑了声学指标，尽量选用低噪设备，厂房在土建施工中采用隔声、吸音材料处理，设备安装设计中采用一系列减振降噪措施，生产车间的隔声、吸音效果较好，因此，厂房外一米处声级比声源声级有大幅降低。预测结果见表5.3-3。

表5.3-3环境噪声预测结果等效声级LAeq：dB（A）

| 类别 | 位置 | 时段 | 背景值 | 贡献值 | 预测值 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 东厂界（1#） | 昼 | 63 | 50.1 | 63.24 | 65 |
|  | 南厂界（2#） | 昼 | 62 | 52.8 | 62.49 | 65 |
|  | 西厂界（3#） | 昼 | 61.5 | 52.0 | 61.96 | 65 |
|  | 北厂界（4#） | 昼 | 61.5 | 46.3 | 61.63 | 65 |
| 敏感点 | 化机生活区（西侧53m） | 昼 | 57.5 | 48.2 | 57.98 | 60 |

预测结果表明，在采取相应的隔声降噪措施处理后，生产过程中厂内各种设备同时运转产生的噪声，对厂界噪声的影响值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。对周边敏感点噪声的影响值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

因此，本评价认为，项目生产过程中的噪声不会对区域声环境造成不利影响。

## 5.4固体废弃物对环境影响分析

1、固废来源分析

拟建项目产生的固体废物主要包括机械加工过程产生的边角料、电镀工序产生的废槽液、槽渣，化学品包装容器和废水处理污泥、蒸发废液。

- 电镀工序产生的废槽液、槽渣

电镀工序产生的废槽液、槽渣产生量为4.65t/a，属于危险废物，分类收集厂区暂存，委托有资质的危险废物处置公司处理。

②化学品包装容器

包装桶（袋）等包装材料产生量为0.05t/a。根据环保部《关于重新用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的废弃包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》，材料环函【2014】126号：用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器不属于固体废物，也不属于危险废物。废包装材料由供应商回收，厂区内按照危险废物对其进行贮存。

- 废水处理污泥和蒸发废液

废水处理产生的污泥和蒸发废液产生量为1.55t/a，属于危险废物，分类收集厂区暂存，委托有资质的危险废物处置公司处理。

对照《国家危险废物名录》（2021年），项目电镀工序产生的废槽液、槽渣，化学品包装容器，废水处理污泥和蒸发废液等均属于危险废物。项目产生的固废均得到合理的处置，不外排，对周边外环境的不利影响较小。

表5.4-1固体废物产生及处置情况

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（吨/年） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电镀工序产生的废槽液、槽渣 | HW17表面处理废物 | 336-069-17 | 4.65 | 电镀工序、电镀槽 | 固态 | 重金属 | 重金属 | 12月1次 | T | 委托有资质的单位处理 |
| 2 | 化学品包装容器 | - | 豁免 | 0.05 | - | 固态 | 有机物、包装材料 | 有机物、包装材料 | 1月1次 | - | 由供应商回收 |
| 3 | 废水处理污泥、蒸发废液 | HW17表面处理废物 | 336-069-17 | 1.55 | 污水处理站、反渗透设备/离心脱水机 | 半固态 | 大分子有机物、水等 | 大分子有机物 | 2月1次 | T | 委托有资质的单位处理 |

表5.4-2危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表

| 序号 | 贮存场所 名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废库 | 电镀工序产生的废槽液、槽渣 | HW17 | 336-069-17 | 废水处理车间 | 50㎡ | 桶装 | 三个月 |
| 2 |  | 废水处理污泥、蒸发废液 | HW17 | 336-069-17 |  |  | 桶装 | 三个月 |
| 3 |  | 化学品包装容器 | / | / |  |  | 散放 | 三个月 |

2、固废拟采取的措施分析

（1）综合利用

固体废弃物的处理处置，首先应本着“资源化”的思路，尽量实现废弃物的综合利用。

根据工程分析结论，拟建项目使用各类原料包装容器，由原料厂家进行回收再利用。

（2）无害化

项目生产过程中电镀工序产生的废槽液、槽渣、化学品包装容器、废水处理污泥、蒸发废液均属于危险废物，且暂时不能实现综合利用，建设单位计划委托有资质单位对上述危险废物进行安全处置。

（3）危险废物转移

拟建项目危险废物转运均委托有资质单位进行处理，其转移过程中需遵行以下几点要求：

一是必须采取防止污染环境的措施，符合环境保护的要求，做到无害化的运输；二是必须将所运输的危险废物作为危险货物对待，遵守国家有关危险货物运输管理的规定，符合危险货物运输的安全防护要求，做到安全运输。具体的防治污染环境的措施有：

1.运输时应当采取密闭、遮盖、捆扎、喷淋等措施防止扬散；

2.对运输危险废物的设施和设备应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用；

3.运输危险废物的单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施

4.转移危险废物时，必须按照规定填危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府生态环境行政主管部门报告；

5.禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运；

6.运输危险废物的设施和设备在转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用；

7.运输危险废物的人员，应当接受专业培训；经考核合格后，方可从事运输危险废物的工作；

8.运输时，发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府生态环境行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。

本项目建成运行后，产生的各种固体废物均可以根据各种固废不同的属性，进行相应的处理，从而实现固废的资源化和无害化处理。项目产生的固废不外排，不会对区域环境造成不利影响。

## 5.5地下水环境影响分析

### 5.5.1评价等级、评价范围及地下水保护目标

1、评价等级

本项目运营期产生的废水有可能对地下水水质产生影响，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目为III类建设项目。项目场地地下水环境敏感程度：本项目场地未在水源地的准保护区内及准保护区以外的补给径流区内，通过现场调查，评价区域内不存在浅层地下水集中式与分散式居民饮用水供水水源地，不存在矿泉水、温泉等特殊保护区。结合项目所在区域地下水利用现状及规划，拟建场地地下水环境敏感程度判为“不敏感”。

由以上各项地下水环境影响评价工作等级的判别依据，将本项目地下水环境影响评价等级判定为“三级”。

2、评价范围

根据项目区域水文地质情况，结合地下水水位监测结果，本次评价区域为场地近区及区域约6km2范围，主要针对浅层地下水。

3、水环境保护目标

本项目场地不涉及水源保护区水域。评价区域内不存在浅层地下水集中式或分散式居民饮用水供水水源，由于污染物进入地下水中具有隐蔽性，不易被发现和清除，可能迁移至周边水体，故本次评价水环境保护目标为项目场地下游的潜水含水层中地下水。

### 5.5.2厂址区域工程地质条件

根据地勘报告，依据钻探、原位测试和室内土试资料，将场地内埋深15.0m以浅地基土岩性自上而下共划分为3个工程地质层，其主要特征分述如下：

①耕表土、杂填土层：耕表土为灰褐色，疏松，稍湿，成分以粘性土为主，含植物根茎及根孔；杂填土为杂色，松散，稍湿，含大量建筑垃圾及少量生活垃圾，成份以粘性土为主。层底埋深0.40～4.10m，层底标高21.90～25.70m，层厚0.40～4.10m。

②粉质粘土层（Q3al+pl）：褐黄色，硬塑，局部为可塑，稍湿，含铁锰质结核及钙质结核，且局部钙质结核大量富集，见铁锰质侵染，无摇振反映，切面稍有光泽，干强度及韧性均为中等；局部夹薄层粉土，浅黄色，中密，较湿。层底埋深5.70～8.00m，层底标高18.19～20.13m，层厚2.40～6.80m。

③粉土层（Q3al+pl）：浅黄色，很湿，中密，摇振反应迅速，无光泽反应，干强度及韧性均低；局部夹薄层粉质粘土，褐黄～棕红色，可塑，稍湿，含铁锰质结核及钙质结核，无摇振反应，切面稍有光泽，干强度及韧性均为中等。该层未揭穿，最大揭露深度为9.20m。

### 5.5.3区域水文地质条件

区内松散岩类孔隙水主要分布在平原区，其次沿河以及山前地带。含水层岩性细砂、含砾粉细砂、含砾中细砂夹薄层粘土为主。本区域属于江淮波状平原水文地质区。空间分布形态为：平原区呈层状或透镜状，沿河呈条带状，山前谷地呈扇形和透镜状。平原区以及河流下游一带，地下水有着连续的补排条件，补给源丰富，地下水位埋藏浅，但含水层单层厚度较小，导水性较差，一般单井出水量可达100~500m3/d。松散岩类含水岩组水质差异较大，局部地表水体污染严重区，与其有补排关系的地下水不宜饮用。山前谷地区，地下水的水质较好，是分散居民良好的饮用水水源；但是地下水补排交替循环受季节性影响大，水量的保证率较低，不宜集中开采。

区内碳酸盐岩类岩溶水岩溶在空间上发育规律：垂直方向自上而下岩溶发育逐渐变差。埋深100m以浅，岩溶发育率占75%；埋深在100~250m之间，岩溶发育率占20%；大于250m岩溶发育很差。水平方向以分布在负向地形的隐伏区岩溶发育最好，其主要地层为：三叠系南陵湖灰岩最发育，其次为二叠系栖霞组的灰岩。

区内基岩裂隙水主要含水岩组由中生代侵入岩、火山岩和古生代志留系、泥盆系石英砂岩、页岩组成。基岩裂隙水的单井涌水量大多小于100m3/d，水质较好，是分散居民和部分村镇集中供水的良好水源，但是由于单井出水量较小，不易形成有规模的供水水源地。

图5.5-1安徽省地层区划图

1.松散岩类厚度等值线（m）	2.基岩裸露区

图5.5-2	安徽省松散岩类厚度等值线图

### 5.5.4地下水类型、富水特征及补给、径流、排泄条件

浅层地下水：浅层含水层组区内都较发育，主要由第四系全新统、上更新统及部分中更新统组成，含水砂层分选性较好，厚度较大，厚度2.5～28m。岩性以细砂、粉细砂为主；水位埋深2～4m左右，水力性质为潜水～弱承压水。单井涌水量均大于1000m3/d，个别地段达2500m3/d；地下水化学类型为HC03·C1—K·Na型，矿化度600～1040mg/L。超标组份有总硬度、氟化物、Fe、Mn。浅层地下水的主要补给来源是大气降水入渗补给和灌溉回渗补给，此外浅层地下水还接受少量的区域侧向径流补给和河流补给。地下水流向与地面坡向一致，水力坡度平缓，流向自西北向东南。自然蒸发、农灌开采和自来水水厂开采是地下水的主要排泄方式。

深层地下水：与区域水文地质特征一样，深层地下水赋存于第四系的中、下更新统和上第三系含水层组，全区均有发育，地下水具有一定的承压性，现状主要开采深度为400m以浅在含水层；深层地下水主要的含水层位在160～350m之间。深层含水层组累计厚度一般为50—90m。岩性以细砂、粉细砂为主，局部含砾中砂。水位埋深一般4～6m，单井涌水量小于1000m3/d。水化学类型主要有HC03·C1—Na型，HC03·S04·C1—Na型，矿化度均小于2000mg/L。超标组份为溶解性总固体、氟化物。深层地下水主要接受来自上游的侧向径流补给和局部浅层地下水的越流补给，径流方向与浅层地下水大体一致，水力坡度平缓，人工开采是深层地下水的主要排泄方式。

Ⅰ－淮北平原水文地质区Ⅱ－江淮波状平原水文地质区Ⅲ－皖西山地水文地质区Ⅳ－沿江丘陵平原水文地质区Ⅴ－皖南山地水文地质区

图5.5-3	安徽省水文地质分区图

### 5.5.5地下水污染模拟预测

1、预测方案

（1）正常工况

正常工况下，各生产环节按照设计参数运行，地下水可能的污染来源为各污水输送管网、污水处理池、储槽、事故应急池等跑冒滴漏。

拟建工程防渗措施均按照设计要求进行，采取严格的防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施，且措施未发生破坏正常运行情况，污水不会渗入和进入地下，对地下水不会造成污染。

（2）事故工况

事故工况是指：建设项目的工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时的运行状况。拟建项目中，指污水处理池发生渗漏，未采取防渗措施，或者防渗措施发生事故失效，进行两种情况下的预测：一是污染物在运营期和服务期持续渗漏，由于渗漏点较小，未被发现；二是在污染物发生渗漏后100d被发现（从保守角度考虑选择100d，实际时间可能更短），并及时采取措施阻止泄漏。污水处理站属于全场废水集中场所，主要污染因子包括COPD、氨氮、铜等，本次评价选取COD、铜作为废水处理站典型预测因子，可以涵盖整个废水处理单元地下水影响范围和程度，考虑废水处理站处理池连续泄露的情景。此时，污水中的COD和铜离子直接进入地下水按风险最大原则，污染物直接进入潜水含水层。污水处理池或生化池渗漏面积较小，相对于整个研究范围，可以处理为点源连续污染。

2、预测模型

事故工况下，污染物持续泄漏，且满足：污染物的排放对地下水流场没有明显影响，评价区含水层的基本参数变化很小，厂区潜水环境影响预测采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。其解析解为：

式中：x—预测点距污染源强的距离，m；

t—预测时间，d；

C—t时刻x处的污染物浓度，mg/L；

式中：x—预测点距污染源强的距离，m；

t—预测时间，d；

C—t时刻x处的污染物浓度，mg/L；

C0—地下水污染源强浓度，mg/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc（）—余误差函数。

计算参数参考区域同类场地地质勘查数据，所取参数均在经验参数取值范围内，预测参数如下：

（1）渗透系数k

根据场地土层性质，渗透系数K取经验值0.1~0.5m/d，本次K取0.45m/d。

（2）项目区域水力坡度

根据项目所在地水位监测资料，两监测点水位及其直线距离，取水力坡度为1.5‰。

（3）孔隙度

根据地质勘查试验资料，取各层的孔隙比平均值，并根据孔隙比与孔隙度关系取孔隙度n=0.41。

（4）弥散度

弥散度及m指数根据含水层中颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况类比取得的水文地质参数，相关参数类比如表5.5-1。

表5.5-1含水层弥散度类比取值表

| 粒径变化范围（mm） | 均匀度系数 | m指数 | 弥散度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.4-0.7 | 1.55 | 1.09 | 3.96 |
| 0.5-1.5 | 1.85 | 1.1 | 5.78 |
| 1.2 | 1.1 | 1.1 | 8.8 |
| 2-3 | 1.3 | 1.09 | 13 |
| 5-7 | 1.3 | 1.09 | 16.7 |
| 0.5-2 | 2 | 1.08 | 3.11 |
| 0.2-5 | 5 | 1.08 | 8.3 |
| 0.1-10 | 10 | 1.07 | 8.3 |
| 0.05-20 | 20 | 1.07 | 70.7 |

地下水实际流速和弥散系数的确定按下列方法取得：

U＝K×I／n

DL＝aL×Um

其中：U—地下水实际流速，m/d；

K—渗透系数，m/d；

I—水力坡度；

n—孔隙度；

DL—弥散系数，m2/d；

aL—弥散度；

m—指数。

污染物源强以废水处理过程中浓度最大值计，计算参数结果见表5.5-2。

表5.5-2计算参数一览表

| 参数含水层 | 地下水实际流速U（m/d） | 纵向弥散系数DL（m2/d） | 污染源强C0（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | 铜离子 |
| 项目建设区潜水含水层 | 1.69*10-3 | 3.53*10-3 | 500 | 100 |

3、预测结果与评价

事故工况发生100d，1000d，10a，30a，50a对各污染物浓度与渗漏地点下游距离的情况进行预测，在采用上述预测模型及参数的情况下，预测结果详见下表：

表5.5-3污染物COD运移范围预测及评价结果表（单位：mg/L）

| 时间 | 100d | 1000d | 10a | 30a | 50a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 0.5 | 308.6835 | 466.6003 | 466.6003 | 499.5913 | 499.9503 |
| 1 | 146.8994 | 426.8575 | 486.5674 | 499.0822 | 499.8883 |
| 1.5 | 52.38625 | 382.1184 | 477.6581 | 498.4582 | 499.8118 |
| 2 | 13.73886 | 334.1853 | 467.1827 | 497.7037 | 499.7189 |
| 2.5 | 2.617026 | 285.1217 | 455.0997 | 496.802 | 499.6068 |
| 3 | 0.35904 | 237.0179 | 441.4016 | 495.7352 | 499.4729 |
| 3.5 | 0.035273 | 191.7631 | 426.1187 | 494.4848 | 499.3142 |
| 4 | 0.002471 | 150.858 | 409.3198 | 493.0312 | 499.1274 |
| 4.5 | 0.000123 | 115.3009 | 391.1131 | 491.3542 | 498.9089 |
| 5 | 4.35E-06 | 85.5553 | 371.644 | 489.4331 | 498.6547 |
| 5.5 | 0 | 61.5944 | 351.0921 | 487.2466 | 498.3605 |
| 6 | 0 | 43.00127 | 329.6662 | 484.7736 | 498.0217 |
| 6.5 | 0 | 29.09801 | 307.5985 | 481.9928 | 497.6335 |
| 7 | 0 | 19.07699 | 285.1371 | 478.8834 | 497.1903 |
| 7.5 | 0 | 12.11339 | 262.5382 | 475.425 | 496.6865 |
| 8 | 0 | 7.44724 | 240.0578 | 471.5983 | 496.1162 |
| 8.5 | 0 | 4.431789 | 217.9442 | 467.3851 | 495.4728 |
| 9 | 0 | 2.552184 | 196.43 | 462.7685 | 494.7496 |
| 9.5 | 0 | 1.422005 | 175.7257 | 457.7335 | 493.9394 |
| 10 | 0 | 0.766416 | 156.0146 | 452.2673 | 493.0349 |
| 11 | 0 | 0.201385 | 120.1443 | 440.0013 | 490.9115 |
| 12 | 0 | 0.046249 | 89.6199 | 425.9189 | 488.314 |
| 13 | 0 | 0.009274 | 64.7012 | 410.0176 | 485.1734 |
| 14 | 0 | 0.001623 | 45.17727 | 392.3499 | 481.4183 |
| 15 | 0 | 0.000248 | 30.49053 | 373.026 | 476.9766 |
| 16 | 0 | 3.29E-05 | 19.88023 | 352.2131 | 471.7772 |
| 17 | 0 | 0 | 12.51683 | 330.1324 | 465.7521 |
| 18 | 0 | 0 | 7.60704 | 307.052 | 458.8389 |
| 19 | 0 | 0 | 4.46105 | 283.2775 | 450.9829 |
| 20 | 0 | 0 | 2.52371 | 259.1399 | 442.1398 |
| 21 | 0 | 0 | 1.376909 | 234.982 | 432.2779 |
| 22 | 0 | 0 | 0.724333 | 211.144 | 421.3802 |
| 23 | 0 | 0 | 0.367328 | 187.9503 | 409.4466 |
| 24 | 0 | 0 | 0.179546 | 165.6965 | 396.4949 |
| 25 | 0 | 0 | 0.084574 | 144.6385 | 382.5622 |
| 26 | 0 | 0 | 0.038387 | 124.985 | 367.7048 |
| 27 | 0 | 0 | 0.016786 | 106.8923 | 351.9985 |
| 28 | 0 | 0 | 0.007071 | 90.46225 | 335.5371 |
| 29 | 0 | 0 | 0.002869 | 75.74365 | 318.4314 |
| 30 | 0 | 0 | 0.001157 | 62.73555 | 300.8064 |
| 35 | 0 | 0 | 6.01E-06 | 20.68502 | 209.9147 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 5.11093 | 127.577 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0.95963 | 66.5767 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0.129474 | 30.05104 |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0.01586 | 11.22785 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0.000592 | 3.546685 |
| 65 | 0 | 0 | 0 | 3.1E-05 | 0.654858 |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.140327 |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025051 |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003719 |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000458 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 |  |  | 0 |  |  |

表5.5-4  污染物铜离子运移范围预测及评价结果表（单位：mg/L）

| 时间 | 100d | 1000d | 10a | 30a | 50a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 0.5 | 61.7367 | 93.32006 | 93.32006 | 99.91826 | 99.99006 |
| 1 | 29.37988 | 85.3715 | 97.31348 | 99.81644 | 99.97766 |
| 1.5 | 10.47725 | 76.42368 | 95.53162 | 99.69164 | 99.96236 |
| 2 | 2.747772 | 66.83706 | 93.43654 | 99.54074 | 99.94378 |
| 2.5 | 0.5234052 | 57.02434 | 91.01994 | 99.3604 | 99.92136 |
| 3 | 0.071808 | 47.40358 | 88.28032 | 99.14704 | 99.89458 |
| 3.5 | 0.0070546 | 38.35262 | 85.22374 | 98.89696 | 99.86284 |
| 4 | 0.0004942 | 30.1716 | 81.86396 | 98.60624 | 99.82548 |
| 4.5 | 0.0000246 | 23.06018 | 78.22262 | 98.27084 | 99.78178 |
| 5 | 0.00000087 | 17.11106 | 74.3288 | 97.88662 | 99.73094 |
| 5.5 | 0 | 12.31888 | 70.21842 | 97.44932 | 99.6721 |
| 6 | 0 | 8.600254 | 65.93324 | 96.95472 | 99.60434 |
| 6.5 | 0 | 5.819602 | 61.5197 | 96.39856 | 99.5267 |
| 7 | 0 | 3.815398 | 57.02742 | 95.77668 | 99.43806 |
| 7.5 | 0 | 2.422678 | 52.50764 | 95.085 | 99.3373 |
| 8 | 0 | 1.489448 | 48.01156 | 94.31966 | 99.22324 |
| 8.5 | 0 | 0.8863578 | 43.58884 | 93.47702 | 99.09456 |
| 9 | 0 | 0.5104368 | 39.286 | 92.5537 | 98.94992 |
| 9.5 | 0 | 0.284401 | 35.14514 | 91.5467 | 98.78788 |
| 10 | 0 | 0.1532832 | 31.20292 | 90.45346 | 98.60698 |
| 11 | 0 | 0.040277 | 24.02886 | 88.00026 | 98.1823 |
| 12 | 0 | 0.0092498 | 17.92398 | 85.18378 | 97.6628 |
| 13 | 0 | 0.0018548 | 12.94024 | 82.00352 | 97.03468 |
| 14 | 0 | 0.0003246 | 9.035454 | 78.46998 | 96.28366 |
| 15 | 0 | 0.0000496 | 6.098106 | 74.6052 | 95.39532 |
| 16 | 0 | 0.00000658 | 3.976046 | 70.44262 | 94.35544 |
| 17 | 0 | 0 | 2.503366 | 66.02648 | 93.15042 |
| 18 | 0 | 0 | 1.521408 | 61.4104 | 91.76778 |
| 19 | 0 | 0 | 0.89221 | 56.6555 | 90.19658 |
| 20 | 0 | 0 | 0.504742 | 51.82798 | 88.42796 |
| 21 | 0 | 0 | 0.2753818 | 46.9964 | 86.45558 |
| 22 | 0 | 0 | 0.1448666 | 42.2288 | 84.27604 |
| 23 | 0 | 0 | 0.0734656 | 37.59006 | 81.88932 |
| 24 | 0 | 0 | 0.0359092 | 33.1393 | 79.29898 |
| 25 | 0 | 0 | 0.0169148 | 28.9277 | 76.51244 |
| 26 | 0 | 0 | 0.0076774 | 24.997 | 73.54096 |
| 27 | 0 | 0 | 0.0033572 | 21.37846 | 70.3997 |
| 28 | 0 | 0 | 0.0014142 | 18.09245 | 67.10742 |
| 29 | 0 | 0 | 0.0005738 | 15.14873 | 63.68628 |
| 30 | 0 | 0 | 0.0002314 | 12.54711 | 60.16128 |
| 35 | 0 | 0 | 0.000001202 | 4.137004 | 41.98294 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 1.022186 | 25.5154 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0.191926 | 13.31534 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0.0258948 | 6.010208 |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0.003172 | 2.24557 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0.0001184 | 0.709337 |
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0.0000062 | 0.1309716 |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0280654 |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050102 |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007438 |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000916 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

正常工况下，污染物无超标范围，拟建项目正常工况对地下水无影响。在事故工况下（污水管网泄漏），污染物发生迁移，扩散范围逐渐增大，由上表可知，污染物的最大浓度出现在排放泄漏点附近，影响范围内污染物浓度随时间增长而增大。根据模型预测影响范围为：100d后，最大运移距离为5m，1000d后，最大运移距离为15m，10年后，最大运移距离为30m，30年后，最大运移距离为60m，50年后，最大运移距离60m左右。根据《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)，事故工况长期运行会对地下水造成较大影响。考虑到地下水环境监测及保护措施，不可能在极端事故工况下运行50年。发生事故工况，监测点监测信息会在较短时间内有响应，及时启动应急预案，进行污染物迁移的控制和修复，可以有效控制污染物的迁移。

4、防治措施

本项目生产涉及到的废水、废液往往随着各个生产环节的跑冒滴漏进入地下，对地下水环境带来危胁，因此必须采取严格的分区防渗措施，见图5.5-4。对于拟建项目而言，要求采取下述防渗措施：

（1）在处理或储存化学品的所有区域铺设不渗漏的地基（混凝土），以确保物料的冒溢能被有效回收，从而防止环境污染；电镀车间采取三层防渗措施：即在底层铺10cm厚的三合土压实，其上铺沥青，最上一层铺设大理石。

（2）厂区内排水管道和污水处理站排水管道均采用耐腐蚀管材，各槽子底部和侧面以及污水处理设施要进行防腐、防渗处理，槽子和废水处理区采用涂饰防腐层（如沥青），其它构筑物可采用硬塑板材。

（3）固液废弃物在厂内暂时存放期间，如属有毒有害物质，应用桶包装后存放，存放场地采取严格的防渗防流失措施，以免对地表水和地下水造成污染；

（4）厂区道路及工作地面必须硬化，如铺砖并用水泥抹面。

（5）加强生产过程跑冒滴漏的防治措施。电镀工序所用的电镀槽，相连的槽与槽之间以塑料件外部连接，在子槽中间以防腐橡胶垫对锁连接，使槽液因喷溅而溢出的机会降低。电镀槽与清洗槽之间、酸洗槽与清洗槽之间以及钝化槽与清洗槽之间均应设搭板，以减少电镀液的损失及防止废水下渗。

（6）管道采用无缝管，管道外层涂上防腐材料然后再用聚合材料封包。在管道铺设完成后要进行高压防漏试验，在输送过程中要进行定期检查，以确保输送的安全性。

在以上防治措施后，可有效防止化学原料下渗，也可防止事故时因物料泄漏等下渗，因此，建设单位在采取评价所提出各种治理措施后，项目建设将不对地下水产生明显影响。

## 5.6土壤环境影响分析

### 5.6.1环境影响识别

1、项目类别

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附表A.1，本项目属于“制造业设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造有电镀工艺”，项目类别为I类。

2、土壤污染影响识别

土壤是复杂的三相共存体系，其污染物质主要通过被污染大气的沉降、工业废水的漫流和入渗、以及固体废物通过大气迁移、扩散、沉降或降水淋溶、地表径流等而进入土壤环境。根据土壤污染物的来源不同，可将土壤污染影响型分为大气沉降型、地面漫流型及垂直入渗型。

本技改项目的废水分为电镀含铜废水废液，含铜废水经厂区自建污水处理站处理达标后回用于镀件清洗。若污水预处理装置防渗措施不当，废水发生泄漏，可能会通过垂直入渗的形式渗入土壤。

因此，项目运营期，该项目主要土壤影响类型为垂直入渗型。

表5.6-1 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |
| --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 运营期 |  |  | √ |  |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√” |

### 5.6.2现状调查与评价

1、评价范围

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018），土壤预测评价范围与现状评价一致，为项目占地范围周边1000m范围。

2、敏感目标

根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》（HJ964-2018），本项目土壤保护目标主要为项目周边居民点，具体见表5.6-2。

表5.6-2  土壤环境敏感目标一览表

| 名称 | 坐标 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 淮南市九龙岗镇政府 | 116.550034185 | 33.631140682 | S | 700 |
| 顺发·泽润园1期 | 166.550549169 | 33.663566038 | SW | 340 |
| 顺发·泽润园2期 | 116.557758947 | 33.628651592 | SW | 620 |
| 化机生活区 | 116.559561391 | 33.633028957 | W | 53 |

3、情景设置

（1）正常工况

正常状况下，生产区、废水处理区等各个设施均按照建设规范要求进行防渗处理，原料、物料及污水输送管线也是必须经过防腐防渗处理。根据企业运行管理经验，在采取源头和分区防控措施的基础上，正常状况下不应有它物料暴露而发生渗漏至地下的情景发生。因此，本次土壤污染预测情景主要针对非正常状况进行设定。

（2）非正常工况

非正常工况下，拟建工程发生事故泄漏，假设以污水处理区废水储罐防渗破损，废水污染土壤为例进行土壤环境影响预测，概化为连续点源情景。

4、预测评价因子

废水中主要污染因子为COD、SS、铜等污染物，以废水污染物质浓度与其《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值的比值进行排序，筛选出预测因子为铜。

5.6.3土壤环境影响预测与评价

1、预测方法

本项目土壤环境影响预测采用导则推荐的一维非饱和溶质运移模型，具体公式如下：

（1）一维非饱和溶质垂向运移控制方程：

式中：c—污染物介质中的浓度，mg/L；

D—弥散系数，m2/d；

q—渗流速度，m/d；

z—沿轴的距离，m；

t—时间变量，d；

θ—土壤含水率，%。

（2）初始条件

第一类Dirichlet边界条件：

①连续点源：

②非连续点源

第二类Neumann零梯度边界条件：

2、预测结果

本次预测参数选取：弥散系数D取值为1.8×10-2m2/d；渗流速率q为3*10-5cm/s，土壤含水率取25%。

表5.6-3土壤环境影响预测结果

| Z(m)\C(mg/L)/t(d) | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 45 | 60 | 80 | 100 | 365 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 0.023 | 0.061 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.065 | 0.066 | 0.066 | 0.067 | 0.084 |
| 0.2 | 0.007 | 0.054 | 0.062 | 0.063 | 0.063 | 0.065 | 0.066 | 0.066 | 0.067 | 0.083 |
| 0.3 | 0.001 | 0.043 | 0.057 | 0.061 | 0.062 | 0.065 | 0.065 | 0.066 | 0.066 | 0.082 |
| 0.4 | 0 | 0.002 | 0.018 | 0.032 | 0.041 | 0.058 | 0.061 | 0.063 | 0.064 | 0.081 |
| 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.03 | 0.04 | 0.046 | 0.08 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.003 | 0.011 | 0.018 | 0.077 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.008 | 0.012 | 0.07 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.006 | 0.008 | 0.061 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.005 | 0.047 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.031 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |

由上表可知，在废水处理区发生泄漏，防渗措施失效的情况下，废水中污染物直接渗入土壤，考虑该污染物以点源的形式垂直入渗土壤，60d时可影响到3m内的土壤，365d时可能影响到5米的土壤，随之时间的推移，影响深度逐渐加深。

本项目废水处理区严格按照土壤和地下水保护措施进行防渗，保证废水处理等区域无泄漏，在各项防渗措施完好的情况下，可保证废水对厂区内土壤环境的影响可控。

4、土壤环境影响评价自查表

表5.6-4土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 污染影响型√生态影响型□；两种兼有□ |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地√；农用地□；未利用地□ | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （12.2）hm2 |  |
|  | 敏感目标信息 | 详见表2.4.2-1 |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗√；地下水位□；其他（） |  |
|  | 全部污染物 | 铅、镉、汞、砷、镍、铬（六价）、铜、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、二氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-c，d]芘、萘 |  |
|  | 特征因子 | 铅、镉、汞、砷、镍、铬（六价）、铜 |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类√；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |
|  | 敏感程度 | 敏感√；较敏感□；不敏感□ |  |
| 评价工作等级 | 一级√；二级□；三级□ |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）□；b）□；c）□；d）□ |  |
|  | 理化特性 | 见4.2.5 | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 2 | 4 | 0~0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | 5 | 0 | 0~0.5m/0.5~1.5m/1.5~3m |  |
|  | 现状监测因子 | 铅、镉、汞、砷、镍、铬（六价）、铜、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、二氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-c，d]芘、萘、二噁英 |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 同上 |  |
|  | 评价标准 | GB15618√；GB36600□；表D.1□；表D.2□；其他（） |  |
|  | 现状评价结论 | 项目所在地各指标均小于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值标准，说明目前区域土壤环境质量现状总体良好。 |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 铜 |  |
|  | 预测方法 | 附录E√；附录F□；其他（） |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（较小） 影响程度（较小） |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）√；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障þ；源头控制þ；过程防控þ；其他（） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | 2 | 汞、铊、镉、砷、铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍 | 3年1次 |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |
| 评价结论 | 废水处理区严格按照土壤和地下水保护措施进行防渗，保证废水处理等区域无泄漏，在各项防渗措施完好的情况下，可保证废水对厂区内土壤环境的影响可控 |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |

## 5.7环境风险分析

环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本项目所用原辅材料部分为具有一定毒性或可燃性的物料，具有一定的潜在危害性。在突发性的事故状态下，如果不采取有效措施，一旦释放出来，将对环境造成不利影响。为全面落实《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）的要求，查找建设项目存在的环境风险隐患，使得企业在生产正常运转的基础上，确保厂界外的环境质量，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和生命安全。

本次环境风险评价将把事故引起厂界外环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价重点。通过分析本项目中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、危害程度，保护环境之目的。

### 5.7.1评价依据

1、风险调查

项目生产过程中，涉及的主要有毒有害物料为盐酸、铬酸和含铜废水。

2、环境风险潜势初判

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为存在多种危险物质时，按照下列公式计算危险物质数量与临界量比值（Q）。

式中：q1、q2、qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2、Qn——各危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据风险评价导则附录B和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A中进行风险物质识别，本项目涉及的风险物质包括盐酸、铬酸和含铜废水。

表5.7-1  重大危险源辨识一览表

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 厂内最大量（t） | 临界量（t） | Qn值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸（37%） | 7647-01-0 | 0.05 | 7.5 | 0.0067 |
| 2 | 铬酸 | 7738-94-5 | 0.025 | 0.25 | 0.1 |
| 3 | 铜离子 | / | 0.021 | 0.25 | 0.1 |
| 项目Q值 | 0.2067 |

本项目的Q值小于1，环境风险潜势为I。

3、评价等级

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表5.7-2 环境风险评价工作等级

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

根据判定结果，本项目环境风险评价等级为简单分析。

### 5.7.2环境敏感目标概况

根据对建设项目所在厂址周边环境现状的踏勘，本项目主要环境保护目标详见表5.7-3及附图。

表5.7-3   大气环境风险敏感目标一览表

| 名称 | 坐标/m | 保护对象 | 保护内容规模 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 1 | 九龙新村 | 116.547115941 | 33.630024883 | 居民 | 1500户约480人 | SE | 1480 |
| 2 | 淮南市九龙岗镇政府 | 116.550034185 | 33.631140682 | 政府机构 | 约150人 | S | 700 |
| 3 | 顺发·泽润园1期 | 166.550549169 | 33.663566038 | 居民 | 1000户约3200人 | SW | 340 |
| 4 | 顺发·泽润园2期 | 116.557758947 | 33.628651592 | 居民 | 1200户约3600人 | SW | 620 |
| 5 | 化机生活区 | 116.559561391 | 33.633028957 | 居民 | 55户约176人 | W | 53 |
| 6 | 九龙岗第二小学 | 116.559389730 | 33.604533168 | 学校 | 约350人 | SE | 1010 |
| 7 | 安徽理工大学附属肿瘤医院 | 116.559475560 | 33.593632671 | 医院 | 约450人 | SE | 1240 |
| 8 | 夏菜村 | 116.563337941 | 33.592001888 | 居民 | 90户约288人 | SE | 1300 |
| 9 | 吴大郢 | 117.115463725 | 32.624318800 | 居民 | 约120户450人 | E | 3150 |
| 10 | 淮南实验中学大通校区 | 116.548746724 | 33.601958248 | 学校 | 约600人 | NW | 1650 |

### 5.7.3风险识别

环境风险因素识别对象包括生产设施、所涉及物质、受影响的环境要素和环境保护目标，其中生产设施风险因素识别包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、辅助生产设施及环境保护设施等；物质风险因素识别包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品、“三废”污染物、火灾和爆炸等伴生/次生的危险物质。

根据本项目生产特点，确定风险识别范围如下：

生产设施风险识别范围：本项目生产设施产生重大事故的装置主要有废水处理装置等。

物质风险识别范围：主要有盐酸、铬酸和含铜废水。

风险类型：废水处理设施失效。

废水处理工程若发生故障，可能会造成污染物质未经处理通过地面渗漏，导致地下水污染，有泄漏中毒的潜在风险。

### 5.7.4环境风险简单分析内容

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018），简单分析需要填写建设项目环境分析简单分析内容表，具体如下：

表5.7-4  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 无氰碱性镀铜项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 淮南市大通区工业园8号淮南市益民机械设备制造有限公司内 |
| 地理坐标 | 东经117.082588°、北纬32.624022° |
| 主要危险物质及分布 | 项目涉及的风险物质主要有盐酸、铬酸和含铜废水等；位于厂房和污水处理车间，主要风险类型为危险物质发生火灾、泄漏、爆炸事故。另外还有危废暂存库内的危险废物； |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | (1)地表水风险分析 本项目盐酸、铬酸和含铜废水等发生泄漏，若进入地表水体，将严重污染地表水水质。 (2)大气环境风险分析 项目盐酸、铬酸和含铜废水等泄露，物料中废气进入大气环境，对周围环境空气和生态环境产生严重的污染: (3）地下水环境风险分析 项目盐酸、铬酸和含铜废水等发生泄露，若进入土壤渗漏，污染物进入地层包气带，随着大气降水下渗进入地下含水层，形成一个污团从上向下扩散，对区域地下水环境造成污染。 (4)危险废物贮存和转运过程中产生的环境风险 本项目产生的危险固废含有部分有毒有害物质，如不加强管理、随意丢弃,或者转运过程中出现泄漏，流散到人们生活环境中，就会污染大气、水源、土地，严重危害人们的身体健康。所以应加强本项目危废的暂存与转运的管理。 |
| 风险防范措施要求 | ①贮运工程风险防范措施：原料不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内；远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放；搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒；划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求，严禁未安装灭火装置的车辆出入生产装置区。 ②废水处理设施事故排放防范措施：若废水处理系统出现故障，不能正常运行，可能会造成地表水及地下水污染。环评要求对废水处理系统进行专项检查、定期检查，及时维修或更换老化的设备及部件，消除隐患，防止事故发生：加强管理，对废水处理系统操作员工进行环保教育和职业技能培训，做到安全正常生产：发生废水事故性排放时，废水用桶收集，放入厂区危废暂存房内暂存，并对出现故障的废水处理系统进行维修，直至可以正常运行后才能恢复使用。 ③废气事故排放防范措施：加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行；配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制；设置有备用电源和备用处理设备。 ④在危废库设置环形收集沟，并进行地面防渗；危废库内液体物质发生泄露沟，引流入环形沟收集。 |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 该项目环境风险潜势为I。根据评价工作等级划分，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。通过原料分类堆放、划定防火分区及地面防渗等措施后，可有效防范环境风险事故的发生。 |

# 6污染防治措施及可行性分析

## 6.1废气污染防治措施分析

本项目为无氰碱性镀铜项目，新增的镀铜工序不新增废气污染物，充分利用现有项目环保设施，投资经济合理，不会降低项目区大气功能级别。

项目各生产线均布置在厂房内，生产过程中产生的废气均进行了集中收集处理，各车间安装了车间通排风系统，电镀工序全封闭，减少无组织废气排放，确保厂界达标。

## 6.2废水污染防治措施分析

### 6.2.1拟采取的治理措施简述

本项目含铬废水经还原、沉淀，与镀铜废水、清洗废水、初期雨水一起经厂区自建污水处理设施处理后回用于镀件清洗工序。电镀车间水污染物排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2新建企业水污染物排放限值；厂区污水处理站出水执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2新建企业水污染物排放限值和《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤标准后回用于镀件清洗工序，不对外排放。生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中城市绿化标准要求后用于厂区绿化，不对外排放。

1、含铬废水处理工艺

根据工程分析，含铬废水量为2.8m3/d，含铬废水设计处理能力为3m3/d。废水经化学反应固液分离、沉淀后的上清液经机械过滤器除去废水中的细小颗粒、及悬浮物、过滤后进入综合废水收集池、过滤器工作一定时间应对其反冲洗。整套设备由仪表控制自动加药。主要流程如下：

图6.2-1含铬废水处理流程图

2、综合废水处理工艺

目前现有工程废水设计处理能力为6m3/d，现有工程废水4.82m3/d。本项目新增废水量为0.7m3/d，综合废水经调整pH、除去悬浮物及杂质后进入回用处理系统处理回用；综合废水到一定液位由提升泵送人反应槽，同时根据pH仪表的设定自动加入酸碱。pH仪表设定为9.5，调整pH值后的废水流入絮凝槽自动加入助凝剂、混凝剂，出水流入沉淀塔进行固液分离。沉淀塔上清液经过滤后回调pH7.5进入回用处理系统回用处理。沉淀塔污泥、压滤外运。其流程如下：

图6.2-2综合废水处理流程图

3、废水回用处理系统

现有工程回用处理系统设计处理能力为6m3/d，目前废水量为4.82m3/d，本项目新增废水量为0.7m3/d。处理后的综合废水经过集成膜过滤浓缩处理，反渗透膜的渗透液回用于生产线镀件清洗工序。膜浓缩液经蒸发器蒸发处理。其流程如下：

图6.2-3  废水回用处理系统工艺流程图

本工程产生的污泥是重金属污泥，以及反渗透膜的浓缩液，需要加强管理和妥善处置。脱水后的污泥和反渗透膜的蒸发废液蒸发处理。

4、废液蒸发系统

本工程采用电加热蒸汽发生器对反渗透膜的浓缩液进行蒸发处理，以减少危险废物的产生量。电加热蒸汽发生器主要由供水系统、自控系统、炉胆与加热系统及安全保护系统等组成。通过电加热使浓缩液中的水分进行蒸发，达到污染物减量化处理目的。

### 6.2.2设计去除效率

根据设计方案，项目污水处理站不同构筑物中主要污染物的设计去除效率汇总见6.2-1。

表6.2-1各构筑物处理效率

| 工艺单元 | 项目 | pH | COD | SS | 石油类 | 六价铬 | 总铬 | 总铜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） | （mg/L） |
| 含铬废水 | 5 | 500 | 200 | / | 30 | 100 | / |
| 还原、沉淀、过滤 | 进水 | 5 | 500 | 200 | / | 30 | 100 | / |
|  | 出水 | 5 | 350 | 100 | / | 1.5 | 5 | / |
|  | 去除率（%） | / | 30 | 50 | / | 95 | 95 | / |
| 综合废水 | 5 | 328.4 | 162.6 | 4.2 | 0.9 | 2.9 | 0.18 |
| 综合废水处理系统（沉淀、过滤） | 进水 | 5 | 328.4 | 162.6 | 3.4 | 0.9 | 2.9 | 0.18 |
|  | 出水 | 7~9 | 229.9 | 65.0 | / | 0.2 | 0.6 | 0.036 |
|  | 去除率（%） | / | 30 | 60 | 20 | 80 | 80 | 80 |
| 处理后的综合废水 | 7~9 | 229.9 | 65.0 | 3.4 | 0.2 | 0.6 | 0.036 |
| 回用处理系统（过滤、反渗透） | 进水 | 7~9 | 229.9 | 65.0 | 3.4 | 0.2 | 0.6 | 0.036 |
|  | 出水 | 7~9 | 46.0 | 26 | 2.7 | 0.02 | 0.06 | 0.004 |
|  | 去除率（%） | / | 80 | 60 | 20 | 90 | 90 | 90 |
| 《电镀污染物排放标准》GB21900-2008（车间或生产设施废水排放口） | / | / | / | / | 0.2 | 1.0 | 0.5 |

### 6.2.3回用可行性分析

根据设计方案，本项目废水经处理后，厂区污水处理站出水执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2新建企业水污染物排放限值和《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤标准后回用于镀件清洗工序。根据上述分析，污水处理站设计出水中COD、NH3-N、石油类、六价铬、总铬、铜等的排放浓度，满足回用水的限值要求。

因此，本评价认为，项目废水经过处理后可以实现厂内回用，不外排。

## 6.3噪声防治措施分析

（1）从声源上降噪

根据本项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，优先选用低噪声设备，从而从声源上降低设备本身的噪声。

（2）从传播途径上降噪

加工车间减少四周墙壁门窗数量并采用隔声门窗。隔声门门体空腔内填充离心玻璃棉，门四周安装双重特殊弹性密封垫和压紧装置；隔声窗采用双层隔声玻璃，玻璃四周也安装双重特殊弹性密封垫和压紧装置。墙体采用240mm厚的砖墙。采取以上隔声措施的降噪效果约20dB（A）。

（3）合理布局采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，尽量将高噪声源远离噪声敏感区域或厂界。

（4）加强绿化：在车间、厂区周围建设一定高度的隔声屏障，如围墙，减少对车间外或厂区外声环境的影响，种植一定宽度的乔木、灌木林，亦有利于减少噪声污染。

对各类噪声源采取上述噪声防治措施后，可降低噪声源强15dB（A）以上，使厂界达标，能满足环境保护的要求。

## 6.4固体废弃物处置措施分析

### 6.4.1固废产生情况和处理措施

本项目产生的固体废物主要包括化学品包装容器，电镀工序产生的废槽液、槽渣，废水处理污泥和蒸发废液等。

包装桶（袋）等包装材料，根据环保部《关于重新用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的废弃包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》，材料环函【2014】126号（用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器不属于固体废物，也不属于危险废物），废包装材料由供应商回收，厂区内按照危险废物对其进行贮存。

电镀工序产生的废槽液、槽渣，废水处理产生的污泥和蒸发废液，均属于危险废物，分类收集厂区暂存，委托有资质的危险废物处置公司处理。

本项目一般固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求进行设计、建造和管理，地面采用硬化处理防渗漏。

厂区内建设一座规范的危废临时贮存场所，位于厂区污水处理车间内西北角，做防渗防腐处理，建筑面积为50m2。危险废物均由专门的容器收集，标明名称及主要成分；然后存放在危废临时贮存场所内；贮存场所周围设置围墙和防护栅栏；地面硬化处理；危废库安装通风装置，危废临时贮存符合《建设项目危险废物环境影响评价指南》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。

### 6.4.2固体废物暂存场所的污染防治措施

危险废物收集、暂存、运输污染防治措施分析：按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份并标注说明，以方便委托处理单位处理；应根据危险废物的性质和形态分类收集，采用符合标准要求的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，实施危险废物转移联单制度，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。

现有危险废物主要有废槽液、槽渣、含油废密封件、含盐酸的废棉纱、废水处理污泥和蒸发废液等，年产生量约为22.7吨。项目危废库现有建筑面积50m2，位于废水处理间西北角，最大存储量约10t。危险废物约三个月周转一次，本次建设项目新增危险废物产生量约6.25t/a，因此，现有危废库可以满足本项目危废贮存的需要。

危险废物暂存间的地面高于厂房的基准地面，能够确保雨水无法进入，渗漏液也不会外溢进入环境，地面与裙角用防渗材料建造，能够做到防风、防雨、防晒、防渗，有集排水设施，并按要求设置标志，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及消防要求。

日常管理中，企业须做好危险废物的申报登记，建立台帐管理制度，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库时间、存放位置、废物出库日期及接受单位名称。同时在危险废物转运的时候必须报请当地环保局批准，同时填写危险废物转运单。企业须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。收集、贮存危险废物须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。

危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。本项目危险废物委托有资质的单位进行运输。

综上，只要企业严格进行分类收集，以“减量化、资源化、无害化”为原则，按规定进行合理处置，本项目的固体废物对周围环境产生的影响较小。

（1）地面应按本评价要求采取防腐、防渗措施；

（2）设置事故池，对事故状态下泄露的液体进行收集；

（3）设置明显的标识并加强管理；

（4）同时分类存放，液体、固体、不同类别的设置不同的标签。

（5）禁止将危险废物混入废危险废物中收集、暂存、转移、处置，收集、贮存、转移危险废物时，严格按照危险废物特性分类进行，防止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容且未经安全性处置的危险废物。

（6）各车间对危险废物暂时贮存场所要加强管理，定期巡检，确保危险废物不扩散、不渗漏、不丢失等。

## 6.5地下水环境防治措施分析

根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则地下水环境》的要求，本项目的污染防治措施从以下方面考虑：

### 6.5.1防治原则

为了防止项目潜在土壤和地下水污染源在非正常排放情况下污染土壤和地下水，评价建设按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。

### 6.5.2防治措施

为了确保项目的生产运行不会对周围地下水产生污染，根据上述地下水溶质运移预测及评价，建设单位应对厂区实施防渗措施并设置长期观测井，同时做好应急预案。

### 6.5.3分区防渗

1、区域划分

根据规定，将本项目各区域划分为不同防渗等级的区域。详见图5.5-4厂区分区防渗图。

污染区地面防渗方案设计根据不同分区分别参照下列标准和规范：

重点防渗区：防渗层需满足等效粘土防水层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）中对防渗层的要求为“人工合成材料衬层可以采用高密度聚乙烯（HDPE），其渗透系数不大于10-12cm/s，厚度不小于1.5mm。”本项目重点防渗区防渗层需满足等效粘土防水层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s的要求。

一般防渗区：防渗层需满足等效粘土防水层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照《生活垃圾填埋场控制标准》（GB16889-2008）中对防渗层的要求：“如果天然基础层饱和渗透系数不小于1.0×10-5cm/s，或者天然基础层厚度小于2m，应采用双层人工合成材料防渗衬层。下层人工合成材料防衬层下应具有厚度不小于0.75m，且其被压实后的饱和渗透系数小于1.0×10-7cm/s的天然粘土衬层，或具有同等以上隔水效力的其他材料衬层；两层人工合成材料衬层之间应布设导水层及渗漏检测层。人工合成材料防渗衬层应采用满足CJ/T234中规定技术要求的高密度聚乙烯或者其他具有同等效力的人工合成材料”。

简单防渗区：做一般地面硬化处理。

鉴于项目以租赁车间方式进行生产运营，车间内部以生产线为主，设计辅助区域较小，在车间内部可能涉及污染地下水的区域占整个车间的面积较大，评价要求将电镀车间、污水处理站全部区域进行重点防渗。

表6.5-1本项目防渗区划分区域

| 防渗级别 | 工作区 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗 | 电镀车间 | 重点防渗区，设防渗检漏系统；等效粘土防渗层≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 污水处理池、生产废水管道 |  |
|  | 危险废物临时贮存库 |  |
|  | 事故池、初期雨水池 |  |
| 一般防渗 | 加工车间、维修车间和抛光车间 | 一般防渗区，设防渗检漏系统；等效粘土防渗层≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
| 简单防渗 | 办公楼、门卫、厂区道路 | 做一般地面硬化处理 |

2、防渗要求

根据国家相关标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用下列不同的防渗措施，在具体设计中应根据实际情况在满足防渗标准的前提下作必要调整。

（1）污水的防渗：可采用防渗钢筋混凝土浇筑池体，池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s）。

（2）生产装置区的防渗，可铺设2mm厚的单层HDPE膜（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s），砂石透水层，防渗钢筋钢纤维混凝土面层（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s）。

（3）危险固废堆场的防渗：防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）、或2毫米厚高密度聚乙烯、或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-7cm/s；衬里放在一个基础或底座上，并且衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。

3、防渗工程施工及质量检验

防渗工程采用的材料应按设计要求和本规范的规定选用，并应符合国家现行标准的规定；进场材料应有质量合格证明书、规格、型号及性能检测报告，对重要材料应有复验报告。

防渗工程施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制度。防渗工程施工项目应有施工组织设计和施工技术方案，并经审查批准。

防渗工程施工质量检验应与施工同步进行，质检合格并报监理验收合格后，方可进行下道工序。

防渗工程施工完成后，在隐蔽之前，应对整个防渗层进行全面的渗漏检测，并确认合格。

### 6.5.4地下水污染监控与应急措施

为了及时准确地掌握厂址周围地下水环境污染控制状况，拟建立地下水监控体系，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。

通过地下水监测井监测数据及反馈启动应急处置方案，及时发现地下水污染事故及其影响范围和程度，为启动地下水应急措施提供信息保障。

依据厂区水文地质条件，企业应定期对防渗层进行维护，防止管线及地面出现裂缝，造成污染物通过包气带进入地下水。同时根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610－2016）地下水环境监测与管理中跟踪监测点的相关要求，本项目需要设置跟踪监测点位1个，具体见表6.5-2。

根据《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）的要求，在厂区按照地下水的流向布设地下水监测井。布设原则如下：

①重点污染区加密监测原则；

②浅层地下水监测为主，兼顾深层孔隙水监测原则；

③重点污染区上、下游同步对比监测原则。

地下水监测井布设方案如下：在建设项目场地下游100m布设1个跟踪监测井，监测潜水含水层水质状况，监测项目主要包括pH、耗氧量、氯化物、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、氟化物、六价铬、铁、铜、锌、镉、砷、铅等指标。监测频次为每季度一次。

表6.5-2厂址区地下水监测井点布设一览表

| 编号 | 位置 | 方位及距离 | 经纬度 | 监测项目 | 作用 | 井深及监测层位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区地下水流向下游100m（化机生活区） | 厂区西北，下游方向 | N117.080847089，E32.624618204 | pH、耗氧量、氯化物、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、氟化物、六价铬、铁、铜、锌、镉、砷、铅等 | 监测整个厂区地下水水质动态 | 监测井最终成孔孔径不小于110mm，孔深8~12m，监测层位为松散岩类孔隙水 |

项目针对地下水保护设置了监测井，一旦各工作区的防渗系统发生破裂，在及时核实监测井监测数据的基础上，将已污染的地下水及时抽走送往废水处理站处理并回用于生产系统，以利于地下水的保护和检测。

## 6.6土壤环境防治措施

本项目土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控和跟踪监控”相结合的原则，从污染物的产生、入渗和扩散等方面进行控制，具体控制措施如下：

### 6.6.1源头控制措施

本工程对产生的废水进行合理的治理和综合利用，使用先进工艺，良好的管道、设备和污水储存设施，尽可能从源头上减少污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将环境风险事故降到最低；管线铺设尽量采用“可视为”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于地埋管道泄漏而可能造成的土壤污染。

### 6.6.2过程防控措施

1、厂区内应加大绿化措施，种植具有较强吸附能力的植物为主；

2、根据地形特点，优化地面布局，以防止土壤环境污染；

3、严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、仓库、污水储存和处理构筑物采取相应防腐、防渗措施，防止废水渗漏到地下污染土壤。

4、堆放各种化工原辅料的化学品仓库等，危险废物暂存间要按照国家相关规范要求，采取严格的防泄漏、防溢流、防腐蚀、防雨淋等措施，严防污染物下渗到土壤中污染土壤。

5、固废不得露天堆放，危险废物暂存库需设置防雨措施，防治雨水冲刷过程将有毒有害污染物带入土壤中而污染环境。

### 6.6.3土壤跟踪监测计划

由于土壤污染具有隐蔽性和累积性，根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，需要制定有效的跟踪监测措施，以便及时发现问题，采取措施。

本评价要求，企业应设置环境保护专职机构并配备相应的专职人员，规范建立土壤环境跟踪监测措施，包括制定跟踪监测计划、跟踪监测制度。

监测数据资料应及时汇总整理，建立长期动态监测档案，并定期向有关部门汇报。对于常规监测数据应该进行公开，如发现异常或者发生事故，应加密监测频次，并分析导致土壤污染的原因及影响来源，及时合理采取应对措施。

表6.6-1厂址土壤监测点布设一览表

| 编号 | 位置 | 经纬度 | 监测指标 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理间 | N117.082197，E32.623467 | 铬、六价铬、铜 | 3年1次 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值标准 |

### 6.6.4信息公开计划

企业应将土壤监测工作开展情况及监测结果向社会公众公开，公开内容应包括：

基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式等；

土壤跟踪监测结果：监测点位、监测时间、监测因子及监测值、标准限值、达标情况、超标倍数等。

## 6.7环境风险防范措施及应急预案

### 6.7.1风险防范措施

1、总图布置和建筑安全防范措施

①厂区总平面布置、防火间距应符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)和《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）等相关规定。生产区车间、物料存储车间等建、构筑物的设计应与火灾类别相应的防火对策措施，建筑物耐火等级应符合《建筑设计防火规范》的有关规定，并通过消防、安全验收。

②厂内道路的布置应满足生产、运输、安装、检修、消防及环境卫生的要求。

③各功能区之间应设有联系通道，有利于安全疏散和消防。分区内部和相互之间保持一定的通道和安全间距。厂区应有应急救援设施及救援通道、应急救援设施及救援通道。

④按照《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）的要求对建、构筑物采取防直击雷、防雷电感应、防雷电波侵入的措施。

⑤属于火灾爆炸危险场所的设计必须符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）和《爆炸危险场所安全规定》的相关规定。

2、危险化学品贮运安全防范措施

（1）危险品使用防范措施

①电镀车间应加强排风，使工作场所空气中有毒物料浓度符合有关规定。

②针对现场电线、电器设备等不安全因素，车间建筑电器进行消防电气安全检测。电镀车间的电器设备、开关选用均应考虑防腐蚀和密闭。线路的材料和安装件等必须采用具有防腐蚀性能的材质，以保证作业人员的安全。

③电镀槽装置每周应全面检查一次，检查是否有泄漏现象。

④企业应制定化学品泄漏物和包装物的废弃处理程序，加强对废弃物的管理。凡有化学危险物品存放、使用场所，都应在醒目位置张贴《安全须知卡》。

⑤由于电镀车间地面都要求防腐、防渗漏，当液体原料发生泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区。

（2）危险化学品运输

根据近年来的事故风险统计，交通事故引发有毒物质泄漏到环境中的事件呈上升趋势。必须加强运输过程中的风险意识和风险管理，危险化学品运输要由有资质的单位承担，定人定车，合理规划运输路线。

（3）危险化学品仓库

危险化学品仓库应拥有良好的储存条件，企业应根据《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）、《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB17916-2013）进行储存。在化学品仓库及车间现场设置紧急喷淋和洗眼器，随时保持水管畅通；操作时根据物质安全技术说明书MSDS里的要求，并配戴适当的个人防护用品PPE；制作厂区化学品兼容性矩阵表，同一仓库或围堰内只能贮存兼容的物质（如酸和碱不能贮存在一起）。

（4）加强危险化学品的管理

要求企业加强危险化学品的管理，设置防盗设施。同时应加强管理，由专人负责，非操作人员不得随意出入。加强防火，达到消防、安全等有关部门的要求。

做好药品的入库和出库登记记录，明确去向。加强对职工的安全教育，制定严格的工作守则和个人卫生措施，所有操作人员必须了解所有化学品如硝酸、硫酸等化学品的有害作用及对患者的急救措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。向化学品供应商索取化学品的物质安全技术说明书MSDS，张贴在仓库贮存及使用现场，供操作人员学习。

3、工艺技术设计安全防范措施

应按照有关规定和标准合理设计工程的安全监测系统，包括自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统，防火、防爆、防中毒等事故处理系统，还要完善应急救援设施和救援通道。

4、自动控制的安全防范措施

各生产装置的工艺控制应设置必要的报警自动控制及自动连锁停车的控制设施。自动控制系统应采用关键数据输入的冗余技术，应具有关键输入的异常中止功能。自动控制系统应辅之以就地显示仪表和就地控制阀门，能对紧急情况进行现场处理。

5、电气、电讯安全防范措施

应根据危险区域的等级，正确选择相应类型的级别和组别的电气设备。电气设备的组级别只能高于环境组级别，不能随意降低标准。设计、安装、运行、维修电气设备、线路、仪表等应符合国家有关标准、规程和规范的要求，并要求达到整体防爆性的要求；电气控制设备及导线尽可能远离易燃易爆物质。

采用三相五线制加漏电保护体制。将中性线与接地线分开，中性线对地绝缘，接地线（保护零线）专用接地，以减少对地产生火花的可能性。安装漏电保护应严格按照有关规范要求执行。禁止使用临时线路，尽可能少用移动式电具。如必须使用，要有严格的安全措施。

建立和健全电气安全规章制度和安全操作规程，并严格执行。加强对电气设施进行维护、保养、检修，保持电气设备正常运行：包括保持电气设备的电压、电流、温升等参数不超过允许值，保持电气设备足够的绝缘能力，保持电气连接良好等。

企业应按规定定期进行防雷检测，保持完好状态，使之有可靠的保护作用，尤其是每年雷雨季节来临之前，要对接地系统进行一次检查，发现有不合格现象进行整改，确保接地线无松动、无断开、无锈蚀现象。

做好配电室、电气线路和单相电气设备、电动机、电焊机、手持电动工具、临时用电的安全作业和维护保养；定期进行安全检查，杜绝“三违”。

对职工进行电气安全教育，掌握触电急救方法，严禁非电工进行电气操作。

6、消防及火灾报警系统

按规定建设消防设施，划分禁火区域，严格按设计要求制订动火制度，消防设施配置安全报警系统、灭火器、消防栓、泡沫灭火站等消防设施。消防给水压力低压给水时，水压应不低于0.2MPa，高压给水时，水压宜在0.7~1.2Mpa；水量应能保证连续供应最大需水量4h。

消火栓用水量、消防给水管道、消火栓配置、消防水池的配置应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014的相关要求；固定式泡沫灭火站的设计安装应按照GB50151-2010《低倍数泡沫灭火系统设计规范》进行；灭火器的配置应按照GB50140-2010《建筑灭火器配置设计规范》进行。

建筑消防设施应进行检测，并按有关规定，组织项目竣工验收，尤其应请当地公安消防部门进行消防验收。

7、其它事故防范措施

一旦发生电镀槽事故性排放现象，需紧急关闭雨水及清下水排放口闸阀，将事故液用泵抽至事故池；对于于地面扩散的事故液采用围堰收集后用泵或重力流的方式送入事故池。待事故处理完毕后将事故废液逐步放入污水处理站处理达标后再行排放。

危险废物必须设置专门的收集容器和场所，做好防雨、防渗、防泄漏措施，决不允许滤渣等危险固废流失。

### 6.7.2主要危险化学品应急处理措施

1、盐酸应急处置措施

①泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水。更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

②防护措施

呼吸系统防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

防护服：穿工作服(防腐材料制作)。

手防护：戴橡皮手套。

③急救措施

皮肤接触：立即用水冲洗至少15 分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。

食入：误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。

灭火方法：雾状水、砂土。

2、铬酸应急处置措施

①应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防腐防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

②防护措施

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿橡胶耐酸碱服。

手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

其它防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

③急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15 分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：用清水或1%硫代硫酸钠溶液洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。

灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

其它：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

急救措施：

皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。

食入：患者清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。

灭火方法：雾状水、砂土。

### 6.7.3应急预案

（1）事故救援指挥决策系统

本项目在企业内部设置运营事故对策委员会，并负责事故发生后的指挥和应急处理。为了减轻事故危害性、按照报警系统以及应急方案的各种情况以把应急对策书面化，并且周期性的进行模拟演习。事故对策委员会（或领导会议）下设消防救灾队，并在事故发生后立即在事发地点附近设置现场指挥部。

表6.7-1突发事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 阐明风险的危害、制定本方案的意义和作用 |
| 2 | 危险源概况 | 详述危险源类型、数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 危险目标：生产装置区、环境保护目标 |
| 4 | 应急组织 | 工厂：厂指挥部—负责现场全面指挥，专业救援队伍—负责工厂事故控制、救援、善后处理；地区：地区指挥部—负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散，专业救援队伍—负责对厂专业救援队伍的支援 |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 6 | 应急设施，设备与材料 | 防火灾事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材。 |
| 7 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下的通讯方式，通知方式和交通保障、管制。 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质，参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应，消除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备；邻近区域：控制防火区域，控制和消除污染措施及相应设备配备 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对现场及邻近装置人员撤离组织计划 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众撤离组织计划 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

（2）事故应急方案

本项目对可能发生的事故，制订应急计划，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施。主要包括了汇报、消防救灾、医疗支援、紧急措施、通讯联络、现场处理、事故调查几个部分，全厂事故应急方案可参照下图：

图6.7-1事故应急方案

①紧急汇报

事故发生后，按照事故发生的情形（分级），事故目击者应当立即通知监控室，并使用紧急电话通知相关部门，如果目击者同时也是监控室或管理人员，应同时采取应急措施，包括切断水、电、气的供应等。监控室得到（或直接目击、监视到）应立即接受事故情况，并根据事故发生等级向安环科科长和车间主任报告，严重的情况直接向总经理报告。同时紧急通知现场周围人员采取措施或积极疏散，并把情况通过广播、短信等发布给应急措施处理人员。

发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨到专业救援队伍协助处理。

事故发生后应立即通知当地环境保护局、自来水公司等市政部门，协同事故救援与监控。

②消防救灾和医疗支援

接到指挥部的指令后，消防救灾队和车间救援组紧急出动故现场的消防和救护工作，后者负责立即把伤员送最近的医院采取进一步紧急措施，必要情况下通知相关人员。

③紧急措施

接受指挥部的指令，车间紧急措施组立即出动，首先停止生产工艺，然后断气、断电以及需要隔断的其他供应系统，并立即疏散事故周围人群，初步建立泄漏隔离圈，采取防止泄漏扩散的措施，然后在消防部门赶到后配合和引导消防部门对事故现场采取消防措施，并在事故发生后恢复生产线，清理泄漏废液，配合调查部门进行调查工作。采取紧急措施时候可通知现场人员从最近的出口紧急撤离。

④通讯联络

建立厂、车间（部）、班组三级报警网，保证通讯信息畅通无阻。在制订的预案中应明确各组负责人及联络电话，对外联络中枢以及社会上各救援机构联系电话，如救护总站、消防队电话等。通讯联络决定事故发生时的快速反应能力。通讯联络不仅在白天和正常工作日快速畅通，而且要做到在深夜和节假日都能快速联络。

⑤事故调查

在事故发生后，成立多个部门的事故调查小组对事故发生的原因和造成的损失进行调查，树立同类事故的对策建议，并对造成的环境影响进行评估。

# 7环境经济损益分析

## 7.1环境经济效益分析

### 7.1.1目的、内容及方法

1、目的和内容

将项目产生的直接和间接、定量和非定量的各种影响列于分析范围内，通过分析计算用于控制污染所需投资费用、环境经济指标，估算可能收到的环境与经济实效，全面衡量项目建设投资在环保经济上的合理水平，反映项目投资的环保经济效益和社会环境效益。

2、分析方法

采用指标计算方法进行建设项目的环境经济损益分析。将项目对环境产生的损益分解成各项经济指标，包括环保费用指标、污染损失指标和环境效益，逐项计算。然后通过环境经济的静态分析，得出项目环保投资的年净效益、环保费用的经济效益，以及效益与费用比例等各项参数。

### 7.1.2环保投资

拟建项目总投资1100万元；其中环保投资7万元，占总投资的0.64%，环保投资估算见表7.1-1。

表7.1-1环保治理措施及投资估算一览表

| 类别 | 污染治理措施 | 环保投资 (万元) |
| --- | --- | --- |
| 废气 治理 | 电镀车间 | 加强车间通风 | 1 |
| 废水处理 | 生产废水 | 综合废水设计处理能力为6m3/d，回用处理系统设计处理能力为6m3/d；生产废水管线采取可视化设计（部分管线新建，其他均利用现有） | 2 |
| 噪声 | 低噪声设备、消声、减振、隔声等 | 1 |
| 固废治理 | 固废存储 | 一般固废收集点、危险固废储存、收集设施，固废处理费用 | 2 |
| 风险防范措施 | 加强管理与监测，分区防渗 | 1 |
|  | 事故池（300m3）（利用现有） | / |
|  | 初期雨水池（50m3）（利用现有） | / |
| 环保投资合计 | 7 |

### 7.1.3环保设施运行费用

1、环保运行费用

环保运行费用包括“三废”处理的成本费和车间固定费用，成本费用包括原辅材料费、燃料动力消耗及人员工资等，车间固定费用包括环保设备维修费、折旧费、技术措施费、环保管理费及其它费用。其费用估算见表7.1-2。

表7.1-2环保设施年运行费用估算单位：万元

| 序号 | 环保项目 | 年运行费用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废气的处理 | 0.5 |
| 2 | 废水收集及处理 | 2.5 |
| 3 | 固体废物综合利用 | 2 |
| 4 | 环境委托监测费 | 5 |
| 总计 | 10 |

2、环保辅助费用

环保辅助费用主要包括相关管理部门的办公费、科研技术咨询、学习交流及增设环境机构需投入的资金、人员工资等，根据该项目的实际情况，年环保辅助费用按环保投资的5%保守估计约为0.35万元。

## 7.2主要环节效益经济损益指标分析

### 7.2.1环保投资比例系数Hz

该系数是指环保建设投资与企业建设总投资的比值，它体现了企业对环保的重视程度。

式中：E0—环保建设投资，万元；

Er—企业建设总投资，万元。

项目总投资为1100万元，其中环保投资估算为7万元，约占总投资的0.64%。

### 7.2.2产值环境系数Fg

产值环境系数是指年环保费用与年工业总产值的比值，环保年费用是指环保治理设施及综合利用装置的运行费、折旧费、日常管理费及排污费等，折旧费按环保投资10年分摊约为0.07万元/年，环保措施年运行费估算为1万元/年，辅助费用0.35万元，则每年的环保费用为1.42万元/年。

产值环境系数Fg的表达式为：

式中：E2—年环保费用；万元

Es—年工业总产值；万元。

拟建项目投产后，预计企业年销售总收入可达600万元，每年的环保费用为1.42万元，则产值环境系数为0.24%，这意味着每生产万元产值，所花费的环保费用24元。

### 7.2.3污染损失指标

污染损失指标是指建设项目产生的污染与破坏对环境造成的损失最终以经济形式的表达。主要包括资源和能源流失的损失，各类污染物对生产、生活造成的损失，以及各种环境补偿性损失。

污染损失指标由下式计算：

L=++++

式中：L—污染损失指标；

L1—资源和能源流失对生产造成的损失；

L2—各类污染物对生产造成的损失；

L3—各类污染物对生活造成的损失；

L4—污染物对人体健康和劳动力的损失；

L5—各种补偿性损失。

i—分别为各项损失的种类。

直接经济损失：按市场价格计算，约5万元/年。

### 7.2.4环保效益指标

环保效益指标包括直接经济效益和间接经济效益。环保效益指标由下式计算：

R1=++

式中：R1—环保效益指标；

Ni—能源利用的经济效益，包括清洁生产工艺带来的动力，原材料利用率提高后产生的环保经济效益；

Mi—减少排污的经济效益；

Si—固体废物利用的经济效益；

i—各项效益的种类。

在环境经济分析中，环境污染损失和环境保护是一个问题的两个方面，采取污染治理措施后的环境保护效益与未采取污染治理措施的环境污染损失是相等的。本项目实施污染治理措施后产生的主要是环境效益以及对周围人群健康的保护，估算环保效益约20万元/年。

## 7.3综合效益分析

综上所述，拟建项目总投资1100万元，其中环保投资为7万元，环保投资占工程总投资的0.64%。本项目可取得较好的经济效益，广泛的社会效益，同时满足环境要求。由此看出，项目取得的环境系统效益远大于所付出的环保措施费用，说明拟建工程所采取的环境保护措施是可行的。

# 8环境管理与监测计划

## 8.1环境管理

环境管理是按照国家、省和市有关环境保护法规、法律政策与标准，进行环境管理，接受地方主管环保部门的监督，制定环保规划和目标。本项目建成投产后，环境管理部门是垃圾场重要的职能部门，环境管理内容主要包括填埋场的施工管理和运行管理两个方面。

本工程建设及运行过程中不可避免的为产生一些对环境有害的因素，为减轻工程对环境的影响，最大程度发挥工程的社会、经济、环境效益，除工程本身配套的污染防治措施之外，必须把环境保护管理工作纳入正常生产管理中。因此，应建立健全各项管理和监理、监测制度，设置环境保护管理机构并制定科学的监控计划，以确保各项环保法规贯彻执行和固废处置场的正常运行，避免因管理不善可能引起的污染事故发生。

### 8.1.1环境管理机构的设置

建设项目的环境管理工作应由专门机构负责，根据国家有关规定，企业应设立1-3人的环境管理和监测机构，并配备必要的监测和分析仪器，由总经理或主管生产的副总经理直接领导，形成良好的环境管理体系，为加强环境管理提供组织保证，配合环境保护主管部门依法对企业进行环境监督、管理、考核，以及接受市环保局在具体业务上给予技术指导。

### 8.1.2环境管理机构的职责

企业内部的环境管理机构是做好企业环境保护工作的主要机构，它的基本任务是负责组织、落实、监督本公司的环境保护工作。公司的环境管理应由总经理（副总经理）负责领导，公司配备专职人员负责环保，车间设立兼职环境保护监督员。

环境管理机构主要职能是研究决策本公司环保工作的重大事宜，并负责公司环境保护的规划和管理以及环境保护治理设施管理、维修、操作，并下设实验室，负责公司的环境监测，是环境管理工作的具体执行部门。其主要职责如下：

（1）根据公司规模、性质、特点和国家法律、法规，制定全公司环保规划和环境方针，并负责以多种形式向相关方面宣传；

（2）负责获取、更新使用于本企业的与环境相关的法律、法规，负责把适用的法律、法规发放到相关部门；

（3）协助各车间制定车间的环保规划，并协调和监督各单位具体实施；

（4）负责制定和实施公司的年度环保培训计划；

（5）负责公司内外部的环境工作信息交流；

（6）监督检查各部门环保设施的运行管理，尤其是了解污染治理设备的运行状况以及治理效率；

（7）监督检查各生产工艺设备的运行情况，确保无非正常工况生产事故的发生；

（8）负责对新、改、扩建项目环保工程及其“三同时”执行情况进行环境监测、数据分析、验收评估；

（9）负责应急计划的监督、检查；负责应急事故的协调处理；指导各单位对环保设施的管理；指导各单位应急与预防工作；对公司范围内重点危险区域部署监控措施；

（10）负责公司环境监测技术数据统计管理；

（11）负责全公司环保管理工作的监督和检查；

（12）组织实施全公司环境年度评审工作；

（13）负责公司的环境教育、培训、宣传，让环境保护意识深入职工心中。

## 8.2污染物排放管理

1、工程组成：建设生产车间，配套建设公用辅助工程和环保工程等。

2、运营期主要环境保护措施及其运行参数、污染物种类、排放浓度、执行标准等内容见表8.2-1。

表8.2-1  污染物排放清单一览表

| 阶段 | 污染源 | 污染物种类 | 处理措施 | 主要运行参数 | 排放浓度 | 排放（处置）量指标（单位：t/a） | 执行的环境标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 废气 | 抛光 | 颗粒物 | 布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，1套 | 排气筒 高度：15m 内径：0.2m 风量：1000m³/h | 28mg/m3 | 0.017 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  |  | 电镀 | 铬酸雾 | 两级酸雾吸收塔处理后通过15m高排气筒排放，1套 | 排气筒 高度：15m 内径：0.4m 风量：5000m³/h | 0.034mg/m3 | 0.0001 | 执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表5新建企业大气污染物排放限值 |
|  |  | 无组织废气 | 抛光车间 | 抛光粉尘 | 减少无组织排放 | / | / | 0.3 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织监控浓度限值 |
|  |  |  | 加工车间一 | 焊接烟尘 |  |  |  | 0.00079 |  |
|  |  |  | 电镀车间 | 氯化氢（活化工序） |  |  |  | 0.00036 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  |  |  |  | 铬酸雾 |  |  |  | 0.003 |  |
|  | 废水 | 酸性废水、含铬废水、酸雾吸收塔废水、初期雨水、生活污水等 | / | 含铬废水经还原、沉淀，与镀铜废水、清洗废水、初期雨水一起经厂区自建污水处理设施处理后回用于镀件清洗工序。 | 综合废水处理能力为6t/d | / | / | / |
|  | 噪声 | 设备运行 | LAeq | 风机消声、设备减振、隔声 | / | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准 |
|  | 固废 | 危险废物 | 电镀工序产生的废槽液、槽渣 | 重金属 | 委托有资质的单位处理 | / | / | 4.65 | 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求 |
|  |  |  | 化学品包装容器 | 有机物、包装材料 | 由供应商回收 | / | / | 0.05 |  |
|  |  |  | 废水处理污泥、蒸发废液 | 重金属、水等 | 委托有资质的单位处理 | / | / | 1.55 |  |
|  | 风险 | 环境风险 | / | 厂区设事故应急池、初雨池、雨水池，生产装置区设地沟，地沟与事故应急池连接并设截断措施；应急预案；分区防渗 | 事故应急池容积为300m3，初雨池容积为50m3，分区防渗 | / | / | / |

3、需向社会公开的信息：

①环境保护方针、年度环境保护目标及成效；

②环保投资和环境技术开发情况；

③污染物排放种类、数量、浓度和去向；

④环保设施的建设和运行情况；

⑤生产过程中产生的废物的处理、处置及回收、综合利用情况；

⑥企业履行社会责任的情况；

⑦企业自愿公开的其他信息。

4、建议总量指标：

本项目废水主要来源于电镀含铜废水。本项目含铜废水经厂区自建污水处理设施处理后回用于镀件清洗工序。电镀车间水污染物排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2新建企业水污染物排放限值；厂区污水处理站出水执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2新建企业水污染物排放限值和《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤标准后回用于镀件清洗工序，不对外排放。废水污染物无需申请总量。

表8.2-2项目污染物排放清单一览表

| 类别 | 污染源 | 污染防治措施 | 污染物排放情况 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染物种类 | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/m³） |  |
| 废水 | 废水处理间 | 回用处理系统（过滤、反渗透） | COD | 0 | 0 | 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤标准 |
|  |  |  | SS | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 铜 | 0 | 0 |  |

## 8.3环境监测

根据《排污许可证申请与核发技术规范电镀工业》（HJ855-2017），营运期环境监测要求如下：

（1）大气监测

对排气筒排放的颗粒物、氯化氢、铬酸雾进行监测，每半年监测一次。

表8.3-1  大气环境监测计划一览表

| 类别 | 监测点 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 抛光车间排气筒 | 颗粒物 | 每半年监测一次 |
|  | 酸性废气排气筒 | 氯化氢、铬酸雾 | 每半年监测一次 |
|  | 厂界四周无组织废气 | 颗粒物、氯化氢、铬酸雾 | 每年监测一次 |

（2）噪声监测

在厂界四周选择四个监测点，每半年监测1天，每天昼夜各一次。

（3）废水监测

厂区电镀车间、雨水排放口各设一个监测采样点，监测计划见下表。

表8.3-2  废水环境监测计划一览表

| 类别 | 监测点 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 厂区电镀车间 | 流量，六价铬、总铬、铜 | 每月监测1次 |
|  | 雨水排放口 | pH、COD、SS、氨氮、总磷、六价铬、总铬、铜 |  |

（4）地下水监测

在建设项目场地下游100m布设1个跟踪监测井，监测潜水含水层水质状况，监测项目主要包括pH、耗氧量、氯化物、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、氟化物、铬、铁、铜、锌、镉、砷、铅等指标。监测频次为每季度一次。

表8.3-3  地下水环境监测计划一览表

| 编号 | 位置 | 方位及距离 | 经纬度 | 监测项目 | 井深及监测层位 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区地下水流向下游100m（化机生活区） | 厂区西北，下游方向 | N117.080847089，E32.624618204 | pH、耗氧量、氯化物、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、氟化物、六价铬、铁、铜、锌、镉、砷、铅等 | 监测井最终成孔孔径不小于110mm，孔深8~12m，监测层位为松散岩类孔隙水 | 每季度监测1次 |

（5）土壤监测

在建设项目场地电镀车间和化机生活区，监测项目主要包括六价铬、铬、铜。监测频次为每三年一次。

表8.3-4 土壤环境监测计划一览表

| 编号 | 位置 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电镀车间东侧 | 六价铬、铬、铜 | 每3年监测1次 |
| 2 | 化机生活区 |  |  |

企业可委托当地环境监测站或得到环境管理部门认可的具有监测资质的单位进行监测，对所监测的数据应连同污染防治措施落实和运行情况编制年度环境质量报告，定期向有关部门报告。

## 8.4排污口规范化设置

根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，排污口的规范化要符合淮南市环境监测部门的有关要求。

（1）废水排放口

本项目废水主要来源于电镀含铜废水。本项目含铜废水经厂区自建污水处理设施处理后回用于镀件清洗工序。电镀车间水污染物排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2新建企业水污染物排放限值；厂区污水处理站出水执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2新建企业水污染物排放限值和《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤标准后回用于镀件清洗工序，不对外排放。本项目废水均不对外排放，厂区无需设置废水排放口。

- 废气排放口

应在每个排气筒附近醒目处设立环境保护图形标志牌，按要求加以标识（排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等）。在适当位置设置便于采样、监测的采样口和采样平台。

（3）固定噪声源

按有关规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点且对外界影响最大处设置标志牌。

（4）危险废物临时贮存场

有毒有害固体废物必须送危废临时储存的专用堆放场地，确保防扬散、防流失、防渗漏等措施。

（5）环境保护图形标志

在厂区的固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形标志的形状及颜色见表8.4-1，环境保护图形符号见表8.4-2。

表8.4-1环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

表8.4-2环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | / |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 3 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、 处置场 |
| 4 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 5 | / |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |

## 8.5环境保护竣工验收项目

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）相关要求，企业自主开展建设项目竣工环境保护验收工作。本项目三同时验收一览表如下：

表8.5-1建设项目环保设施“三同时”竣工验收一览表

| 分类 | 污染源 | 主要工程内容 | 预期效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 电镀车间 | 车间通风 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）和《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）中二级排放标准 | “三同时” |
| 废水 污染 源 | 生产废水 | 项目电镀含铜废水经厂区自建污水处理设施处理后回用于镀件清洗工序； 综合废水设计处理能力为6m3/d，回用处理系统设计处理能力为6m3/d； 生产废水管线采取可视化设计 | 电镀车间水污染物排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2新建企业水污染物排放限值；厂区污水处理站出水执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2新建企业水污染物排放限值和《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-20020）中洗涤标准后回用于镀件清洗工序，不外排 | “三同时” |
| 固体 废物 | 固废临时贮存场所 | 利用现有的危废库，面积50m2，位于厂区污水处理车间内西北角，地面做防渗处理，设标志牌、门锁 | 临时贮存按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》要求执行 | “三同时” |
| 噪声 | 设备运行噪声 | 选用低噪设备，隔声、减振等措施 | 厂界噪声满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求 | “三同时” |

## 8.6排污许可证相关管理要求

根据《排污许可证管理暂行规定》，排放工业废气或者排放国家规定的有毒 有害大气污染物的企业事业单位应当实行排污许可管理，新建项目的排污单位应当在投入生产或使用并产生实际行为之前申请领取排污许可证。排污单位应按排 污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。

对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十八、金属制品业 33”中第81项“金属表面处理及热处理加工 336”类，属于排污许可“重点管理”单位。企业在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设单位应切实做好环境影响评价与排污许可证两项制度的衔接，在排污许可管理中，应严格按照环境影响报告书以及审批文件要求申请排污许可证。

# 9结论与建议

## 9.1.项目概况

1、项目名称：无氰碱性镀铜项目；

2、建设单位：淮南市益民机械设备制造有限公司；

3、建设性质：技改；

4、建设地点：淮南市大通区工业园8号淮南市益民机械设备制造有限公司内，见图3.2-1；

5、建设规模：年产矿用组合开关系列及负荷中心的生产制造250台、矿用微震测试及监控系统设备生产制造50套、矿用隔爆型中压变频智能控制与应用设备生产制造50台、井下电器设备通讯与监测控制中心设备生产制造40套、液压支柱制造5000套及维修4000套（含电镀铬和电镀铜）。

6、投资金额：工程总投资1100万元，其中环保投资7万元。

## 9.2项目与产业政策及规划符合性

（1）根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委2019年第29号令）可知，本项目不属于其中的限制类和淘汰类，可视为允许类。因此，建项目符合国家产业政策要求。

（2）项目位于安徽省淮南市大通区工业园区，系租赁淮南市同力科技有限公司（原淮南市福创机电设备有限责任公司）厂房及场地（租赁合同、同力科技变更信息详见附件），根据淮国用（2009）第020066号《土地证》可知，项目地类用途为工业用地（土地证详见附件），项目用地符合城市总体规划。

（3）与《淮河流域水污染防治暂行条例》的相符性分析

《淮河流域水污染防治暂行条例》中第二十二条规定：禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业。禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建前款所列大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，必须事先征得有关省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并报国务院生态环境行政主管部门备案。禁止和严格限制的产业、产品名录，由国务院生态环境行政主管部门商国务院有关行业主管部门拟订，经领导小组审核同意，报国务院批准后公布施行。

本项目属于专用设备制造业，电镀工序为本项目生产工艺中必不可少的生产工序，并且本项目废水不外排，因此，本项目的建设不违背《淮河流域水污染防治暂行条例》中的相关规定。

（4）与《淮南市大通区工业园区规划环境影响报告书审查意见》的相符性分析

根据《淮南市大通区工业园区规划（2010-2020年）》，园区的功能定位是：淮南市电子机械制造加工业基地之一；淮南市医药物流示范园区；淮南市服装加工示范园区。拟建项目属于专用设备制造业，属于机械制造加工项目，不属于园区规划环评中提出的禁止发展项目等环境准入负面清单之内的项目。

（5）建设项目选址位于安徽省淮南市大通区工业园区，对比土地利用规划和安徽省生态红线规划及淮南市生态保护红线图，本项目所在区域范围不涉及淮南市生态红线范围，不违背安徽省生态红线保护相关要求。

## 9.3环境质量现状结论

（1）环境空气质量现状

根据《2019年淮南市环境质量状况公告》，淮南市属于环境空气质量不达标区域，超标污染物为PM10、PM2.5和臭氧（O3），属于不达标区。项目区域特征污染因子铬酸雾（以六价铬计）环境质量现状浓度能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)附录A表A.1。

（2）声环境质量现状

评价区域各监测点位声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，敏感点声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。说明本项目区域内声学环境良好。

（3）地下水环境质量现状

评价区域地下水监测指标均达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类水域标准要求，项目所在区域地下水水质良好。

（4）地表水

2020年，高塘湖水质评价指标年平均浓度值劣于III类标准，符合IV类标准，综合营养状态为轻度富营养。主要超标因子为化学需氧量、总磷和高镒酸盐指数。

（5）土壤

项目所在区域建设用地土壤满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）表1中风险筛选值要求。

综上所述，拟建项目区域环境质量较好。

## 9.4环境影响预测评价

（1）废气：本项目为无氰碱性镀铜项目，不新增废气污染物，本项目建设对大气环境的基本上没有影响。

（2）废水：本项目废水主要为电镀含铜废水。本项目含铜废水经厂区自建污水处理设施处理后回用于镀件清洗工序。电镀车间水污染物排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2新建企业水污染物排放限值；厂区污水处理站出水执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2新建企业水污染物排放限值和《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤标准后回用于镀件清洗工序，不对外排放。因此本项目不会降低项目区域地表水的环境功能。

（3）噪声：经预测，本项目厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（4）固废：经采取本次环评提出的相关措施后，本项目各类固废将能够得到妥善处置，不会产生二次污染。

## 9.5污染防治对策

1、废水

本项目含铬废水经还原、沉淀，与镀铜废水、清洗废水、初期雨水一起经厂区自建污水处理设施处理后回用于镀件清洗工序。电镀车间水污染物排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2新建企业水污染物排放限值；厂区污水处理站出水执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2新建企业水污染物排放限值和《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤标准后回用于镀件清洗工序，不对外排放。

- 废气

本项目为无氰碱性镀铜项目，不新增废气污染物。

3、噪声

厂区内设备噪声采用减振、隔声等降噪措施后，厂界噪声排放可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、固体废物

厂区产生的危险废物（电镀工序产生的废槽液、槽渣，废水处理产生的污泥和蒸发废液）厂区分类暂存，委托有资质单位集中处置；废包装材料由供应商回收，厂区内按照危险废物对其进行贮存。

采取以上措施后，固体废物不会对外环境产生影响。

## 9.6总结论

本项目的建设符合国家产业政策；项目选址可行；拟采用的各项环保设施合理、可靠、有效，可以保证各项污染物长期稳定达标排放，总体上对评价区域环境影响较小，不会造成区域环境功能的改变；采取风险防范及应急措施后，风险水平在可接受范围以内；环保投资可满足环保设施建设的需要，能实现环境效益与经济效益的统一；被调查公众对本项目的支持率较高。因此在下一步工程设计和建设中，如能严格落实建设单位既定的污染控制措施和本报告书中提出的各项环境保护对策建议，本评价认为，从环境影响评价的角度来讲，本项目的建设是可行的。

# Text boxes

Pi＝Ci/Coi

项目所在地

项目所在地

项目所在地