# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新建年产1400吨口罩用熔喷布项目

建设单位：    安徽江中高邦制药有限公司

编制日期：           2023年2月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 新建年产1400吨口罩用熔喷布项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2020-340461-17-03-017593 |
| 建设单位联系人 | 方清 | 联系方式 | 15055437007 |
| 建设地点 | 安徽省淮南市淮南经济技术开发区建设北路59号 |
| 地理坐标 | 经度：117度3分15.299秒，纬度：32度39分47.794秒 |
| 国民经济 行业类别 | C1781非织造布制造 C292塑料制品业 | 建设项目行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 53 塑料制品业 292 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 淮南经济技术开发区 管理委员会 | 项目审批（核准/备案）文号 | / |
| 总投资 （万元） | 3000 | 环保投资 （万元） | 43 |
| 环保投资占比（%） | 1.43 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是 基础设施楼已建设，未安装生产设备。 | 用地面积（m2） | 6000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 1、规划名称：《淮南市经济技术开发区总体发展规划》 审批机关：安徽省人民政府 审批文件：《关于淮南经济开发区总体规划的批复》 审批文号：皖政秘〔1995〕88 号 2、规划名称：《淮南市东部工业区总体规划（2008-2020）》 审批机关：淮南市人民政府 审批文件：《关于淮南东部工业区总体规划的批复》 审批文号：淮府秘〔2009〕118号 |
| 规划环境影响评价情况 | 1、规划环评名称：《淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书》 审批机关：淮南市环境保护局 审批文件名称：《关于淮南市东部工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见函》 审批文号：淮环函〔2010〕130号 2、规划跟踪评价名称：《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》 审查机关：安徽省生态环境厅， 审批文件：安徽省生态环境厅关于印发《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书审核意见》的函 审批文号：皖环函〔2020〕411号 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据淮南市环保局以淮环函〔2010〕130号文对《淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书》出具的审查意见，淮南东部工业区与安徽淮南经济开发区规划用地范围完全一致，淮南东部工业区即安徽淮南经济技术开发区。 1、与淮南市东部工业园区总体规划相符性分析 （1）项目选址符合性分析 2008年，淮南市人民政府委托上海同济城市规划设计研究院编制了《淮南市东部工业区总体规划》（2008-2020），规划范围为南至合徐高速公路淮南连接线、西至田大路、东至洛九路、北至电厂路，规划面积20km2，规划主导产业为生物医药、纺织服装、化学工业、机械电子与新型材料、食品加工、商贸流通。本项目位于淮南市淮南经济技术开发区建设北路59号，选址为工业用地，符合《淮南市东部工业区总体规划》（2008-2020）。《淮南市东部工业区总体规划》（2008-2020）用地与本项目相对位置图见附图5。 （2）与开发区产业布局规划合理性分析 根据《淮南市东部工业区总体规划》（2008-2020）可知淮南市经济开发区产业布局规划结构为——两片、九组团。两片指以当前开发区的建设趋势，向东、向南拓展，以铁路、高压走廊和相应防护绿化形成的天然廊道自然分离，形成两个主要片区。分别为：目前已经基本形成的北部工业片区；依托高速公路合徐连接线的东南部新工业片区。九组指采用组团式的布局，在各个功能区的基础上，受铁路、高压走廊的分隔，自然形成共九个相对独立的空间组团。在工业组团内可以依照其主导工业不同形成具有一定规模的特色工业园区；将工业区的配套功能，如居住、商业、办公等从工业用地总有效地分离开来，实现可持续的生态和社会发展目标。 淮南经济开发区中工业用地占主体，主要采用兴建中小型专项工业园的开发模式，目前共有各类工业园区6个。规划在中央绿化带两侧建设经济开发区北部和东南部两个集中的工业区，北部工业区可以适当发展二类工业，东南部工业区以发展一类工业为主。仓储用地主要结合工业园区和对外交通设施布置，远期在北部工业区朝阳东路和中兴路交叉口东南角、东南部工业区合徐连接线以北、洛九路以西两处集中布置仓储用地。 根据《淮南市东部工业区总体规划》（2008-2020）产业园区划分示意图（附图13）可知，本项目位于机械电子工业园中，工业园中可以依照其主导工业不同形成具有一定规模的特色工业园区。本项目为非织造布制造及塑料制品业，不属于淮南经济技术开发区中禁止类、限制类，可视为允许类，且项目利用企业现有闲置厂房，不新增占地，因此与开发区产业布局规划基本是相符的。 与淮南市东部工业园区环境准入清单符合性分析 对照淮南市东部工业园区环境准入清单，其符合性分析如下表。 表1-1 与淮南市东部工业园区环境准入清单相符性分析 序号 相关要求 符合性分析 1 优先引入：生物医药、纺织服装、化学工业、机械电子与新型材料、食品加工、商贸流通 本项目为非织造布制造及塑料制品业，不属于淮南经济技术开发区中禁止类、限制类，可视为允许类 2 禁止引入国家明令禁止建设或投资的、引入列入《产业结构调整指导目录(2019 年本)》、《外商投资产业指导目录(2017 年修订)》、《市场准入负面清单(2020 年版)》等相关产业政策中禁止或淘汰类项目、产品、工艺和设备。 3 禁止引进国家、安徽省明确规定不得审批的建设项目。 4 生物医药：兽用药品制造等污染严重的项目。 纺织服装：涉及印染等污染重的项目。 化学工业：农药制造等污染较重的化工类项目。 机械电子与新型材料：电子元件材料制造等可能涉及重金属的项目、水泥陶瓷等高耗能高 污染企业。 食品加工：涉及发酵等污染重的项目。 商贸物流：转运石油、危险化学品等项目。 5 禁止引进化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的 项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。 禁止其他涉及印染、制革、电镀等与主导产业定位不相符的高能耗、高污染制造项目。 6 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 7 限制发展能源、资源消耗量或排污量较大但效益相对较好的企业，主要为除经开区规划六大主导产业外、非禁止类项目，具体项目引入需经充分环境影响论证。 （4）与《关于淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书的审查意见函》（淮环函〔2010〕130号）符合性分析 根据《关于淮南市东部工业区总体规划环境影响报告书的审查意见函》（淮环函〔2010〕130号）要求，严格控制污染严重和有重大环境风险隐患的企业入区，不符合国家产业政策、环保政策及产业要求的项目不得入区。生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网。提高工业区固废的综合利用率，严禁企业随意弃置。生活垃圾由环卫部门统一清运。企业产生的危险废物的收集、贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置。规划主导产业为生物医药、纺织服装、化学工业、机械电子与新型材料、食品加工、商贸流通。本项目为非织造布制造，项目选址符合《淮南市东部工业区总体规划》（2008-2020），选址为工业用地、与当地规划相符，本项目不属于污染严重和有重大环境风险隐患的企业，项目区位地理位置优越，交通便利，具有良好的投资和发展前景；项目在建设和营运期间做好噪声、大气、废水的防护措施，项目的建设和运营对区域环境影响很小。清洁炉冷却水与经化粪池预处理后生活污水、经沉淀池处理后的超声清洗废水一同排入园区污水管网后进入淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）处理达标后尾水排入淮河。 2、与淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价相符性分析 2013年3月，中华人民共和国国务院办公厅以国办函〔2013〕42号文同意安徽淮南经济开发区升级为国家级经济技术开发区，定名为淮南经济技术开发区，四至范围为：东至中兴路，南至合阜铁路，西至建兴路-国庆东路-建设路，北至电厂路。淮南经济技术开发区总体规划（2015-2020）用地与本项目相对位置图见附图6。 根据《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价》及《淮南经济技术开发区环境影响区域评估报告》，其相符性如下表。 表1-2 与淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价相符性分析 序号 相关要求 符合性分析 1 优先引入符合开发区产业定位（六大主导产业：生物医药、纺织服装、化学工业、机械电子与新型材料、食品加工、商贸流通）的项目；禁止引入电子元件材料制造等可能涉及重金属的项目、水泥陶瓷等高耗能高污染企业。 本项目为非织造布制造及塑料制品业，不属于电子元件材料制造等可能涉及重金属的项目、水泥陶瓷等高耗能高污染企业。符合开发区产业定位。 2 淮南经济技术开发区功能定位：全国重要的能源基地、先进制造业基地、煤化工及化工新材料基地和创新基地，全国重要的商品粮基地和农副产品加工基地，全省重要的生物医药基地。加强重点产业基地建设，培育壮大机械制造、新能源汽车及汽车零部件、煤化工及化工新材料、硅基新材料基地、商贸物流及电子信息、新能源等产业。 3 加强现有企业无组织废气的收集和处理，同时加强废气处理设施的维护，确保有组织废气及厂界无组织废气污染物达标排放。 项目通过设置厂区绿化隔离带有效减少无组织废气对周边环境的影响；使用密闭式熔喷布生产线减少有机废气的逸散，有机废气设置二级活性炭吸附装置处理达标后通过28m排气筒(DA001)排放。 4 严禁生活污水和生产废水直排；加强水环境风险管控，区内企业严格按照项目环评建设事故应急并保证其不被占用。 本项目设置沉淀池对超声波清洗废水进行预处理；清洁炉冷却水与经化粪池预处理后生活污水、经沉淀池处理后的超声清洗废水一同排入园区污水管网后进入淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）处理达标后尾水排入淮河。 5 合理设置绿化隔离带；加强对区内噪声控制，规范社会生活噪声排放行为；加大噪声管理的宣传、严格控制，避免噪声干扰正常工作环境。 本项目通过选用低噪声设备、厂房隔声、减震。设置隔离绿化带减少噪声对周边环境的影响。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会2019年第29号令《产业结构调整指导目录》（2019年本）、《安徽省工业产业结构调整指导目录》（2007年本）的要求，本项目既不属于鼓励类，又不属于限制类和淘汰类，可视为允许类。 2020年4月，经淮南经济技术开发区管理委员会同意“新建年产1400吨口罩用熔喷布项目”备案，项目备案号为2020-340461-17-03-017593。 2、“三线一单”符合性分析 根据环境保护部环评〔2016〕150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(以下简称“三线一单”)约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，本项目“三线一单”符合性分析如下。 （1）生态保护红线 《长江经济带战略环境评价安徽省淮南市“三线一单”编制文本》于2020年12月发布实施，淮南市生态保护红线总面积为559.20km2，占全市国土总面积的10.11%。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线的生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 本项目与淮南市生态保护红线保护区的位置关系见附图2。 本项目位于淮南市经济技术开发区，对照《淮南市的生态保护红线图》，淮南经济技术开发区不涉及生态红线，距离项目最近的生态保护红线保护区是“Ⅲ-5 淮河中下游湖泊洼地生物多样性维护生态保护红线”，项目未占用生态保护红线区域，企业采取了相应的环保措施做到达标排放，污水接管进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）集中处理，尾水达到一级A标准后汇入淮河，区内开发生产活动不会导致淮河生态服务功能下降。 表1-3 项目与淮南市的生态保护红线相符性分析 红线类型 红线片区 红线区域 是否在红线区域范围 生物多样性维护生态保护红线 Ⅲ-5 淮河中下游湖泊洼地生物多样性维护生态保护红线 包括淮南市辖区市中部地区。 本项目位于淮南经济技术开发区，不在生态红线保护范围内 （2）环境质量底线 根据淮南市人民政府网站公布的《2021年淮南市环境质量状况公报》，项目所在地的环境空气质量不达标，可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）和细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准0.01倍、0.01倍和0.20倍。淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措，2021年10月发布《关于转发（安徽省坚持“四抓四改”强力推动突出生态环境问题整改》，2021年4月发布《淮南市2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》淮大气办〔2020〕21号。淮南市人民政府将按照“淮南市‘十四五’环境保护规划”要求，持续推进大气污染防治行动计划，打赢蓝天保卫战，严格实行环境空气质量和大气污染防治工作“双考核”制度，推进以燃煤电厂为主的重点行业大气污染源深度治理、城市扬尘污染控制，持续降低可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）浓度，环境空气质量总体改善。市辖淮河干流及其支流22个监测断面中Ⅰ-Ⅲ类水质比例为86.4%，无劣Ⅴ类水质，总体水质良好；淮南市区域噪声昼间平均等效声级为53.3dB（A），噪声总体水平为二级，声环境质量较好。具体见表1-4。 表1-4 2021年度环境质量状况 环境要素 评价因子 监测值 标准值 是否达标 超标率(%) 环境空气 SO2(ug/m3) 8 60 是 - NO2(ug/m3) 23 40 是 - PM10(ug/m3) 71 70 否 1.4 PM2.5(ug/m3) 42 35 否 20 CO（mg/m3） 0.9 4 是 - O3(ug/m3) 162 160 否 1.25 声环境质量（Ⅱ级） 昼间平均等效声级dB（A） 53.3 55 是 - 水环境质量 淮河 市辖淮河干流及其支流22个监测断面中Ⅰ-Ⅲ类水质比例为86.4%，无劣Ⅴ类水质，总体水质良好。 本项目运营过程中会产生一定的污染物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物均能达标排放且符合总量控制要求，对周围环境造成的影响较小，不会降低当地环境质量，不会触碰区域环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目不属于高耗能、高污染、资源型企业，用水来自市政管网供水，用电来自市政供电。本项目建成后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 对照《长江经济带战略环境评价安徽省淮南市“三线一单”生态环境准入清单》淮南经济技术开发区产业准入要求，“鼓励类：与相关批复确定的园区主导产业结构相符合的工业项目；与开发区产业链相配套的企业（开发区基础设施建设项目；其它规模效益好、能源资源消耗少、排污小的企业）。限制类：严格控制化学药品原药制造等污染较重的项目、严格控制非主导产业高污染、高能耗类项目。禁止类：禁止引入国家明令禁止建设或投资的、列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《外商投资产业指导目录（2017年修订）》、《市场准入负面清单（2019年版）》等相关产业政策中禁止或淘汰类的项目；禁止引进国家、安徽省明确规定不得审批的建设项目；禁止引进钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能类项目；禁止新引入农药制造等污染较重的化工类项目；禁止引进化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业；禁止引进炼油、产生致癌、致畸、致突变物质的项目；禁止引入尚需自行建设燃煤锅炉的企业入区，引进项目必须使用清洁能源或实施集中供热；禁止引入清洁生产低于国内先进水平的项目”。淮南经济技术开发区功能定位：以六大产业为主体，综合配套居住、服务、休闲设施，形成功能完善的工业新区主导产业：生物医药、纺织服装、化学工业、机械电子与新型材料、食品加工、商贸流通。 本项目位于安徽省淮南市淮南经济技术开发区建设路，本项目为非织造布制造及塑料制品业，不属于淮南经济技术开发区中禁止类、限制类，可视为允许类。 （5）与淮南市“三线一单”各管控单元符合性分析 对照《长江经济带战略环境评价安徽省淮南市“三线一单”编制文本》中相关成果，淮南市经济技术开发区为大气环境分区管控中的高排放重点管控区(见附图9)，为水环境分区管控中的工业污染重点管控区(见附图 10)；开发区大部分地块为土壤环境风险一般防控区，少部分地块(中兴路以西、建兴路以东)为建设用地污染重点管控区(见附图11)；为重点管控单元（附图12）。 本项目位于淮南市经济技术开发区内，本项目与淮南市“三线一单”各管控单元符合性分析见表1-5。 表1-5 本项目与淮南市“三线一单”各管控单元符合性分析一览表 管控单位分类 环境管控要求 协调性分析 符合性分析 水环境分区管控-工业污染重点管控区 依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及《淮南市水污染防治工作方案》对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十三五”生态环境保护规划》《安徽省“十三五”环境保护规划》《安徽省“十三五”节能减排实施方案》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。 本项目为非织造布制造及塑料制品业，不属于“十小”企业，不属于造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。不属于落后产能，不属于重资产旅游产业，不涉及建设阻水建筑。本项目设置沉淀池对超声波清洗废水进行预处理；清洁炉冷却水与经化粪池预处理后生活污水、经沉淀池处理后的超声清洗废水一同排入园区污水管网后进入淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）处理达标后尾水排入淮河。 符合 大气环境分区管控-大气环境重点管控区 落实《安徽省大气污染防治条例》《“十三五”生态环境保护规划》《安徽省“十三五”环境保护规划》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《淮南市大气污染防治条例》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。 项目通过设置厂区绿化隔离带有效减少无组织废气对周边环境的影响；使用密闭式熔喷布生产线减少有机废气的逸散，有机废气设置二级活性炭吸附装置处理达标后通过28m排气筒(DA001)排放。 符合 土壤环境风险-建设用地重点污染管控区 依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十三五”环境保护规划》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。 对厂区采取分区防渗处理，危废贮存间重点防渗；生产车间（包含一般固废贮存间）一般防渗；办公室、仓库、厂区道路简单防渗，原则上不存在土壤污染途径。 符合 煤炭资源利用管控分区-重点管控区（禁燃区） 高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施（新建、改建集中供热和现有火电厂锅炉改造的除外，但煤炭消费量和污染物排放总量需满足相关规定要求），已建成的，应当改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 本项目不销售、燃用高污染燃料，不新建、扩建高污染燃料的设施。 符合 水资源管控分区-一般管控区 落实《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》《“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动方案》《安徽省“十三五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》《淮南市“十三五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》等要求。 项目用水1.2336 m3/d，项目区供水来自于市政给水系统。 符合 土地资源管控分区-一般管控区 落实《淮南市土地利用总体规划（2006-2020年）调整方案》《关于落实“十三五”单位国内生产总值建设用地使用面积下降目标的指导意见的通知》《国土资源“十三五”规划纲要》《安徽省国土资源“十三五”规划》等要求。 本项目用地为工业用地，符合《淮南市东部工业区总体规划》（2008-2020） 符合 综上所述，本项目符合“三线一单”的管理要求。 3、与安徽省“十四五”节能减排实施方案符合性分析 项目与安徽省“十四五”节能减排实施方案符合性见下表。 表1-6 项目与安徽省“十四五”节能减排实施方案符合性分析 文件要求 符合性分析 治理重点 挥发性有机物综合整治工程。全面推动挥发性有机物纳入排污许可管理。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。加快推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运销等重点行业挥发性有机物深度治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末、辐射固化等低挥发性有机物含量产品的比重。加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个、10个百分点。溶剂型胶粘剂使用量降低20%。 本项目在建设和运营过程中不使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂，也不属于石化、化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运销等重点行业。 4、与《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》的相符性 本项目与《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》有关要求进行符合性分析，具体见下表1-7。 表1-7 与《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》符合性分析 安徽省挥发性有机物污染整治工作方案相关要求 符合性分析 （一）优化产业布局。结合城市总体规划、主体功能区规划要求，优化调整VOCs产业布局。在城市建成区、自然保护区、水源保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、生态敏感区和其他重要生态功能区实行强制性保护，禁止新建VOCs高污染企业。在水源涵养区、水土保持区等生态功能区实施限制开发。 本项目位于经济技术开发区，用地为工业用地，符合开发区总体规划。 （二）加快产业升级。加快淘汰落后产能。严格执行VOCs重点行业相关产业政策，加快淘汰落后产品、技术和工艺装备，提前淘汰污染物排放强度大、产品附加值低、环境信访多的落后产能，关闭能耗超标、污染物排放超标且治理无望的企业和生产线。 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）国家淘汰落后产能企业。 严格建设项目准入。将控制挥发性有机物排放列入建设项目环境影响评价重要内容，严格环境准入，严控“两高”行业新增产能。新建、迁建VOCs排放量大的企业应入工业园区并符合规划要求，必须建设挥发性有机物污染治理设施。 本项目不属于“两高”行业。有机废气设置二级活性炭吸附装置处理达标后通过28m排气筒(DA001)排放。 5、与《淮南市2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》的相符性分析 表1-8 与《淮南市2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》 相符性分析一览表 文件要求 符合性分析 持续加大煤炭消费减量控制。严控化石能源消费总量，新、改、扩建项目严格实施煤炭减量替代，禁止新建企业自备燃煤设施。根据各县区建成区扩建情况，适时扩大高污染燃料禁燃区范围，同时加大监管力度，打击使用散煤等违法行为。深入实施清洁能源替代。积极建设风能、太阳能等新能源项目，有效降低煤电装机比重，提高区域清洁能源在终端能源消费中的比例。推进天然气管网互联互通 和储气能力建设，优化天然气使 用方式，新增天然气优先用于城镇居民和替代散煤，2021年继续实施“增气减煤”。有序发展可压减可中断非居民调峰用户，原则上不得新建热电联产和天然气化工项目。继续推动以煤为燃料的工业窑炉清洁燃料替代或集中供热改造。鼓励开展高效清洁煤电耦合生物质发电技术研究和试点示范。 本项目不使用煤炭，不使用燃煤设施，使用能源为电，属于清洁能源 求和碳达峰碳中和目标，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。提高新建项目节能环保准入标准，加大落后和过剩产能压减力度。严格执行国家高耗能、高污染和高资源型行业准入条件，钢铁、水泥熟料、平板玻璃、化工等新、扩建项目严格实施产能置换，不再新建未纳入国 家规划的煤化工等项目。以清洁生产一级水平为标杆，加快传统产业技术改造，推动我市钢铁、石化、建材、纺织印染等传统产业绿色转型。严格按照《产业结构调整指导目录》，支持发展先进产能，依法淘汰落后产能，建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业异地转移，严防死灰复燃。 本项目使用清洁能源，运营过程中产生的污染物相对较少，且均采取了合理的处置措施，本项目不属于高耗能高排放项目。 综上，本项目符合《淮南市2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》中相关要求。 与《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》相符性分析 表1-9 与《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》 相符性分析一览表 文件要求 符合性分析 持续开展VOCs整治攻坚行动。加快整治年度VOCs综合治理项目，确保完成挥发性有机物重点工程减排量年度计划目标。高质量开展当前存在的挥发性有机物治理问题排查整治，2021年10月底前，结合本地特色产业，以石化、化工、工业涂装、包装印刷以及油品储运销为重点，组织企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节完成一轮排查工作。在企业自查基础上，各市生态环境部门开展一轮检查抽测，对排污可重点管理企业全覆盖。 本项目属非织造布制造及塑料制品业，在熔融挤压、换网、熔体泵、熔喷、成型冷却工艺中产生的有机废气经收集后经二级活性炭吸附装置处理达标后通过28m排气筒(DA001)排放。项目通过设置厂区绿化隔离带有效减少无组织废气对 周边环境的影响。 综上，本项目符合《安徽省 2021-2022 年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》中相关要求。 7、与《安徽省淮河流域水污染防治条例》符合性分析 表1-10 本项目与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性一览表 文件要求 符合性分析 第十三条：禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按规定办理有关手续。 本项目不属于化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的企业。 第十四条：新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定：（一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区 本项目为新建项目，主要为非织造布制造、塑料制品业，本项目设置沉淀池对超声波清洗废水进行预处理；清洁炉冷却水与经化粪池预处理后生活污水、经沉淀池处理后的超声清洗废水一同排入园区污水管网后进入淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）处理达标后尾水排入淮河。拟建项目新建安全生产设施符合国家规定标准，且与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。本项目选址符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区。 第十六条：在淮河流域城市公共排水设施覆盖区域内，应当实行雨水、污水分流；排水户应当将雨水、污水分别排入公共雨水、污水管网及其附属设施。现有排水设施未实行雨水、污水分流的， 应当编制规划，进行分流改造。 本项目实行“雨污分流”，生活污水排入市政污水管网，雨水经雨水管网排入市政雨水管网。 综上，本项目符合《安徽淮河流域水污染防治条例》中相关要求。 7、与《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》相符性分析 本项目有机气体采用二级活性炭装置进行处置，对照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》HJ2026-2013，本项目符合性分析见下表。 表1-11 与《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》HJ2026-2013相符性分析一览表 文件要求 本项目情况 符合性分析 进入吸附装置的颗粒物含量宜低于1mg/m3 本项目进入活性炭装置废气主要为有机废气，不含颗粒物。 符 合 进入吸附装置的废气温度宜低于40℃ 本项目熔喷后经过冷风定型机，温度冷却至25℃，小于40℃。 符 合 吸附装置的净化效率不得低于90% 本项目活性炭装置净化效率90%。 符 合 当废气中颗粒物含量超过1mg/m3时，应先采用过滤或洗涤等方式进行预处理 本项目进入活性炭装置废气主要为有机废气，不含颗粒物。 符 合 连续稳定产生的废气可以采用固定床、移动床（包括转轮吸附装置）和流化床吸附装置，非连续产生或浓度不稳定的废气宜采用固定床吸附装置 本项目连续稳定生产，采用固定床吸附装置对废气进行处理。 符 合 采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.2m/s 空床流速1.0m/s 符 合 碘值 大于800毫克/克 符 合 8、项目选址合理性及周边环境相容性分析 （1）环境相容性分析 本项目位于安徽淮南经济技术开发区建设北路59号。根据《淮南市经济技术开发区主体发展规划环境影响报告书》，淮南市经济技术开发区定位为以生物医药、纺织服装、化学工业、机械电子与新型材料、食品加工、商贸流通六大产业为主体，综合配套居住、服务、休闲功能，功能完善的工业新区。项目用地为工业用地，根据现场踏勘，项目东侧为淮南市申升达玻璃有限责任公司（玻璃制造企业），南侧为淮南钱潮轴承有限公司（产品主要为轴承），西侧为建设北路，北侧为淮南市松江电子有限责任公司（产品主要为仪器仪表、工矿设备），项目周边无食品等敏感企业，周边对本项目无限制要求，因此本项目与周边环境相容。 （2）区域配套 项目位于安徽省淮南市经济开发区，项目区域范围内供水、排水、电力、电讯等基础设施完善、交通便利。 （3）对外环境的影响 项目运营期间设置沉淀池对超声波清洗废水进行预处理；生活污水经化粪池处理后与处理后的超声清洗废水经园区污水管网最终进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂（三万吨污水处理厂）处理后达标排放至淮河；本项目产生有机废气经收集后进入“二级活性炭吸附”装置净化后有组织排放；项目通过设置厂区绿化隔离带有效减少无组织废气对周边环境的影响；项目生产设备均置于车间内，通过选用低噪声设备、厂房隔声、减震，设置隔离绿化带减少噪声对周边环境的影响。 综上，从环境相容性、区域配套、对外环境影响等方面考量，本项目的选址较为合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1、项目由来 安徽江中高邦制药有限责任公司成立于2002年08月16日，位于安徽省淮南市田家庵区建设北路59号。其前身为淮南市第二制药厂，其本身含有软膏剂生产车间，生产仓库两间，已于1995年2月28日完成环评及环评验收手续。 因全球新型冠状病毒疫情加剧，口罩成为紧缺物资。2020年6月，淮南经济技术开发区管理委员会同意“年产4亿只口罩生产线项目”备案，项目备案号为2020-340461-27-03-023662。企业利用原有生产仓库优先建设了医用口罩生产车间，于2021年2月19日取得环评批复，2021年8月进行了“年产4亿只口罩生产线项目”竣工环境保护验收。企业进行了固定污染源排污登记手续，排污许可登记编号为：913404007408914515001。 熔喷布作为口罩的核心材料，已成为制约口罩产能的决定性因素，且目前生产企业较少。安徽江中高邦制药有限责任公司投资3000万元建设年产1400吨口罩用熔喷布生产线项目。本项目的建设对于缓解当地医用口罩的紧缺具有重要意义。 2020年4月，淮南经济技术开发区管理委员会同意“新建年产1400吨口罩用熔喷布项目”备案，项目备案号为2020-340461-17-03-017593。本项目使用熔喷布专用改性PP进行口罩熔喷布的生产，属于塑料制品业；企业通过加热熔喷工序，熔喷出丝状纤维经冷却成型制成口罩，也属于非织造布制造。 根据《中华人民共和国环境保护法》（修订）、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等法规文件。本项目国民经济行业类别为“C1781非织造布制造，C292 塑料制品业”行业，跨行业、复合型项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。本项目环境影响评价分类管理名录为：“二十六、橡胶和塑料制品业53 塑料制品业 292 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”应编制环境影响评价报告表；“十四、纺织业 28产业用纺织制成品制造 178*”，不属于编制报告书、报告表中的内容，故确定项目环评形式为环境影响评价报告表。受安徽江中高邦制药有限责任公司委托，安徽保环环境工程有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我单位通过现场踏勘调查、资料收集，并依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）的要求编制了本项目的环境影响报告表，报请生态环境主管部门审批。 2、项目概况 项目名称：新建年产1400吨口罩用熔喷布项目； 建设单位：安徽江中高邦制药有限责任公司； 建设地址：安徽淮南经济技术开发区建设北路59号，项目地理位置图见附图1。 建设性质：新建 总投资：项目总投资3000万元，其中环保投资43万元，占总投资的1.43%。 建设规模：项目利用公司东侧已有综合楼，建设熔喷布生产车间及仓库，总建筑面积共6000m2，购买空气压缩机组及熔喷布生产线等所需生产设备，项目建成后，形成年产1400吨熔喷布的生产能力。 主要产品方案及生产规模见表2-1： 表2-1 主要产品方案及生产规模 序号 产品名称 数量 单位 质量标准 主要技术参数 备注 1 熔喷布 1400 t/a 《口罩用聚丙烯熔喷非织造布》(T/JSFZXH001-2020) 气流阻力：≤80Pa； 破洞：不允许； 不明显针孔≤10个/100cm2；明细针孔：不允许； 面积≤1mm2晶点：≤10个/100cm2； 面积≥1mm2晶点：不允许； 飞花：不允许； 异物：不允许。 企业自用590t，剩余810t外售。 3、工程内容 本项目利用厂区现有综合楼建设生产车间，占地面积1500㎡，共四层。其中熔喷布生产车间位于一楼，2-4楼作为仓储区。本项目主要建设内容及规模见表2-2。 表2-2 主要建设内容及规模 工程类别 工程名称 工程内容及规模 备注 主体工程 生产车间 位于厂区东侧综合楼，占地面积1500m2，共四层，楼高25m。熔喷布生产车间位于一层，安装2套熔喷布生产装置（型号：JG-RPB1600M，日产2-3吨。）。项目建成后，形成年产1400吨熔喷布的生产能力。 综合楼已建，生产线新建 辅助工程 仓储区 位于综合楼2-4层，建筑面积4500m2。用于储存原料、产品、机油及过滤网等。 公用工程 供水 由市政供水管网接入，年用水量308.4t/a。 / 排水 生活污水经厂区化粪池处理后，经园区污水管网最终进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理后排放至淮河；喷丝板、分配板清洗工序用水经沉淀池处理后，经园区污水管网最终进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理后排放至淮河。煅烧炉冷却循环水经园区污水管网最终进入淮南经济技术开发区工业污水处理厂处理后排放至淮河。 化粪池依托厂区现有，沉淀池新建 供电 依托市政供电设施供电，年用电量10万kW·h。 / 环保工程 废气处理 熔融挤压、换网、熔体泵、熔喷、成型冷却工艺中废气通过集气罩收集后经过“二级活性炭吸附”处理后通过1根28m高的排气筒DA001排放。 新建 通过设置密闭式煅烧程序减少煅烧产生的有机废气。设置厂区绿化隔离带有效减少熔喷模具清洗工序产生的少量无组织废气对周边环境的影响。 新建 废水处理 本项目设置沉淀池对超声波清洗废水进行预处理；清洁炉冷却水与经化粪池预处理后生活污水、经沉淀池处理后的超声清洗废水一同排入园区污水管网后进入淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）处理达标后尾水排入淮河。 化粪池依托厂区现有，沉淀池新建 噪声处理 设备均设置在室内，合理布局；通过选用低噪声设备、厂房隔声、减震、设置隔离绿化带减少噪声对周边环境的影响。 新建 固废处理 职工生活垃圾交由环卫部门清运处理；生产过程中产生的固废均采用分类收集，设置一般固废堆存区域，位于一楼东南角，面积50㎡；危险固废贮存间依托企业原有，危废间5m2，主要用于废活性炭、废机油的储存，位于厂房西侧。一般固废包括废边角料、不合格品、废包装物、废过滤网和杂质，废过滤网、杂质、废边角料、废包装物收集后综合外售；危废包括废机油、废活性炭，危废经危废暂存间暂存后交由资质单位处置。废水沉淀池污泥及生活垃圾由环卫定期清运。 危废暂存间依托原有，一般固废暂存间新建 风险防范措施 配套相关风险防范措施，配备风险应急物资，设置事故池，编制企业突发环境事件应急预案。 事故池依托现有 地下水、壤防治措施 按照分区防渗要求，进行重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区防腐防渗建设。 危废贮存间进行重点防渗，防渗层为2mm厚的环氧树脂防水涂料，其渗透系数≤10-10cm/s；生产车间（包含固废间）进行一般防渗，防渗层为1mm厚的环氧树脂防水涂料，其渗透系数≤10-5cm/s；办公室、仓库厂区内道路等区域进行简单防渗，一般地面混凝土硬化。 已建 4、主要生产设备 本项目主要设备见表2-3。 表2-3 主要设备一览表 序号 设备名称 规格 单位 数量 1 上料机 / 台 2 2 螺杆挤出机 直径105mm 10~80r/min 套 2 3 换网 双柱/双板式 台 2 4 熔体泵 100cc/r 个 2 5 熔喷模头组合键 / 个 2 6 负压风机 / 台 2 7 罗茨风机 110kW·h 台 2 8 空气加热器 / 台 2 9 接收装置（成网机） 1600mm 台 2 10 卷绕装置（收卷） / 台 2 11 喷丝板清洁炉 炉体直径0.9m、高1.5m 循环水箱（1m3） 台 1 12 超声波清洗机 0.6m×0.5m×2m 台 1 13 空压机 / 台 1 14 驻极体处理机 60kW·h 台 2 15 环保设备风机 7500m3/h 台 2 5、原辅材料及能源消耗 ①本项目主要原辅材料种类见下表所示。 表2-4 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 原辅材料 名称 单位 用量 规格 最大储存量 1 熔喷布专用改性PP 吨/年 1400 颗粒料，袋装。 50kg一袋 仓库，最大 储存量50t 2 机油 吨/年 0.072 桶装，4kg/桶 仓库，最大 储存量8kg 3 驻极母粒 吨/年 35 颗粒料，袋装。 50kg一袋 仓库，最大 储存量4t 4 过滤网 个/年 500 每个φ6cm，1.819kg/m2生产线消耗品 仓库，最大储 存量500个 5 电量 kW·h./a 10万 / / 6 水量 t/a 308.4 / / ②原辅料成分 熔喷布专用改性PP：熔喷布专用PP聚丙烯改性材料要以聚丙烯为主要原料，纤维直径可以达到1～5微米。空隙多、结构蓬松、抗褶皱能力好，具有独特的毛细结构的超细纤维增加单位面积纤维的数量和表面积，从而使熔喷布具有很好的过滤性、屏蔽性、绝热性和吸油性。聚丙烯是丙烯加聚反应而成的聚合物。系白色蜡状材料，外观透明而轻。密度为0.89～0.91g/cm3，易燃无毒，熔点165℃，在155℃左右软化，使用温度范围为-30～140℃。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解，分解温度约350~380℃。聚丙烯广泛应用于服装、毛毯等纤维制品、医疗器械、汽车、自行车、零件、输送管道、化工容器等生产，也用于食品、药品包装。本项目所用熔喷布专用改性PP为圆形或圆柱形粒料，粒子大小约为3～4mm，切片密度约为0.87～0.9g/cm。 机油：常用在高碳钢材质，和轴承钢材质机械设备配件当中，能够减少机械之间的损耗和摩擦，具有防锈，防氧化，润滑，粘附作用，机油为油状液体，闪点大于150℃ ，蒸汽密度（空气=1）大于1，溶解性可忽略，无气味或略带异味，主要成分为是由矿物基础油和精选添加剂组成，基础油主要从植物的种子、花朵、根茎或果实萃取的非挥发性油脂；添加剂包括防锈剂、粘附剂、抗泡剂等，本品易燃、具刺激性。 驻极母粒：驻极母粒的主要成分为聚丙烯。驻极母粒是一种配合驻极设备使用的特殊功能母粒，是以聚丙烯为基材，使用高性能复配型驻极剂，进行均匀混合制作而成。其具有生产电离子储存电荷的功能，在引发剂的作用下，驻极剂中的电气石微粒永久性的释放电荷、空气负离子，增加口罩静电吸附和负离子杀菌的能力，有效阻隔微米以下的飞沫、粉尘、病毒等。添加少量的驻极母粒，就能增加熔喷无纺布中电荷捕集能阱的密度和深度，有效释放负离子和储存电荷，达到提高熔喷无纺布的综合过滤效果和抗热衰减的性能。使其在同样纤维细度和克重的情况下，降低熔喷无纺布产品阻力，同时提高熔喷无纺布产品过滤效果。 对于医用口罩，带驻极母粒和驻极高压电处理的驻极熔喷布，这层是最核心的部分，只有驻极处理后熔喷布上有很多电荷才对也同样带电荷的0.3微米的非油性小颗粒物有高效的吸附效果，通常要求大于95%以上。 6、工作制度及劳动定员 工作制度：三班制，每班8小时工作制，年工作时间250天。 劳动定员：劳动定员10人、不提供食宿。 7、公用工程 （1）给水工程 项目区供水来自于市政给水系统。供水条件良好，可保证充足供应，水质符合饮用水标准，且项目区供水管网完善，其用水可充分保障，年用水量308.4t。 ①生活用水：根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）《安徽省行业用水定额（DB34/T679-2020）》，本项目职工生活用水取60L/人.d，年工作250d，则生活用水量为150t/a（0.6t/d）。 ②喷丝板、分配板煅烧、清洗工序用水 a.超声波清洗机用水 本项目喷丝板、分配板需定期煅烧清洗，其中清洗使用超声波清洗机，共2套喷丝板、分配板，每套设备每半个月清洗一次，年清洗48次。超声波清洗机容积为0.6立方米，每次清洗用水量为0.5t，则年超声清洗用水量为24t/a（0.096t/d）。 b.冲洗用水 使用超声波清洗机清洗后，需对喷丝板、分配板进行冲洗，根据企业提供资料，每次冲洗用水为2t，则年冲洗用水为96t(0.384t/d)。 c.清洁炉冷却水 本项目喷丝板清洁炉设置循环水箱1个（1m3）对其进行冷却，水箱装水量的80%计，则每次清洁炉冷却水为0.8t，年煅烧48次，冷却水年使用量为38.4t（0.1536t/d）。 （2）排水工程 厂区内建设雨污分流管网。雨水排入市政雨水管网。年排水量为260.95t/a。 ①生活污水 生活污水经化粪池处理，达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1间接排放标准、淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）接管要求及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准要求中从严后标准，经园区市政污水管网进入淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）处理，尾水排入淮河。 根据《第二次全国污染源普查生活污染源产排污系数手册》，折污系数取0.85，则生活污水排放量约127.5t/a（0.51t/d）。 ②喷丝板、分配板煅烧、清洗工序排水 a.超声波清洗机用水 本项目超声清洗用水年使用量为24t，折污系数取80%，则废水量为19.2t/a（0.0768t/d）。 b.冲洗废水 年使用冲洗废水量为96t，折污系数取0.85，则冲洗废水排放量约为81.6t/a(0.3264t/d）。 c.清洁炉冷却水 本项目喷丝板清洁炉冷却水年使用量为38.4t，折污系数取0.85，则年排放清洁炉冷却水为32.64t/a（0.1306t/d）。 企业设置沉淀池对喷丝板、分配板清洗工序用水进行沉淀处理，达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1间接排放标准、淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）接管要求及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准要求后与清洁炉冷却水经园区市政污水管网进入淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）处理，尾水排入淮河。 项目水平衡见图2-1。 图2-1 项目水平衡图 t/d （3）供电 年预计耗电量为10万kW·h/a，淮南市供电电网供电。 8、总平面布置及周边关系 安徽淮南经济技术开发区建设北路59号，项目东侧为淮南市申升达玻璃有限责任公司，南侧为淮南钱潮轴承有限公司，西侧为建设北路，北侧为淮南市松江电子有限责任公司。本项目利用厂区现有综合楼，布局紧凑合理，项目平面布置见附图3。根据项目区平面布局图、项目区临厂区道路设置，交通便利。项目办公区域和生产区域分开设置，减少了项目噪声对办公的影响；最大程度满足了“闹静分开”的布设原则，同时使生产区噪声远离办公区；整个生产区域按照原料贮存、生产、入库贮存的流程顺序布置、减少物料在生产车间内的流通距离，降低物料损失，人流物流线路短捷顺畅、建筑布置紧凑。因此项目平面布局相对合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述(图示)： 项目污染因素和对环境影响的时段包括项目施工期和营运期。 施工期 本项目综合楼厂房基础设施已建，施工期只进行设备安装，不需进行土建施工。施工期主要为噪声影响，建设单位注意避免夜间施工，采用低噪声设备施工等措施，废水污染源为安装工人生活用水，进入化粪池处理，固体废物为工人生活垃圾，交由环卫工人，由于安装设备量小，工人人数不多，污染物产生量较少，施工期结束后，影响随之消失，对周边环境影响较小。故本环评不再进行施工期环境影响分析。 营运期工艺流程 本项目生产的产品为熔喷布，本项目涉及熔喷布生产工序以及熔喷布模具清洗工序。本项目的工艺流程及产污环节如下所示。 （1）熔喷布生产工序 注：N-噪声、S-固废、G-废气 图2-3 运营期熔喷布生产工序工艺流程 ①上料：将原料加注到上料斗中，上料机自动将聚合物颗粒抽吸至螺杆挤出机料斗，由于原料为颗粒状，因此本工序无粉尘产生。此工序产生噪声。 ②加热、熔融：螺杆挤出机由螺筒和螺杆构成，螺杆旋转时迫使聚合物沿着其轴向前移并压缩，螺筒外有陶瓷加热器，上料聚合物颗粒在加热和螺杆旋转剪切力的作用下，被逐步融化直至熔融状态。此工序产生噪声、有机废气。 由于螺杆挤出机为密闭设备，与下一步的滤网装置相连通，废气进入下一步熔体过滤工序。 ③过滤、换网：熔融的聚合物从挤出机流出后通过不锈钢网，过滤掉熔体中的杂质，滤网装置采用双柱式或双板式连续换网器。连续换网器采用双工位设计，双过滤网同时使用，换网时可同时由另一个流道工作，不中断料流。企业含2套熔喷一体机，每套设备含2个过滤网，每天每套设备更换一次，每年更换500片过滤网。该工序会产生有机废气、噪声、固废。 由于滤网与螺杆挤出机、熔体泵都是相连通的，且为密闭装置，熔体过滤挥发的有机废气与熔融挤出产生的有机废气一起进入下一步工序。此工序会有更换的废滤网、过滤的杂质、少量有机废气产生。 ④增压、稳压、定量： 经过过滤后的熔体进入熔体泵增压，稳压，定量后挤出模具。该工序会产生有机废气。 ⑤空气加热器加热 定量后的熔体，通过高压风机输出的空气输送到空气加热器加热，然后再送至熔喷模头组合件。该工序会产生有机废气。 由于滤网、螺杆挤出机与熔体泵都是相连通的，且为密闭装置，熔体泵挤出工序挥发的有机废气与熔融挤出废气、溶体过滤废气、一起进入下一步工序。 ⑥熔喷、成型、冷却：从熔喷模头组合件喷出的熔体细流，此时温度为300℃，放出大量的热量，必须对此进行热交换，本项目使用冷风定型机，将冷风从两侧喷出，对每根单丝均能进行均匀性冷却，冷却至25℃；长丝均匀地铺在接收成网机上，成网机采用平网式接收装置，由高精度光电感应网带走向，可实现生产运转时在线自动纠偏。此工序产生有机废气。因加热熔融、过滤、增压、稳压、定量、加热、熔喷、成型冷却工序均在密闭设备内进行，且各工序均连通，只在熔喷成型工序处有机废气才释放出来，本项目于熔喷、成型工序熔喷模头喷口处及成网机上方设置集气罩，收集后的废气经“二级活性炭吸附装置处理”，经28m高排气筒DA001排放。 ⑦静电驻极：经成型冷却后形成的纤网过滤性能只能达到35%左右，通过驻极机高压电晕处理，使纤网表面形成较持久的不均匀电荷，在静电作用下，空气中的微小颗粒和细菌能有效吸附，达到阻挡颗粒、体液和细菌的防护目的。 ⑧收卷、检验：通过收卷装置收卷后收卷形成非织造材料卷材。收卷装置采用摩擦式收卷，可自动换卷。收卷后经过检测后入库，此工序产生不合格品。 （2）熔喷布模具煅烧、清洗工序 熔喷布模具是一种密布喷口的模具，在工作时，这些模具温度维持在300摄氏度左右，在喷口周围有高速、炽热的气流“吹”着喷出的熔融态聚合物，本项目生产的熔喷布主要作为原材料用于口罩的生产，因此熔喷布模具的清洁灭菌问题不容忽视，可以毫不夸张的说：熔喷布模具的清洁问题直接影响到整个产业线的生产效率和以及下线口罩产品的质量。 本项目购置含喷丝板清洁炉、超声波清洗机的一体式熔喷布生产线。定期（每半个月）使用喷丝板清洁炉、超声波清洗机对熔喷布模具进行清洗。其工艺流程如下所示。 注：N-噪声、S-固废、G-废气、W-废水 图2-4运营期熔喷布模具煅烧、清洗工艺流程 ①分解组件 使用仪器配套的专业工具将喷丝板、分配板拆卸下来。此工序产生噪声。 ②组件清洗 使用抹布、手套清理组件表面残留的大块浆料。此工序产生固废、噪声。 ③煅烧 将分解好的喷丝板及分配板放入喷丝板清洁炉中，启动喷丝板清洁炉中煅烧工作模式使用电加热对其进行清理，第一阶段升温：设定温度为290℃，设定处理时间45分钟，保温60分钟。此阶段第二阶段：设定温度440℃，设定处理时间45分钟，保温120分钟。为保持喷丝板的性能不被破坏，加热程序与抽真空系统同步开启，保证喷丝板在真空环境下不被氧化。加热结束后通过水泵使用循环水对清洁炉进行冷却，冷却时间为2.5h，全部处理时间为7小时，冷却结束后进行下一个工序。本工序产生煅烧有机废气、噪声、固废。 ④超声波清洗 将经煅烧冷却后的喷丝板、分配板置于超声波清洗机（添加自来水）中进行超声清洗。在水温50-70℃下，清洗60分钟。此工序产生噪声、废水。 ⑤压缩空气吹干 使用空压机将超声清洗后的含少量水份的喷丝板、分配板进行吹干，此工序产生噪声。 ⑥组装 将已清洗完毕的组件使用专业工具组装。此工序产生噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 安徽江中高邦制药有限责任公司成立于2002年08月16日，位于安徽省淮南市田家庵区建设北路59号。安徽江中高邦制药有限责任公司前身为淮南市第二制药厂，其本身含有软膏剂生产车间，生产仓库两间，已于1995年2月28日完成环评及环评验收手续。 2020年6月，淮南经济技术开发区管理委员会同意“年产4亿只口罩生产线项目”备案，项目备案号为2020-340461-27-03-023662。因全球新型冠状病毒疫情加剧，口罩成为紧缺物资。企业优先建设了医用口罩生产车间，于2021年2月19日取得环评批复，2021年8月进行了“年产4亿只口罩生产线项目”竣工环境保护验收。总建筑面积共6000㎡，年产口罩约4亿只。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》进行判定，可知：该项目属于固定污染源排污许可分类管理名录表“二十二、医药制造业、卫生材料及医药用品制造 2770”，属于登记管理，企业已进行固定污染源排污登记手续，排污许可登记编号为：913404007408914515001。 根据业主提供资料及现场勘察可知，现有产品工艺如下： 现有工程生产工艺 医用口罩生产工艺流程如下： 注：N-噪声、S-固废、G-废气 图2-4 医用口罩生产工艺流程图 N95口罩生产工艺流程如下： 图2-5 N95口罩生产工艺流程图 生产工艺简述： 开卷：将外购的无纺布和熔喷布去除外包装后，按照要求安装在口罩机生产设备物料支架上，牵引接头至裁切区。 裁切：将无纺布和熔喷布按照行业标准裁切成所需的形状和尺寸，该工序产生边角料。 叠加：将裁切好的无纺布、熔喷布和鼻梁条、耳带子按规定位置重叠、组装在一起。 超声波焊接：通过超声波焊接冲压工艺将叠加在一起的材料焊接在一起。超声波焊接是熔接热塑料性塑料制品的高科技技术，各种热塑性胶件均可使用超声波熔接处理，而不需加溶剂、粘接剂或其他辅助品。 超声波焊接的工作原理：超声波设备把超声能量传送到焊区，由于焊区即两个焊接的交界面处声阻大，因此会产生局部高温。又由于塑料导热性差，一时还不能及时散发，能量聚集在焊区，致使两个塑料的接触面迅速熔化，加上一定的压力后，使其融合成一体。当超声波停止作用后，让压力持续几秒钟，使其凝固成型，这样就形成一个坚固的焊接点，达到焊接的目的，焊接强度能接近于原材料强度。本项目口罩机配套的超声波焊接设备温度控制在170℃左右，熔喷布、无纺布中化学成分基本不会分解，但原材料中有少量未聚合的单体在高温下会有部分挥发出来，产生少量有机物（以非甲烷总烃计，主要成分为丙烯）。 检验：检验项目主要检验产品冲压焊接效果。 包装：对成品口罩进行包装，包装过程会产生废包装材料。 软膏剂生产车间工艺流程 图2-6 软膏剂生产工艺流程图 ①原材料称量：按照产品配置比例称量相应的原辅材料 ②配置油相：加入油基性，控制一定温度。待油相开始融化时，开动搅拌至完全熔化： ③配制水相：将水相基质投入处方量的纯化水中，加热搅拌，使其溶解完全： ④乳化：保持上述油相、水相的温度，将油相、水相通过带过滤网的管路压入乳化锅中，启动搅拌器、真空泵、加热装置。乳化完全后，降温，停止搅拌，真空静置： ⑤灌封：将料液加满贮料罐，盖上盖子，开启灌封机总电源开关，设定产量、注药参数等，通过点动设定装量合格并确认设备无异常后，正常开机。 ⑥包装：按本产品包装规格要求包装，并放入1张说明书，盖上盒盖，贴封口签。按包装指令规定的包装规格进行装箱，装满后，放入待检区。 ⑦检验、入库：经抽检合格后，发放填写合格证，放入一张合格证，用胶带封箱。再用打包机打包，美观整洁，入库。 软膏剂车间生产使用的原辅材料均为药用级、化妆品级或食品级，无污染，无毒性。使用加热蒸汽为开发区集中供应，无废气排放。厂区内的雨水通过雨水井、管道直接排入大涧沟内；冷却水为常温自来水，通过污水管道排入大涧沟内。 二、现有工程污染物排放情况 项目现有工程年生产口罩数量为4亿只，年生产软膏剂为1500万只。现有工程污染排放情况如下。 现有工程废气排放情况 由工艺流程可知，本项目软膏剂生产车间无废气排放；口罩生产车间废气主要为超声波焊接产生的非甲烷总烃，少量口罩焊接废气于车间内无组织排放。 合肥森力检测技术服务有限公司于2021年8月4日-8月5日对本项目无组织厂界及厂区年非甲烷总烃进行监测，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1规定的限值。其监测结果如下表所示。 表2-5 废气无组织监测结果 检测项目 采样日期 采样点位 检测结果 第一次 第二次 第三次 第四次 非甲烷总烃（以碳计）（mg/m3） 2021/08/04 厂区上风向G1 0.16 0.20 0.19 0.18 厂区下风向G2 0.53 0.43 0.39 0.30 厂区下风向G3 0.46 0.38 0.33 0.52 厂区下风向G4 0.51 0.50 0.50 0.56 厂房门外G5 0.61 0.67 0.79 0.70 2021/08/05 厂区上风向G1 0.28 0.34 0.36 0.26 厂区下风向G2 1.03 0.93 1.01 1.02 厂区下风向G3 0.89 1.12 1.13 0.95 厂区下风向G4 1.21 1.08 1.18 1.20 厂房门外G5 1.23 1.30 1.28 1.24 2、现有工程废水排放情况 本项目无生产污水，生活污水经化粪池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级放标准及淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）接管标准要求后，经园区市政污水管网进入淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）处理，尾水排入淮河。 根据企业提供材料，本项目外排废水主要为生活污水，本项目现有工程员工50人，员工生活用水量为3t/d（750t/a）。折污系数取0.85，则生活污水排放量约2.4t/d（600t/a）。2021年8月4日-8月5日，合肥森力检测技术服务有限公司对厂区废水总排口废水进行了监测，pH、COD、氨氮、SS、BOD5符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级放标准及淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）接管标准从严后限值，监测结果见表2-6。 表2-6 废水排放监测结果 检测点位 废水总排口 采样日期 2021/08/04 2021/08/05 标准限值 是否达标 检测频次 第一次 第二次 第三次 第四次 第一次 第二次 第三次 第四次 pH值 无量纲 7.1 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.2 7.2 6-9 是 悬浮物 mg/L 7 6 7 6 6 7 6 7 400 是 化学需氧量 mg/L 48 48 47 47 49 47 49 47 360 是 生化需氧量 mg/L 14.5 14.2 15.4 15.1 15.3 15.7 14.8 14.9 80 是 氨氮 mg/L 12.5 12.8 12.1 12.3 12.2 12.6 12.3 12.2 35 是 3、现有工程噪声情况 现有工程噪声污染数据引用2021年8月4日-8月5日合肥森力检测技术服务有限公司噪声监测数据，该数据监测工况为企业口罩项目竣工环境保护验收数据，具有代表性。监测结果见表2-7，监测点位见图2-7。 表2-7 环境噪声测量结果 测点编号 测点名称 测量时间：2021/08/04 测量时间：2021/08/05 昼间Leq dB（A） 夜间Leq dB（A） 昼间Leq dB（A） 夜间Leq dB（A） 1# 厂界东N1 52.2 47.6 52.1 47.4 2# 厂界南N2 50.9 46.7 51.8 48.3 3# 厂界西N3 50.9 47.1 50.4 46.4 4# 厂界北N4 50.7 46.7 51.0 47.6 图2-7 噪声监测点位示意图 根据上述数据，可知现有项目产生的噪声经采取了消声、隔声、减振等措施，四周厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准限值的要求。 4、现有工程固体废物 现有项目固体废物有废无纺布、废鼻梁条、废耳带子、不合格品、废包装材料和职工生活垃圾。根据业主提供资料废无纺布、废鼻梁条、废耳带子，年产生量为0.2吨，收集后外售综合利用；不合格品产生量为0.1t/a，收集后外售综合利用；废包装材料产生量为0.04t/a，收集后外售综合利用；生活垃圾年产生量约为6.25吨，委托环卫部门定期清运。上述对固体废物的处置符合环境保护管理、综合利用及环境卫生管理要求。 5、现有污染物排放汇总 表2-10 现有工程三废排放量汇总表 污染类型 污染物 现有工程实际排放 现有工程环评排放 排放浓度（mg/L） 排放量（t/a） 排放浓度（mg/L） 排放量（t/a） 废水 水量 / 600 / 960 COD 49 0.0288 400 0.384 BOD5 15.7 0.0090 180 0.173 氨氮 12.8 0.0074 25 0.024 SS 7 0.0037 180 0.173 废气 非甲烷总烃 / 0.0065 / 0.0104 固废 一般工业固体废物 / 0.34 / 0.34 生活垃圾 / 6.25 / 12 由上表可知，现有工程各污染物均能满足原有环评许可量的要求，各污染物均能达标排放。 5、拟建项目建成后全厂水平衡 图2-8 拟建项目建成后全厂水平衡图 t/d 拟建项目建成后与原有项目“三本账” 表2-11 拟建项目三本账 污染类型 污染物 原有工程排放量（t/a） 拟建项目排放量 以新带老消减量 全厂排放量 排放增减量 废水 废水 水量 960 260.95 / 1220.95 +260.95 COD 0.384 0.0621 / 0.4264 +0.0621 BOD5 0.173 0.0191 / 0.1749 +0.0191 氨氮 0.024 0.0393 / 0.045 +0.0393 SS 0.173 0.0038 / 0.1746 +0.0038 石油类 / 0.0008 / 0.0008 +0.0008 废气 有组织 非甲烷总烃 / 0.1951 / 0.1951 +0.1951 无组织 非甲烷总烃 0.0104 0.2186 / 0.2355 +0.2186 颗粒物 / 0.0003 / 0.0003 +0.0003 固废 生活垃圾 12 1.25 / 0 0 一般固废 0.34 29.907 / 0 0 危险废物 / 7.7855 / 0 0 三、现有工程环境问题及整改措施 （1）企业现状存在的问题 未安排专人负责环境管理工作，环境管理台账不全；环保意识薄弱，环境管理工作较为松散；未建立固废台账。 （2）整改措施 本环评建议企业对出入危废贮存间的危废以及产生的一般工业固体废物设置台账进行登记，加强危废管理；设置专人负责环境管理相关工作，建立环境管理及环保设施维护、保养、使用记录，严格按照排污许可证要求执行。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 建设项目环境质量现状及主要环境问题 1、环境空气质量 （1）基本因子 本次评价引用《2021年淮南市环境质量状况公报》（https：//www.huainan.gov.cn/public/118319849/1259110413.html）中环境空气质量部分内容，具体如下： 2021年，淮南市市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）年均浓度、二氧化氮（NO2）年均浓度、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、细颗粒物（PM2.5）年均浓度、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度、臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度分别为8微克/立方米、23微克/立方米、71微克/立方米、42微克/立方米、0.9毫克/立方米和162微克/立方米，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、臭氧（O3）和细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准0.01倍、0.01倍和0.20倍。市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度分别较上年减少20.0%、17.9%、6.6%、12.5%、18.2%；臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度较上年增加1.3%。 依据《2021年淮南市环境质量状况公报》，淮南市属于环境空气质量不达标区域，超标污染物为可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）和细颗粒物（PM2.5） （2）特征污染物 根据本项目工程分析可知，本项目特征污染物为非甲烷总烃。 特征污染物非甲烷总烃环境空气质量数据引用《淮南经济技术开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》中文汇学校点位的监测数据，该点位与本项目相对位置图见附图15，该点位位于本项目西北方向，距离1295m。淮南经济技术开发区环境影响区域评估报告监测时间为2020年5月（2020年5月11~17日），监测数据有效期至2023年5月。引用数据有效，详情如下。 ①监测项目 非甲烷总烃监测小时浓度。 ②监测时间与频次 监测时间为2020年5月11~17日，连续监测7天，按《环境监测技术规范》大气部分要求进行，监测期间同步观测风速、风向、气压、气温等气象条件。 ③评价标准 开发区非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》小时均值2mg/m3 标准限值。 ④评价方法 本次大气环境质量现状评价采用单因子污染指数法，公式如下： 式中：Pi —i 污染物的单因子污染指数； Ci —i 污染物的实测浓度，mg/Nm3； C0i —i 污染物的评价标准，mg/Nm3。 当 Pi >1 时，即该因子超标。对照评价标准计算各监测点的各污染物小时平均浓度和日均浓度的污染指数范围、超标率等。 ⑤环境空气质量现状监测及评价结果见下表 表 3-1 淮南市经济技术产业开发区环境空气质量现状监测及评价结果 监测点 位 污染物 平均时间 评价标准μg/m3 监测浓度范围μg/m3 最大浓度占标率% 超标 率% 达标 情况 文汇学校 非甲烷总烃 小时平均 2000 790—1150 57.5 0 达标 项目地环境空气特征污染物非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准详解》中推荐浓度限值要求。 （3）改善区域环境空气质量对应措施 区域SO2、CO、NO2满足环境质量要求，PM10、PM2.5、O3出现超标，本项目所在区域属于不达标区域；淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措，根据《淮南市大气污染防治行动计划实施方案》等工作文件，加强与检察院、法院、公安机关、成员单位的沟通协作，2021年，对涉及次生态损害赔偿案件线索开展核查，对生态环境损害赔偿案件进行追赔。严把项目环境准入关。对钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、铸造等产能严重过剩行业新增产能项目的环评文件一律不批；对国家明令淘汰、禁止建设、不符合国家产业政策的项目环评文件，一律不批；同时，全面提升污染防治措施。执行最严格污染物排放标准，对非金属矿物制品业部分子行业项目严格执行《安徽省水泥工业大气污染物排放标准》等地方标准，大气主要污染物严格落实污染物排放标准中特别排放要求，坚持“一厂一策”，对化学原料和化学制品制造业项目坚持行业带头原则，依据生产工艺及特征污染物，引导企业针对性采取政策鼓励的收集、治理措施，达标排放的基础上，进一步减少污染物排放。稳步推进重点排污单位污染源自动监控设备的安装、联网和运维监管“三个全覆盖”工作，全年共完成污染源自动监控设备安装22家，均与市平台联网，数据实时上传。 2、地表水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，项目所在区域地表水环境质量引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 根据淮南市生态环境局发布的《2021年淮南市环境质量状况公报》，2021年，全市地表水26个监测断面（点位）中Ⅰ-Ⅲ类水质比例为76.9%，无劣Ⅴ类水质，总体水质状况为良好。比上年增加0.7个百分点，水质状况保持良好。 （1）河流 市辖淮河干流及其支流22个监测断面中Ⅰ-Ⅲ类水质比例为 86.4%，无劣Ⅴ类水质，总体水质良好。与2020年相比水质比例增加5.2个百分点，水质状况保持良好。出境断面新城口和入境断面鲁台孜水质评价指标年平均浓度值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 主要超标断面为永幸河入淮口断面、架河入淮口和南中心沟河口断面，水质均劣于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，为Ⅳ类。 拟建项目生活污水排入淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）处理，达标处理后尾水排入淮河，为Ⅲ类水体。 3、声环境 根据合肥森力检测技术服务有限公司2021年8月4日-8月5日提供的声环境质量现状监测数据，厂界噪声监测结果如下： ①监测布点：厂界周围共布设4个监测点位。 ②监测结果及评价。 表3-2 项目场界及敏感点噪声监测结果 测点编号 测点名称 测量时间：2021/08/04 测量时间：2021/08/05 昼间Leq dB（A） 夜间Leq dB（A） 昼间Leq dB（A） 夜间Leq dB（A） 1# 厂界东N1 52.2 47.6 52.1 47.4 2# 厂界南N2 50.9 46.7 51.8 48.3 3# 厂界西N3 50.9 47.1 50.4 46.4 4# 厂界北N4 50.7 46.7 51.0 47.6 由上表可知，项目区域昼、夜间均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，说明区域声环境质量较好。 4、土壤、地下水 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目无土壤及地下水污染途径，可不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 5、生态环境、电磁辐射 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于淮南市经济开发区内，且周边无生态环境保护目标，故未进行生态环境质量监测。 本项目不存在电磁辐射等污染，因此未开展电磁辐射现状监测与评价。本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据建项目污染特征及区域环境现状，其主要环境保护目标如下。 1、厂界外500m范围内含大气环境保护目标12处，具体见表3-3。项目区域环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 2、厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标； 3、厂界外50米范围内不含声环境保护目标； 4、本项目利用厂区现有闲置空地，不新增占地，无生态环境保护目标。 表3-3 项目主要环境保护目标一览表 环境要素 环境保护目标名称 方位 距离（m） 规模 环境功能 地表水 淮河 N 1135 大型河流 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 大气环境 民房1 西南 84 居民，110人 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 民房2 西南 464 居民，288人 老电化厂家属楼 西 331 居民，150人 宫集医院 西 65 居民，20人 田东花园小区 西北 60 居民，288人 河畔新村 西北 145 居民，460人 桃源居 西北 365 居民，380人 民房3 西北 261 居民，130人 皖化社区 北 378 居民，380人 健民村 东北 375 居民，80人 民房4 东北 354 居民，90人 经开区管委会 东南 321 居民，400人 宫集村 西 104 居民，325人 地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用 水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 声环境 厂界外50米范围内不含声环境保护目标 生态环境 本项目利用厂区现有闲置空地，不新增占地，无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放标准 | 一、废气污染物排放标准 非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5规定的大气污染物特别排放限值(非甲烷总烃：60mg/m3)；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）表A.1规定的特别排放限值。具体见下表。 表3-4 大气污染物排放标准 污染物名称 15m高排气筒 无组织排放监控限值 标 准 最高允许排放浓度mg/m3 监控点 浓度mg/m3 非甲烷总烃 60 周界外浓度最高点 4.0 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 颗粒物 / 1.0 单位产品非甲烷总烃排放量 0.3（kg/t产品） / 表3-5 厂区内 VOCs 无组织排放限值 mg/m3 污染物项目 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 标准 NMHC 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）表A.1规定的特别排放限值 20 监控点处任意一次浓度值 二、废水污染物排放标准 根据现有工程环评及批复文件可知现有工程无生产污水，生活污水排放口执行执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B等级标准。 本项目外排废水主要是生活污水及超声清洗废水。对比各废水排放标准中限值要求可知：本项目建成后全厂废水执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1间接排放标准、淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）接管要求、《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准从严后标准限值。 表3-6 污水排放标准 （单位mg/L，pH无量纲） 废水执行标准 pH COD BOD5 SS NH3-N 石油类 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）表1间接排放标准 / / / / / / 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)B等级标准 6.5~9.5 500 350 400 45 / 淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）接管标准及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准要求 6-9 360 80 200 35 100 从严执行后排放限值 6-9 360 80 200 35 100 三、噪声 运营期厂界噪声排放执行GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准，具体标准见表3-7： 表3-7 运营期厂界噪声排放标准 单位： dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 昼间 夜间 3类 65 55 四、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准。 |
| 总量控制指标 | （1）废水 本项目排放废水主要为生活污水及超声清洗废水，年排放量260.95t/a；原有工程废水排放量960t/a，总排水量为1220.95t/a。年排放COD 0.426t/a，氨氮0.045t/a。本项目产生的废水总量纳入淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）范畴，因此无需申请总量。 （2）废气 项目总量控制因子为非甲烷总烃、颗粒物。企业现有年产4亿只口罩生产线项目VOCs申请总量：0.0104t/a，本项目申请总量：0.4137t/a，则本项目建成后全厂VOCs申请总量为：0.4241t/a；颗粒物总量为0.0003t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 施工期环境保护措施 企业利用已建成厂房进行生产，施工期主要为设备安装，施工量较小，对周围环境影响较小，因此本评价不再对施工期的环境影响进行分析评价。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 营运期环境影响分析 废气 营运期主要污染工序及源强 ①熔喷布生产工序有机废气 本项目运营过程中产生的废气主要为熔融挤出、熔体过滤、计量泵挤出、喷丝、成型过程产生的有机废气。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》生态环境部公告2021年第24号中《塑料制品业系数手册》2922塑料板、管、型材制造行业系数表，本项目VOCs(非甲烷总烃)的排放系数为1.5kg/t原料。本项目原料的总使用量为1445t/a，项目有机废气VOCs(非甲烷总烃)的产生量为2.1675/a。通过集气罩收集进入二级活性炭吸附装置处置后达标排放。 ②煅烧废气 本项目设熔喷布模具煅烧、清洗工序对喷丝板、分配板进行煅烧清洗。喷丝板、分配板煅烧采用四阶段温度控制系统进行真空煅烧，聚丙烯喷丝裂解过程中会产生有机废气。 据企业提供资料可知，本项目喷丝板尺寸为1.6m×0.205m，产品宽度为1.6m，喷头直径为2mm、面积3.14mm2，则每个喷丝板中有接近800个喷头，喷头堵塞长度以20mm计，聚丙烯密度以0.91g/cm3计，则本项目每次堵塞喷头聚丙烯含量=800×3.14mm2×20mm×0.91g/cm3÷1000=45.7184g，年煅烧48次，则需煅烧的聚丙烯量约为0.0022t/a，聚丙烯经高温裂解可产生甲烷、乙烯、丁烷、丁烯、戊烷等有机废气和碳渣，参考《聚乙烯聚丙烯树脂及废料的热解》冀星 钱家麟 王剑秋(石油大学化工学部）中表2-3可知在440℃时聚丙烯裂解会产生约84.32%的有机废气，则本项目有机废气产生量为0.0019t/a，剩余15.68%裂解为碳渣，则颗粒物废气产生量为0.0003t/a。该部分废气量较小，以无组织形式在车间缓慢释放。 表4-1 废气产生情况一览表 序号 工序 废气污染物种类 原材料使用量（t/a） 年工作小时数（h） 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 1 熔融挤出、熔体过滤、计量泵挤出、喷丝、成型 非甲烷总烃 1445 6000 2.1675 0.3613 2 煅烧 非甲烷总烃 336 0.0019 0.0056 颗粒物 336 0.0003 0.0009 2、废气处理措施及可行性分析 ①废气收集系统 a.熔喷喷丝及成型工位集气系统 本项目购买的熔喷布生产机为一体机，加热熔融挤出、熔体过滤、计量泵挤出、喷丝、成型是相连通的，有机废气均由熔喷喷丝环节释放出来。 本项目在熔喷喷丝及成型工位上方设置集气罩对有机废气进行收集。 根据《简明通风设计手册》，单个集气罩集气风量计算公式： Q=K（a＋b）×h×V0×3600 式中：Q：为集气罩集气风量，单位为m3/h； K为安全系数1.4；（a+b）为集气罩周长，单位为m， h为罩口至污染源的距离，单位为m，本项目取0.5m； V0污染源气体流速，一般在0.5m/s~1.5m/s，本次评价取均值1.0m/s（根据《局部排放设置控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016）中有毒气体外部排风罩控制风速1.0m/s）； 根据建设单位提供资料，集气罩平均尺寸为0.8m×1.0m。 经计算，单个工位风机设计风量为4536m3/h，本项目设置两条熔喷生产线，含2个工位，考虑到风量损失，熔喷工序生产线风机设计总风量调整为10000m3/h（每条生产线为5000m3/h）。 b.过滤换网集气系统 本项目在过滤换网过程中会产生少量有机废气，拟在过滤换网工位上方设置集气罩对有机废气进行收集。 根据《简明通风设计手册》，单个集气罩集气风量计算公式： Q=K（a＋b）×h×V0×3600 式中：Q：为集气罩集气风量，单位为m3/h； K为安全系数1.4；（a+b）为集气罩周长，单位为m， h为罩口至污染源的距离，单位为m，本项目取0.5m； V0污染源气体流速，一般在0.5m/s~1.5m/s，本次评价取均值1.0m/s（根据《局部排放设置控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016）中有毒气体外部排风罩控制风速1.0m/s）； 根据建设单位提供资料，集气罩平均尺寸为0.4m×0.4m。 经计算，单个工位风机设计风量为2016m3/h，本项目设置两条熔喷生产线，含2个过滤换网工位，考虑到风量损失，单个过滤换网工位风机设计总风量调整为2500m3/h（两条生产线为5000m3/h）。 根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010），排气筒烟气流速宜取15m/s左右，本项目风机总风量为15000m3/h，则DA001的内径理论值约0.296m，考虑到实际情况，排气筒内径取0.3m。本项目集气罩（收集效率90%），收集后的废气经二级活性炭吸附装置吸附后排放。 ②废气处理系统 活性炭是一种非常优良的吸附剂，它是利用木炭、各种果壳和优质煤等作为原料，通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。活性炭吸附法就是利用活性炭作为物理吸附剂，把有害物质成分，在固相表面进行浓缩，从而使废气得到净化治理。这个吸附过程是在固相—气相间界面发生的物理过程。 吸附原理：活性碳的吸附可分为物理吸附和化学吸附，吸附过程在孔隙和表面进行，活性碳多孔结构提供了大量的表面积，从而使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。 根据HJ2026-2013《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》的规定，蜂窝状活性炭吸附装置废气流速宜低于1.2m/s。本次评价，保守估计取1.0m/s。因此，本项目活性炭吸附箱体最低吸附过滤面积为10000/3600/1.0=2.78m2。 活性炭更换时间计算：根据《简明通风设计手册》，活性炭：有机废气=1：0.3，即1kg的活性炭可以吸附0.3kg的有机废气。 项目活性炭吸附装置采用的单台活性炭吸附装置过滤面积不低于2.78m2，采用蜂窝状活性炭，单层蜂窝状活性炭厚度约0.1m，活性炭装填厚度为0.2m，则活性炭充填量为0.556m3，蜂窝活性炭的堆积密度取450kg/m3，单台活性炭吸附装置一次装填量约为250.2kg，本项目有机废气采用二级活性炭吸附装置，2台装置一次总装填活性炭量为500.4kg，可以吸附的VOCs量为=0.3×500.4kg=150.12kg，吸附效率以90%计，吸附达到动态吸附饱和时间=150.12×106mg/（15000m3/h×21.7mg/m3×0.9）/24h=21.4天，本项目蜂窝活性炭每21天更换一次，即1年换12次，活性炭吸附工段主要参数设计如下。 表4-2 活性炭吸附工段主要参数 参数 活性炭吸附箱（单个） 活性炭装填量 250.2kg 活性炭密度 450kg/m3 活性炭形态 蜂窝状，尺寸100mm×100mm×100mm 活性炭体积 0.556m3 活性炭装填截面积 2.78m2 活性炭装填厚度 0.2m 空床流速 1.0m/s 停留时间 3s 介质温度 ＜40℃ 活性炭碘值 800 去除效率 90% 一次填装使用时间 21d 更换频次 12次/年 活性炭年使用量 6.0048t 根据环保设计方案，拟建项目活性炭吸附装置气体流速小于1.2m/s，碘值大于800毫克/克，治理效率90%，满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》中相关要求。 本项目产生的有机废气经集气罩收集（收集效率90%）后，由活性炭吸附装置吸附处理（吸附效率90%），则本项目有组织VOCs废气的排放量=2.1675×90%×(1-90%)≈0.1951t/a，排放速率约0.0325kg/h，排放浓度约2.17mg/m3。无组织排放量为0.2186t/a。 本项目废气产生及排放情况见表4-3。 表4-3 废气产生及排放情况一览表 产污环节 污染物 产生量（t/a） 有组织收集量 （t/a） 去除效率（%） 风机量（m3/h） 有组织排放 无组织排放量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 排放速率 （kg/h） 排放量 （t/a） 熔喷生产线 VOCS 2.1675 1.9508 90 15000 2.17 0.0325 0.1951 0.2167 煅烧 0.0019 / / / / / / 0.0019 颗粒物 0.0003 0.0003 综上所述，本项目产生的有机废气由集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5规定的大气污染物特别排放限值(非甲烷总烃：60mg/m3)。本项目原料的总使用量为1445t/a，项目有机废气VOCs(非甲烷总烃)的产生量为2.1694t/a，有机废气排放总量为0.4137/a，单位产品VOCs(非甲烷总烃)排放量为0.2863kg/t，满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)单位产品VOCs(非甲烷总烃)排放量0.3kg/t产品的要求。 3、非正常工况下污染物排放情况 （1）非正常工况源强分析 本项目生产工序不设置应急旁路排气筒，非正常工况主要是考虑废气治理设施发生故障或者废气治理效率达不到设计值，导致废气未经处理直接外排或超标排放，造成区域大气环境污染。本项目主要考虑活性炭吸附装置中活性炭饱和治理效率下降，本项目每年可能出现非正常运行频次约为2次，每次持续约1d。根据污染源核算中的污染物产生情况，不计收集及处理效率，项目非正常情况下有机废气非正常排放量为17.3424kg，非正常排放速率为0.3613kg/h。 （2）非正常工况防范措施 为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，拟采取如下措施： 由公司委派专人负责每日巡检废气收集及处理装置，做好巡检记录。 当发现废气收集及处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止废气产生工序，待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复相关生产。 3）定期对废气处理装置进行维护保养，以减少废气的非正常排放。 4）建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。 5）按照环评及批复要求定期对活性炭进行更换。 4、废气污染物排放清单 本项目废气产排污节点、污染物及大气污染物排放基本信息分别见表4-4。 表4-4（1）项目无组织废气产生及排放情况一览表 排放源 污染物 名称 工作时间h/a 治理措施 收集率% 去除率% 产生量 t/a 产生速率kg/h 无组织排放量 t/a 无组织排放速率kg/h 熔喷生产线 VOCs 6000 集气罩+二级活性炭吸附装置 90 90 2.1675 0.3612 0.2167 0.0362 煅烧 336 / / / 0.0019 0.0056 0.0019 0.0056 颗粒物 0.0003 0.0009 0.0003 0.0009 表4-4（2） 项目无组织废气信息表 名称 面源起始点/m 面源长度/m 面源宽度/m 面源初始排放高度/m 年排放小时/h 污染物排放速率kg/h 污染物排放标准 X Y 车间 117.054140 32.662944 44 25 6 6000 VOCs 0.0361 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9 336 0.0006 颗粒物 0.0009 表4-4 （3）项目有组织废气产生及排放情况 污染源 污染物 废气风量m3/h 产生情况 治理措施 去除率% 排放情况 收集量t/a 产生速率 kg/h 产生浓度 mg/m3 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 熔喷生产线 非甲烷总烃 15000 1.9508 0.3251 21.7 活性炭吸附 90 0.1951 0.0325 2.17 表4-4（4） 项目有组织废气信息表 排放口编号 污染源 污染物种类 排气筒坐标/m 排气筒高度/m 排气筒内径m 烟气流速m/s 烟气温度℃ 年排放小时 h 污染物排放标准 X Y DA001 熔喷生产线 非甲烷总烃 117.054121 32.663054 28 0.3 15 25 6000 《合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)表5特别排放限值 5、废气污染物自动监测计划 依据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ 1122—2020），项目废气排放口基本情况及监测要求见表4-5。 表4-5 项目废气监测要求一览表 监测内容 监测点位 监测 项目 监测频次 监测依据 执行排放标准 废气 有组织废气 DA001 非甲烷总烃 1年 1次 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ 1122—2020） 有组织有机废气及厂界非甲烷总烃、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)；厂区内非甲烷总烃执行 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）特别排放限值 无组织废气 厂界 非甲烷总烃、颗粒物 1年 1次 厂区内 非甲烷总烃 1年 1次 二、废水 1、废水 本项目外排废水为生活污水、超声清洗废水、清洁炉冷却水。 （1）生活污水 本项目员工10人，员工生活用水量为0.6t/d（150t/a）。折污系数取0.85，则生活污水排放量约0.51t/d（127.5t/a）。本项目生活污水经化粪池处理后排入淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂），处理达标后排入淮河。 参考环境保护部环境工程技术评估中心编制的《环境影响评价（社会区域类）》教材（表5-18），结合项目实际，生活污水的主要污染物COD、BOD5、SS、氨氮产生浓度分别为250mg/L、150mg/L、150mg/L、30mg/L。 （2）超声清洗废水 本项目超声清洗废水含超声波清洗机用水及冲洗废水。其中超声清洗用水年使用量为24t，折污系数取0.80，则废水量为19.2t/a（0.0768t/d）；年使用冲洗废水量为96t，折污系数取0.85，则冲洗废水排放量约为81.6t/a(0.3264t/d）。则本项目年排放超声清洗废水为100.8t/a。类比《江苏恒泽复合材料科技有限公司年产2000吨聚丙烯熔喷布技改项目环境影响报告书》，该项目含聚丙烯熔喷布生产线两条，使用PP粒子（2050t/a）为原料，含熔喷布生产工艺及喷丝板煅烧清洗工艺，产品产能为2000t/a，该项目与本项目性质相同，工艺相似，规模相差不多，因此类比该项目是可行的。根据《江苏恒泽复合材料科技有限公司年产2000吨聚丙烯熔喷布技改项目环境影响报告书》中数据可知超声清洗废水中主要污染物为COD、SS、石油类，其浓度分别为300mg/L、200mg/L、8mg/L。企业设置沉淀池对废水进行沉淀后排入淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂），处理达标后排入淮河。 （3）清洁炉冷却水 本项目喷丝板清洁炉冷却水年使用量为38.4t，折污系数取0.85，则年排放清洁炉冷却水为32.64t/a（0.1306t/d）。本项目清洁炉冷却水通过污水管网排入淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂），处理达标后排入淮河。 项目废水污染物产生情况见表4-6。 表4-6 项目废水水质及产生情况 污染名称 废水量t pH COD BOD5 SS 氨氮 石油类 生活污水实测浓度值（mg/L） - -- 250 150 150 30 - 生活污水排放量（t/a） 127.5 -- 0.0319 0.0191 0.0191 0.0038 - 超声清洗废水浓度值（mg/L） - - 300 - 200 - 8 超声清洗废水排放量（t/a） 100.8 - 0.0302 - 0.0202 - 0.0008 清洁炉冷却水 32.65 - - - - - - 污水总排口废水浓度（mg/L） - - 238 73.2 150.6 14.6 3.07 污水排放总量（t/a） 260.95 - 0.0621 0.0191 0.0393 0.0038 0.0008 淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）接管标准及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准要求 / 6~9 350 300 400 35 100 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准 260.95 6~9 50 10 10 5(8) 1 尾水入淮河排放量（t/a） 260.95 6~9 0.0130 0.0026 0.0026 0.0013 (0.0021) 0.0003 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、污水排放途径 清洁炉冷却水与经化粪池预处理后生活污水、经沉淀池处理后的超声清洗废水一同排入园区污水管网后进入淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）处理达标后尾水排入淮河。 3、淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）依托可行性分析 （1）污水处理厂简介 淮南经济技术开发区污水处理厂(3万m3/d)位于淮南经济技术开发区吉安路和华兴路交叉口，处理规模为30000m3/d的工业污水处理厂。本项目的收水范围主要为淮南经济技术开发区的工业废水和生活污水。 （2）收水范围 淮南经济技术开发区污水处理厂(3万m3/d)服务范围主要为整个淮南经济技术开发区的工业废水和生活污水及大通区的部分工业废水和生活污水(大通区的废水占处理总量的10%左右)。 （3）处理工艺 淮南经济技术开发区污水处理厂(3万m3/d)采用“调节+水解酸化+Bardenpho工艺+芬顿氧化+混凝沉淀+复合滤料滤池+次氯酸钠消毒处理工艺”。 污水由市政管网收集的污水以重力流形式进入污水处理厂的进水泵房集水井，通过集水井中设置的粗格栅去除污水中较大的漂浮物，经进水泵房中潜污泵提升计量后进入细格栅去除污水中粒径较小的悬浮杂质，直接流入曝气沉砂池。在沉砂池中去除水中比重大、粒径大于0.2mm的无机砂粒。通过沉砂池的处理可以避免砂粒在后续处理构筑物中沉积和磨损设备、堵塞管道。沉砂池出水自流进入调节池中，调节水量和均匀水质，池内设置搅拌，防止泥沙等的沉积。调节池内配备潜水提升泵，将池中的水均匀的供给后续处理设施。调节池出水进入水解酸化池，使得较大分子有机物分解为小分子有机物，提高废水的可生化性，同时去除部分有机污。水解池采用点对点布水方式，改变了布水不均匀的难题，同时在水解池内斜向悬挂帘状填料，给微生物提供极好的生长载体。而斜向悬挂的填料，如同斜板沉淀池，极大改善水解池出水效果，避免出水带泥。水解池出水自流到生化反应池中进行除碳和脱氮除磷处理，好氧出水自流进入二沉池，进行泥水分离。二沉池出水经芬顿氧化、进一步去除生化难降解的有机物，再进入混凝沉淀及 复合滤料滤池处理，进一步去除悬浮固体、总磷及色度等，最终经消毒池消毒后达标排放。剩余污泥通过污泥泵排入储泥池，经板框压滤机脱水后，含水率为60%的污泥经鉴定不属于危废后外运处置。 污水处理厂工程工艺流程见下图。 图4-1 淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）工艺流程图 （4）依托设施可行性分析 ①从水量角度分析 本项目污水经化粪池后满足淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）的进水水质要求，项目排放废水量为1.0438m3/d，占淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）近期设计处理能力3万t/d的0.003%，水量占比很小。污水处理厂的处理能力远远大于污水产生量，因此本项目产生的污水不会对污水处理厂造成冲击影响。 ②从水质角度分析 拟建项目排水水质（COD、BOD5、SS、氨氮、石油类浓度分别约为238mg/L、73.2mg/L、150.6mg/L、14.6mg/L、3.07mg/L）可以满足淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）的进水水质及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准要求（COD、BOD5、SS、氨氮、石油类浓度分别约为350mg/L、300mg/L、400mg/L、35mg/L、100mg/L），废水对淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）水质不会产生冲击影响。 ③管网配套情况 本项目位于淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）收水范围内。 综上所述，从水量、水质、管网配套建设等方面考虑，淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）接纳拟建工程废水是较为可靠的。 4、污染源排放量 项目废水污染物排放信息表，详见表4-7。 表4-7（1）废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别（a） 污染物种类（b） 排放去向（c） 排放规律（d） 污染治理设施 排放口编号（f） 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称（e） 污染治理设施工艺 1 废水 COD、SS、氨氮、石油类、BOD5 进入淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂） 间歇 TW001 化粪池 -- DW001 ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 表4-7（2）废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标（a） 废水排放量/ （万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称（b） 污染物种类 国家或者地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） 1 DW001 117.057889 32.662004 0.0261 进入淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂） 间歇 -- 淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂） COD氨氮 COD：50 氨氮：5（8） 表4-7（3）废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议（a） 名称 浓度限值/(mg/L) 1 DW001 COD、BOD5、SS、氨氮、石油类 淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）接管标准及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准要求 COD：350、BOD5：300 SS：400、氨氮：35、石油类100 表4-7（4）废水污染物排放信息表（新建项目） 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（t/d） 年排放量/（t/a） 1 DW001 CODCr 238 0.000248 0.0621 BOD5 73.2 0.000076 0.0191 SS 150.6 0.000157 0.0393 氨氮 14.6 0.000015 0.0038 石油类 3.07 0.0000032 0.0008 5、废水污染物自行监测计划 本项目外排废水主要为生活污水、超声清洗废水、清洁炉冷却水，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ1122—2020），项目废水排放口基本情况及监测要求见表4-8。 表4-8 项目废水监测要求一览表 监测内容 监测点位 监测 项目 监测频次 监测依据 执行排放标准 废水 废水总排口 DW001 COD、BOD5、SS、氨氮、石油类 1年1次 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ 1122—2020） 淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）接管标准及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准要求 三、噪声 1、噪声源强 本项目生产过程中的主要噪声源为各生产设备，主要噪声源的噪声强度见表4-9。 表4-9(1) 项目噪声源源强一览表（室内声源） 单位：dB(A) 产品名称 设备位置 机器点位坐标 数量 声功率级 控制措施 室内边界声级 建筑物插入损失 建筑物外噪声 x y z 声压级 建筑外距离 上料机 室内 12.5 41 1.0 2 70 选用低噪声设备、厂房隔声、减震、设置隔离绿化带等 50.1 降噪10~15 37.1 1 螺杆挤出机 12.5 39 1.5 2 75 51.5 降噪10~15 38.5 1 换网 12.5 36 1.2 2 70 44.1 降噪10~15 31.1 1 熔体泵 12.5 34 1 2 80 53.3 降噪10~15 40.3 1 熔喷模头组合键 12.5 31 1.2 2 80 52.6 降噪10~15 39.6 1 负压风机 12.5 29 0.5 2 80 52.6 降噪10~15 39.6 1 罗茨风机 12.5 28 0.5 2 80 47.6 降噪10~15 39.76 1 空气加热器 12.5 24 2.0 2 75 47.6 降噪10~15 34.6 1 接收装置（成网机） 12.5 19 1.2 2 75 51.3 降噪10~15 34.6 1 卷绕装置（收卷） 12.5 19 1.0 2 75 57.6 降噪10~15 38.5 1 喷丝板清洁炉 12.5 40 1.0 1 85 57.6 降噪10~15 44.6 1 超声波清洗机 12.5 45 1.0 1 85 48.2 降噪10~15 44.6 1 空压机 12.5 15 1.5 1 85 47.1 降噪10~15 44.6 1 驻极体处理机 12.5 10 1.2 2 75 31 降噪10~15 35.3 1 表4-9（2）设备噪声源强调查清单（室外声源） 序号 声源名称 空间相对位置/m 声源源强 声源控制措施 运行 时段 X Y Z 声功率级/dB(A) 1 环保设备 风机 25 40 0.5 75-90 设备基础安装减震垫 8h 注：以项目生产车间西北点为原点。 2、噪声防治措施 本项目噪声主要为设备噪声，均设置在厂房内，主要设备噪声源强在70-90dB(A)之间。建议采取的措施为： 1）合理布局：项目将高噪声设备尽量布置在厂区中部，通过距离衰减减轻噪声对外环境的影响。 2）选择低噪声设备：在满足工艺要求的前提下应尽量采用低噪声设备。 3）隔声、减震：建设单位根据噪声产生的性质和机理不同分别采用了隔声、减振等方式进行了降噪处理。通过安装减震垫或者墙体隔声来达到降低噪声的目的。 4）强化生产管理：在营运中加强管理，制定操作规范，加强各种机械设备的维护保养，保持其具有良好的运行效果。 通过上述措施处理后，各排放点噪声源强可下降 10~15dB(A)左右，降噪效果较明显。 3、噪声达标分析 根据项目噪声源和环境特征，并结合《环境影响评价技术导则 声环境》 (HJ2.4-2021)中推荐的模型预测噪声源排放噪声随距离的衰减变化规律。预测过程中仅考虑几何发散。 1)室外声源 ①计算某个声源在预测点的倍频带声压级 式中：LoctI—点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct(r0)—参考位置 r0 处的倍频带声压级； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m； ΔLoct—各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量)。 如果已知声源的倍频带声功率级 Lwoct，且声源可看作是位于地面上的，则 ②由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级 LA。 2)室内声源 ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Loct，1 为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lwoct- 为某个声源的倍频带声功率级，r1 为室内某个声源与靠近围护结构处的距离， R 为房间常数，Q 为方向因子。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： ④将室外声级 Loct，2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源 第 i 个倍频带的声功率级 Lwoct： 式中：S 为透声面积，m2。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为 Lwoct，由 此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 3)计算总声压级 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAin，i，在 T 时间内该声源工作 时间为 tin，i；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAout，j，在 T 时间内 该声源工作时间为 tout，j，则预测点的总等效声级为 式中：T 为计算等效声级的时间，N 为室外声源个数，M 为等效室外声源个数。 根据上述的预测方法和模式，根据平面布置图、高噪声设备数量及距厂界距离，在考虑采取设备噪声隔声、减振、消声等措施的情况下，计算对距离最近的四个厂界的噪声贡献值。本项目预测结果详见表4-10。 表4-10 项目厂界噪声预测结果一览表 点位位置 贡献值dB（A） 现状值dB（A） 预测值dB（A） 标准值dB（A） 是否达标 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 52.1 52.2 47.6 55.2 53.4 65 55 是 南厂界 53.2 51.8 48.3 55.6 54.4 是 西厂界 48.5 50.9 47.1 52.9 50.8 是 北厂界 51.4 51.0 47.6 54.2 52.9 是 由上表可知，本项目运营期通过对产噪设备采取相应的噪声控制措施，利用厂房隔声和距离衰减的情况下，项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。 4、噪声自行监测计划 依据《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ 942—2018）技术规范、《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819—2017)，本项目噪声监测要求见表4-11。 表4-11项目营运期厂界噪声环境监测计划 监测内容 监测点位 监测项目 监测频次 监测依据 执行排放标准 噪声 厂界四周 LAeq 1次/季，昼夜各一次 《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ 942—2018）技术规范、《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819—2017) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 固体废物 1、固体废物产生、处置情况 本项目产生固废主要有一般工业固废：废滤网、杂质、废边角料、不合格品、废包装物、收集后综合外售；危险废物：废机油、废油桶、废活性炭、废含油抹布，经危废间暂存后交有资质单位处理；废水沉淀池污泥连同生活垃圾由环卫部门负责清运。本项目固废产生情况如下。 ①废边角料：项目生产过程产生废边角料，其产生量约为原料的2%，产生量28t/a，收集后统一外售给资源回收公司综合利用。 ②不合格品：项目生产过程中会产生少量的不合格品，根据业主提供资料，不合格品产生量约为0.5t/a，收集后外售给回收公司综合利用。 ③废滤网：本项目加热熔融后的熔体需经过滤网过滤除杂，企业含2套熔喷一体机，每套设备含2个过滤网，每天每套设备更换一次，每年更换500片过滤网。每个滤网直径6cm，1.819kg/㎡，则废旧滤网重0.2570t/a，收集后外售回收公司综合利用。 ④杂质：根据业主提供资料，本项目滤网过滤及组件清洗杂质产生量约为0.15t/a，收集后外售回收公司综合利用。 ⑤废包装物：本项目产品及原材料包装物年产生量为0.5t/a，收集后外售回收公司综合利用。 ⑥废机油桶（含废机油）：本项目新增机油包装桶约18只/年，以1kg/只计，废机油包装桶产生量约0.018t/a，属于危险废物，收集后暂存于危废暂存间，由生产厂家定期回收。废机油桶属于危险废物，废物类别HW49，废物代码为900-041-49，危险特性为T/In。 ⑦废活性炭：根据前文有机废气源强核算，项目需要处理的有机废气 VOCs 总量为2.1675t/a，通过集气罩收集量约1.9508t/a，废气净化效率按90%计算，则活性炭需要净化废气约1.7557t/a。根据《简明通风设计手册》，按照1 吨活性炭吸附0.3tVOCs计，蜂窝活性炭密度450kg/m³，单个活性炭吸附箱活性炭重量为450kg/m³×0.556m³=250.2kg，企业设置二级活性炭吸附装置，2台装置一次总装填活性炭量为500.4kg，达到动态吸附饱和，可以吸附的VOCs量为=0.3×500.4kg=150.12kg。吸附效率以90%计，吸附达到动态吸附饱和时间=150.12×106mg/（15000m3/h×21.7mg/m3×0.9）/24h=21.4天，本项目蜂窝活性炭每21天更换一次，即1年换12次，每次填充量500.4kg，则本项目活性炭使用量约6.0048t，废活性炭产生量约为7.7605t/a（包括吸附的废气1.7557t/a），废物类别HW49，废物代码为900-041-49，危险特性为T/In，收集后密封暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处置。 ⑧废含油抹布：通过类比同类企业可知，本项目废含有抹布产生量为0.007t/a，废物类别HW49，废物代码为900-041-49，危险特性为T/In。 ⑨废水沉淀池污泥 根据业主提供资料，本项目超声清洗废水处理过程中产生的污泥量为0.5t/a，连同生活垃圾交环卫部门处置。 ⑩生活垃圾：本项目劳动定员10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人.d计，生产天数按250天计，则生活垃圾产生量估计将达到1.25t/a，集中收集后桶装，交环卫部门处置。 表4-12 项目固废产生情况表 序号 名称 类别及代码 产生量 （t/a） 产生工序 防治措施 危险特性 1 废边角料 一般固废 28 生产 收集后外售 / 2 不合格品 一般固废 0.5 生产 收集后外售 / 3 废滤网 一般固废 0.2570 生产 收集后外售 / 4 杂质 一般固废 0.15 生产 收集后外售 / 5 废包装物 一般固废 0.5 原辅材料及产品包装 收集后外售 / 6 废活性炭 危险废物 HW49 900-041-49 7.7605 废气处理 集中收集暂存 与危废暂存间， 交由有资质单位处理 T，I 7 废油桶（含废机油） 危险废物 HW49 900-041-49 0.018 设备维护保养 T，I 8 废含油抹布 危险废物 HW49 900-041-49 0.007 设备维护保养 T，In 9 废水沉淀池污泥 一般固废 0.5 废水处理 环卫部门处置 / 10 生活垃圾 / 1.25 职工生活 / 2、固废处置措施可行性及合理性分析 （1）贮存场所（设施）污染防治措施 1）一般工业固废：项目一般工业固废均属于第Ⅰ类一般工业固体废弃物，本项目设置一般工业固废暂存间位于生产车间1楼东南角，面积50m2，本项目一般固废产生量为29.407t/a，已建生产车间为一般地面硬化。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB 18599-2020）》，本次环评要求企业对生产车间进行一般防渗，具体防渗措施见表4-14。 2）危险废物：本项目危险废物有废机油桶（含废机油）、废活性炭、废含油抹布等，项目生产车间西侧设置危废暂存间5㎡，用于存放危废。由工程分析可知，现有工程仅产生一般工业固废，不产生危废。 《建设项目危险废物环境影响评价指南》提出应列表明确危险废物贮存场所（设施）的名称、位置、占地面积、贮存方式、贮存容积、贮存周期等，项目危险废物贮存场所基本情况详见下表： 表4-13 项目危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所名称 占地面积 贮存能力 危险废物 名称 危险废 物类别 危险废物 代码 产生量（t/a） 产生体积（m3/a） 贮存方式 贮存周期 1 危废暂存间 5m2 15m3 废活性炭 HW49其他废物 HW49 900-041-49 7.7605 13.344 吨袋 3个月 2 废油桶（含废机油） 0.018 0.09 桶装 3个月 3 废含油抹布 0.007 0.05 编织袋 3个月 根据工程分析可知，现有工程仅产生一般工业固废，不产生危废。项目现有危废间仅需进行拟建项目危废的贮存。拟建项目危废产生量为7.7855t/a（13.484m3/a），危废间容积为15m3，企业贮存周期为3个月，最大危废间占用体积为3.371m3，本项目危废间容积能够满足危废贮存的要求。本项目需按照危险废物管理要求，对危险废物进行临时贮存，转移和最终处置严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定，危险废物临时贮存期间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中对危险废物贮存设施的要求，严禁将危险废物混入非危险废物中。 项目产生的危废使用专门容器分类存放，定期由危险废物处理资质的单位进行统一处理，项目危险废物临时存放场所必须应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改清单中相关要求，要求做到以下几点： ①废物贮存设施必须按《环境保护图形标志（GB15562-1995）》的规定设置警示标志； ②废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； ③废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ④废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 ⑤加强企业内部对固体废物的管理，建立固体废物产生、外运、处置及最终去向的详细台账。 ⑥堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定，衬里放在一个基础或底座上，衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容，在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 ⑦危险废弃物，应按危险废物转移交换处置管理办法，到环保部门办理相关手续，实施追踪管理，落实安全处置措施，送到有资质的单位进行安全处置或利用； ⑧危废库地面必须采用了防渗措施，同时必须防止雨水对危险废物的淋洗，或大风对其卷扬。 ⑨产生的危险废物应委托有资质单位进行处置，不得随意丢弃或转交给无处置资质的单位或个人等进行处置。 危险废物转移和运输 项目危废从产生场所转移运输到暂存场所过程中，采用防渗漏的袋装、桶装，由叉车运输至危废暂存场所，通过规范管理，可以保证转移过程桶、袋不破裂，不撒漏，避免危废泄漏或撒漏对周边环境造成影响。在事故状态下，可能导致危险废物转运过程散落对厂区土壤产生一定影响。若发生液体危险废物泄露将对厂区内部的地下水产生一定影响。 危险废物外运时严格按照国家环境保护总局令第5号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，转移危险废物时按照规定填报危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。按照《危险货物道路安全管理办法》的相关规定，托运人在托运危险货物时，应当向承运人提交电子或者纸质形式的危险货物托运清单。危险货物托运清单应当载明危险货物的托运人、承运人、收货人、装货人、始发地、目的地、危险货物的类别、项别、品名、编号、包装及规格、数量、应急联系电话等信息，以及危险货物危险特性、运输注意事项、急救措施、消防措施、泄漏应急处置、次生环境污染处置措施等信息。 厂外运输由取得危险货物运输资质的单位承担，按照《道路危险货物运输管理规定》(交通部令2013年第2号)、JT617以及JT618相关要求执行制定了运输路线。运输过程中做到密闭，沿途不抛洒，应有明显的标志，并有防雨、防晒等设施，同时应配备全球卫星定位事故报警装置。 （3）分区防渗措施 为防止生产过程中跑、冒、滴、漏的物料腐蚀地面，污染物入渗污染地下水，在项目设计和施工中，应对建设区进行分区防渗处理。根据车间各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。具体如下： ①重点防渗区：危废间采取涂刷2mm厚环氧树脂等防腐、防渗措施；防渗透系数不大于 1×10-10cm/s。敷设耐腐蚀的材料硬化地面，且表面无裂隙。 ②一般防渗区：生产车间（包含一般固废贮存间）采取涂刷1mm厚环氧树脂等防腐、防渗措施，防渗透系数不大于 1×10-5cm/s。 ③简单防渗区：简单防渗区主要为办公室、仓库、厂区道路，采用一般地面硬化。 表4-14厂区分区防渗内容 序号 类别 区域 防渗技术要求 1 重点防渗区 危废间 涂刷2mm厚的环氧树脂防水涂料，K≤1×10-10cm/s 2 一般防渗区 生产车间（包含一般固废间） 涂刷1mm厚环氧树脂防水涂料，K≤1×10-5cm/s 3 简单防渗区 办公室、仓库、厂区内道路等区域 一般地面硬化 （4）危险废物防治措施 危废暂存于危废暂存间，危废暂存间的建设严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关要求： 严格做到四防“防风、防雨、防晒、防渗漏”，按要求对危险废物进行贮存、暂存。根据区域的不同，采取不同的防渗措施，对重点防渗区（危废暂存间）设置刷环氧树脂，或参考 GB18598 执行。 2）危废暂存间的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，地面硬化、耐腐蚀，且表面无裂缝，并防风、防雨、防晒、防漏。 3）危废暂存间的明显处应设置危险废物警示标识。贮存危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 4）装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。 5）装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 综上所述，项目采取的各项固体废弃物处置措施可行，从一定程度上实现了固体废物资源化利用的原则，只要在运营过程中将各处理措施落到实处，认真执行，可将固体废弃物对环境的影响程度降到最小程度。因此，本项目固废处置措施可行。 五、地下水及土壤 1、地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ610-2016附录A，本项目属于“O纺织化纤 119、化学纤维制造 单纯纺丝”以及“N 轻工 116、塑料制品制造 其他”，地下水环境影响评价项目类别为IV类，无需开展地下水环境影响评价。 2、土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》HJ964-2018附录A，本项目属于“制造业-纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造”中化学纤维制造，土壤环境影响评价项目类别为Ⅱ类，占地面积小型，周围有居住区等敏感目标，评价工作等级为二级。 结合本项目工程分析可知，主要污染源为生产过程中产生的有机废气，超声清洗废水。根据厂区各生产功能单元是否可能对地下水及土壤造成污染及其风险程度，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。对厂区采取分区防渗处理，分区防控措施见表4-14。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》HJ964-2018，评价工作等级为二级的建设项目每5年需开展一次跟踪评价。本项目土壤监测计划表如下。 表4-15 土壤监测要求 类别 监测点位 监测因子 监测频次 监测标准 土壤 危废暂存间附近 挥发及半挥发有机物 1次/5年 《土壤环境质量建设用地土壤污 染风险管控标准（试行）》 (GB36600-2018)第二类用地筛选 值 由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水和土壤的影响的各项途径均进行有效预防；在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废气污染物沉降现象及废水渗漏，避免污染地下水和土壤。 六、生态 本项目位于淮南市经济技术开发区，利用企业现有厂房进行本项目的建设，厂区范围内不含有生态环境保护目标，故项目不需开展生态环境影响评价。 七、环境风险评价 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目简单分析工作流程如下： 评价依据 （1）风险调查 本项目设置生产车间、仓库、危废贮存间。 原辅材料主要为熔喷布专用改性PP、驻极母粒、滤网、机油。 废气污染物主要为VOCs、颗粒物。 厂内废水主要为员工生活污水、超声清洗废水、清洁炉冷却水。 本项目产生固废主要有一般工业固废：废滤网、杂质、废边角料、不合格品、废包装物；危险废物：废油桶（含废机油）、废活性炭、废含油抹布；废水沉淀池污泥、生活垃圾。 本项目涉及的环境风险物质为：机油。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，可知机油属于“381 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）”，临界量2500t。本项目涉及的风险物质识别见表4-16。 表4-16 项目涉及的风险物料基本情况一览表 序号 危险物质名称 CAS号 最大储存量t 储存方式 储存位置 临界依据 1 机油 / 0.008 桶装 仓库 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018） （2）生产工艺特点 本项目生产工艺为熔融挤出、熔体过滤、计量泵挤出、喷丝、成型过程以及熔喷模具煅烧清洗工序，不涉及危险化学品工艺。 （3）风险潜势初判 危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3） Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）结果表4-17。 表4-17 项目Q值确定表 序号 危险物质名称 最大储存量t 临界量t q/Q 临界依据 是否重大危险 1 机油 0.008 2500 0.000003 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 否 合计 0.000003 根据上述计算结果及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知本项目Q值为0.000003，Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ。 （4）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）环境风险评级工作等级划分，本项目环境风险评价工作等级为“简单分析”。 2、环境风险识别 （1）风险物质分布 危险物质为具有易燃易爆、有毒有害特性，会对环境造成危害的物质。 通过对本项目所涉及的物质、生产设施、环保设施进行风险识别，项目运营过程中涉及的危险物质主要是机油。本项目可能存在的风险源如下： 表4-18环境风险识别 风险单元 风险物质名称 最大储存量 环境风险类型 原料仓库 机油 8kg 风险物质泄漏，在火灾事故下引发的伴生/次生污染物排放 （2）风险事故类型 最大可信事故设定一方面是指对环境的危害最严重；另一方面事故设定应科学、客观，具有可信性，一般不包括极端情况。最大可信事故是基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。根据本项目物质危险性识别、生产设施危险性识别和重大危险源的识别分析结果，确定本报告最大可信事故为： 就拟建项目而言，对外部环境可能造成风险影响的事故类型主要来自熔喷布专用改性PP、驻极母粒、机油遇明火引发火灾及伴生污染；机油泄漏。 1）大气风险事故情形分析 本项目贮存的熔喷布专用改性PP、驻极母粒、机油遇明火引发火灾，不完全燃烧产生CO，对下风向敏感点造成影响。 熔喷布专用改性PP、驻极母粒位于仓库内，最大储存量分别为50t、4t，存储量较小。一旦发生火灾，其影响范围主要局限于厂内；同时生产车间与周围建筑物的距离符合防火规范，基本不会造成火灾蔓延。距离项目最近敏感点为厂区西北侧60m的田东花园小区，对周围敏感目标影响较小，不会影响周围敏感目标内居民的身体健康。 2）地表水风险事故分析 本项目废水主要为生活污水及生产废水，本项目设置沉淀池对超声波清洗废水进行预处理；清洁炉冷却水与经化粪池预处理后生活污水、经沉淀池处理后的超声清洗废水一同排入园区污水管网后进入淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）处理达标后尾水排入淮河。 化粪池、沉淀池和淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）同时发生事故的概率极低，小于1×10-6/a，且项目位于开发区内部。因此，拟建项目工艺废水直接外排至地表水体的概率小。 3）地下水风险事故分析 项目按照规范和要求对生产车间、危废仓库、仓库按照“分区防渗”的要求，规范落实不同区域的地面防渗要求，采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施，并加强对危废的管理，落实相应地下水污染防治措施的前提下，正常状况项目生产运行不会对与下水环境造成不利影响。 3、环境风险防范措施及应急要求 环境风险管理目标是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、相应。 （1）风险防范措施 针对于生产区、仓库、危废库等，设计以下措施以减少环境风险的发生。 表4-19 风险防范措施一览表 节点 防范措施 生产区 生产车间一般防渗。配置相应安全防护应急器材和个人防护用品。 仓库 简单防渗。定期巡查物品包装情况，保持阴凉、通风。配置相应安全防护应急器材和个人防护用品。 危废库 安装视频监控，重点防渗，设置导流槽，收集槽。配置相应堵漏、洗消、截流、应急监测及安全防护应急器材和个人防护用品 （2）加强废气治理设施的日常维护管理，确保废气治理系统处在良好的运转状态，委托有资质的监测机构定期对废气排放口监测，掌握污染物的排放情况，建立废气治理措施运行台账管理制度，杜绝废气事故排放。 （3）消防及火灾报警系统 建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。根据GBJ140-2005《建筑灭火器配置设计规范》和GB50016-2006《建筑设计防火规范》的规定，生产车间、仓库等场所应配置足量的抗溶泡沫、泡沫、干粉等灭火器，并保持完好状态。 厂区消防管道应为环状布置，在生产车间、仓库等公用工程设施等室内设置符合要求的消火栓。 （4）其他防范措施 ①储运工程风险防范措施 a.原料不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。 b.划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火装置的车辆出入生产装置区。 c.严格执行地面防渗要求，防止发生泄漏，小量泄漏时应用活性炭或其它惰性材料吸收。 d.合理规划运输路线及时间，加强危废运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 ②火灾和爆炸的防范措施 a.工作时严禁吸烟，携带火种等进入易燃区。 b.火源的管理：严禁火源进入储料区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。 c.遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制，加强培训教育和考核工作。 d.要正确佩戴相应的劳防用品和正确使用防毒过滤器等防护工具。 e.厂区配置一定数量的手提式干粉灭火器，以扑灭初起零星火灾或小型火灾。 ③废气事故排放防范措施 a.平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； b.建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； c.应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。 4、环境风险简单分析一览表 本环境风险简单分析一览表见表4-20。 表4-20 环境风险简单分析表 项目名称 新建年产1400吨口罩用熔喷布项目 建设地点 安徽省淮南市淮南经济技术开发区建设路 地理坐标 经度 117度3分15.299秒 纬度 32度39分47.794秒 主要危险物质及分布 机油、熔喷布专用改性PP、驻极母粒位于生产车间仓库内 环境影响途径及危害后果 （大气、地下水。土壤等） 大气：火灾引发的伴生/次生污染物（CO）排放，对周围环境空气质量及周边人群健康带来不利影响； 风险防范措施要求 ①做好车间、仓储、危废间等有泄漏风险区域的地面硬化和防渗； ②危险废物暂存场所应设置防止危险废物泄漏的托盘，以及进行地面防渗，防止液体下渗泄漏； ③配备有应急器材和个人防护用品，用于泄漏、火灾紧急抢险； ④操作人员要定时对厂区所有应急物资进行巡回检查，如有异常情况立即请检修人员检查检修； ⑤公司应成立突发环境事件应急指挥部，配备应急物资等，制定突发环境事件应急预案。 ⑥加强废气治理设施的日常维护管理，确保废气治理系统处在良好的运转状态，委托有资质的监测机构定期对废气排放口监测，掌握污染物的排放情况，建立废气治理措施运行台账管理制度，杜绝废气事故排放。 ⑦制定生产管理制度（如设置专用的原料存放区）和操作规程、加强危险品的管理和人员培训等措施。 填表说明 本项目Q值为0.000003，Q＜1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ，只进行简单分析，风险事故对外环境影响较小，项目落实环境风险防范措施和应急预案地基础上，其环境风险是可接受的。 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。在企业落实本评价提出的各项风险防范措施后，项目对环境的风险影响可接受。 电磁辐射 本项目属于非织造布制造与塑料制品业，不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射影响评价。 环境管理与监测计划 1、环境管理 根据《建设项目环境保护设计规定》的要求，拟建项目应在“三同时”的原则下配套建设相应的污染治理设施，一方面为有效保护区域环境提供良好的技术基础，另一方面科学地管理、监督这些环保设施的运行又是保证治理效果的必要手段。因此项目实施后，设置专职环保人员负责环境管理、环境监测。 （1）环境管理制度： ①严格执行“三同时”制度，在项目筹备、实施、建设阶段，应严格执行“三同时”，确保污染处理设施和生产工艺“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ②建立排污定期报告制度 在企业产品结构和排污量发生重大变化、污染治理设施发生改变时，必须向当地环保主管部门申报。 ③健全污染处理设施管理制度 将污染处理设施的管理和生产经营活动一起纳入企业单位日常管理工作的范畴，落实责任人，不得擅自拆除或闲置已有的污染处理设施，严禁故意不正常使用污染处理设施。 ④环境目标管理责任制和环保奖惩条例 建立并实施从员工到各部门的环境目标管理责任制，把完成环境目标责任与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境者实施奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者一律予以重罚。 ⑤职工环保教育、培训制度 加强职工的环保知识教育，提高职工环保意识，增加对生产污染危害的认识，明白自身在工作过程中的位置和责任。加强员工的上岗培训工作，严格执行培训考核制度，不合格人员均不允许上岗操作。 2、环境监测 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ 1122—2020），本次评价对本项目完成后的排污情况制定了详细的监测计划，对生产过程中产生的废气、废水、噪声进行监测，监测内容和频率见下表，具体监测参照执行国家有关技术标准和规范。 表4-21 项目污染源环境监测计划 监测内容 监测点位 监测 项目 监测频次 监测依据 执行排放标准 废气 有组织废气 DA001 非甲烷总烃 1年1次 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ 1122—2020） 有组织有机废气及厂界非甲烷总烃、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)；厂区内非甲烷总烃执行 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）特别排放限值 无组织废气 厂界 非甲烷总烃、颗粒物 1年1次 厂区内 非甲烷总烃、 1年1次 废水 废水总排口 DW001 COD、BOD5、SS、氨氮、石油类 1年1次 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ 1122—2020） 淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）接管标准及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准要求 噪声 厂界四周 LAeq 1次/季，昼夜各一次 《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ 942—2018）技术规范、《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819—2017) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 （2）监测数据管理 对于上述监测结果应该按照项目有关规定及时建立档案，并抄送有关环保主管部门。对于常规监测部分应该进行公开。 3、污口规划化整治 按《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》（环法函〔2005〕114）号要求，该项目废气排气筒、固废堆放场所必须进行规范化设置。 排放口图形标志见表4-22。 表4-22 厂区排污口图形符号（提示标志）一览表 项目排放部位 噪声排放源 一般固体废物排放源 废水排放源 废气排放源 危废暂存间 图形符号 形状 正方形边框 正方形边框 正方形边框 正方形边框 等边三角形 背景颜色 绿色 绿色 绿色 绿色 黄色 图形颜色 白色 白色 白色 白色 黑色 功能 表示噪声向外环境排放 表示一般固体废物 表示废水向外排放 表示废气向外排放 表示危险废物 ①废气排气筒规范化 废气排气筒应设置便于采样、监测并符合《污染源监测技术规范》要求的采样口和采样平台，无法满足要求的应由市级以上环境监测部门确认采样口位置，并且按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）、（GB15562.2-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌。环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口或采样点较近且醒目处，并能长久保留。 ②固体废物堆放场所规范化 本项目固体废物应按照固废处理相关规定加强管理，应加强暂存期间的管理，存放场应采取严格的防渗、防流失措施，并在存放场边界和进出口位置设置环保标志牌。环境保护图形标志牌设置位置应距固体废物贮存场较近且醒目处，并能长久保留。危险废物贮存（堆放）场应设置警告性环境保护图形标志牌。 4、项目环评与排污许可联动内容 根据安徽省生态环境厅于 2021 年 1 月 30 日发布的《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，在环评文件中应明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填发信息表》。 （1）排污许可管理 根据项目的国民经济行业类别C1781非织造布制造及C292 塑料制品业。由于本项目喷丝板清洁炉使用电加热方式，不纳入重点排污单位名录，按《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》进行判定，本项目属于固定污染源排污许可分类管理名录表“五十一、通用工序110 工业炉窑中除纳入重点排污单位名录的，以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉或者干燥炉(窑)”-属于登记管理；本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业、塑料制品业292中其他”-属于登记管理。本项目应实施登记管理。本项目排污许可证登记编号为913404007408914515。项目运营前应办理排污许可登记管理变更手续。 （2）建设项目排污许可申请与填发信息表 本项目属于排污许可登记管理，按照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ 1122—2020）技术规范内容填报。 八、环保投资 本项目工程环保投资约43万元，占总投资的1.43%，环境保护投资估算详见表4-23。 表4-23 环境保护投资估算一览表（单位：万元） 污染源 治理对象 主要设施 投资 废气治理 非甲烷总烃 二级活性炭吸附+28m排气筒 10 废水治理 生活污水 雨污分流、管道布设、 2 超声清洗废水 沉淀池 3 噪声治理 设备运行噪声 设置基础减振、减振机座、加装减振弹簧和橡皮垫等减振降噪措施。 10 固废治理 固体废物 危废处置、垃圾清运 5 地下水污染防治 危废间涂刷2mm厚的环氧树脂防水涂料，K≤1×10-10cm/s； 10 生产车间涂刷1.0mm厚的环氧树脂防水涂料，K≤1×10-5cm/s一般防渗；仓库简单防渗，一般地面硬化 厂区绿化 厂区绿化 3 合计 43 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001有组织 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附+1根28米高排气筒 | 有组织废气及厂界非甲烷总烃、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)；厂区内非甲烷总烃执行 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）特别排放限值 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 厂区绿化、合理布置 |  |
| 地表水环境 | 废水 | CODcr | 清洁炉冷却水与经化粪池预处理后生活污水、经沉淀池处理后的超声清洗废水一同排入园区污水管网后进入淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）处理 | 淮南经济开发区污水处理厂（三万吨污水处理厂）接管标准及《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准要求 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |
|  |  | pH |  |  |
| 固体废物 | 废边角料 | 生产 | 收集后外售 | 不对环境造成影响 |
|  | 不合格品 | 生产 | 收集后外售 |  |
|  | 废滤网 | 生产 | 收集后外售 |  |
|  | 杂质 | 生产 | 收集后外售 |  |
|  | 废包装物 | 原辅材料及产品包装 | 收集后外售 |  |
|  | 废活性炭 | 废气处理 | 集中收集暂存 与危废暂存间， 交由有资质单位处理 |  |
|  | 废油桶 （含废机油） | 设备维护保养 |  |  |
|  | 废含油抹布 | 设备维护保养 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 职工生活 | 环卫部门处置 |  |
|  | 废水沉淀池污泥 | 废水处理 |  |  |
| 声环境 | / | LAeq | 设备合理选型（低噪设备）、合理空间布局、基础减振、加强日常维护、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废暂存间为重点防渗区；生产车间为一般防渗区；仓库、办公室、厂区内道路等区域简单防渗区。 |
| 生态保护措施 | 不涉及 |
| 环境风险防范措施 | 强化风险意识、加强安全管理，危险废物专用收集桶存放。 |
| 其他环境管理要求 | 落实专人负责制度，废气处理设施需有专人维护保养并挂牌明示。做好废气处理设施的日常运行记录，建立健全管理台账，了解处理设施的动态信息，确保废气处理设施的正常运行。 |

# 六、结论与建议

安徽江中高邦制药有限公司新建年产1400吨口罩用熔喷布项目符合国家产业政策、当地规划以及相关法律法规要求。建设单位需认真落实本报告提出的各项污染防治措施，切实做到“三同时”，加强环境管理，做好环境污染防治工作，项目营运过程中各污染物均能达标排放，可满足当地环境质量要求，对区域环境造成影响较小。 因此，从环境影响角度看，本项目是可行的。

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ （t/a） | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥（t/a） | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | 0.0104 | / | 0.4137 | / | 0.4241 | +0.4137 |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.0003 | / | 0.0003 | +0.0003 |
| 废水 | COD | / | 0.384 | / | 0.0621 | / | 0.4264 | +0.0621 |
|  | BOD5 | / | 0.173 | / | 0.0191 | / | 0.1749 | +0.0191 |
|  | 氨氮 | / | 0.024 | / | 0.0393 | / | 0.045 | +0.0393 |
|  | SS | / | 0.173 | / | 0.0038 | / | 0.1746 | +0.0038 |
|  | 石油类 | / | / | / | 0.0008 |  | 0.0008 | +0.0008 |
| 一般工业固体废物 | 废边角料 | / | 0.2 | / | 28 | / | 28.2 | +28 |
|  | 不合格品 | / | 0.1 | / | 0.5 | / | 0.6 | +0.5 |
|  | 废滤网 | / | / | / | 0.2570 | / | 0.2570 | +0.2570 |
|  | 杂质 | / | / | / | 0.15 | / | 0.15 | +0.15 |
|  | 废包装物 | / | 0.04 | / | 0.5 | / | 0.54 | +0.5 |
|  | 废水沉淀池污泥 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 生活垃圾 | / | 12 | / | 1.25 | / | 12.17 | +1.25 |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 7.7605 | / | 7.7605 | +7.7605 |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.018 | / | 0.018 | +0.018 |
|  | 废含油抹布 | / | / | / | 0.007 | / | 0.007 | +0.007 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①  单位t/a

注释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附件1 环评委托书 附件2 项目备案表 附件3营业执照 附件4 土地使用证明 附件5 环评真实性承诺函 附件6规划环评及跟踪评价审查意见 附件7 污水接管证明 附件8检测报告 附件9 固定污染源排污登记回执 附图1 项目地理位置图 附图2 生态保护红线图 附图3项目平面布置图 附图4项目周边环境保护目标图 附图5《淮南市东部工业区总体规划》（2008-2020）用地与本项目相对位置图 附图6 淮南经济技术开发区总体规划（2015-2020）用地与本项目相对位置图 附图7 厂区分区防渗图 附图8 环保治理设施及雨污管网图 附图9 本项目大气管控单元细化图 附图10 本项目水管控单元细化图 附图11 本项目土壤管控单元细化图 附图12 生态管控单元图 附图13 经济开发区产业布局规划图件 附图14 废气管线收集图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。