建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称 ：数字化转型及年产39657吨金属模铸件技改项目

建设单位（盖章）：淮南东华欧科矿山支护设备有限责任公司

编制日期：               2022年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 数字化转型及年产39657吨金属模铸件技改项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2209-340405-07-02-950970 |
| 建设单位 联系人 | 张涛 | 联系方式 | 19905541007 |
| 建设地点 | 安徽省淮南八公山区工业园 |
| 地理坐标 | （东经：116 度 49 分 31.57 秒，北纬： 32 度 39 分 31.35秒） |
| 国民经济 行业类别 | 其他未列明金属制品制造[C3399] | 建设项目 行业类别 | 68、铸造及其他金属制品制造339 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案） 部门 | 淮南市八公山区科技经济信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资 （万元） | 16177.85 | 环保投资 （万元） | 205 |
| 环保投资占比（%） | 1.27 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工 建设 | ☑否 (是 | 用地面积 （m2） | 7106 |
| 专项评价设置情况 | 无，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南-污染影响类》专项评价设置原则表，项目无需进行专项评价 |
| 规划情况 | 园区规划名称：《淮南市八公山豆腐文化产业园一期控制性详细规划》（2012-2020）； 规划审批机关：淮南市人民政府； 审批文件名称：《关于八公山豆腐文化产业园控制性详细规划的批复》； 规划审批文号：淮府秘[2011]222号。 |
| 规划环境影响评价情况 | （1）规划环评名称：《八公山豆腐文化产业园规划环境影响报告书》 召集机关：原淮南市环境保护局 审查文件名称及文号：《关于八公山豆腐文化产业园规划环境影响报告书审查意见的函》（淮环函[2013]216号） （2）跟踪评价名称：《八公山豆腐文化产业园规划环境影响跟踪评价报告书》 召集机关：淮南市生态环境局 审查文件名称及文号：《关于八公山豆腐文化产业园规划环境影响跟踪评价审查意见的函》 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （一）与规划符合性分析 根据《淮南市八公山豆腐文化产业园一期控制性详细规划》（2012-2020）内容，淮南市八公山豆腐文化产业园规划情况概述如下： （1）规划目标 园区发展目标为通过招商引资、技术和人才引进、基础设施的完善，在淮南市政府 的正确领导下，把八公山豆腐文化产业园建成国内首创、以豆腐文化为特色、集物质产品和精神产品为一体的现代产业集聚区和省级特色产业园区。 （2）功能定位 发展以豆腐文化为特色的精加工、研发、物流、旅游等产业，集博览、展示、商贸、养生于一体的国内首创、国际一流豆腐文化产业园。 （3）产业定位 结合八公山豆腐文化产业园现有产业布局和发展状况，根据淮南市生态环境局对八公山政府出具的工作提醒函显示目前园区在招商引资和产业结构调整等方面取得了长足进步，为了融入长三角，积极承接产业转移，产业园涌现出许多新产业、新技术、新工艺，园区已入驻企业和环境基础设施等方面发生变化，因此结合园区招商引资及项目落点产业，确定开发区主导产业为：农副产品加工、机械加工、轻工三大主导产业。 淮南市八公山豆腐文化产业园主导产业为农副产品加工、机械加工、轻工。本项目为铸造及其他金属制品制造，铸造及其他金属制品制造不属于产业园区禁止和限制产业，但满足规划环评及淮南市三线一单准入清单准入条件；根据规划，项目与八公山豆腐文化产业园区规划产业布局相符。综上，项目用地、主导产业、产业布局均与《规划》相符。 （二）与规划环评符合性分析 根据《八公山豆腐文化产业园规划环境影响评价报告书》中园区项目准入条件要求，符合国家产业政策及园区主导产业的项目属于鼓励入园项目，铸造及其他金属制品制造不属于产业园区禁止和限制产业。 根据规划，拟建项目厂址及厂址周边为规划的工业用地，项目周边企业主要为机械加工企业，因此拟建项目的建设与环境相容，经采取相应的治理措施后对周边环境影响较小，均在可接受范围内。 （三）与规划环评审查意见符合性分析 表1-1 拟建项目与规划环评审查意见符合性分析 序号 规划环评审查意见 符合情况 1 八公山豆腐文化产业园规划范围东至铁路（专用线）东侧排洪沟、北街山王镇南侧排洪沟、西以谢八路（第二通道）为界、南与八公山旅游服务区相接，总用地面积1.7075km2。产业园的规划年限：近期为2012—2015年，远期为2016-2020年。产业园功能定位：发展以豆腐文化为特色的精加工、研发、物流、旅游等产业，集博览、展示、商贸、养生于一体的国家内首创、国际一流豆腐文化产业园。产业园的发展战略：循序发展、分期分批建设逐步构建现代产业的支持支撑体系努力向豆腐文化产业的高端攀登组建竞争力强的行业组织形成信息化、网络化的园区建成循环经济的现代化产业园区。产业园的总体布局∶产业园形成“一心二轴三圈层”的总体功能结构。“一心”指以中国豆腐博物馆为核心，“二轴”指位于豆腐文化综合圈层中部的“十”字型轴线，“三圈层”指由内到外依次为豆腐文化综合园区、豆制品精加工及高新技术产业园区、全民创业园区。 符合。拟建项目位于安徽省淮南市八公山区工业集聚区内，为铸造及其他金属制品制造，铸造及其他金属制品制造不属于产业园区禁止和限制产业。因此，拟建项目符合园区功能定位和产业发展方向。 2 （一）合理规划产业园用地布局，按照《报告书》提出的布局调整意见，进一步完善产业园规划，优化用地布局，节约用地，提高土地利用率。并且在开发过程中不得随意改变各用地区域的使用功能。 符合。项目地块为二类工业用地，未改变用地区域的使用功能。 3 （二）按照《报告书》提出的规划方案调整建议，优化产业园产业结构，提高入住产业园项目技术含量，采用新型清洁生产工艺和设备。严格控制污染严重和有重大环境风险隐患的企业入住产业园，高污染、高能耗、高水耗项目不得入住产业园不符合国家产业政策、环保政策及产业园产业要求的项目不得入住产业园。符合入住产业园条件的项目应根据项目环评文件的要求进行选址，防止对产业园内项目及周围环境敏感点产生任何不良环境影响。 符合。拟建项目为铸造及其他金属制品制造，不属于污染严重和有重大环境风险隐患的项目以及高污染、高能耗、高水耗项目；符合国家产业政策、环保政策及产业园产业要求。项目的选址符合性见后文选址相容性分析，项目建成后不会对周围环境敏感点产生任何不良环境影响。 4 （三）加快天然气管道、集中供热等基础设施建设，禁止新建燃煤锅炉，逐步淘汰现有燃煤锅炉；需要设置卫生防护距离的企业，应按照规定设置防护距离。 符合。拟建项目不涉及燃煤锅炉。 5 （四）排水采取雨污分流制。产业园生活污水、生产废水应经预处理达到接管标准后，排入淮南市西部污水处理厂集中处理. 产业园污水管网未与淮南市西部污水处理厂贯通前，产生的生活污水、生产废水，必须采取治理措施，废水排放应满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）一级标准要求，其中豆制品企业由产业园建设集中式污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后就近排放，最终排入淮河。 符合。拟建项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后经八公山工业聚集区污水管网进入配套八公山工业集聚区污水处理站处理，废水再接入淮凤路污水管网排入淮南首创水务有限责任公司八公山污水处理厂，经过该污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准后排入淮河。 6 （五）按照循环经济的要求，提高产业园固废的综合利用率，减少排放量。设置生活垃圾收集系统及中转站，生活垃圾由环卫部门统一清运一般工业固废回收或综合利用，严禁企业随意弃置；企业产生的危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。 符合。拟建项目生活垃圾收集于场区垃圾桶内，定期由环卫部门统一清运；项目废边角料回用于生产、熔（精）炼炉渣、布袋除尘器收集粉尘收集后外售，综合利用；项目危险废物废机油及废机油桶收集暂存于危废库内定期交有资质单位处理。 7 （六）规划实施过程中，新增污染物排放总量的建设项目，总量控制指标按我局核定的主要污染物新增排放容量要求执行。 符合。拟建项目新增污染物排放总量申请表正在申请中。 8 （七）八公山工业园区管理委员会必须加强环境管理，确保各企业的废气、废水污染治理设施正常运行，避免非正常或事故排放对敏感目标造成污染。 项目粉尘经集气罩收集后汇入布袋除尘器处理后经排气筒高空达标排放；项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后汇入园区污水管网。企业已定制日常管理制度并对环保治理设施定期巡检，尽量避免非正常或事故排放对敏感目标造成污染。 9 （十）制定切实可行的环境风险防范措施，防止突发性环境污染事故。加强产业园环境监督管理，完善环境管理机构，制定产业园环境管理目标、管理制度和监测措施。产业园内建设项目，必须严格执行环评和“三同时”制度。 符合。项目将执行环境影响制度和环境保护“三同时”制度。 （四）与跟踪规划环评符合性分析 根据《八公山豆腐文化产业园规划环境影响跟踪评价报告书》中入园项目行业控制建议一览表，其符合性见下表。 表1-2 与跟踪规划环评入园项目行业控制一览表符合性分析 行业代码 行业类别 控制建议 符合情况 13 农副产品加业 135 屠宰及肉类加工 禁止进入 不涉及 15 饮料制造业 151 酒精制造 禁止进入 不涉及 17 纺织业 171 棉、化纤纺织及印染精加工 禁止进入 不涉及 172 毛纺织和染整精加工 禁止进入 不涉及 173 丝绢纺织及精加工 禁止进入 不涉及 19 皮革、毛皮、羽绒及其制造业 191 皮革鞣制加工 禁止进入 不涉及 193 毛皮鞣制及制品加工 禁止进入 不涉及 1941 羽绒加工 禁止进入 不涉及 22 造纸及纸制品业 222 造纸 禁止进入 不涉及 34 金属制造业 346 金属表面处理及热处理加工 禁止进入 不涉及 项目不属于《八公山豆腐文化产业园规划环境影响跟踪评价报告书》中规定的禁止行业，符合要求。 |
| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | （一）产业政策 本项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类或淘汰类项目，视为允许类项目，亦不属于安徽省发展和改革委员会发布的《安徽省工业产业结构调整指导目录》（2007年本）中限制或淘汰类项目，且项目生产工艺设备和产品未列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，项目设备也不属于《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批、第四批）中淘汰设备，因此本项目可视为允许类项目。 本项目已于2022年5月10日在淮南市八公山区科技经济信息化局进行了备案，项目编码为2209-340405-07-02-950970。因此，项目建设符合国家和地方产业政策要求。 因此，项目建设符合国家和地方产业政策要求。 （二）产业政策分析 （1）用地符合性 项目用地不属于中华人民共和国国土资源部《限制用地项目目录（2012年本）》《禁止用地项目目录（2012年本）》中规定的限制用地项目类别，可视为允许类项目。 项目位于八公山区工业集聚区，项目用地为工业用地，用地符合要求。 （2）规划符合性 项目位于八公山区工业集聚区淮凤路与纬五路交叉口西南角，根据《八公山区工业集聚区单元控制性详细规划》，园区主导产业为农副产品加工、机械加工、轻工。本项目铸造及其他金属制品制造，铸造及其他金属制品制造不属于产业园区禁止和限制产业。且对照八公山区工业集聚区产业准入负面清单，本项目不在准入负面清单内，符合八公山区工业集聚区规划要求。 （3）周边环境相容性 项目位于八公山区工业集聚区，项目所选场址能够满足交通、水源、基础设施等要求。根据现场踏勘，淮南东华欧科矿山支护设备有限责任公司厂址东侧为淮凤路，南侧为淮南市宏安机械制造有限公司，北侧为纬五路，西侧是均为沟渠，西侧为创业路。按照本次环评提出的污染物治理措施，其污染物均得到了有效治理，对周边环境影响较小。 项目场址生态环境以人工生态环境为主。该区没有自然状态的森林，无珍稀或濒临物种。植被以人工植被为主，野生动物稀少，仅有鸟类、蛙类、蛇类等。各方面环境良好，交通便利，供水、供电排水等基础配套设施完善，企业发展前景良好。同时项目周围无饮用水源保护区、自然保护区、名胜风景区、生态环境敏感区等敏感目标。本项目厂区布局合理、物流顺畅、办公生产分开、卫生条件和交通、安全均满足企业要求和行业需要。项目符合淮南市八公山区主体功能区划、生态环境功能区划、土地利用规划要求。 因此，项目的建设选址合理且环境可行。 （三）与 “三线一单”相符性分析 项目与长江经济带战略环境评价安徽省淮南市“三线一单”相符性见下表。 表1-3 “三线一单”符合性分析 《长江经济带战略环境评价安徽省淮南市“三线一单”编制文本》要求 符合性分析 结果 生态保护红线 依据中办、国办《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》和《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》，生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。 项目位于八公山区工业集聚区。不在淮南市生态红线范围内，也不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。 符合 环境质量底线 水环境 重点管控区：依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及《淮南市水污染防治工作方案》对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十三五”生态环境保护规划》《安徽省“十三五”环境保护规划》《安徽省“十三五”节能减排实施方案》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。 一般管控区：依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及各市水污染防治工作方案对一般管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控。 本项目位于水环境一般管控区，项目污水和雨水受纳水体为淮河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。地表水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 符合 大气环境 重点管控区：落实《安徽省大气污染防治条例》《“十三五”生态环境保护规划》《安徽省“十三五”环境保护规划》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《淮南市大气污染防治条例》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。 一般管控区：依据《中华人民共和国大气污染防治法》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等法律法规和规章对一般管控区实施管控。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。 根据《淮南市大气环境分区管控图》，本项目位于大气环境一般管控区。根据《2021年淮南市环境状况公报》，淮南市属于大气环境质量不达标区域，超标因子为PM2.5和PM10及臭氧。随着《工业窑炉大气污染综合治理方案》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《淮南市2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》（淮大气办〔2021〕21号）、《淮南市2021年臭氧污染防控攻坚方案》等相关治理方案的发布与实施，将大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放。本项目大气污染物实施“倍量替代”。 符合 土壤环境 重点防控区：落实《安徽省“十三五”环境保护规划》《安徽省“十三五”重金属污染综合防治规划》《安徽省“十三五”危险废物污染防治规划》《安徽省土壤污染防治工作方案》等要求，防止土壤污染风险。 一般防控区：依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十三五”环境保护规划》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。 根据《淮南市土壤污染风险分区管控图》，本项目位于一般管控区。生产车间地面硬化，危废暂存间地面采取重点防渗措施，对周边土壤环境影响较小。 符合 资源利用上线 煤炭资源利用上线 重点管控区：高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施（新建、改建集中供热和现有火电厂锅炉改造的除外，但煤炭消费量和污染物排放总量需满足相关规定要求），已建成的，应当改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 一般管控区：落实国务院《“十三五”节能减排综合工作方案》《安徽省煤炭消费减量替代工作方案（2018-2020年）》要求 根据《淮南市高污染燃料禁燃区图》，本项目不在高污染燃料禁燃区内。本项目以电能为主要能源，不使用高污染燃料。 符合 水资源利用上线 落实《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》、《“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动方案》、《安徽省“十三五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》以及《淮南市“十三五”水资源总量和强度双控工作方案》等要求。 项目用水由市政给水管网提供，用水量较小，当地自来水厂能够满足项目新鲜水使用需求；且项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中其他未列明金属制品制造[C3399]，不属于高耗水高耗能行业项目，不会突破水资源利用上线。 符合 土地资源利用上线 落实《淮南市土地利用总体规划（2006-2020年）调整方案》《关于落实“十三五”单位国内生产总值建设用地使用面积下降目标的指导意见的通知》《国土资源“十三五”规划纲要》《安徽省国土资源“十三五”规划》等要求。 本项目位于土地资源一般管控区，根据土地证，项目不新增用地，且用地性质属于工业用地，不会突破土地资源利用上线。 符合 生态环境准入清单 环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 对照《市场准入负面清单（2022年版）》（国家发展改革委商务部，发改体改规[2022]397号）等相关文件，本项目不属于负面清单之列。 本项目不属于《八公山区工业集聚区单元控制性详细规划》禁止和限制类产业。 符合 综上，本项目建设不涉及生态红线，不会降低区域环境质量，满足自然资源利用上线，不属于生态环境准入清单之内项目，本项目的建设符合“三线一单”的要求。 （四）环保政策相符性 对照《淮河流域水污染防治暂行条例》、《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》、《安徽省生态环境保护委员会办公室关于印发<安徽省2022年大气污染防治工作要点>的通知》（安环委办〔2022〕37号）、《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》等相关政策，本项目与相关政策及标准相符性分析汇总见表1-4。 表1-4 项目与相关政策及标准相符性分析一览表 文件名称 相关要求 本项目情况 结果 《淮河流域水污染防治暂行条例》 第二十二条，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建前款所列大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，必须事先征得有关省人民政府环境保护行政主管部门的同意，并报国务院环境保护行政主管部门备案。 本项目不属于制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业，项目生产过程中不产生生产废水，生活污水经厂区预处理后，经八公山工业集聚区污水处理站处理，再经淮南首创水务有限责任公司八公山污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级A标准，最终排入淮河 符合 《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。 拟建项目属于铸造及其他金属制品制造，不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中高污染、高环境风险产品，不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工等高污染的项目。 符合 推进清洁生产和能源资源节约高效利用。引导重点行业深入实施清洁生产改造，依法开展自愿性清洁生产评价认证。大力推行绿色制造，构建资源循环利用体系。推动煤炭等化石能源清洁高效利用。加强重点领域节能，提高能源使用效率。实施国家节水行动，强化农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损。推进污水资源化利用和海水淡化规模化利用。 拟建项目不涉及煤炭等化石能源。项目拟建项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后经八公山工业聚集区污水管网进入配套八公山工业集聚区污水处理站处理，废水再接入淮凤路污水管网排入淮南首创水务有限责任公司八公山污水处理厂，最终排入淮河。 符合 加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，加强城市保洁和清扫。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。 拟建项目粉尘通过布袋除尘器处理后高空排放，集气罩收集效率90%，布袋除尘器处理效率99%；运营期采取选用低噪声设备，合理布局，安装减振基座，厂房隔声等措施减少噪声污染；施工期按照“六个百分之百”，将对扬尘做到良好的管控管理。 符合 《安徽省2022年大气污染防治工作要点》 加快产业结构转型升级。严格执行《产业结构调整指导目录》《产业发展与转移指导目录》，落实国家产业结构调整指导目录中碳排放控制要求。有序开展产业承接和重点行业省内调整优化，高水平打造皖北承接产业转移集聚区。全面排查“两高”项目，实施清单管理、分类处置、动态监控，对不符合规定的坚决停批停建，科学稳妥推进符合要求的拟建项目。 对照《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》，本项目不属于“两高”项目。 符合 开展臭氧污染防治攻坚。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，开展2022年度挥发性有机物综合治理，完成挥发性有机物突出问题排查治理。挥发性有机物年排放量1吨及以上企业编制实施“一厂一策”。 项目产生的粉尘经布袋除尘器处理。 符合 加强大气面源污染治理。聚焦PM10治理，研究制订建筑施工颗粒物控制地方标准，强化施工、道路等扬尘管控，积极推行绿色施工。加强城市保洁和清扫，持续推进道路清扫保洁机械化作业向乡镇延伸。 施工期按照“六个百分之百”，将对扬尘做到良好的管控管理。 符合 《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》 （一）坚决遏制“两高”项目盲目发展 深入贯彻落实党中央、国务院关于坚决遏制“两高”项目盲目发展相关决策部署，按照生态环境部《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》等文件要求，以石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电等行业为重点，全面梳理排查拟建、在建和存量“两高”项目，对“两高”项目实行清单管理，进行分类处置、动态监控。严格落实能耗“双控”、产能置换、污染物区域削减、煤炭减量替代等要求。 本项目不属于“两高”项目。 符合 （七）加强扬尘综合管控 强化扬尘管控，皖北城市平均降尘量不得高于7 吨/月·平方公里，其他城市不得高于5吨/月·平方公，省大气办通报2020年降尘量监测排名。加强施工扬尘精细化管控，严格执行“六个百分之百”，强化道路扬尘整治，推进吸尘式机械化湿式清扫作业，加大城市外环路、城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度。 建设项目施工期严格管控，严格执行“六个百分之百”。 符合 《安徽省生态环境厅关于印发加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的实施意见的通知》 三、严格环境准入。各地不得受理钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、铸造等产能严重过剩行业新增产能项目的环评文件；对国家明令淘汰、禁止建设、不符合国家产业政策的项目环评文件，一律不批；沿江各市应按国家推长办《长江经济带发展负面清单指南（试行）》及我省实施细则要求，对合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等“两高”项目的环评文件一律不批。新增主要污染物排放量的“两高”项目应按照生态环境部办公厅《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，相应的减排措施应在项目投产前完成。 ①项目铸造产能来源于企业现有产能，企业现有1套1T中频电炉（产能3304.8t）、1套8T中频电炉（产能26438.4t）、1套3T中频电炉（产能9914.4t），技改项目淘汰现有8T、3T中频电炉，保留1T中频电炉，置换铸造产能为36352.8t/a，不新增铸造产能。 ②设备均采用电能；所有产生粉尘产污节点均配置收集设施(集气罩收集，生产时车间密闭)、处理措施(脉冲布袋除尘) 《铸造企 业规范条 件》 企业规模 安徽地区铸铁新(改、扩)建企业下销售收入≥7000 万元，年产量不低于1 万吨。 项目属于安徽地区，建设 性质为改建，年铸造产能 36352.8吨，销售收入22832 万元 符合 生产工艺 企业应根据生产铸件的材质、品种、批量，合理选择低污染、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺 项目合理选择低污染、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺 符合 企业不应使用国家明令淘汰的生产工艺。不应采用粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺；粘土砂批量铸件生产企业不应采用手工造型；水玻璃熔模精密铸造企业模壳硬化不应采用氯化铵硬化工艺；铝合金、锌合金等有色金属熔炼不应采用六氯乙烷等有毒有害的精炼剂。 项目不属于国家明令淘汰的生产工艺，采用金属模铸造自动工艺，不涉及水玻璃熔模精密铸造工艺 符合 生产设备 企业不应使用国家明令淘汰的生产装备，如：无芯工频 感应电炉、0.25吨及以上无磁轭的铝壳中频感应电炉等。 总则 现有企业的冲天炉熔化率不应小于5 吨/小时（环保重点区域铸造企业冲天炉熔化率应大于5 吨/小时）。 项目不涉及冲天炉 符合 新建企业不应采用燃油加热熔化炉；非环保重点区域新建铸造企业的冲天炉熔化率应不小于7 吨/小时； 项目为技改项目，且不涉及冲天炉，采用中频电炉 符合 熔炼（化）及炉前检测是设备 企业应配备与生产能力相匹配的熔炼、保温和精炼设备，如冲天炉、中频感应电炉、电弧炉、精炼炉（AOD、VOD、LF炉等）、电阻炉、燃气炉、保温炉等。 根据产能匹配性分析，项 目中频电炉满足容量满足铸造能力需求项目配备了LF炉、VD精炼炉、退火炉。 符合 熔炼、保温和精炼设备炉前应配置必要的化学成分分析、金属液温度测量等检测仪器。 中频电炉前配置必要的化学成分分析、金属液温度测量等检测仪器 符合 能源消耗 中频无心感应电炉熔炼铸铁的能耗指标(1500℃)：容量≤1 吨最高能耗为30KWh/吨金属液、容量1.5 吨最高能耗为20KWh/吨金属液 项目购置1 台11 吨中频电炉能耗均未超过最高能耗指标要求 符合 环境保护 企业应遵守国家环保相关法律法规和标准要求，并按要求取得排污许可证。 项目污染物排放满足国家和铸造工业污染物排放标准，同时要求建设单位申领排污许可证 符合 企业应配置完善的环保处理装置，废气、废水、噪声、固体废弃物、危险废弃物等排放与处置措施应符合国家及地方环保法规和标准的规定。 项目采取的各项污染防治措施为铸造工业排污许可的推荐技术，排放满足国家和铸造工业污染物排放标准 符合 企业可按照GB/T 24001 标准要求建立环境管理体系、通过认证并持续有效运行。 本次评价要求企业按照GB/T 24001 标准要求建立环境管理体系、通过认证并持续有效运行 符合 《安徽省铸造产能置换管理实施办法（暂行）》 第三条铸造项目须符合国家产业政策，注重绿色发展，保证安全生产。主要设备选型、制造工艺类型等应优于退出产能项目，采用节能型设备和新工艺，原则上应使用天然气或电等清洁能源，所有产生颗粒物或VOCs的工序应配备高效收集和处理装置，物料储存、输送等环节应采取密闭、封闭等有效措施控制无组织排放。 项目退出企业现有的1 台8T和1 台3T电炉，主要设备选型和铸造工艺优于退出产能项目； 所有产生粉尘产污节点均配置收集设施(集气罩收集，生产时车间密闭)、处理措施(脉冲布袋除尘) 符合 第四条铸造项目备案前，须经省经济和信息化厅公告铸造产能置换方案。铸造产能置换采用“鼓励减量，允许等量”的原则，新项目的产能不得大于置换退出的产能。 ①项目铸造产能来源于企业现有产能，企业现有1套3T中频电炉（产能9914.4t）、1套8T中频电炉（产能26438.4t）、1套1T中频电炉（产能3304.8t），技改项目淘汰现有8T、3T中频电炉，置换铸造产能为36352.8t/a，不新增铸造产能。 ②由于是企业内部产能置换，不需要履行置换程序。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | 1、项目建设背景 淮南东华欧科矿山支护设备有限责任公司位于淮南八公山区工业园，占地150亩。公司创立于2013年2月，注册资本2600万元，是致力于矿山支护材料、装备生产和销售以及深井地压、瓦斯水治理等技术研究的高新技术企业，产品以其独特的性能、完整的产业链组合和优质的服务，畅销安徽、山西、内蒙、陕西、贵州等地国企煤矿。 公司现拥有一支作业技术纯熟、诚实敬业、年富力强、精干高效的技术人员和生产工人队伍，从而为公司的稳健高效发展奠定了雄厚的基础。淮南东华欧科矿山支护设备有限责任公司对项目产品的生产技术不断进行研发，不断提高产品生产技术装备水平，结合当前市场的迫切需求，决定投资16177.85万元，引进一批新型生产设备，淘汰企业原有的3T、8T两台中频炉，置换同等铸造产能的设备，项目建成后年产39657吨金属模铸件（实际产能为36352.8t/a）。 本项目经过多次论证总结，对现有设备进行改造升级。项目公司还将着重对项目产品的生产技术进行研发，结合当前市场的迫切需求，不断提高产品生产技术装备水平。该项目已经于2022年10月11日获得了八公山区科技经济信息化局备案表，项目代码：2209-340405-07-02-950970。 按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设项目需履行环境影响评价手续。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目行业类别为其他未列明金属制品制造[C3399]，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于名录中：“三十、金属制品业33——68、铸造及其他金属制品制造339”中的 “其他（仅分割、焊接、组装的除外）”，因此项目应编制环境影响报告表。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版，摘录） 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 十、金属制品业33 68 铸造及其他金属制品制造339 黑色金属铸造年产10万吨及以上的；有色金属铸造年产10万吨及以上的 其他（仅分割、焊接、组装的除外） / 受淮南东华欧科矿山支护设备有限责任公司的委托，我公司承担了本项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，迅速进行了现场踏勘、调研，对建设工程进行了全面调查，确定本次环评目的是在了解建设项目厂址周围环境特点和污染物排放特征的基础上，分析预测项目建设过程中以及投入运营对周围环境的影响程度、影响范围以及环境质量可能发生的变化；同时结合实际，依据国家、安徽省环境保护有关法律法规、标准和当地环境功能的要求，规定实行达标排放的污染防治措施，从环境保护角度分析工程建设的可行性，为建设项目工程设计方案的确定以及管理提供科学的依据。 2、地理位置及周边关系 本项目位于位于淮南市八公山区八公山豆腐文化产业园，淮南东华欧科矿山支护设备有限责任公司厂址东侧为淮凤路，南侧为淮南市宏安机械制造有限公司，北侧为纬五路，西侧是均为沟渠，西侧为创业路。 项目地理位置详见附图1，用地规划见附图2。 3、工程建设内容及规模 （1）工程建设内容 建设内容：项目分二期完成，一期工程主要建设内容:建设厂房6928m2，信息中心用房200m2；淘汰企业原有的3T、8T两台中频炉，置换同等铸造产能的设备，购置安装节能熔炼炉、VD精炼炉、LF炉、加热炉、退火炉、加料车、行车、收尘装置、金属模具、变压器、配电柜等88台生产设备；购置安装服务器、储存器、数据采集设备、数据安全设备以及配套的设施设备，云控平台软件等;配套建设广区道路、水、电、环保、消防、绿化等公用工程。二期工程主要建设内容:建设5500平方米综合楼。项目建成后可形成数字化转型及年产39657吨金属模钢铸件的产能（实际产能为36352.8t/a）。 项目主要工程内容及规模见表2-2： 表2-2 建设项目组成一览表 工程名称 单项工程名称 拟建项目工程内容及规模 备注 主体工程 金属模车间 （一期工程） 1F，钢构，占地面积6928m2，内置节能熔炼炉、VD精炼炉、LF炉、加热炉、退火炉、加料车、行车、收尘装置、金属模具、变压器、配电柜等88台生产设备；信息中心用房200 m2，购置安装服务器、储存器、数据采集设备、数据安全设备以及配套的设施设备，云控平台软件等；车间内设有物料堆放区、熔炼生产区和成品区等，年产36352.8t/a吨金属模钢铸件。 项目淘汰现有铸造车间的3T、8T两台中频炉，并扩建工业厂房 综合楼 （二期工程） 二期工程，占地面积5500 m2 储运工程 废钢（原料）堆放区 位于车间内中部，占地面积约300m2，用于堆放废钢、合金等； 熔炼辅材区 位于车间西侧，占地面积约200 m2， 模具堆放区 位于车间内北侧，占地面积约150 m2 包具堆放区 位于车间内北侧，占地面积约150 m2 成品堆放区 位于车间内西南角，面积约600m2，用于堆放成品； 运输 厂外采用汽车运输，厂房内采用行车； 公用工程 供电 电源引自市政电网供给，年用电量3600万Kwh。厂房内新建3台变压器（8000KVA、3000KVA、1400KVA） 新建 供水 水源来自市政供水管网供给，用水为冷却补充用水等，用水量为5145t/a。 依托 排水 雨、污分流制，冷却水循环使用，定期补水，不对外排放； / 环保工程 废气处理 焊接烟尘经焊接烟尘净化器处理，通过加强车间通风，无组织排放； 新增 熔（精）炼炉设置炉顶集气罩+布袋除尘器，废气经处理后最终经1根15m高排气筒排放（DA007） 新增 浇注废气采用集气罩+布袋除尘器，废气废气经处理后最终经1根15m高排气筒排放（DA008） 新增 噪声治理 设备基础减振、厂房隔声等。 新增 废水 生活污水依托现有厂区预处理措施后进入八公山区工业集聚区污水处理站处理，然后进入八公山污水处理厂深度处理。 依托现有 固废 新建1座一般固废堆放区100m2 新建1座危废暂存库10 m2 新建 （2）产品方案 技改项目淘汰企业原有的3T、8T两台中频炉，置换同等铸造产能的设备，购置安装节能熔炼炉、VD精炼炉、LF炉、加热炉、退火炉等设备建设一条年产36352.8t/a吨金属模钢铸件生产线，不新增全厂产能。 表2-4 技改后产品一览表 序号 产品名称 现有项目 技改后项目 备注 1 采煤机铸件 4000t/a 2 道岔 300t/a 3 金属模铸件 36352.8t/a （3）项目主要生产设备 表2-5 技改后项目主要设备一览表 序号 设备名称 数量 备注 一 现有项目 1 变频熔炼炉 3 淘汰3T、8T，保留1T 2 防尘式砂轮机 8 3 电焊机 5 4 CO2气体保护焊机 2 5 固定混砂机 3 6 机动辊道 6 7 Z2908振实台 1 8 双梁起重机 4 9 螺杆式空压机 3 10 振动落砂机 1 11 振动输送机 1 12 NE30板链斗式提升机 1 13 气力输送罐 2 14 TYD250斗提机 3 15 TYFX-A风选卸料器 3 16 L18型料位控制器 34 二 拟建项目 1 中频炉 1 11T，一对二单供电的中频炉 2 LF炉 1 15T 3 VD炉 1 15T 4 加热炉 1 8m*3m*2.4m 5 退火炉 1 500 6 行车 1 50/10T 7 行车 2 32T/10T 8 行车 2 10T 9 气体保护焊机 3 10 浇注包 3 15T 11 浇车 2 15T 12 烘包器 2 13 加料车 2 14 吸尘设备 1 15 吊钳 2 16 模具 60 17 柴油发电机 1 18 变压器 1 8000KVA 19 变压器 1 3000KVA 20 变压器 1 1400KVA 表2-6 数字信息中心设施及明细一览表 序号 分类 名称 单位 数量 1 数字机房 200平米装修(含静电地板、桥架等) 套 1 2 模块化服务器机柜 套 4 3 网络设备及布线 套 1 4 消防系统 套 1 5 供电系统（柴发、UPS、电池） 套 1 6 监控中心 套 1 7 硬件服务器 存储、PC器务器 套 4 8 云管理系统 存储、服务器、网络资源管理云管理系统 套 1 9 智能化、网联化、数字化改造 智能机器人、机械臂、PLC、AI边缘计算机 套 1 10 智能化、网联化软件定制开发 套 1 12 工业互联网大数据平台 工业互联网平台(云控平台) 套 1 13 行业大数据分析平台 套 1 （4）项目主要原辅材料及能源消耗 表2-7 项目主要原辅材料及能源消耗量一览表 序号 名称 年消耗量（吨） 储存状态 备注 一 1 废钢材 35400 固态 外购，汽运 2 硅合金 560 固态 外购，汽运 3 锰合金 750 固态 外购，汽运 4 铬合金 560 固态 外购，汽运 5 增碳剂（碳） 15 固态 外购，汽运 6 脱氧剂 （主要含Si、Al、Ca、Ba） 75 固态 外购，汽运 7 精炼剂 （主要含SiO2、Al2O3、Na2O） 85 固态 外购，汽运 8 耐火材料（主要含SiO2） 910 固态 外购，汽运 二 1 电 3600万Kwh/年 / 市政供电系统 2 水 5145t/a / 市政供水管网 表2-8 项目生产物料平衡表 单位：t/a 投入 产出 1 废钢材 35400 产品 钢铸件 36352.8 2 硅合金 560 固废 熔化炉渣 1150.65 3 锰合金 750 废边角料 827.605 4 铬合金 560 熔（精）炼废气 颗粒物 15.67 5 增碳剂 15 浇注废气 颗粒物 8.081 6 脱氧剂 75 气割废气 烟尘 0.100 7 精炼剂 85 焊接废气 烟尘 0.094 8 耐火材料 910 合计 38355 合计 38355 （5）总定员人数及工作制度 技改后项目劳动定员65人，工作制度为三班制，每班8小时，年工作300天，提供食堂。 （6）项目水平衡分析 项目用水由市政供水管网供给，运营期生产设备无需清洗，本项目用水环节为冷却循环水系统和生活污水，冷却水循环使用，定期补水，不对外排放，项目新鲜水补充量为17.15t/d，年用水量为5145t/a。 （1）生活用水 项目劳动定员65人，年工作300天，根据《安徽省行业用水定额》(DB34T679-2019)，办公生活用水按60L/(人·d)，食堂用水按50L/(人·d)，则职工生活用水总量为7.15t/d，2145t/a。 废水排放系数按0.8计算，则生活污水产生量为5.72t/d，1716t/a。项目生活污水经化粪池处理后经八公山工业聚集区污水管网进入配套八公山工业集聚区污水处理站处理后，废水再接入淮凤路污水管网排入淮南首创水务有限责任公司八公山污水处理厂，最终排入淮河。 （2）循环冷却水 本项目熔（精）炼工序需利用冷却循环水系统进行冷却，本项目在厂房南面新建一座的冷却水池，由于冷却水循环蒸发等影响，需定期补充新鲜水。项目生产循环水量600m3/d（25.0m3/h），工程设计经冷却池冷却降温后循环使用，定期补充新鲜水，补充量为2400 m3/a（8.0m3/d）。项目循环水系统水质不受污染，仅水温升高，故净循环水经冷却降温后，由泵加压循环使用，基本不外排。 项目水平衡图如下： 图2-1 技改后项目水平衡图（单位：t/d） （7）平面布置 淮南东华欧科矿山支护设备有限责任公司位于淮南市八公山区八公山豆腐文化产业园，厂内目前建设有铸造车间；本次技改利用厂内铸造车间东侧闲置空地进行建设；车间内设有原料堆放区、辅材区、成品区以及熔炼区。厂房内生产设备布置根据生产工序进行布置，布局较合理。 综上分析，项目平面布局合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 | 4.工艺流程简述（图示） 4.1施工期 （1）工艺流程 建设项目施工建设流程及产污环节见下图2-2。 图2-2 施工期工艺流程图 （2）施工工艺说明： 1）基础工程 基础工程包括场地平整、土石方开挖、水电气管网敷设等。主要的环境污染是由施工机械操作产生的扬尘、机械尾气、噪声以及现场施工产生的建筑垃圾等。 2）主体工程 主体工程主要指项目主体工程等建设，该部分工程主要为现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。本项目采用商品混凝土，施工现场不设混凝土拌合站，主要污染物为施工机械、车辆扬尘和机械尾气，施工噪声以及施工现场的砂浆废水、碎砖和废砂等建筑垃圾。 3）装饰工程 装饰工程利用各种加工机械对木材、铝合金等按图进行加工，同时进行屋面制作、外墙粉刷，然后对外露的铁件进行装修施工，本工段时间较短，主要污染物为少量废气、噪声和建筑垃圾。 4）设备安装调试 设备安装包括车间内生产设备安装施工，主要污染物是施工机械产生的车辆尾气、噪声、废弃设备包装材料等。 （3）施工期主要污染工序 综上而述，施工期主要污染物包括施工车辆、机械产生的扬尘、尾气、噪声，施工现场混凝土搅拌、浇注等产生的砂浆水，以及施工过程中产生的建筑垃圾，此外还包括施工人员产生的生活垃圾及生活污水。但本项目施工耗时较短，基建装修及设备安装短时间便可完成，整个施工过程中产生的施工人员生活污水、生活垃圾、建筑垃圾等也将随施工的结束而结束，因此对外界环境的污染较小。 4.2 营运期 （1）工艺流程 金属模钢铸件工艺流程图 图2-3 金属模钢铸件工艺流程及产污节点 （2）金属模钢铸件生产工艺分析 1）原料检验：供应商根据公司提出的废钢质量要求提供的货物，由公司质检部进行检测。利用光谱仪检测废钢碳含量以及合金元素含量，然后分类入库保管。 2）熔炼：该项目使用11T中频炉1台，熔化率每小时约11吨。熔炼操作程序如下。 ①按需要称量加入炉料到中频炉，难熔化和不易氧化（烧损）的金属装入坩埚底部，回炉废零件小块废钢加入底部。坩埚边缘部位加大块料，并在大块料的缝隙中填塞小块料，炉料应装的紧，以利于透磁和导电。 ②对电源冷却、炉体冷却循环系统注水，保持进水温度不高于35℃，出水温度55℃的水平。 ③随着金属不断熔化，陆续添加废钢。 ④捣料，在加热过程中注意避免“搭棚“现象，经常检查炉料下沉情况，如有“搭棚” 需倾斜炉体，迅速解除“搭棚”，以防炉内压力增高引起爆炸。 ⑤需加入的废钢、合金元素切不可冷、潮直接入炉，以防飞溅伤人，可放在炉边烘烤后入炉熔炼。 ⑥熔炼过程中尽可能减少钢液直接与空气接触，可用覆盖剂、造渣剂覆盖下熔炼。 ⑦钢水熔炼达4/5、温度达1480度时扒出炉渣、脱氧取样送化验室分析化学成分，然后立即造新渣。 ⑧继续加合格的同一牌号的回炉料（浇冒口）。 3）精炼：将钢水进行精炼，倾入钢包精炼炉中，根据化验报告单，补加合金元素。调整成分到合格范围，加入精炼剂。在熔剂覆盖的状态下精炼3-5分钟，用氩气进行吹炼，当负压达到36pa时，钢液中的细小夹杂物迅速上浮到炉渣中，有效地清除钢液中的气体和夹杂物，提高钢液的质量。快到出钢温度时，当温度达到1600度时加入Fe-Mn。在此之前对钢水进行预脱氧，预脱氧用Al扭为钢水的0.05％左右。出钢前约2分钟加入Fe-Si,待其熔化后，迅速扒去表而熔渣，测溫，当温度达到产品要求时取炉后样块出钢。将烘烤至暗红色的浇包放置炉前放入0.03％左右纯铝在包内进行终脱氧。 4）浇注：浇包在使用前应清理包内的残钢残渣，以保证包内清洁，避免外来夹杂物带入钢液中。烘烤过程中应随时注意调整火力，原则为火力由小到大，要防止急火将耐火材料烤裂。出钢前应进行烘包，确保烤红烤透（呈红色或暗红色），从停止烘烤到出钢时间间隔小于10分钟。根据产品结构及工艺要求确定浇注温度。浇注温度对铸钢件的质量有较大的影响，浇注温度过高，钢液收缩率增大，易于吸气，钢液对铸型的热冲刷作用增强，使铸钢件容易产生缩孔、气孔、裂纹、粘砂及变形等缺陷。当浇注温度过低时，钢液的流动性差，易使铸件产生冷隔、浇不足、夹砂等缺陷。铸钢件的浇注溫度一般按材质的熔点加40-80℃，原则上钢种粘度大的、铸件重量小的、壁薄、结构复杂的，浇注温度（过热度）应高些；反之，则应低些。浇注速度的快慢应根据铸件的具体情况而定。对于薄壁件和结构复杂的铸件 应采取快浇，以避免浇不足。但铸型有较大上平而时，也应采用快速浇注，以避免铸型上平面受钢液长时间的烘烤，导致铸钢件表面夹砂。钢水浇入型腔内应做到引流准、注流稳、收流慢。试棒必须与铸件同炉浇注， 一般在该包钢水的中间阶段浇注。试棒必须有铸号。操作程序：将浇包抬到或吊到熔炼炉前，将脱氧剂加入浇包内，对准炉咀接满钢水后，及时投入除渣剂；将钢水吊到浇注台，在1- 2min内扒出除渣剂和钢渣，将浇包咀对准浇口进行浇注。浇注过程中，包咀与浇口的垂直距离保持在100-200mm之间。 5）冷却：浇注工艺完成后进入冷却工艺，将浇注好的金属模送入退火炉内，逐渐降低注满钢水金属模的温度，当炉内温度在200℃以下时，将模件放在冷却坑内实施坑冷，直至温度降低到合适的指标为止。 6）脱模：将冷却后的模件用千斤顶顶出铸件，使金属模和铸件分离。外观检测是否合格，不合格品返回上料区回炉加工，然后把外观合格铸件放入半成品区。 7）精整：把半成品区的铸件进行焊接和气割、打磨、修正，保证铸件光滑整洁，不刺手。 8）检验：对精整后的铸件进行外观、尺寸检测，依据生产标准判定是否合格，合格产品进入包装工序，不合格产品返回原料库在加工利用。 9）包装入库：将合格产品进行，便于搬运。包装后进入产品库，等待销售外运。 4.3项目生产过程中污染物产生及治理措施汇总 （1）废气：主要为熔炼和精炼环节熔炉废气、精整环节打磨、气割以及焊接产生的废气。 （2）废水：主要是职工生活污水、食堂废水。 （3）噪声：噪声源主要是熔（精）炼炉、行车等设备产生的噪声。 （4）固体废物：主要是熔化炉渣、废料、除尘灰以及职工生活垃圾等。 表2-9 生产工艺产污节点、主要污染物及治理措施 类别 污染工序 主要污染物 治理措施 废气 熔（精）炼 颗粒物 炉顶集气罩+脉冲式布袋除尘器（处理效率≥99%）+15m排气筒（DA007） 浇注 颗粒物 集气罩+脉冲式布袋除尘器（处理效率≥99%）+15m排气筒（DA008） 精整 （焊接、气割、修正） 烟尘 移动式焊接烟尘净化器 废水 冷却循环水 废热 循环使用，不外排； 噪声 生产设备 各机械设备噪声 隔声、减振等 固废 熔（精）炼 渣炉废料 收集后外售综合利用 精整 废边角料 收集后回用 除尘器 除尘器收集的粉尘 收集后外售综合利用 地面沉降尘 熔（精）炼 收集后外售综合利用 保养维修 废机油 委托有资质单位处理 保养维修 废机油桶 保养维修 废抹布 由环卫部门统一清运 职工生活 生活垃圾 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 与项目有关的原有环境污染问题 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环评、验收及排污许可情况 淮南东华欧科矿山支护设备有限责任公司位于淮南市八公山工业集聚区内，主要生产矿用支护锚杆、树脂材料、矿用运输车等。淮南东华欧科矿山支护设备有限责任公司于2017 年10 月19日委托河南金环环境影响评价有限公司编制完成了《东华欧科采煤机整机及配件制造生产线项目环境影响报告表》，并于2018年1月25日取得了淮南市环境保护局的批复（淮环审复[2018]4号）；该项目主要建设内容包括铸造车间、联合生产车间、科研楼、综合楼、公用工程和环保工程等；主要产品及规模为采煤机及配件，总铸造生产能力8000t/a。项目分三期建设，一期工程包括铸造车间及配电房、设备用房8556m2，主要进行配件的铸造。二期工程建设机械加工车间14248m2，主要进行采煤机整机的组装。三期工程包括科研楼和综合楼14550m2，主要用于科研人员研究及办公等。东华欧科采煤机整机及配件制造生产线项目一期（铸造产能4300t/a）于2019年1月1日通过了自主竣工环保验收。 淮南东华欧科矿山支护设备有限责任公司于2020年8月18日取得了排污许可证，排污许可证书编号：913404000624733805001U。 有项目环评、验收及排污许可情况见下表： 表2-10 现有项目环评、验收及排污许可情况 项目名称 环评执行情况 验收执行情况 排污许可执行情况 东华欧科采煤机整机及配件制造生产线项目 2018年1月25日取得了淮南市环境保护局的批复（淮环审复[2018]4号） 2019年1月1日通过了阶段性自主竣工环保验收 2020年8月18日取得了排污许可证，证书编号：913404000624733805001U。 2、现有项目环保措施及污染物排放情况 本次现有工程实际排放总量有组织部分及生活污水根据淮南东华欧科矿山支护设备有限公司排污许可证后管理自行监测数据进行核算，其他废气和固体废物产生量根据原环境影响评价文件数据。 （1）废气 现有项目废气为熔炼、落砂再生、打磨焊切粉尘、抛丸粉尘以及铸造废气等。 现有运营期建设项目熔炼、落砂再生、打磨焊切粉尘分别安装1套集气罩+脉冲反吹布袋除尘器,抛丸粉尘安装1套旋风+脉冲反吹布袋除尘器，铸造废气安装1套集气罩+磁感光氧催化装置，除尘和铸造废气处理后，分别由15m排气筒排放。 表2-11 现有项目大气污染物排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口名称 污染物种类 排放口地理坐标 排气筒高度 排气筒出口内径 排气温度 2021年度执行报告浓度（mg/m3) 排放速率 （kg/h） 年排放量t/a 经度 纬度 1 DA001 1#排气筒 颗粒物 116°49′ 24.64′′ 32°39′ 10.62′′ 15 0.5 常温 11.23 0.077 0.328 2 DA002 2#排气筒 颗粒物 116°49′ 25.14′′ 32°39′ 9.86′′ 15 0.5 常温 9.3 0.059 0.251 3 DA003 3#排气筒 颗粒物 116°49′ 25.61′′ 32°39′ 9.25′′ 15 0.5 常温 8.3 0.053 0.226 4 DA004 4#排气筒 氮氧化物 116°49′ 28.20′′ 32°39′ 8.78′′ 15 0.5 常温 22.67 0.177 0.754 二氧化硫 13.67 0.107 0.456 5 DA005 5#排气筒 颗粒物 116°49′ 26.44′′ 32°39′ 8.53′′ 15 0.5 常温 9.33 0.061 0.260 6 DA006 6#排气筒 颗粒物 116°49′ 27.66′′ 32°39′ 11.16′′ 15 0.5 常温 11.9 0.082 0.349 表2-12 现有项目大气污染物排放情况表 序号 排放源 污染物名称 年排放量t/a 排放源 1 熔化 颗粒物 0.22 无组织 2 落砂再生 颗粒物 0.10 无组织 3 抛丸 颗粒物 0.15 无组织 4 焊接 颗粒物 0.0017 无组织 5 造型、浇注 非甲烷总烃 0.00025 有组织 0.0003 无组织 6 喷漆 甲苯 0.001 无组织 0.001 有组织 二甲苯 0.004 无组织 0.004 有组织 VOCs 0.016 无组织 0.016 有组织 7 DA001、DA002、DA003、DA005、DA006 颗粒物 1.414 有组织 8 DA004 氮氧化物 0.754 有组织 二氧化硫 0.456 有组织 （2）废水 现有项目产生废水种类主要有生活污水和除漆雾废水。 1）生活用水产生废水量2496t/a。 排放浓度：COD50mg/L，BOD510mg/L，SS10mg/L，氨氮5mg/L。 年排放量：COD0.12t/a，BOD50.025t/a，SS0.025t/a，氨氮0.012t/a。 2）除漆雾废水量30t/a 排放浓度：COD50mg/L，氨氮10mg/L，SS10mg/L，石油类5mg/L。 年排放量：COD0.0015t/a，氨氮0.003t/a，SS0.0003t/a，石油类0.00015t/a。 （3）噪声 现有项目对产噪设备采取了设置减振基座和减振垫的形式来降低生产过程中产生的噪声。根据现有项目竣工环保验收报告，现有项目厂界昼夜环境噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区、4a类区标准。 （4）固废 项目运营期产生的固体废物主要包括一般工业固体废物以及员工生活垃圾。一般工业固体废物收集后外售综合利用。生活垃圾袋装收集后由环卫部门统一收集定期清运处理。 3、现有项目污染物排放总量 现有项目污染物排放总量如下： 表2-13 现有项目污染物排放量汇总一览表 单位：t/a 类别 污染物名称 排放量（固体废物为产生量） 废气 颗粒物 1.8857 氮氧化物 0.754 SO2 0.456 非甲烷总体 0.03255 甲苯 0.002 二甲苯 0.008 废水 废水量 2526 COD 0.1215 BOD5 0.025 氨氮 0.015 石油类 0.00015 固体 废物 熔化炉渣 243 废砂 110 除尘灰 45.88 沉降尘 3.6 废漆桶 0.42 漆渣 0.6 废机油 0.2 废切削液 0.5 废抹布等 0.2 生活垃圾 24 4、与本项目有关的主要环境问题及整改措施 （1）现有工程与《铸造企业规范条件》相符性分析 表2-14 现有项目与《铸造企业规范条件》相符性 《铸造企业规范条件》 符合性分析 结果 企业规模 安徽地区铸钢现有企业销售收入≥3000 万元，年产量不低于4000吨。 现有项目年铸造产能4300吨，销售收入≥3000万元 符合 生产工艺 企业应根据生产铸件的材质、品种、批量，合理选择低污染、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺 项目合理选择低污染、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺 符合 企业不应使用国家明令淘汰的生产工艺。不应采用粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺；粘土砂批量铸件生产企业不应采用手工造型；水玻璃熔模精密铸造企业模壳硬化不应采用氯化铵硬化工艺；铝合金、锌合金等有色金属熔炼不应采用六氯乙烷等有毒有害的精炼剂。 项目不属于国家明令淘汰的生产工艺，现有项目未采用粘土造芯，不涉及水玻璃熔模精密铸造工艺，项目采用石英砂/涂料造芯。 符合 生产设备 企业不应使用国家明令淘汰的生产装备，如：无芯工频 感应电炉、0.25吨及以上无磁轭的铝壳中频感应电炉等。 总则 现有企业的冲天炉熔化率不应小于5 吨/小时（环保重点区域铸造企业冲天炉熔化率应大于5 吨/小时）。 项目不涉及冲天炉 符合 熔炼（化）及炉前检测是设备 企业应配备与生产能力相匹配的熔炼、保温和精炼设备，如冲天炉、中频感应电炉、电弧炉、精炼炉（AOD、VOD、LF炉等）、电阻炉、燃气炉、保温炉等。 根据产能匹配性分析，项目变频熔炼炉满足容量满足铸造能力需求项目配备了电弧炉。 符合 熔炼、保温和精炼设备炉前应配置必要的化学成分分析、金属液温度测量等检测仪器。 电炉前配置必要的化学成分分析、金属液温度测量等检测仪器 符合 企业或所在产业集群（工业园区）应具备与其产能和质量保证体系相匹配的试验室和必要的检测设备。 未设置 不符合 能源消耗 中频无心感应电炉熔炼铸铁的能耗指标(1500℃)：容量≤1 吨最高能耗为30KWh/吨金属液、容量1.5 吨最高能耗为20KWh/吨金属液 项目能耗均未超过最高能耗指标要求 符合 环境保护 企业应遵守国家环保相关法律法规和标准要求，并按要求取得排污许可证。 项目污染物排放满足国家和铸造工业污染物排放标准，同时要求建设单位申领排污许可证 符合 企业应配置完善的环保处理装置，废气、废水、噪声、固体废弃物、危险废弃物等排放与处置措施应符合国家及地方环保法规和标准的规定。 项目采取的各项污染防治措施为铸造工业排污许可的推荐技术，排放满足国家和铸造工业污染物排放标准 符合 企业可按照GB/T 24001 标准要求建立环境管理体系、通过认证并持续有效运行。 本次评价要求企业按照GB/T 24001 标准要求建立环境管理体系、通过认证并持续有效运行 符合 根据现场勘察以及现有项目竣工环保验收报告，现有项目已基本按环评及环评批复要求落实了各项污染防治措施，各项污染物均能做到达标排放，企业或所在产业集群需设置与其产能质量保证体系相匹配得试验室和必要得检测设备。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）达标区判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据淮南市生态环境局发布的《2021年淮南市环境质量状况公报》，区域空气质量现状如下表所示。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/μg/m3 标准值/μg/m3 占标率/% 达标情况 分项 总体 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.33 达标 不达标 NO2 23 40 57.5 达标 PM2.5 42 35 120.0 不达标 PM10 71 70 101.43 不达标 CO 第95百分位数日平均质量浓度 900 4000 27.5 达标 O3 最大8h第90百分位数平均质量浓度 162 160 101.25 不达标 项目所在区为环境空气质量不达标区。 2、地表水环境 根据淮南市生态环境局新发布的《2021年淮南市环境质量状况公报》数据，2021年淮南市地表水环境如下： 2021年，全市地表水26个监测断面（点位）中Ⅰ-Ⅲ类水质比例为76.9%，无劣Ⅴ类水质，总体水质状况为良好。比上年增加0.7个百分点，水质状况保持良好。 市辖淮河干流及其支流22个监测断面中Ⅰ-Ⅲ类水质比例为 86.4%，无劣Ⅴ类水质，总体水质良好。与2020年相比水质比例增加5.2个百分点，水质状况保持良好。 3、声环境质量现状 项目所在地为3类功能区，区域声环境执行《声环境质量标准（GB3096-2008）中3类区标准。 表3-2 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 GB3096-2008中3类 ≤65 ≤55 根据项目周边概况，本次评价共布设5个监测点位，监测点位布置见表3-2，监测1天，噪声现状监测布点图如下： 图3-1 噪声监测点位 表3-2 噪声监测点位、频次一览表 编号 监测点位置 距离 功能 1# 厂区东厂界 厂界外1米 区域噪声 2# 厂区南厂界 厂界外1米 区域噪声 3# 厂区西厂界 厂界外1米 区域噪声 4# 厂区北厂界 厂界外1米 区域噪声 5# 哈庄 厂界外35m 区域噪声 表3-6 噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 编号 监测点位置 2022.11.11 标准值 是否 达标 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 厂区东厂界 55.3 45.8 65 55 达标 2# 厂区南厂界 54.7 43.9 65 55 达标 3# 厂区西厂界 55.2 44.6 65 55 达标 4# 厂区北厂界 52.7 44.1 65 55 达标 5# 哈庄 59.3 46.7 65 55 达标 从上表可以看出，哈庄昼间、夜间噪声值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。敏感点哈庄位于厂界北侧，靠近纬五路北侧，现状噪声受交通噪声影响较多，故噪声现状监测值偏大。 4、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”，项目位于产业园区内且周边无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、电磁环境 项目不涉及。 6、地下水环境 为了了解项目所在区域地下水环境质量情况，本次评价引用《八公山豆腐文化产业园规划环境影响跟踪评价报告书》中的监测结果，监测时间为 2020 年 8月26 日，监测点位设置情况见表3-2。 (1) 监测点位 根据地下水导则及区域地下水流向，本次评价引用的地下水环境现状监测在产业园内及周边布设了 5个地下水现状水质监测点。 表3-2区域地下水监测点位一览表 编号 监测点位置 位置 备注 D1 孔李小区 项目北侧 D2 王庄西 项目东北侧 D3 林场村 项目西北侧 D4 黄庄 项目西南侧 D5 新建村B区 项目东南侧 （2）监测项目 K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO32-、Cl-、SO42-、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、Fe、Mn、挥发性酚类、耗氧量、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、砷、汞、六价铬、铅、镐、总大肠菌群、间,对-二甲苯、邻-二甲苯，同时提供监测井经纬度、用途及水位。 （3）监测时间及频率 监测时间：2020年8月26日 监测频率：进行一期水质监测，每期1天，每天1次。 （4）执行标准 评价区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GBT14848-2017）Ⅲ类标准限值。 （5）监测结果 地下水水质现状监测结果见下表。 表3-3 地下水监测因子检测结果一览表 单位：mg/L，pH无量纲 点位编号 D1 D2 D3 D4 D5 项目 检测浓度 污染指数 检测浓度 污染指数 检测浓度 污染指数 检测浓度 污染指数 检测浓度 污染指数 pH 7.39 0.555 6.97 0.765 6.88 0.81 7.25 0.625 7.50 0.50 总硬度 374 0.83 309 0.69 447 0.99 325 0.72 538 1.20 溶解性固体 578 0.578 595 0.595 779 0.779 517 0.517 659 0.659 耗氧量 1.29 0.43 1.39 0.46 1.35 0.45 1.91 0.64 1.24 0.41 氨氮 0.025L 0.05 0.044 0.088 0.038 0.076 0.051 0.102 0.259 0.518 挥发酚 0.0003L 0.075 0.0003L 0.075 0.0004 0.2 0.0003L 0.075 0.0003 0.15 氰化物 0.002L 0.02 0.002L 0.02 0.002L 0.02 0.002L 0.02 0.002L 0.02 亚硝酸盐 0.005L 0.0025 0.005L 0.0025 0.005L 0.0025 0.005L 0.0025 0.005L 0.0025 氟化物 0.304 0.304 0.356 0.356 0.397 0.397 0.479 0.479 0.450 0.450 六价铬 0.004L 0.04 0.004L 0.04 0.004L 0.04 0.004L 0.04 0.004L 0.04 铁 0.04 0.13 0.03L 0.05 0.03L 0.05 0.03L 0.05 0.11 0.37 砷 6*10-4 0.06 4*10-4 0.04 6*10-4 0.06 1.6*10-4 0.016 8*10-4 0.08 汞 6*10-5 0.06 4*10-5L 0.02 9*10-5 0.09 4*10-5L 0.02 4*10-5L 0.02 铅 0.004 0.4 0.001L 0.005 0.001L 0.005 0.001L 0.005 0.001L 0.005 镉 0.001L 0.01 0.001L 0.01 0.001L 0.01 0.001L 0.01 0.001L 0.01 总大肠杆菌 >2.4*104 >800 >2.4*104 >800 >2.4*104 >800 1.4*104 466 >2.4*104 >800 间,对二甲苯 0.5L 0.0005 0.5L 0.0005 0.5L 0.0005 0.5L 0.0005 0.5L 0.0005 邻-二甲苯 0.2L 0.0002 0.2L 0.0002 0.2L 0.0002 0.2L 0.0002 0.2L 0.0002 K+ 1.70 - 2.28 - 2.85 - 8.79 - 2.28 - Na+ 44.8 - 33.1 - 52.5 - 35.0 - 34/6 - Ca2+ 104 - 70 - 103 - 85 - 138 - Mg2+ 23.9 - 27.3 - 44.4 - 23.5 - 40.9 - CO32- 5L - 5L - 5L - 5L - 5L - HCO3- 368 - 261 - 476 - 369 - 252 - Cl- 72.4 0.29 57.3 0.23 60.8 0.24 42.9 0.17 55.8 0.22 SO42- 82.6 0.33 52.3 0.21 104 0.42 124 0.50 247 0.99 由表可见，项目区域内的地下水各测点各项检测因子中除总大肠菌群、敏感点新建村B 区总硬度超标以外，其他指标均能达到《地下水质量标准》(GBT 14848-2017亚 类标准。超标原因可能是地下水与地表水相连，受生活污水面源影响所致。 6、土壤环境 （1）监测点位布设 为了解项目所在区域土壤环境质量现状，本次评价引用《八公山豆腐文化产业园规划环境影响跟踪评价报告书》(2021年8月编制的检测结果，园区布设4个土环境质量现状监测点，监测点位设置情况见表 3-4。 表3-4 土壤监测点位一览表 点位编号 测点位置 层位 规划土地性质 现状监测时土地性质 T1 孔李小区 表层样 居住用地 农田（农用地） T2 王庄西 表层样 二类工业用地 村庄（建设用地） T3 林场村 表层样 二类工业用地 农田（农用地） T4 黄庄 表层样 二类工业用地 农田（农用地） （2）监测项目 监测点 T1、T3、T4 监测因子为: pH、铜、锌、铅、铬、镐、砷及汞。 监测点 T2 监测因子为:《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)>(GB 36600-2018)表1 中 45 项必测项目 同时记录土壤颜色、结构、质地、砂砾含量、有无其他异物、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度。 （3）监测时间及频率 2020年8月26日监测1天，监测一次 （4）监测结果 评价区域各土壤监测点位各评价因子监测结果见表 3-5、3-6。 表3-5 评价区域土壤环境质量监测结果 单位：mg/kg 项目 T1 T3 T4 GB15618-2018筛选值 是否达标 pH 7.17 7.26 6.94 6.5≤pH≤7.5 / 砷 12.3 8.73 8.11 30 达标 汞 0.022 0.050 0.045 2.4 达标 铅 21.7 23.4 24.5 120 达标 镉 0.06 0.18 0.16 0.3 达标 铜 26 26 23 100 达标 锌 60 77 58 250 达标 总铬 73 67 58 200 达标 表3-6 评价区域土壤环境质量监测结果 单位：mg/kg 检测项目 王庄西 执行标准 pH（无量纲） 6.95 / 砷 10.3 20 汞 0.040 8 镉 0.12 0 铅 24.3 400 铜 25 2000 六价铬 ＜0.5 3.0 镍 26 150 挥发性有机物 四氯化碳 ＜1.3 0.9 氯仿 ＜1.1 0.3 氯甲烷 ＜1.0 12 1,1-二氯乙烷 ＜1.2 3 1,2-二氯乙烷 ＜1.3 0.52 1,1-二氯乙烯 ＜1.0 12 顺-1,2-二氯乙烯 ＜1.3 66 反-1,2-二氯乙烯 ＜1.4 10 二氯甲烷 ＜1.5 94 1,2-二氯丙烷 ＜1.1 1 1,1,1,2-四氯乙烷 ＜1.2 2.6 1,1,2,2-四氯乙烷 ＜1.2 1.6 四氯乙烯 ＜1.4 11 1,1,1-三氯乙烷 ＜1.3 701 1,1,2-三氯乙烷 ＜1.2 0.6 三氯乙烯 ＜1.2 0.7 1,2,3-三氯丙烷 ＜1.2 0.05 氯乙烯 ＜1.0 0.12 苯 ＜1.9 1 氯苯 ＜1.2 68 1,2-二氯苯 ＜1.5 560 1,4-二氯苯 ＜1.5 5.6 乙苯 ＜1.2 7.2 苯乙烯 ＜1.1 1290 甲苯 ＜1.3 1200 间， 对二甲苯 ＜1.2 163 邻二甲苯 ＜1.2 222 半挥发性有机物 硝基苯 ＜0.09 34 苯胺 ＜0.1 92 2-氯酚 ＜0.06 250 苯并[a]蒽 ＜0.1 5.5 苯并[a]芘 ＜0.1 1.5 苯并[b]荧蒽 ＜0.2 5.5 苯并[k]荧蒽 ＜0.1 55 䓛 ＜0.1 490 二苯并[a,h]蒽 ＜0.1 0.55 茚并[1,2,3-cd]芘 ＜0.1 5.5 萘 ＜0.09 25 项目区土壤监测结果均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中第一类用地筛选值和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618-2018)风险筛选值。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境 根据现场勘查，项目厂界外500m范围内自然保护区、风景名胜区、文化区区域等保护目标。但存在农村地区中人群较集中的区域，项目周边大气环境保护目标如下： 表3-7 大气环境保护目标一览表 名称 坐标/m 保护 对象 保护内容 环境功能区 方位 距离 （m） X Y 哈庄 0 35 居民 15户/50人 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 N 35 毕岗新村 190 -70 居民 100户/320人 E 85 毕岗村 110 130 居民 300户/1000人 E 170 王庄 270 160 居民 70户/250人 E 320 新建小区B区 420 0 居民 600户/2000人 E 370 宋庄 -400 120 居民 5户/15人 NW 320 林场村 -430 -70 居民 3户/12人 W 220 平岗村 -240 -360 居民 100户/320人 SW 130 上游社区 0 -420 居民 1000户/5000人 S 240 注：以项目所在地东北角为原点，东西向为X轴，南北向为Y轴建立坐标系。 （2）声环境 根据现场勘查，项目厂界外50m范围声环境保护目标如下： 表3-8 声环境保护目标一览表 环境 要素 环境保护对象名称 方位 距项目边界最近距离（m） 规模 环境功能 声环境 哈庄 N 35 15户，50人 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 （3）地下水环境 根据现场勘查，项目厂界外500m范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下资源。 （4）生态环境 本项目不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气 项目颗粒物排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726—2020）表1及附录A中相关标准；具体标准值见表3-9。 表3-9 大气污染物排放标准 污染物 名 称 生产工序或设施 排放浓度（mg/m3） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 无组织排放监控位置 依据 颗粒物 熔（精）炼 30 5.0（监控点1h平均浓度） 厂房外 GB 39726—2020表1及附录A标准 颗粒物 浇注 30 （2）废水 项目生活污水经化粪池处理、食堂废水经隔油池处理后，经八公山工业聚集区污水管网进入配套八公山工业集聚区污水处理站处理，处理后项目废水达到淮南首创水务有限责任公司八公山污水处理厂接管标准，接管标准参照执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准，项目废水再接入淮凤路污水管网排入淮南首创水务有限责任公司八公山污水处理厂，其出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级A标准，最终排入淮河。 表3-10 废水污染物排放标准 单位：mg/L（pH除外） 指标 pH COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 （GB8978-1996）三级标准 6～9 500 300 400 — 100 淮南首创水务有限责任公司八公山污水处理厂接管标准 6～9 500 300 400 45 — （B18918-2002）一级A标准 6～9 50 10 10 5（8） 1 （3）噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 标 准 名 称 昼 间 夜 间 （GB12348-2008）3类标准 65 55 （4）固体废物 一般固体废物处理处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定。危险废物贮存必须严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | （1）项目实施后，新增废水污染因子为COD和氨氮，废水污染物排放总量指标纳入八公山污水处理厂总量指标管理。 （2）根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发〔2017〕19号）。 项目新增废气污染因子为颗粒物，项目颗粒物总量为0.1644t/a。区域实行总量“倍量替代”。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期工程内容主要为现有拆除工程、新建工程，施工期工程内容如下。根据工程内容，项目施工期对环境影响主要为拆除工程产生的扬尘、噪声、固废等对环境的影响，新建工程产生的扬尘、机械尾气、施工废水、施工建筑垃圾、噪声等对周围环境的影响。本次评价结合当前的法律法规及政策要求等方面提出施工期环境保护措施。 ①拆除工程：拆除两台落后的中频炉及配套设施，拆除的设备全部外售。 ②新建工程：包括新建金属模车间和综合楼，购置中频炉、VD精炼炉等生产设备。 4.1施工期环境保护措施 4.1.1拆除工程环境保护措施 （1）大气环境保护措施 ①拆除作业实行持续加压洒水或者喷淋方式作业； ②拆除物应当及时清运，不能及时清运的，应当采取有效覆盖措施; ③拆除施工中建筑垃圾管理与运输、工地保洁应采取下述扬尘污染防治措施 （2）固体废物环境保护措施 拆除工程固废包括拆除的废中频炉设备及配套设施均为一般固废，拆除的废设备设施外售综合利用。 （3）水环境保护措施 项目拆除过程中不涉及清洗等用水环节，不产生新的废水，因此拆除工程对周围水环境影响较小。 （4）声环境保护措施 项目拆除过程中应选用先进低噪声设备。禁止在午休、夜间施工作业；如因工程原因难以避免夜间施工，则需上报相关部门通过批准后方可进行，并向附近居民告知。 4.1.2施工废气 项目施工过程中产生的汽车尾气和扬尘将会造成周围大气环境的污染，其中又以扬尘的影响较大。施工期间产生的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的储运以及风力等因素，其中风力因素的影响最大。施工工地现场应建立相应的责任制度、作业记录台帐、费用列支计划和使用清单，并指定专人具体负责施工现场扬尘污染防治的管理工作。 施工期应当按照下列要求实施： 施工期建设单位要做到“六个百分百”：工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、建设工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。 （1）工程建设项目应当使用预拌混凝土、预拌砂浆，禁止使用袋装水泥、现场搅拌混凝土和砂浆，施工现场不得使用拌和机，但依法向市散装水泥管理机构备案的特殊情形除外； （2）施工工地道路必须进行硬化处理； （3）施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出入口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路； （4）施工中使用水泥、石灰等易产生扬尘的建筑材料时，应采取密闭存储、设置围档或围墙、采用防尘布盖等防尘措施； （5）进出工地的物料运输车辆应采用密闭车斗，并确保物料不遗撒外漏； （6）督促施工人员按作业规程装载物料； （7）限制使用无组织排放尘埃的中小型粉碎、切割等机械设备； （8）遇有扬尘的土方工程作业时应采取洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，气象预报风速达到6级以上时，未采取防尘措施的，不得组织施工； （9）施工时应在工地建筑结构脚手架外侧设置密目防尘网或防尘布； （10）在建筑物、构筑物上运送散装物料和清理建筑垃圾，应采用密闭方式，禁止高空抛洒； （11）建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。 4.1.3施工期水污染防治措施 施工期废水主要为施工工人产生的生活污水，施工人员每天最多100人左右，每天产生的最大污水量约5m3，生活污水中主要污染物SS、BOD5、COD和NH3-N等，类比水质为200~400mg/L、150~350mg/L、300~450mg/L、20~40mg/L。该部分生活废水经化粪池处理后排入园区污水管网。 4.1.4施工期噪声污染防治措施 项目施工过程中产生的噪声主要是施工机械产生的噪声，为了减轻施工噪声与振动对附近敏感点的影响，建设方应采取有效措施控制施工期噪声。施工期噪声污染控制对策： （1）基本要求 a、施工现场周围采用符合规定强度的硬质材料（夹芯彩钢板、砌体）设置不低于2.5米的密闭围档，确保基础牢固，表面平整和清洁； b、将搅拌机、空气压缩机等易产生噪声的作业设备，在设有隔音功能的临房、临棚内操作，从空间布置上减少噪声污染。 （2）施工运输车辆交通噪声控制措施 施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起公路沿线噪声级的增加。根据类比调查，重型车辆怠速行驶时噪声值约为65~80dB(A)，正常行驶时约为65~90dB(A)，施工期间不可避免对周边环境造成一定的影响。因此，建设方应同时加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，并设置禁鸣警示牌。 （3）土方工程施工噪声控制措施 a、挖掘机、推土机、重型运输汽车等产生噪声的施工机械进场必须先试车，确定润滑良好，各紧固件无松动，无不良噪声后方可投入使用，运行过程中应经常检查保养，不准带“病”运转； b、尽量避免夜间施工。 （4）结构阶段施工噪声控制措施 a、安装（搭设）、拆除模板、脚手架时，必须轻拿轻放，上下、左右有人传递，严禁抛掷。模板在拆除和清理时，禁止使用大锤敲打模板，以降低噪声污染； b、现场进行钢筋加工及成型时，将钢筋加工机械安放在平整度较高的平台上，下垫木板，并定期检查各种零部件，如发现零部件有松动、磨损，及时紧固或更换； c、根据噪声控制需要，将外脚手架满挂密目安全网，并在结构施工楼层设置降噪围档。 （5）装修阶段施工噪声控制措施 a、材料的现场搬运应轻拿轻放，严禁抛掷，减少人为噪声； b、现场加工作业应在室内进行，严禁用铁锤等敲打的方式进行各种管道或加工件的调直工作； c、合理安排施工时间和施工进度，合理安排好施工时间，除工程必需外，夜间（22：00~6：00）不得进行施工作业；此外，在午休前后（12：00~14：00），打桩机、挖土机、装载机、搅拌机等强噪声源也应停止施工，以免噪声污染引起纠纷；中、高考期间严禁施工。 4.1.5施工期固体废物防治措施 项目施工过程中产生的固体废弃物主要有施工弃土、建筑垃圾、拆除的防风抑尘网以及施工人员产生的生活垃圾。 （1）施工弃土 项目施工弃土为清理场地及基坑开挖阶段产生的多余土方，本项目施工弃土由施工单位承包清运，运至国土部门指定位置，运送弃土应使用不漏水的翻斗车，渣土不得沿途漏洒、飞扬，清运车辆进出施工现场不得带泥污染路面；施工场地不得设置弃土场和堆土场，防止造成二次污染。 （2）建筑垃圾 在建设过程中，建筑垃圾应及时清扫、分拣，废物尽量回收再利用，碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，不能利用的部分及时清运，用于筑路或填埋低洼地。 （3）生活垃圾 施工人员生活垃圾由环卫部门按时集中清运，纳入市政垃圾处理系统。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响分析和保护措施 4.2.1大气环境影响分析和保护措施 1、废气污染源强 （1）项目污染物产生及排放情况 表4-1 项目废气污染物产生排放情况一览表 产排污环节 污染物 种类 类别 风量 mg/m3 污染物产生情况 治理 措施 去除率 污染物排放情况 产生 浓度mg/m3 产生 速率kg/h 产生量(t/a) 排放 浓度mg/m3 排放 速率 (kg/h) 排放量 (t/a) 精整 焊接 烟尘 无组织 / / 0.0393 0.0944 移动式焊接烟尘净化器 90% / 0.0039 0.0094 气割 烟尘 无组织 / / 0.0416 0.1000 / 0.00416 0.01 熔（精）炼 颗粒物 有组织 37781 64.01 2.418 15.67 炉顶集气罩+布袋除尘器 99% 0.57 0.022 0.157 无组织 / / 0.218 1.567 / / 0.065 0.470 浇注 颗粒物 有组织 30294 41.17 1.247 8.081 集气罩+布袋除尘器 99% 0.30 0.011 0.081 无组织 / / 0.112 0.808 / / 0.033 0.242 表4-2 项目废气产排污节点、污染物种类及污染防治设施一览表 生产 单元 生产 设施 废气产污环节 污染物种类 执行标准 排放形式 污染治理设施 排放口类型 污染治理设施工艺 处理 能力 治理工艺去除率 是否为可行技术 金属模铸件车间 精整 焊接 烟尘 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726—2020） 无组织 焊接烟尘净化器 / 90% 是 / 气割 烟尘 无组织 焊接烟尘净化器 / 90% 是 / 熔（精）炼 熔（精）炼 颗粒物 有组织 炉顶集气罩+布袋除尘器 风量38000 m3/h 99% 是 一般排放口 浇注 浇注 颗粒物 有组织 集气罩+布袋除尘器 风量31000 m3/h 99% 是 一般排放口 表4-3 项目有组织废气排放口一览表 排放口编号 排放口名称 废气类型 地理坐标 污染物 排放标准 排气筒参数 达标 情况 排放口类型 经度 纬度 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率(kg/h) 高度(m) 内径 (m) 温度 (℃) DA007 熔（精）炼环节废气排放口 熔（精）炼废气 116.829767 31.651248 颗粒物 30 / 15 0.8 100 达标 一般排放口 DA008 浇注环节废气排放口 浇注废气 116.830024 32.651645 颗粒物 30 / 15 0.8 100 达标 一般排放口 （2）废气污染源强核算 本项目废气污染物主要包括熔（精）炼废气及精整焊接和气割废气；废气污染物产排情况核算过程如下： 熔（精）炼废气 项目采用中频感应电炉进行熔炼，熔炼过程中产生粉尘，以颗粒物计。本项目一年需熔化废钢材、硅合金、锰合金、铬合金约为38355t，生产金属模钢柱件36352.8吨，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33 金属制品业、34 通用设备制造业、35 专用设备制造业、36 汽车制造业、37 铁路、船舶、航空航天和其他运输 设备制造业、431 金属制品修理、432 通用设备修理、433 专用设备修理、434 铁路、船舶、航空航天等运输设备 修理（不包括电镀工艺）行业系数表”的排污系数，系数为0.479kg/t产品、工业废气量7483m3/t-产品，则熔化过程粉尘的产生量为17.41t/a、废气量27203万 m3/a。一般烟尘产生于熔化初期(每个熔化周期的前20min)，项目拟在熔炉上方设置集气罩收集该部分烟气，集气效率可达90%，其余10%无组织排放，粉尘经集气罩收集后采用脉冲式反吹布袋除尘器（处理效率≥99%）处理净化，风机设计风量为38000m3/h,尾气经车间外15m 高排气筒有组织排放。则粉尘有组织排放量约为0.157t/a,排放速率为0.022kg/h，排放浓度为0.57mg/m3，项目有10%未收集的无组织粉尘，其中70%自然沉降，则无组织粉尘排放量约为0.470t/a，排放速率为0.065kg/h。 浇注废气 高温铁水浇注至模具过程产生粉尘，以颗粒物计，颗粒物污染源核算：参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33 金属制品业、34 通用设备制造业、35 专用设备制造业、36 汽车制造业、37 铁路、船舶、航空航天和其他运输 设备制造业、431 金属制品修理、432 通用设备修理、433 专用设备修理、434 铁路、船舶、航空航天等运输设备 修理（不包括电镀工艺）行业系数表”的排污系数，产污系数为0.247kg/t-产品、工业废气量6000m3/t-产品，项目金属模铸件车间年产量为 36352.8吨，则浇注颗粒物产生量为8.08t/a、 废气量 22000万 m3/a。在浇注区工位上方分别设置密闭集气罩（移动式密闭集气罩），生产时车间密闭，废气分别经集气罩收集后进入 1 套脉冲布袋除尘器处理后经 1 根 15m 高排气筒排放(DA008)。收集效率 90%、除尘效率 99%，风机设计风量31000m3 /h，则粉尘有组织排放量约为0.081t/a,排放速率为0.011kg/h，排放浓度为0.30mg/m3，项目有10%未收集的无组织粉尘，其中70%自然沉降，则无组织粉尘排放量约为0.242t/a，排放速率为0.034kg/h。 精整废气 本项目车间内设有单独密闭房间进行精整工序，通过气割、焊接以及修正将来自熔（精）炼工段的毛坯铸件进行精整。 焊接采用氩气气体保护焊的焊接方式，车间共设置3套焊接装置，焊条用量共约为1t/a。根据《焊接技术手册》（王文瀚主编）介绍，氩弧焊的产污系数，施焊发尘量100~200mg/min，焊接材料的发尘量为6~8g/kg，本次评价按最大产尘量核算。焊接工位焊机焊接时间按8h/d（2400h/a）计，经计算，焊接工序烟尘产生量为0.0944t/a（0.0393kg/h）。本项目精整工位的3套焊接设备仅采用氩气保护，焊接烟尘收集后采用焊接烟尘净化器进行处理，烟尘净化效率按90%，经计算，焊接烟尘排放量为0.0039kg/h（0.0094t/a）。焊接烟尘净化器不设置排气筒，净化后焊烟在车间内排放，车间加强通风，确保焊烟达标排放。 项目气割采用手动气割，切割过程产生的金属颗粒物粒径较小，烟尘比重较小，手动气割工作时间约为2400h。切割废气经移动焊烟净化器（与焊接工序共用）收集处理后，在车间内排放。项目年工作时间7200h，不连续切割。类比同类项目，颗粒物产生量约为切割原料的0.01%，项目手动气割年切割铸件1000t，则颗粒物产生总量为0.1t/a，经移动焊烟净化器净化处理后，颗粒物排放量为0.01t/a。 图4-1 移动式焊接烟尘净化器（图片来自网络） （3）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115—2020）中5.4.5监测频次，项目自行监测计划如下： 表4-4 有组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次 排气筒编号 生产工序 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 一般排放口 DA007 熔（精）炼 熔（精）炼环节废气排放口 颗粒物 1次/年 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726—2020） DA008 浇注 浇注环节废气排放口 颗粒物 1次/年 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726—2020） 表4-5 无组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次 序号 监测点位 监测指标 监测频率 执行排放标准 1 厂房外监测点 颗粒物 1次/年 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726—2020） （4）非正常工况分析 本项目非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即除尘装置失效，造成排气筒废气污染物未经净化直接排放，其排放情况如表4-6所示。 表4-6 污染源非正常排放量情况 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放状况 排放标准 达标分析 浓度(mg/m3) 速率 (kg/h) 频次及持续时间 排放量(kg/a) 浓度(mg/m3) 速率 (kg/h) 1 排气筒DA007 (熔（精）炼废气） 布袋破损或风机故障 颗粒物 64.01 2.418 1次/a， 1h/次 2.418 30 / 超标 1 排气筒DA008 (浇注废气） 布袋破损或风机故障 颗粒物 41.17 1.247 1次/a， 1h/次 1.247 30 / 超标 由上表可知，非正常工况下，DA007、DA008排气筒颗粒物排放浓度超标，且排放浓度和排放速率较大。为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： a.安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； b.定期更换布袋； c.建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； d.定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 （5）废气治理措施 根据，《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115—2020）附录A中表A.1废气污染防治可行性技术参考表，熔（精）炼及浇注产生的颗粒物采用袋式除尘，其属于可行性技术。 （6）环境防护距离 本项目排放废气中不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，不需设置大气专项评价，无需预测及设置大气环境防护距离。根据现有工程环评及批复要求，现有工程未设置大气环境防护距离。 （7）废气环境影响分析 本项目焊接和气割烟尘收集后采用焊接烟尘净化器进行处理，焊接烟尘净化器不设置排气筒，净化后焊烟在车间内排放，车间加强通风，确保焊烟达标排放。 针对熔（精）炼废气，拟对熔（精）炼炉采取“炉顶集气罩+布袋除尘器”，最终经1根15m高排气筒排放（DA007）；颗粒物去除率取99%。经计算，净化后颗粒物排放浓度为0.57mg/m3，排放速率为0.022kg/h；浇注废气采取“集气罩+布袋除尘器”，最终经1根15m高排气筒排放（DA008）；颗粒物去除率取99%。经计算，净化后颗粒物排放浓度为0.30mg/m3，排放速率为0.011kg/h；外排废气排放浓度和速率能够满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726—2020）表1排放限值。综上所述，本项目废气在采取各种环保措施后，均能够做到达标排放，对环境影响较小。 2、废水 项目用水主要是循环冷却水和生活用水，其中循环冷却水循环使用，定期补水，不对外排放，生活污水经化粪池处理、食堂废水经隔油池处理，接市政污水管网，最终进入八公山污水处理厂进一步处理达标后排入淮河。 项目废水污染源源强核算结果汇总于下表所示。 表4-8 项目废水污染源源强一览表 产污环节 类别 污染物种类 产生情况 治理措施 污染物排放情况 产生量(t/a) 浓度 (mg/L) 处理措施 处理能力 是否可行技术 排放量(t/a) 浓度 (mg/L) 排放口编号 排放方式 排放去向 排放规律 办公生活 生活污水 水量 1716 / 化粪池 15t/d 是 924 / DW001 间接排放 八公山污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定但有周期性规律 COD 0.515 300 0.438 255 BOD5 0.343 200 0.312 182 SS 0.343 200 0.240 140 NH3-N 0.051 30 0.050 29 动植物油 0.051 30 0.048 28 本项目废水排放信息汇总于下表所示。 表4-9 本项目废水排放信息汇总表 序号 排放口编号 排放口名称 排放口类型 排放口地理坐标 受纳污水处理厂 污染物接管标准 种类 标准 1 DW001 厂区污水总排口 一般排放口 E116.828648 N32.651142 八公山污水处理厂 pH 6~9 COD 500mg/l BOD5 300mg/l SS 400mg/l NH3-N 45mg/l 项目废水污染源强核算核算过程如下： （1）废水源强 1）生活污水 项目劳动定员65人，年生产300天，根据《安徽省行业用水定额》(DB34T679-2019)，办公生活用水按60L/(人·d)，食堂用水按50L/(人·d)，则职工生活用水总量为7.15t/d，2145t/a。废水排放系数按0.8计算，则生活污水产生量为5.72t/d，1716t/a。主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N等。 2）冷却循环水 本项目熔（精）炼工序需利用冷却循环水系统进行冷却，本项目在厂房南面新建一座的冷却水池，由于冷却水循环蒸发等影响，需定期补充新鲜水。项目生产循环水量600m3/d（25.0m3/h），工程设计经冷却池冷却降温后循环使用，定期补充新鲜水，补充量为2400 m3/a（8.0m3/d）。项目循环水系统水质不受污染，仅水温升高，故净循环水经冷却降温后，由泵加压循环使用，基本不外排。建设单位拟新建一个冷却水池，尺寸约20.0*10.0*3.0m，容积为600m3，从处理规模上，可容纳本项目生产废水冷却循环。 （2）废水防治措施及环境影响分析 1）废水产生及排放情况 项目生活污水经化粪池处理、食堂废水经隔油池处理后，进入配套八公山工业集聚区污水处理站处理，处理后项目废水排入八公山污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（B18918-2002）表1中一级A标准后排入淮河。 2）污水处理厂概况 ①集聚区污水处理站 集聚区污水处理站位于八公山工业集聚区北侧，设计规模为600m3/d，工程总占地面积2282.28m2，主要负责处理八公山工业集聚区内的生活污水、生产废水，处理工艺采用气浮+厌氧+缺氧+好氧工艺。经处理达到淮南首创水务八公山污水处理厂接管标准后，尾水排入最终排入淮南首创水务八公山污水处理厂，经过该污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 排放标准后排入淮河。污水处理站设计废水进水浓度为pH3~4、COD5000mg/L、SS500mg/L、NH3-N130mg/L，出水浓度为pH6~9、COD500mg/L、SS150mg/L、NH3-N25mg/L。 ②淮南首创水务八公山污水处理厂 淮南首创水务八公山污水处理厂位于淮南市八公山区北郊，厂区东临蔡新路，北临皖淮机械厂铁路专用线，占地约8.36hm2。负责淮南市西部地区的污水处理，即谢家集区和八公山区，区域土地面积378.7km2，建成区面积约30.4km2，服务人口约50 万人，该厂污水日处理设计能力为10万m3/d，于2009 年11 月建成并投入试运行，2010 年6月转让给淮南首创水务公司，目前实际处理污水规模6～7万m3/d，设计出水按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A 标准。处理工艺是氧化沟工艺，现有工艺单元包括：粗格栅、提升泵站、细格栅、沉砂池、配水井、选择厌氧池和氧化沟、终沉池、污泥泵房和脱水机房等组成。 本项目废水量为5.72m3/d，占八公山污水处理厂剩余处理能力的0.95%。八公山污水处理厂处理后的污染物出水浓度能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。本项目位于八公山污水处理厂管网收水范围，生活污水经化粪池预处理后，各污染物均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及园区污水处理厂接管限值，经污水管网后排入园区污水处理厂集中处理，处理后尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入淮河，对水环境影响较小。 综上所述，本项目建成后，产生的废水能确保处理达标后进入八公山污水处理厂集中处理，废水环境保护措施可行，对环境影响较小。 （3）废水监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 铸造工业》（HJ1115-2020），废水监测计划详见下表 表4-7 项目运营期废水监测计划一览表 序号 类别 监测点位 监测指标 监测频次 1 废水 厂区废水排放口 pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、TP、TN 一年一次 3、噪声 （1）噪声源强 表4-8 项目噪声污染源强核算结果及相关参数一览表情况 序号 噪声源 数量（台） 声源类型(频发、偶发等) 噪声源强 降噪措施 排放 强度(dB(A)) 持续时间/h 核算 方法 噪声值(dB(A)) 距离厂界距离m 工艺 降噪效果(dB(A)) 1 中频炉 1 频发 类比法 80~85 E65、S45、W275、N120 隔声罩、设备基础安装减振垫，厂房隔声等； ≥15 65~70 7200 2 LF炉 1 频发 类比法 80~85 E65、S40、W275、N125 ≥15 65~70 3 VD炉 1 频发 类比法 80~85 E65、S35、W275、N130 ≥15 65~70 4 加热炉 1 频发 类比法 75~80 E65、S30、W275、N135 ≥15 60~65 5 退火炉 1 频发 类比法 75~80 E65、S25、W275、N140 ≥15 60~65 6 烘箱 1 频发 类比法 75~80 E55、S35、W285、N130 ≥15 60~65 7 电焊机 3 频发 类比法 75~80 E55、S90、W260、N65 ≥15 60~65 8 行车 5 频发 类比法 75~80 E65、S70、W265、N85 ≥15 60~65 9 风机 2 频发 类比法 80~85 E80、S35、W260、N120 基础安装减振垫，安装消声器等； ≥15 65~70 E70、S90、W260、N65 （2）厂界达标情况 1）预测模型 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式，其数学表达式如下： ① 计算某个室内声源在靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Loct,1 ( 某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lw oct ( 某个声源的倍频带声功率级，dB（A）； r1( 室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R ( 房间常数，m2； Q( 方向性因子，无量纲值。 ② 计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 计算室外靠近围护结构处的声压级： ④ 将室外声级 Loct, 2 (T) 和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级 Lw oct ： 式中：S — 透声面积，m2。 ⑤ 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ⑥ 面声源预测模式 噪声由室内传播到外时，建筑物墙面相噪声由室内传播到外时，建筑物墙面相当于一个面声源。衰减规律如当于一个面声源。衰减规律如下：当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按述方法近似计算：r<a/π时，几乎不衰减(Adiv ≈0) ；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声左右，类似线声源衰减特性 (Adiv≈10lg(r/r0) )；当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性(Adiv≈20lg(r/r 0 )) 。其中面声源的的b>a。 图中虚线为实际衰减量。 图4-1 面声源中心轴线上的衰减特性 ⑦ 由各倍频带声压级合成计算该声源产生的A声级Leq(A)。 ⑧ 计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA in,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA out,j ，在T时间内该声源工作时间为tout,j ，则预测点的总等效声级为： 式中：T — 计算等效声级的时间，h； N — 室外声源个数 M为等效室外声源个数。 将设备噪声源在厂区平面图上进行定位，利用上述的预测数字模型，将有关参数代入公式计算，预测拟建工程噪声源对各向厂界的影响。 2）预测结果 本项目的计算声源中，所有室内源均按导则要求经过换算，等效于室外点源，并根据治理措施降噪后的声级值，再进行衰减的分布计算。根据项目设备布置情况及车间距离各场界距离，经计算，项目厂界噪声情况如下表所示： 表4-9 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 测点 编号 测点位置 预测值 标准值 是否达标 1 厂界东1m处 45.2 昼间： 65dB（A） 夜间： 55dB（A） 达标 2 厂界南1m处 52.4 达标 3 厂界西1m处 31.4 达标 4 厂界北1m处 48.5 达标 表4-10 敏感点处噪声预测值 单位：dB(A) 测点 编号 敏感点名称 贡献值 本底值 预测值 是否达标 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 哈庄 42.3 42.3 59.3 46.7 59.4 48.0 达标 项目设备噪声经减振、建筑隔声以及距离衰减后，由预测分析结果可知，建设项目厂界噪声的预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求，项目噪声对区域声环境影响较小。在敏感点处预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2标准，故项目运营期噪声对周围及敏感点处声环境影响较小。 （3）监测要求 项目监测点位设置、监测频次及最低监测频次按表4-11执行。 表4-11 声环境监测计划一览表 序号 监测点位 监测项目 频率 实施单位 执行标准 1 项目四周，东南西北各一个监测点 等效连续A声级（Leq） 1次/季度 有资质的监测单位 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准要求 4、固体废物 （1）固废产生情况 本项目产生的固体废物主要包括熔化炉渣、废边角料、地面沉降尘、布袋除尘器收集的粉尘、废机油、废抹布及生活垃圾等。 熔化炉渣 项目熔化原材料消耗约为38355t/a，根据建设单位提供，厂区现有项目炉渣产生量约占原材料的3%，则炉渣产生量为1150.65t/a，炉渣中主要成分为氧化铁等，由建设单位集中收集后外售，实现变废为宝，资源综合利用。 废边角料 根据前文物料平衡，项目精整环节会产生废边角料产生量约为827.605t/a，厂内暂存后，由建设单位集中收集后回用于生产。 除尘器收集的粉尘 项目粉尘经脉冲式布袋除尘器处理除去粉尘，除尘器除尘效率为99%，收集的粉尘量约为21.162t/a。该收尘灰不在《国家危险废物名录》（2021年版）之列；属于一般工业固废，外售处理。 地面沉降尘 项目铸造过程中产生的粉尘质量重且粒径大，部分粉尘易沉降于操作工位附近，根据分析，地面沉降尘产生量约为1.663t/a。收集后由建设单位集中收集后外售，资源综合利用。 废机油及废机油桶 本项目生产设备使用的机油需要定期更滑，过程中会产生废机油，根据建设单位提供资料，废机油产生量约为0.2t/a，废机油桶0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年），废机油属于危险废物，类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废机油危废代码为900-217-08，废机油桶危废代码为900-249-08；收集后交由有资质单位进行处理。 废抹布等 项目生产时会使用机油等需要定期更换，会有废抹布、废手套等产生。根据建设单位提供资料，废抹布、废手套等产生量约为0.2t/a。项目产生的废抹布、废手套等属于危险废物，类别为HW49，危废代码为900-041-49。根据《国家危险废物名录》（2021年)中危险废物豁免管理清单，废抹布、废手套等可以混入生活垃圾，全过程不按照危险废物管理。因此，项目产生的废抹布、废手套等由建设单位分类收集后交由环卫部门统一清运，实现零排放。 生活垃圾 技改项目职工人数65人，生活垃圾产生人数按0.5kg/（人.d）计算，以300天计，生活垃圾产生量为32.5kg/d,即9.75t/a。收集后由环卫部门统一清运。 拆除工程 项目拟拆除现有的3T、8T电炉及配套设施，两台电炉及配套设施重量约为16，拆除后外售资源综合利用。 本项目固废产生情况判断依据如下： 表4-12 项目固废产生情况判断一览表 单位：t/a 序号 污染物名称 产生工序 形态 主要成分 预测 产生量 种类判断* 固体废物 副产品 判定依据 1 电炉 拆除 固态 钢 16000 √ - 《固体废物鉴别标准 通则（GB34330-2017）》 2 熔化炉渣 熔（精）炼 固态 钢 1150.65 √ - 3 废边角料 精整 固态 钢 827.605 √ - 4 收尘灰 除尘器收集 固态 粉尘 21.162 √ - 5 地面沉降尘 熔（精）炼 固态 粉尘 1.663 √ 6 废机油 保养维修 液体 矿物油 0.2 √ 7 废机油桶 保养维修 固态 废机油 0.01 √ 8 废抹布 保养维修 固态 废抹布 0.2 √ 9 生活垃圾 职工生活 固态 生活垃圾 9.75 √ *注：种类判断，在相应类别下打钩。 项目一般固体废物产生、处置情况见表4-13： 表4-13 项目一般固体废物产生、处置情况表 单位：t/a 序号 污染物名称 来源 状态 存放地点 产生量 处置方式 排放量 1 电炉 拆除 固态 现有生产区 16000 收集后外售 0 2 熔化炉渣 熔（精）炼 固态 一般固废堆场 1150.65 收集后外售 0 3 废边角料 精整 固态 827.605 收集后会用于生产 0 4 收尘灰 除尘器产生的 固态 21.162 收集后外售 0 5 地面沉降尘 熔（精）炼 固态 1.663 收集后外售 0 6 废抹布 保养维修 固态 垃圾桶 0.2 由环卫部门统一清运 0 7 生活垃圾 职工生活 固态 9.75 0 （3）危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》以及《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017 年第43号），判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果详见下表： 表4-14 危险废物属性判定表 序号 固废名称 形态 属性 有害成分 废物类别 废物代码 危险特性 产生量(t/a) 处置方式 存放地点 1 废机油 液体 危险废物 机油 HW08 900-217-08 T，I 0.2 委托有资质单位处置 危废暂存间 2 废机油桶 固体 废机油 HW08 900-249-08 T，I 0.01 （4）固废处置环境管理要求 1）一般工业固废环境管理要求 ①按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置暂存场所。 ②贮存场所不得露天堆放，应做好防风、防雨、防晒设施，防流失，防外水入侵要求。 2）危险废物环境管理要求 危险废物在厂内临时贮存时应加强管理，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关规定： ①装载危险废物的容器及材质要满足相应的轻度要求；盛装危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容； ②应当设置专用的临时贮存设施，根据危险废物的种类和特性进行分区、分类存放，并必须要做到防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放。 ③危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客同一运输工具上载运。 ④在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等。 ⑤对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控。 ⑥建设单位应通过“安徽省固体废物管理信息系统”进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生的收集、贮存、转移等危险废物交接制度。 必须明确企业为固体废物污染防治的责任主体，企业应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装容器和贮存场所应按照《安徽省环保厅关于进一步加强危险废物环境监督管理的通知》（皖环发[2017]166号）有关要求张贴标识。 危险废物暂存间地面必须采用防渗措施，同时必须防止雨水对危险废物的淋洗，或大风对其卷扬。本项目危险废物暂存间位于厂房北侧，面积10m2。危险废物暂存间，基础采取防渗，防渗层为2毫米厚HDPE防渗膜（渗透系数≤10-10 cm/s）及防渗混凝土面层，使防渗层渗透系数≤10-10cm/s。 （5）危险废物环境影响分析 按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，对本项目产生的危废的影响及处理处置方式进行如下分析。 1）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 表4-15 项目危险废物贮存情况一览表 序号 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量(t/a) 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废暂存间 废机油 HW08 900-217-08 0.2 厂房北侧 10m2 密封堆放 1.0t 6个月 2 废机油桶 HW08 900-249-08 0.01 密封堆放 0.1t 6个月 本项目危废暂存间位于厂房北侧，占地面积约10m2，用于堆放危险废物。本项目危废最大存储量约为2吨，采用桶装、袋装或密封堆放，本项目所设置的10m2危险废物贮存间能满足储存要求。本报告要求企业一年内必须转移。 存储场所需做到防风、防雨、防晒，存储场所四周设有截留措施，地面为硬化地面、地面无裂缝，需确保地面和裙脚基础防渗措施符合《危险废物贮存污染控制标准》要求。危废贮存区应按照《危险废物污染技术政策》、《危险废物贮存污染控制标准》等法规的相关规定，装载危险废物的容器及材质要满足相应的轻度要求；盛装危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容。定期对基础防渗进行检查，如不满足要求，则需加强防渗处理。 建设单位应按相关要求对危险废物识别标识进行规范化设置，并做好信息公开制度，规范危险废物的收集贮存及视频监控布设。 2）运输过程的环境影响分析 在危险废物清运过程中，应做好密闭措施，防止固废发出臭味或抛洒遗漏而导致污染扩散，保证运输过程中无抛、洒、滴、漏现象发生。危险废物由危废运输单位委托有资质的运输公司运输，驾驶员、操作工均持有“危险品运输资格证”，具有专业知识及处理突发事故的能力，并具备处理运输途中可能发生的事故能力运输，运输车辆在醒目处标有特殊标志，告知公众为危险品运输车辆。运输、搬运过程采取专人专车并做到轻拿轻放，保证货物不倾泄、翻出。 3）委托利用的环境影响分析 本项目委托处置的危险废物为废机油、废机油桶，委托有危废处置资质的单位处置。 4）危险废物环境风险评价 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），废机油为可燃物，应在危险废物仓库周边设置足够数量的灭火器，以便在发生火灾时能尽快扑灭，且应在贮存区外设置围堰或截留沟等防止泄漏扩散。 综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免其对周围环境产生二次污染。 通过以上措施，项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境影响较小。 5、地下水、土壤 （1）污染源及污染途径 建设项目涉及到的物质可能对地下水、土壤环境产生一定的影响，污染源、污染物类型和污染途径见下表。 表4-16 污染源、污染物类型和污染途径 序号 污染源 污染物类型 污染途径 1 危险废物 危险废物 渗漏 2 生产区 液态物料 渗漏 3 化粪池 废水 渗漏 （2）污染防治措施 针对可能对地下水、土壤造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中提出的根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，防渗技术要求进行划分。项目厂内不同区域实施分区防治，污染区划分为一般防渗区、重点防渗区、简单防渗区。 建设项目分区防渗措施一览表见下表。 表4-17 项目分区防渗一览表 装置、单元名称 污染防治区类别 防渗设计要求 防渗措施 危废暂存间、事故应急池 重点防渗区 严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-20001）的相关要求建设危险废物暂存间，防止危险废物对地下水造成威胁。底部采用10cm厚三合土处理，上层再用10-15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂环氧树脂，以达到防腐、防渗漏目的，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 采取粘土铺底，再在上层铺设10-15cm的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗。 一般固废堆放区、生产区 一般防渗区 防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化 办公楼、原料堆放区、成品区 简单防渗区 一般地面硬化 地面硬化，正常黏土夯实 正常情况下，厂区内无地面漫流/垂直入渗途径。原辅料、产品、固废均堆放厂房内，且分区堆存，不会受到雨水作用而发生污染物流失情况。一般非人为破坏，发生渗漏的可能性较小，不会对地下水环境造成影响。 此外还要加强管理，提高操作人员技术水平，完善管理机制，建立严格的生产管理制度，遵守操作规程，防止各防渗水池内污水溢出漫流。项目采取以上措施后，可最大程度的减少项目污染物的排放对土壤和地下水的影响。 6、生态 项目厂区位于八公山区工业集聚区内，厂区范围内不含有生态环境保护目标，故项目不需开展生态环境影响评价。 7、环境风险分析 （1）建设项目风险源调查 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B 中表B.1突发环境事件风险物质及临界量。 表4-18 建设项目Q值确定表 风险物质名称 分布 折纯后最大储存量（t） 临界量（t） 最大存储量与临界量的比值（Q） 是否超临界量 机油 危废暂存间 0.2 2500 0.00008 否 废机油 危废暂存间 0.01 2500 0.000004 否 合计 0.000084 否 综上可知，本项目Q=0.000084＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量的建设项目无需进行环境风险专项评价。本次评价针对有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径进行分析，并提出相应环境风险防范措施。 结合项目特点，油类物质遇明火可能会引发火灾伴生事件。 （2）环境风险防范措施 根据本项目的风险识别及风险分析结果，提出风险防范措施如下： 1）建立健全危废暂存间及生产车间的火灾防范制度，配备灭火设施。 2）物料泄漏事故的防范措施：桶体泄漏时及时用木楔或胶块堵漏。大量泄漏时，要立即向“119”报警，划定警戒区，控制火种和无关人员进入，用泥土、黄砂或毛毡等物将流出的液料围住，防止流散。 3）火灾爆炸事故的防范措施：生产过程必须严格按照相关防火、防爆设计要求进行，并配备相应的保护工程；加强工艺系统的自动控制的应用，同时应加强对系统设备的维护保养；应设立专人进行管道的巡视、检查、维护工作；加强对全厂员工教育，使员工了解安全用气及防火、防爆知识；危废库做好标志，严禁不相关人员进入；配备足够的救灾防毒器具、消防器及防护用品。 4）消防及火灾报警：项目配备室外消防装置，在内部设置火灾自动报警系统、消防栓和自动消防喷头等装置。同时，厂区内部设置事故废水收集池、地沟，便于火灾发生时暂存消防事故水。 5）事故应急池 在事故状态下，由于管理、失误操作等原因，可能会导致泄漏的物料、冲洗污染水和消防污水通过净下水（雨水）系统从雨水排口进入外部水体，污染地表水体。为防止消防废水等从雨排口直接排出，在排水管网（包括雨水管网、污水管网）全部设置切断装置，必要时立即切断所有排水管网（包括雨水管网、污水管网），严防未经处理事故废水外排。 根据中国石化《水体污染防控紧急措施设计导则》中相关要求，应设置能够储存事故排水的储存设施，储存设施包括事故池、事故罐、防火堤内或围堰内区域等。事故储存设施总共的有效容积计算公式如下： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 V2=∑Q消⋅t消，V5=10qF，q=qn/n （V1+V2-V3）max指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。 式中： V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或装置的物料量，m3； V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； Q消——发生事故的装置同时使用的消防设施给水流量，m3/h； t消——消防设施对应的设计消防历时，h； V3——发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； q——降雨强度，mm；按平均日降雨量； qn——年平均降雨量，mm； n——年平均降雨日数； F ——必须进入事故废水收集系统的雨水汇入面积，ha。 本项目取值依据： V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量（注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计）；本项目无危险物料储罐，V1=0m3； V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）确定项目事故状态下消防水量该规范规定：“工厂、仓库、堆场、储罐区或民用建筑的室外消防给水用水量，应按同一时间内的火灾起数和一起火灾灭火室外消防给水用水量确定”。本次评价按需水量最大的一座建筑物（或堆场、储罐）同一时间内的1次火灾次数计算。 结合本项目建筑体积实际情况，本项目室内1根消防栓消火栓设计流量取值10L/s，室外1根消防栓消火栓设计流量取值15L/s，火灾延续时间取值1h。则厂区一次消防用水总量V2约为90m3。 V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3，本次评价取0； V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；本评价仅计算厂区的消防用水，事故状况下，本项目生产立即停止，V4取值为0。 V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；由于本项目的构筑物全设置在生产车间内，无汇水面积，故本次评价V5取值为0。 为了满足事故状况下厂内消防废水以及事故废水的储存要求，要求建设单位为本项目配套建设有效容积为150m3的事故应急水池。可设置于厂区内车间东侧，所有输水管道也必须有防渗、防漏措施，以确保地下水不受污染。 危废库等地面采用防渗处理，四周设置导流沟。一旦物料泄漏或当火灾发生时，物料或废水通过重力作用汇入导流沟，最后流入事故应急池进行收集。在事故或者火灾发生时，应启动关闭雨水排放口阀门并开启应急池阀门，控制消防废水通过雨水管道入周边水体。企业定期对事故应急系统进行排查，发现存在问题，马上就行检修。确保事故时能有效运行。 项目危废库排水需设置收集设施、切断装置及与应急事故污水收集池连通设施。在发生风险事故的情况下，生产装置立即停车；事故消防水等全部污水汇入应急事故污水收集池内，不得直接排出厂外。采取上述措施后，能够保证不会对周围地表水系产生影响。 8、电磁辐射 本项目属于金属制品业，不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，且不不涉及电磁辐射内容，无需开展电磁辐射影响评价。 9、环保投资 该项目环保投资205万元，占项目总投资16177.85万元的1.27%，具体见表： 表4-19 建设项目环保措施投资一览表 单位：万元 类 别 治理对象 治理方案 投资 废气防治措施 焊接烟尘 设置移动式焊接烟尘净化器（双臂或者多臂系统），净化后焊烟在车间内排放，车间加强通风； 30 熔（精）炼废气 熔（精）炼炉设置炉顶集气罩+布袋除尘器，废气经处理后最终经1根15m高排气筒排放（DA007），排气筒内径0.8m；风机风量为42000m3/h；废气收集效率达90%以上；烟尘净化效率不低于99%。 80 浇注废气 浇注工位上方设置集气罩+布袋除尘器，废气经处理后最终经1根15m高排气筒排放（DA008），排气筒内径0.8m；风机风量为35000m3/h；废气收集效率达90%以上；烟尘净化效率不低于99%。 60 废水防治措施 循环冷却水 新建冷却水循环系统，冷却水循环使用，不外排 10 噪声防治措施 产噪设备 设备基础安装减振垫，厂房隔声等 5 固废防治措施 废边角料、熔（精）炼炉渣和收尘灰 厂房内设一般固废堆场（面积50m2） 10 危废暂存间 危险废物暂存间（10m2） 10 总计 205 10、项目环评与排污许可联动内容 根据安徽省生态环境厅于2021年1月30日发布的《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，在环评文件中应明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填发信息表》。 （1）排污许可管理 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于其他未列明金属制品制造[C3399]，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于《名录》第二十八项“金属制品业33”中第82项---铸造及其他金属制品制造339 “除重点管理以外的黑色金属铸造3391”，另外，本项目建设有中频炉，其属于工业炉窑，经过分析，本项目属于排污许可中“简化管理”。相关内容如下： 表4-20 固定污染源排污许可证分类管理名录（2019版）对照表（摘录） 序号 行业类别 重点管理 简化管理 登记管理 二十八、金属制品业33 82 铸造及其他金属制品制造339 黑色金属铸造3391（使用冲天炉的），有色金属铸造3392（生产铅基及铅青铜铸件的） 除重点管理以外的黑色金属铸造3391、有色金属铸造3392 / 五十一、通用工序 110 工业炉窑 纳入重点排污单位名录的 除纳入重点排污单位名录的，除以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）以外的其他工业炉窑 除纳入重点排污单位名录的，以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉或者干燥炉（窑） （2）建设项目环评与排污许可联动 根据安徽省生态环境厅于2021年1月30日发布的《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，在环评文件中应明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填发信息表》。 本项目排污许可类别为简化管理，未要求环评与排污许可联动内容分析。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 精整 | 焊接废气 | 颗粒物 | 设置移动式焊接烟尘净化器（双臂或者多臂系统），净化后焊烟在车间内排放，车间加强通风； | 《铸造工业大气污染物排放标准》 （GB 39726-2020） |
|  |  | 气割废气 |  |  |  |
|  | DA007/熔（精）炼废气 | 颗粒物 | 熔（精）炼炉上方设置炉顶集气罩+布袋除尘器，废气经处理后最终经1根15m高排气筒排放（DA007）。 |  |
|  | DA008/熔（精）炼废气 | 颗粒物 | 采用集气罩+布袋除尘器，废气经处理后最终经1根15m高排气筒排放（DA008）。 |  |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | 无组织排放 |  |
| 地表水环境 | 循环冷却水 | 废热 | 循环使用，不外排 | 不外排 |
|  | COD、SS NH3-N、BOD5、动植物油 | 生活污水经化粪池处理后接管进入园区污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及污水处理厂接管标准 | COD、SS、NH3-N、BOD5、动植物油 |
| 声环境 | 生产设备 | 设备噪声 | 隔声、减振等各项降噪措施 | 厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废 | 淘汰电炉、熔（精）炼炉渣、废边角料以及除尘器收集粉尘，收集后外售，综合利用 | 得到妥善处置，零排放 |
|  | 危险废物 | 废机油、废机油桶在危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾由环卫部门处理（废抹布一并处理） |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 运营期应加强对废气处理设施的维护和保养，设置专人管理，若发生非正常工况排放可做到及时发现、及时修复，短时间非正常工况排放污染物不会对土壤环境造成影响。 危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》要求做好防渗处理。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险防范措施 | 建立健全危废库及生产车间的火灾防范制度，配备灭火设施。 建立物品采购、存储、厂内运输、领用、使用、废弃等全路径管理制度，防止化学品发生物料泄漏；配置应急水泵、消防沙、收集桶、防护服、防护手套、防护面罩、应急照明、急救药品、灭火器等应急物资。 |
| 其他环境管理要求 | （1）排污许可 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），项目应实行排污许可登记管理。建设单位应及时申请填报登记管理的排污许可证，并落实其中载明的相关要求。 （2）排污口规范化 各污染源排放口应规范设置，应符合国家、省、市有关规定，并通过主管环保部门认证和验收。厂区“三废”及固体废物堆放处应设置明显的环保图形标志，污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。项目建成运行后，有组织废气排气筒应按照《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）中相关要求设置排放源图形标识，并规范设置永久采样孔、采样测试平台。 表5-1 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称 形状 背景颜色 图形颜色 警告标志 三角形边框 黄色 黑色 提示标志 正方形边框 绿色 白色 表5-2 环境保护图形符号一览表 序号 提示图形符号 警告图形符号 名称 功能 1 废气排放口 表示废气向大气环境排放 2 一般固体废物 表示一般固体废物贮存、处置场 3 噪声排放源 表示噪声向外环境排放 4 / 危险废物 表示危险废物贮存、处置场 |

# 六、结论

淮南东华欧科矿山支护设备有限责任公司数字化转型及年产40000吨金属模铸件技改项目符合国家产业政策，选址可行。在落实报告中提出的各项环保措施前提下，可实现污染物达标排放，排放的主要污染物量符合总量控制指标要求。项目建设对环境的不利影响可得到有效控制和缓解，不会降低评价区域原有环境质量功能级别，因而从环境影响角度而言，该项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.8857 | / | 0 | 0.9694 | 0.805 | 2.0501 | +0.1644 |
|  | 氮氧化物 | 0.754 | / | 0 | 0 | 0.754 | 0 | -0.754 |
|  | SO2 | 0.456 | / | 0 | 0 | 0.456 | 0 | -0.456 |
|  | 非甲烷总体 | 0.03255 | / | 0 | 0 | 0.03255 | 0 | -0.03255 |
|  | 甲苯 | 0.002 | / | 0 | 0 |  | 0.002 | 0 |
|  | 二甲苯 | 0.008 | / | 0 |  | 0 | 0.008 | 0 |
| 废水 | COD | 0.1215 | / | 0 | 0.438 |  | 0.5595 | +0.438 |
|  | BOD5 | 0.025 | / | 0 | 0.312 |  | 0.337 | +0.312 |
|  | 氨氮 | 0.015 | / | 0 | 0.05 | 0 | 0.065 | +0.05 |
|  | 石油类 | 0.00015 | / | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0 |
|  | 动植物油 | 0 | / | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 熔化炉渣 | 243 | / | 0 | 1150.65 | 243 | 1150.65 | +907.65 |
|  | 废边角料 | 0 | / | 0 | 827.605 |  | 827.605 | +827.605 |
|  | 废砂 | 110 | / | 0 | 0 | 110 | 0 | -110 |
|  | 除尘灰 | 45.88 | / | 0 | 21.162 | 45.88 | 21.162 | -24.718 |
|  | 沉降尘 | 3.6 | / | 0 | 1.663 | 3.6 | 1.663 | -1.937 |
| 危险废物 | 废漆桶 | 0.42 | / | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 |
|  | 漆渣 | 0.6 | / | 0 |  |  | 0.6 | 0 |
|  | 废机油 | 0.2 | / | 0 | 0.2 |  | 0.4 | +0.2 |
|  | 废切削液 | 0.5 | / | 0 |  |  | 0.5 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①