淮南市生态环境局2022年12月重点信访公开

| 序号 | 涉及企业及企业负责人 | 投诉问题 | 处理情况 | 监管责任部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 寿县众兴镇李圩村原开锦驾校西侧混凝土搅拌站（经营者：张继康） | 寿县众兴镇李圩村原开锦驾校附近石料搅拌站，产生大量灰尘、噪声及水质污染，对周边居民生活饮用水水源造成严重影响。 （来源：举报信） | 一、基本情况：群众反映的是寿县众兴镇李圩村开锦驾校西侧的小型混凝土搅拌站，经营者为张继康，经营内容为混凝土搅拌。场地西侧相邻开锦驾校，东、南、北侧均为农田。该搅拌站是为众兴镇新店街道高标准农田工程提供混凝土。二、调查情况：2022年12月31日，寿县生态环境保护综合行政执法大队对群众反映的问题进行了现场调查。经查，该搅拌站占地3亩，建设有一条混凝土生产线，现场堆放有大量黄沙、石子，有1台铲车、2台混凝土搅拌站，现场物料及生产设备未采取防尘抑尘措施、搅拌设备下方有少量生产废水，未办理相关环保手续。现场检查时，该搅拌站未生产，但有生产迹象，检查未发现该搅拌站生产废水有排入外环境现象。三、处理意见：根据现场调查情况，我分局执法人员现场要求张继康：1.对现场堆放的物料进行有效覆盖；2.禁止生产。目前，寿县生态环境分局已对张继康立案查处，同时，众兴镇人民政府于2023年1月6日对该搅拌站进行了停电、停水，要求张继康拆除设备，恢复原状。四、处理意见：由于投诉人匿名反映，无法将调查处理情况向投诉人进行反馈。 | 寿县生态环境分局 | 12月 |
| 2 | 淮南中建材腾锋环保科技有限公司 | 夜间排放恶嗅气味，影响周边群众身体健康，多次举报，得不到解决。（来源：12369管理平台） | 一、基本情况：投诉人反映的企业为淮南中建材腾锋环保科技有限公司，该公司位于安徽（淮南）现代煤化工产业园。该公司年处理50000吨有机溶剂综合回收利用项目环境影响报告书于2018年10月9日经原淮南市环保局审批，项目建设7条有机溶剂综合回收生产线和1条稀释剂生产线，污水处理站设计处理能力70m³/d,处理工艺为调节池+电催化氧化处理，新增超滤+反渗透膜处理，处理后清水达到工业循环水水质标准后作为循环冷却水补水。该公司2021年2月20日取得排污许可证，证书编号91340400MA2RQNFF83001V。该公司年处理50000吨有机溶剂综合回收利用项目于2022年1月12日通过环保竣工验收。二、调查情况：2022年11月份，潘集区生态环境分局检查发现该公司污水处理站未采取有效臭味收集装置，污水处理站臭味明显。2022年12月2日，市生态环境保护综合行政执法支队约谈了该公司负责人，要求对存在的环境问题立即整改。12月27日，执法人员现场检查时，该公司污水处理站加盖、臭气收集装置已建成并投入使用，收集的臭气经活性炭吸附处置。该公司厂界未发现明显异味。三、处理情况：执法人员要求该公司加强环境管理，保证污染治理设施正常运行。下一步，执法人员将加大巡查力度，及时查处环境违法行为。四、反馈情况：2022年12月30日，潘集区生态环境分局电话联系了投诉人，向其反馈了查处情况。 | 潘集区生态环境分局 | 12月 |
| 3 | 安徽尚邦新材料科技有限公司 | 未通过环保验收仍正常生产，对外排放废气有强烈的刺激性气味，附近上班企业门窗都禁闭，办公室还是有很浓的废气味。另外涉嫌非法排污水、废气、固体粉尘（来源：12369管理平台） | 一、基本情况：投诉人反映的安徽尚邦新材料科技有限公司位于大通区工业园区内，统一社会信用代码为91340402MA8NFJKR4F，年产4万吨塑料新材料项目已建成投产4条生产线，环境影响报告表于2022年5月16日获得淮南市大通区生态环境分局批复，于2022年8月5日获得市生态环境局颁发的《排污许可证》，于11月28日和29日开展环保验收监测，于2022年12月26日获得专家验收意见，于12月27日恢复生产，生产工艺为混合搅拌--热熔--冷却--切粒--打包外售，投料粉尘废气配套建设集气罩收集设施和布袋除尘器处理设施，熔融挤出废气配套建设两套废气收集（集气罩、抽真空）设施和一套废气治理（干式过滤箱+光氧催化+二级活性炭吸附）设施，项目生产废水为冷却循环水不外排，生活污水经化粪池预处理接入园区污水管网。二、调查情况：2022年12月23日，大通生态环境保护综合行政执法大队对该公司检查时，该公司处于停产状态；2022年12月27日大通生态环境保护综合行政执法大队再次对涉信访件企业进行突击检查。检查时，该企业有3条生产线正在生产，熔融挤出废气工段两套（集气罩、抽真空）收集系统正常开启，接触面有负压效果，废气治理设施正常开启。调阅验收意见，该公司年产4万吨塑料新材料项目于2022年12月26日获得专家验收意见。三、处理意见：要求该公司严格落实验收意见，保证治污设施稳定运行，污染物达标排放。四、反馈情况：已电话联系投诉人，将调查处理情况反馈至投诉人。 | 大通区生态环境分局 | 12月 |