淮南市生态环境局2023年6月重点信访公开

| 序号 | 涉及企业及企业负责人 | 投诉问题 | 处理情况 | 监管责任部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国能寿县生物发电有限公司（现场负责人：刘广强） | 举报人反映国能寿县生物发电有限公司在公司堆料场F区挖4米深的坑填埋大量灰渣，未做防渗，污染周边环境。（来源：12369管理平台） | 2023年6月14日、6月25日，寿县生态环境分局对反映的问题进行了现场调查。国能寿县生物发电有限公司位于寿县双桥镇二十铺村内，占地面积约264亩，主要是利用秸秆等生物质发电。现场调查时，该公司没有生产，正在检修生产设备。经查，举报人反映的F区（占地15亩）为秸秆堆放点，现场检查时该区堆放有大量打包好的秸秆垛，F区原为该公司的灰渣堆场，因在4月份生态环境部帮扶督查时，发现该堆场地面没有硬化，限期督促该公司予以了整改，并在E区新建了现有的灰渣堆场，并将灰渣转移至E区。6月14日，环境执法人员现场要求该公司利用挖掘机在占地面积15亩的F区部分位置进行了挖掘，经挖掘发现，除去地面的表层有部分未清理干净的灰渣外，地下不到20公分就是黄土层,现场没有发现填埋大量灰渣的现象。6月25日，通过省厅联系了投诉人，根据投诉人反映的指定区域，在公司F区东侧的南北路西侧15米处选定两个点位，利用挖掘机进行了深度4米的挖掘，现场仅发现表层有20至30公分的灰渣垫层(滤水层），下层全是黄土，至4米深处也未发现投诉人反映的秸秆灰渣，挖掘过程已全程拍摄记录。 寿局生态环境分局执法人员现场要求国能寿县生物发电有限公司严格按照固体废物的管理标准和方法，依法依规做好灰渣的收集、暂存和处置利用等工作，公司现场负责人承诺会严格按照相关环保要求遵照执行；同时寿县生态环境分局联系了寿县双桥镇人民政府，要求其履行属地管理职责，加强对该公司的环境管理工作。后期，寿局生态环境分局将进行后督察，如发现环境违法行为，将依法进行处理。因投诉人未留联系方式，无法电话反馈。 | 寿县生态环境分局 | 36月 |
| 2 | 淮南市通霸蓄电池有限公司（法人代表：左权 ） | 举报人来信反映安徽省淮南市通霸电源厂环境污染的问题。（来源：省厅交办） | 2023年6月26日、6月27日，谢家集区生态环境分局对反映问题进行现场检查。现场检查时，该公司正在生产，污染治理设施正在运行。该公司现有2条12V、1条2V的铅蓄蓄电池装配线，铅酸蓄电池装配线的焊接台及热封机均配套建有集气罩，废气经集气罩收集后进入铅尘（烟）处理设施处理后排放，现场未发现有新增及未配套建设废气收集设施的焊接台及热封机；该公司建有10条外化成生产线和4条内化成生产线，每条生产线均配套有1台充电机，化成生产线产生的酸雾收集后经酸雾净化器+喷淋处理后排放，现场未发现有新增化成生产线及配套的充电机。 举报信提及到的金阳，于2023年5月中旬来到淮南市通霸蓄电池有限公司应聘，负责EVF电动车铅酸蓄电池生产的技术指导工作，目前处于试用期，尚未签订正式劳动合同。金阳在江苏省宜兴市大明电源有限公司工作时，租赁了该公司部分厂房和生产设施，其个人又添置了电池装配线和化成生产线等设施进行铅酸蓄电池生产，金阳与大明电源有限公司按生产设备的权属各自负责环保工作。2023年4月中旬，无锡市生态环境局向大明电源有限公司提出环保整改要求，因厂房老旧，整改资金投入较多，金阳与大明电源有限公司商讨整改资金投入方案时未达成一致意见，且租赁合同将于4月底到期，因此金阳不愿再投入资金进行整改。4月底5月初时，金阳将属于其个人的生产设备进行了拆除，部分老旧设备作为废品进行出售，部分尚能使用的设备（包括一条装配电瓶线以及内化成充电机）带回金阳老家存放（张家港市与江阴市交界处）。 经调查核实，举报信反映的江苏人金阳目前确在淮南市通霸蓄电池有限公司工作，但并未发现金阳将无环保处理设施的老旧生产设备搬运至淮南市通霸蓄电池有限公司继续使用的情况，目前淮南市通霸蓄电池有限公司使用的生产设备及配套设施均为原有设备。因投诉人匿名举报，我局执法人员无法将调查情况进行反馈。 | 谢家集区生态环境分局 | 6月 |
| 3 | 安徽东华通源生态科技有限公司 （法定代表人：苏正根） | 潘集区祁集镇祁圩社区附近化工厂（名称无法提供），近期每天晚间散发较浓异味（农药味），严重刺鼻 （来源：12345市长热线） | 2023年6月19日，潘集区生态环境分局对该信访件进行现场调查。经调查，群众反映的异味主要来自安徽东华通源生态科技有限公司，该公司位于潘集区平圩镇环厂路西侧，生产经营范围是：工业废弃物收集、处理及综合利用、土地土壤修复。核准经营规模：8.77万吨/年，其中：焚烧1.82万吨/年，固化填埋6.95万吨/年（含企业自产危废）。该公司《淮南固废处置中心项目环境影响报告书》于2016年12月19日由原安徽省环境保护厅批复，批复文号：皖环函〔2016〕1389号。项目于2021年11月30日通过环保竣工验收。该公司主要产生废气的生产环节为危险废物暂存间、污水处理站、焚烧车间及填埋场。危险废物暂存库内建有负压收集装机，经洗涤塔（碱洗）+活性炭吸附后排放；污水处理装置废气由收集管网收集后，经洗涤塔（碱洗）+UV光解后排放；焚烧车间焚烧尾气经SMCR脱硝+急冷塔+干法脱酸+布袋除尘+湿法洗涤（碱洗）+湿法静电除尘+烟气加热器处理后排放，排放口安装有在线监测设备；填埋场填埋作业完成后覆盖HDPE土工膜。 检查时，该公司2#焚烧炉正在生产，废气、废水处理设施正在运行，废气在线监控设施运行正常。检查发现卸料车间正在进行升级改造，目前正在加装臭气收集处理装置，预计工程6月底结束。设备安装过程中，物料从暂存间向卸料车间转运过程中部分臭气收集不彻底，存在外溢情况。对东华通源公司的异味问题，执法人员要求该公司加快臭气收集处置设备安装进度，同时科学作业，缩短卸料时间，最大限度的减少臭气外溢情况。工作人员于2023年6月19日电话联系了投诉人，向其反馈了查处情况。 | 潘集区生态环境分局 | 6月 |