淮南市生态环境局2023年12月重点信访公开

| 序号 | 涉及企业及企业负责人 | 投诉问题 | 处理情况 | 监管责任部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潘集区便桥头混合入河排污口 | 自2023年12月18日起，潘集区田集街道北城菜市场北侧50米处排涝闸口有大量污水排出，散发恶臭异味，影响周边环境（来源：12345市长热线） | 2023年12月份，有群众反映潘集区田集街道北城菜市场北侧50米处排涝闸口有大量污水排出，散发恶臭异味，影响周边环境。 2023年12月28日，潘集区生态环境分局执法人员对该信访事项进行现场调查。经查，群众投诉的排涝闸口为潘集区便桥头混合入河排污口，该排污口雨污分流不彻底，周边居民区产生的生活污水通过该排污口排入泥河，排放污水呈乳白色，有异味。 根据《城镇排水与污水处理条例》相关规定，城镇排水与污水处理的主管部门为城镇排水主管部门。2023年12月29日，潘集区环境保护委员会办公室已将该问题移送至潘集区住建局(潘环委办〔2023〕79号)，要求潘集区住建局落实主体责任，对存在问题迅速整改到位，消除环境隐患。2023年12月31日，潘集区环境保护委员会在潘集区第四次环委会上将该问题列为警示片进行了通报。 潘集区住建局已采取以下措施：一是在泥河坝南侧东相沟处对生活污水进行拦截，从源头上防止生活污水混入；二是将生活污水进行截流，通过已建成的泥河PPP项目截流井，接入污水管网引入污水处理厂进行处理；三是定期对水质进行检测，防止水体返黑返臭。 2024年1月10日，我局执法人员已将调查处理情况向投诉人进行电话反馈，同时为落实水污染防治的统一监管职责，我局将安排潘集区生态环境分局对该信访事项持续跟踪，并督促潘集区住建部门尽快落实整改措施，妥善解决生活污水排入泥河问题。 | 潘集区生态环境分局 | 112月 |
| 2 | 淮南众建新型建材有限公司 （法人代表人：赵多和） | 群众反映，淮南市第十四中学（大通区）东南侧一砖厂烟囱（绿色），每天排放大量烟尘，气味难闻，严重影响附近学生上学及居民生活。 （来源：12345市长热线） | 2023年12月28日，来电人通过市12345政务服务便民热线，反映砖厂污染环境问题。 2023年12月31日，大通区生态环境分局执法人员会同上窑镇政府工作人员前往调查处理。群众反映的砖厂名为淮南众建新型建材有限公司，年产8000万块煤矸石、粉煤灰、紫砂岩隧道窑项目环评已获批，已通过项目环境保护竣工验收，并取得《排污许可证》。现场检查时，该公司正在生产，窑尾气经过催化脱硫、脱硫塔、湿电除尘器处理后高空排放。该公司已安装污染源自动监控系统，污染物监测指标为烟尘、二氧化硫、氮氧化物，经调阅历史记录未发现烟尘、二氧化硫、氮氧化物数据存在超标情况。 大通区生态环境分局要求该公司加强环境管理，确保污染防治设施稳定运行，污染物达标排放，减轻对周边环境影响。同时考虑到该公司距离市第十四中学直线距离仅300米，处于东南风下方向，外排污染物会对学校造成一定影响，通过与该公司协调、沟通，该公司已于2024年1月初进行停窑，对污染治理设施进行升级改造，削减污染物的排放。 2024年1月2日，大通区生态环境保护综合行政执法大队工作人员多次拨打投诉人电话，均未接通。 | 大通区生态环境分局 | 12月 |
| 3 | 淮南市毛集实验区与阜阳市颍上县江店孜镇交界处非法煤矸石加工点 | 淮南市毛集实验区与阜阳市颍上县江店孜镇交界处非法煤矸石加工点生产过程存在扬尘、污水未按规定处理行为，该镇还存在黑臭水体污染环境问题，请相关部门前往核实，及时终止污染行为 （来源：12369管理平台） | 2023年12月4日，投诉人在12369管理平台反映淮南市毛集实验区与阜阳市颍上县江店孜镇交界处存在环境污染问题。 2023年12月6日，淮南市生态环境局执法人员联合毛集区管委会相关部门和单位现场摸排调查，确认投诉区域内有2家非法煤矸石加工点（A处和B处），均位为毛集实验区颍凤建材厂南侧。A处非法煤矸石加工点紧邻颍凤建材厂南侧，该加工点四周使用硬质彩钢瓦进行围挡，建有一套非法煤矸石加工生产设备，地面留有大量矸石泥污，该加工点土地位于淮南市毛集实验区夏集镇与阜阳市颍上县江店孜镇交界处，无法确认经营主体归属地，检查时该非法加工点现场未生产，现场无企业负责人员；B处非法加工点总土地面积18.8606亩，属于淮南市毛集实验区辖区土地为5.3125亩，属于阜阳市颍上县土地13.5481亩，现场调查了解到该非法加工场点经营者从颍上县江店孜镇蒋郢村村民手中租赁土地，使用颍上县超前新型建材有限公司户名开设用电账户，从事非法煤矸石加工经营，并侵占毛集实验区夏集镇土地。 同时我局执法人员对淮南市毛集实验区夏集镇境内以及安徽省淮南市毛集实验区与阜阳市颍上县交界区域进行排查，因缺少定位以及特征参照物，未在我市范围内排查出投诉涉及到的黑臭水体点位，毛集实验区管委会正组织人员对辖区范围内自然水体进行排查，若发现黑臭水体，将组织实施整治。 毛集实验区夏集镇人民政府已于2023年12月6日按照“散乱污”整治要求，启动对2处非法煤矸石加工点实施“两断三清”，先行对场地采取临时处置措施，安排清理物料、拆除设备，并对生产废水进行清运。 12月19日，我局现场复查，使用无人机航拍发现，该区域场地上的物料已清理完毕，设备已拆除，生产废水已经清运完毕。2023年12月21日下午，我局执法人员通过电话将调查处理情况向投诉人进行反馈，投诉人表示认可。 | 毛集实验区环境保护局 | 12月 |